## Slide 1
【当該手順書に係る特定行為の対象となる患者】
侵襲的陽圧換気を実施しており、担当医師により手順書に基づく設定の変更が可能と判断された患者
【医療の安全を確保するために医師・歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制】
担当医師
【特定行為を行った後の医師・歯科医師に対する報告の方法】
１．担当医師の携帯電話に直接連絡
２．診療記録への記載
病状の
範囲外
【看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲】
□pH、PaCO2（ETCO2）が治療目標範囲から軽度逸脱している
□PaO2（SpO2）が許容される範囲から逸脱している
□呼吸仕事量が増加している
□呼吸管理に至った原疾患の状態に著しい変化がない
□意識状態が安定、ないし適切に鎮静されている
□循環動態の著しい変化がない
手順書：侵襲的陽圧換気の設定の変更
不安定
緊急性あり
【診療の補助の内容】
侵襲的陽圧換気の設定の変更（後述、補足参照）
【特定行為を行うときに確認すべき事項】
□適切に気道確保されている
□意識状態の変化：意識レベル、鎮静スケール（RASSなど）、鎮痛の評価（BPSなど）、せん妄評価（CAM-ICU、ICDSCなど）
□肺酸素化能：PaO2、SpO2
□肺胞換気：pH、PaCO2、ETCO2
□実測された換気状態：１回換気量、分時換気量、気道内圧
□グラフィックモニタ、人工呼吸器との同調性
□呼吸仕事量
□気道分泌の量と吸引による除去、貯留の状態
□循環動態の変化：心拍数、血圧、不整脈、虚血性心電図変化
□合併症の有無：気胸、皮下気腫、無気肺など
□設定の調節では対処できない問題の有無：病状の悪化など
担当医師の携帯電話に直接連絡
以下の場合、担当医師の携帯電話に直接連絡
□意識障害、せん妄
□呼吸困難、発汗、過度な呼吸筋使用
□呼吸数の上昇（＞35回/分）
□血液ガス所見が悪化､改善しない
（PaO2＜60mmHg、PaCO2上昇）
□心拍数＞120/分、20/分以上の上昇
不整脈の増加
□血圧低下（＜70～90mmHg）、拡張期圧が20mmHg以上変化
□気胸など、合併症の発生
□設定の変更では対処できない場合
病状の
範囲内
安定
緊急性なし

## Slide 2
侵襲的陽圧換気の設定の変更の手順書について
人工呼吸器や換気様式（モード）、設定方法には数多くの種類があり、使われている名称も人工呼吸器により様々で統一されていない。また、実際に各施設や患者によって使用されている機器や方法は多種多様であり、患者の病状に応じて選択されている。そのため、施設や患者ごとに適応となる患者の状態の範囲や、評価する事項、設定方法を具体的に設定した手順書を作成することが望ましい。
【当該手順書に係る特定行為の対象となる患者】（補足）
＜許容される血液ガス分析の範囲＞
【診療の補助の内容】（補足）
□pH及びPaCO2（ETCO2）が許容される範囲になるように吸気圧、１回換気量、強制換気の呼吸回数を調節
□PaO2（SpO2）が許容される範囲になるようにFiO2、PEEPを調節
□自発呼吸との同期が適正に行われるようにトリガー感度を調節
□呼吸様式、同調性を適正化し、エアトラップ（auto peep）を防止するように吸気時間･呼気時間、I:E比、吸気終了認識条件を調節する
＜具体的な侵襲的陽圧換気の調節（例）＞
１．肺胞換気に関する調節
（１）pH≦7.30の場合
・必要ならpH≧7.30になるまで呼吸回数を増加、最大24回/分まで
・それ以上の呼吸回数が必要なら一回換気量を最大吸気圧≧40cmH2Oないしプラトー圧≧30cmH2Oまで必要なだけ増量
（２）pH≧7.45の場合
・pH≧7.45になるまで呼吸回数を最低8回/分まで下げる
・呼吸数を8回まで下げてもpH≧7.45なら、１回換気量を最低4ml/kg（理想体重）まで減量
２．肺酸素化に関する調節
・PaO2、SpO2を許容される範囲になるようにFiO2、PEEPを次の表を参考に設定する。
＜FiO2/PEEP対照表＞
PEEPの調整は臨床的な評価に基づき、次の表に従って行う
目標値よりも低い値を示している場合→設定値を1段階上げる
目標値よりも高い値を示していた場合→設定値を1段階下げる
FiO2 | PEEP
0.30 | 5～14
0.40 | 5～16
0.50 | 8～18
0.60 | 10～20
0.70 | 12～20
0.80 | 14～22
0.90 | 16～22
1.0 | 18～24
患者カテゴリー | pH | PaCO2 | PaO2 | SpO2
通常 | 7.35-7.45 | 35-45mmHg | ≧80mmHg | 92-97%
慢性閉塞性肺疾患 | 7.30-7.45 | 45-55mmHg pHの範囲に合わせる | 55-75mmHg | ＞89%
ARDS | 7.25-7.45 | pHの範囲に合わせる | ≧60mmHg | 90-95%