## Slide 1
【当該手順書に係る特定行為の対象となる患者】
非侵襲的陽圧換気（NPPV）を実施しており、担当医師により手順書に基づく調節が可能と判断された患者
【医療の安全を確保するために医師・歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制】
担当医師
【特定行為を行った後の医師・歯科医師に対する報告の方法】
１．担当医師の携帯電話に直接連絡
２．診療記録への記載
【看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲】
□pH、PaCO2（ETCO2）が治療目標範囲から軽度逸脱している
□PaO2（SpO2）が許容される範囲から逸脱している
□呼吸仕事量が増加している
□呼吸管理に至った原疾患の状態に著しい変化がない
□意識状態が安定
□循環動態の著しい変化がない
手順書：非侵襲的陽圧換気の設定の変更
【診療の補助の内容】
非侵襲的陽圧換気の設定の変更（後述、補足参照）
【特定行為を行うときに確認すべき事項】
□意識状態の変化：意識レベル、鎮静スケール（RASSなど）、鎮痛の評価（BPSなど）、せん妄評価（CAM-ICU、ICDSCなど）
□気道分泌の量や性状
□呼吸状態：胸郭の動き、呼吸音、補助呼吸筋の活動、呼吸回数、呼吸パターン、呼吸困難感、快適性
□消化器症状：腹部膨満、呑気、嘔気、嘔吐
□動脈血液ガス（PaO2,PaCO2,pH）、SpO2
□循環動態：心拍数、血圧、不整脈、虚血性心電図変化
□換気状態：1回換気量、分時換気量、リーク量、気道内圧
□グラフィックモニタ、NPPVと患者の同調性
□マスク関連：フィッティング、マスク装着部の皮膚発赤、びらん
□合併症の有無：気胸、皮下気腫、無気肺、喀痰貯留
□設定の調節では対処できない問題の有無：病状の悪化など
担当医師の携帯電話に直接連絡
以下の場合、担当医師の携帯電話に直接連絡
□意識障害、せん妄
□患者の要望、同調不良
□呼吸困難、発汗、過度な呼吸筋使用
□呼吸数の上昇（＞35回/分）
□血液ガス所見が悪化､改善しない
（PaO2＜60mmHg、PaCO2上昇）
□心拍数＞120/分、20/分以上の上昇、
不整脈の増加
□血圧低下（＜70～90mmHg）、拡張期圧が20mmHg以上変化
□マスクフィットが改善しない
□気胸など、合併症の発生
□喀痰の貯留
病状の
範囲外
病状の
範囲内
不安定
緊急性あり
病状の
範囲内
安定
緊急性なし

## Slide 2
非侵襲的陽圧換気の設定の変更の手順書について
非侵襲的陽圧換気が可能な人工呼吸器は数多くあり、換気様式（モード）、設定方法は呼吸器により多種多様であることから、実際に自施設で使用される機器や方法に沿って、設定変更の具体的方法についてプロトコールを作成することが望ましい。
【当該手順書に係る特定行為の対象となる患者】（補足）
＜許容される血液ガス分析の範囲＞
【診療の補助の内容】（補足）
□肺酸素化を許容される範囲に保つようにFiO2、呼気圧を調節する
□肺胞換気を許容される範囲に保つように吸気圧、１回換気量、呼吸回数（強制換気数、S/Tモードバックアップ呼吸数）を調節する
□トリガー感度、ライズタイムを調節する
＜非侵襲的陽圧換気の設定の具体的方法（例）＞
・マスクの選択：患者の快適性、フィッティング、喀痰喀出の状況を考慮してフルフェイスマスク、トータルフェイスマスク、鼻マスク、ヘルメットマスクなどから選択する。
１）Ⅰ型呼吸不全
・CPAPモードの選択が可能
・初期CPAP圧を2cmH2Oから開始
・PaO2、SpO2を指標に酸素化改善の必要があれば2cmH2OずつCPAP圧を増量
２）Ⅱ型呼吸不全
・S/Tモード、Tモード、bilevel PAPなど強制換気やバックアップ換気が付与できるモードが選択可能
・初期呼気圧4～5cmH2O
・初期吸気圧8～15cmH2O、受容されれば25cmH2Oまで上昇させる
・PaCO2、pHを指標に肺胞換気改善の必要があれば(吸気圧－呼気圧)を2cmH2Oずつ増量
・PaO2、SpO2を指標に酸素化改善の必要があれば呼気圧を2cmH2Oずつ増量、最大15cmH2O
・トリガー感度：調節できる場合はオートトリガリングやトリガリング不全を起こさない最大の感度に設定
・強制換気ないしバックアップ換気：強制換気を設定するモードやS/Tモードなどでは、強制換気、バックアップ呼吸数を患者の努力呼吸数より10～20％少ない値を基準に、呼吸仕事量を考慮して調節する。強制換気、バックアップ換気時の吸気時間は患者の自発呼吸の吸気時間を基準に同調性を考慮して調節する．
・ライズタイム（吸気の始まりから設定吸気圧に到達するまでの時間）：0.1秒～0.4秒の間で患者の吸いやすさ、同調性を考慮して調節する
・マスクのリーク量：30L/min前後を目標にフィッティングする
・設定変更後は30分程度は患者の状態を観察し、呼吸状態や酸素化の評価を行う
患者カテゴリー | pH | PaCO2 | PaO2 | SpO2
通常 | 7.35-7.45 | 35-45mmHg | ≧80mmHg | 92-97%
慢性閉塞性肺疾患 | 7.30-7.45 | 45-55mmHg pHの範囲に合わせる | 55-75mmHg | ＞89%
ARDS | 7.25-7.45 | pHの範囲に合わせる | ≧60mmHg | 90-95%