## Slide 1
講習用プレゼンテーション資料
培训演示材料
令和2年度 厚生労働省 技能講習補助教材作成事業
厚生労働省労働基準局安全衛生部
小型移動式クレーン運転技能講習
轻型移动式起重机技能培训课程

## Slide 2
  定义和术语
  操作和运行
  手势/哨声信号
  补充视频
  起重机事故发生状况
  移動式クレーンに関する用語と定義
  移動式クレーンの取り扱いと操作
  手による合図・笛による補助合図
  補足動画
  クレーン等による災害発生状況
主题
この講習用資料の構成

## Slide 3
1.移動式クレーンに関する定義と用語
1. 定义和术语

## Slide 4
(1) 移動式クレーンの定義
水平运输
利用动力吊升
水平に運搬
動力でつり上げ
移动到非特定地点
不特定の場所に移動
内置原动机
原動機を内蔵
(1) 定义：“移动式起重机”

## Slide 5
(2) 移動式クレーンの作動
(2) 移动式起重机运动
1
3
2
4
伸缩
卷起/降下
回转
变幅
2
3
4
1
ジブの伸縮
巻上げ／巻下げ
ジブの旋回
ジブの起伏

## Slide 6
(3) 移動式クレーンの種類
(3) 移动式起重机的类型
卡车起重机 トラッククレーン | 轮式起重机 ホイールクレーン | 履带式起重机 クローラクレーン

## Slide 7
(4) 移動式クレーンの運転資格
(4) 移动式起重机的操作资格
吊升荷载 つり上げ荷重 | ≥5 吨 5トン以上 | ≥1 吨并且 <5 吨 1トン以上5トン未満 | <1 吨 1トン未満
移动式起重机 操作员执照 移動式クレーン運転士免許 | 〇 | 〇 | 〇
轻型移动式起重机操作技能培训课程 小型移動式クレーン運転技能講習 | ✕ | 〇 | 〇
移动式起重机操作专业培训 移動式クレーン運転のための特別教育 | ✕ | ✕ | 〇

## Slide 8
(5) ジブに関する用語-1
(5) 悬臂术语 -1
悬臂倾角
ジブ傾斜角
座架销
フートピン
水平面
水平面
悬臂轴线
悬臂顶针
回转中心
旋回中心
地面吊升高度
地上揚程
地下吊升高度
总吊升高度
総揚程
工作半径
作業半径
地下揚程
ジブ基準線
悬臂顶针销
ジブポイントピン
ジブポイント
悬臂长度
ジブ長さ
卡车装载
起重机
積載形トラッククレーン

## Slide 9
(5) ジブに関する用語-2
(5) 悬臂术语 -2
地面吊升高度
地上揚程
地下吊升高度
地下揚程
吊钩长度
フック長さ
最小工作半径
最小作業半径
铲斗油缸
バケットシリンダ
机臂油缸
アームシリンダ
转臂油缸
ブームシリンダ
外部警示灯（橙色）
外部表示灯（橙色）
铲斗
バケット
最大工作半径
最大作業半径
吊钩
フック
带起重机功能的液压
挖掘机
クレーン機能付き油圧ショベル

## Slide 10
(6) つり上げ荷重
(6) 吊升荷载
以下条件下可施加的最大荷载：
❶ 外伸支架处于完全伸展状态；
❷ 悬臂长度处于最短长度状态；
❸ 悬臂倾角处于最大角度状态。
最大張出し
❶
最大
傾斜角
❸
最短のジブ長さ
❷
额定总荷载
定格総荷重
吊钩的质量
つり具の質量
额定荷载
定格荷重
つり上げ荷重とは，次の条件下における最大の荷重をいう。
アウトリガーを最大に張り出し，
ジブ長さを最も短く縮小して，
ジブの傾斜角を最大にしたとき

## Slide 11
2.移動式クレーンの取り扱いと操作
2. 操作和运行

## Slide 12
(1) 原動機：ディーゼルエンジン
(1) 柴油发动机
风扇
ファン
加油口
エンジンオイル給油口
蓄压室
蓄圧室
燃油泵
燃料噴射装置の
燃料ポンプ
进气歧管
インテークマニホールド
油盘
オイルパン
自动起动器
セルモータ

## Slide 13
③ 起重机构
巻上装置
(2) クレーン装置の作動
(2) 起重机设备运动
  1
  2
  3
  4
PTO
液压油箱
作動油タンク
液压泵
油圧ポンプ
发动机
エンジン
转矩变换器
トルクコンバータ
转向机构
操向装置
回转机构
旋回装置
悬臂伸缩/
变幅机构
ジブ伸縮/起伏装置

## Slide 14
(3) 操作装置の配置例-1（ラフテレーンクレーン）
❶ 荷载力矩限制器 | 過負荷防止装置
❷ 回转制动器开关 | 旋回ブレーキスイッチ
❸ PTO 开关 | PTOスイッチ
❹ 回转操纵杆 | 旋回レバー
❺ 伸缩操纵杆 | 伸縮レバー
❻ 外伸支架控制面板 | アウトリガー操作パネル
❼ 主起重操纵杆 | 主巻ウインチレバー
❽ 辅助起重操纵杆 | 補巻ウインチレバー
❾ 变幅操纵杆 | 起伏レバー
1
2
3
4
6
7
9
8
5
(3) 作业设备布置示例 -1
越野起重机

## Slide 15
(3) 操作装置の配置例-2（積載型トラッククレーン）
❶ 荷载计 | 荷重計
❷ 伸缩操纵杆 | 伸縮レバー
❸ 起重操纵杆 | ウインチレバー
❹ 变幅操纵杆 | 起伏レバー
❺ 回转操纵杆 | 旋回レバー
❻ 应急千斤顶操纵杆 | 非常用ジャッキレバー
❼ 吊钩收/放开关 | フック格納/取出スイッチ
❽ 千斤顶控制开关 | ジャッキスイッチ
❾ 外伸支架伸展宽度指示灯 | ｱｳﾄﾘｶﾞｰ張出状態表示灯
➓ 警示灯 | 限界警告灯
⓫ 紧急控制开关 | 非常操作スイッチ
⓬ 加速器开关 | アクセルスイッチ
⓭ 低速开关 | 微速スイッチ
⓮ 喇叭开关 | ホーンスイッチ
(3) 作业设备布置示例 -2
卡车装载起重机
2
3
4
5
1
6
9
10
7
8
12
14
11
13

## Slide 16
❶ 悬臂伸缩 ジブ伸縮操作レバー | 
❷ 吊钩卷起/降下 フック巻上・巻下起伏操作レバー | 
❸ 悬臂变幅 ジブ起伏操作レバー | 
❹ 回转 旋回操作レバー | 
❺ 外伸支架：对面侧 アウトリガー操作レバー（向側） | 
❻ 外伸支架：操作员侧 アウトリガー操作レバー（手前側） | 
❼ 加速器 アクセルレバー | 
升高
降下
起
伏
卷起
降下
巻上
巻下
缩回
外伸
縮
伸
右
左
右
左
出
进
出
入
出
进
出
入
低
高
低速
高速
(4) 積載形トラッククレーンの操作レバー-1（配置）
(4) 卡车装载起重机的操纵杆 -1
操纵杆布置示例
3
5
6
7
1
2
4

## Slide 17
怠速
低速
低速
高速
高速
アイドリング
低速
低速
高速
高速
(4) 積載形トラッククレーンの操作レバー-2（操作）
(4) 卡车装载起重机的操纵杆 -2
操作

## Slide 18
(4) 卡车装载起重机的操纵杆 -3
根据制造商有所不同
伸缩
变幅
ジブ伸縮
ジブ起伏
吊钩卷起/降下
フック巻上げ／巻下げ
变幅
伸缩
ジブ起伏
ジブ伸縮
回转
旋回
(4) 積載形トラッククレーンの操作レバー-3（メーカーによる配置の差異）

## Slide 19
*具备防干扰功能
ノイズの影響や電波障害を受けることがあるので、混信防止機能を備えている。
1
2
3
4
5
6
❶ 加速杆 | アクセルレバー
❷ 荷载显示屏 | 荷重表示
❸ 回转开关 | 旋回スイッチ
❹ 变幅开关 | 起伏スイッチ
❺ 吊钩卷起/降下开关 | フック巻上げ／ 巻下げスイッチ
❻ 伸缩开关 | 伸縮スイッチ
(4) 卡车装载起重机的操纵杆 -4
遥控设备*
(4) 積載形トラッククレーンの操作レバー-4（リモコン）

## Slide 20
手動で引き出し
手动方式
油圧で伸長
液压方式
(5) 卡车装载起重机外伸支架 -1
伸展
(5) 積載形トラッククレーンのアウトリガー-1（伸長）

## Slide 21
(5) 卡车装载起重机外伸支架 -2
伸展宽度
(5) 積載形トラッククレーンのアウトリガー-2（張出し幅）
原则上完全伸展
原則として最大張出
两边宽度相同
左右を均等に張出す

## Slide 22
单触杆
ワンタッチレバー
(5) 卡车装载起重机外伸支架 -3
锁销
(5) 積載形トラッククレーンのアウトリガー-3（ロックピン）
行驶锁销
走行用ロックピン
（锁销）
(ロックピン)
通过钢丝
直接连接
ワイヤを介して直結

## Slide 23
L1
L2
L1
L2
(6) 実作業の範囲
(6) 实际工作范围
工作半径
作業半径
工作半径
作業半径
回转中心
旋回中心
回转中心
旋回中心
L1：实际作业范围 実際に作業できる範囲 | L2：起重机安装范围 クレーン設置に必要な範囲

## Slide 24
(7) 積載形トラッククレーンの作業範囲と安定度
(7) 工作范围和稳定性
后方区域
後方領域
前部区域
前方領域
侧面区域
側方領域
回转中心
旋回中心
稳定性不佳的范围
特に安定性が悪い領域
外伸支架中心
アウトリガーの中心

## Slide 25
(8) 送配電線付近での作業
(8) 电力线附近作业
专职监督员
専任の監視責任者
线保护管
建設用防護管
（配電線の場合）
高架警戒线/路障
防護ゲート
禁止入内措施
立入禁止措置
作业范围限制装置
作業範囲制限装置

## Slide 26
(9) 安全距離-1
(9) 与电线的最小接近距离 -1
高压配电线
高圧配電線
道路侧
車道側
房屋侧
住宅側
安全
安全
低压
配电线
低圧配電線
变压器
柱上変圧器
高压
引入线
危险
高圧引下線
（特に危険）
安全
安全
a) 配电线路
b) 输电线
（配電線）
（送電線）
ℓ：最小接近距离
安全な隔離距離

## Slide 27
(9) 安全距離-2
(9) 与电线的最小接近距离 -2
2 m
3 ｍ
4 ｍ
5 ｍ
7 ｍ
11 ｍ
500 kV
275 kV
154 kV
77 kV
33 kV
6.6 kV
最小接近距离
安全な離隔距離
配电线
电压
電線

## Slide 28
(10) 感電電流の安全限界
(10) 触电电流安全极限
AC-1：无 惊吓 反应 感知するが驚くような反応なし
AC-2：无有害影响 通常有害な生理学的影響なし
AC-3：对器官无损害 通常器官に損傷なし
AC-4： 心脏/呼吸骤停 心拍停止などの病生理学的影響あり
AC-4.1：心室纤颤：≤5% 心室細動の確立は約5%以下
AC-4.2：心室纤颤：≤50% 心室細動の確立は約50%以下
AC-4.3：心室纤颤：＞50% 心室細動の確立は約50%超
AC-1
AC-2
AC-3
AC-4
❶：AC-4.1
❷：AC-4.2
❸：AC-4.3
❶
❷
❸
导电持续时间 (ms)
通電時間（ms）
流动电流 (mA)
通電電流（mA）

## Slide 29
3.手による合図・笛による補助合図
3. 手势/哨声信号

## Slide 30
(1) 手による合図 -1
(1) 手势信号 -1
呼叫起重机 | 指示位置 | 卷起吊钩
 |  | 降下吊钩
1
2
3
4
呼び出し
位置の指示
巻上げ
巻下げ

## Slide 31
(1) 手による合図 -2
(1) 手势信号 -2
卷起辅助吊钩 | 提升悬臂
降下辅助吊钩 | 降下悬臂
5
6
7
8
ジブ上げ
ジブ下げ
補巻上げ
補巻下げ

## Slide 32
(1) 手による合図 -3
(1) 手势信号 -3
水平移动 | 旋转荷载
缓慢移动 | 伸/缩悬臂
9
10
11
12
荷の反転
水平移動
微動
ジブの伸縮

## Slide 33
(1) 手による合図 -4
(1) 手势信号 -4
停止 | 紧急停止 | 操作结束
13
14
停止
作業完了
15
急停止

## Slide 34
(2) 笛による補助合図
(2) 辅助哨声信号
呼叫起重机 呼び出し | +
卷起吊钩 巻上げ | +
降下吊钩 巻下げ | +
停止 停止 | +
1
2
3
4

## Slide 35
  アウトリガー設置のポイント
  指差呼称～巻上げ時
  指差呼称～巻下げ時
  荷振れ時のクレーン操作のポイント
  手による合図・笛による補助合図
4.補足動画
4.补充视频
  外伸支架的安装提示
  指认呼唤—卷起荷载
  指认呼唤—降下荷载
  荷载摆动时的起重机操作提示
  手势信号和辅助哨声信号

## Slide 36
(1) アウトリガー設置のポイント
(1) 外伸支架的安装提示

## Slide 37
用于在起重机操作过程中稳定车辆的设计
外伸支架

## Slide 38
(2) 指差呼称～巻上げ時
(2) 指认呼唤—卷起荷载

## Slide 39
“指认呼唤”是一项可以预测危险的操作。
“指认呼唤”是什么

## Slide 40
(3) 指差呼称～巻下げ時
(3) 指认呼唤—降下荷载

## Slide 41
确认落地位置
落地位置

## Slide 42
(4) 荷振れ時のクレーン操作のポイント
4．起重机操作提示
荷载摆动时

## Slide 43
如要停止“摆动”，请随着“摆动”的节奏上下移动悬臂
通过变幅操作停止“摆动”

## Slide 44
(5) 手による合図・笛による補助合図
(5) 手势信号和辅助哨声信号

## Slide 45
哨声信号务必与手势信号一起执行
哨声信号

## Slide 46
5. クレーン等による災害発生状況
5.起重机事故的发生状况

## Slide 47
5-1.クレーン等による死亡災害の推移（データ出典：クレーン年鑑）
56
34
起重机事故
死亡（人）
5-1. 死亡事故的趋势
轻型移动式起重机导致的事故
小型移動式クレーンによる死亡者数
（クレーン等による死亡者数）

## Slide 48
5-2.2018年における死亡災害の内訳（機種別，令和元年「クレーン年鑑」より）
5-2. 死亡事故 （根据起重机类型分类）
Chart: 
| Truck crane | Wheel crane | Truck loader crane | Crawler crane
人 | 1 | 6 | 10 | 17
履带式
起重机
クローラクレーン
17
卡车起重机
トラッククレーン
卡车装载
起重机
積載形トラッククレーン
轮式
起重机
ホイールクレーン
6
1
在
2018年
10

## Slide 49
Chart: 
| Falling (worker) | Falling (loads) | Caught-between | Collision | Overturning
人 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2
坠落
（工人）
12
2
坠落
（荷载）
9
被挤压
9
2
翻倒、部件断裂等
被吊索/荷载击中
在
2018年
転倒
墜落
落下
激突
挟圧
5-3.2018年における死亡災害の内訳（原因別，令和元年「クレーン年鑑」より）
5-3. 死亡事故（根据原因分类）

## Slide 50
5-4.災害事例
5-4.事故案例

## Slide 51
災害事例１（つり荷の落下）
事故案例 1
悬挂荷载坠落
  2
  3
  坠落的荷载砸到工人。
落下したつり荷が作業者を直撃
  开始工作之前，打开过卷报警装置。
作業開始前に巻過警報装置のスイッチを入れる。
  操作时过卷报警装置关闭。
巻過警報装置を切ったままクレーン作業を実施
  吊钩碰撞悬臂并且钢丝绳断裂。
フックがジブに当たり，ワイヤロープが破断
  1

## Slide 52
災害事例２（転倒・挟圧）
事故案例 2
翻倒和挤压
  2
  3
  工人被挤压在卡车中间。
作業者がトラック間で挟圧
  将外伸支架完全伸展，安装在符合要求强度的钢板上。
アウトリガーは最大張出しとし，必要強度の敷板上に設置する。
  处于最小伸展状态的外伸支架安装在不稳定的方木上。
最小張出しのアウトリガーを不安定な角材上に設置
  悬臂处于最大伸展状态时起重机翻倒。
最大張出しにしたジブでの作業中にクレーンが転倒
  1

## Slide 53
災害事例３（つり荷の激突）
事故案例 3
工人被悬挂荷载击中
  1
  2
  3
  这名工人还被倒塌的货物直接击中。
積み荷も崩れ，作業者を直撃
  操作之前确认安全工作程序。
事前に安全な作業方法を確認する。
  侧方位卸货造成起重机翻倒。
荷下ろし側とは反対の荷を先に下したためクレーンが傾斜
  悬挂荷载击中工人。
つり荷が作業者に衝突

## Slide 54
災害事例４（点検中の負傷）
事故案例 4
检查设备时受伤
  在进行任何检查和维护之前，先停止发动机。
点検や調整はエンジンを停止した状態で行う。
  一名工人在发动机运转的情况下调整电池电缆。
エンジンをかけたままバッテリーコードを調整
  他的手臂意外触碰到旋转发动机的风扇。
誤って回転しているエンジンのファンに腕が接触
  1
  2

## Slide 55
災害事例５（つり荷の落下・直撃）
事故案例 5
工人被悬挂荷载击中
  1
  2
  3
  坠落的荷载直接砸到信号员。
落下したつり荷が合図者を直撃
  起重机操作员必须遵循信号员的指示。
運転者は必ず合図者の指示に従ってクレーン操作を行う。
  未得到信号员的指示就卸货。
合図者の指示を待たずにつり荷を下ろそうとした
  荷载与脚手架接触并发生倒塌。
つり荷が足場に接触し，荷崩れが発生

## Slide 56
災害事例6（金属疲労による折損）
事故案例 6
金属疲劳导致断裂
  1
  2
  3
  悬臂尖端砸到工人的左手。
ジブの先端が作業員の左手に落下
  确保执行定期自检。
定期自主検査を確実に実施する。
  货物即将被吊起。
荷をつり上げるために巻上げようとした
  金属疲劳导致悬臂断裂和倒塌。
ジブが金属疲労等によって折損・落下

## Slide 57
災害事例７（転倒・下敷き）
事故案例 7
工人被翻倒的起重机压住
  1
  2
  3
  完全伸展
  フルブーム
  完全缩回
  その場張出し
  操作员被甩出并压在起重机下面。
運転者が投げ出され，クレーンの下敷きとなった
  如果荷载力矩限制器发出警报，
  须立即停止作业。
過負荷防止装置の作動時には，直ちに作業を中止する。
  起重机掉落山谷。
クレーンが谷側に転倒
  即使荷载力矩限制器发出警报仍然继续回转。
過負荷防止装置の警報が鳴りつつも旋回を継続
  1

## Slide 58
災害事例8（強風による落下）
事故案例 8
悬挂的荷载被强风刮落
  1
  2
  3
  一名工人被坠落荷载砸中。
作業員が落下したつり荷の下敷きとなった
  强风时必须暂停作业。
強風時や強風の予想時には作業を行ってはならない。
  最大风速为 11 m/s。
作業時の最大風速は11m/s
  强风导致悬挂荷载坠落。
つり荷が強風にあおられて落下

## Slide 59
災害事例９（転倒による落下）
事故案例 9
翻倒而导致悬挂荷载坠落
  1
  2
  3
  履带式起重机由于过载而翻倒。
クローラクレーンは過負荷により傾いて転倒
  操作前应检查荷载力矩限制器的功能。
  作業開始前に過負荷防止装置等は事前の点検を行う。
  工人收到信号要求停止展开悬臂。
据え付け作業者は伸長停止を合図
  但是，悬臂仍然继续伸展。
ジブはそのまま延伸
  3

## Slide 60
災害事例10（巻過ぎによる切断）
事故案例 10
过卷导致钢丝绳断裂
  吊钩坠落击中工人。
落下したフックが作業者の頭部を直撃
  作业时应激活过卷报警装置。
巻過警報装置は，常に有効に機能するようにして作業する。
  悬臂意外伸展过快。
操作を誤ってジブを速く延伸
  过卷而扯断钢丝绳
フックが巻過ぎとなって巻上げ用ワイヤロープが切断
  1
  2
  3
  无资质的
  操作员
無資格の操作者

## Slide 61
災害事例11（挟圧）
事故案例 11
夹在荷载和斜坡之间
  1
  2
  3
  意外碰触操纵杆。
運転者の左肘が誤って操作レバーに接触
  手臂移到驾驶员侧面。
ショベルのアームが運転席側に移動
  一名工人被夹在荷载和斜坡之间。
つり荷が引き摺られて作業員が法面との間に挟圧
  工作人员必须远离回转范围 。
ブームや荷等が旋回する範囲内に作業者を立ち入らせない。

## Slide 62
災害事例12（高圧電線からの感電）
事故案例 12
高压配电线触电
  悬臂接近高压配电线。
ジブが高圧電線に近接
  工人触电。
作業員が感電
  应穿戴绝缘防护装备。
絶縁防護具を装着すること。
  1
  2
  3
  起重机漏电。
クレーンに放電が発生
  应指派监督员。
送配電線に近接する作業では監視人を配置すること。

## Slide 63
（参考） 電波障害
（参考）
无线电波干扰
  工人可能会触电。
作業員による感電の可能性が発生
  应当采取防止触电的措施。
クレーン・作業者ともに感電防止対策を講じること。
  1
  2
  3
  从附近塔台发射的无线电波。
近接する電波塔が電波を送信
  起重机作为天线，产生异常电压。
クレーンがアンテナとなって異常電圧が発生

## Slide 64
監修： 厚生労働省労働基準局安全衛生部
日本クレーン協会技術普及部
協力： 日本クレーン協会岐阜支部
受託： 国際航業株式会社
制作： YAMAGATA株式会社
株式会社デフレックストア
トーカイテック株式会社