## Slide 1
講習用プレゼンテーション資料
လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု သင်တန်းအတွက် တင်ပြရှင်းလင်းချက်များ
令和2年度 厚生労働省 技能講習補助教材作成事業
厚生労働省労働基準局安全衛生部
小型移動式クレーン運転技能講習
ဝန်ပေါ့သယ် ရွေ့လျားကရိန်း မောင်းနှင်ရေးအတွက်
စွမ်းရည် လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု သင်တန်း

## Slide 2
  အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပညာရပ်ဝေါဟာရ
  ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း
  လက်/ခရာဖြင့် အချက်ပြမှုများ
  ဖြည့်စွက် ဗီဒီယို
  ကရိန်း မတော်တဆမှု အခြေအနေများ
  移動式クレーンに関する用語と定義
  移動式クレーンの取り扱いと操作
  手による合図・笛による補助合図
  補足動画
  クレーン等による災害発生状況
အဓိက ခေါင်းစဉ်များ
この講習用資料の構成

## Slide 3
1. 移動式クレーンに関する定義と用語
1. အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပညာရပ်ဝေါဟာရ

## Slide 4
(1) 移動式クレーンの定義
ရေပြင်ညီ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေး
အရွေ့စွမ်းအားကို အသုံးပြုပြီး ဝန်ပင့်တင်ခြင်း
水平に運搬
動力でつり上げ
သီးသန့် သတ်မှတ်မထားသည့် နေရာများသို့ ရွှေ့ပြောင်း
不特定の場所に移動
ပင်မရွေ့လျားကိရိယာ အသင့်ပေါင်းစပ်ပါရှိခြင်း
原動機を内蔵
(1) အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်- "ရွေ့လျား ကရိန်းများ"

## Slide 5
(2) 移動式クレーンの作動
(2) ရွေ့လျားကရိန်း၏ ‌ရွေ့လျားမှုများ
1
3
2
4
လက်တံ ဆန့်ထုတ်ခြင်း/ခေါက်ခြင်း
ချိတ်ကို ပင့်တင်ခြင်း/ချခြင်း
ဆုံလည်လှည့်ခြင်း
လက်တံဖြင့် ဝန်မ-တင်ခြင်း
2
3
4
1
ジブの伸縮
巻上げ／巻下げ
ジブの旋回
ジブの起伏

## Slide 6
(3) 移動式クレーンの種類
(3) ရွေ့လျားကရိန်း အမျိုးအစားများ
ထရပ်ကား ကရိန်းများ トラッククレーン | ဘီးတပ်ကရိန်းများ ホイールクレーン | ချိန်းတပ်ယာဉ် ကရိန်းများ クローラクレーン

## Slide 7
(4) 移動式クレーンの運転資格
(4) ရွေ့လျားကရိန်း မောင်းနှင်ခြင်းအတွက် အရည်အချင်းများ
မ တင်နိုင်သည့် ဝန် つり上げ荷重 | ≥5 တန် 5トン以上 | ≥1 နှင့် <5 တန် 1トン以上5トン未満 | <1 တန် 1トン未満
ရွေ့လျား ကရိန်း ကရိန်းမောင်းနှင်သူ၏ လိုင်စင် 移動式クレーン運転士免許 | 〇 | 〇 | 〇
ဝန်ပေါ့သယ် ရွေ့လျားကရိန်း မောင်းနှင်ရေးအတွက် စွမ်းရည်လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု သင်တန်း 小型移動式クレーン運転技能講習 | ✕ | 〇 | 〇
ရွေ့လျားကရိန်း မောင်းနှင်ခြင်းအတွက် အထူး သင်ကြားပို့ချမှု 移動式クレーン運転のための特別教育 | ✕ | ✕ | 〇

## Slide 8
(5) ジブに関する用語-1
(5) လက်တံဆိုင်ရာ ပညာရပ်ဝေါဟာရများ -1
လက်တံ ထောင့်
ジブ傾斜角
အောက်ခြေငုတ်
フートピン
အလျားလိုက်
ပြင်ညီ
水平面
လက်တံ ဝင်ရိုး
လက်တံ အမှတ်
ဆုံလည်လှည့် ဗဟို
旋回中心
မြေပြင်အထက် မ-တင်နိုင်သည့် အမြင့်
地上揚程
မြေပြငအောက်မှမ-တင်နိုင်သည့် အမြင့်
မ-တင်နိုင်သည့် စုစုပေါင်းအမြင့်
総揚程
အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည် ဧရိယာ
作業半径
地下揚程
ジブ基準線
လက်တံငုတ်
ジブポイントピン
ジブポイント
လက်တံအလျား
ジブ長さ
ကုန်တင် ထရပ်ကား
ကရိန်း
積載形トラッククレーン

## Slide 9
(5) ジブに関する用語-2
(5) လက်တံဆိုင်ရာ ပညာရပ်ဝေါဟာရများ -2
မြေပြင်အထက် မ-တင်နိုင်သည့် အမြင့်
地上揚程
မြေပြငအောက်မှ် မ-တင်နိုင်သည့် အမြင့်
地下揚程
ချိတ် အလျား
フック長さ
အနည်းဆုံး အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည် ဧရိယာ
最小作業半径
မြေတူးဂေါ် ဆလင်ဒါ
バケットシリンダ
စက်လက်မောင်း ဆလင်ဒါ
アームシリンダ
စက်လက်တံကြီး ဆလင်ဒါ
ブームシリンダ
အပြင်ဘက် သတိပေး မီးခွက်
外部表示灯（橙色）
မြေတူးဂေါ်
バケット
အများဆုံး အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည် ဧရိယာ
最大作業半径
ချိတ်
フック
ကရိန်းလုပ်ဆောင်ချက် ပြုလုပ်နိုင်သော ဟိုက်ဒရောလစ် မြေတူးစက်
クレーン機能付き油圧ショベル

## Slide 10
(6) つり上げ荷重
(6) မ တင်နိုင်သည့် ဝန်
အောက်ပါအခြေအနေများတွင် တင်ဆောင်နိုင်သည့် အများဆုံးဝန်-
❶ ဘေးထောက်ကို အဆုံးထိ ဆန့်ထုတ်ထားသည့်အခါ၊
❷ လက်တံအရှည်ကို အနိမ့်ဆုံးထိ လျှော့ချထားသည့်အခါ၊
❸ လက်တံထောင့်ကို အကျယ်ဆုံးထားသည့်အခါ။
最大張出し
❶
最大
傾斜角
❸
最短のジブ長さ
❷
သတ်မှတ် ဝန်နှုန်းထား စုစုပေါင်း
定格総荷重
ချိတ်များ၏ ဒြပ်ထု
つり具の質量
သတ်မှတ် ဝန်နှုန်းထား
定格荷重
つり上げ荷重とは，次の条件下における最大の荷重をいう。
アウトリガーを最大に張り出し，
ジブ長さを最も短く縮小して，
ジブの傾斜角を最大にしたとき

## Slide 11
2. 移動式クレーンの取り扱いと操作
2. ကိုင်တွယမောင်းနှင်ခြင်း

## Slide 12
(1) 原動機：ディーゼルエンジン
(1) ဒီဇယ်အင်ဂျင်
ပန်ကာ
ファン
ချောဆီ ထည့်ပေါက်
エンジンオイル給油口
လျှပ်စစ်ဓာတ်အိုး
蓄圧室
လောင်စာဆီ ပန့်
燃料噴射装置の
燃料ポンプ
ဆီပိုက်ကြီး
インテークマニホールド
ချောဆီခံသည့် ခွက်
オイルパン
ကိုယ်တိုင် စက်နှိုး ကိရိယာ
セルモータ

## Slide 13
ဝန်ချီစက်
巻上装置
(2) クレーン装置の作動
(2) ကရိန်းပစ္စည်းကိရိယာ ရွေ့လျားမှုများ
  1
  2
  3
  4
PTO
ဟိုက်ဒရောလစ် ဆီတိုင်ကီ
作動油タンク
ဟိုက်ဒရောလစ်
ပန့်
油圧ポンプ
အင်ဂျင်
エンジン
လည်အားပြောင်းစေသောစက် (သို့) အရှိန်ပြောင်းစေသောစက် トルクコンバータ
လမ်းကြောင်းထိန်း စက်
操向装置
ဆုံလည် စက်
旋回装置
လက်တံ ဆန့်ထုတ်/
အတင်အချ စက်
ジブ伸縮/起伏装置

## Slide 14
(3) 操作装置の配置例-1（ラフテレーンクレーン）
❶ ဝန်လည်အား ကန့်သတ်ကိရိယာ | 過負荷防止装置
❷ ဆုံလည် ဘရိတ်ခလုတ် | 旋回ブレーキスイッチ
❸ PTO ခလုတ် | PTOスイッチ
❹ ဆုံလည် လီဗာ | 旋回レバー
❺ လက်တံ ဆန့်/ခေါက် လီဗာ | 伸縮レバー
❻ ဘေးထောက် ထိန်းချုပ်မှုခလုတ်ခုံ | アウトリガー操作パネル
❼ ပင်မ ဝန်ချီလီဗာ | 主巻ウインチレバー
❽ အရန် ဝန်ချီလီဗာ | 補巻ウインチレバー
❾ အတင်အချလီဗာ | 起伏レバー
1
2
3
4
6
7
9
8
5
(3) လည်ပတ်မောင်းနှင်မှု စက်ကိရိယာ စီစဉ်နေရာချပုံ နမူနာ -1
ဘက်စုံသုံး ကရိန်း

## Slide 15
(3) 操作装置の配置例-2（積載型トラッククレーン）
❶ ဝန်အလေးချိန်တိုင်း ကိရိယာ | 荷重計
❷ ဆန့်/ခေါက် လီဗာ | 伸縮レバー
❸ ဝန် မ-တင်သည့် လီဗာ | ウインチレバー
❹ လက်တံ အတင်အချ လီဗာ | 起伏レバー
❺ ဆုံလည် လီဗာ | 旋回レバー
❻ အရေးပေါ် ဂျိုက် လီဗာ | 非常用ジャッキレバー
❼ ချိတ် အသွင်း/အထုတ် ခလုတ် | フック格納/取出スイッチ
❽ ဂျိုက် ထိန်းချုပ် ခလုတ်များ | ジャッキスイッチ
❾ ဘေးထောက်ဆန့်ထုတ်ထားသည့် အကျယ် အချက်ပြမီး | ｱｳﾄﾘｶﾞｰ張出状態表示灯
➓ ကန့်သတ်အတိုင်းအတာနှင့်ဆိုင်သော သတိပေးဒိုင်ခွက်် | 限界警告灯
⓫ အရေးပေါ်ထိန်းချုပ်ခလုတ် | 非常操作スイッチ
⓬ အရှိန်မြှင့်ကိရိယာ ခလုတ် | アクセルスイッチ
⓭ အင်ဂျင်လည်ပတ်နှုန်း ထိန်းညှိခလုတ် | 微速スイッチ
⓮ ဟွန်း ခလုတ် | ホーンスイッチ
(3) လည်ပတ်မောင်းနှင်မှု စက်ကိရိယာ စီစဉ်နေရာချပုံ နမူနာ -2
ကုန်တင် ထရပ်ကား ကရိန်း
2
3
4
5
1
6
9
10
7
8
12
14
11
13

## Slide 16
❶ လက်တံ ဆန့်/ခေါက် ジブ伸縮操作レバー | 
❷ ချိတ် အတင်/အချ フック巻上・巻下起伏操作レバー | 
❸ လက်တံ အတင်အချ ジブ起伏操作レバー | 
❹ ဆုံလည်လှည့်ခြင်း 旋回操作レバー | 
❺ ဘေးထောက်- ဆန့်ကျင်ဘက်ခြမ်း アウトリガー操作レバー（向側） | 
❻ ဘေးထောက်- မောင်းနှင်သူဘက်ခြမ်း アウトリガー操作レバー（手前側） | 
❼ အရှိန်မြှင့်ကိရိယာ アクセルレバー | 
မြှောက်
ချ
起
伏
တင်
ချ
巻上
巻下
ခေါက်
ဆန့်
縮
伸
ညာ
ဘယ်
右
左
ထုတ်
သွင်း
出
入
ထုတ်
သွင်း
出
入
နှိမ့်
မြှင့်
低速
高速
(4) 積載形トラッククレーンの操作レバー-1（配置）
(4) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းရှိ ထိန်းချုပ် လီဗာများ -1
လီဗာများအား စီစဉ်နေရာချပုံ နမူနာ
3
5
6
7
1
2
4

## Slide 17
စက်နှိုးထား
နှိမ့်
နှိမ့်
မြှင့်
မြှင့်
アイドリング
低速
低速
高速
高速
(4) 積載形トラッククレーンの操作レバー-2（操作）
(4) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းရှိ ထိန်းချုပ် လီဗာများ -2
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်

## Slide 18
(4) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းရှိ ထိန်းချုပ် လီဗာများ -3
ထုတ်လုပ်သူအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားချက်များ
ဆန့်/ခေါက်ရန်
လက်တံအတင်အချလုပ်ရန်
ジブ伸縮
ジブ起伏
ချိတ် အတင်/အချလုပ်ရန်
フック巻上げ／巻下げ
လက်တံအတင်အချလုပ်ရန်
ဆန့်/ခေါက်ရန်
ジブ起伏
ジブ伸縮
ဆုံလည်လှည့်ရန်
旋回
(4) 積載形トラッククレーンの操作レバー-3（メーカーによる配置の差異）

## Slide 19
*ရေဒီယိုလှိုင်း ကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်မှုကို တားဆီးသည့်လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်သည်
ノイズの影響や電波障害を受けることがあるので、混信防止機能を備えている。
1
2
3
4
5
6
❶ အရှိန်မြှင့်လီဗာ | アクセルレバー
❷ ဝန်အလေးချိန်ပြ မျက်နှာပြင် | 荷重表示
❸ ဆုံလည် ဖွင့်/ပိတ် ခလုတ် | 旋回スイッチ
❹ ဝန် အတင်အချခလုတ် | 起伏スイッチ
❺ ချိတ် အတင်/အချ ခလုတ် | フック巻上げ／ 巻下げスイッチ
❻ လက်တံ ဆန့်/ခေါက် ခလုတ် | 伸縮スイッチ
(4) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းရှိ ထိန်းချုပ် လီဗာများ -4
အဝေးထိန်းကိရိယာ*
(4) 積載形トラッククレーンの操作レバー-4（リモコン）

## Slide 20
手動で引き出し
လက်ဖြင့် ဆန့်ထုတ်မှု
油圧で伸長
ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြင့် ဆန့်ထုတ်မှု
(5) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း ဘေးထောက်များ -1
ဆန့်ထုတ်ခြင်း
(5) 積載形トラッククレーンのアウトリガー-1（伸長）

## Slide 21
(5) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း ဘေးထောက်များ -2
ဆန့်ထုတ်သည့် အကျယ်
(5) 積載形トラッククレーンのアウトリガー-2（張出し幅）
အခြေခံသဘောတရားအရ အဆုံးထိဆန့်ထုတ်ခြင်း
原則として最大張出
နှစ်ဖက် အညီအမျှ ဆန့်ထုတ်ခြင်း
左右を均等に張出す

## Slide 22
တစ်ချက်နှိပ် လီဗာ
ワンタッチレバー
(5) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း ဘေးထောက်များ -3
လော့ခ်ချ ပင်များ
(5) 積載形トラッククレーンのアウトリガー-3（ロックピン）
မောင်းနှင်စဉ် လော့ခ်ချသည့်ပင်
走行用ロックピン
(လော့ချပင်)
(ロックピン)
ဝိုင်ယာကြိုးမှတစ်ဆင့်
တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်
ワイヤを介して直結

## Slide 23
L1
L2
L1
L2
(6) 実作業の範囲
(6) အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်သည့် အကွာအဝေး
အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည် ဧရိယာ
作業半径
အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည် ဧရိယာ
作業半径
ဆုံလည်လှည့် ဗဟို
旋回中心
ဆုံလည်လှည့် ဗဟို
旋回中心
L1- အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အတိုင်းအတာ 実際に作業できる範囲 | L2- ကရိန်းနေရာချထားသည့် အတိုင်းအတာ クレーン設置に必要な範囲

## Slide 24
(7) 積載形トラッククレーンの作業領域と安定度
(7) အလုပ်လုပ်သည့် အပိုင်းအခြားနှင့် တည်ငြိမ်မှု
နောက်ဘက််
ဧရိယာ
後方領域
ရှေ့ဘက််
ဧရိယာ
前方領域
ဘေးဘက်န်
ဧရိယာ
側方領域
ဆုံလည်လှည့် ဗဟို
旋回中心
မတည််ငြိမ််မှု
特に安定性が悪い領域
ဘေးထောက် အလယ်ဗဟို
アウトリガーの中心

## Slide 25
(8) 送配電線付近での作業
(8) ဓာတ်အားလိုင်းများအနီး အလုပ်လုပ်ခြင်း
ခန့်အပ်ထားသော ကြီးကြပ်ရေးမှူး
専任の監視責任者
လိုင်းအကာများ
建設用防護管
（配電線の場合）
မြှင့်တင်ထားသော သတိပေးလိုင်းများ/အတားအဆီးများ
防護ゲート
မဝင်ရောက်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားမှု
立入禁止措置
အလုပ်လုပ်သည့် အကွာအဝေးကို ကန့်သတ်သည့် ကိရိယာ
作業範囲制限装置

## Slide 26
(9) 安全距離-1
(9) လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုးများနှင့် အနီးဆုံး ချဉ်းကပ်နိုင်သည့် အကွာအဝေး -1
ဗို့အားမြင့် ဓာတ်ကြိုး
高圧配電線
လမ်းဘက်ခြမ်း
車道側
အိမ်ဘက်ခြမ်း
住宅側
လုံခြုံမှုရှိသည်
安全
ဗို့အား
နိမ့်
ဓာတ်ကြိုး
低圧配電線
ထရန်စဖော်မာ
柱上変圧器
ဗို့အားမြင့်
ဝိုင်ယာကြိုး
အန္တရာယ်ရှိသည်
高圧引下線
（特に危険）
လုံခြုံမှုရှိသည်
安全
a) ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်း
b) ဓာတ်အား တစ်ဆင့်ပေးပို့ရေးလိုင်း
（配電線）
（送電線）
ℓ: အနီးဆုံး ချဉ်းကပ်နိုင်သည့် အကွာအဝေး
安全な隔離距離

## Slide 27
(9) 安全距離-2
(9) လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုးများနှင့် အနီးဆုံးချဉ်းကပ်နိုင်သည့် အကွာအဝေး -2
2 မီတာ
3 မီတာ
4 မီတာ
5 မီတာ
7 မီတာ
11 မီတာ
500 kV
275 kV
154 kV
77 kV
33 kV
6.6 kV
လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိရန် ခွါထားရမည့့််
အကွာအဝေး
安全な離隔距離
လျှပ်စစ်
ဓာတ်ကြိုး
ဗို့အား
電線

## Slide 28
(10) 感電電流の安全限界
(10) ဓာတ်လိုက်မှု မဖြစ်စေရန် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ကန့်သတ်ချက်
AC-1- တုန်လှုပ်လန့်ဖျပ်သွားသော တုံ့ပြန်မှု မဖြစ်ပါ 感知するが驚くような反応なし
AC-2- အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် သက်ရောက်မှု မရှိပါ 通常有害な生理学的影響なし
AC-3- ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို မပျက်စီးစေပါ 通常器官に損傷なし
AC-4- နှလုံးခုန်/အသက်ရှူ ရပ်တန့်စေတတ်သည် 心拍停止などの病生理学的影響あり
AC-4.1- နှလုံးခုန်မှုအားနည်းပြီး၊ နှလုံးခုန်မှု မမှန်ခြင်း ဖြစ်တတ်သည်- ≤5% 心室細動の確立は約5%以下
AC-4.2- နှလုံးခုန်မှုအားနည်းပြီး၊ နှလုံးခုန်မှု မမှန်ခြင်း ဖြစ်တတ်သည်- ≤50% 心室細動の確立は約50%以下
AC-4.3- နှလုံးခုန်မှုအားနည်းပြီး၊ နှလုံးခုန်မှု မမှန်ခြင်း ဖြစ်တတ်သည်- <50% 心室細動の確立は約50%超
AC-1
AC-2
AC-3
AC-4
❶：AC-4.1
❷：AC-4.2
❸：AC-4.3
❶
❷
❸
လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကြာချိန် (ms)
通電時間（ms）
လျှပ်စစ်စီးနေသည့် လျှပ်စီးကြောင်း (mA)
通電電流（mA）

## Slide 29
3. 手による合図・笛による補助合図
3. လက်/ခရာဖြင့် အချက်ပြမှုများ

## Slide 30
(1) 手による合図 -1
(1) လက်ဖြင့် အချက်ပြမှုများ -1
ကရိန်းများကို ခေါ်ရန် | ရပ်ရမည့်နေရာကို ညွှန်ပြရန် | ချိတ် ပင့်တင်ခြင်း
 |  | ချိတ် အောက်ချခြင်း
1
2
3
4
呼び出し
位置の指示
巻上げ
巻下げ

## Slide 31
(1) 手による合図 -2
(1) လက်ဖြင့် အချက်ပြမှုများ -2
အရန်ချိတ်ကို ပင့်တင်ရန် | လက်တံကို မ-တင်ရန်
အရန်ချိတ်ကို အောက်ချရန် | လက်တံကို အောက်ချရန်
5
6
7
8
ジブ上げ
ジブ下げ
補巻上げ
補巻下げ

## Slide 32
(1) 手による合図 -3
(1) လက်ဖြင့် အချက်ပြမှုများ -3
အလျားလိုက် ရွှေ့ရန် | ဝန်ကို လှည့်ရန်
ဖြည်းဖြည်းချင်း ရွှေ့ရန် | လက်တံကို ဆန့်ထုတ်/ပြန်သွင်းရန်
9
10
11
12
荷の反転
水平移動
微動
ジブの伸縮

## Slide 33
(1) 手による合図 -4
(1) လက်ဖြင့် အချက်ပြမှုများ -4
ရပ်ရန် | အရေးပေါ် ရပ်ရန် | လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ပြီးဆုံးပြီ
13
14
停止
作業完了
15
急停止

## Slide 34
(2) 笛による補助合図
(2) ခရာဖြင့့််် အကူ့် အချက်ပြမှုများ
ကရိန်းများကို ခေါ်ရန် 呼び出し | +
ချိတ် ပင့်တင်ရန် 巻上げ | +
ချိတ်ကို အောက်ချရန် 巻下げ | +
ရပ်ရန် 停止 | +
1
2
3
4

## Slide 35
  アウトリガー設置のポイント
  指差呼称～巻上げ時
  指差呼称～巻下げ時
  荷振れ時のクレーン操作のポイント
  手による合図・笛による補助合図
4. 補足動画
4. ဖြည့်စွက် ဗီဒီယို
  ဘေးထောက်များကို တပ်ဆင်နေရာချရန် အကြံပြုချက်များ
  ချိတ်ကို မ-တင်စဉ်လက်ညှိုးညွှန်ပြီး၊ အသံထွက်အတည်ပြုခြင်း
  ချိတ်ကို အောက်ချချစဉ်လက်ညှိုးညွှန်ပြီး၊ အသံထွက်အတည်ပြုခြင်း
  ဝန် ရမ်းခါနေစဉ် လုပ်ရမည့် ကရိန်းလုပ်ငန်းအတွက် အကြံပြုချက်များ
  လက်ဖြင့် အချက်ပြမှုများနှင့် အရန် ခရာဖြင့် အချက်ပြမှုများ

## Slide 36
(1) アウトリガー設置のポイント
(1) ဘေးထောက်များ တပ်ဆင်နေရာချရန် အကြံပြုချက်များ

## Slide 37
ကရိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်စဉ် ယာဉ်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန် အသုံးပြုသော ကိရိယာ
ဘေးထောက်

## Slide 38
(2) 指差呼称～巻上げ時
(2) ချိတ်ကို မ-တင်နေစဉ်
ညွှန်ပြပြီး လှမ်းခေါ်ခြင်း

## Slide 39
ညွှန်ပြခြင်းနှင့် ရွတ်ဆိုခြင်း ဆိုသည်မှာ အန္တရာယ်များကို ကြိုတင်မှန်းဆရန် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်
ညွှန်ပြပြီး လှမ်းခေါ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း

## Slide 40
(3) 指差呼称～巻下げ時
(3) ချိတ်ကို အောက်ချနေစဉ်
လက်ညှိုးညွှန်ပြီး၊ အသံထွက်အတည်ပြုခြင်း

## Slide 41
အောက်ချမည့် နေရာကို အတည်ပြုပါ
အောက်ချမည့်နေရာ

## Slide 42
(4) 荷振れ時のクレーン操作のポイント
(4) ကရိန်းလုပ်ငန်းအတွက် သိထားရမည့်အချက်များ
ဝန် ရမ်းခါနေသည့်အခါ

## Slide 43
“ရမ်းခါမှု” ကို ရပ်တန့်ရန် လက်တံကို “ရမ်းခါမှု” နှင့် ဟန်ချက်ညီစွာ အထက်အောက် ရွှေ့ပါ။
ဝန်ကို အတင်အချလုပ်ရာတွင် “ရမ်းခါမှု” ကို ရပ်တန့်ခြင်း

## Slide 44
(5) 手による合図・笛による補助合図
(5) လက်ဖြင့် အချက်ပြမှုများနှင့် အရန် ခရာဖြင့် အချက်ပြမှုများ

## Slide 45
ခရာဖြင့်အချက်ပြမှုများကို လက်ဖြင့်အချက်ပြမှုများနှင့် မဖြစ်မနေတွဲလုပ်ပါ
ခရာဖြင့် အချက်ပြမှုများ

## Slide 46
5. クレーン等による災害発生状況
5. ကရိန်း မတော်တဆမှု အခြေအနေများ

## Slide 47
5-1. クレーン等による死亡災害の推移（データ出典：クレーン年鑑）
56
34
ကရိန်း မတော်တဆမှုများ
人/သေဆုံးမှုများ
5-1. သေစေနိုင်သည့် မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေ
ဝန်ပေါ့သယ် ရွေ့လျားကရိန်းများ ကြောင့် မတော်တဆမှုများ
小型移動式クレーンによる死亡者数
（クレーン等による死亡者数）

## Slide 48
5-2. 2018年における死亡災害の内訳（機種別，令和元年「クレーン年鑑」より）
5-2. လူသေစေသည့့်် မတော်တဆမှုများ (ကရိန်း အမျိုးအစားအလိုက်)
Chart: 
| Truck crane | Wheel crane | Truck loader crane | Crawler crane
人 | 1 | 6 | 10 | 17
ချိန်းတပ်ယာဉ်
ကရိန်း
クローラクレーン
17
ထရပ်ကား ကရိန်း
トラッククレーン
ကုန်တင် ထရပ်ကား
ကရိန်း
積載形トラッククレーン
ဘီးတပ်
ကရိန်း
ホイールクレーン
6
1
2018 ခုနှစ်
အတွင်း
10

## Slide 49
Chart: 
| Falling (worker) | Falling (loads) | Caught-between | Collision | Overturning
人 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2
ပြုတ်ကျခြင်း
(လုပ်သား)
12
2
ပြုတ်ကျခြင်း
(ဝန်)
9
နှစ်ခုကြားပိခြင်း/
ညပ်ခြင်း
9
2
တိမ်းမှောက်ခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းများကျိုးခြင်း၊ စသည်ဖြင့်
သိုင်းကြိုးများ/ဝန်များဖြင့် ရိုက်မိခြင်း
2018 ခုနှစ်
အတွင်း
転倒
墜落
落下
激突
挟圧
5-3. 2018年における死亡災害の内訳（原因別，令和元年「クレーン年鑑」より）
5-3. လူသေစေသည့့်် မတော်တဆမှုများ (အကြောင်းရင်းတစ်ခုချင်းအလိုက်)

## Slide 50
5-4. 災害事例
5-4. မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်များ

## Slide 51
災害事例１（つり荷の落下）
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် 1
ချိတ်ဆွဲထားသည့် ဝန် ပြုတ်ကျခြင်း
  2
  3
  ပြုတ်ကျသည့် ဝန်က လုပ်သားကို ရိုက်မိသည်။
落下したつり荷が作業者を直撃
  လုပ်ငန်းမစတင်မီ ကြိုးပိုရစ်ပတ်မှု သတိပေး ကိရိယာကို ဖွင့်ပါ။
作業開始前に巻過警報装置のスイッチを入れる。
  ကြိုးပိုရစ်ပတ်မှု သတိပေး ကိရိယာကို ပိတ်ထားပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
巻過警報装置を切ったままクレーン作業を実施
  ချိတ်နှင့် လက်တံ ရိုက်မိပြီး ဝိုင်ယာကြိုး ပြတ်သွားခြင်း။
フックがジブに当たり，ワイヤロープが破断
  1

## Slide 52
災害事例２（転倒・挟圧）
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် 2
ကရိန်းမှောက်ခြင်းနှင့် ပိခြင်း/ညပ်ခြင်း
  2
  3
  လုပ်သားတစ်ယောက် ထရပ်ကားများကြားတွင် ညပ်သွားခြင်း။
作業者がトラック間で挟圧
  လိုအပ်သည့် ခံနိုင်အားရှိသော ပလိပ်ပြားများပေါ်တွင် ဘေးထောက်များကို အပြည့်အဝဆန့်ထုတ်ပြီး ထားရှိပါ။
アウトリガーは最大張出しとし，必要強度の敷板上に設置する。
  တည်ငြိမ်မှုမရှိသည့် စတုရန်းပုံ သစ်သားတုံးများပေါ်တွင် အနည်းဆုံးသာ ဆန့်ထုတ်ထားသည့် ဘေးထောက်ကို ထားရှိခြင်း။
最小張出しのアウトリガーを不安定な角材上に設置
  လက်တံကို အရှည်ဆုံးထိ ဆန့်ထုတ်ထားစဉ် ကရိန်းမှောက်ခြင်း။
最大張出しにしたジブでの作業中にクレーンが転倒
  1

## Slide 53
災害事例３（つり荷の激突）
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် 3
လုပ်သားမှာ ချိတ်ဆွဲထားသည့် ဝန်တစ်ခုနှင့် ရိုက်မိခြင်း
  1
  2
  3
  တင်ထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ပြိုကျသောကြောင့်လည်း လုပ်သားကို တိုက်ရိုက် ရိုက်မိခြင်း။
積み荷も崩れ，作業者を直撃
  လုပ်ငန်းမဆောင်ရွက်မီ ဘေးကင်းလုံခြုံသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အတည်ပြုသတ်မှတ်ပါအလုပ်လုပ်ရန်<။
事前に安全な作業方法を確認する。
  ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းမှ ဝန်ကို အောက်သို့ချသောကြောင့် ကရိန်းတစ်ဖက်သို့ စောင်းနေခြင်း။
荷下ろし側とは反対の荷を先に下したためクレーンが傾斜
  ချိတ်ဆွဲ ထားသည့်ဝန်များက လုပ်သား တစ်ယောက်ကို ရိုက်မိခြင်း။
つり荷が作業者に衝突

## Slide 54
災害事例４（点検中の負傷）
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် 4
ပစ္စည်းကိရိယာကို စစ်ဆေးစဉ် ဒဏ်ရာရမှုများ
  စစ်ဆေးမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှန်သမျှကို မဆောင်ရွက်မီ အင်ဂျင်ကို ရပ်ပါ။
点検や調整はエンジンを停止した状態で行う。
  အင်ဂျင်လည်ပတ်နေစဉ် လုပ်သားက ဘက်ထရီကြိုးများကို ချိန်ညှိခဲ့သည်။
エンジンをかけたままバッテリーコードを調整
  သူ့လက်မောင်းသည် လည်နေသည့် အင်ဂျင်၏ ပန်ကာကို မတော်တဆ ထိမိခဲ့သည်။
誤って回転しているエンジンのファンに腕が接触
  1
  2

## Slide 55
災害事例５（つり荷の落下・直撃）
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် 5
ချိတ်ဆွဲထားသည့်ဝန်က လုပ်သားကို ရိုက်မိခြင်း
  1
  2
  3
  ပြုတ်ကျသည့်ဝန်များက အချက်ပြသူကို တိုက်ရိုက် ရိုက်မိခဲ့သည်။
落下したつり荷が合図者を直撃
  ကရိန်းမောင်းသူများသည် အချက်ပြမှုများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
運転者は必ず合図者の指示に従ってクレーン操作を行う。
  အချက်ပြသူက မညွှန်ကြားသေးဘဲ ဝန်ကို အောက်ချခြင်း။
合図者の指示を待たずにつり荷を下ろそうとした
  ဝန်သည် ငြမ်းစင်နှင့်ထိမိပြီး ပြိုကျခဲ့သည်။
つり荷が足場に接触し，荷崩れが発生

## Slide 56
災害事例6（金属疲労による折損）
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် 6
သတ္တု ဒဏ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်း
  1
  2
  3
  လက်တံ၏ထိပ်က လုပ်သား၏ ဘယ်ဘက်လက်ကို ရိုက်မိခဲ့သည်။
ジブの先端が作業員の左手に落下
  ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်းကို မဖြစ်မနေ ပုံမှန် ဆောင်ရွက်ပါ။
定期自主検査を確実に実施する。
  ဝန်ကို ပင့်တင်တော့မည့်ဆဲဆဲဖြစ်သည်။
荷をつり上げるために巻上げようとした
  သတ္တု ဒဏ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် လက်တံ ကျိုးခဲ့ပြီး ပြုတ်ကျခဲ့ပါသည်။
ジブが金属疲労等によって折損・落下

## Slide 57
災害事例７（転倒・下敷き）
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် 7
မှောက်သွားသည့် ကရိန်းက လုပ်သားအပေါ် ပိသွားခြင်း
  1
  2
  3
  အဆုံးထိ
  ဆန့်ထုတ်ထားသည်
  フルブーム
  အဆုံးအထိ ခေါက်ထားသည်
  その場張出し
  ကရိန်းမောင်းသူ လွင့်ကျသွားပြီး ကရိန်းအောက်တွင် ပိသွားသည်။
運転者が投げ出され，クレーンの下敷きとなった
  ဝန်လည်အား ကန့်သတ်ကိရိယာ အချက်ပေးလျှင်
  အလုပ်ကို ချက်ချင်းရပ်ရပါမည်
過負荷防止装置の作動時には，直ちに作業を中止する。
  ကရိန်းက ချိုင့်ဘက်သို့ လဲကျခဲ့သည်။
クレーンが谷側に転倒
  ဝန်လည်အား ကန့်သတ်ကိရိယာ အချက်ပေးခဲ့သော်လည်း ဆုံလည်ကို ဆက်လက်လှည့်ခဲ့သည်။
過負荷防止装置の警報が鳴りつつも旋回を継続
  1

## Slide 58
災害事例8（強風による落下）
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် 8
လေပြင်းတိုက်ခတ်သောကြောင့် ချိတ်ဆွဲထားသည့် ဝန် ပြုတ်ကျခြင်း
  1
  2
  3
  ပြုတ်ကျသည့် ဝန်များအောက်တွင် လုပ်သားတစ်ဦး ပိသွားခဲ့သည်။
作業員が落下したつり荷の下敷きとなった
  လေပြင်းတိုက်ခတ်ချိန်တွင် အလုပ်ကို ဆိုင်းငံ့ထားရမည်။
強風時や強風の予想時には作業を行ってはならない。
  အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းသည် 11 m/s ဖြစ်သည်။
作業時の最大風速は11m/s
  လေပြင်းတိုက်ခတ်သောကြောင့် ချိတ်ဆွဲထားသည့် ဝန် ပြုတ်ကျခဲ့သည်။
つり荷が強風にあおられて落下

## Slide 59
災害事例９（転倒による落下）
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် 9
ကရိန်းမှောက်ခြင်းကြောင့် ချိတ်ဆွဲထားသည့်ဝန် ပြုတ်ကျခြင်း
  1
  2
  3
  ဝန်ပိုတင်ခြင်းကြောင့် ချိန်းတပ်ယာဉ် ကရိန်း လဲကျခဲ့သည်။
クローラクレーンは過負荷により傾いて転倒
  လုပ်ငန်းမဆောင်ရွက်မီ ဝန်လည်အား ကန့်သတ်ကိရိယာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
作業開始前に過負荷防止装置等は事前の点検を行う。
  လက်တံ ဆန့်ထုတ်ခြင်းကို ရပ်ရန် လုပ်သားတစ်ဦးက အချက်ပြခဲ့သည်။
据え付け作業者は伸長停止を合図
  သို့သော် လက်တံကို ဆက်၍ဆန့်ထုတ်ခဲ့သည်။
ジブはそのまま延伸
  3

## Slide 60
災害事例10（巻過ぎによる切断）
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် 10
ကြိုးပိုရစ်ပတ်မှုကြောင့် ဝိုင်ယာကြိုး ပြတ်တောက်ပျက်စီးခြင်း
  ပြုတ်ကျလာသည့်ချိတ်က လုပ်သားကို ရိုက်မိခဲ့သည်။
落下したフックが作業者の頭部を直撃
  ကြိုးပိုရစ်ပတ်မှု သတိပေးကိရိယာကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ်အတွင်း ဖွင့်ထားသင့်ပါသည်။
巻過警報装置は，常に有効に機能するようにして作業する。
  လက်တံကို အလွန်လျင်မြင်စွာ မတော်တဆ ဆန့်ထုတ်ခဲ့သည်။
操作を誤ってジブを速く延伸
  ကြိုးပိုရစ်ပတ်ခြင်းသည် ဝိုင်ယာကြိုးကို ပြတ်တောက်ပျက်စီးစေခဲ့သည်
フックが巻過ぎとなって巻上げ用ワイヤロープが切断
  1
  2
  3
  အရည်အချင်းမပြည့်ဝသည့်
  စက်မောင်းသူ
無資格の操作者

## Slide 61
災害事例11（挟圧）
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် 11
ဝန်နှင့် ကုန်းစောင်းအကြား ညပ်မိခြင်း
  1
  2
  3
  ထိန်းချုပ်လီဗာကို မတော်တဆထိမိခဲ့သည်။
運転者の左肘が誤って操作レバーに接触
  ယာဉ်မောင်းသူရှိရာဘက်သို့ လက်တံရွေ့သွားခဲ့သည်။
ショベルのアームが運転席側に移動
  ဝန်နှင့်ကုန်းစောင်းအကြား လုပ်သားတစ်ဦး ညပ်မိခဲ့သည်။
つり荷が引き摺られて作業員が法面との間に挟圧
  ဆုံလည်လှည့်သည့် နေရာပတ်ဝန်းကျင်အပြင်ဘက်တွင်သာ လုပ်သားများ ရှိနေပါစေ။
ブームや荷等が旋回する範囲内に作業者を立ち入らせない。

## Slide 62
災害事例12（高圧電線からの感電）
မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် 12
ဗို့အားမြင့် ဓာတ်အားလိုင်းများကြောင့် ဓာတ်လိုက်ခြင်း
  ဗို့အားမြင့် ဓာတ်အားလိုင်းများအနီးသို့ လက်တံ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ジブが高圧電線に近接
  လျှပ်ကူး အကာအကွယ်ကို ဝတ်ဆင်ထားသင့်သည်။
絶縁防護具を装着すること。
  1
  2
  3
  လျှပ်စစ်စီးကြောင်းက ကရိန်းသို့ စီးဆင်းခဲ့သည်။
クレーンに放電が発生
  ကြီးကြပ်ရေးမှူး တစ်ဦးကို တာဝန်ချထားသင့်သည်။
送配電線に近接する作業では監視人を配置すること。
  လုပ်သားတစ်ယောက် ဓာတ်လိုက်ခံရသည်။
作業員が感電

## Slide 63
（参考） 電波障害
(ရည်ညွှန်းချက်)
ရေဒီယိုလှိုင်း ကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်မှုများ
  လုပ်သားများ ဓာတ်လိုက်ခံရနိုင်သည်။
作業員による感電の可能性が発生
  ဓာတ်လိုက်မှု ကာကွယ်ရေးအစီအမံများ ဆောင်ရွက်ထားသင့်သည်။
クレーン・作業者ともに感電防止対策を講じること。
  1
  2
  3
  ရေဒီယိုလှိုင်းများကို အနီးအနားရှိ တာဝါတိုင်တစ်တိုင်က ထုတ်လွှတ်သည်။
近接する電波塔が電波を送信
  ကရိန်းသည် အင်တာနာတစ်ခုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ဗို့အားကို ထုတ်လွှတ်သည်။
クレーンがアンテナとなって異常電圧が発生

## Slide 64
監修： 厚生労働省労働基準局安全衛生部
日本クレーン協会技術普及部
協力： 日本クレーン協会岐阜支部
受託： 国際航業株式会社
制作： YAMAGATA株式会社
株式会社デフレックストア
トーカイテック株式会社