## Slide 1
講習用プレゼンテーション資料
เอกสารประกอบการนำเสนอขณะฝึกอบรม
令和2年度 厚生労働省 技能講習補助教材作成事業
厚生労働省労働基準局安全衛生部
小型移動式クレーン運転技能講習
หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะสำหรับ
การใช้โมบายเครนรองรับน้ำหนักเบา

## Slide 2
  คำจำกัดความและอภิธานศัพท์
  การจัดการและการทำงาน
  การให้สัญญาณมือ/การเป่านกหวีด
  วิดีโอประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
  ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดจากเครน
  移動式クレーンに関する用語と定義
  移動式クレーンの取り扱いと操作
  手による合図・笛による補助合図
  補足動画
  クレーン等による災害発生状況
หัวข้อหลัก
この講習用資料の構成

## Slide 3
1. 移動式クレーンに関する定義と用語
1. คำจำกัดความและอภิธานศัพท์

## Slide 4
(1) 移動式クレーンの定義
ขนย้ายในแนวนอน
ใช้แรงที่ทำให้เคลื่อนที่เป็นตัวยก
水平に運搬
動力でつり上げ
เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่ไม่ได้ระบุไว้
不特定の場所に移動
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนหรือไพร์มมูฟเวอร์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง
原動機を内蔵
(1) คำจำกัดความ: ”โมบายเครน”

## Slide 5
(2) 移動式クレーンの作動
(2) การเคลื่อนที่ของโมบายเครน
1
3
2
4
ยืดหรือหดเสาตั้ง
ชักรอกขึ้น/ลง
แกว่ง
ยกเสาตั้งขึ้นหรือลง
2
3
4
1
ジブの伸縮
巻上げ／巻下げ
ジブの旋回
ジブの起伏

## Slide 6
(3) 移動式クレーンの種類
(3) ประเภทของโมบายเครน
รถเครนบรรทุก トラッククレーン | เครนแบบมีล้อ ホイールクレーン | เครนตีนตะขาบ クローラクレーン

## Slide 7
(4) 移動式クレーンの運転資格
(4) ข้อกำหนดในการใช้โมบายเครน
น้ำหนักการยก つり上げ荷重 | มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ตัน 5トン以上 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และไม่เกิน 5 ตัน 1トン以上5トン未満 | ไม่เกิน 1 ตัน 1トン未満
ใบอนุญาตของคนควบคุมเครนโมบายเครน 移動式クレーン運転士免許 | 〇 | 〇 | 〇
หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะสำหรับการใช้ โมบายเครนรองรับน้ำหนักเบา 小型移動式クレーン運転技能講習 | ✕ | 〇 | 〇
หลักสูตรการเรียนรู้พิเศษสำหรับการใช้โมบายเครน 移動式クレーン運転のための特別教育 | ✕ | ✕ | 〇

## Slide 8
(5) ジブに関する用語-1
(5) อภิธานศัพท์ของเสาตั้ง -1
มุมของเสาตั้ง
ジブ傾斜角
สลักที่เท้า
フートピン
ระนาบ
ในแนวนอน
水平面
แกนของเสาตั้ง
จุดของเสาตั้ง
ศูนย์กลางของการแกว่ง
旋回中心
ความสูงการยกเหนือพื้น
地上揚程
ความสูงการยกต่ำกว่าพื้น
ความสูงการยกโดยรวม
総揚程
รัศมีการทำงาน
作業半径
地下揚程
ジブ基準線
สลักสำหรับจุดของเสาตั้ง
ジブポイントピン
ジブポイント
ความยาวของเสาตั้ง
ジブ長さ
เครน
ติดรถบรรทุก
積載形トラッククレーン

## Slide 9
(5) ジブに関する用語-2
(5) อภิธานศัพท์ของเสาตั้ง -2
ความสูงการยกเหนือพื้น
地上揚程
ความสูงการยกต่ำกว่าพื้น
地下揚程
ความยาวของตะขอ
フック長さ
รัศมีการทำงานต่ำสุด
最小作業半径
กระบอกสูบตะกร้าขุด
バケットシリンダ
กระบอกสูบแขน
アームシリンダ
กระบอกสูบบูม
ブームシリンダ
ไฟเตือนภายนอก
外部表示灯（橙色）
ตะกร้าขุด
バケット
รัศมีการทำงานสูงสุด
最大作業半径
ตะขอ
フック
รถขุดไฮดรอลิกที่มีฟังก์ชั่นของเครน
クレーン機能付き油圧ショベル

## Slide 10
(6) つり上げ荷重
(6) น้ำหนักการยก
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่สามารถรับได้เมื่อ:
❶ ยืดขาค้ำยันออกไปจนสุด
❷ เสาตั้งยืดออกน้อยที่สุด
❸ เสาตั้งมีมุมกว้างที่สุด
最大張出し
❶
最大
傾斜角
❸
最短のジブ長さ
❷
น้ำหนักบรรทุกรวมที่กำหนด
定格総荷重
มวลของตะขอ
つり具の質量
น้ำหนักบรรทุกที่กำหนด
定格荷重
つり上げ荷重とは，次の条件下における最大の荷重をいう。
アウトリガーを最大に張り出し，
ジブ長さを最も短く縮小して，
ジブの傾斜角を最大にしたとき

## Slide 11
2. 移動式クレーンの取り扱いと操作
2. การจัดการและการทำงาน

## Slide 12
(1) 原動機：ディーゼルエンジン
(1) เครื่องยนต์ดีเซล
พัดลม
ファン
ช่องเติมน้ำมัน
エンジンオイル給油口
แอคคิวมูเลเตอร์
蓄圧室
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
燃料噴射装置の
燃料ポンプ
ท่อร่วมไอดี
インテークマニホールド
ถาดรองน้ำมัน
オイルパン
สตาร์ทเตอร์ด้วยตัวเอง
セルモータ

## Slide 13
กลไกการชักรอก
巻上装置
(2) クレーン装置の作動
(2) การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์เครน
  1
  2
  3
  4
PTO
ถังน้ำมันไฮดรอลิก
作動油タンク
ปั๊ม
ไฮดรอลิก
油圧ポンプ
เครื่องยนต์
エンジン
ทอร์กคอนเวอร์เตอร์
トルクコンバータ
กลไกบังคับเลี้ยว
操向装置
กลไกการแกว่ง
旋回装置
กลไกการเทเลสโคปิค/
การปรับขึ้นลงของเสาตั้ง
ジブ伸縮/起伏装置

## Slide 14
(3) 操作装置の配置例-1（ラフテレーンクレーン）
❶ อุปกรณ์ควบคุมโมเมนต์ของน้ำหนักบรรทุก | 過負荷防止装置
❷ สวิตช์ระบบเบรกป้องกันการแกว่ง | 旋回ブレーキスイッチ
❸ สวิตช์ PTO | PTOスイッチ
❹ คันโยกควบคุมการแกว่ง | 旋回レバー
❺ คันโยกควบคุมเทเลสโคปิค | 伸縮レバー
❻ แผงควบคุมขาค้ำยัน | アウトリガー操作パネル
❼ คันโยกควบคุมการชักรอกหลัก | 主巻ウインチレバー
❽ คันโยกควบคุมการชักรอกเสริม | 補巻ウインチレバー
❾ คันโยกควบคุมการปรับบูมขึ้นหรือลง | 起伏レバー
1
2
3
4
6
7
9
8
5
(3) ตัวอย่างการจัดการอุปกรณ์สั่งการทำงาน - 1
รถเครนแบบราฟเตอเรนหรือเครนสี่ล้อ

## Slide 15
(3) 操作装置の配置例-2（積載型トラッククレーン）
❶ มิเตอร์วัดน้ำหนักบรรทุก | 荷重計
❷ คันโยกควบคุมเทเลสโคปิค | 伸縮レバー
❸ คันโยกควบคุมการชักรอก | ウインチレバー
❹ คันโยกควบคุมการปรับบูมขึ้นหรือลง | 起伏レバー
❺ คันโยกควบคุมการแกว่ง | 旋回レバー
❻ คันโยกควบคุมแม่แรงกรณีฉุกเฉิน | 非常用ジャッキレバー
❼ สวิตช์เลื่อนตะขอเข้า/ออก | フック格納/取出スイッチ
❽ สวิตช์ควบคุมแม่แรง | ジャッキスイッチ
❾ เครื่องหมายแสดงความกว้างในการขยายขาค้ำยัน | ｱｳﾄﾘｶﾞｰ張出状態表示灯
➓ ไฟเตือน | 限界警告灯
⓫ สวิตช์ควบคุมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน | 非常操作スイッチ
⓬ สวิตช์คันเร่ง | アクセルスイッチ
⓭ สวิตช์ความเร็วต่ำ | 微速スイッチ
⓮ สวิตช์แตร | ホーンスイッチ
(3) ตัวอย่างการจัดการอุปกรณ์สั่งการทำงาน - 2
เครนติดรถบรรทุก
2
3
4
5
1
6
9
10
7
8
12
14
11
13

## Slide 16
❶ การเทเลสโคปิคเสาตั้ง ジブ伸縮操作レバー | 
❷ การชักรอกตะขอขึ้น/ลง フック巻上・巻下起伏操作レバー | 
❸ การปรับขึ้นลงของเสาตั้ง ジブ起伏操作レバー | 
❹ การแกว่ง 旋回操作レバー | 
❺ ขาค้ำยัน: ฝั่งตรงกันข้าม アウトリガー操作レバー（向側） | 
❻ ขาค้ำยัน: ฝั่งคนควบคุมเครน アウトリガー操作レバー（手前側） | 
❼ คันเร่ง アクセルレバー | 
ยกขึ้น
ลดลง
起
伏
ขึ้น
ลดลง
巻上
巻下
หดกลับ
ยืดออก
縮
伸
ขวา
ซ้าย
右
左
ออก
เข้า
出
入
ออก
เข้า
出
入
ต่ำ
สูง
低速
高速
(4) 積載形トラッククレーンの操作レバー-1（配置）
(4) คันโยกควบคุมบนเครนติดรถบรรทุก - 1
ตัวอย่างการใช้คันโยกควบคุม
3
5
6
7
1
2
4

## Slide 17
เกียร์ว่าง
ต่ำ
ต่ำ
สูง
สูง
アイドリング
低速
低速
高速
高速
(4) 積載形トラッククレーンの操作レバー-2（操作）
(4) คันโยกควบคุมบนเครนติดรถบรรทุก - 2
การทำงาน

## Slide 18
(4) คันโยกควบคุมบนเครนติดรถบรรทุก - 3
แตกต่างกันในผู้ผลิตแต่ละราย
การยืดยาวขึ้นหรือหดลง
การยกบูมขึ้นหรือลง
ジブ伸縮
ジブ起伏
การชักรอกตะขอขึ้น/ลง
フック巻上げ／巻下げ
การยกบูมขึ้นหรือลง
การยืดยาวขึ้นหรือหดลง
ジブ起伏
ジブ伸縮
การแกว่ง
旋回
(4) 積載形トラッククレーンの操作レバー-3（メーカーによる配置の差異）

## Slide 19
*พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันคลื่นแทรก
ノイズの影響や電波障害を受けることがあるので、混信防止機能を備えている。
1
2
3
4
5
6
❶ คันโยกสำหรับเร่งเครื่อง | アクセルレバー
❷ หน้าจอแสดงน้ำหนักบรรทุก | 荷重表示
❸ สวิตช์ควบคุมการแกว่ง | 旋回スイッチ
❹ สวิตช์ปรับบูมขึ้นหรือลง | 起伏スイッチ
❺ สวิตช์ชักรอกตะขอขึ้น/ลง | フック巻上げ／ 巻下げスイッチ
❻ สวิตช์เทเลสโคปิค | 伸縮スイッチ
(4) คันโยกควบคุมบนเครนติดรถบรรทุก - 4
อุปกรณ์ควบคุมจากระยะไกล*
(4) 積載形トラッククレーンの操作レバー-4（リモコン）

## Slide 20
手動で引き出し
แบบแมนวล
油圧で伸長
ด้วยระบบไฮดรอลิก
(5) ขาค้ำยันของเครนติดรถบรรทุก - 1
การยืดออก
(5) 積載形トラッククレーンのアウトリガー-1（伸長）

## Slide 21
(5) ขาค้ำยันของเครนติดรถบรรทุก - 2
ความกว้างเมื่อยืดออก
(5) 積載形トラッククレーンのアウトリガー-2（張出し幅）
ยืดออกจนสุดตามหลักการ
原則として最大張出
เท่ากันทั้งสองด้าน
左右を均等に張出す

## Slide 22
ก้านแบบวันทัช
ワンタッチレバー
(5) ขาค้ำยันของเครนติดรถบรรทุก - 3
สลักล็อค
(5) 積載形トラッククレーンのアウトリガー-3（ロックピン）
สลักล็อคขณะเคลื่อนที่
走行用ロックピン
(สลักล็อค)
(ロックピン)
เชื่อมต่อโดยตรง
ผ่านสาย
ワイヤを介して直結

## Slide 23
L1
L2
L1
L2
(6) 実作業の範囲
(6) พื้นที่การทำงานจริง
รัศมีการทำงาน
作業半径
รัศมีการทำงาน
作業半径
ศูนย์กลางของการแกว่ง
旋回中心
ศูนย์กลางของการแกว่ง
旋回中心
L1：พื้นที่ในการทำงานจริง 実際に作業できる範囲 | L2：ระยะสำหรับติดตั้งเครน クレーン設置に必要な範囲

## Slide 24
(7) 積載形トラッククレーンの作業領域と安定度
(7) ช่วงการทำงานและความสามารถในการทรงตัว
ตำแหน่ง
เยื้องด้านหลัง
後方領域
ตำแหน่ง
เยื้องด้านหน้า
前方領域
ตำแหน่ง
เยื้องด้านข้าง
側方領域
ศูนย์กลางของการแกว่ง
旋回中心
ไม่เสถียร
特に安定性が悪い領域
ศูนย์กลางของขาค้ำยัน
アウトリガーの中心

## Slide 25
(8) 送配電線付近での作業
(8) การทำงานใกล้ๆ กับสายไฟ
หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย
専任の監視責任者
เครื่องป้องกันท่อ
建設用防護管
（配電線の場合）
แนวเตือนระดับการยก/เครื่องกีดขวาง
防護ゲート
มาตรการห้ามเข้า
立入禁止措置
อุปกรณ์จำกัดช่วงการทำงาน
作業範囲制限装置

## Slide 26
(9) 安全距離-1
(9) ระยะเคลื่อนที่ที่น้อยที่สุดจากสายไฟ -1
สายไฟฟ้าแรงสูง
高圧配電線
ฝั่งถนน
車道側
ฝั่งบ้าน
住宅側
ปลอดภัย
安全
สาย
แรงดันไฟฟ้า
ต่ำ
低圧配電線
หม้อแปลง
柱上変圧器
สายไฟแรงสูง
หย่อน
อันตราย
高圧引下線
（特に危険）
ปลอดภัย
安全
a) สายส่ง
b) สายรับ
（配電線）
（送電線）
ℓ: ระยะเคลื่อนที่ที่น้อยที่สุด
安全な隔離距離

## Slide 27
(9) 安全距離-2
(9) ระยะเคลื่อนที่ที่น้อยที่สุดจากสายไฟ -2
2 ม.
3 ม.
4 ม.
5 ม.
7 ม.
11 ม.
500 kV
275 kV
154 kV
77 kV
33 kV
6.6 kV
ระยะเคลื่อนที่
ที่น้อยที่สุด
安全な離隔距離
สาย
ไฟ
แรงดันไฟฟ้า
電線

## Slide 28
(10) 感電電流の安全限界
(10) ค่าความปลอดภัยขั้นต่ำสุดของกระแสไฟฟ้าดูด
AC-1: ไม่มีปฏิกริยาที่ น่าตื่นตกใจ 感知するが驚くような反応なし
AC-2: ไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตราย 通常有害な生理学的影響なし
AC-3: อวัยวะไม่ได้รับความเสียหาย 通常器官に損傷なし
AC-4: ภาวะหยุดหายใจ/หัวใจหยุดเต้น 心拍停止などの病生理学的影響あり
AC-4.1: ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง: ≤5% 心室細動の確立は約5%以下
AC-4.2: ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง: ≤50% 心室細動の確立は約50%以下
AC-4.3: ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง: <50% 心室細動の確立は約50%超
AC-1
AC-2
AC-3
AC-4
❶：AC-4.1
❷：AC-4.2
❸：AC-4.3
❶
❷
❸
ระยะเวลาของการนำไฟฟ้า (มิลลิวินาที)
通電時間（ms）
กระแสไฟฟ้า (mA)
通電電流（mA）

## Slide 29
3. 手による合図・笛による補助合図
3. การให้สัญญาณมือ/การเป่านกหวีด

## Slide 30
(1) 手による合図 -1
(1) การให้สัญญาณมือ - 1
ขานชื่อเครน | แสดง ตำแหน่ง | การชักรอกตะขอขึ้น
 |  | การลดตะขอลง
1
2
3
4
呼び出し
位置の指示
巻上げ
巻下げ

## Slide 31
(1) 手による合図 -2
(1) การให้สัญญาณมือ - 2
ชักรอกตะขอเสริมขึ้น | ยกเสาตั้งขึ้น
ลดตะขอเสริมลง | ลดเสาตั้งลง
5
6
7
8
ジブ上げ
ジブ下げ
補巻上げ
補巻下げ

## Slide 32
(1) 手による合図 -3
(1) การให้สัญญาณมือ - 3
เลื่อนในแนวนอน | หมุนน้ำหนักบรรทุก
เลื่อนช้าๆ | ยืด/หดเสาตั้ง
9
10
11
12
荷の反転
水平移動
微動
ジブの伸縮

## Slide 33
(1) 手による合図 -4
(1) การให้สัญญาณมือ - 4
หยุด | หยุดฉุกเฉิน | งานเสร็จแล้ว
13
14
停止
作業完了
15
急停止

## Slide 34
(2) 笛による補助合図
(2) การเป่านกหวีดเสริม
ขานชื่อเครน 呼び出し | +
ชักรอกตะขอขึ้น 巻上げ | +
ลดตะขอลง 巻下げ | +
หยุด 停止 | +
1
2
3
4

## Slide 35
  アウトリガー設置のポイント
  指差呼称～巻上げ時
  指差呼称～巻下げ時
  荷振れ時のクレーン操作のポイント
  手による合図・笛による補助合図
4. 補足動画
4. วิดีโอประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
  เคล็ดลับวิธีการตั้งขาค้ำยัน
  การชี้และการขานตอบ – เมื่อชักรอกน้ำหนักบรรทุก
  การชี้และการขานตอบ – เมื่อลดน้ำหนักบรรทุกลง
  เคล็ดลับการทำงานกับเครนเมื่อน้ำหนักบรรทุกแกว่งไปมา
  การให้สัญญาณมือและการเป่านกหวีด เสริม

## Slide 36
(1) アウトリガー設置のポイント
(1) เคล็ดลับวิธีการตั้งขาค้ำยัน

## Slide 37
อุปกรณ์ที่นำมาใช้เพื่อทำให้รถยนต์ทรงตัวในขณะที่ใช้เครน
ขาค้ำยัน

## Slide 38
(2) 指差呼称～巻上げ時
(2) การชี้และการขานตอบ
- เมื่อชักรอกน้ำหนักบรรทุก

## Slide 39
การชี้และการขานรับคือสิ่งที่ทำเพื่อคาดการณ์ถึงอันตราย
การชี้และการขานรับคืออะไร

## Slide 40
(3) 指差呼称～巻下げ時
(3) การชี้และการขานตอบ
- เมื่อลดน้ำหนักบรรทุกลง

## Slide 41
ยืนยันตำแหน่งที่จะวางน้ำหนักบรรทุกลง
ตำแหน่งที่จะวางน้ำหนักบรรทุกลง

## Slide 42
(4) 荷振れ時のクレーン操作のポイント
(4) เคล็ดลับการทำงานกับเครน
เมื่อน้ำหนักบรรทุกแกว่งไปมา

## Slide 43
หยุด “การแกว่ง” ได้ด้วยการปรับเสาตั้งขึ้นและลงในทิศทางเดียวกับ “การแกว่ง”
หยุด “การแกว่ง” ในขณะที่ปรับบูมขึ้นหรือลง

## Slide 44
(5) 手による合図・笛による補助合図
(5) การให้สัญญาณมือและการเป่านกหวีดเสริม

## Slide 45
ต้องใช้วิธีเป่านกหวีดเพื่อให้สัญญาณควบคู่กับการใช้สัญญาณมือ
การเป่านกหวีด

## Slide 46
5. クレーン等による災害発生状況
5. ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดจากเครน

## Slide 47
5-1. クレーン等による死亡災害の推移（データ出典：クレーン年鑑）
56
34
อุบัติเหตุจากเครน
人/ผู้เสียชีวิต
5-1. แนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิต
อุบัติเหตุจากโมบายเครนรองรับน้ำหนักเบา
小型移動式クレーンによる死亡者数
（クレーン等による死亡者数）

## Slide 48
5-2. 2018年における死亡災害の内訳（機種別，令和元年「クレーン年鑑」より）
5-2. อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต (ตามประเภทของเครน)
Chart: 
| Truck crane | Wheel crane | Truck loader crane | Crawler crane
人 | 1 | 6 | 10 | 17
เครน
ตีนตะขาบ
クローラクレーン
17
รถเครนบรรทุก
トラッククレーン
เครน
ติดรถบรรทุก
積載形トラッククレーン
เครน
แบบมีล้อ
ホイールクレーン
6
1
ใน
ปี 2018
10

## Slide 49
Chart: 
| Falling (worker) | Falling (loads) | Caught-between | Collision | Overturning
人 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2
การพลัดตก
(คนงาน)
12
2
การพลัดตก
(น้ำหนักบรรทุก)
9
ติดอยู่ใน
ระหว่างกลาง
9
2
การพลิกคว่ำ ชิ้นส่วนหัก เป็นต้น
ถูกสลิง/น้ำหนักบรรทุกกระแทก
ใน
ปี 2018
転倒
墜落
落下
激突
挟圧
5-3. 2018年における死亡災害の内訳（原因別，令和元年「クレーン年鑑」より）
5-3. อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต (ตามสาเหตุ)

## Slide 50
5-4. 災害事例
5-4. กรณีของอุบัติเหตุ

## Slide 51
災害事例１（つり荷の落下）
กรณีที่ 1 ของอุบัติเหตุ
น้ำหนักบรรทุกที่แขวนอยู่พลัดตกลงมา
  2
  3
  น้ำหนักบรรทุกที่ร่วงลงมากระแทกใส่คนงาน
落下したつり荷が作業者を直撃
  ก่อนเริ่มทำงาน ให้เปิดสวิตช์การทำงานของอุปกรณ์เตือนหัวตะขอขึ้นชนปลายจมูกบูม
作業開始前に巻過警報装置のスイッチを入れる。
  การทำงานกับอุปกรณ์เตือนหัวตะขอขึ้นชนปลายจมูกบูมที่ปิดการทำงาน
巻過警報装置を切ったままクレーン作業を実施
  ตะขอชนเข้ากับเสาตั้งและลวดสลิงขาด
フックがジブに当たり，ワイヤロープが破断
  1

## Slide 52
災害事例２（転倒・挟圧）
กรณีที่ 2 ของอุบัติเหตุ
การพลิกคว่ำและติดอยู่ระหว่างกลาง
  2
  3
  คนงานติดอยู่ระหว่างรถบรรทุก
作業者がトラック間で挟圧
  วางขาค้ำยันที่ยืดออกจนสุดบนแผ่นเพลทที่มีความแข็งแรงตรงกับที่กำหนดไว้
アウトリガーは最大張出しとし，必要強度の敷板上に設置する。
  ขยายขาค้ำยันออกมาน้อยที่สุดบนท่อนซุงสี่เหลี่ยมที่โยกไปมา
最小張出しのアウトリガーを不安定な角材上に設置
  เครนล้มขณะที่ยืดขาค้ำยันออกจนสุด
最大張出しにしたジブでの作業中にクレーンが転倒
  1

## Slide 53
災害事例３（つり荷の激突）
กรณีที่ 3 ของอุบัติเหตุ
คนงานโดนน้ำหนักบรรทุกที่แขวนอยู่กระแทก
  1
  2
  3
  คนงานถูกสินค้าที่ล้มครืนลงมากระแทกอย่างจัง
積み荷も崩れ，作業者を直撃
  ยืนยันขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยก่อนเริ่มการทำงาน
事前に安全な作業方法を確認する。
  การวางน้ำหนักบรรทุกจากฝั่งตรงข้ามทำให้เครนพลิกลงมาได้
荷下ろし側とは反対の荷を先に下したためクレーンが傾斜
  น้ำหนักบรรทุกที่แขวนอยู่กระแทกโดนคนงาน
つり荷が作業者に衝突

## Slide 54
災害事例４（点検中の負傷）
กรณีที่ 4 ของอุบัติเหตุ
ได้รับบาดเจ็บในระหว่างตรวจสอบอุปกรณ์
  ดับเครื่องยนต์ก่อนทำการตรวจเช็คและบำรุงรักษา
点検や調整はエンジンを停止した状態で行う。
  คนงานปรับสายแบตเตอรี่ขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน
エンジンをかけたままバッテリーコードを調整
  แขนของคนงานเผลอแตะถูกพัดลมของเครื่องยนต์ที่กำลังหมุน
誤って回転しているエンジンのファンに腕が接触
  1
  2

## Slide 55
災害事例５（つり荷の落下・直撃）
กรณีที่ 5 ของอุบัติเหตุ
คนงานกระแทกเข้ากับน้ำหนักบรรทุกที่ห้อยอยู่
  1
  2
  3
  น้ำหนักบรรทุกที่ร่วงลงมากระแทกใส่คนให้สัญญาณอย่างจัง
落下したつり荷が合図者を直撃
  คนควบคุมเครนต้องทำตามสัญญาณ
運転者は必ず合図者の指示に従ってクレーン操作を行う。
  การวางน้ำหนักบรรทุกลงโดยไม่ได้ดูสัญญาณจากคนให้สัญญาณ
合図者の指示を待たずにつり荷を下ろそうとした
  น้ำหนักบรรทุกชนเข้ากับนั่งร้านและหล่นลงมา
つり荷が足場に接触し，荷崩れが発生

## Slide 56
災害事例6（金属疲労による折損）
กรณีที่ 6 ของอุบัติเหตุ
เกิดการแตกหักเนื่องจากปัญหาความล้าของโลหะ
  1
  2
  3
  ปลายของเสาตั้งทิ่มมือซ้ายของคนงาน
ジブの先端が作業員の左手に落下
  ต้องทำการตรวจสอบด้วยตัวเองเป็นครั้งคราว
定期自主検査を確実に実施する。
  กำลังจะชักรอกน้ำหนักบรรทุกขึ้น
荷をつり上げるために巻上げようとした
  เสาตั้งหักและล้มลงเนื่องจากความล้าของโลหะ
ジブが金属疲労等によって折損・落下

## Slide 57
災害事例７（転倒・下敷き）
กรณีที่ 7 ของอุบัติเหตุ
เครนที่ล้มครืนลงมาทับใส่คนงาน
  1
  2
  3
  ยืด
  ออกจนสุด
  フルブーム
  หดกลับทั้งหมด
  その場張出し
  คนควบคุมเครนกระเด็นออกมาและถูกเครนทับ
運転者が投げ出され，クレーンの下敷きとなった
  ต้องหยุดทำงานทันที
  หากอุปกรณ์ควบคุมโมเมนต์ของน้ำหนักบรรทุกส่งเสียงเตือน
過負荷防止装置の作動時には，直ちに作業を中止する。
  เครนร่วงลงไปที่ฝั่งหุบเขา
クレーンが谷側に転倒
  น้ำหนักบรรทุกยังแกว่งอยู่แม้อุปกรณ์ควบคุมโมเมนต์ของ น้ำหนักบรรทุกส่งเสียงเตือน
過負荷防止装置の警報が鳴りつつも旋回を継続
  1

## Slide 58
災害事例8（強風による落下）
กรณีที่ 8 ของอุบัติเหตุ
น้ำหนักบรรทุกที่ห้อยอยู่ร่วงลงมาจากแรงของลม
  1
  2
  3
  คนงานถูกทับอยู่ใต้กองน้ำหนักบรรทุกที่พังครืนลงมา
作業員が落下したつり荷の下敷きとなった
  ต้องยุติการทำงานไว้ก่อนหากลมพัดแรง
強風時や強風の予想時には作業を行ってはならない。
  ความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ 11 ม./วินาที
作業時の最大風速は11m/s
  ลมกรรโชกแรงทำให้น้ำหนักบรรทุกที่ห้อยอยู่หล่นลงมาได้
つり荷が強風にあおられて落下

## Slide 59
災害事例９（転倒による落下）
กรณีที่ 9 ของอุบัติเหตุ
น้ำหนักบรรทุกที่ยกขึ้นค้างไว้พลัดตกลงมาหลังจากเครนพลิกคว่ำ
  1
  2
  3
  เครนตีนตะขาบล้มเพราะบรรทุกน้ำหนักเกิน
クローラクレーンは過負荷により傾いて転倒
  ควรตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมโมเมนต์ของ น้ำหนักบรรทุกก่อนนำมาใช้
作業開始前に過負荷防止装置等は事前の点検を行う。
  คนงานให้สัญญาณหยุดขยายเสาตั้ง
据え付け作業者は伸長停止を合図
  แต่เสาตั้งยังยืดออกไปเรื่อยๆ
ジブはそのまま延伸
  3

## Slide 60
災害事例10（巻過ぎによる切断）
กรณีที่ 10 ของอุบัติเหตุ
ลวดสลิงขาดเพราะพันหลายรอบเกินไป
  ตะขอหล่นจนกระแทกเข้ากับคนงาน
落下したフックが作業者の頭部を直撃
  ควรเปิดใช้อุปกรณ์เตือนหัวตะขอขึ้นชนปลายจมูกบูมขณะที่ทำงาน
巻過警報装置は，常に有効に機能するようにして作業する。
  เผลอขยายเสาตั้งเร็วเกินไป
操作を誤ってジブを速く延伸
  การพันหลายรอบเกินทำให้ลวดสลิงขาด
フックが巻過ぎとなって巻上げ用ワイヤロープが切断
  1
  2
  3
  คนควบคุมเครน
  ที่ไม่ได้มาตรฐาน
無資格の操作者

## Slide 61
災害事例11（挟圧）
กรณีที่ 11 ของอุบัติเหตุ
ติดอยู่ระหว่างน้ำหนักบรรทุกและเนินที่ลาดเอียง
  1
  2
  3
  เผลอแตะที่คันโยกควบคุม
運転者の左肘が誤って操作レバーに接触
  แขนขยับไปที่ฝั่งคนขับ
ショベルのアームが運転席側に移動
  คนงานติดอยู่ระหว่างน้ำหนักบรรทุกและเนินที่ลาดเอียง
つり荷が引き摺られて作業員が法面との間に挟圧
  คนงานต้องอยู่ให้ห่างจากพิกัดของการแกว่ง
ブームや荷等が旋回する範囲内に作業者を立ち入らせない。

## Slide 62
災害事例12（高圧電線からの感電）
กรณีที่ 12 ของอุบัติเหตุ
เกิดไฟดูดจากสายไฟฟ้าแรงสูง
  เสาตั้งเข้าไปใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
ジブが高圧電線に近接
  คนงานถูกไฟดูด
作業員が感電
  ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด
絶縁防護具を装着すること。
  1
  2
  3
  ไฟฟ้ากระจายเข้าสู่เครน
クレーンに放電が発生
  ควรแต่งตั้งหัวหน้างาน
送配電線に近接する作業では監視人を配置すること。

## Slide 63
（参考） 電波障害
(การอ้างอิง)
การแทรกของคลื่นวิทยุ
  คนงานอาจถูกไฟดูด
作業員による感電の可能性が発生
  ควรใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไฟดูด
クレーン・作業者ともに感電防止対策を講じること。
  1
  2
  3
  คลื่นวิทยุถูกส่งจากหอรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้เคียง
近接する電波塔が電波を送信
  เครนทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ และมีการสร้างแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติขึ้นมา
クレーンがアンテナとなって異常電圧が発生

## Slide 64
監修： 厚生労働省労働基準局安全衛生部
日本クレーン協会技術普及部
協力： 日本クレーン協会岐阜支部
受託： 国際航業株式会社
制作： YAMAGATA株式会社
株式会社デフレックストア
トーカイテック株式会社