## Slide 1: Cualificaciones para la operación del montacargas
Cualificaciones/clasificaciones | Graduados del curso de formación profesional | Graduados de la formación especial | Notas
Carga máxima de 1 tonelada o más | ○ | - | No incluye la conducción de montacargas en la vía pública
Carga máxima de menos de 1 tonelada | ○ | ○ | 

## Slide 2: Centro de carga y longitud de la horquilla
Longitud de la horquilla
Grosor máximo de las horquillas
Centro de carga

## Slide 3: Centro de carga estándar
Carga nominal Q
Centro de carga estándar D
a): incluye la distancia de 1.220 y 1.250.

## Slide 4: Ángulo de inclinación del mástil y altura de elevación máxima
Ángulo de inclinación del mástil
Altura de elevación máxima

## Slide 5: Carga máxima y carga permitida
La carga permitida que se puede cargar en el centro de carga estándar se llama “carga máxima”.
La carga en la curva de carga se llama “carga permitida”.
Carga
(carga específica)
(un centro de carga)
Centro de carga estándar

## Slide 6: Términos relacionados con carga, desempeño y estado
Altura de elevación máxima para un mástil de 3.000 y 4.000 mm
Altura de elevación máxima para un mástil de 4.500 mm
Altura de elevación máxima para un mástil de 5.000 mm
Centro de carga (mm)
Carga permitida (kg)

## Slide 7: Una comparación de motores diésel y motores de gasolina
 | Motor diésel | Motor de gasolina
Tipos de combustible | Combustible diésel (aceite combustible) | Gasolina
Encendido | Encendido por el calor del aire comprimido | Encendido por una chispa eléctrica
Masa por rendimiento | Pesada | Liviana
Costo por rendimiento | Alto | Bajo
Eficacia térmica | Buena (30 - 40%) | Mala (20 - 26%)
Costos operativos | Bajo | Alto
Seguridad contra incendios | Alta | Baja
Ruido/vibración | Alta | Baja
Arranque en invierno | Ligeramente malo | Bueno

## Slide 8: Componentes de un montacargas a batería con contrapeso
Motor de propulsión
Motor de dirección asistida
Motor de bomba
1 | Mástil | 9 | Motor eléctrico para carga/descarga
2 | Cilindro de elevación | 10 | Bomba hidráulica para carga/descarga
3 | Cilindro de inclinación | 11 | Motor eléctrico para la dirección
4 | Horquilla | 12 | Bomba hidráulica para la dirección
5 | Diferencial | 13 | Cilindro hidráulico para la dirección
6 | Engranaje reductor | 14 | Contrapeso
7 | Motor eléctrico para el desplazamiento | 15 | Batería
8 | Eje trasero |  | 

## Slide 9: Carga con un cargador de batería a bordo
Energía
Cable de carga

## Slide 10: Carga con un cargador de batería fijo
Energía
Cargador de la batería fijo
Cable de carga
Conector de la batería
Conector del cable de salida
Cable de salida

## Slide 11: Vehículo con embrague
1 | Palanca de freno de mano
2 | Volante
3 | Medidor combinado
4 | Interruptor de la bocina
5 | Indicador de dirección/interruptor de luces
6 | Palanca de elevación
7 | Palanca de inclinación
8 | Pedal del embrague
9 | Pedal del freno
10 | Interruptor de arranque
11 | Pedal del acelerador
12 | Palanca de alta velocidad/baja velocidad
13 | Palanca de marcha hacia adelante/reversa

## Slide 12: Vehículo con convertidor de par
1 | Palanca de freno de mano
2 | Palanca de marcha hacia adelante/reversa
3 | Volante
4 | Medidor combinado
5 | Interruptor de la bocina
6 | Indicador de dirección/interruptor de luces
7 | Palanca de elevación
8 | Palanca de inclinación
9 | Pedal de precisión
10 | Pedal del freno
11 | Interruptor de arranque
12 | Pedal del acelerador

## Slide 13: Vehículo con convertidor de par Operaciones de aceleración/desaceleración
[Vehículo con convertidor de par de 1 velocidad]
[Vehículo con convertidor de par de 2 velocidades]

## Slide 14: Diferencias de comportamiento en curvas
Montacargas
Automóvil regular

## Slide 15: Inclinación del mástil hacia adelante
Inclinación hacia adelante

## Slide 16: Asiento del operador del montacargas con contrapeso a batería
1 | Palanca de freno de mano
2 | Volante
3 | Visor del interruptor de la bocina
4 | Palanca de marcha hacia adelante/reversa
5 | Palanca de elevación
6 | Palanca de inclinación
7 | Interruptor de luces
8 | Pedal del freno
9 | Pedal del acelerador

## Slide 17: Asiento del operador del montacargas de hombre parado
1 | Interruptor de arranque
2 | Interruptor de luces
3 | Panel del contador (Visor de capacidad de la batería, contador horario, visor de código de falla, visor de modo de ajuste)
4 | Botón de corte de energía de emergencia
5 | Palanca de elevación
6 | Palanca de inclinación
7 | Palanca de alcance
8 | Bocina
9 | Palanca del acelerador
10 | Volante
11 | Pedal del freno
12 | Interruptor de luz de giro
13 | Pedal de bloqueo de la batería
14 | Agarradera de seguridad
15 | Medidor del nivel de líquido hidráulico
16 | Puerta trasera
17 | Carpeta de anotaciones
18 | Soporte para la espalda
19 | Panel de carga
20 | Placa de piso (placa entrelazada)
21 | Conector de la batería

## Slide 18: Nombres de las piezas del dispositivo de carga/descarga
Desde arriba de la horquilla
1 | Mástil interior
2 | Rodillo de elevación
3 | Mástil exterior
4 | Cadena de elevación
5 | Rodillo de elevación
6 | Tope de las horquillas
7 | Rodillo lateral
8 | Rodillo de elevación
9 | Horquilla
10 | Rueda de cadena
11 | Travesaño
12 | Cilindro de elevación
13 | Respaldo
14 | Cilindro de inclinación
15 | Porta horquilla
16 | Soporte del mástil
1 | Soporte de elevación
2 | Mástil interior
3 | Mástil exterior
4 | Rodillo de elevación
5 | Porta horquilla

## Slide 19: Nombres de las piezas de la tarima plana
1 | Ancho de la tarima
2 | Altura de la tarima
3 | Longitud de la tarima
4 | Tabla lateral
5 | Tablas de la cara superior
6 | Tirante
7 | Ancho del tirante
8 | Bisel
9 | Abertura de inserción
10 | Ancho de la abertura de inserción
11 | Alto de la abertura de inserción (ancho del tirante)

## Slide 20: Operación de la palanca (Ej.)
Interruptor de luz de giro
Palanca de elevación
Palanca de inclinación
Palanca de cambios
Palanca de marcha hacia adelante/reversa
Botón de la bocina
Palanca de freno de mano

## Slide 21: No montar

## Slide 22: No conducir con una carga elevada

## Slide 23: Autoinspección periódica

## Slide 24: Operación bajo agotamiento o habiendo bebido

## Slide 25: Trabaje con los elementos de seguridad adecuados
Casco
Correa de barbilla
Calzado de seguridad

## Slide 26: Inspección inicial
¡Espere hasta que la inspección inicial se haya completado!

## Slide 27: Subida y descenso del vehículo

## Slide 28: Baje la horquilla al conducir

## Slide 29: Conduzca hacia adelante en subida y en reversa en bajada

## Slide 30: Repare los problemas de inmediato

## Slide 31: No cargue elementos que excedan el tamaño permitido

## Slide 32: Nunca permanezca de pie debajo de la horquilla

## Slide 33: Nunca eleve a una persona con la horquilla

## Slide 34: Nunca suspenda elementos de la horquilla

## Slide 35: Cargue en un espacio bien ventilado

## Slide 36: Abra la cubierta de la batería durante la carga

## Slide 37: Tres elementos de la fuerza
Punto de aplicación
Magnitud
Dirección

## Slide 38: Vectores
Fuerza
Dirección
Magnitud
Punto de aplicación
Dirección de la flecha
Longitud de la flecha
Base de la flecha
Línea de acción de la fuerza
Tres elementos de la fuerza
Vectores
(Ej. 1 N = 1 cm)

## Slide 39: Composición de dos fuerzas

## Slide 40: Ley del paralelogramo de las fuerzas

## Slide 41: Descomposición de las fuerzas (1)
Fuerza resultante (R)
(Fuerza de reacción de F)
Fuerza componente Fa
Fuerza componente Fb

## Slide 42: Descomposición de las fuerzas (2)

## Slide 43: Fuerza de apriete y momento
Eje de rotación O
Punto de fuerza

## Slide 44: Equilibrio de las fuerzas en un único punto
Punto de aplicación
Masa

## Slide 45: Equilibrio de las fuerzas en un único punto
Masa

## Slide 46: Equilibrio de fuerzas paralelas

## Slide 47: Momento del centro de gravedad total
Centro de gravedad de la carga (G1)
Punto de apoyo
Centro de gravedad de la carrocería (G2)
Centro de gravedad total (G)
Centro de gravedad total (G)
Punto de apoyo
Rueda delantera
Los peligros de volcar en superficies irregulares

## Slide 48: Posición COG del montacargas
Rueda delantera
Rueda trasera
Aceleración
Dobla de forma cerrada
Chasis
Eje trasero
Perno central
El vehículo se encuentra estable cuando COG se encuentra en G2, sin embargo, puede volcar cuando COG se encuentra en G1 o G3.
Cuando COG no se encuentra en equilibrio

## Slide 49: Fuerza de inercia del montacargas

## Slide 50: Vuelco por fuerza centrífuga
Punto de apoyo
Línea de acción
Fuerza centrífuga
Fuerza resultante
Centro de gravedad total
El vehículo vuelca si la línea de acción de la fuerza resultante de la masa total y la fuerza centrífuga se encuentra fuera del neumático (punto de apoyo).