## Slide 1: Giáo trình hỗ trợ đào tạo kỹ năng hàn khí (gasu yousetu) Tài liệu PowerPoint dùng cho đào tạo

## Slide 2: Chương 1 Thiết bị sử dụng trong hàn khí (gasu yousetu) v.v.

## Slide 3: Đặc điểm của hàn khí (gasu yousetu)
Ưu điểm
-Có thể làm việc ở bất cứ đâu nếu có bình (bonbe) khí.
-Có thể hàn mà không cần dùng que hàn.
-Ít tạo khói (hyumu) và tia lửa (supatta) v.v.
Giáo trình trang 2 / Giáo trình hỗ trợ trang 6
Đặc điểm của cắt khí (gasu setudan)
Ưu điểm
-Có thể cắt cả tấm dày.
Nhược điểm
-Nhiệt độ của nguồn nhiệt thấp.
-Phải mất một thời gian dài để nung kim loại cho đến khi nóng chảy.
-Khó làm nóng cục bộ phần được hàn.
-Phát sinh biến dạng lớn.
-Phạm vi vùng ảnh hưởng nhiệt rộng.
-Không thích hợp để hàn các kim loại khác nhau hoặc các tấm dày.
Nhược điểm
-Chỉ có thể cắt các vật liệu v.v. làm từ sắt.

## Slide 4: Máy móc dùng để hàn khí (gasu yousetu) / cắt khí (gasu setudan)
Giáo trình trang 6 / Giáo trình hỗ trợ trang 9
Dây xích dùng để phòng chống ngã đổ
Khí nhiên liệu, khí đốt
Ôxy (sanso)
Tài liệu: Chỉnh sửa một phần hình ảnh hướng dẫn kỹ thuật - Viện Nghiên cứu Tổng hợp về An toàn Vệ sinh lao động
Hình 1-1 Máy móc dùng để hàn khí (gasu yousetu) / cắt khí (gasu setudan)
① Bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki) cho ôxy (sanso))
② Bộ điều chỉnh áp suất khí (aturyoku chousei ki) nhiên liệu
③ Ống (housu) ôxy (sanso) (màu xanh dương)
④ Ống (housu) dẫn khí nhiên liệu (màu đỏ hoặc màu cam)
⑤ Máy hàn hoặc thiết bị cắt (setudanki) (ống hút và miệng lửa (higuchi))
(* Hình bên là một ví dụ về thiết bị cắt (setudanki))
⑥ Bộ chống cháy ngược khô (kanshiki anzen ki) dùng cho ôxy (sanso) (thiết bị phòng chống hiện tượng ngược lửa (gyakka))
⑦ Bộ chống cháy ngược khô (kanshiki anzen ki) dùng cho khí nhiên liệu (thiết bị phòng chống hiện tượng ngược lửa (gyakka))

## Slide 5: Đèn xì (tochi) (Máy hàn và thiết bị cắt (setudanki))
Giáo trình trang 9/10 / Giáo trình hỗ trợ trang 11
Hình 1-4 Máy hàn kiểu B (kiểu Pháp)
Tài liệu: Koike Oxygen Industry Co., Ltd
Đầu đèn xì (tochi)
Miệng lửa (higuchi)
Đai ốc ống hỗn hợp
Ống khí hỗn hợp
Van ôxy (sanso)
Van khí nhiên liệu
Đầu vào khí nhiên liệu
Hình 1-5 Thiết bị cắt (setudanki) dùng cho áp suất thấp (trộn đèn xì (tochi)) (kiểu Pháp)
Tài liệu: Koike Oxygen Industry Co., Ltd
Đầu đèn xì (tochi)
Miệng lửa (higuchi)
Ống hỗn hợp
Ống cắt ôxy (setudan sanso)
Máy trộn
Van ôxy (sanso) được làm nóng sơ bộ
Van cắt ôxy (setudan sanso)
Van khí nhiên liệu
（小池酸素工業株式会社提供）
（小池酸素工業株式会社提供）

## Slide 6: Miệng lửa (higuchi)
Loại khí dễ cháy và miệng lửa (higuchi)
Cấu trúc của miệng lửa (higuchi) khác nhau tùy từng loại khí dễ cháy
Giáo trình trang 14 / Giáo trình hỗ trợ trang 12
Sự nguy hiểm khi nhầm loại khí dễ cháy
Nếu sử dụng khí axetylen (asechiren) trong miệng lửa (higuchi) cho các khí dễ cháy khác, thì hiện tượng ngược lửa (gyakka) xảy ra và cực kỳ nguy hiểm.
Bảng 1-3 Tốc độ đốt cháy của khí axetylen (asechiren) và khí propan (puropan)
Axetylen (asechiren)
Propan (puropan)
Nhiệt độ đánh lửa tối thiểu
(Trong ôxy (sanso))
Tốc độ đốt cháy
(Tỷ lệ hỗn hợp trung tính)
*: Các số liệu dựa trên ["Q & A" Gia công Hàn - Cắt nhiệt ]của Hiệp hội Hàn Nhật Bản] (2012).

## Slide 7: Bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki)
Bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki) cho axetylen (asechiren)
Giáo trình trang 19, 20 / Giáo trình hỗ trợ trang 14, 15
Bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki) cho ôxy (sanso)
Hình 1-17: Bộ điều chỉnh dùng cho khí axetylen (asechiren)
Tài liệu: NISSAN TANAKA CORPORATION
Hình 1-18: Vít gắn bộ điều chỉnh dùng cho ôxy (sanso)
Kiểu gắn đai ốc (kiểu Đức)
Kiểu gắn vít (kiểu Pháp)
Tài liệu: Koike Oxygen Industry Co., Ltd
（小池酸素工業株式会社提供）
（日酸TANAKA(株)提供）

## Slide 8: Ống (housu) dùng cho hàn
Hiển thị ống cao su dùng để hàn / cắt (yousetu ・ setudan you gomu housu)
・ Ký hiệu của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp
・ Mã số loại ống (housu)
・ Áp suất sử dụng tối đa
・ Đường kính danh nghĩa (đường kính trong)
・ Loại khí (Bảng 1-5)
・ Năm sản xuất
Giáo trình trang 24, 25 / Giáo trình hỗ trợ trang 17
[Hiển thị ví dụ]
Có thể biết những điều sau qua ký hiệu này.
① Nhà sản xuất v.v. là "XYZ".
② Loại ống (housu) là "Loại 1"
③ Áp suất sử dụng tối đa là 2MPa.
④ Đường kính danh nghĩa là 10 mm.
⑤ Loại khí là ôxy (sanso).
⑥ Năm sản xuất là 2019.
Bảng 1-5: Ký hiệu loại và nhận dạng màu sắc của khí (JIS K 6333)
Ký hiệu loại khí
Loại khí
Màu sắc của lớp cao su mặt ngoài
Axetylen (asechiren) và khí nhiên liệu khác (*)
(Không bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), MPS, khí tự nhiên và mêtan)
Không khí, nitơ, argon, carbon dioxide
Ôxy (sanso)
Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), MPS, khí tự nhiên, mêtan
Axetylen (asechiren), khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), MPS, khí tự nhiên, khí mêtan và các loại khí nhiên liệu khác
* Các nhà sản xuất phải xem xét tính phù hợp cho các ứng dụng hyđrô
Đỏ
Xanh dương
Đen
Cam
Đỏ và cam

## Slide 9: Các loại bình (bonbe) chứa khí và thiết bị tạo khí axetylen (asechiren) (1) Hiển thị và màu sắc của bình chứa khí
Nhãn nạp của bình chứa khí
-Tên khí nạp
-Áp suất nạp hoặc khối lượng nội dung khi nạp
- Ngày tháng năm nạp / số nhận dạng lô sản xuất
-Địa chỉ liên hệ văn phòng bán hàng (bên bán) / Địa chỉ liên hệ nơi sản xuất (bên sản xuất)
-Tính chất của khí nạp
-Điều mục chú ý chung
-Giải thích các điều mục quan trọng
v.v.
Giáo trình trang 27, 28 / Giáo trình hỗ trợ trang 18
Khí nạp
Bảng1-9 Màu của bình chứa khí
Màu của bình chứa
Ôxy (sanso)
Axetylen (asechiren)
Hyđrô
Amoniac hóa lỏng
Khí cácbonic hóa lỏng
Clo hóa lỏng
Các khí khác
(Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) v.v.)
Màu đen
Màu nâu
Màu đỏ
Màu trắng
Màu xanh lá
Màu vàng
Màu xám

## Slide 10: Các loại bình (bonbe) chứa khí và thiết bị tạo khí axetylen (asechiren) (2) Bình axetylen
Giáo trình trang 28 / Giáo trình hỗ trợ trang 19
Van bình chứa
Nắp
Nút hợp kim hòa tan
Thân bình chứa
Masu
Lỗ thông gió
O-Rings
Đai ốc đệm
Trục, con quay, trụ
Van an toàn nút hợp kim hòa tan
Cửa thoát khí
Gioăng
Bộ lọc
Tài liệu: Hướng dẫn kỹ thuật - Viện Nghiên cứu Tổng hợp về An toàn Vệ sinh Lao động
Hình 1-25: Bình chứa axetylen (asechiren) và van bình chứa
Nắp đệm kín

## Slide 11: Các loại bình (bonbe) chứa khí và thiết bị tạo khí axetylen (asechiren) (3) Các loại bình khác
Bình (bonbe) khí dễ cháy khác
Nạp vào các bình (bonbe) như propan (puropan) và butan v.v. ở trạng thái chất lỏng cao áp.
Chuôi khóa của bình (bonbe) khí dễ cháy (và heli) là vít xoắn bên trái
Giáo trình trang 30 / Giáo trình hỗ trợ trang 20
Bình ôxy (sanso bonbe)
Ôxy (sanso) được vào bình (bonbe) ở trạng thái khí
Chuôi khóa (miệng nạp) của bình ôxy (sanso bonbe) là vít xoắn bên phải, ngược với khí dễ cháy.
Ôxy (sanso) có chức năng giúp vật cháy nên cực kỳ nguy hiểm.

## Slide 12: Các loại bình chứa khí (bonbe) và thiết bị tạo khí axetylen (asechiren) (4) Thiết bị thu khí
Giáo trình trang 31 / Giáo trình hỗ trợ trang 21
Bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki)
Tài liệu: Hướng dẫn kỹ thuật - Viện Nghiên cứu Tổng hợp về An toàn Vệ sinh Lao động
Van an toàn
Đến nhà máy
Đường ống
Ống liên kết
Hình 1-28: Sơ đồ khái niệm của thiết bị thu khí ôxy (sanso)

## Slide 13: Bình (bonbe) và thiết bị tạo axetylen (asechiren) (1) Các điều mục chú ý khi vận chuyển và sử dụng bình
Giáo trình trang 34, 36, 37 / Giáo trình hỗ trợ trang 23, 24
Các điều mục chú ý khi vận chuyển bình (bonbe)
・ Khi vận chuyển bằng xe, bắt buộc phải trong tình trạng thẳng đứng hoặc nghiêng và phải được cố định trực tiếp vào dụng cụ hoặc xe chuyên dụng.
・ Sử dụng xe vận chuyển bình (bonbe) chuyên dụng để vận chuyển trong nhà máy hoặc công trường xây dựng.
・ Khi vận chuyển bằng tay thì không được giữ phần van của bình chứa để vận chuyển.
Điều mục lưu ý khi sử dụng bình (bonbe)
  Bắt buộc phải cố định bình (bonbe)
  Không để nguyên trên thùng xe hơi dùng để vận chuyển để sử dụng.
  Không cố định ở phần cổ của bình (bonbe).
  Không chạm vào bình ôxy (sanso bonbe) bằng găng tay có dính dầu. Ngoài ra, không để các loại dầu gần bình (bonbe).

## Slide 14: Bình (bonbe) và thiết bị tạo axetylen (asechiren) (2) Các điều mục chú ý khi vứt bỏ hoặc trả lại bình
Giáo trình trang 37 / Giáo trình hỗ trợ trang 25
-Không được để nguyên trong nhà máy hoặc xử lý như chất thải công nghiệp thông thường.
-Nhất định không được cắt bình chứa ôxy (sanso) hoặc khí dễ cháy.
-Phải trả lại bình chứa khí cho nhà sản xuất mà không sử dụng hết khí.

## Slide 15: Bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki) (1) Quy trình lắp đặt
Giáo trình trang 41 / Giáo trình hỗ trợ trang 26
[Quy trình lắp đặt bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki)]
① Loại bỏ bụi, v.v.
② Kiểm tra gioăng
③ Lắp đặt đồng hồ đo áp suất
④ Kiểm tra tay cầm điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei handoru)
⑤ Mở van
⑥ Kiểm tra rò rỉ khí

## Slide 16: Các điều mục chú ý khi sử dụng bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki) (2)
Giáo trình trang 43 / Giáo trình hỗ trợ trang 27
[Các điều mục chú ý khi sử dụng bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki)]
① Khi không sử dụng, xoay hết tay cầm điều chỉnh sang trái để nới lỏng.
② Không bôi mỡ hoặc dầu vào các bộ phận của bộ điều chỉnh, không xử lý bằng tay hay găng tay có dính dầu. Đặc biệt, không để dầu dính vào bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki) ôxy (sanso).
③ Khi vít lắp của bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki) bị hỏng, không được cố lắp vào.
④ Không di chuyển bình (bonbe) mà lắp nguyên bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki) vào bình.
⑤ Khi áp suất của axetylen (asechiren) giảm xuống trong lúc làm việc, hãy kiểm tra lượng còn lại trong bình (bonbe).
⑥ Khi công việc kết thúc hoặc bị gián đoạn, đóng van của bình (bonbe) và xoay tay cầm điều chỉnh hết cỡ sang trái để nới lỏng.
⑦ Không tháo rời hoặc sửa chữa bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki).

## Slide 17: Máy hàn, v.v. (1) Lắp đặt
Giáo trình trang 43 / Giáo trình hỗ trợ trang 28
[Quy trình kết nối bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki) và máy hàn]
① Trước khi kết nối, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng ống (housu) không bị xuống cấp hoặc rạn nứt.
② Kiểm tra để đảm bảo rằng không có rác, côn trùng hoặc nước bên trong ống (housu).
③ Kiểm tra để đảm bảo rằng van của ống thổi (suikan) được đóng.
④ Sử dụng ống (housu) màu xanh dương cho khí ôxy (sanso) và màu đỏ cho axetylen (asechiren). Không được sử dụng chung ống (housu) cho các loại khí khác nhau.
⑤ Nếu các đầu nối kiểu một chạm được gắn vào cả hai đầu của ống (housu), kết nối an toàn phía đầu ra của bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki) với ống thổi (suikan). Lúc này, nếu bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki) khí dễ cháy không có bộ chống cháy ngược khô (kanshiki anzen ki), thì lắp bộ chống cháy ngược khô ở phía ống (housu) của khí dễ cháy.
⑥ Sau khi hoàn thành tất cả các kết nối thì đặt áp suất ôxy (sanso) trong khoảng 0,3 ~ 0,5 MPa và kiểm tra rò rỉ khí bằng nước xà phòng v.v. Sau khi kiểm tra rò rỉ khí ôxy (sanso), đặt áp suất của khí dễ cháy vào khoảng 0,03 ~ 0,05 MPa và thực hiện kiểm tra rò rỉ khí theo cách tương tự.
⑦ Nếu không có rò rỉ khí, mở van của khí dễ cháy trong ống thổi (suikan) trong 2 ~ 3 giây để xả khí và lặp lại điều này 2 lần. Tiếp theo, đóng van khí dễ cháy, mở van khí ôxy (sanso) trong khoảng 5 giây để xả ôxy (sanso).
⑧ Cuối cùng, đóng van của ống thổi (suikan), đóng van bình (bonbe), nới lỏng hoàn toàn bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki), đợi khoảng 5 phút. Sau đó, kiểm tra áp suất bên cao áp và bên áp thấp của bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki).

## Slide 18: Máy hàn, v.v. (2) Điều chỉnh áp suất phía áp suất thấp của bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki)
Giáo trình trang 44 / Giáo trình hỗ trợ trang 29
[Quy trình điều chỉnh áp suất phía áp suất thấp của bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki)]
① Kiểm tra lại để đảm bảo rằng van của ống thổi (suikan) được đóng.
② Để điều chỉnh áp suất ở phía áp suất thấp, xoay từ từ tay cầm điều chỉnh ôxy (sanso) và khí dễ cháy với bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki).
Áp suất thích hợp khác nhau tùy thuộc vào miệng lửa (higuchi) và được ghi trong sách hướng dẫn của nhà sản xuất miệng lửa. Nói chung, ôxy (sanso) là 0,2 ~ 0,3 MPa và khí dễ cháy là 0,02 ~ 0,03 MPa.

## Slide 19: Máy hàn v.v. (3) Đánh lửa và điều chỉnh ngọn lửa
Giáo trình trang 44, 45 / Giáo trình hỗ trợ trang 30
[Quy trình đánh lửa và điều chỉnh ngọn lửa
①Phải đeo dụng cụ bảo hộ hàn và kính bảo vệ che chắn ánh sáng dùng cho hàn khí (gasu yousetu) đúng cách.
② Mở van khí dễ cháy của ống thổi (suikan).
③ Đánh lửa bằng dụng cụ đánh lửa chuyên dụng (Bật lửa khò hàn (yousetu you raita).
④ Mở van ôxy (sanso) đã được làm nóng sơ bộ càng sớm càng tốt. Vận hành các van theo thứ tự khí dễ cháy, ôxy (sanso) để tạo ngọn lửa trắng xanh. Lúc này, phần hình nón màu trắng (phần trắng của ngọn lửa (đốm trắng)) được hình thành ở miệng của miệng lửa (higuchi) trong ngọn lửa khí sẽ đi ra từ đầu miệng lửa như trong hình ② của hình 1-30. Ngọn lửa ở trạng thái thích hợp lúc này được gọi là ngọn lửa trung tính hay ngọn lửa tiêu chuẩn.
Hình 1-30: Điều chỉnh ngọn lửa
① Ngọn lửa ngay sau khi đánh lửa (ngọn lửa cacbon hóa)
② Sau khi điều chỉnh lượng ôxy (sanso) (ngọn lửa tiêu chuẩn)
Tài liệu: Koike Oxygen Industry Co., Ltd
（小池酸素工業株式会社提供）

## Slide 20: Máy hàn, v.v. (3) Hàn
Giáo trình trang 45 / Giáo trình hỗ trợ trang 31
[Quy trình của hàn khí (gasu yousetu)]
① Đặt vật liệu cơ bản được hàn trong khớp nối.
② Nung nóng một đầu của khớp nối kim loại cơ bản sao cho khoảng cách giữa bề mặt của vật liệu cơ bản và đầu của phần trắng của ngọn lửa khoảng 2 ~ 3 cm. Sau một thời gian, bề mặt của vật liệu cơ bản tiếp xúc với ngọn lửa chuyển sang màu đỏ và hình thành một bể nóng chảy ở phần chính giữa. Bể nóng chảy trông như tỏa sáng. Nếu cả hai vật liệu cơ bản không hợp nhất, thì thêm que hàn để làm cho chúng hợp nhất.
③ Khi hợp nhất một đầu của khớp nối vật liệu cơ bản, thì hàn đầu của phía ngược lại của khớp nối theo cách tương tự. Điều này là để cố định tạm thời khớp nối của vật liệu cơ bản, được gọi là hàn tạm. Trong quá trình hàn các tấm mỏng, có thể phòng ngừa biến dạng trở nên lớn bằng cách tăng số mối hàn tạm.
④ Tiếp theo, bể nóng chảy được hình thành ở một đầu của mối nối vật liệu cơ bản, và việc hàn được thực hiện trong khi di chuyển đèn xì (tochi) về phía khớp nối để duy trì bể nóng chảy ở độ lớn nhất định. Lưu ý, khi hàn các tấm mỏng, không được thêm nhiều que hàn hơn mức cần thiết. Ngược lại, khi chiều dày tấm của vật liệu cơ bản lớn, làm cho vật liệu cơ bản bị nóng chảy ở vị trí gần với phần trắng của ngọn lửa và vừa thêm que hàn vừa hàn.

## Slide 21: Máy hàn, v.v. (4) Cắt
Giáo trình trang 46 / Giáo trình hỗ trợ trang 32
[Quy trình của cắt khí (gasu setudan)]
① Đặt vật liệu cơ bản cần cắt.
② Đầu tiên làm cho vật liệu cơ bản có màu đỏ rực nóng sơ bộ (yonetu en) bằng cách đặt phần trắng của ngọn lửa vào nơi muốn cắt bằng ngọn lửa làm nóng sơ bộ.
③ Trong khi giữ ống thổi (suikan) hơi nghiêng, di chuyển nó từ từ dọc theo đường muốn cắt. Lúc này, chú ý để khoảng cách giữa miệng lửa (higuchi) và vật liệu cơ bản không đổi, và di chuyển với tốc độ không đổi để tia lửa (supatta) cắt bay ngay bên dưới.

## Slide 22: Máy hàn v.v. (5) Điều mục chú ý trong công việc hàn / cắt
Giáo trình trang 46 / Giáo trình hỗ trợ trang 33
[Điều mục chú ý trong công việc hàn / cắt]
-Nếu thỉnh thoảng nghe tiếng lách cách sau khi đánh lửa, có nguy cơ miệng lửa (higuchi) siết bị lỏng hoặc bị xước ở miệng lửa (higuchi). Hãy dập tắt ngọn lửa ngay lập tức, vặn chặt miệng lửa (higuchi) và thay miệng lửa nếu tình trạng không thay đổi.
-Nếu có tiếng lách tách từ ống thổi (suikan) trong khi làm công việc hàn hoặc cắt, thì có khả năng đang bị hiện tượng ngược lửa (gyakka). Ngay lập tức dừng công việc, làm sạch và vặn lại miệng lửa (higuchi), kiểm tra rò rỉ khí, v.v.
-Sau đây là những nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng ngược lửa (gyakka).
[Nguyên nhân của hiện tượng ngược lửa (gyakka)]
Tỷ lệ trộn giữa ôxy (sanso) và khí dễ cháy đã bị thay đổi.
Vật chất lạ như tia lửa (supatta) v.v. rơi vào miệng lửa (higuchi).
Đầu của miệng lửa (higuchi) bị chặn lại do va vào vật liệu cơ bản v.v.
Nhiệt độ của miệng lửa (higuchi) đã tăng lên.
Cách thắt chặt miệng lửa (higuchi) không đủ.
Không khí lọt vào hệ thống cấp khí dễ cháy.

## Slide 23: Máy hàn, v.v. (6) Phương pháp dập lửa
Giáo trình trang 47 / Giáo trình hỗ trợ trang 34
[Phương pháp dập lửa]
Khi dập lửa, trước tiên hãy đóng van ôxy (sanso) làm nóng sơ bộ và tiếp theo đóng khí nhiên liệu.
Đối với công việc cắt, đóng van theo thứ tự van cắt ôxy (setudan sanso), ôxy (sanso) làm nóng sơ bộ, khí nhiên liệu.
Ngay cả trường hợp ngọn lửa tắt trong lúc làm công việc hàn / cắt, hãy đóng các van ngay lập tức theo thứ tự giống như vậy.
Tuy nhiên, nếu hiện tượng ngược lửa (gyakka) xảy ra trong quá trình làm việc, ngay lập tức đóng van cắt ôxy (setudan sanso) làm nóng sơ bộ, tiếp theo đóng van khí nhiên liệu, và cuối cùng đóng van cắt ôxy. Tiếp theo, đóng van bình chứa khí ôxy (sanso) / nhiên liệu và nới lỏng tay cầm điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei handoru).
Nếu đã dập lửa do hiện tượng ngược lửa (gyakka), phải xác định nguyên nhân phát sinh và thực hiện các biện pháp xử lý trước khi tiếp tục công việc. Không được tiếp tục khi chưa xác định được nguyên nhân.

## Slide 24: Miệng lửa (higuchi)
Giáo trình trang 47 / Giáo trình hỗ trợ trang 35
[Quy trình lắp miệng lửa (higuchi)]
① Trước tiên phải kiểm tra để đảm bảo rằng các bộ phận tiếp xúc giữa miệng lửa và ống thổi (suikan) không bị trầy xước, không có bụi hoặc dầu trên đó.
② Nới lỏng đai ốc phía chặn (đai ốc lót) ở hình 1-31 (cho đến khi nó chạm vào phần hình lục giác của thân chính).
③ Vặn miệng lửa (higuchi) vào ống thổi (suikan).
④ Siết chặt phần lục giác của thân chính của miệng lửa (higuchi) bằng cờ lê chuyên dụng. Nếu sử dụng mỏ lết vào lúc này, đai ốc ống bên ngoài có thể xoay, vì vậy không nên sử dụng mỏ lết đầu vuông.
⑤Xoay đai ốc chặn bằng tay cho đến khi cảm thấy có lực cản.
⑥ Xoay đai ốc chặn bằng cờ lê chuyên dụng. Lần lắp đầu tiên nên xoay 1/2 vòng, và lần thứ hai trở đi thì xoay khoảng 1/4.
[Lựa chọn miệng lửa (higuchi)]
Cần chọn miệng lửa (higuchi) phù hợp ứng với loại khí dễ cháy được sử dụng và độ dày của vật liệu cơ bản.
Hình 1-31: Lắp miệng lửa (higuchi)
Tài liệu: Koike Oxygen Industry Co., Ltd
Đai ốc chặn
Phần lục giác của thân chính
Cờ lê chuyên dụng
（小池酸素工業株式会社提供）

## Slide 25: Ống (housu) (1) Lắp khớp nối một chạm (wantacchi tugite))
Giáo trình trang 50 / Giáo trình hỗ trợ trang 36
[Quy trình lắp khớp nối một chạm (wantacchi tugite) vào hai đầu ống (housu)]
① Cố định chắc chắn bằng cách sử dụng kẹp nối ống (housu bando). Lúc làm công việc này, không được sử dụng dầu hoặc mỡ, ráng vặn quá sức, hay cạo bề mặt bên trong hoặc gõ để làm mềm.
② Cắm chặt khớp nối ống (housu), nhúng vào bể nước, tạo áp suất gấp 2 áp suất sử dụng tối đa trong 5 phút bằng nitơ hoặc không khí khô (chỉ những loại không có khí dầu), và kiểm tra để đảm bảo không bị rò rỉ hoặc sút khớp nối.
Tài liệu: NISSAN TANAKA CORPORATION
Hình 1-36: Ví dụ về khớp nối một chạm (wantacchi tugite) hàn khí (gasu yousetu)
（日酸TANAKA(株)提供）

## Slide 26: Ống (housu) (2) Kiểm tra trực quan ống (housu) dẫn khí)
Giáo trình trang 51 / Giáo trình hỗ trợ trang 37
[Điều mục kiểm tra trực quan ống (housu) dẫn khí trước khi sử dụng]
  Các vết nứt chạm đến lớp gia cố trên bề mặt ống (housu)
  Mòn hoặc phồng
  Bị đổi màu / bị cứng
  Không khớp với chuôi khóa mối nối
  Đối với ống (housu) ôxy (sanso), vật lạ bên trong (rác, côn trùng v.v.)
  * Đặc biệt, nếu ống (housu) ôxy (sanso) có hiện tượng ngược lửa (gyakka) lại dù chỉ một lần, bồ hóng sẽ bám vào bên trong và nếu bị hiện tượng ngược lửa lần nữa thì có thể đốt cháy dữ dội nên phải chú ý.
  * Chỉ cần có 1 điểm bất thường thì phải thay thế bằng một ống (housu) mới và không được sửa chữa. Không được sửa chữa phần bị rò rỉ khí của ống (housu) bằng băng cách điện v.v.

## Slide 27: Ống (housu) (2) Chú ý khi xử lý ống dẫn khí
Giáo trình trang 52 / Giáo trình hỗ trợ trang 37
[Điều mục chú ý khi sử dụng ống (housu) dẫn khí]
  Không được sử dụng dưới bán kính uốn tối thiểu.
  Không được vắt lên cổ của bình (bonbe) hoặc vai người điều khiển để sử dụng.
  Không được bôi các loại dầu mỡ vào ống (housu)
  Không được sửa chữa để sử dụng các vật dụng bị trầy xước
  Không được treo trên đinh để bảo quản.
  Không được bảo quản ở nơi phát sinh ôzôn.

## Slide 28: ■ Kiểm tra máy móc dùng để hàn khí (gasu yousetu) (1) Sự cần thiết của kiểm tra
Giáo trình trang 53 / Giáo trình hỗ trợ trang 38
Bảng 1-17: Thời gian thải bỏ máy móc được sử dụng trong các loại hàn hoặc kiểm tra bởi nhà sản xuất
Máy móc là đối tượng kiểm tra
Kiểm tra đầu tiên
Kiểm tra lần thứ 2 trở đi
Thời gian bắt đầu
Thời gian
Thời gian
Thời gian do nhà sản xuất chỉ định
Bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki)
Thời gian do nhà sản xuất chỉ định
Ống thổi (suikan)
Bộ chống cháy ngược khô (kanshiki anzen ki)
Thời gian do nhà sản xuất chỉ định
Sau năm tháng sản xuất
Sau khi bắt đầu sử dụng
Sau năm tháng sản xuất
5 năm
3 năm
7 năm
Tài liệu: Hướng dẫn kỹ thuật - Viện Nghiên cứu Tổng hợp về An toàn Vệ sinh Lao động

## Slide 29: Kiểm tra máy móc dùng để hàn khí (gasu yousetu) (2) Kiểm tra ống thổi (suikan) (đèn xì (tochi))
Giáo trình trang 53 / Giáo trình hỗ trợ trang 39
Bảng 1-18: Hạng mục kiểm tra (ví dụ)
Hạng mục kiểm tra
Kiểm tra ngoại quan
Kiểm tra độ kín khí
Kiểm tra trạng thái ngọn lửa
Thân máy, ống (housu), giá đỡ khớp nối và ống
Chỗ kiểm tra
Nội dung kiểm tra
Kiểm tra hàng ngày (nichijou tenken)
Kiểm tra định kỳ hàng tháng
Van v.v.
Miệng lửa (higuchi)
Phần chạm miệng lửa (higuchi), phần chạm đế khớp nối ống (housu)
Phần lắp van và các linh kiện
Phần lắp miệng lửa (higuchi)
Van
Ngọn lửa
Khí lưu ôxy được cắt (setudan sanso)
Có vết nứt và ăn mòn không
Có hư hỏng hoặc biến dạng không
Có bị biến dạng hoặc hư hỏng nóng chảy không
Có bị xước hoặc biến dạng không
Có bị rò rỉ khí ra ngoài không
Có bị rò rỉ khí không
Có bị rò rỉ khí miếng van không
Có thể điều chỉnh một cách trơn tru không?
Có bình thường không

## Slide 30: Kiểm tra máy móc dùng để hàn khí (gasu yousetu) (3) Kiểm tra bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki)
Giáo trình trang 54, 55 / Giáo trình hỗ trợ trang 40
Hình 1-40: Tên gọi của từng bộ phận của bộ điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei ki)
Đồng hồ đo áp suất phía áp suất thấp
Đồng hồ đo áp suất phía áp suất cao
Mối nối đầu ra
Mối nối đầu vào
Vít ấn
Đai ốc
Bảng 1-19: Hạng mục kiểm tra (ví dụ)
Hạng mục kiểm tra
Kiểm tra ngoại quan
Kiểm tra độ kín khí
Kiểm tra phạm vi áp suất thông số kỹ thuật
Thân, vỏ bọc
Chỗ kiểm tra
Nội dung kiểm tra
Kiểm tra hàng ngày (nichijou tenken)
Kiểm tra định kỳ hàng tháng
Phần tiếp hợp giữa mối nối đầu vào và van bình chứa và vít
① Phần vít khớp nối đầu vào
② Phần vặn của đồng hồ đo áp suất cao
③ Phần vít vào vặn nắp chặn
Hộp đồng hồ đo áp suất
Có thể cấp khí và vận hành tay cầm điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei handoru) để đặt áp suất tối đa bình thường không?
④ Thân và vít nắp
⑤ Phận vít vào của đồng hồ đo áp suất thấp
⑥ Phần vít vào khớp nối đầu ra
⑦ Phần van an toàn
Đầu ra
Có vết nứt và ăn mòn không
Có hư hỏng hoặc biến dạng không
Cấp khí ở trạng thái tay cầm điều chỉnh áp suất (aturyoku chousei handoru) được nới lỏng và kiểm tra bằng nước xà phòng xem có rò rỉ khí hay không.
Có vết xước, biến dạng hoặc dính nhẹ v.v. không
Có bị rò rỉ khí (chảy ra ngoài) không
Đặt áp suất sử dụng ở trạng thái đóng đầu ra và kiểm tra bằng nước xà phòng xem có rò rỉ khí hay không.
Kiểm tra giảm áp suất
Mối nối đầu vào, mối nối đầu ra, đồng hồ đo áp suất
Vị trí của kim
Có bị rò rỉ khí từ đầu ra của van an toàn không
Đồng hồ đo áp suất cao có bị giảm khi để khí chảy ở trạng thái sử dụng không
Có bị biến dạng không
Có trở về điểm 0 không

## Slide 31: Chương 2 Kiến thức cơ bản về khí dễ cháy và ôxy (sanso)

## Slide 32: Sự nguy hiểm của ôxy (sanso)
Giáo trình trang 57 / Giáo trình hỗ trợ trang 42
-Ôxy (sanso) nồng độ cao cực kỳ nguy hiểm, đồng thời là chất có hại cho cơ thể con người.
-Khi nồng độ ôxy (sanso) thấp thì ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
-Trong ôxy (sanso), nhiệt độ đốt cháy cao hơn đốt cháy trong không khí.
Bảng 2-1: Nhiệt độ bốc cháy của chất (℃)
Trong không khí
Trong ôxy (sanso)
Xăng
Dầu hỏa
Dầu nặng
Mạt cưa
Hyđrô
Tài liệu: Komamiya Kogaku "Sự nguy hiểm của ôxy (sanso) và các biện pháp phòng chống thảm họa" (Kho lưu trữ - Viện nghiên cứu an toàn công nghiệp, năm 1961)

## Slide 33: Khí dễ cháy (1) 3 yếu tố đốt cháy
Giáo trình trang 60 / Giáo trình hỗ trợ trang 44
[3 yếu tố đốt cháy]
-Vật đốt cháy
-Ôxy (sanso)
- Nguồn bốc cháy
Nếu không có một trong 3 yếu tố của sự đốt cháy, về nguyên tắc sẽ không xảy ra nổ.

## Slide 34: Khí dễ cháy (2) Giới hạn thấp hơn để nổ (bakuhatu kagen kai) và giới hạn cao hơn để nổ
Giáo trình trang 60 / Giáo trình hỗ trợ trang 44
[Giới hạn thấp hơn để nổ (bakuhatu kagen kai) và giới hạn cao hơn để nổ]
Trường hợp khí dễ cháy rò rỉ trong không khí, nếu không đạt phạm vi nồng độ nhất định, sẽ không phát nổ. Phạm vi này được gọi là phạm vi đốt cháy (phát nổ). Khí có giới hạn thấp hơn để nổ (bakuhatu kagen kai) nhỏ thì khi bị rò rỉ sẽ đạt tới phạm vi nổ với lượng nhỏ, nên có thể nói là nguy hiểm hơn.

## Slide 35: Tổng quan về khí dễ cháy (3) Tốc độ đốt cháy
Giáo trình trang 62 / Giáo trình hỗ trợ trang 45
Hình 2-1: Sự hình thành bề mặt ngọn lửa (Phần trắng của ngọn lửa)
Tốc độ đốt cháy khí
Tốc độ đốt cháy khí
Tốc độ đốt cháy khí
Tốc độ đốt cháy khí
Phần trắng của ngọn lửa (đốm trắng)
Tốc độ phun khí
Phần trắng của ngọn lửa (đốm trắng)
Dải chết
Tốc độ phun khí
Tốc độ phun khí
Tốc độ phun khí
[Tiêu chuẩn]
Thổi ra
Hiện tượng ngược lửa (gyakka)
Tài liệu: Koike Oxygen Industry Co., Ltd
（小池酸素工業株式会社提供）

## Slide 36: Tổng quan về khí dễ cháy (4) Năng lượng đánh lửa tối thiểu và nguồn bốc cháy
Giáo trình trang 63 / Giáo trình hỗ trợ trang 46
[Năng lượng đánh lửa tối thiểu]
Khi nồng độ của khí dễ cháy đạt đến giá trị giới hạn nổ thì khí đó phát nổ nếu có năng lượng nhất định.
[Nguồn bốc cháy]
Tùy theo tình trạng của khí dễ cháy mà nổ khí cũng xảy ra với năng lượng tĩnh điện của cơ thể người.
Ngoài ra, có nhiều nguồn bốc cháy trong nơi làm việc, chẳng hạn như động cơ điện, loại lửa của các thiết bị khí, các vật có nhiệt độ cao, nhiệt ma sát và tia lửa tác động v.v.
Để phòng chống tai nạn phát nổ trong công việc hàn, cần phải phòng chống rò rỉ khí dễ cháy.

## Slide 37: Khí dễ cháy dùng để hàn v.v. (1) Tính chất vật lý v.v.
Giáo trình trang 65 / Giáo trình hỗ trợ trang 47
Bảng 2-6: Tính chất vật lý v.v. của khí dùng để hàn
Màu và mùi
Công thức hóa học
Nhiệt độ bốc cháy tối thiểu
Trọng lượng riêng của khí (Chú thích 2)
Điểm sôi
Khác
Axetylen (asechiren)
Là khí không màu, không mùi. Axetylen (asechiren) dùng để hàn có mùi của dung môi và tạp chất để hòa tan và nạp vào bình chứa.
(Chú thích 1)
Là khí không màu, không mùi. Propan (puropan) được sử dụng trong các hộ gia đình thông thường bắt buộc phải có chất tạo mùi theo Luật đảm bảo an toàn khí cao áp nhưng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dùng trong công nghiệp thì không có nghĩa vụ như vậy.
Là khí không màu, không mùi.
Propan (puropan)
Hyđrô
Nhiệt độ ngọn lửa cao so với các khí dễ cháy khác khi hàn nên thích hợp cho việc hàn khí (gasu yousetu).
Chú thích 1: Mùi này khá khác với mùi của khí poropan (puropan) dùng trong gia đình.
2: Tỷ lệ khối lượng đối với không khí. Nếu nhỏ hơn 1 thì có thể đọng gần trần nhà, và nếu lớn hơn 1, nó có thể đọng trong hố.

## Slide 38
Giáo trình trang 66 / Giáo trình hỗ trợ trang 48
[Sự nguy hiểm]
Khí axetylen (asechiren), khí propan (puropan) và hyđrô là những khí có tính dễ cháy và tính dẫn lửa cao, có nguy cơ phát nổ nếu bình chứa khí nóng. Hyđrô dễ bốc cháy và ngọn lửa khó thấy.
[Tính có hại]
Khí axetylen (asechiren), khí propan (puropan) và hyđrô cực kỳ nguy hiểm khi hít phải ở nồng độ cao vì chúng có thể gây thiếu ôxy (sanso ketubo) Ngoài ra, người ta cho rằng hít phải khí axetylen (asechiren) có thể bị phù phổi. Ngoài ra, hít phải khí axetylen (asechiren) và propan (puropan) có nguy cơ gây buồn ngủ hoặc chóng mặt, tê liệt cảm giác và nhức đầu.
[Điều mục chú ý trong trường hợp hỏa hoạn]
Sử dụng chất chữa cháy dạng bột (hunmatu shouka zai) hoặc khí trơ (N2, Ar, CO2,v.v.) để dập tắt các đám cháy do khí axetylen (asechiren), khí propan (puropan), hyđrô gây ra. Trong trường hợp hỏa hoạn lớn, sử dụng phân tán nước hoặc nước phun sương. Không được tiến hành phun nước dạng trụ.
Khí dễ cháy được sử dụng để hàn, v.v. (2) Sự nguy hiểm có hại

## Slide 39: Khí cao áp (1) Các loại khí cao áp
Giáo trình trang 67 / Giáo trình hỗ trợ trang 49
[Các loại khí cao áp] (Theo Luật đảm bảo an toàn khí cao áp)
① Khí nén
Áp suất ở nhiệt độ bình thường (Sau đây goị là áp suất máy đo. ) là khí nén 1 MPa trở lên, và áp suất thực tế là 1 MPa trở lên, hoặc áp suất là 1 MPa ở nhiệt độ 35oC (ngoại trừ khí axetylen (asechiren) nén).
② Khí axetylen (asechiren) nén
Là khí axetylen (asechiren) nén có áp suất từ 0,2 MPa trở lên ở nhiệt độ thường và áp suất thực tế từ 0,2 MPa trở lên hoặc có áp suất từ 0,2 MPa trở lên ở 15oC.
③ Khí hóa lỏng (ekika gasu)
Là khí hoá lỏng (ekika gasu) có áp suất từ 0,2 MPa trở lên ở nhiệt độ thường và áp suất thực tế từ 0,2 MPa trở lên hoặc nhiệt độ là 35oC trở xuống khi áp suất 0,2 MPa.

## Slide 40: Khí áp suất cao (2) Sự nguy hiểm của khí cao áp
Giáo trình trang 67, 69 / Giáo trình hỗ trợ trang 50
[ Sự nguy hiểm do bị nén]
① Xảy ra tai nạn vỡ (haretu)
② Tai nạn nổ và bay bình (bonbe)
[Điều mục lưu ý khi xử lý khí cao áp)
Luật đảm bảo an toàn khí cao áp: Khí cao áp phải được bảo quản ở nơi dưới 40oC trở xuống.
Bảng 2-8: Sự thay đổi áp suất do nhiệt độ
Nhiệt độ (℃)
Áp suất khí trong bình chứa (MPa)
Giá trị khi áp suất ở 25oC là 1.

## Slide 41: Tình huống xảy ra thảm họa do hàn khí (gasu yousetu)
Giáo trình trang 74 / Giáo trình hỗ trợ trang 51
[Rối loạn sức khỏe do khói (hyumu)]
Mặc dù lượng khói (hyumu) sinh ra do hàn khí (gasu yousetu) không lớn bằng hàn hồ quang, nhưng có nhiều lo ngại về khả năng xảy ra phù phổi do hàn / cắt vật liệu cơ bản mạ kẽm, ung thư phổi và hen suyễn do cắt không gỉ.
Ngoài ra, trong những năm gần đây, ảnh hưởng sức khỏe đến hệ thần kinh trung ương do hàn và cắt vật liệu đồng có chứa mangan đã trở thành một vấn đề.

## Slide 42: Phòng chống thảm họa do hàn khí (gasu yousetu) (1) Phòng chống phỏng
Giáo trình trang 75 / Giáo trình hỗ trợ trang 52
Các quy định về an toàn vệ sinh lao động yêu cầu công nhân có nghĩa vụ đeo kính bảo hộ và găng tay bảo hộ khi làm công việc hàn sử dụng thiết bị hàn axetylen (asechiren) và thiết bị hàn thu khí.
Hình 2-10: Dụng cụ bảo hộ dùng khi hàn
Tài liệu: Caterpillar Operator Training Ltd
Giày an toàn
Bao chân
Tạp dề
Mặt nạ bảo hộ dùng cho hàn
Bọc cánh tay
Mũ bảo hộ
Mắt kính bảo hộ
Mặt nạ chống bụi
Găng tay bảo hộ làm bằng da dùng để hàn
（キャタピラー教習所株式会社提供）

## Slide 43: Phòng chống thiên tai do hàn khí (gasu yousetu) (2) Tình huống thảm họa phát nổ, hỏa hoạn
Giáo trình trang 75, 77 / Giáo trình hỗ trợ trang 53
[Tình huống và nguyên nhân của tai nạn phát nổ, hỏa hoạn]
Trong hầu hết các tai nạn phát nổ, hỏa hoạn trong khi làm công việc hàn khí (gasu yousetu) thì khí dễ cháy dùng để hàn đã phát nổ và cháy lên. Các nguyên nhân đó ngoài rò rỉ do lắp đặt thiết bị và ống (housu) không đúng cách, rò rỉ từ các cơ sở đã lão hóa, còn có do hiện tượng ngược lửa (gyakka) v.v.
[Nổ bụi (hunjin bakuhatu)]
Nếu hàn khí (gasu yousetu) được thực hiện ở nơi có một lượng lớn đồ dễ cháy (kanensei no mono) trở thành các hạt mịn (bụi) và lơ lửng trong không khí, điều này có thể trở thành nguồn bốc cháy và phát nổ dữ dội.
Cần lưu ý rằng chỉ cần là vật cháy được thì dù không như than đá thì bụi có thể xuất hiện không chỉ trong bột mì, đường và nhựa, mà còn ở các kim loại như nhôm và sắt không cháy trong trạng thái khối.

## Slide 44: Phòng chống thảm họa do hàn khí (gasu yousetu) (3) Phòng chống phát nổ, hỏa hoạn
Giáo trình trang 77, 79, 81 / Giáo trình hỗ trợ trang 54, 55, 56
[Phòng chống thảm họa phát nổ do khí nhiên liệu]
-Để phòng chống tai nạn phát nổ, căn bản là loại bỏ rò rỉ khí nhiên liệu.
-Thông khí cho nơi làm việc hàng ngày
[Phòng chống thảm họa do hiện tượng ngược lửa (gyakka)]
-Đảm bảo tiến hành xả khí trước khi bắt đầu công việc.
-Kiểm tra và bảo trì các loại máy móc một cách chắc chắn
-Xử lý theo tiêu chuẩn khí dễ cháy và ôxy (sanso)
-Lắp ráp bộ chống cháy ngược (anzen ki) một cách chắc chắn
[Phòng chống tai nạn hỏa hoạn ngoài khí nhiên liệu]
- Loại bỏ đồ dễ cháy (kanensei no mono) v.v.
-Chú ý đối với công việc hỗn hợp hoặc công việc gần nhau (bao gồm cả công việc trên và dưới) v.v.

## Slide 45: Phòng chống thảm họa do hàn khí (gasu yousetu) (4) Tia sáng có hại (yuugai kousen) và thiếu ôxy (sanso ketubo)
Giáo trình trang 82, 86 / Giáo trình hỗ trợ trang 57
[Các tia sáng có hại sinh ra trong quá trình hàn khí (gasu yousetu)]
Trong quá trình hàn khí (gasu yousetu), tia hồng ngoại mạnh được tạo ra từ các bộ phận có nhiệt độ cao như vật liệu cơ bản và ngọn lửa.
Bệnh nghề nghiệp do tia hồng ngoại: bệnh về mắt như bỏng võng mạc và đục thủy tinh thể v.v., bệnh da liễu
[Chứng thiếu ôxy (sanso ketubo)]
Khi hàn khí (gasu yousetu) hoặc cắt khí (gasu setudan) được thực hiện ở nơi thông gió không đầy đủ, nếu thực hiện thông gió cưỡng bức bằng thiết bị thông khí di động v.v. thì tùy tình huống sử dụng dụng cụ bảo hộ đường hô hấp (kokyuu you hogo gu) phù hợp.
Thiếu ôxy (sanso ketubo): Được định nghĩa là tình trạng nồng độ của ôxy (sanso) trong không khí dưới 18%

## Slide 46: Phòng chống thảm họa do hàn khí (gasu yousetu) (5) Thảm họa do khói (hyumu) kim loại
Giáo trình trang 86, 88 / Giáo trình hỗ trợ trang 58, 59
[ Bệnh bụi phổi (jinpai) và biến chứng]
Là tổn thương mãn tính do khói (hyumu) kim loại và tổn thương nghiêm trọng nhất là bệnh bụi phổi (jinpai) và các biến chứng của nó.
Các biến chứng có liên quan sâu sắc đến bệnh bụi phổi (jinpai)
● Bệnh lao phổi ● Viêm màng phổi do lao ● Viêm phế quản thứ phát
● Giãn phế quản thứ phát ● Tràn khí màng phổi thứ phát ● Ung thư phổi nguyên phát
[ Phát sinh khói (hyumu) kim loại]
Khói (hyumu) là kim loại ở nhiệt độ cao được hóa thành hơi nước thải ra môi trường làm việc, bị nguội trong không khí rồi hóa rắn. Cần lưu ý rằng trong hàn khí (gasu yousetu) và cắt khí (gasu setudan), không chỉ vật liệu cơ bản mà cả kim loại có trong lớp mạ bề mặt cũng trở thành khói (hyumu).
[Các biện pháp đối phó với khói (hyumu) kim loại]
-Sử dụng vật liệu nóng chảy ít khói (hyumu)
-Các biện pháp mang tính kỹ thuật
-Các biện pháp mang tính quản lý
-Dụng cụ bảo hộ cá nhân

## Slide 47: Phòng chống thảm họa do hàn khí (gasu yousetu) (6) Chứng sốc nhiệt (necchuushou) và thảm họa rơi ngã (tuiraku saigai)
Giáo trình trang 92, 93 / Giáo trình hỗ trợ trang 60
[Các biện pháp phòng chống chứng sốc nhiệt (necchuushou)]
Đối với chứng sốc nhiệt (necchuushou), việc quản lý tình trạng cơ thể hàng ngày cũng rất quan trọng, vì vậy không nên làm việc liên tục và nên nghỉ ngơi thích hợp. Đặc biệt là nơi chật hẹp hoặc ngoài trời vào mùa hè, công việc được thực hiện dưới nhiệt độ cao, độ ẩm cao và nắng nóng. Trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng là phải ghi nhớ nhiệt độ bầu ướt toàn cầu (WBGT) khi làm việc và bổ sung đủ nước và muối. Cần lưu ý rằng trà Nhật Bản v.v. có chứa caffein có tác dụng lợi tiểu và không thích hợp cho các biện pháp chống chứng sốc nhiệt (necchuushou)
[Phòng chống thảm họa rơi ngã (tuiraku saigai)]
Khi thực hiện công việc hàn nơi cao, phải sử dụng dụng cụ phòng ngừa rơi ngã (tuiraku seishi you kigu) phù hợp để phòng chống thảm họa rơi ngã (tuiraku saigai). (Cần phải có đào tạo đặc biệt về bộ đai an toàn)

## Slide 48: Chương 3 Các luật liên quan

## Slide 49: Hệ thống luật về hàn khí (gasu yousetu), v.v.
Giáo trình trang 101 / Giáo trình hỗ trợ trang 61
Luật An toàn Vệ sinh Lao động (roudou anzen eiseihou)
Luật về bệnh bụi phổi (jinpai)
Luật đo lường môi trường làm việc (*)
Nghị định thi hành Luật An toàn Vệ sinh Lao động (roudou anzen eiseihou)
Nghị định thi hành Luật Đo lường Môi trường Làm việc
Quy định An toàn Lao động
Quy định phòng chống nhiễm độc chì
Quy định phòng chống rối loạn nguyên liệu hóa học chỉ định
Quy định phòng chống chứng thiếu ôxy (sanso ketubo) v.v.
Quy định phòng chống rối loạn bụi (* Áp dụng cho việc cắt khí (gasu setudan) kim loại ở nơi làm việc trong nhà, v.v.)
Quy định kiểm định máy móc v.v.
Quy cách bộ chống cháy ngược (anzen ki) của thiết bị hàn axetylen (asechiren) và bộ chống cháy ngược (anzen ki) của thiết bị hàn thu khí
Quy cách cấu trúc máy phát axetylen (asechiren) cho thiết bị hàn axetylen
Quy định thi hành luật về bệnh bụi phổi (jinpai)
Quy định thi hành Luật Đo lường Môi trường Làm việc
* Luật Đo lường Môi trường Làm việc ược thực hiện trong trường hợp trong vật liệu cơ bản có chứa vật đối tượng như mangan v.v.