## Slide 1: Karagdagang Teksto para sa Pagsasanay sa Gas Welding (Gasu Yousetsu) Mga Materyales sa Pagsasanay sa PowerPoint

## Slide 2: Kabanata 1 Kagamitan para sa Gas Welding (Gasu Yousetsu), atbp.

## Slide 3: Mga katangian ng gas welding (Gasu Yousetu)
Mga Bentaha
・ Makakapagtrabaho ka saanman gamit ang isang gas cylinder (bonbe).
・ Maaaring mag-welding nang hindi gumagamit ng may takip na electrode.
・ Mas kaunti ang fume (hyumu) at spatter (supatta).
Teksto Pahina 2/Karagdagang Teksto Pahina 6
Mga katangian ng gas cutting (gasu setudan)
Mga Bentaha
・ Makakahiwa kahit ng makakapal na plate.
Mga Disbentaha
・ Mababa ang temperatura ng heat source.
・ Matagal painitin ang metal bago ito matunaw.
・ Mahirap ma-overheat ang na-weld na bahagi.
・ Maraming strain na nasasanhi.
・ Malaki ang heat-affected zone.
・ Hindi naaangkop para sa pag-welding ng magkakaibang metal o makakapal na plate.
Mga Disbentaha
・ Mga iron-based na materyal, atbp., lang ang mahihiwa.

## Slide 4: Kagamitan para sa gas welding (gasu yousetu)/gas cutting (gasu setudan))
Teksto Pahina 6/Karagdagang Teksto Pahina 9
Fall prevention chain
Fuel gas
Oxygen (sanso)
Source: Mga bahagyang binagong figure mula sa National Institute of Occupational Safety at Health Technical Guidelines
Fig. 1-1 Kagamitan para sa gas welding (gasu yousetsu) at gas cutting (gasu setudan))
(1) Mga oxygen (sanso) pressure regulator (aturyoku chousei ki))
(2) Fuel gas pressure regulator (aturyoku chousei ki)
(3) Oxygen (sanso) hose (housu) (asul)
(4) Fuel gas hose (housu) (pula o orange)
(5) Welder o cutter (setudanki) (suction pipe at nozzle (higuchi))
(*Ang figure ay nagpapakita ng halimbawa ng cutter (setudanki))
(6) Flashback arrester (kanshiki anzen ki) para sa oxygen (sanso) (flashback (gyakka) prevention device)
(7) Flashback arrester (kanshiki anzen ki) para sa fuel gas (flashback (gyakka) prevention device)

## Slide 5: Torch (tochi) (welder at cutter (setudanki))
Teksto Pahina 9, 10/Karagdagang Teksto Pahina 11
Fig. 1-4 Type-B welder (French style)
Source: KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD.
Torch (tochi) head
Nozzle (higuchi)
Mixing tube nut
Mixed gas tube
Oxygen (sanso) valve
Fuel gas valve
Fuel gas inlet
Fig. 1-5 Low-pressure (torch (tochi) mixing) cutter (setudanki) (French style)
Source: KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD.
Torch (tochi) head
Nozzle (higuchi)
Mixing tube
Cutting oxygen (setudan sanso) tube
Mixer
Preheated oxygen (sanso) valve
Cutting oxygen (setudan sanso) valve
Fuel gas valve
（小池酸素工業株式会社提供）
（小池酸素工業株式会社提供）

## Slide 6: Nozzle (higuchi)
Mga uri at nozzle ng flammable gas (higuchi)
Magkakaiba ang istruktura ng nozzle (higuchi) para sa bawat flammable gas
Teksto Pahina 14/Karagdagang Teksto Pahina 12
Mga panganib ng paggamit ng mga maling uri ng flammable gas
Kung gagamit ng acetylene (asechiren) gas gamit ang isang nozzle (higuchi) para sa iba pang flammable gas, magkakaroon ng flashback (gyakka), na napakapanganib
Talahanayan 1-3 Combustion rate ng acetylene (asechiren) gas at propane (puropan) gas
Acetylene (asechiren)
Propane (puropan)
Minimum ignition temperature
(Sa oxygen (sanso))
Combustion rate
(Neutral mixture ratio)
*: Ang mga numero ay batay sa “Summary: Thermal Cutting Q&A” mula sa Japan Welding Engineering Society.

## Slide 7: Pressure regulator (aturyoku chousei ki)
Mga acetylene (asechiren) pressure regulator (aturyoku chousei ki))
Teksto Pahina 19, 20/Karagdagang Teksto Pahina 14, 15
Mga oxygen (sanso) pressure regulator (aturyoku chousei ki))
Fig. 1-17: Acetylene (asechiren) gas regulator
Source: NISSAN TANAKA CORPORATION
Fig. 1-18: Mga mounting screw ng oxygen (sanso) regulator
Uri ng mounting nut (German style)
Uri ng mounting screw (French style)
Source: KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD.
（小池酸素工業株式会社提供）
（日酸TANAKA(株)提供）

## Slide 8: Welding hose (housu)
Display para sa rubber hose para sa welding/cutting (yousetu/setudan you gomu housu)
・ Marka ng manufacturer o supplier
・ Numero ng uri ng hose (housu)
・ Maximum na working pressure
・ Nominal diameter (inner diameter)
・ Uri ng gas (Talahanayan 1-5)
・ Taon kung kailan nagawa
Teksto Pahina 24, 25/Karagdagang Teksto Pahina 17
[Halimbawa ng display]
Ibinibigay ng simbolong ito ang sumusunod na impormasyon.
(1) Ang manufacturer ay “XYZ.”
(2) Ang uri ng hose (housu) ay “Type 1.”
(3) Ang maximum na working pressure ay 2MPa.
(4) Ang nominal diameter ay 10 mm.
(5) Ang uri ng gas ay oxygen (sanso).
(6) Ang taon kung kailan nagawa ay 2019.
Talahanayan 1-5: Mga simbolo ng uri ng gas at mga pantukoy na kulay (JIS K 6333)
Simbolo ng uri ng gas
Uri ng gas
Kulay ng panlabas na layer ng goma
Gas para sa acetylene (asechiren) at iba pang fuel (*)
(Hindi kasama ang LPG, MPS, natural gas, at methane)
Hangin, nitrogen, argon, carbon dioxide
Oxygen (sanso)
LPG, MPS, natural gas, methane
Acetylene (asechiren), LPG, MPS, natural gas, methane, at iba pang fuel gas
*Dapat isaalang-alang ng mga manufacturer ang pagiging angkop sa mga hydrogen application
Pula
Asul
Itim
Orange
Pula at orange

## Slide 9: Iba’t ibang gas container (cylinder (bonbe)) at acetylene (asechiren) gas generator (1) Mga display at kulay ng gas container
Paglalagay ng label para sa mga gas container
・ Paglalagay ng pangalan ng gas
・ Paglalagay ng pressure o mass sa panahon ng paglalagay
・ Paglalagay ng date/manufacturing lot identifier
・ Impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng tindahan (seller)/impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng pabrika (manufacturer)
・ Paglalagay ng mga katangian ng gas
・ Mga pangkalahatang tala
・ Naglalaman ng mga paliwanag ng mga priority item,
atbp.
Teksto Pahina 27, 28/Karagdagang Teksto Pahina 18
Filling gas
Talahanayan 1-9: Mga kulay ng gas container
Kulay ng container
Oxygen (sanso)
Acetylene (asechiren)
Hydrogen
Liquefied ammonia
Liquefied carbon dioxide gas
Liquefied chlorine
Iba pang gas
(LPG, atbp.)
Itim
Brown
Pula
Puti
Berde
Dilaw
Gray

## Slide 10: Iba’t ibang gas container (cylinder (bonbe)) at acetylene (asechiren) gas generator (2) Mga acetylene gas cylinder
Teksto Pahina 28/Karagdagang Teksto Pahina 19
Container valve
Takip
Soluble alloy plug
Container body
Mass
Ventilation hole
O-ring
Ground nut
Spindle
Soluble alloy plug safety valve
Gas outlet
Packing
Filter
Source: National Institute of Occupational Safety at Health Technical Guidelines
Fig. 1-25: Acetylene (asechiren) container at container valve
Ground packing

## Slide 11: Iba’t ibang gas container (cylinders (bonbe)) at acetylene (asechiren) gas generator (3) Iba pang cylinder
Iba pang flammable gas cylinder (bonbe))
Para sa propane (puropan) at butane, atbp., lamnan ang cylinder (bonbe) sa high-pressure liquid state
Ang mga takip para sa mga flammable gas (and helium) cylinder (bonbe) ay pinipihit pakaliwa
Teksto Pahina 30/Karagdagang Teksto Pahina 20
Oxygen cylinder (sanso bonbe)
Pinipuno ng oxygen (sanso) ang cylinder (bonbe) sa gaseous na state
Ang mga takip (filling mouth) ng mga oxygen cylinder (sanso bonbe) ay pinipihit pakanan, salungat sa flammable gas
Ang oxygen (sanso) ay nakakatulong sa mga bagay na masunog at napakapanganib nito.

## Slide 12: Iba’t ibang gas container (mga cylinder (bonbe)) at acetylene (asechiren) gas generator (4) Gas manifold
Teksto Pahina 31/Karagdagang Teksto Pahina 21
Pressure regulator (aturyoku chousei ki)
Source: National Institute of Occupational Safety at Health Technical Guidelines
Safety valve
Sa pabrika
Piping
Connecting pipe
Fig. 1-28: Conceptual diagram ng oxygen (sanso) gas manifold

## Slide 13: Cylinder (bonbe) at acetylene (asechiren) generator (1) Mga tala para sa transportasyon at paggamit ng mga cylinder
Teksto Pahina 34, 36, 37/Karagdagang Teksto Pahina 23, 24
Mga paalala para sa transportasyon ng mga cylinder (bonbe)
・ Habang nasa sasakyan, dapat itong nakatayo o nakatagilid, at direkta dapat itong naka-secure sa dedicated na tool o sasakyan
・ Gumamit ng mga dedicated na cylinder (bonbe) carrier para sa transportasyon sa mga pabrika at construction site
・ Kapag nagbubuhat ng mga cylinder (bonbe) gamit ang kamay, hindi dapat hawakan ang valve na bahagi ng container
Mga paalala para sa paggamit ng mga cylinder (bonbe)
  Tiyaking i-secure ang cylinder (bonbe)
  Huwag gumamit ng mga cylinder (bonbe) sa loading platform ng transport vehicle
  Kapag sine-secure ang cylinder (bonbe), huwag itong i-secure sa leeg
  Huwag hawakan ang oxygen cylinder (sanso bonbe) nang malangis ang gwantes. Huwag ding maglagay ng langis malapit sa cylinder (bonbe).

## Slide 14: Cylinder (bonbe) at acetylene (asechiren) generator (2) Mga paalala para sa disposal at pagsasauli ng cylinder
Teksto Pahina 37/Karagdagang Teksto Pahina 25
・ Huwag bastang iwan ang mga cylinder (bonbe) sa pabrika o i-dispose ang mga ito bilang pangkaraniwang industrial waste.
・ Huwag kailanman maghiwa ng container na may lamang oxygen (sanso) o flammable gas.
・ Dapat isauli ang gas container sa manufacturer nang hindi sinisimot ang lahat ng gas.

## Slide 15: Pressure regulator (aturyoku chousei ki) (1) Fitting procedure
Teksto Pahina 41/Karagdagang Teksto Pahina 26
[Pressure regulator (aturyoku chousei ki) fitting procedure]
(1) Alisin ang alikabok, atbp.
(2) Suriin ang packing
(3) Ikabit ang pressure gauge
(4) Suriin ang control handle
(5) Buksan ang valve
(6) Tingnan kung may mga tagas ng gas

## Slide 16: Mga pressure regulator (aturyoku chousei ki) (2) Mga paalala para sa paggamit
Teksto Pahina 43/Karagdagang Teksto Pahina 27
[Mga paalala para sa paggamit ng mga pressure regulator (aturyoku chousei ki)]
(1) Kapag hindi ginagamit, sagad na pihitin ang control handle pakaliwa upang paluwagin ito.
(2) Huwag maglagay ng grasa o langis sa mga pyesa ng regulator o hawakan ang mga ito nang malangis ang gwantes. Bilang partikular, huwag hayaang may mapuntang langis sa oxygen (sanso) pressure regulator (aturyoku chousei ki).
(3) Kung sira ang mounting screw ng pressure regulator (aturyoku chousei ki), huwag subukang ikabit ito nang sapilitan.
(4) Huwag maggalaw ng cylinder (bonbe) nang may nakakabit ditong pressure regulator (aturyoku chousei ki).
(5) Kung babagsak ang acetylene (asechiren) pressure habang nagtatrabaho, tingnan kung gaano karami ang natitira sa loob ng cylinder (bonbe).
(6) Kung ang trabaho ay tapos na o sinususpinde, isara ang cylinder (bonbe) valve at sagad na pihitin pakaliwa ang control handle upang paluwagin ito.
(7) Huwag kalasin o kumpunihin ang pressure regulator (aturyoku chousei ki).

## Slide 17: Mga welder, atbp. (1) Fitting
Teksto Pahina 43/Karagdagang Teksto Pahina 28
[Mga pressure regulator (aturyoku chousei ki) at welder connection procedure]
(1) Bago ikonekta, tiyaking ang hose (housu) ay hindi pa naluluma o wala pang bitak.
(2) Tiyaking walang alikabok, insekto, o tubig sa loob ng hose (housu).
(3) Tiyaking nakasara ang blowpipe (suikan) valve.
(4) Gumamit ng asul na hose (housu) para sa oxygen (sanso) at pulang hose para sa acetylene (asechiren). Huwag gumamit ng iisang hose (housu) para sa magkakaibang uri ng gas.
(5) Kung may mga nakakabit na one-touch type connector sa parehong dulo ng hose (housu), secure na ikonekta ang output na bahagi ng pressure regulator (aturyoku chousei ki) sa blowpipe (suikan). Sa oras na ito, kung ang flammable gas pressure regulator (aturyoku chousei ki) ay walang flashback arrester (kanshiki anzen ki), magkabit ng flashback arrester sa hose (housu) na bahagi ng flammable gas.
(6) Pagkatapos makumpleto ang lahat ng koneksyon, itakda ang oxygen (sanso) pressure sa humigit-kumulang 0.3 hanggang 0.5 MPa at maghanap ng mga tagas ng gas gamit ang tubig na may sabon o katulad nito. Pagkatapos maghanap ng mga tagas ng oxygen (sanso) gas, itakda ang pressure ng flammable gas sa humigit-kumulang 0.03 hanggang 0.05 MPa at magsagawa ng gas leak check sa parehong paraan.
(7) Kung walang tagas ng gas, buksan ang valve ng flammable gas sa blowpipe (suikan) nang 2 hanggang 3 segundo upang pakawalan ang gas, at ulitin ito nang dalawang beses. Susunod, habang nakasara ang flammable gas valve, buksan ang oxygen (sanso) gas valve nang humigit-kumulang 5 segundo upang pakawalan ang oxygen.
(8) Panghuli, isara ang blowpipe (suikan) valve, isara ang cylinder (bonbe) valve, luwagan nang tuluyan ang pressure regulator (aturyoku chousei ki), at maghintay nang humigit-kumulang 5 minuto. Pagkatapos nito, tingnan ang pressure sa high-pressure na bahagi at low-pressure na bahagi ng pressure regulator (aturyoku chousei ki).

## Slide 18: Mga welder, atbp. (2) Pag-adjust sa pressure sa low-pressure na bahagi para sa pressure regulator (aturyoku chousei ki)
Teksto Pahina 44/Karagdagang Teksto Pahina 29
[Procedure para sa pag-adjust sa pressure sa low-pressure na bahagi para sa pressure regulator (aturyoku chousei ki)]
(1) Kumpirmahin ulit na sarado ang blowpipe (suikan) valve.
(2) Dahan-dahang pihitin ang control handle para sa oxygen (sanso) at flammable gas gamit ang pressure regulator (aturyoku chousei ki) upang i-adjust ang pressure sa low-pressure na bahagi.
Magkakaiba ang naaangkop na pressure depende sa nozzle (higuchi) at inilalarawan ito sa manual, atbp., ng nozzle manufacturer. Sa pangkalahatan, ang oxygen (sanso) ay 0.2 hanggang 0.3 MPa, at ang flammable gas ay 0.02 hanggang 0.03 MPa.

## Slide 19: Mga welder, atbp. (3) Ignition at flame control
Teksto Pahina 44, 45/Karagdagang Teksto Pahina 30
[Ignition at flame control procedure]
(1) Magsuot ng protective welding gear at light-shielding protective glasses para sa gas welding (gasu yousetu) sa naaangkop na paraan.
(2) Buksan ang blowpipe (suikan) flammable gas valve.
(3) Mag-ignite gamit ang espesyal na kagamitan sa ignition (welding lighter (yousetu you raita)).
(4) Buksan ang preheated oxygen (sanso) valve sa lalong madaling panahon. Buksan muna ang flammable gas valve, pagkatapos ay ang oxygen (sanso) valve, upang makagawa ng maputlang apoy. Sa oras na ito, ang puting hugis cone na section (puting cone (mga puting spot)) na mabubuo sa bibig ng nozzle (higuchi) sa gas flame ay dapat lumabas sa dulo ng nozzle na kasing laki ng ipinapakita sa Fig. (2) ng Fig. 1-30. Ang apoy na nasa naaangkop na state sa oras na ito ay tinatawag na neutral flame o standard flame.
Fig. 1-30: Pag-adjust sa apoy
(1) Apoy pagkatapos mismo ng ignition (carbonizing flame)
(2) Pagkatapos i-adjust ang dami ng oxygen (sanso) (standard flame)
Source: KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD.
（小池酸素工業株式会社提供）

## Slide 20: Mga welder, atbp. (3) Welding
Teksto Pahina 45/Karagdagang Teksto Pahina 31
[Gas welding (gasu yousetu) procedure]
(1) Ihanda ang base material na iwe-weld sa joint.
(2) Painitin ang isang dulo ng base material joint sa paraang ang layo ng surface ng base material at dulo ng puting cone ay humigit-kumulang 2 hanggang 3 mm. Maya-maya, ang surface ng base material na nalantad sa apoy ay magiging pula, at magkakaroon ng welding pool sa gitna. Mukhang makintab dapat ang welding pool. Kung hindi magdurugtong ang parehong base material, pagdugtungin ang mga ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng may takip na electrode.
(3) Kapag naidugtong na ang isang dulo ng joint ng base material, i-weld ang kabilang dulo ng joint sa parehong paraan. Tinatawag itong tack welding at pansamantala nitong maipipirmi ang joint ng base material. Kapag nagwe-welding ng maninipis na plate, mababawasan ang bilang ng mga tack weld upang mapigilang lumaki ang strain.
(4) Susunod, bumuo ng welding pool sa isang dulo ng joint ng base material at isagawa ang welding habang inilalapit ang torch (tochi) papunta sa joint upang mapanatiling pareho ang laki nito. Kapag nagwe-welding ng maninipis na plate, huwag magdagdag ng mas maraming may takip na electrode kaysa kailangan. Sa halip, kapag makapal ang plate ng base material, tunawin ang base material sa posisyong malapit sa puting cone at i-weld ito habang nagdaragdag ng may takip na electrode.

## Slide 21: Mga welder, atbp. (4) Cutting
Teksto Pahina 46/Karagdagang Teksto Pahina 32
[Gas cutting (gasu setudan) procedure]
(1) Ihanda ang hihiwaing base material.
(2) Magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng preheating flame (yonetu en) upang gumamit ng puting cone sa hihiwaing bahagi upang mag-ilaw nang pula ang base material.
(3) Habang pinapanatiling bahagyang nakatagilid ang blowpipe (suikan), dahan-dahan itong isunod sa linyang gusto mong hiwain. Sa oras na ito, mag-ingat na panatilihing hindi nagbabago ang layo ng nozzle (higuchi) at base material, at galawin ito nang hindi nagbabago ang bilis upang tumilamsik ang cutting spatter nang direkta sa ibaba.

## Slide 22: Mga welder, atbp. (5) Mga paalala para sa welding/cutting work
Teksto Pahina 46/Karagdagang Teksto Pahina 33
[Mga paalala para sa welding/cutting work]
・ Kung may maririnig ka paminsan-minsang nagki-click pagkatapos ng ignition, maaaring maluwag o may gasgas ang nozzle (higuchi). Patayin kaagad ang apoy, higpitan ang nozzle (higuchi), at palitan ang nozzle kung magpapatuloy ang problema.
・ Kung may lumalagitik na ingay mula sa blowpipe (suikan) habang nagsasagawa ng welding o cutting, maaaring may flashback (gyakka). Ihinto kaagad ang trabaho, linisin at higpitan muli ang nozzle (higuchi), tingnan kung may mga tagas ng gas, atbp.
・ Ang sumusunod ay mga posibleng sanhi ng flashback (gyakka).
[Mga sanhi ng flashback (gyakka)]
Nagbago ang mixing ratio ng oxygen (sanso) at flammable gas.
May nakapasok sa nozzle (higuchi) na foreign matter gaya ng spatter (supatta).
Naharangan ang dulo ng nozzle (higuchi) dahil sa pagtama sa base material, atbp.
Tumaas ang temperatura ng nozzle (higuchi).
Hindi nahigpitan nang sapat ang nozzle (higuchi).
May nakapasok na hangin sa flammable gas supply system.

## Slide 23: Mga welder, atbp. (6) Pamamaraan ng pagpatay ng apoy
Teksto Pahina 47/Karagdagang Teksto Pahina 34
[Pamamaraan ng pagpatay ng apoy]
Kapag pumapatay ng apoy, isara muna ang preheated oxygen valve, pagkatapos ay isara ang fuel gas.
Para sa cutting work, isara ang mga valve sa pagkakasunod-sunod na ito: cutting oxygen (setudan sanso), preheated oxygen, at fuel gas.
Kung mamamatay ang apoy habang nagsasagawa ng welding/cutting, isara kaagad ang mga valve sa parehong pagkakasunod-sunod.
Gayunpaman, kung magkakaroon ng flashback (gyakka) habang nagtatrabaho, isara kaagad ang preheated oxygen valve, pagkatapos ay isara ang fuel gas valve, at panghuli ay isara ang cutting oxygen (setudan sanso) valve. Susunod, isara ang oxygen (sanso)/fuel gas container valve at luwagan ang pressure control handle (aturyoku chousei handoru).
Kung mamamatay ang apoy dahil sa isang flashback (gyakka), tukuyin ang sanhi at magsagawa ng mga hakbang para makaiwas dito bago ituloy ang trabaho. Huwag bumalik sa trabaho nang hindi natutukoy ang sanhi.

## Slide 24: Nozzle (higuchi)
Teksto Pahina 47/Karagdagang Teksto Pahina 35
[Nozzle (higuchi) fitting procedure]
(1) Tiyaking ang mga nagdidikit na bahagi ng nozzle (higuchi) at blowpipe (suikan) ay walang gasgas at walang contaminant o langis sa mga ito.
(2) Tuluyang ibalik ang back nut (packing nut) sa Fig. 1-31 (hanggang tumama ito sa hexagonal na bahagi ng main body).
(3) Iturnilyo nang sagad ang nozzle (higuchi) sa blowpipe (suikan).
(4) Higpitan nang sagad ang hexagonal na bahagi ng nozzle (higuchi) body gamit ang dedicated na wrench. Kung gagamit ng monkey wrench sa oras na ito, maaaring hindi umikot ang outer tube nut, kaya hindi dapat gumamit ng monkey wrench.
(5) Pihitin ang back nut gamit ang kamay hanggang sa maramdaman mong humigpit ito.
(6) Pihitin ang back nut gamit ang dedicated na wrench. Kapag ikakabit ito sa unang pagkakataon, kalahating pihit dapat ito. Ang pangalawa at mga susunod na fitting ay dapat humigit-kumulang 1/4 na pihit.
[Pagpili sa nozzle (higuchi)]
Ang nozzle (higuchi) ay dapat piliin nang naaangkop ayon sa uri ng flammable gas na ginagamit at kapal ng base material.
Fig. 1-31: Pag-aayos ng nozzle (higuchi)
Source: KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD.
Back nut
Hexagonal na bahagi ng main body
Dedicated na wrench
（小池酸素工業株式会社提供）

## Slide 25: Hose (housu) (1) One-touch joint (wantacchi tugite) fitting
Teksto Pahina 50/Karagdagang Teksto Pahina 36
[One-touch joint (wantacchi tugite) fitting procedure para sa parehong dulo ng hose (housu) ]
(1) Pirmi itong ikabit gamit ang isang hose band (housu bando). Sa oras na ito, huwag gumamit ng langis o grasa, sapilitan itong pihitin, kayurin ang panloob na surface, o tapikin ito para palambutin ito.
(2) Isaksak nang mahigpit ang hose (housu) joint, ilubog ito sa tangke ng tubig, maglapat ng pressure na humigit-kumulang dalawang beses na mas malaki sa maximum working pressure sa loob ng 5 minuto gamit ang nitrogen o tuyong hangin (para lang sa mga bagay na hindi malangis), at tiyaking walang tagas o pagkadiskonekta ng joint.
Source: NISSAN TANAKA CORPORATION
Fig. 1-36: Halimbawa ng gas welded na one-touch joint (wantacchi tugite)
（日酸TANAKA(株)提供）

## Slide 26: Hose (housu) (2) Visual na inspeksyon ng gas hose
Teksto Pahina 51/Karagdagang Teksto Pahina 37
[Mga item para sa visual na inspeksyon ng gas hose (housu) bago gamitin]
  Mga bitak na umaabot sa reinforcing layer sa hose (housu) surface
  Pagkapunit o paglobo
  Pagbabago ng kulay /paninigas
  Metal joint chafing
  Inspeksyunin ang interior ng oxygen (sanso) hose (housu) kung may anumang pumasok (mga contaminant, insekto, atbp.)
  *Kung partikular na nagkaroon ng flashback (gyakka) sa oxygen (sanso) hose (housu) kahit isang beses, kakapit ang soot sa interior, at kung may isa pang flashback, maaari itong mag-apoy nang matindi, kaya mag-ingat.
  *Kung mayroong kahit isang bahaging may problema, huwag itong kumpunihin, kundi palitan ito ng bagong hose (housu). Huwag kumpunihin ang mga may tagas na bahagi ng hose gamit ang insulating tape, atbp.

## Slide 27: Hose (housu) (2) Mga pag-iingat kapag gumagamit ng mga gas hose
Teksto Pahina 52/Karagdagang Teksto Pahina 37
[Mga paalala para sa paggamit ng mga gas hose (housu)]
  Huwag gamitin nang wala sa minimum na radius ng pagbaluktot
  Huwag gamitin sa pamamagitan ng pagsabit sa leeg ng cylinder (bonbe) o mga balikat ng operator
  Huwag maglagay ng mga langis o fat sa hose (housu)
  Huwag magkumpuni at gumamit ng mga may gasgas na bagay
  Huwag itong isabit ito sa pako kapag nakatabi
  Huwag itong ilalagay sa lugar na nagkakaroon ng ozone

## Slide 28: Inspeksyon ng kagamitan para sa gas welding (gasu yousetu) (1) Ang pangangailangan para sa mga inspeksyon
Teksto Pahina 53/Karagdagang Teksto Pahina 38
Talahanayan 1-17: Oras ng disposal ng kagamitan para sa iba't ibang welding operation o mga inspeksyon ng manufacturer
Target na device
Unang inspeksyon
Pangalawa at susunod na mga inspeksyon
Oras ng pag-uumpisa
Panahon
Panahon
Panahong tinukoy ng manufacturer
Pressure regulator (aturyoku chousei ki)
Panahong tinukoy ng manufacturer
Suction tube
Flashback arrester (kanshiki anzen ki)
Panahong tinukoy ng manufacturer
Pagkatapos ng petsa kung kailan ginawa
Pagkatapos simulang gamitin
Pagkatapos ng petsa kung kailan ginawa
5 taon
3 taon
7 taon
Source: National Institute of Occupational Safety at Health Technical Guidelines

## Slide 29: Inspeksyon ng kagamitan para sa gas welding (gasu yousetu) (2) Inspeksyon ng blowpipe (suikan) (torch (tochi))
Teksto Pahina 53/Karagdagang Teksto Pahina 39
Talahanayan 1-18: Mga item sa pag-iinspeksyon (halimbawa)
Item sa pag-iinspeksyon
Visual na inspeksyon
Inspeksyon sa pagiging airtight
Suriin ang state ng apoy
Body, hose (housu), joint stand, at tubo
Mga lokasyong iinspeksyunin
Mga detalye ng inspeksyon
Pang-araw-araw na inspeksyon (nichijou tenken)
Pana-panahong buwanang inspeksyon
Valve, atbp.
Nozzle (higuchi)
Nozzle (higuchi) contact, hose (housu) joint base contact
Mga fitting section para sa mga valve at pyesa
Nozzle (higuchi) fitting section
Valve
Apoy
Daloy ng cutting oxygen (setudan sanso)
Mayroon bang anumang bitak o pangangalawang?
Mayroon bang anumang pinsala o
deformation?
Mayroon bang anumang deformation o pinsala sa pagkatunaw?
Mayroon bang anumang gasgas o deformation?
Mayroon bang anumang external na pagtagas?
Mayroon bang anumang tagas ng gas?
Mayroon bang sheet leak?
Maa-adjust ba ito nang maayos?
Normal lang ba ito?

## Slide 30: Inspeksyon ng kagamitan para sa gas welding (gasu yousetu) (3) Inspeksyon ng pressure regulator (aturyoku chousei ki)
Teksto Pahina 54, 55/Karagdagang Teksto Pahina 39
Fig. 1-40: Mga pangalan ng mga bahagi ng pressure regulator (aturyoku chousei ki)
Pressure gauge ng low-pressure na bahagi
Pressure gauge ng high-pressure na bahagi
Outlet joint
Inlet joint
Set screw
Nut
Talahanayan 1-19: Mga item sa pag-iinspeksyon (halimbawa)
Item sa pag-iinspeksyon
Visual na inspeksyon
Inspeksyon sa pagiging airtight
Pagtiyak sa specification pressure range
Body, takip
Mga lokasyong iinspeksyunin
Mga detalye ng inspeksyon
Pang-araw-araw na inspeksyon (nichijou tenken)
Pana-panahong buwanang inspeksyon
Ang mga junction at turnilyo sa pagitan ng inlet joint at container valve
(1) Screw-in section ng inlet joint
(2) Screw-in section ng high-pressure na pressure gauge
(3) Screw-in section ng back cap
Pressure gauge case
Posible bang mag-supply ng gas at patakbuhin ang pressure control handle (aturyoku chousei handoru) para normal na maitakda ang maximum pressure?
(4) Screw-in section ng body at takip
(5) Screw-in section ng low-pressure na pressure gauge
(6) Mga screw-in section ng outlet joint
(7) Safety valve
Outlet
Mayroon bang anumang bitak o pangangalawang?
Mayroon bang anumang pinsala o deformation?
Maglagay ng gas gamit ang pressure control handle (aturyoku chousei handoru) habang maluwag ito at suriin kung may mga tagas na gas gamit ang tubig na may sabon
Mayroon bang anumang gasgas, deformation, o hindi gaanong pagdikit?
Mayroon bang anumang tagas ng gas (outflow)?
Itakda ang working pressure nang nakasara ang outlet at tingnan kung may mga tagas ng gas gamit ang tubig na may sabon.
Pagtiyak sa pagbaba ng pressure
Inlet joint, outlet joint, pressure gauge
Pointer position
Mayroon bang anumag tagas ng gas mula sa safety valve outlet?
Bumababa ba ang high-pressure na pressure gauge kapag hinahayaang dumaloy ang gas habang ginagamit ito?
Mayroon bang anumang deformation?
Bumabalik ba ito sa zero position?

## Slide 31: Kabanata 2 Pangunahing Kaalaman tungkol sa Mga Flammable Gas at Oxygen (sanso)

## Slide 32: Mga peligro sa oxygen (sanso)
Teksto Pahina 57/Karagdagang Teksto Pahina 42
・ Ang matataas na concentration ng oxygen (sanso) ay napakapanganib at nakakapinsala rin sa katawan ng tao.
・ Ang mabababang concentration ay may mga malubhang mapanganib na epekto sa kalusugan ng tao.
・ Ang combustion temperature sa oxygen (sanso) ay mas mataas kaysa sa combustion sa hangin.
Talahanayan 2-1: Ignition temperature ng mga substance (℃)
Sa hangin
Sa oxygen (sanso)
Gasolina
Kerosene
Heavy oil
Sawdust
Hydrogen
Source: Kogaku Komamiya, “Dangers of Oxygen and Disaster Prevention Measures” (mula sa Research Institute of Industrial Safety, 1961)

## Slide 33: Mga flammable gas (1) Ang 3 elemento ng combustion
Teksto Pahina 60/Karagdagang Teksto Pahina 44
[Ang 3 elemento ng combustion]
・ Isang flammable na bagay
・ Oxygen (sanso)
・ Isang ignition source
Kung wala ang isa sa tatlong elemento ng combustion na ito, alinsunod sa prinsipyo, walang pagsabog na mangyayari.

## Slide 34: Mga flammable gas (2) Lower explosive limit (bakuhatu kagen kai) at upper explosive limit
Teksto Pahina 60/Karagdagang Teksto Pahina 44
[Lower explosive limit (bakuhatu kagen kai) at upper explosive limit]
Kung tumagas sa hangin ang flammable gas, hindi ito sasabog maliban kung umabot ito sa partikular na antas ng concentration. Ang antas na ito ay tinatawag na combustion (explosion) range. Ang gas na may maliit na lower explosive limit ay pumapasok sa explosion range kapag may kaunting tagas lang nito.

## Slide 35: Pangkalahatang-ideya ng mga flammable gas (3) Combustion rate
Teksto Pahina 62/Karagdagang Teksto Pahina 45
Fig. 2-1: Pagbuo ng flame surface (puting cone)
Gas combustion rate
Gas combustion rate
Gas combustion rate
Gas combustion rate
Puting cone (mga puting spot)
Bilis ng pagbuga ng gas
Puting cone (mga puting spot)
Dead band
Bilis ng pagbuga ng gas
Bilis ng pagbuga ng gas
Bilis ng pagbuga ng gas
[Standard]
Blowout
Flashback (gyakka)
Source: KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD.
（小池酸素工業株式会社提供）

## Slide 36: Pangkalahatang-ideya ng flammable gas (4) Minimum ignition energy at ignition source
Teksto Pahina 63/Karagdagang Teksto Pahina 46
[Minimum ignition energy]
Kapag umabot sa value ng explosive limit ang concentration ng flammable gas, sasabog ang gas kung mayroong partikular na dami ng enerhiya.
[Ignition source]
Depende sa kundisyon ng flammable gas, pwede ring mangyari ang mga pagsabog ng gas dahil sa electrostatic energy mula sa katawan ng tao.
Bilang karagdagan, maraming ignition source sa lugar ng trabaho, tulad ng mga de-kuryenteng motor, pilot fire para sa mga kagamitang gumagamit ng gas, bagay na may mataas na temperatura, frictional heat, at impact spark.
Upang maiwasan ang mga pagsabog habang nagwe-welding, mahalagang iwasan ang pagtagas ng flammable gas.

## Slide 37: Mga flammable gas na ginagamit para sa welding, atbp. (1) Mga pisikal na katangian, atbp.
Teksto Pahina 65/Karagdagang Teksto Pahina 47
Talahanayan 2-6: Mga pisikal na katangian, atbp., ng mga gas na ginagamit para sa welding, atbp.
Kulay at amoy
Chemical formula
Minimum ignition temperature
Gas specific gravity (Tala 2)
Boiling point
Iba pa
Acetylene (asechiren)
Isang gas na walang kulay at walang amoy. Ang acetylene (asechiren) na ginagamit para sa welding ay nagtatampok ng isang natatanging amoy na mayroon sa solvent at mga impurity na ginagamit para sa paglusaw at para sa pagpuno ng container.
(Tala 1)
Isang gas na walang kulay at walang amoy. Kinakailangan sa High Pressure Gas Safety Act na magkaroon ang propane (puropan) na ginagamit sa mga ordinaryong sambahayan ng amoy, ngunit hindi ito kinakailangan para sa industrial LPG.
Isang gas na walang kulay at walang amoy.
Propane (puropan)
Hydrogen
Mataas ang flame temperature kumpara sa ibang flammable gas para sa welding na dahilan para maging angkop ito para sa gas welding (gasu yousetu).
Tala 1: Ang amoy na ito ay medyo na naiiba sa amoy ng household propane (puropan) gas.
2: Ang ratio ng timbang kumpara sa hangin. Kung ito ay mas maliit sa 1, maaari itong maipon malapit sa kisame, at kung ito ay mas malaki sa 1, maaari itong maipon sa pit, atbp.

## Slide 38
Teksto Pahina 66/Karagdagang Teksto Pahina 48
[Mga peligro]
Ang acetylene (asechiren) gas, propane (puropan) gas, at hydrogen ay lubos na flammable at ignitable gas, at maaaring sumabog ang mga ito kung uminit ang gas container. Madaling mag-apoy ang hydrogen, at mahirap makita ang apoy nito.
[Peligro ng pinsala]
Ang acetylene (asechiren) gas, propane (puropan) gas, at hydrogen ay lubhang mapanganib dahil maaaring maging sanhi ang mga ito ng kakulangan ng oxygen (sanso ketubou) kapag nalanghap sa mga mataas na concentration. Sinasabi ring ang paglanghap ng acetylene (asechiren) gas ay maaaring maging sanhi ng mga pulmonary edema. Bilang karagdagan, ang paglanghap ng acetylene (asechiren) gas o propane (puropan) gas ay maaaring maging sanhi ng pagkaantok o pagkahilo, hypoesthesia, at sakit ng ulo.
[Mga paalala para sa mga pagkalat ng apoy]
Gumamit ng mga dry chemical (hunmatu shouka zai) o inert gas (N2, Ar, CO2, atbp.) upang mapatay ang sunog na dulot ng acetylene (asechiren) gas, propane (puropan) gas, at hydrogen. Kung mayroong malaking apoy, wisikan ito ng tubig. Hindi dapat magsagawa ng diretsong pagbuhos.
Mga flammable gas na ginagamit para sa welding, atbp. (2) Mga Peligro

## Slide 39: High-pressure na gas (1) Mga uri ng high-pressure na gas
Teksto Pahina 67/Karagdagang Teksto Pahina 49
[Mga uri ng high-pressure na gas] (Mula sa High Pressure Gas Safety Act)
(1) Compressed gas
Ang compressed gas ay tumutukoy sa compressed gas na may pressure (na ang ibig sabihin ay gauge pressure; ito rin ang nalalapat pagkatapos dito) na 1 MPa pataas sa mga normal na temperatura, at eksaktong pressure na 1 MPa pataas, o 1 MPa pataas sa temperaturang 35° C (hindi kasama ang compressed acetylene (asechiren) gas).
(2) Compressed acetylene gas
Ang compressed acetylene (asechiren) gas na may pressure na 0.2 MPa pataas sa mga normal na temperatura at eksaktong pressure na 0.2 MPa pataas, o 0.2 MPa pataas sa temperaturang 15° C.
(3) Liquefied gas (ekika gasu)
(D) Ang liquefied gas (ekika gasu) ay tumutukoy sa liquefied gas na may pressure na 0.2 MPa o higit pa sa normal na temperatura at may eksaktong pressure na 0.2 MPa o higit pa o nagkakaroon ng pressure na 0.2 MPa sa temperaturang 35°C pababa.

## Slide 40: High-pressure na gas (2) Mga peligro kaugnay ng high-pressure na gas
Teksto Pahina 67, 69/Karagdagang Teksto Pahina 50
[Mga peligro ng pagiging compressed]
(1) Mga pagputok
(2) Mga aksidenteng pagtalsik ng cylinder (bonbe)
[Mga paalala para sa paggamit ng high-pressure gas]
Pamamaraan sa pag-iimbak ng high-pressure na gas: Dapat iimbak sa mga lokasyong mababa sa 40°C
Talahanayan 2-8: Mga pagbabago sa pressure dahil sa temperatura
Tempe-rature (℃)
Pressure ng gas sa container (MPa)
1 ang value kapag 25° C ang pressure

## Slide 41: Mga sakunang nangyayari dahil sa gas welding (gasu yousetu)
Teksto Pahina 74/Karagdagang Teksto Pahina 51
[Mga problema sa kalusugan na sanhi ng mga fume (hyumu)]
Bagaman hindi magkasing dami ng fume (hyumu) ang nagmumula sa gas welding (gasu yousetu) at sa arc welding, may mga alalahanin tungkol sa pagkakaroon ng mga pulmonary edema dahil sa pag-welding at paghiwa ng mga galvanized base material, at kanser sa baga at hika dahil sa paghiwa ng stainless steel.
Bilang karagdagan, sa mga nakaraang taon, naging isyu ang mga epekto sa kalusugan sa central nervous system dahil sa pag-welding at paghiwa ng mga tansong materyales na mayroong manganese.

## Slide 42: Pag-iwas sa mga sakunang dahil sa gas welding (gasu yousetu) (1) Pag-iwas na mapaso
Teksto Pahina 75/Karagdagang Teksto Pahina 52
Ang Ordinance sa Kaligtasan at Kalusugan sa Industriya ay nag-aatas sa mga manggagawa na magsuot ng protective goggles at protective gloves para sa pagwe-welding, atbp., na ginagamitan ng acetylene (asechiren) welding equipment at gas welding (gasu yousetu) equipment na gumagamit ng mga manifold.
Figu. 2-10: Welding protective equipment
Source: Caterpillar Operator Training Ltd.
Safety shoes
Takip ng paa
Apron
Face shield para sa welding
Takip ng braso
Hard hat
Protective goggles
Dustproof mask
Protective gloves na gawa sa leather para sa welding
（キャタピラー教習所株式会社提供）

## Slide 43: Pag-iwas sa mga sakuna dahil sa gas welding (gasu yousetu) (2) Mga kundisyong nakapalibot sa mga pagsabog at sunog
Teksto Pahina 75, 77/Karagdagang Teksto Pahina 53
[Mga kundisyon at sanhing nakapalibot sa mga pagsabog at sunog]
Sa karamihan ng mga kaso ng pagsabog at sunog habang nagsasagawa ng gas welding (gasu yousetu), sumabog o nag-apoy ang flammable gas para sa welding. Kabilang sa mga sanhi ang pagtagas dahil sa hindi wastong pagkakabit ng kagamitan at mga hose (housu) at pagtagas mula sa mga nanlulumang pasilidad, pati na rin sa mga flashback (gyakka).
[Dust explosion (hunjin bakuhatu)]
Kung isinasagawa ang gas welding (gasu yousetu) sa mga lokasyon kung saan ang flammable material (kanensei no mono) ay nagiging pinong mga particle (alikabok) at lumutang sa hangin nang maramihan, maaaring magkaroon ng isang matinding pagsabog.
Dapat tandaang hindi lang sa harina, asukal, at plastik pwedeng mangyari ang pagsabog ng alikabok kundi pati rin sa mga metal tulad ng aluminum at iron na hindi nasusunog nang maramihan hangga't flammable ang mga ito, kahit na hindi substance ang mga ito tulad ng coal.

## Slide 44: Pag-iwas sa mga sakunang dahil sa gas welding (gasu yousetu) (3) Pag-iwas sa mga pagsabog at sunog
Teksto Pahina 77, 79, 81/Karagdagang Teksto Pahina 54, 55, 56
[Pag-iwas sa mga pagsabog na sanhi ng fuel gas]
・ Upang maiwasan ang mga pagsabog, mahalagang ayusin ang pagtagas ng fuel gas
・ Tiyaking ang sapat na ventilation ng lugar ng trabaho araw-araw
[Pag-iwas sa mga sakuna dahil sa mga flashback (gyakka)]
・ Tiyaking i-purge ang gas bago magsimulang magtrabaho
・ Maaasahang inspeksyon at maintenance ng kagamitan
・ Pangangasiwa sa mga flammable gas at oxygen (sanso) alinsunod sa mga pamantayan
・ Secure na pagkakabit ng mga safety unit (anzen ki)
[Pag-iwas sa mga sunog na hindi sanhi ng fuel gas]
・ Alisin ang mga flammable material (kanensei no mono), atbp.
・ Mag-ingat habang mixed work o proximity work (kabilang ang vertical work), atbp.

## Slide 45: Pag-iwas sa mga sakuna dahil sa gas welding (gasu yousetu) (4) Mga mapanganib na ray (yuugai kousen) at oxygen deficiency (sanso ketubou)
Teksto Pahina 82, 86/Karagdagang Teksto Pahina 57
[Mga mapanganib na ray na nagmumula sa gas welding (gasu yousetu)]
Habang nagsasagawa ng gas welding (gasu yousetu), may malalakas na infrared ray na nagmumula sa mga bahaging may mataas na temperatura tulad ng mga base metal at apoy.
Mga sakit kaugnay ng trabaho na sanhi ng mga infrared ray: mga sakit sa mata gaya ng mga retinal burn at katarata, mga sakit sa balat
[Oxygen deficiency (sanso ketubou)]
Kapag isinasagawa ang gas welding (gasu yousetu) o fusing sa mga lokasyong walang sapat na ventilation, bilang karagdagan sa pagsasagawa ng sapilitang ventilation gamit ang mga portable na ventilation device, gumamit ng mga naaangkop na respiratory protection device (kokyuu hogo gu) alinsunod sa sitwasyon.
Oxygen deficiency (sanso ketubou): isang kundisyon kung saan ang concentration ng oxygen sa hangin ay mas mababa sa 18%

## Slide 46: Pag-iwas sa mga sakuna dahil sa gas welding (gasu yousetu) (5) Mga sakunang sanhi ng mga metal fume (hyumu)
Teksto Pahina 86, 88/Karagdagang Teksto Pahina 58, 59
[Pneumoconiosis (jinpai) at mga kumplikasyon]
Kumakatawan ang pneumoconiosis (jinpai) at mga kumplikasyon nito sa pinakamalalang karamdaman na sanhi ng mga metal fume (hyumu).
Mga kumplikasyong partikular na nauugnay sa pneumoconiosis (jinpai)
● Pulmonary tuberculosis ● Tubercious pleurisy ● Secondary bronchitis
● Secondary bronchiectasis ● Secondary pneumothorax ● Primary lung cancer
[Pagbubuga ng mga metal fume (hyumu)]
Ang mga fume (hyumu) ay mga metal na may mataas na temperatura na naging steam at napakawalan sa lugar ng trabaho, lumamig sa hangin, at tumigas. Sa gas welding (gasu yousetu) at gas cutting (gasu setudan), bilang karagdagan sa mga base material, nagiging mga fume din (hyumu) ang metal na nasa surface plating.
[Mga hakbang para makaiwas sa mga metal fume (hyumu)]
・ Paggamit ng low-fume (hyumu) na tunaw na material
・ Mga hakbang kaugnay ng engineering
・ Mga administratibong hakbang
・ Mga pang-indibidwal na protective device

## Slide 47: Pag-iwas sa sakuna dahil sa gas welding (gasu yousetu) (6) Heatstroke (necchuushou) at mga aksidenteng pagkahulog (tuiraku saigai)
Teksto Pahina 92, 93/Karagdagang Teksto Pahina 60
[Mga hakbang sa pag-iwas sa heatstroke (necchuushou)
Mahalaga rin ang pamamahala sa pang-araw-araw na kundisyon ng pangangatawan ng isang tao para sa heatstroke (nekchuushou), kaya huwag tuloy-tuloy na magtrabaho at tiyaking magpahinga nang naaangkop. Lalo na kapag nasa masisikip na lokasyon o sa labas ng gusali sa tag-araw, isinagawa ang gawain sa mga lugar na may matataas na temperatura, mataas na humidity, at tirik na sikat ng araw. Sa ilalim ng mga naturang kundisyon, mahalagang bigyan ng pansin ang WBGT (heat index) at bigyan ang sarili ng sapat na tubig at asin kapag nagtatrabaho. Ang Japanese tea at iba pang inuming may caffeine ay diuretics, at hindi ito angkop bilang isang hakbang para makaiwas sa heatstroke (nekchuushou).
[Pag-iwas sa mga aksidenteng pagkahulog (tuiraku saigai)]
Kapag nagwe-welding sa matataas na lugar, tiyaking gumamit ng kagamitan sa pag-iwas sa pagkahulog (tuiraku seishi you kigu) nang maayos upang maiwasan ang mga aksidenteng pagkahulog (tuiraku saigai). (Kinakailangan ang espesyal na pagsasanay para sa mga full harness)

## Slide 48: Kabanata 3 Mga Naaangkop na Batas at Regulasyon

## Slide 49: Legal na sistemang nauugnay sa gas welding (gasu yousetu), atbp.
Teksto Pahina 101/Karagdagang Teksto Pahina 61
Industrial Safety and Health Act (roudou anzen eiseihou)
Pneumoconiosis (jinpai)
Working Environment Measurement Law (*)
Ordinansa sa Pagpapatupad sa Industrial Safety and Health Act
Ordinansa ng Pagpapatupad ng Working Environment Measurement Law
Mga Panuntunan sa Kaligtasan sa Industriya
Mga panuntunan sa pag-iwas sa lead poisoning
Ordinansa sa Pag-iwas sa Mga Panganib Dahil sa Mga Tinukoy na Chemical Substance
Ordinansa sa Pag-iwas sa Anoxia, atbp.
Ordinansa sa Pag-iwas sa Mga Panganib Dahil sa Alikabok (*Naaangkop kapag nagsasagawa ng metal gas cutting (gasu setudan) sa mga indoor na lugar ng trabaho, atbp.)
Ordinansa sa Pagsusulit sa Mga Makina at Iba Pang Kagamitan
Mga pamantayan para sa mga safety unit (anzen ki) para sa acetylene (asechiren) welding equipment at mga safety unit para sa gas welding (gasu yousetu) equipment na gumagamit ng mga manifold
Mga pamantayan sa istruktura ng acetylene (asechiren) generator para sa acetylene welding equipment
Ordinansa ng Pagpapatupad ng Pneumoconiosis (jinpai) Law
Mga Regulasyon sa Pagpapatupad ng Working Environment Measurement Law
*Isinasagawa ang mga pagsusukat sa lugar ng trabaho kapag may substance tulad ng manganese ang base material.