## Slide 1: 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転 技能講習補助テキスト 講習用パワーポイント資料

## Slide 2: 第1章 車両系建設機械に関する基礎的知識

## Slide 3: 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の種類、型式（労働安全衛生法施行令別表第7）
車両系建設機械の分類
テキスト２ページ/補助テキスト５ページ

## Slide 4: 整地・運搬・積込み用機械
テキスト２ページ/補助テキスト５ページ
ブル・ドーザーの例
トラクター・ショベルの例
スクレーパーの例

## Slide 5: 整地・運搬・積込み用機械
テキスト５ページ/補助テキスト６ページ
スクレープ・ドーザーの例
モーター・グレーダーの例
ずり積機の例

## Slide 6: 掘削用機械
テキスト７ページ/補助テキスト８ページ
パワー・ショベルの例
ドラグ・ショベルの例
クラムシェルの例

## Slide 7: 掘削用機械
テキスト９ページ/補助テキスト９ページ
ドラグラインの例
バケット掘削機の例
トレンチャーの例

## Slide 8: 車両系建設機械に関する用語 1・・・作業装置
テキスト１０ページ/補助テキスト１０ページ

## Slide 9: 車両系建設機械に関する用語 ２・・・機体重量 車両系建設機械に関する用語 ３・・・機械重量 車両系建設機械に関する用語 ４・・・機械総重量
テキスト１１ページ/補助テキスト１０ページ
水
油類
燃料
機体重量
機械重量
機械総重量

## Slide 10: 車両系建設機械に関する用語 5・・・安定度 6・・・登坂能力
テキスト１２ページ/補助テキスト１１ページ
安定度
登坂能力

## Slide 11: 車両系建設機械に関する用語 7・・・平均接地圧
テキスト１３ページ/補助テキスト１１ページ
① クローラ式
② ホイール式
Ｗ：機械総質量（ｔ）
Ｓ：総接地面積＝2Ｂ×Ｌ（㎡）
Ｌ：総質量状態でのアイドラ（遊動輪）とスプロケット（起動輪）の中心距離（ｍ）
Ｂ：クローラの幅（ｍ）

## Slide 12: 第２章 車両系建設機械の原動機及び油圧装置

## Slide 13: 原動機
テキスト１６ページ/補助テキスト１２ページ
ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの対比

## Slide 14: ディーゼルエンジンの構造
テキスト１８ページ/補助テキスト１２ページ
吸・排気装置の例
潤滑装置系統の例

## Slide 15: ディーゼルエンジンの構造
テキスト１９ページ/補助テキスト１３ページ
燃料装置系統の例
水冷式エンジンの例

## Slide 16: ディーゼルエンジンの構造
テキスト２０ページ/補助テキスト１３ページ
電気回路の例

## Slide 17: 燃料・エンジンオイル
テキスト２２ページ/補助テキスト１３ページ
エンジンオイルは、以下のような働きをもつ。
① 潤滑作用
② 冷却作用
③ 密封作用
④ 清掃作用
⑤ 防錆作用
いろいろな名称のものがあるが、建設機械の取扱説明書などで指定された規格のものを使用する必要がある。

## Slide 18: 油圧装置
テキスト２４ページ/補助テキスト１４ページ

## Slide 19: 油圧ポンプ ①ギヤポンプ ②ピストンポンプ 斜軸式、斜板式
テキスト２５ページ/補助テキスト１４ページ
斜軸式 斜板式
ギヤポンプの作動原理の概要

## Slide 20: 作動油タンク
テキスト３１ページ/補助テキスト１４ページ
作動油タンク
コンビネーションエアブリーザ
管路用フィルタ

## Slide 21: 第３章 車両系建設機械の走行に関する装置の構造

## Slide 22: クローラ式トラクター
テキスト３５ページ/補助テキスト１５ページ
クローラ式トラクター構造の例

## Slide 23: クローラ式トラクター
テキスト３５ページ/補助テキスト１５ページ
ダイレクトドライブ方式の動力伝達装置の例
パワーシフト方式の動力伝達装置の例

## Slide 24: ホイール式トラクター
テキスト４７ページ/補助テキスト１６ページ
トルクコンバータ方式の動力伝達の例
ＨＳＴ（Hydro-Static-Transmission）方式の動力伝達の例

## Slide 25: ホイール式トラクター タイヤ
テキスト５３ページ/補助テキスト１７ページ
タイヤの空気圧

## Slide 26: 油圧式ショベル系建設機械（クローラ式）
テキスト５７ページ/補助テキスト１８ページ
油圧式ショベル系建設機械の油圧回路の例
クローラ式の走行用操作装置の例

## Slide 27: モーター・グレーダー
テキスト６３ページ/補助テキスト１９ページ
モーター・グレーダー構造の例
前車軸の動きの例
上下揺動の例

## Slide 28: スクレーパー
テキスト６６ページ/補助テキスト２０ページ
モーター・スクレーパー構造の例

## Slide 29: 第４章 車両系建設機械の走行に関する装置の取扱い

## Slide 30: 走行開始の取扱い
テキスト６９ページ/補助テキスト２１ページ
（１） エンジン始動前
（２） エンジンの始動
（３） エンジン始動後

## Slide 31: 走行時の取扱い
テキスト７２ページ/補助テキスト２３ページ
（１） 発進
（２） 走行中
坂を上りきったときの留意点
前・後進時の機械の向き等確認
高速でその場旋回の留意点

## Slide 32: 走行時の取扱い
テキスト７４ページ/補助テキスト２５ページ
（３） 登・降坂、その他
（４） 走行の停止
障害物を乗り越え時の留意点
軟弱地では道板等の使用の例
坂道での歯止めの例
坂道での停止の例

## Slide 33: 駐車（駐機）時の取扱い
テキスト７６ページ/補助テキスト２７ページ
駐車時の留意点
グリース、オイル等
１・・・グリース
２・・・不凍液
３・・・オイル

## Slide 34: 第５章 車両系建設機械の作業に関する装置の構造及び種類

## Slide 35: トラクター系建設機械の作業装置の構造及び種類
テキスト７９ページ/補助テキスト２９ページ
クローラ式トラクター・ショベルの油圧による作動の例
アングル・ドーザーの例
ストレート・ドーザーの例
レーキ・ドーザーの例

## Slide 36: トラクター系建設機械の作業装置の構造及び種類
テキスト８２ページ/補助テキスト３１ページ
Ｕドーザーの例
トリミング・ドーザーの例
リッパ－の例
湿地ブル・ドーザーの例
プッシュ・ドーザーの例
トラクターショベルの例

## Slide 37: 安全装置等
テキスト８５ページ/補助テキスト３３ページ
リフトアームの安全ピン等の例
転倒時保護装置の例
１・・・前照灯
２・・・警報装置
３・・・ヘッドガード及び転倒時保護装置（ROPS）

## Slide 38: ショベル系建設機械の作業装置の構造及び種類
テキスト８６ページ/補助テキスト３５ページ
油圧式ショベルの作業装置の例
機械式クラムシェルの作業装置の例
アームシリンダ
ブーム
ブームシリンダ
アーム
バケットシリンダ
ストラップ
ストラップロッド
ドラグショベル用バケット
ドラグ・ショベル
アーム
アームシリンダ
ブーム
ブームシリンダ
バケットシリンダ
ストラップ
ストラップロッド
パワーショベル用バケット
パワーショベル
タグライン
開閉ロープ
支持ロープ
タグライン ロープ
シェル
爪
メーン シャフト
カウンター ウェイト
開閉ロープ
アーム
ヘッド

## Slide 39: 安全装置等
テキスト９０ページ/補助テキスト３６ページ
旋回駐車ブレーキの例
ブーム倒れ止め装置の例
ブーム起伏停止装置の例
ロックレバーの例
乗降時（ロック作動）
作業時（ロック解除）
標準 位置
ロック
フリー
旋回レバー
スイッチ
タイマー
ソレノイド弁
旋回モータ
電池
コントロールポンプ
エンジン
作動油タンク
バックス トップ
ブーム
Aフレーム
外れた場所
ブーム巻 上げ位置
ボルト長さ
作動確度
調 整 用
ストップボルト
ブーム
80°

## Slide 40: モーター・グレーダー
テキスト９２ページ/補助テキスト３８ページ
スカリファイヤ装置の例
ブレード装置の例
モーター・グレーダー作業装置の操作の例
球継手
ドローバー
サークル
ブレード
回転歯車室
昇降アーム
昇降リンク
横送り歯車室
ブレードチルトリンク
ブレード回転
リーニング
ブレード昇降（右）
ブレード昇降（左）
ドローバ横送り

## Slide 41: スクレーパー
テキスト９４ページ/補助テキスト３９ページ
スクレーパーの作業装置の例
ずり積機
掻き込み式ローダの作業装置の例
ヨーク
エプロンアーム
エジェクタ
ボウル
エプロン
カッティング エッジ
ボウルシリンダ
コンベヤ
ブーム
シリンダ
アーム
バケット
旋回フレーム

## Slide 42: 第６章 車両系建設機械の作業に関する装置の取扱い等

## Slide 43: ブル・ドーザー １・・・基本操作
テキスト９７ページ/補助テキスト４１ページ
ブル・ドーザーの操作装置の例
ブル・ドーザーの標準操作方式の

## Slide 44: ブル・ドーザー １・・・基本操作
テキスト９９ページ/補助テキスト４２ページ
ＰＡＴ車のアングル姿勢
アングリングの例

## Slide 45: ブル・ドーザー １・・・基本操作
チルティングの例
刃先角の調整
ＰＡＴ車のチルト姿勢
テキスト１００ページ/補助テキスト４２ページ

## Slide 46: ブル・ドーザー ２・・・基本作業
斜面の走行の例
ブレードの操作の例
テキスト１０１ージ/補助テキスト４３ページ

## Slide 47: 掘削作業
溝掘削作業の例
サイドカット作業の例
テキスト１０３ページ/補助テキスト４４ページ
法面排水の例
スロットドージングの例
ブレードの高さ
40～50cm
サイドカット作業例(a)
サイドカット作業例(b)
サイドカット作業例(c)
水
水
水
水
①
②
③
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④

## Slide 48: 押土作業
溝掘削作業の例
テキスト１０５ページ/補助テキスト４６ページ
敷均し作業の例
二段押しの例
リレー押し作業の例
並列押土作業の例

## Slide 49: 盛土作業
盛土作業の例
テキスト１０７ページ/補助テキスト４７ページ
盛土作業の締固めの例

## Slide 50: 仕上げ作業
テキスト１０９ページ/補助テキスト４８ページ
ブレードコントロール装置の例
荒仕上げ作業の例
仕上げ作業の例

## Slide 51: 応用作業
除根、除草作業の例
テキスト１０９ページ/補助テキスト５０ページ
竹やぶ等の根切りの例
埋戻し作業の例
舗装盤除去作業の例
転石の除去作業の例
レーキ・ドーザ
あらかじめチェーンソー等で伐採
竹やぶの場合は深さを20～30cmにする。

## Slide 52: リッピング作業
シングルシャンクリッパ－とマルチシャンクリッパ－
テキスト１１２ページ/補助テキスト５２ページ
軟弱地用シューの例
軟弱地の通過の例
下りこう配と十文字リッピング
岩塊、逆目の場合のリッパ－作業
リッパ－作業
（１） 岩塊リッピング
（２） 逆目（さかめ）リッピング

## Slide 53: トラクター・ショベル
トラクター・ショベルの操作装置の例
テキスト１１５ページ/補助テキスト５６ページ

## Slide 54: トラクター・ショベル
リフトアームとバケットの操作例
走行時のバケットの高さの例
テキスト１１６ページ/補助テキスト５６ページ

## Slide 55: 掘削作業
掘削作業の例（１）
テキスト１１８ページ/補助テキスト５７ページ
掘削作業の例（２）
掘削作業の例（３）
掘削作業の例（４）
すかし掘りは危険

## Slide 56: 積込み運搬作業
テキスト１１９ページ/補助テキスト５８ページ
積込み姿の例（１）
積込み姿の例（２）
積込み運搬作業の例
積み込み開始
終り
ヒンジピンの高さ
安定
片荷
片荷不安定
不安定

## Slide 57: 積込み運搬作業
積込み運搬作業の例 Ｖシフト他
テキスト１２１ページ/補助テキスト５９ページ
掘削作業の例（２）
投込作業の例
ローアンドキャリー工法の例
Ｖ形（Ｖシフト） 作業対象物
Ｉ形（クロスシフト） 作業対象物
Ｌ形（Ｌシフト） 作業対象物
Ｔ形（Ｔシフト） 作業対象物
注） は、トラクター・ショベルの動き
最大クリアランス時
投入操作の分解例
目の位置より20cm
こう配0%
投入口
10%

## Slide 58: 油圧式ショベル（バックホウ）
テキスト１２３ページ/補助テキスト６２ページ
油圧式ショベル操作装置の例
ＪＩＳ規格の操作方式

## Slide 59: 油圧式ショベル（バックホウ）
テキスト１２３ページ/補助テキスト６３ページ
油圧式ショベル（バックホウ）による基本作業の例
(c) のり面の切取り仕上げ
(d) 溝掘削
(a) 溝、建築物の基礎掘削
(b) 地表面の浅い掘削
登坂、降坂要領
(a) 登坂要領
(b) 降坂要領

## Slide 60: 掘削作業
アームによる最も効率の良い掘削範囲
テキスト１２６ページ/補助テキスト６５ページ
路肩で掘削時のクローラの向き
油圧式ショベル（バックホウ）による基本作業の例

## Slide 61: 積込み作業
積込み作業の例（１）
テキスト１２８ページ/補助テキスト６６ページ
積込み作業の例（２）
積込み作業の例（３）
積込み作業の例（４）
積込み作業の例（５）
テレスコアームの例
ロングアームの例

## Slide 62: 油圧式ショベル（ローディング・ショベル）
排水を考慮した上部掘削作業の例
テキスト１３１ページ/補助テキスト６９ページ
並進掘削作業の例
直進掘削作業の例
下部掘削作業の例

## Slide 63: 油圧式ショベル（ローディング・ショベル）
テキスト１３３ページ/補助テキスト７１ページ
サイドヒル式ベンチカット法の例
ボックス式ベンチカット法の例

## Slide 64: 油圧式ショベル（ローディング・ショベル）
テキスト１３３ページ/補助テキスト７２ページ
バケットの切削角度
ローディング・ショベルによる積込み土捨て例

## Slide 65: クラムシェル
クラムシェルによる作業の例
テキスト１３６ページ/補助テキスト７４ページ

## Slide 66: ドラグライン
テキスト１３７ページ/補助テキスト７６ページ
ブームの制限角度
ドラグラインによる掘削、積込み作業の例

## Slide 67: モーター・グレーダー １・・・基本操作
モーター・グレーダーの操作装置の例
テキスト１４０ページ/補助テキスト７７ページ
ブレード刃先角
スカリファイヤ切削角
土質とアングル角度

## Slide 68: モーター・グレーダー ２・・・基本作業
テキスト１４２ページ/補助テキスト７９ページ
リーニング操作
ブレードの接触の例
左旋回のためのタイヤリーニング

## Slide 69: 適応作業
ショルダーリーチの姿勢の例
テキスト１４４ページ/補助テキスト７９ページ
アーティキュレートでのＵターン
バンクカットの姿勢の例
スノープラウによる作業の例
オフセット走行
スカリ切削角度

## Slide 70: スクレーパー（モーター・スクレーパー）
遠心力による脱輪注意
ボウルの上げすぎに注意
スクレーパーの操作装置の例
テキスト１４７ページ/補助テキスト８２ページ
掘削基本作業の例
撤土作業の例
掘削順序の例

## Slide 71: スクレーパー（被けん引式スクレーパー）
基本操作は、走行関係については、6.1.1.のブル・ドーザーと同じである。
ブル・ドーザーの操作装置の例
テキスト１５０ページ/補助テキスト８５ページ
被けん引式スクレーパーの作業状況

## Slide 72: クローラ式ずり積機
クローラ式ずり積機には、主に、 6.1.2.の大型のトラクター・ショベルと、掻き込み式ローダがある。ここでは、掻き込み式ローダについて説明する。
テキスト１５４ページ/補助テキスト８６ページ
掻き込み式ローダの操作装置の例

## Slide 73: 車両系建設機械の移送
爪付き登坂用具の例
積載機械の質量と登坂用具の関係の例
登坂用具の使用の例
積み込み位置
フットストールの使用例
トレーラへの固定例
テキスト１５７ページ/補助テキスト８８ページ

## Slide 74: 第７章 車両系建設機械の点検・整備

## Slide 75: 関連法令、一般的注意事項
関連法令
※法令では定められていないが、点検結果は、機械が稼働している間保管することが望ましい。
点検等の留意点
テキスト１６３ページ/補助テキスト９２ページ
点検時等に立入禁止
（建災防統一安全標識～外国語表示例～）

## Slide 76: 日常点検の要領 エンジンの始動前
作動油の外観による判別法
点検、補給時の姿勢の例
電気系統を整備するときは、バッテリーの（－）端子をはずしておく
テキスト１６４ページ/補助テキスト９４ページ
タイヤの点検

## Slide 77: 日常点検の要領 エンジンの始動後
排気の色と判定基準
テキスト１７０ページ/補助テキスト９４ページ
クラッチの調整
作動点検
格納時の留意点

## Slide 78: 作業中に異常を認めた場合の点検要領
作業中に建設機械の調子がおかしいと思われるときは、 直ちに建設機械を平坦な場所に止め、
不良箇所を責任者に連絡し、 補修を行ってから作業を行うことが必要である。
テキスト１７２ページ/補助テキスト９８ページ

## Slide 79: 第８章 安全運転の心得並びに合図及び誘導の要領

## Slide 80: 安全運転の心得
テキスト１７５ページ/補助テキスト９９ページ
離席時はエンジン停止
検査等の状況確認

## Slide 81: 合図、誘導の要領
＜笛による合図＞ ＜発声による合図＞
• 安全：短笛2声、繰り返し • 安全：オーライ、オーライ
• 停止：長笛 • 停止：ストップ
テキスト１７９ページ/補助テキスト１０１ページ
誘導者は、運転者または作業車から見て容易に確認できる服装、位置で行う

## Slide 82: 第９章 力及び電気の知識

## Slide 83: 力のモーメント
テキスト１８１ページ/補助テキスト１０２ページ
力のモーメント
転倒モーメント

## Slide 84: 質量と比重
テキスト１８８ページ/補助テキスト１０３ページ
物体の単位体積質量
体積の略算式
注）木材の質量は乾燥質量。土、砂利、砂、石灰及びコークスは見かけ単位質量である
物体の質量＝体積×比重

## Slide 85: 重心、物体の安定（すわり）
テキスト１８９ページ/補助テキスト１０４ページ
重心の求め方
重心
物体の安定

## Slide 86: 物体の運動
テキスト１９４ページ/補助テキスト１０５ページ
静止摩擦
遠心力・求心力（ｂ）
遠心力による転倒
速度と加速度
遠心力・求心力（ａ）

## Slide 87: 電気の知識
テキスト２０２ページ/補助テキスト１０９ページ
電流が人体に流れたときの反応 単位mA(ミリアンペア)
注）1 mA は、1/1000Ａ（アンペア）である。

## Slide 88: 電気の知識
テキスト２０３ページ/補助テキスト１０９ページ
送配電線からの離隔距離

## Slide 89: 第１０章 地質及び土木施工等に関する知識

## Slide 90: 岩の性質、土
テキスト２０７ページ/補助テキスト１１１ページ
岩石の硬さ等の分類
粒径区分とその呼び名
土の締固め構成

## Slide 91: 土の構成
テキスト２１２ページ/補助テキスト１１２ページ
土の構成

## Slide 92: 地盤の硬さ
テキスト２１５ページ/補助テキスト１１３ページ
コーン指数
注）表の数字は土質などにより多少異なる

## Slide 93: 土量の変化
テキスト２１６ページ/補助テキスト１１４ページ
土量の変化率
土量の変化

## Slide 94: 土砂崩壊の原因及び徴候 土砂崩壊の原因
テキスト２１８ページ/補助テキスト１１５ページ
掘削面のこう配と高さの基準

## Slide 95: 土砂崩壊の原因及び徴候 土の強さ、崩壊の徴候
テキスト２１８ページ/補助テキスト１１６ページ
直立のり面の崩壊の例
のり面の崩壊の例
崩壊の徴候

## Slide 96: 掘削工法
テキスト２２４ページ/補助テキスト１１９ページ
アイランド工法の例
のり切りオープンカット工法の例

## Slide 97: 掘削工法
テキスト２２６ページ/補助テキスト１１９ページ
土止めオープンカット工法の例

## Slide 98: 掘削工法
テキスト２２７ページ/補助テキスト１２０ページ
逆巻き工法の例
トレンチカット工法の例

## Slide 99: 第１１章 災害事例

## Slide 100: 建設業における死傷災害
補助テキスト１２１ページ
建設業における休業４日以上の死傷災害の推移は図１１－１のとおりである。
図１１－１ 建設業における休業４日以上の死傷災害の推移
（東日本大震災を直接の原因とするものを除く）
また、2017年（平成29年）中に発生した、建設機械等が原因の死傷災害のうち、約56%を整地・運搬・積込み用及び掘削用、約15%を解体用が占めている。
（参考）厚生労働省 労働災害発生状況、職場のあんぜんサイト：労働災害原因要素の分析（平成2９年 建設業）

## Slide 101: 事例1．土工がドラグ・ショベルのカウンターウエイトにはさまれた
テキスト２３０ページ/補助テキスト１２２ページ
事例2．ドラグ・ショベルで土を敷き均し中、運転者が切りばりとレバーにはさまれた
事例3．ドラグ・ショベルのバケットからブロックが作業者に落下した
事例4．ドラグ・ショベルが傾斜地で転倒し、誘導者が下敷きになった

## Slide 102: 事例5．ドラグ・ショベルの前を歩いていて旋回したバケットに激突された
テキスト２３４ページ/補助テキスト１２６ページ
事例6．ブル・ドーザーの点検を終え、カバーを取付け中バランスを崩し足をはさまれた
事例７．ブル・ドーザーが傾斜地を転落し、運転者が下敷きになった
事例８．マーキング作業者が、後進のブル・ドーザーのクローラに巻き込まれた

## Slide 103: 事例９．トラクター・ショベルで荷をつり走行中、作業者に激突した
テキスト２３８ページ/補助テキスト１３０ページ
事例１０．坑内でトラクター・ショベルのバケットに誘導者がはさまれた
事例１１．土工が後進してきたモーター・グレーダーにひかれた
事例１２．スクレーパーが傾斜地で転倒し、運転者が下敷きになった

## Slide 104: 労働者の安全衛生に関する法体系
補助テキスト１３４ページ
労働者の安全衛生に関する法律には、労働安全衛生法をはじめいくつかの法律がある。特に労働安全衛生法には、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的に、守らなければならない事項が規定されている。法律の施行に伴う具体的な事項については、政令や省令、告示等で示されている。
労働者の安全衛生に関する法体系は、以下のとおりである。
図９－１ 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能に関する法体系
（参考）厚生労働省 ビルメンテナンス業におけるリスクアセスメントマニュアル

## Slide 105: 労働安全衛生法（抄）（１）
テキスト２４３ページ/補助テキスト１３４ページ
第1章 総則
第3条 ＜事業者等の責務＞
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

## Slide 106: 労働安全衛生法（抄）（２）
テキスト２４８ページ/補助テキスト１３５ページ
第5章 機械等及び有害物に関する規則
第45条 ＜定期自主検査＞
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査（以下「特定自主検査」という。）を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者（以下「検査業者」という。）に実施させなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
4 略
表5－1 関係法令

## Slide 107: 労働安全衛生法（抄）（３）
テキスト２５０ページ/補助テキスト１３６ページ
第6章 労働者の就業に当たっての措置
第61条 ＜就業制限＞
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行なう当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他の資格を証する書面を携帯していなければならない。
4 略
機械の運転者に必要な資格 作業者に必要な資格

## Slide 108: 労働安全衛生法施行令（抄）
テキスト２５１ページ/補助テキスト１３６ページ
第20条 ＜就業制限に係る業務＞
法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1～11 略
12 機体重量が3トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務
13 以下略

## Slide 109: 労働安全衛生規則（抄）（１）
テキスト２５６ページ/補助テキスト１３８ページ
第1編 通則
第7章 免許等
第3節 技能講習
第82条 ＜技能講習修了証の再交付等＞
技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第3項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書（様式第18条）を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
2 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、第3項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書（様式第18号）を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
3 以下略

## Slide 110: 労働安全衛生規則（抄）（２）
テキスト２６１ページ/補助テキスト１３８ページ
第2編 安全基準
第2章 建設機械等
第1節 車両系建設機械
第1款の2 構造
第152条 ＜前照燈の設置＞
事業者は、車両系建設機械には、前照燈を備えなければならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、この限りではない。
第153条 ＜ヘッドガード＞
事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で※1車両系建設機械（ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体用機械に限る。）を使用するときは、当該車両系建設機械に堅固なヘッドガード※2を備えなければならない。
注1)「岩石の落下等……おそれのある場所」とは、明り掘削の作業、採石のための掘削の作業、ずい道等の建設の作業等を当該機械を用いて行う場所であって、機械による作業が原因で岩石等の落下を招くような場所をいうものである。
注2）ヘッドガードについては、昭和50.9.26基発第559号通達により構造基準が示されている。
第2款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止
第154条 ＜調査及び記録＞
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

## Slide 111: 労働安全衛生規則（抄）（３）
テキスト２６２ページ/補助テキスト１３９ページ
第155条 ＜作業計画＞
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1 使用する車両系建設機械の種類及び能力
2 車両系建設機械の運行経路
3 車両系建設機械による作業の方法
3 事業者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項第2号及び第3号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
第156条 ＜制限速度＞
事業者は、車両系建設機械（最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。）を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地質の状態等※に応じた車両系建設機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行なわなければならない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の制限速度をこえて車両系建設機械を運転してはならない。
注)「地形、地質の状態等」の「等」には、他の機械設備等が設置されている場合なども含まれる。

## Slide 112: 労働安全衛生規則（抄）（４）
テキスト２６２ページ/補助テキスト１４０ページ
第157条 ＜転落等の防止等＞
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持すること等※1必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し※2、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。
3 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
注1 必要な幅員を保持する等」の「等」には、ガードレールの設置、標識の設定等が含まれる。
注2 転倒、転落等のおそれのないようにガードレールの設置、標識の設定等が適切に行われている場合には、第2項の誘導者の配置を要しないものである。
第157条の2
事業者は、路肩、傾斜地等であって、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。

## Slide 113: 労働安全衛生規則（抄）（５）
テキスト２６３ページ/補助テキスト１４１ページ
第158条 ＜接触の防止＞
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所※に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りではない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。
注) 「危険が生ずるおそれのある箇所」には、機械の走行範囲のみならずアーム、ブーム等の作業装置の稼働範囲内の場所が含まれる。
第159条 ＜合図＞
事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
第160条 ＜運転位置から離れる場合の措置＞
事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
1 バケツト、ジツパー等※1の作業装置を地上に下ろすこと。
2 原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等※2の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は、車両系建設機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
注1 「バケット、ジッパー等」の「等」には、ショベル、排土板等がある。
注2 「走行ブレーキをかける等」の「等」には、くさび、ストッパー等で止めることが含まれる。

## Slide 114: 労働安全衛生規則（抄）（６）
テキスト２６４ページ/補助テキスト１４２ページ
第161条 ＜車両系建設機械の移送＞
事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車等※1に積卸しを行なう場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
1 積卸しは、平たんで堅固な場所において行なうこと。
2 道板を使用するときは、十分な※2長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配※3で確実に取り付けること。
3 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度※4並びに適度な勾配を確保すること。
注1 「貨物自動車等」の「等」には、トレーラーが含まれる。
注2 「十分な長さ」の「十分な」とは、積卸しを行う車両系建設機械の重量及び大きさに応じて決定されるべきものである。
注3 「適当なこう配」とは、当該機械の登坂力等の性能を勘案し、安全な範囲のこう配をいうものである。
注4 「盛土の強度」については、盛土にくい丸太打ちを施し、かつ、十分につき固めるなどの措置を講ずることにより確保されるものである。
第162条 ＜とう乗の制限＞
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、乗車席※以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
注) 「乗車席」とは、運転席、助手席その他乗車のための席をいうものである。
第163条 ＜使用の制限＞
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上定められた※安定度、最大使用荷重等を守らなければならない。
注) 「その構造上定められた」とは、車両系建設機械の構造規格で示されたものである。

## Slide 115: 労働安全衛生規則（抄）（７）
テキスト２６５ページ/補助テキスト１４３ページ
第164条 ＜主たる用途以外の使用の制限＞
事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等※1当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。
1 荷のつり上げの作業※2を行う場合であつて、次のいずれにも該当するとき。
イ 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき※3。
ロ アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャックル等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき※4。
(1) 負荷させる荷重に応じた十分な強度※5を有するものであること。
(2) 外れ止め装置が使用されていること等により当該器具からつり上げた荷が落下するおそれのないものであること。
(3) 作業装置から外れるおそれのないものであること※6。
2 荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であって、労働者に危険を及ぼすおそれのないとき。
注1 「クラムシェルによる労働者の昇降等」の「等」には、ブーム、アーム等をタラップの代わりに使用すること等がある。
注2 「荷のつり上げの作業」には、荷をつってのブームの旋回、荷をつっての走行を含む。
注3 「作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき」には、車両系建設機械を用いる掘削作業の一環として土砂崩壊による危険を少なくするため、一時的に土止め用矢板、ヒューム管等のつり上げ作業を行う場合、作業場所が狭あいなため、移動式クレーンを搬入して作業を行えば作業場所がより錯そうし、危険が増すと考えられる場合があること。
注4 「作業装置につり上げ用の器具を取り付けて使用するとき」とは、作業装置にフック、シャックル、ワイヤロープ、つりチェーン等が容易に外れないように装着され、これを用いて荷のつり上げ作業を行う場合をいうものであり、バケットの爪にワイヤロープをかけて荷をつり上げるような場合、ブーム、アームに直接ワイヤロープを回して荷をつり上げるような場合は含まないものであること。
注5 つり上げ用の器具の強度は、安全係数（つり上げ用の器具の切断荷重の値を第3項第4号の荷重の値で除した値をいう。)を五以上とすること。
注6 「作業装置から外れるおそれのないもの」とは、フック等を溶接により取り付けたものにあっては、溶け込み、のど厚等が十分に得られる溶接とし、かつ、当該取付部の全周にわたり溶接したものであること。

## Slide 116: 労働安全衛生規則（抄）（８）
テキスト２６５ページ/補助テキスト１４４ページ
第165条 ＜修理等＞
事業者は、車両系建設機械の修理又はアタッチメントの装着又は取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。
1 作業手順を決定し、作業を指揮すること。
2 次条第1項に規定する安全支柱、安全ブロック等及び第166条の2第1項に規定する架台の使用状況を監視すること。
第166条 ＜ブーム等の降下による危険の防止＞
事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等※を使用しなければならない。
注)「安全ブロック等」の「等」には、架台等がある。

## Slide 117: 労働安全衛生規則（抄）（９）
テキスト２６８ページ/補助テキスト１４４ページ
第166条の2 ＜アタッチメントの倒壊等による危険の防止＞
事業者は、車両系建設機械のアタッチメントの装着又は取り外しの作業を行うときは、アタッチメントが倒壊すること等による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に架台を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の架台を使用しなければならない。
第166条の3 ＜アタッチメントの装着の制限＞
事業者は、車両系建設機械にその構造上定められた重量を超えるアタッチメントを装着してはならない。
第166条の4 ＜アタッチメントの重量の表示等＞
事業者は、車両系建設機械のアタッチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタッチメントの重量（バケット、ジッパー等を装着したときは、当該バケット、ジッパー等の容量又は最大積載重量を含む。以下この条において同じ。）を表示し、又は当該車両系建設機械に運転者が、アタッチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。

## Slide 118: 労働安全衛生規則（抄）（１０）
テキスト２７３ページ/補助テキスト１４５ページ
第4編 特別規則
第2章 機械等貸与者等に関する特別規制
第666条 ＜機械等貸与者の講ずべき措置＞
前条に規定する者（以下「機械等貸与者」という。）は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。
1 当該機械等をあらかじめ※1点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。
2 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。
イ 当該機械等の能力※2
ロ 当該機械等の特性その他その使用上の注意すべき事項※3
2 前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行なうべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業者が行なうもの（小規模企業等設備導入資金助成法（昭和31年法律第115号）第2条第6項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。）については、適用しない※4。
注1 「あらかじめ」とは、必ずしも貸与の都度全部について点検を行う趣旨ではなく、使用の状況に応じて必要部分に限ることは差しつかえないものである。
注2 「当該機械等の能力」とは、車両系建設機械については、使用上特に必要な能力、たとえば、安定度、バケット容量等主要な事項でよいものである。
注3 「その他その使用上注意すべき事項」とは、使用燃料、調整の方法等当該機械の使用上注意すべき事項をいうものである。
注4 第2項の趣旨は、金融上の手段としてリース形式をとっているものについては、本条の趣旨から適用しないこととしたものである。

## Slide 119: 車両系建設機械構造規格（抄）
テキスト２７６ページ/補助テキスト１４６ページ
第1条 ＜強度等＞
第2条 ＜安定度＞
第3条（くい打機及びくい抜機の安定度）
第4条（掘削用機械（履帯式のものを除く。）及び解体用機械（履帯式のものを除く。）の後方安定度）
第5条 ＜走行用ブレーキ等＞
第6条 ＜作業装置用ブレーキ＞
第7条 ＜走行装置等の操作部分＞
第8条（当該操作部分の機能、操作の方法等その操作に関し必要な事項）
第9条 ＜運転に必要な視界等＞
第10条 ＜昇降設備＞
第11条 ＜アーム等の昇降による危険防止設備＞
第12条 ＜方向指示器＞
第13条 ＜警報装置＞
第13条の2 ＜作業範囲を超えたときの自動停止装置等＞
第14条 ＜安全弁等＞
第15条 ＜表示＞
第16条 ＜特殊な構造の車両系建設機械＞
第17条 ＜適用除外＞