## Slide 1: Buku Panduan Pelatihan Keterampilan Mengemudi Kendaraan Alat Berat (untuk Pembongkaran Konstruksi) Materi Power Point untuk Pelatihan

## Slide 2: Bab 1 Pengetahuan Dasar Tentang Kendaraan Alat Berat

## Slide 3: Klasifikasi kendaraan alat berat (Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lampiran 7)
① Mesin untuk meratakan, membawa, dan loading (bulldozer,
traktor, ekskavator, dll.)
② Mesin penggalian (drag, eksavator [shoberu], dll.)
③ Mesin untuk pekerjaan pondasi (mesin tiang pancang penumbuk,
mesin tiang pancang penarik, dll.)
④ Mesin pemadatan (roller, dll.)
⑤ Mesin pekerjaan pengecoran (mobil pompa beton, dll.)
⑥ Mesin pembongkaran (breaker, mesin pemotong rangka baja,
penghancur beton, mesin pencapit)
Textbook h.1/ Buku Panduan h.4

## Slide 4: Jenis dan kegunaan (ciri-ciri) mesin pembongkar, dll. (1) Breaker
Textbook h.2/ Buku Panduan h.4

## Slide 5: Jenis dan kegunaan (ciri-ciri) mesin pembongkar, dll. (2) Mesin pemotong rangka baja
Textbook h.3/ Buku Panduan h.5

## Slide 6: Jenis dan kegunaan (ciri-ciri) mesin pembongkar, dll. (3) Mesin Penghancur Beton
Textbook h.4/ Buku Panduan h.6
Alat penghancur beton (besar)
Alat penghancur beton (kecil)
Penghancur Beton

## Slide 7: Jenis dan kegunaan (ciri-ciri) mesin pembongkar, dll. (4) Mesin Pencapit
Textbook h.4/ Buku Panduan h.7

## Slide 8: Jenis Attachment untuk Mesin Pembongkaran
Textbook h.5/ Buku Panduan h.8
Breaker unit
Alat Pemotong Rangka Besi
Baut, mur
Bracket
Silinder
Baut, mur
Chisel/ Pahat
Frame atas
Frame bawah
Cutting arm
Cutter
Open close cylinder
Perangkat rotasi

## Slide 9: Jenis Attachment untuk Mesin Pembongkaran
Textbook h.5/ Buku Panduan h.8
Alat Penghancur Beton Besar
Alat Penghancur Beton Kecil
Frame atas
Frame bawah
Perangkat rotasi
Open close cylinder
Cutter
Frame
Open close cylinder
Poin penghancur
Lengan penghancur
Lengan penhancur
Poin penghancur

## Slide 10: Jenis Attachment untuk Mesin Pembongkaran
Textbook h.5/ Buku Panduan h.8
Alat pencapit
（Tipe yang digerakkan silinder internal）
Alat pencapit
（Tipe yang digerakkan silinder eksternal）
Frame atas
Perngkat rotasi
Open close cylinder
Frame bawah
Frame
Grab link
Lengan pencapit
Grab point
Lengan pencapit
Grab link
Grab point

## Slide 11: Mesin Utama dari Mesin pembongkaran （1）Perangkat unit kerja
Textbook h.6/ Buku Panduan h.9
Perangkat kerja

## Slide 12: Mesin utama dari Mesin Pembongkaran （2）Berat body （3）Berat kendaraan （4）Berat total kendaraan
Textbook h.6/ Buku Panduan h.9
Berat body
Berat kendaraan
Berat kendaraan
Berat body
Berat kendaraan
Berat total kendaraan
Oli
BBM
Air
Air
BBM
Oli
Pengemudi

## Slide 13: Mesin utama alat berat pembongkar （5）Stabilitas （6）Kemampuan daya menanjak
Textbook h.7/ Buku Panduan h.10
Stabilitas
Kemampuan memanjat
（Stabilitas）
（Kemampuan memanjat）

## Slide 14: Mesin utama dari Mesin Pembongkaran （7）Tekanan rata-rata tanah
Textbook h.8/ Buku Panduan h.11
① Crawler type
② Wheel type
Ｗ：Berat total kendaraan（ｔ）
Ｓ： Total area kontak dengan tanah ＝2Ｂ×Ｌ（㎡）
Ｌ： Jarak tengah (m) antara idler (idle wheel) dengan sproket (drive sprocket) dalam keadaan berat total
Ｂ： Lebar crawler (m)
Crawler
idler
Sprocket
Tekanan roda
ban
Tanah
Area kontak tanah

## Slide 15: Bab 2 Penggerak Utama Mesin Alat Berat dan Sistem Hidrolik

## Slide 16: Penggerak Utama
Textbook h.12/ Buku Panduan h.13
Perbandingan Mesin Diesel dan Mesin Bensin
 | Mesin Diesel | Mesin Bensin
Janis bahan bakar | Solar | Bensin
Metode pembakaran | Menyala sendiri dengan kompresi udara | Dengan percikan listrik
Massa mesin per tenaga kuda | Berat | Ringan
Harga per tenaga kuda | Mahal | Murah
Efisiensi termal | Bagus (30-40%) | Buruk (22-28%)
Biaya operasional | Murah | Mahal
Risiko kebakaran | Sedikit | Banyak
Tipe
Item

## Slide 17: Struktur Mesin Diesel
Textbook h.13/ Buku Panduan h.13
Contoh Perangkat Intake/ Knalpot
Contoh SistemPerangkat Pelumasan
Piston
Blok silinder
Cylinder head
Pre-cleaner
Air cleaner
Turbine impeller
Muffler
Blower impeller
Pompa konpresor
Dust indicator
Pipa knalpot
Manifold knalpot
Pem-buangan
Udara bertekanan
Oil filter
Oil strainer
Oil coler
Oil pomp

## Slide 18: Struktur Mesin Diesel
Textbook h.15/ Buku Panduan h.14
Contoh system perangkat bahan bakar
Diagram sistem pendingin mesin jenis berpendingin air
Filter bahan bakar
Tank bahan bakar
Pompa injeksi bahan bakar
Nozel injeksi bahan bakar
Pompa pemasok bahan bakar
Radiator
Kipas
Termostat
Pompa air
pengukur suhu/ termometer
Water Manifold
Cylinder head
Cylinder linear
Governor
Pendingin oli mesin
(oli)dari oil pomp

## Slide 19: Struktur Mesin Diesel
Textbook h.17/ Buku Panduan h.15
Contoh Alternator
Baterai
Alternator
Ignition switch

## Slide 20: Bahan Bakar/ Oli Mesin
Textbook h.18/ Buku Panduan h.15
Oli pada mesin memiliki fungsi sebagai berikut:
① Pelumas
② Pendingin
③ Penyegel/ penutup
④ Pembersih
⑤ Pencegah karat
Ada berbagai macam istilah, akan tetapi diperlukan istilah standar yang ditentukan dalam manual instruksi alat berat.

## Slide 21: Perangkat Sistem Hidrolik
Textbook h.19/ Buku Panduan h.16
Mesin
Pompa hidrolik
(Oli hidrolik diberi tekanan tinggi)
Oli hidrolik bertekanan rendah
Tangki oli hidrolik dilengkapi Perangkat pendukung
Oli hidrolik bertekanan tinggi
Oli hidrolik bertekanan tinggi
Katup kontrol hidrolik
(Mengontrol tekanan, aliran, arah oli hidrolik)
Oli hidrolik bertekanan rendah
Penggerak hidrolik
(Mengubah tekanan hidrolik menjadi energi mekanik)
Pekerjaan
(Volume, kecepatan, arah)

## Slide 22: Pompa hidrolik ①Gear pump ②Piston pump Bent axial type (sumbu miring), swashplate type (pelat miring)
Textbook h.20/ Buku Panduan h.16
Bent axial piston pump Swashplate piston pump
Gear pump
Jalur penyerapan oli hidrolik
Jalur mengeluarkan buang oli hidrolik
Drive flange
Shaft (poros)
Cylinder block
Piston
Port in & out
Port in & out
Shaft (poros)
Cylinder block
Port in & out
Port in & out
Valve plate
Piston
Valve plate
Swashplate

## Slide 23: Perangkat drive hidrolik ①Hydraulic cylinder ②hydraulic motor Piston motor
Textbook h.23/ Buku Panduan h.17
Hydraulic cylinder
Hidraulic motor Piston motor
Piston
Piston
Shaft
Cylinder head
Cylinder
Cover
Cylinder block
Piston
Body
Swashplate
Shaft
Tipe radial
Tipe axial
Port in&out
Port in&out

## Slide 24: Check valve
Textbook h.24/ Buku Panduan h.18
Check valve
Simbol
Mengalir
Berhenti
Ilustrasi proses

## Slide 25: Tangki oli hidrolik, filter oli
Textbook h.24/ Buku Panduan h.18
Tangki oli hidrolik
Ventilasi udara
Filter
Trap
Menuju pompa
Dari directional control valve
Strainer
Indikator oli
Dari circuit

## Slide 26: Filter Oli
Textbook h.25/ Buku Panduan h.18
オイルフィルタ
Oil filter
Notch wire
Saluran masuk minyak
Saluran keluar minyak

## Slide 27: Bab 3 Struktur Perangkat Pengoperasian Mesin Pembongkaran

## Slide 28: Struktur Perangkat Pengoperasian Mesin Pembongkaran Tipe Crawler
Textbook h.28/ Buku Panduan h.19
Mekanisme crawler hidrolik
Arm cylinder
Arm ※2
Center joint
Rotation bearing
Tangki bahan bakar
Perangkat kerja (front)
Maffler
Pompa hidrolik
Engine
Bucket cylinder
Arm ※1
Counterweight
Control valve (kontrol)
Tangki minyak hidrolik
Battery
Motor penggerak
Bucket
Idler
Tooth (kuku)
Upper (ue) roller
Lower (shita) roller
Driving device
Radiator, oil cooler
kabin (ruang kemudi)
Crawler (roda rantai
Lower driving body
Bodi oenggerak bawah ※4
Lower rotation body ※5

## Slide 29: Perangkat Sistem Transmisi Daya
Textbook h.29/ Buku Panduan h.19
Contoh perangkat sistem transmisi daya
エンジン
旋回モータ
Engine
Tangki bahan bakar
Rotation motor
Control valve
Popma hidrolik
Motor penggerak
Sprocket
Crawler
Swivel joint

## Slide 30: Perangkat Kaki-kaki Kendaraan
Textbook h.33/ Buku Panduan h.20
Contoh perangkat roda
Contoh permukaaan crawler karet
Contoh karet crawler
Karet
Mandrel
Kawat
Carrier roller
sprocket
Final drive
Truck roller
Center guard
Front guard
Crawler
Idler
Recoil spring

## Slide 31: Struktur Perangkat Pengoperasian Mesin Pembongkaran Tipe Roda , Komponen Power Transmission
Textbook h.36/ Buku Panduan h.21
Contoh perangkat sistem transmisi daya
Front wheel
Drive shaft
Front drive
axle
Transmisi
Center swivel joint
Mesin
Rear wheel
Diferential
Rear drive axle
Parking brake
Pompa kontrol hidrolik
Drive shaft
Pompa hidrolik utama
Penggerak motor hidrolik

## Slide 32: Perangkat kaki-kaki kendaraan Menopang bagian bawah
Textbook h.39/ Buku Panduan h.22
Contoh suspensi axle solid
Oil cooler
Tangki hidrolik
Kompresor udara
Pompa utama
Tangki utama
Safety valve
Sensor tekanan udara
Filter udara
Suspension lock switch valve
Center swivel joint
Motor penggerak
Suspension relief valve
Suspension lock valve
Suspension lock silinder

## Slide 33: Perangkat kaki-kaki kendaraan Ban(roda)
Textbook h.40/ Buku Panduan h.22
Tekanan ban

## Slide 34: Perangkat keselamatan kendaraan alat berat pembongkar
Textbook h.41/ Buku Panduan h.23
（１） Klakson
（２） Tuas kunci pengaman
Tuas kunci pengaman

## Slide 35: Perangkat Keamanan Mesin Pembongkaran, dll.
Textbook h.42/ Buku Panduan h.24
（３）Monitoring system
Display | Display item | Range item | Kondisi item | Penanganan
 | Volume oli brake | Di bawah roll bell | Sakelar starter ON saat mesin dimatikan, layar mati saat normal dan berkurang abnormal (meneyala) | Mengisi kembali oli rem yang ditentukan
 | Volume oli engine | Di bawah roll bell |  | Mengisi kembali oli rem yang ditentukan
 | Ketinggian air radiator | Di bawah roll bell |  | Pasokan air radiator
 | Charge (pengisian daya) | Saat pengisian daya buruk | Layar mati saat normal dan berkurang abnormal (meneyala) | Lanjutkan pengisian daya (kabel sabuk alternator, dll.), Inspeksi, perbaikan, penggantian
 | Volume bahan bakar | Di bawah roll bell |  | Pengisian bahan bakar
 | Oli transmisi tersumbat | Dibwh tekanan diferensial yg ditentukan |  | Oli transmisi, penggantian elemen filter oli
 | Filter oli mesin tersumbat | Dibwh tekanan diferensial yg ditentukan |  | Penggantian filter oli mesin
 | Filter udara tersumbat | Dibwh tekanan diferensial yg ditentukan |  | Pembersihan, penggantian elemen filter udara
 | Filter oli hidrolik tersumbat | Dibwh tekanan diferensial yg ditentukan |  | Penggantian elemen filter oli hidrolik
 | Pemutusan engine V-belt | Saat v-belt terputus |  | Penggantian belt
 | Kegagalan kemudi utama | Saat lintasan kemudi utama tdk betfungsi |  | Inspeksi dan perbaikan kemudi utama
 | Brake line rusak | overstroke (penurunan tekanan oli rem) | Layar mati saat normal dan berkurang abnormal (meneyala) | Pemeriksaan dan perbaikan sambungan rem
 | Mesin hidrolik | Di bawah tekanan yang ditentukan |  | Pemeriksaan dan perbaikan sekeliling mesin
 | Kadar air radiator | Di bawah roll bell |  | Pasok air setelah pemeriksaan dan perbaikan kebocoran
 | Tekanan udara | Di bawah tekanan yang ditentukan |  | Setelah memeriksa dan memperbaiki kebocoran udara, tunggu hingga tekanan yang ditentukan naik.
 | Temperatur air mesin | Di bawah 102°C |  | Hentikan mesin dan tunggu mesin rendah idle hingga mati
 | Volume oli converter torsi | Di bawah 120°C |  | Hentikan mesin, putar pada jarak menengah dan jauh tanpa beban mesin, dan tunggu sampai lampu padam.
 | Parking brake | Saat diaktifkan | Layar mati saat normal dan berkurang abnormal (meneyala) | 
 | Lampu kerja, lampu depan | Saat diaktifkan |  | 
 | Pemutusan sambungan transmisi | Saat diaktifkan |  | 
 | Mesin dipanaskan terlebih dahulu | Ketika sirkuit pemanasan awal diberi energi | Layar mati saat normal dan berkurang abnormal (meneyala) | 

## Slide 36: Perangkat Keamanan Mesin Pembongkaran
Textbook h.42/ Buku Panduan h.25
（４） Alat berat yang ditentukan (alat berat dengan total boom dan panjang lengan 12m atau lebih)

## Slide 37: Perangkat Keamanan Mesin Pembongkaran
Textbook h.44/ Buku Panduan h.26
（５）Kaca spion, dll
（６） Lampu depan, dll.
monitor
Kamera belakang

## Slide 38: Perangkat Keamanan Mesin Pembongkaran
Textbook h.45/ Buku Panduan h.27
（７）Head guard
（８）Kaca pengaman dan peralatan perlindungan benda terbang
Cabin
(Head guard)

## Slide 39: Perangkat Keamanan Mesin Pembongkaran
Textbook h.45/ Buku Panduan h.28
（９） Alat berat kecil tanpa ruang kemudi
(10) Struktur pelindung saat jatuh（ROPS), struk pelindung rollover（TOPS）
Seat belt
Helm
(pelindung dr benda yg terbang)

## Slide 40: Bab 4 Penanganan Perangkat Mengenai Pekerjaan Pemasangan Attachment untuk Pembongkaran

## Slide 41: Pemilihan dan pemasangan breaker, karakteristik, nama dan fungsi masing-masing bagian breaker
Textbook h.47/ Buku Panduan h.29
Contoh jenis pahat (chisel)

## Slide 42: Pemilihan dan pemasangan breaker, karakteristik, nama dan fungsi masing-masing bagian breaker
Textbook h.48/ Buku Panduan h.30
Hydraulic breaker
Pin
Tekanan rendah
Tekanan tinggi
Bracket
Breaker unit
Pahat (chisel)
Pedal pukul
Control valve
Oil pump
Filter oli
Tangki oli hidrolik
Selang breaker
Selang tekanan rendah
Selang tekanan tinggi

## Slide 43: Pemilihan dan pemasangan breaker, karakteristik, nama dan fungsi masing-masing bagian breaker
Textbook h.49/ Buku Panduan h.30
Contoh nama Perangkat breaker unit
Contoh rangkaian jalur pipa hidrolik
Bracket
Silinder
Pahat (chisel)
Pahat (chisel)
Piston
Silinder
Accumulator
Valve box
Valve
Chisel set pin
Operation valve
Accumulator
Stop valve
Pompa
Relief valve
Tangki
Cooler
Stop valve
Breaker unit
Relief valve sekunder
Sambungan selang hidrolik

## Slide 44: Jenis breaker
Textbook h.50/ Buku Panduan h.31
① Sistem Penggerak dengan Tekanan
Piston
Penahan bawah tekanan rendah
Gas nitrogen
Catatan)
Switch valve
Catatan) Jangan gunakan gas selain nitrogen

## Slide 45: Jenis breaker
Textbook h.51/ Buku Panduan h.32
② Tipe penggerak langsung hidraulik
⒜ sistem switch tekanan tinggi / rendah permukaan atas
piston
Gas nitrogen
Catatan)
Switch tekanan rendah / tinggi
Switch valve
Gas nitrogen
Catatan)
Switch tekanan rendah / tinggi
Switch valve
Accumulator tekanan tinggi
Catatan) Jangan gunakan gas selain nitrogen
Penahan bawah tekanan tinggi
Penahan bawah tekanan tinggi
Catatan) Jangan gunakan gas selain nitrogen
② Tipe penggerak langsung hidraulik
⒜ sistem switch tekanan tinggi / rendah permukaan atas
piston, accumulator tekanan tinggi menggunakan gas nitrogen

## Slide 46: Jenis breaker
Textbook h.51/ Buku Panduan h.33
Penahan atas tekanan tinggi
Switch tekanan rendah / tinggi
Accumulator tekanan tinggi
Switch valve
② Tipe penggerak langsung hidraulik
(b) sistem switch tekanan tinggi / rendah permukaan bawah piston

## Slide 47: Metode kerja umum breaker
Textbook h.53/ Buku Panduan h.34
Pembongkaran struktur beton
seperti gedung
Penghancuran batuan
Pembongkaran jalan

## Slide 48: Metode kerja umum breaker
Textbook h.54/ Buku Panduan h.35
Tekan breaker unit di sudut kanan untuk memberi pukulan di bidang kerja
Jangan mengoperasikan dengan pukulan kosong (tidak menyentuh bidang kerja)

## Slide 49: Metode kerja umum breaker
Textbook h.55/ Buku Panduan h.36
Jangan dicongkel (kojiranai) menggunakan chisel (pahat)
Kerjakan mulai dari bidang kerja yang mudah pecah
Jangan dicongkel
(kojiranai)

## Slide 50: Metode kerja umum breaker
Textbook h.56/ Buku Panduan h.37
Jangan ditumbuk/pukul dengan posisi stroke end
Jangan mengangkat barang menggunakan breaker

## Slide 51: Metode kerja umum breaker
Textbook h.56/ Buku Panduan h.38
Janagn digunakan didalam air
Dilarang masuk area kerja
Dilarang masuk
Dilarang masuk

## Slide 52: Metode kerja umum breaker
Textbook h.57/ Buku Panduan h.39
Hati-hati tanah longsor, batuan jatuh, dll.
Hati-hati jatuh

## Slide 53: Hal yang harus diperhatikan setelah selesai bekerja
Textbook h.58/ Buku Panduan h.40
（１）Breaker unit
（２）Mesin utama

## Slide 54: Ciri-ciri mesin pemotong rangka baja, nama dan fungsi setiap bagian, jenis, pemilihan dan pemasangan, pengoperasian, dll.
Textbook h.59/ Buku Panduan h.41
Alat pemotong baja

## Slide 55: Metode kerja umum mesin pemotong rangka baja
Textbook h.60/ Buku Panduan h.42
pembongkaran dengan mesin pemotong rangka baja
Isi grease (gemuk)

## Slide 56: Metode kerja umum mesin pemotong rangka baja
Textbook h.61/ Buku Panduan h.43
Bekerja di tempat yang tidak stabil adalah berbahaya. Periksa kondisi kekuatan permukaan lantai
Hati-hati jikabekerja dengan posisi jalur menyamping
Jika body alat berat sampai terangkat adalah pekerjaan yang berbahaya

## Slide 57: Metode kerja umum mesin pemotong rangka baja
Textbook h.62/ Buku Panduan h.43
Dilarang menyapu kesamping
Jangan mencongkel
(kojiranai)
Jangan dipukulkan

## Slide 58: Metode kerja umum mesin pemotong rangka baja
Textbook h.63/ Buku Panduan h.44
Jangan capit dengan kondisi stroke end
Dilarang masuk area reruntuhan

## Slide 59: Metode kerja umum mesin pemotong rangka baja
Textbook h.64/ Buku Panduan h.45
Jangan bekerja dengan posisi arm terbuka
Jangan mengoperasikan arm, boom, menggerakkan alat berat, dan lain-lain secara bersamaan

## Slide 60: Metode kerja umum mesin pemotong rangka baja
Textbook h.64/ Buku Panduan h.46
Jangan mencapit beton dengan cutter
Jangan memutar arah mesin utama dengan cara menekan alat pemotong baja ke tanah

## Slide 61: Hal yang harus diperhatikan setelah selesai bekerja
Textbook h.65/ Buku Panduan h.47
（１）Perangkat pemotong rangka baja
（２）Mesin utama

## Slide 62: Fitur mesin penghancur beton, nama dan fungsi tiap bagian, jenis, pemilihan dan pemasangan, pengoperasian, dll.
Textbook h.66/ Buku Panduan h.48
Kondisi pembongkaran struktur dan
bangunan beton menggunakan mesin besar
Kondisi pembongkaran menggunakan mesin kecil
Contoh mesin besar
Contoh mesin kecil

## Slide 63: Metode kerja umum mesin penghancur beton
Textbook h.69/ Buku Panduan h.52
Hal yang harus diperhatikan setelah selesai bekerja
（１）Mesin penghancur beton
（２）Mesin utama

## Slide 64: Ciri^ciri pencapit pembongkaran, jenis, nama dan fungsi masing-masing bagian
Textbook h.72/ Buku Panduan h.54
Konidis pemrosesan puing
Nama setiap bagian pencapit (dengan perangkat rotasi, tipe yang digerakkan silinder internal)
Frame atas
Motor hidrolik
Rotation device
Silinder pin
Silinder buka tutup
Frame pin
Hidrolik connection
Swivel joint
Frame bawah
Silinder pin
Link pencapit
Link pin
Arm pencapit
Point pencapit

## Slide 65: Fitur pencapit pembongkaran, jenis, nama dan fungsi masing-masing bagian
Textbook h.73/ Buku Panduan h.55
Contoh pencapit tipe silinder internal (Tipe non rotation)
Contoh pencapit tipe silinder eksternal
Silinder buka tutup
Frame
Link pencapit
Arm pencapit
Point pencapit
Silinder buka tutup
Frame
Link pencapit
Arm pencapit
Point pencapit

## Slide 66: Pemilihan, pemasangan, pengoperasian mesin pencapit pembongkaran
Textbook h.74/ Buku Panduan h.57
Contoh pencapit yang digerakkan oleh silinder internal dengan Perangkat rotasi
Contoh pencapit (tipe yang digerakkan
oleh silinder internal)
Contoh pencapit (tipe yang digerakkan oleh silinder eksternal)

## Slide 67: Metode kerja umum mesin pencapit
Textbook h.76/ Buku Panduan h.59
Kondisi pembongkaran dengan mesin pencapit
Berhati-hatilah Ketika membawa benda yang Panjang agar tidak membentur kursi pengemudi (cabin) saat berputar.

## Slide 68: Metode kerja umum mesin pencapit
Textbook h.77/ Buku Panduan h.61
Jangan ambil benda secara miring dengan pencapit.
ubah atau sesuaikan sudutnya, kemudian capit
Jangan menghancurkan atau membengkokkan benda dengan membenturkannya ke tanah atau dinding
Untuk benda panjang, capit pada bagian tengah atau center
Ubah sudut, dan capit

## Slide 69: Hal yang harus diperhatikan setelah selesai bekerja
Textbook h.78/ Buku Panduan h.63
（１）Alat pencapit
（２）Mesin utama

## Slide 70: Pelepasan attachment
Textbook h.79/ Buku Panduan h.64
Contoh melepas breaker unit
Stop valve
Cap
Pin
Selang hirdolik
Selang hirdolik
Plug
Gunakan alas lantai untuk menstabilkan
Kondisi ketika sedang dibongkar
Plug

## Slide 71: Pelepasan attachment
Textbook h.80/ Buku Panduan h.65
Contoh melepas alat pemotong baja
Pin stopper
Stop valve
Dust cap
Pin
Dust plug
Selang hidrolik
Cegah bagian yang berputar agar tidak berputar (rotasi) sebelum bekerja
Gunakan alas lantai untuk menstabilkan

## Slide 72: Pelepasan attachment
Textbook h.81/ Buku Panduan h.65
Contoh melepas split besar penghancur beton
Contoh melepas split kecil penghancur beton
Pin pengunci
Stop valve
Dust cap
Pin
Dust plug
Selang hidrolik
Cegah agar tidak berputar (rotasi)
Gunakan alas lantai untuk menstabilkan
Stop valve
Dust cap
Dust plug
Selang hidrolik
Pin

## Slide 73: Pelepasan attachment
Textbook h.82/ Buku Panduan h.66
Contoh melepas bucket
Stop valve
Dust cap
Pin
Dust plug
Selang hidrolik
Pin
Pin
Contoh melepas pencapit (tipe yang
digerakkan oleh silinder eksternal)
Contoh melepas pencapit (tipe yang
digerakkan oleh silinder internal)
Shovel arm
Bucket
Arm link
Bucket link

## Slide 74: Pemindahan Mesin Pembongkaran
Textbook h.83/ Buku Panduan h.66
Contoh alat pemanjat yang dilengkapi dengan hook
Contoh hubungan antara massa mesin pemuatan dan alat pemanjat
Contoh penggunaan alat pemanjat
Alat pemanjat
Trailer loading
Kurang dari 15°
Pengait ke kendaraan loading
lapisan kayu
Masa alat pemanjat (t) | Alat pemanjat |  | 
 | Bahan | Jumlah yg digunakan | Dimensi bentuk panjang x tinggi x lebar
40 | Paduan alumunium | 4 | 2.900 x 310 x 220
30 | Paduan alumunium | 4 | 2.900 x 310 x 175
15 | Paduan alumunium | 2 | 2.900 x 232 x 220

## Slide 75: Pemindahan Mesin Pembongkaran
Textbook h.84/ Buku Panduan h.70
Contoh hubungan posisi muatan
Contoh penggunaan footstall
Footstall
Tampak atas
Alat pemanjat
Crawler
Kendaraan pemuat
Kendaraan pemuat
Pengganjal roda
Alat pemanjat
Crawler

## Slide 76: Pemindahan Mesin Pembongkaran
Textbook h.86/ Buku Panduan h.71
Saat berpindah secara otomatis, ketika melewati bagian bawah jalur kereta api, kabel listrik, gelagar jembatan, dll., pastikan jarak pemisah cukup agar ujung boom tidak bersinggungan dengan benda-benda tsb.
Contoh memperbaiki alat berat ke trailer
Pengganjal roda
Lever block
Wire rope
Wire rope
sleeper
Stopper (atemon/ yamawa

## Slide 77: Bab 5 Pemeriksaan dan Pemeliharaan Mesin Konstruksi Alat Berat untuk Pembongkaran

## Slide 78: Hukum Terkait dan Tindakan Pencegahan Umum
Textbook h.89/ Buku Panduan h.73
Hukum Terkait
※ Meskipun tidak diatur oleh undang-undang, hasil pemeriksaan diperlukan untuk disimpan saat mesin sedang beroperasi.
Orang selain yang bersangkutan tidak diperbolehkan memasuki tempat kerja untuk pemeriksaan dan pemeliharaan.
Klasifikasi inspeksi | Pasal | Orang yg mengimplementasikan, kualifikasi | Periode penyimpanan dokumen inspeksi
Inspeksi saat memulai bekerja | UU keamanan pasal 170 dan 171 | Pengemudi | Daftar inspeksi saat mesin sedang berjalan※
Inspeksi khusus (setahun sekali) | UU keamanan pasal 168, 169, dan 171 | Orang yang ditunjuk oleh operator (manajer keselamatan) | 3 tahun
Inspeksi khusus (setahun sekali) | UU keamanan pasal 167, 169, 169-2 dan 171 | Inspektur internal, inspektur | 3 tahun (dokumen yang telah diperiksa ditempel)
Dilarang masuk selain yang berkepentingan

## Slide 79: Prosedur Pemeriksaan Harian Sebelum Menghidupkan Mesin (Engine)
Textbook h.91/ Buku Panduan h.74
Metode diskriminasi berdasarkan tampilan oli hidrolik
Contoh postur pemeriksaan ketinggian oli alat berat
Saat memperbaiki sistem kelistrikan, lepaskan terminal (-) baterai.
Tampilan | Aroma | Penyebab
Warna berubah jadi putih susu | Bagus | Tercampur dengan air
Warna berubah jd coklat tua | Aroma busuk/ bau | Memburuk
Terdapat bercak hitam | Bagus | Tercampur benda asing
Berbusa/ bergelembung | - | Tercampur dengan grease
arm
boom

## Slide 80: Prosedur Pemeriksaan Harian Sebelum Menghidupkan Mesin (Engine)
Textbook h.94/ Buku Panduan h.76
Periksaan baut yang longgar
Contoh grease-up dengan grease gun
Contoh batas keausan
grease nipple
Chisel/ pahat
Push
Lebar abrasi
Lebar abrasi

## Slide 81: Prosedur Pemeriksaan Harian Setelah Menghidupkan Mesin (Engine)
Textbook h.96/ Buku Panduan h.77
Kriteria Warna Knalpot (Pembuangan)
Prosedur pemeriksaan harian setelah pekerjaan selesai
（１）Membersihkan mesin
（２）Mengisi bahan bakar
（３）Penyimpanan pesawat
Warna Knalpot (Pembuangan) | Kriteria penilaian
Hitam | Camouran kental, pembakaran tidak sempurna
Kuning muda | Campuran tipis
Putih, biru | Minyak terbakar, timing jelek
Abu-abu | Campuran kental, ,minyak terbakar
Tidak berwarna | Campuran pas, terbakar sempurna

## Slide 82: Ketika Memukan Hal Abnormal saat Bekerja
Textbook h.97/ Buku Panduan h.78
Jika alat berak tampaknya rusak selama bekerja, segera hentikan mesin di tempat yang permukaannya rata, hubungi penanggung jawab Perangkat yang rusak, pekerjaan dilanjutkan setelah perbaikan selesai.

## Slide 83: Bab 6 Hal-hal yang Berkaitan dengan Pekerjaan Konstruksi Pembongkaran

## Slide 84: Rencana Konstruksi
Textbook h.99/ Buku Panduan h.79
Aliran umum pekerjaan pembongkaran
Survei pendahuluan
Pembuatan rencana
Persiapan kerja
Pembersihan sisa-sisa
Pembongkaran peralatan
Pengolahan limbah khusus
Pembongkaran dan pelepasan material interior
Penyortiran dan akumulasi
Pembuangan limbah
Pembongkaran kerangka lantai atas
Pembongkaran dan pemindahan pondasi
Pembongkaran(Pelepasan) tumpukan
Selesai
Perataan, pembersihan
Pembongkaran suspensi ekterior
Prosedur pemerintah, penyerahan dokumen
Menyapa penduduk sekitar
Contoh kasus khusus:
Penghapusan abses (level 1~3)
*tidak ada kewajiban
untuk menyerahkan,
tp diperlukan renca-
na level 3.
Pemrosesasn PCB, pindah.
Insinerasi dan pembongkaran.
Pemulihan dan penghancuran freon.
Dan lain-lain

## Slide 85: Pengetahuan untuk Berkendara dengan Aman
Pakaian bersih
Helm
Patuhi peraturan di lapangan
Textbook h.101/ Buku Panduan h.81
Ketika pengemudi harus meninggalkan mesin (alat berat) Ketika sedang bekerja, matikan mesin dan cabut kuncinya.
Pengemudi harus mengenakai helm, peralatan keselamatan, dan pakaian saat mengemudi.
Sepatu pengaman
Engine
key

## Slide 86: Pengetahuan untuk Berkendara dengan Aman
Textbook h.101/ Buku Panduan h.82
Usahakan untuk selalu segera berhenti saat mengemudi jika terjadi situasi mendadak
Saat bekerja di daerah perkotaan, pastikan untuk memeriksa benda-benda yang terkubur (ada di dalam tanah)
Saluran
air
Gas

## Slide 87: Prodesur Pemanduan dan Isyarat
Textbook h.104/ Buku Panduan h.84
Sebelum memulai pekerjaan, pengemudi perlu berdiskusi dengan pemberi sinyal atau pemandu terlebih dahulu tentang posisi kerja alat berat lainnya , posisi kerja pekerja, posisi tempat berbahaya, dan cara pemberian sinyal.
＜Isyarat peluit＞ ＜Isyarat lisan＞
• Keamanan：2 peluit pendek, berulang • Keamanan：Alright, alright
(orai orai)
• Berhenti：Peluit panjang • Berhenti：Stop (stoppu)
Konfirmaskan tindakan pencegahan di antara pengemudi

## Slide 88: Bab 7 Pengetahuan Tentang Mekanik dan Kelistrikan

## Slide 89: Momen Gaya
Textbook h.110/ Buku Panduan h.85
Momen gaya
Momen gaya ②
Momen gaya ①
Breaker untuk tunnel (terowongan)
Gaya reaksi pukulan

## Slide 90: Momen Gaya
Textbook h.112/ Buku Panduan h.86
Tindakan pencegahan saat bekerja dengan alat berat khusus
Area berbahaya terguling
Area kerja
Radius kerja maksimal
Reminder area

## Slide 91: Massa, Berat Jenis, Pusat Gravitasi
Textbook h.115/ Buku Panduan h.87
Satuan volume massa suatu benda
Rumus Volume
Massa benda = volume x berat jenis
Jenis | Massa per- | Jenis | Massa per-
Timah | 11.4 | Granit | 2.5～2.8
Tembaga | 8.9 | Andesit | 2.2～2.8
Baja | 7.8 | Basalt | 2.8～3.2
Besi cor | 7.2 | Konglomerat | 2.0～2.7
Alumunium | 2.7 | Batubara (hard) | 2.4～2.6
Beton | 2.3 | Batubara (soft) | 1.7～2.4
Tanah | 2.0 | Marmer | 2.6～2.8
Kerikil | 1.9 | Gneiss | 2.5～2.7
Pasir | 1.8 | Oak/ ek | 0.9
Batubara (serbuk) | 1.0 | Pinus | 0.5
Coke | 0.5 | Cedar | 0.4
Jenis |  | Jenis | 
Timah | 11.4 | Granit | 2.5～2.8
Tembaga | 8.9 | Andesit | 2.2～2.8
Baja | 7.8 | Basalt | 2.8～3.2
Besi cor | 7.2 | Konglomerat | 2.0～2.7
Alumunium | 2.7 | Batubara (hard) | 2.4～2.6
Beton | 2.3 | Batubara (soft) | 1.7～2.4
Tanah | 2.0 | Marmer | 2.6～2.8
Kerikil | 1.9 | Gneiss | 2.5～2.7
Pasir | 1.8 | Oak/ ek | 0.9
Batubara (serbuk) | 1.0 | Pinus | 0.5
Coke | 0.5 | Cedar | 0.4
Bentuk Benda |  | Rumus Volume
Nama | Bentuk | 
Balok |  | 
Tabung |  | 
Cakram |  | 
Bola |  | 
Setengah bola |  | 0.53
Kerucut |  | 
Kerucut tanpa tutup |  | 
Elipsoid |  | 
Limas segitiga |  | 
Bentuk Benda |  | Rumus Volume
Nama | Bentuk | 
Balok |  | 
Tabung |  | 
Cakram |  | 
Bola |  | 
Setengah bola |  | 
Kerucut |  | 
Kerucut tanpa tutup |  | 
Elipsoid |  | 
Limas segitiga |  | 
atas
bawah

## Slide 92: Massa, Berat Jenis, Pusat Gravitasi
Textbook h.117/ Buku Panduan h.89
Stabilitas objek
Cara menemukan pusat gravitasi
[stabil]
(e)
[stabil]
(d)
[tidak stabil]
(c)
[Netral]
(b)
[stabil]
(a)

## Slide 93: Gerak Suatu Benda
Textbook h.118/ Buku Panduan h.90
Gaya sentrifugal / gaya sentripetal
Gesekan statis maksimum
Kecepatan dan Percepatan
Kecepatan tidak konstan
Kecepatan konstan
Gaya sentrifugal
Gaya sentripetal
Center (tangan)
Objek
A

## Slide 94: Pengetahuan Tentang Kelistrikan
Textbook h.124/ Buku Panduan h.93
Unit reaksi mA (milliampere) ketika arus listrik mengalir melalui tubuh manusia
Catatan) 1 mA adalah 1/ 1000A (ampere).
Dampak sengatan listrik | Arus bolak-balik (AC) |  | Arus searah (DC) | 
 | Pria | Wanita | Pria | Wanita
1. Sedikit sakit/kesemutan | 1.1 | 0.7 | 5.2 | 3.5
2. Shock yg menyakitkaan (otot tapi otot masih berfungsi) | 9.0 | 6.0 | 62.0 | 41.0
3. Shock yg menyakitkaan (otot kaku, kesulitan napas) | 23.0 | 15.0 | 90.0 | 60.0
4. Ada kemungkinan kematian mendadak | 100 |  | 500 | 

## Slide 95: Pengetahuan Tentang Kelistrikan
Textbook h.126/ Buku Panduan h.94
Jarak pemisah dari jalur transmisi dan distribusi
※
(catatan) ※Dasar No.759 17 Desember 1975 (Showa 50)
※※Tidak berlaku pada area hijau
※※※ [Pemberitahuan dari Direktur Biro Standar
Tenaga kerja] mengarah pada perushaan listrik tokyo.
Nilai berbeda pada setiap perusahaan tenaga
listrik.
(Saluran listrik)
Kabel groud fiktif
Sebagian besar saluran transmisi adalah Menara baja, tapi bisa juga berupa tiang listrik.
jarak pemisah
aman
aman
aman
aman
aman
aman
aman
aman
(Kabel transmisi)
Saluran listrik bertegangan tinggi
Underline tegangan tinggi
(Hati-hati karena ini adalah perangkat dan saluran bertekanan tinggi)
Saluran listrik bertegangan rendah
(Jalur distribusi)
Tekanan ekstra tinggi
Jalanan
Perumahan
Tiang bertekanan tinggi
Kabel transmisi
Kabel bawah tanah samaran
Sebagian besar jalur transmisi adalah menara baja, tetapi ada juga tiang listrik, jadi berhati-hatilah.
Jarak Isolasi

## Slide 96: Pengetahuan Tentang Kelistrikan
Textbook h.127/ Buku Panduan h.95
Cara membaca hidrometer
Bola karet
Elektrolit
Beban eksternalal
Hidrometer
Pipa resapan air
Posisi mata

## Slide 97: Bab 8 Jenis Struktur Bangunan dan Metode Pembongkaran

## Slide 98: Struktur Kayu (Struktur W) (Moku kozo (W zo)] , Struktur Baja (Struktur S) [Tekotsu kozo (S zo)]
Textbook h.129/ Buku Panduan h.96
Contoh struktur rangka kayu
Contoh struktur dinding rangka kayu
Contoh struktur bingkai rangka baja
Contoh struktur rangka baja

## Slide 99: Struktur Beton Bertulang (Struktur RC) [Tekkin Konkurito Kozo (RC zo)] , Rangka Baja Struktur Beton Bertulang (Struktur SRC) [Tekotsu Tekkin Konkurito Kozo (SRC zo)
Textbook h.132/ Buku Panduan h.98
Contoh struktur bingkai kontruksi beton bertulang
Contoh struktur dinding beton bertulang
Contoh struktur bingkai kontruksi beton bertulang baja

## Slide 100: Metode Pembongkaran Bangunan
Textbook h.137/ Buku Panduan h.100
Contoh metode pemisahan dan pembongkaran manual
Penyortiran di tempat
pemindahan
Persiapan dan pengukuran pra-kerja
Persiapan kerja
Instalansi sementara
① Pembongkaran peralatan di dalam bangunan
② Pembongkaran material interior
③ Pembongkaran perabot interior dan eksterior
④ Pembongkaran instalasi atap
⑤ Pembongkaran beranda dll
⑥ Pembongkaran materia atap
⑦ Membongkar superstruktur dan membongkar material eksterior
Pembongkaran sementara
⑧ Perobohan fondasi
(Meratakan. Membersihkan) Pekerjaan setelah pembongkaran selesai
Pengecekan setelah pembongkaran selesai
Pembongkaran manajemen setelah selesai
Konformasi pemindahan barang sisa
Pekerjaan manual
Pekerjaan manual atau pekerjaan gabungan manual dan mekanis

## Slide 101: Metode Pembongkaran Bangunan
Textbook h.137/ Buku Panduan h.101
Contoh metode pembongkaran terpisah menggunakan pekerjaan manual dan mekanis
Pekerjaan manual
Pekerjaan manual atau gabungan manual dan mekanis
Penyortiran di tempat
pemindahan
Persiapan dan pengukuran pra-kerja
Persiapan kerja
Instalansi sementara
① Pembongkaran peralatan di dalam bangunan
② Pembongkaran material interior
③ Pembongkaran perabot interior dan eksterior
④ Pembongkaran instalasi atap
⑤ Pembongkaran beranda dll
⑥ Pembongkaran materia atap
⑦ Membawa dan menginstal mesin berat
⑧ Membongkar superstruktur dan membongkar material eksterior
Pembongkaran sementara
⑨ Perobohan fondasi
Membawa mesin berat
Konformais pemindahan barang sisa
(Meratakan. Membersihkan) Pekerjaan setelah pembongkaran selesai
Pengecekan setelah pembongkaran selesai
Pembongkaran manajemen setelah selesai

## Slide 102: Metode Pembongkaran Bangunan
Textbook h.138/ Buku Panduan h.102
Contoh metode pembongkaran terpisah dengan pekerjaan mekanis
Penyortiran di tempat
Pemindahan
Persiapan dan pengukuran pra-kerja
Persiapan kerja
Instalansi sementara
① Pembongkaran peralatan di dalam bangunan
② Pembongkaran material interior
③ Pembongkaran perabot interior dan eksterior
④ Pembongkaran materia atap
⑤ Membawa dan memasang alat berat
⑥ Pembongkaran material atap
Pembongkaran sementara
⑦ Perobohan fondasi
Membawa mesin berat
(Meratakan. Membersihkan) Pekerjaan setelah pembongkaran selesai
Pengecekan setelah pembongkaran selesai
Pembongkaran manajemen setelah selesai
Konformasi pemindahan barang sisa
Pekerjaan manual
Pekerjaan mekanis

## Slide 103: Bab 9 Hukum dan Peraturan Terkait

## Slide 104: Sistem Hukum untuk Keselamatan dan Kesehatan Pekerja
Buku Panduan h.107
Ada beberapa undang-undang yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja, termasuk UU Keselamatan dan Kesehatan Industri. Secara khusus, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri menetapkan hal-hal yang harus diperhatikan dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja dan mendorong pembentukan lingkungan kerja yang nyaman. Hal-hal khusus yang terkait dengan penegakan hukum ditunjukkan dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, pemberitahuan, dll.
Sistem hukum untuk keselamatan dan kesehatan pekerja adalah sebagai berikut:
Gambar 9-1 Sistem hukum untuk keterampilan mengemudi alat berat (untuk pembongkaran)(Referensi) Manual Penilaian Risiko Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan untuk Industri Pemeliharaan Gedung
Aturan umum dan pemberitahuan
Peraturan menteri
Peraturan pemerintah
Aturan tentang mengemudi mesin konstruksi alat berat (Pembongkaran)
Standarirasi mesin Alat Berat
Penegakan Aturan Undang-Undang Kesahatan dan Keselamatan Kerja
Pelatihan Khusus Keselamatan dan Kesehatan
Peraturan pemerintah Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan
Hukum

## Slide 105: Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kutipan) (１)
Textbook h.149/ Buku Panduan h.108
Bab 1 Aturan umum
Pasal 3 <Tanggung jawab bisnis, dll.>
Pelaku bisnis tidak hanya harus memenuhi standar minimum pencegahan kecelakaan kerja yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja dengan mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman dan meningkatkan kondisi kerja. Selain itu, pengusaha harus bekerja sama dengan pemerintah nasional melakukan langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
2. Pelaku bisnis melakukan kontribusi upaya pencegahan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh mendesain, membuat atau mengimpor mesin beserta peralatan dan perlengkapan lainnya, dan memproduksi atau mengimpor bahan mentah, membangun atau mendesain sebuah bangunan.
3. Bagi mereka yang melakukan pekerjaan kontraktor seperti pekerjaan konstruksi demi menjaga keselamatan kerja wajib mempertimbangkan, hal-hal seperti metode pekerjaan, waktu pekerjaan, dan kemungkinan yang bisa terjadi Pasal 4 Pekerja wajib menjaga hal-hal atau atauran untuk mencegah kecelakaan kerja、Sementara pelaku usaha dan yang terkait wajib berkontribusi menyediakan sarana untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
Pasal 4 Pekerja wajib menjaga hal-hal atau atauran untuk mencegah kecelakaan kerja、Sementara pelaku usaha dan yang terkait wajib berkontribusi menyediakan sarana untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
.

## Slide 106: Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kutipan) (2)
Textbook h.154/ Buku Panduan h.108
Bab 5 Aturan tentang mesin dan Zat berbahaya
Pasal 45 ＜Pemeriksaan secara teratur＞
Sesuai aturan pemerintah dan Menteri Kesehatan Ketenagakerjaan dan kesejahteraan yaitu bagi pelaku usaha di bidang boiler dan mesin lainya、secara teratur wajib melakukan pemeriksaan dan mencatat harus mendokumenkan setiap hasil yang di dapatkan.
2 Ketika Pelaku usaha melakukan pemeriksaan mandiri yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan di antara pemeriksaan mandiri yang ditentukan oleh kementerian terkat untuk mesin. Pelaku usaha harus menyertakan orang yang kompeten yang memiliki sertifikasi yang telah di tentukan oleh kementerian sesuai dengan aturan Pasal 54 ayat 1 yang selanjutanya (orang itu di sebut Inspektorat).
3 Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan menerbitkan pedoman tentang pemeriksaan/ pemeriksaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan yang tepat dan efektif sesuai dengan ketentuan pada ayat 1.
4 Singkat
Tabel 5-1 Hukum dan Peraturan Terkait
Klasifikasi inspeksi | Pasal | Orang yg mengimplementasikan, kualifikasi | Periode penyimpanan dokumen inspeksi
Inspeksi saat memulai bekerja | UU keamanan pasal 170 dan 171 | Pengemudi | Daftar inspeksi saat mesin sedang berjalan※
Inspeksi khusus (setahun sekali) | UU keamanan pasal 168, 169, dan 171 | Orang yang ditunjuk oleh operator (manajer keselamatan) | 3 tahun
Inspeksi khusus (setahun sekali) | UU keamanan pasal 167, 169, 169-2 dan 171 | Inspektur internal, inspektur | 3 tahun (dokumen yang telah diperiksa ditempel)

## Slide 107: Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Kutipan) (3)
Textbook h.155/ Buku Panduan h.109
Bab 6 Aturan Kerja Bagi Para Pekerja
Pasal 61 ＜batasan kerja＞
Berdasarkan aturan dari kementerian pelaku usaha dibidang mengendarai crane dan lainnya, pelaku usaha hanya bisa memperkerjaan seseorang yang telah memiliki sertifikasi dan selesai mengikuti keterampilan yang legalitas sertifikatnya diakui oleh kementrian terkait dan yang telah terdaftar di biro kerja propinsi. Jika belum pelaku usaha tidak dapat memperkerjaan orang tersebut.
2 Selain orang yang telah memiliki kualfikasi seperti yang telah di jelaskan sebelumnya tidak dapat di serahkan perkerjaan tersebut.
3 Sesuai aturan di pasal 1 setiap hanya orang yang telah memiliki sertifikasi yang dapat bekerja dan harus selalu menyertakan sertifikasi itu setiap bekerja.
4 Singkat
Kualifikasi yang dibutuhkan untuk operator mesin
Kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerja

## Slide 108: Pelaksanaan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan kerja （Kutipan）
Textbook h.156/ Buku Panduan h.110
Pasal 20 ＜Terkait dengan Pembatasan Kerja＞
Undang-undang 6 pasal 1 mengenai ketentuan kerja di jelaskan sebagai berikut
1～11 Singkat
12 Pekerjaan mengemudikan mesin konstruksi/alat berat dengan berat 3 ton atau lebih tercantum dalam Tabel Terlampir 7, No. 1, No. 2, No. 3, atau No. 6, yang dapat menggunakan daya dan dapat bergerak sendiri ke tempat yang tidak ditentukan (Tidak termasuk mengemudi di jalan raya).
13 Singkat di bawah

## Slide 109: Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kutipan) (1)
Textbook h.160/ Buku Panduan h.111
Bab 1 (Perubahan) Aturan Umum
Bab 7 Sertifikasi/ Lisensi dll
Bagian 3 Pelatihan Keterampilan
Pasal 82 ＜Cetak ulang sertifikat selesai pelatihan dll＞
Apabila seseorang yang telah menyelesaikan pelatihan keterampilan dan bermaksud melakukan pekerjaan yang terkait dengan keterampilan tersebut, namun sertifikat yang telah dimilikinya tersebut hilang atau rusak. Selain alasan yang telah di tentukan dalam pasal 3 maka penerbitan kembali (Form pendaftaran sesuai pasal 8) diserahkan pendaftarannya kepada tempat pelatihan yang terdaftar. Dan Lembaga pelatihan tersebut wajib mencetak ulang kembali sertifikatnya.
2 Jika seseorang seperti yang telah disebut di pasal sebelumnya ingin mengubah nama pada sertifikat、Selain alasan yang ditentukan pasal 3. maka perubahan nama kembali (Form pendaftaran sesuai pasal 8 ) diserahkan pendaftarannya kepada tempat pelatihan yang terdaftar. Dan Lembaga pelatihan tersebut wajib merubah nama yang ada pada sertifikatnya.
3 Singkat dibawah.
Bab 2 Perubahan Standar Keselamatan
Bab 2 Mesin Konstruksi/Alat berat dll
Bagian 1 Mesin konstruksi alat berat
Sub-bab 1-2 Konstruksi
Pasal 152 <Pemasangan Lampu Depan>
Pelaku usaha wajib memasangkan lampu pada bagian depan mesin konstruksi alat berat. Namun hal ini tidak berlaku jika ditempat bekerjanya mesin kontruksi berbasis kendaran tersebut memiliki penerangan yang cukup.

## Slide 110: Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kutipan) (2)
Textbook h.163/ Buku Panduan h.111
Pasal 153 ＜Pelindung kepala＞
Pelaku usah wajib memberikan perlindungan bahaya bagi para pekerja di tempat yang kemungkinan ada jatuhan batu. ※1. Pekerja yang terlibat dalam pekerjaan mengunakan mesin （Bulldozer、 Traktor・Ekskavator (shoberu)、Muck loader、Power ekskavator (shoberu)、Drag ekskavator (shoberu) dan mesin-mesin pembongkar lain）pelaku usaha wajib menyediakan pelindung kepala. ※2
Catatan 1)「di tempat yang kemungkinan ada jatuhan batu」maksudnya adalah Tempat melakukan
pekerjaan penggalian, penggalian tambang, membangun terongan ataupun segala pekerjaaan
konstruksi
yang menggunakan mesin yang dapat menyebabkan jatuh nya bebatuan yang bisa menimpa kepala
pekerja.
Catatan 2）Mengenai pelindung kepala di atur oleh surat edaran nomor 559 Tanggal 26 september 1975
Sub-Bab 2 Pencegahan Bahaya Saat Penggunaan Mesin konstruksi alat berat
Pasal 154 ＜Pencatatan dan Pemeriksaan＞
Saat akan mengguakan mesin Kontrsuksi berbasis kendaraan, Pelaku usaha wajib melakukan pemeriksaan dan pencatatan terlebih dahulu semua bahaya yang bisa terjadi seperti runtuhan bukit dan lainya. Serta melakukan pemeriksaan dan pencatatan terhadap topologi dan geologi lokasi kerja.
Pasal 155 ＜Rencana Kerja＞
Berdasarakan pemeriksaan dan informasi yang telah di dapatkan sebelumnya pelaku usaha wajib membuat/ memutuskan rencana kerja. Dan Pekerjaan di lakukan sesuai dengan rencana kerja yang telah di buat sebelumnya.
2 Rencana yang disebut sebelumnya , didalam harus terdapat hal sebagai berikut:
1 Kemammpuan dan Jenis Mesin konstruksi alat berat yang akan digunakan.
2 Rute operasional mesin konstruksi alat berat.
3 Cara kerja dengan mesin konstruksi alat berat.
3 Ketika rencana kerja seperti poin satu telah di putuskan、Pekerja terkait juga harus diberitahukan tentang isi dari poin 2 dan 3.

## Slide 111: Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kutipan) (3)
Textbook h.163/ Buku Panduan h.112
Pasal 156 ＜Batas Kecepatan＞
Ketika pelaku usaha akan menentukan jenis mesin konstruksi alat berat yang akan digunakan (kecuali yang berkecepatan 10 km/m atau di bawahnya), terlebih dahulu mecocokan topologi dan geologi lokasi kerja lalu memutuskan mesin kontruksi berbasi kendaraan dengan kecepatan maksimal berepa yang cocok di gunakan, berdasarakan hal itulah pekerjaan nant dilakukan. ※
2 Seperti yang di jelaskan di pasal sebelumnya maka dengan itu pengemudi tidak mobil mengendarai mesin konstruksi alat berat lebih dari kecepatan yang telah ditentukan.
Catatan ） Hal ini juga berlaku untuk mesin yang ditempatkan sesuai dengan 「kondisi topologi dan geologi」
lokasi kerja.
Pasal 157 ＜Pencegahan jatuh/terguling＞
Ketika menggunakan mesin konstruksi berbasis kendaaran dalam pekerjaannya, maka untuk mencegah terjatuh atau tergelincirnya mesin , atau untuk mencegah robohnya bahu jalan yang digunakan maupun turunnya permukaan tanah atau menjadi tidak rata , maka pelaku usaha wajib melakuan dan mengambil tindakan※1 yang di rasa perlu dalam usaha pencegahan tersebut.
2 Ketika menggunakan jalur/bahu jalan yang mirip pelaku usaha wajib memberitahukan kepada para pekerja tentang resiko dan bahaya saat menggunakan mesin konstruksi berbasis kendara, pelalu usaha juga harus menunjuk seorang pemandu※2. Yang nanti nya pemandu tersebut memberi arahan kepada para pekerja.
3 Seperti yang di jelaskan pasal sebelumnya maka semua pengemudi mesin konstruksi alat berat harus mematuhi arahan dari pemandu.
Catatan 1）Menyiapkan lebar yang dibutuhkan juga termasuk memasang pagar pembatas, dan menulis papan
pemberitahuan.
Catatan 2）Jika telah di pasang pagar pembatas, dan menulis papan pemberitahuan adakalanya pemandu seperti
yang di sebut di atas tidak di butuhkan.
Pasal 157 no.2
Untuk mencegah keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang berisiko di medan jalan yang miring sehingga beresiko terjatuh/terguling maka pelaku usaha hanya boleh menggunakan mesin konstruksi alat berat yang di lengkapi dengan pelindung seperti sabuk pengaman/ seat belt dan memastikan semua pengemudi untuk menggunakan nya.

## Slide 112: Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kutipan) (4)
Textbook h.164/ Buku Panduan h.113
Pasal 158 ＜Mencegah benturan/kecelakaan＞
Untuk mencegah kecelakan atau tertabrak mesin konstruksi berbasis kendaaraan yang sedang bekerja maka pelaku usaha harus memberi tahu para pekerja tempat-tempat yang beresiko bisa bersentuhan/bertabrakan dengan mesin tersebut.※ agar pekerja lain tidak memasuki lokasi itu. Namun hal ini tidak diperlukan jika di tempatkan seorang pemandu yang memberikan arahan.
2 Seperti yang di jelaskan pasal sebelumnya maka semua pengemudi mesin konstruksi alat berat harus mematuhi arahan dari pemandu.
Catatan）「area berbahaya atau beresiko」selain area perjalanan mesin, juga harus di jelaskan cakupan
lengan/arm dan boom mesin tersebut.
Pasal 159 ＜Petunjuk, Arahan＞
ketika pelaku usaha menunjuk seorang pemandu maka harus ditentukan bagaimana arahan dan petunjuk yang akan diberikan kepada pengemudi mesin konstruksi alat berat, dan pemandu harus memberi arahan berdasarkan semua yang telah ditentukan tadi.
2 Pengemudi mesin kendaraan harus mematuhi arahan dari pemandu sesuai yang telah ditentukan sebelumnya.
Pasal 160 ＜Tindakan saat sedang tidak dalam posisi mengemudi＞
Ketika pengemudi mesin konstruksi berbasis kendaran sedang tidak dalam posisi mengemudi pelaku usaha harus meminta pengemudi melakukan Tindakan sebagai berikut.
1 Menurunkan peralatan kerja seperti bucket, zipper dan lainnya※1.
2 Untuk mencegah mesin konstruksi bergerak tiba-tiba matikan penggerak utama, pasang rem /driving brake
dan lain-lainya※2.
2 ketika meninggalkan posisi mengemudi mesin konstruksi alat berat pengemudi wajib melakukan Tindakan yang telah dijelaskan sebelumnya.
Catatan 1）「Bucket, Zipper dll」ada pada ekskavator (shoberu) dan mesin pembersih tanah
Catatan 2）「Memasang rem」juga termasuk di dalamnya memasang baji, stopper dll.

## Slide 113: Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kutipan) (5)
Textbook h.165/ Buku Panduan h.114
Pasal 161 ＜Memindahkan mesin konstruksi alat berat＞
Saat pelaku usaha di haruskan untuk memindahkan mesin konstruksi alat berat , baik yang bisa bergerak sendiri ataupun yang harus ditarik/derek※1, saat menggunakan tanggul (morido) dan jalan yang telah di tentukan guna mencegah terjadinya terguling ataupun tergelincir makan perlu ditetapkan dan dilakukan hal berikut.
1 Bongkar muat harus dilakukan ditempat yang kuat dan datar.
2 Saat menggunakan jalan khusus (menggunakan papan dll) harap gunakan papan yang memiliki kekuatan/tahan Panjang yang cukup※2, serta lebar dan gardien/ kemeringan nya cocok※3.
3 Saat menggunkan tanggul (morido) pastikan、lebar kekuatan dan gardien/kemiringan cocok serta kekuatan tanggul※4 yang pas.
Catatan 1）「di Tarik/ derek dll」termasuk juga didalam nya menggunakan trailer.
Catatan 2）「Panjang yang cukup」「cukup」maksudanya、bongkar muat menyesuaikan dengan berat dan
ukuran mesin kontsruksi berbasis kendaraan.
Catatan 3）「gradien/kemiringan yang cocok」dalam gradien berapa mesin yang kita pakai aman untuk dinaikan
Catatan 4）「kekuatan tanggul (morido)」menggunakan bentuk tanggul (morido) kayu bulat serta kokoh, serta
menentukan Tindakan yang tepat dan terjamin
Pasal 162 ＜Batas Maksimal menaiki alat＞
Saat melakukan pekerjaan dengan mesin konstruksi alat berat pelaku usaha dilarang menaikan orang keatas kendaraan kecuali yang memiliki tempat duduk※
Catatan) 「Tempat duduk」、adalah kursi pengemudi atau kursi lain yang tersedia bagi penumpang selain
pengemudi untuk diduduki.
Pasal 163 ＜Batas penggunaan＞
Saat melakukan pekerjaan mengguakan mesin konstruksi alat berat、karena mesin memiliki resiko tergelincir, boom atau arm/lengan dan peralatan lainnya、Maka pengguna mesin harus mengetahui dan mematuhi, tingkat kestabilan、batas muatan maksimal secara struktural.※
Catatan ) 「secara struktural」adalah 、sertifikasi yang di tunjukkan atau dimiliki oleh mesin konstruksi alat
berat tersebut.

## Slide 114: Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kutipan) (6)
Textbook h.165/ Buku Panduan h.115
Pasal 164 ＜Batas pengunaan selain fungsi utamanya＞
Pelaku usaha dilarang menggunakan mesin konstruksi alat berat diluar dari fungsi utamanya power ekskavator (pawaa shoberu) untuk mengangkat barang、Clamshell untuk menurun/menaikan※1 pekerja.
2 Ketentuan sebelumnya di atas tidak berlaku dalam hal-hal berikut ini.
1 Saat pekerjaan mengangkat※２ dilakukan dan terjadi hal seperti dibawah ini
a Karena tidak dapat dihindari penggunaanya untuk jenis pekerjaan teesebut. Atau dibutuhkan ※３ untuk
menjaga tingkatkeamaan untuk pekerjaan tertentu
b Saat menggunakan perlengkapan kerja seperti arm, bucket dan pada perlengkapan kerja tersebut terpasang alat dari logam s
eperti hook/pengait, shackle dll※4.
(1) Memiliki kekuatan※5 yang cukup untuk menahan beban.
(2) terpasang alat untuk mencegah terlepas dll, sehingga tidak ada resiko barang yang di angkat jatuh kebawah.
(3) Tidak boleh terlepas dari semua peralatan kerja.※6.
2 Saat melakukan pekerjaan selain pekerjaan mengangkat dan tidak memiliki resiko yang lain.
Catatan 1）「Clamshell untuk mengangkat dan menurunkan pekerja」adalah boom , arm dll yang digunakan untuk
pengganti tangga.
Catatan 2）「Pekerjaan mengangkat」termasuk juga memutar boom kemudian, kemudian digerakankan memindahkan
barang.
Catatan 3）「Karena tidak dapat dhindari penggunaanya untuk jenis pekerjaan atau dibutuhkan menjaga tingkat keamaan
untuk pekerjaan tertentu」adalah seperti untuk mengurangi risiko keruntuhan sedimen sebagai bagian dari pekerjaan
penggalian dengan menggunakan mesin konstruksi alat berat, ketika mengangkat sementara sheet pile penahan tanah, pipa
asap, dll, maka ruang kerjanya sempit, sehingga digunakan crane, namun perlu diperhatikan bahwa tempat kerja menjadi
lebih rumit dan bahayanya meningkat jika pekerjaan tersebut dilakukan.
Catatan 4）「Saat alat kerja terpasang peralatan untuk mengangkat」pada mesin kerja untuk mengangkat barang kadang
terpasang juga peralatan seperti hook/pengait, shackle, tali kawat, rantai gantung, dan dipastikan tidak terlepas. Ini tidak
termasuk jika mengaitkan tali kawat papa kuku bucket, atau mengikatkan secara langsung tali kawat ke boom atau arm
untuk mengangkat barang.
Catatan 5）Ketahan alat pengangkat merupakan salah satu faktor keselamatan（nilai beban pemotongan alat pengangkat
di atur pada butir 3 dan 4, yang di bagi dengan nilai beban）nilainya harus lebih dari 5.
Catatan 6）「tidak akan terlepas dari peralatan kerja」maksunya adalah benda yang terpasang seperti pengait dan lainnya ,
merupakan benda yang pemasangan dengan metode las, jadi ketebalan las harus di perhatikan、dan sekeliling nya di las
juga.
（Perhatian）Pekerjaan slinging (tamagake) dan crane untuk memindahkan di butuhkan sertifikasi khusus.

## Slide 115: Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kutipan) (7)
Textbook h.167/ Buku Panduan h.116
Pasal 165 ＜Perbaikan dan lainnya＞
Saat melakukan pekerjaan perbaikan mesin konstruksi alat berat atau memasang atau melepas alat tambahan, pelaku usaha harus menunjuk seseorang yang akan mengarahkan pekerjaan dan menyuruh orang tersebut mengambil alih pekerjaan berikut.
1.Memutuskan standar operasional pengerjaan, dan memberikan perintah.
2.faktor keselamatan ditentukan dalam Pasal 1 berikut,untuk memperhatikan status penggunaan blok pengaman, alat bantu keselamatan dll. Dan memperhatikan penggunaan gantry/kerangka pendiri yang ditentukan dalam Pasal 166-2, Pasal 1.
Pasal 166 ＜Pencegahan bahaya Gerakan vertikal boom dll＞
Ketika boom, arm dari mesin konstruksi alat berat diangkat sedangkan dibawahnya ada orang yang sedang melakukan perbaikan atau pemeriksaan、ada resiko misalnya karena ke-abnormalan boom atau arm tersebut turun tiba-tiba dan untuk mencegah itu pelaku usah wajib menyediakan alat bantu kesalamatan dan juga blok keamanan untuk di gunakan oleh pekerja. ※
2 Seperti yang dikatakan sebelumnya maka para pekerja juga wajib untuk menggunakan alat batu keselamatan dan blok keamanan.
Catatan )「blok keamanan dll」 juga berupa penahan kerangka /gantry.
Pasal 166 no. 2 ＜Mencegah bahaya runtuhnya attachment/alat tambahan＞
Saat memasangkan atau pun membongkar attachment/alat tambahan pada mesin konstruksi alat berat, tentu ada resiko attachment/ alat tambahan tersebut rontuh atau roboh sehingga untuk mencegah resiko kecelakaan pelaku usaha harus menyediakan, penahan rangka untuk digunakan oleh para pekerja.
2. Seperti yang di katakana sebelumnya maka para pekerja juga wajib untuk menggunakan penahan rangka tersebut
Pasal 166 no.3 ＜Batas pemasangan attachment/alat tambahan＞
Pelaku usaha yang memasang alat tambahan /attachment pada mesin konstruksi alat berat harus sesuai dengan muatan maksimal mesin tersebut

## Slide 116: Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kutipan) (８)
Textbook h.167/ Buku Panduan h.116
Pasal 166 no.4 ＜Menampilkan berat Attachment＞
Ketika pelaku usaha melakukan penggantian attachment pada mesin konstruksi alat berat, berat attachment (ketika bucket, zipper, dll. Dipasang, kapasitas atau berat beban maksimum dari bucket, zipper, dll. Dimasukkan dalam posisi mudah dilihat oleh pengemudi. Hal yang sama berlaku selanjutnya dalam Pasal ini), atau peralatan konstruksi berbasis kendaraan harus dilengkapi dengan dokumen yang memungkinkan pengemudi untuk dengan mudah memastikan berat lampiran.
Bab 8-5 Pencegahan bahaya dalam pekerjaan seperti membongkar benda kerja beton dll
Pasal 517 no.15 <Pekerjaan pembongkaran beton dll>
Pelaku bisnis harus mengambil langkah-langkah berikut saat melaksanakan pekerjaan Surat keputusan Pasal 6-15-5.
1. Jangan biarkan pekerja selain pekerja terkait memasuki area kerja.
2. Jika ada resiko melakukan pekerjaan karena cuaca buruk seperti angin kencang, hujan lebat, salju lebat, dll., Hentikan pekerjaan.
3. Saat menaikkan atau menurunkan peralatan, perkakas, dll, Minta pekerja menggunakan kail, bungkus untuk mengangkat, dll.
Pasal 517 no.16 <Isyarat untuk pekerjaan Pembongkaran>
Saat pelaku usaha melakukan pekerjaan sesuai surat keputusan Pasal 6-15-5 dan merobohkan tembok luar, pilar, dll., Pelaku usaha menetapkan syarat tertentu tentang penarikan dan menginformasikan kepada pekerja.
2 Saat melaksanakan pekerjaan seperti merobohkan pada ayat di atas, pelaku usaha melimpahkan kepada pekerja selain pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut seperti merobohkan (selanjutnya disebut "pekerja lain" dalam pasal ini), dll. Jika ada resiko bahaya karena hal ini, maka pekerja yang terlibat dalam pekerjaan merobohkan harus memberi syarat yang sama terlebih dahulu dan memastikan bahwa pekerja lain telah mengungsi. Jangan biarkan pekerjaan seperti itu.
3 Pekerja yang melakukan pekerjaan seperti merobohkan di ayat 1 harus memberi isyarat terlebih dahulu dan memastikan bahwa pekerja lain telah dievakuasi ketika ada risiko yang dapat menyebabkan bahaya pada ayat sebelumnya.

## Slide 117: Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kutipan) (９)
Textbook h.172/ Buku Panduan h.117
Pasal 517 no.17 <Pengangkatan kepala pekerjaan/mandor pembongkaran benda beton dll>
Berdasarkan Pasal 6- ayat 15 poin 5, kepala pekerjaan pembongkaran pekerjaan yang bisa diangkat adalah orang yang telah menyelesaikan pelatihan keterampilan.,
Pasal 517 no.18 <Tugas kepala pekerjaan pembongkaran benda beton>
Pelaku usaha harus mempunyai kepala pekerjaan seperti pembongkaran pekerjaan beton melakukan hal-hal berikut.
1 Untuk menentukan metode kerja dan penempatan pekerja, dan mengarahkan pekerjaan secara langsung.
2 Memeriksa fungsi peralatan, perkakas, sabuk pengaman dll. Dan pelindung kepala, dan singkirkan alat yang rusak.
3 Memantau penggunaan sabuk pengaman dan pelindung kepala.
Pasal 517 no.19 <Mengenakan pelindung kepala>
Saat melaksanakan pekerjaan Pasal 6 no 15-5 Undang-undang, pengusaha harus meminta pekerja yang terlibat dalam pekerjaan itu mengenakan pelindung kepala untuk mencegah bahaya pada para pekerja karena benda terbang atau jatuh.
2 Pekerja yang melakukan pekerjaan yang ditetapkan dalam pasal sebelumnya harus mengenakan pelindung kepala yang ditetapkan dalam pasal yang sama.

## Slide 118: Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kutipan) (10)
Textbook h.173/ Buku Panduan h.118
Bab 4 Perubahan Tentang Aturan khusus.
Jilid 2 Peraturan khusus pinjaman mesin
Pasal 666 <Tindakan yang harus diambil oleh pemberi pinjaman masin>
Orang yang ditentukan dalam Pasal sebelumnya (selanjutnya disebut sebagai "pemberi pinjaman mesin, dll.") Harus mengambil langkah-langkah berikut saat meminjamkan mesin, dll. Kepada operator bisnis lain.
1. periksa mesin terlebih dahulu, dll. ※1 sebelumnya, dan jika ditemukan ketidak normalan, lakukan perbaikan dan
perawatan lain yang diperlukan
2. Memberikan dokumen yang menyatakan item berikut untuk operator bisnis yang menerima pinjaman dari mesin, dll
a Kompentensi mesin, dll. ※2
b Karakteristik mesin, dll. Dan tindakan pencegahan lainnya untuk penggunaannya ※3
2 Ketentuan pada pasal sebelumnya adalah peminjaman mesin, dll. Yang harus dilakukan oleh pemilik mesin, dll., Seperti pemilihan model pada saat pembelian mesin. dll. tunduk pada aturan peminjaman, pemeliharaan setelah peminjaman, dll. (Termasuk bisnis peminjaman peralatan yang dilakukan oleh lembaga peminjaman peralatan dari pemerintah propinsi yang diatur dalam Pasal 2, Tidak berlaku untuk ※4. Ayat 6 Undang-Undang Subsidi Dana Pengenalan Peralatan untuk Usaha Kecil (UU No. 115 tahun 1958)
Catatan 1) “terlebih dahulu” tidak selalu berarti memeriksa seluruh pinjaman setiap kali, tetapi mungkin terbatas pada
bagian-bagian yang diperlukan tergantung pada situasi penggunaan.
Catatan 2) “kompentensi mesin” mengacu pada kompentensi yang sangat diperlukan untuk penggunaan mesin konstruksi
alat berat, seperti stabilitas dan kapasitas bucket.
Catatan 3) “Pencegahan lainnya untuk menggunaannya” mengacu pada hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan
mesin, seperti bahan bakar yang digunakan dan metode penyetelan.
Catatan 4) Maksud ayat 2 adalah tidak berlaku bagi mereka yang melakukan sewa guna usaha sebagai sarana keuangan
dari maksud Pasal ini.

## Slide 119: Standar Struktur Alat Berat (Kutipan)
Textbook h.177/ Buku Panduan h.119
Pasal 1 <Kekuatan, dll.>
Pasal 2 <Stabilitas>
Pasal 3 (Stabilitas mesin tiang pancang penumbuk (hammer) dan mesin tiang
pancang penarik (pile)
Pasal 4 (Stabilitas belakang mesin penggalian (tidak termasuk tipe crawler) dan
mesin pembongkar (tidak termasuk tipe crawler))
Pasal 5 <Rem untuk mengemudi, dll.>
Pasal 6 <Rem untuk peralatan kerja>
Pasal 7 <Mengoperasikan bagian dari driving device, dll.>
Pasal 8 (Hal-hal yang diperlukan untuk pengoperasian seperti fungsi bagian
operasi dan metode pengoperasian)
Pasal 9 <Visibilitas yang diperlukan untuk mengemudi>
Pasal 10 <Peralatan pengangkat>
Pasal 11 <Peralatan pencegahan bahaya dengan mengangkat dan menurunkan arm,
dll.>
Pasal 12 <Indikator arah>
Pasal 13 <Perangkat Alarm>
Pasal 13-2 <Perangkat untuk berhenti otomatis ketika jangkauan kerja terlampaui>
Pasal 14 <Katup pengaman, dll.>
Pasal 15 <tampilan >
Pasal 16 <Struktur khusus alat berat>
Pasal 17 <Pengecualian dari aplikasi>

## Slide 120: Bab 10 Kasus Kecelakaan

## Slide 121: Kecelakaan Fatal (Meninggal) dan Cedera di Industri Konstruksi
Buku Panduan h.120
Gambar 10-1 menunjukkan transisi kecelakaan fatal dalam industri konstruksi dengan empat hari libur atau lebih.
Selain itu, dari kecelakaan fatal yang disebabkan oleh mesin konstruksi ataupun yang lainnya yang terjadi pada tahun 2017 (Heisei 29), sekitar 56% terjadi saat penyiapan lahan, pengangkutan, pemuatan dan penggalian, dan sekitar 15% terjadi saat pembongkaran.
(Referensi) Status Kejadian Kecelakaan Kerja Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan, Keamanan Tempat Kerja: Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja (Industri Konstruksi 2009)
Jumlah kecelakaan (orang)
Gambar 10-1 Peralihan korban dalam industri konstruksi selama 4 hari atau lebih(Tidak termasuk yang secara langsung disebabkan oleh Gempa Bumi Besar Jepang Timur)

## Slide 122: Kasus 1: Jatuhan batu saat proses penghancuran.
Textbook h.192/ Buku Panduan h.121
Kasus 3: Terhantam bola baja karena berada dalam radius (lingkungan kerja).
Kasus 2: Menabrak benda yang jatuh
saat proses penghancuran.

## Slide 123
Textbook h.195/ Buku Panduan h.124
Kasus 6: Jatuh karena kehilangan keseimbangan saat berbelok.
Kasus 5: Kaki terjepit ketikan proses
penggantian attachment.
Kasus 4: Patah tulang lengan karena terjepit obi (sabuk) dan attachment.