## Slide 1: Qualificações do Operador da Grua
Carga e tipo de içamento da operação |  | 5 toneladas ou mais |  |  |  | Menos de 5 toneladas
 |  | Grua (incluindo sem fio) | Grua operada a partir do chão | Grua operada a partir do chão (move-se longitudinalmente com carga) | Teleférico | 
Tipos de certificação | Licença de operador da grua/guindaste (nenhuma limitação) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | Licença de operador da grua operada a partir do chão (limitada) |  | ○ | ○ | ○ | ○
 | Curso de treinamento de perícias para grua operada a partir do chão |  |  | ○ | ○ | ○
 | Formação especial para operação da grua |  |  |  | ○ | ○

## Slide 2: Interruptor Pendente Suspenso do Fio do Mensageiro
Interruptor pendente
Fio do mensageiro
O operador tem que mover-se com a carga içada durante o deslocamento.

## Slide 3: Interruptor Pendente Suspenso do Local Fixo da Viga Mestra
Interruptor pendente
O operador tem que mover-se com a carga içada durante o deslocamento.

## Slide 4: Definição de Gruas
Içam as cargas por energia
Transportam as cargas içadas horizontalmente

## Slide 5: Carga de içamento, Carga calculada
Acessório de içamento
Carga de içamento
Carga calculada

## Slide 6: Carga calculada
Peso do acessório de içamento
Carga calculada
Carga de içamento
Raio da operação
A carga pode ser içada

## Slide 7: Equipamento de trabalho
Capacete
Luvas de trabalho
Manter os botões dos punhos de manga apertados.
Apertar as bainhas de calça.
Sapatos de segurança
Usar uma jaqueta de mangas compridas

## Slide 8: Fluxo de trabalho diário
Fluxo de trabalho diário da grua operada a partir do chão
Reunião de pré-arranque
Inspeção de pré-arranque
(inspeção estática)
Ligar a energia
Inspeção de pré-arranque
(Confirmação dos movimentos da grua)
Operação segura
Inspeção após a conclusão do trabalho
Desligar a energia

## Slide 9: Inspeção de Pré-arranque
Inspeção de pré-arranque
Desempenho do freio
Condição da calha
Dispositivo preventivo de sobre-enrolamento
Movimento Transversal
Deslocamento
Içar e Baixar
Confirmação do caminho para cabos de aço e correntes de içamento
Dispositivo de fixação de segurança do gancho
Confirmação do interruptor do botão de pressão

## Slide 10: Inspecionar como a grua funciona
Se a grua funciona conforme as instruções
Verificar!

## Slide 11: Status de enrolamento do tambor
b: Condição inapropriada (enrolamento randômico)
a: Condição apropriada

## Slide 12: Proibição de sobrecarga

## Slide 13: Manter efetivo o dispositivo de segurança (1)
O interruptor de limite do sobre-enrolamento não funciona.

## Slide 14: Manter efetivo o dispositivo de segurança (2)
Algum trabalhador segura o gancho com fitas
Inacreditável!!

## Slide 15: Não causar colisões no travão

## Slide 16: Operações proibidas
Parar operação nos casos a seguir.
1. | Sinais confusos
2. | Sinais de dois ou mais sinalizadores
3. | Içamento por trabalhadores não qualificados
 | Sinal de outra pessoa que não um sinalizador designado
4. | Içamento perigoso
5. | Carga sobre-calculada
6. | Quando a carga pode pegar os trabalhadores

## Slide 17: O transporte dos trabalhadores pela gruas é proibido
Não usar a grua para transportar ou içar um trabalhador.

## Slide 18: Sair com uma carga içada é proibido
Não deixar a posição de operação com a carga içada!

## Slide 19: Medidas quando é detectada uma anormalidade
Supervisor de manutenção
Falha
Avaria

## Slide 20: Tração por um cabo-guia
Não puxar o cabo-guia!

## Slide 21: Perigo de operação simultânea de duas vias
Direção do deslocamento
Direção do movimento transversal
Direção do movimento da carga
Rota da operação

## Slide 22: Posição com uma carga içada
Local de trabalho
Caminho de segurança
Aguardar um sinal
Não parar a grua com a carga içada sobre um caminho de segurança ou local de trabalho.

## Slide 23: Proibição da operação oposta
Operação oposta

## Slide 24: O arranque durante a inspeção é proibido

## Slide 25: Enrolamento reverso do cabo de aço para içamento
Enrolamento reverso
Normal
Para troles de “club” sem interruptor de limite de abaixamento, se as operações de abaixamento continuarem, o cabo de aço de içamento é enrolado na direção contrária.

## Slide 26: Adquirir qualificações para os içadores
Segurança!
Aqueles que completaram o curso de treinamento de perícias de içamento

## Slide 27: Ângulo de içamento
Preferencialmente 60 graus
(Máximo de 90 graus)

## Slide 28: Manter distância suficiente para evacuação
Manter distância suficiente da carga que está sendo içada.

## Slide 29: Puxar lados da carga e içá-la obliquamente é proibido

## Slide 30: O içamento rápido da carga é proibido
Parar o içamento quando os cabos de aço de içar estiverem esticados.

## Slide 31: Verificar a condição dos cabos
Colapso da carga
Fazer um nó de um cabo de aço de içar
Cabo-guia

## Slide 32: Verificar o local do descarregamento

## Slide 33: Puxar os cabos de aço de içar usando a grua é proibido
Nunca puxe os cabos de aço de içar a partir debaixo da carga, usando o movimento de içar de guindaste da grua.

## Slide 34: Içar o gancho de oscilamento é proibido
Tambor do guindaste
Enrolamento randômico

## Slide 35: Manusear o interruptor pendente
Não liberar o interruptor pendente durante o içamento.

## Slide 36: Posição do gancho
A carga oscilará!
O COG está desligado!

## Slide 37: Operação anti-oscilamento
Operação anti-oscilamento

## Slide 38: Verificação de rotina
Problema!
Sintoma de falha

## Slide 39: Parar quando ocorre alguma situação anormal
Desligar o interruptor de energia.

## Slide 40: Combinações de antemão
Combinações de antemão
Combinações de antemão para inspeção

## Slide 41: Verificar as informações do tempo
Conforme as informações do tempo, são esperados ventos fortes

## Slide 42: Parar operação devido a chuva
Quando começar a chover o trabalho deve ser parado.

## Slide 43: Perigo devido a choque elétrico
AC-1: Percepção possível nas, geralmente, nenhuma reação de ‘alarme’.
AC-2: Percepção e provavelmente contrações musculares involuntárias mas, geralmente, nenhum efeito fisiológico elétrico perigoso.
AC-3: Contrações musculares involuntárias fortes. Dificuldade em respirar. Perturbações reversíveis da função do coração. Geralmente não é esperado nenhum dano orgânico.
AC-4: Podem ocorrer efeitos pato-fisiológicos como paradas cardíacas, paradas respiratórias, queimaduras ou outros danos celulares.
Probabilidade do aumento da fibrilação ventricular com a magnitude e tempo da corrente.
AC-4.1: Probabilidade da fibrilação ventricular até cerca de 5%.
AC-4.2: Probabilidade da fibrilação ventricular até cerca de 50%.
AC-4.3: A probabilidade da fibrilação ventricular é maior que 50%.
Notas
Corrente do corpo
Duração do fluxo de corrente

## Slide 44: Relação entre magnitude e braço da força

## Slide 45: Momento da Alavancagem
Ponto de apoio

## Slide 46: Inércia

## Slide 47: Forças Centrípetas e Centrífugas
Força centrífuga
Direção tangencial
Força centrípeta
Centro
Força centrífuga
Força centrípeta
Direção tangencial

## Slide 48: Movimento para Fora da Carga Içada e Alterações no Raio da Operação devido a Força Centrífuga
Raio da operação antes do movimento giratório
Raio da operação durante o movimento giratório

## Slide 49: Roldana Móvel

## Slide 50: Tensão dos cabos de aço de içar
Ângulo de içamento
Cabo de aço de içar
m: Peso da carga (t)
Fw: 9,8 × m (kN)
F1, F2: Tensão do cabo de aço de içar (kN)
F: Força resultante (kN)
F = Fw
P: Força para puxar os cabos de aço de içar para dentro (kN)