## Slide 1: 가스용접 기능강습 보조교재 강습용 파워포인트 자료

## Slide 2: 제1장 가스용접 등에 사용하는 설비

## Slide 3: 가스용접의 특성
장점
・가스용기(bonbe)가 있으면 어디서나 작업할 수 있다.
・용접봉을 사용하지 않고 용접할 수 있다.
・흄(hyumu), 스퍼터(supatta) 등의 발생이 적다.
교재 2페이지/보조교재 6페이지
가스절단(gasu setudan)의 특성
장점
・후판도 절단할 수 있다.
단점
・열원의 온도가 낮다.
・금속이 녹을 때까지의 가열 시간이 길다.
・용접부의 국부적인 가열이 어렵다.
・왜곡 발생이 크다.
・열 영향부의 범위가 넓다.
・다른 금속끼리나 후판의 용접에는 적합하지 않다.
단점
・철계열 재료 등만 절단할 수 있다.

## Slide 4: 가스용접·절단에 사용되는 기기
교재 6페이지/보조교재 9페이지
전도 방지용 체인
연료가스
산소 (sanso)
자료: 노동안전위생 종합연구소 기술 지침의 그림을 일부 수정
그림1-1 가스절단(gasu setudan)·가스용접에 사용되는 기기
① 산소(sanso)용 압력조절기(aturyoku chousei ki)
② 연료가스용 압력조절기(aturyoku chousei ki)
③ 산소(sanso) 호스(housu) (파란색)
④ 연료가스 호스(housu) (적색 또는 오렌지색)
⑤ 용접기 또는 절단기(setudanki) (흡관 및 화구(higuchi))
(※그림은 절단기(setudanki)의 예시)
⑥ 산소(sanso)용 건식 안전기(kanshiki anzen ki) (역화 방지기)
⑦ 연료가스용 건식 안전기(kanshiki anzen ki) (역화 방지기)

## Slide 5: 토치(tochi) (용접기와 절단기(setudanki))
교재 9, 10페이지/보조교재 11페이지
(고이케 산소공업 주식회사 제공)
(고이케 산소공업 주식회사 제공)
그림1-4 B형 용접기(프랑스식)
자료: 고이케 산소공업 주식회사
토치헤드
화구 (higuchi)
혼합관 너트
혼합가스관
산소(sanso)밸브
연료가스밸브
연료가스 입구
그림1-5 저압용(토치(tochi) 믹싱) 절단기(setudanki) (프랑스식)
자료: 고이케 산소공업 주식회사
토치헤드
화구 (higuchi)
혼합관
절단산소(setudan sanso)관
믹서
예열산소밸브
절단산소밸브
연료가스밸브

## Slide 6: 화구(higuchi)
가연성가스의 종류와 화구(higuchi)
화구(higuchi)의 구조는 가연성가스마다 다르다
교재 14페이지/보조교재 12페이지
가연성가스의 종류를 잘못 인식했을 때의 위험성
아세틸렌(asechiren) 가스를 다른 가연성가스용 화구(higuchi)에서 사용하면 역화가 발생하여 매우 위험
표1-3 아세틸렌(asechiren) 가스와 프로판(puropan) 가스의 연소속도
아세틸렌(asechiren)
프로판(puropan)
최소 점화 온도
(산소(sanso) 중)
연소속도
(중성 혼합비)
※: 수치는 일본용접협회 「요약 열절단 가공의 ‘Q&A’」(2012년)를 참고함.

## Slide 7: 압력조절기(aturyoku chousei ki)
아세틸렌(asechiren)용 압력조절기(aturyoku chousei ki)
교재 19, 20페이지/보조교재 14, 15페이지
산소(sanso)용 압력조절기(aturyoku chousei ki)
(고이케 산소공업 주식회사 제공)
(닛산 TANAKA(주) 제공)
그림1-17: 아세틸렌(asechiren) 가스용 조절기
자료: 닛산 TANAKA 주식회사
그림1-18: 산소(sanso)용 조절기의 장착나사
장착너트형(독일식)
장착나사형(프랑스식)
자료: 고이케 산소공업 주식회사

## Slide 8: 용접용 호스(housu)
용접·절단용 고무호스(yousetu ・ setudan you gomu housu)의 표시
・제조자 또는 공급자의 마크
・호스(housu)의 종류번호
・최고 사용 압력
・호칭지름(내경)
・가스의 종류(표1-5)
・제작년도
교재 24, 25페이지/보조교재 17페이지
[표시 예]
이 기호에 따라 다음을 알 수 있다.
① 제조자 등은 ‘XYZ’이다.
② 호스(housu)의 종류는 ‘유형1’이다.
③ 최고 사용 압력은 2MPa이다.
④ 호칭 지름이 10mm이다.
⑤ 가스의 종류는 산소(sanso)이다.
⑥ 제작년도는 2019년이다.
표1-5: 가스 종류의 기호 및 색상 식별
가스 종류의 기호
가스의 종류
바깥면 고무층의 색
아세틸렌(asechiren) 및 기타 연료용 가스(※)
(LPG(LPG), MPS, 천연가스 및 메탄은 제외)
공기, 질소, 아르곤, 이산화탄소
산소(sanso)
LPG(LPG), MPS, 천연가스, 메탄
아세틸렌(asechiren), LPG(LPG), MPS, 천연가스, 메탄 및 기타 연료가스
※제조업자는 수소 용도에 대한 적합성에 관해 검토해야 한다
빨강
파랑
검정
오렌지
빨강과 오렌지

## Slide 9: 각종 가스용기(bonbe) 및 아세틸렌(asechiren) 가스 발생장치 (1) 가스용기의 표시와 색상
가스용기의 충전라벨
・충전가스 이름
・충전 압력 또는 충전 시의 내용 질량
・충전 연월일/제조 로트 식별자
・판매소(판매원) 연락처/제조소(제조원) 연락처
・충전가스의 성질
・일반적인 주의사항
・중점사항에 대한 설명
등이 적혀 있다.
교재 27, 28페이지/보조교재 18페이지
충전가스
표1-9: 가스용기의 색상
용기의 색상
산소(sanso)
아세틸렌(asechiren)
수소
액화암모니아
액화탄산가스
액화염소
기타 가스
(LPG(LPG) 등)
흑색
갈색
적색
흰색
녹색
황색
회색

## Slide 10: 각종 가스용기(bonbe) 및 아세틸렌(asechiren) 가스 발생장치 (2) 아세틸렌(asechiren) 가스용기(bonbe)
교재 28페이지/보조교재 19페이지
용기 밸브
캡
가용합금마개
용기 본체
매스
통풍 구멍
O-링
그랜드너트
스핀들
가용합금마개 안전밸브
가스 취출구
패킹
필터
자료: 노동안전위생 종합연구소 기술 지침
그림1-25: 아세틸렌(asechiren) 용기와 용기 밸브
그랜드패킹

## Slide 11: 각종 가스용기(bonbe) 및 아세틸렌(asechiren) 가스 발생장치 (3) 기타 가스용기(bonbe)
기타 가연성가스 용기(bonbe)
프로판(puropan)·부탄 등은 고압의 액체 상태로 가스용기(bonbe)에 충전
가연성가스(및 헬륨) 가스용기(bonbe)의 꼭지쇠는 왼나사
교재 30페이지/보조교재 20페이지
산소가스용기(sanso bonbe)
산소(sanso)는 기체 상태로 가스용기(bonbe)에 충전
산소가스용기(sanso bonbe) 꼭지쇠(충전구)는 가연성가스와는 반대로 오른나사
산소(sanso)에는 물건이 불타는 것을 돕는 기능이 있어, 매우 위험하다.

## Slide 12: 각종 가스용기(bonbe) 및 아세틸렌(asechiren) 가스 발생장치 (4) 가스집합장치
교재 31페이지/보조교재 21페이지
압력조절기(aturyoku chousei ki)
자료: 노동안전위생 종합연구소 기술 지침
안전밸브
공장으로
배관
연결관
그림1-28: 산소(sanso) 가스집합장치의 개념도

## Slide 13: 가스용기(bonbe) 및 아세틸렌(asechiren) 발생장치 (1) 가스용기(bonbe) 운반과 사용 시 주의사항
교재 34, 36, 37페이지/보조교재 23, 24페이지
가스용기(bonbe)의 운반 시 주의사항
차량운송 시에는 반드시 세운 상태 또는 비스듬한 상태에서 전용기구나 차량에 직접 고정
공장 내나 건설현장 내에서는 가스용기(bonbe) 전용 운반 대차를 이용하여 운반한다
손으로 운반하는 경우, 용기의 밸브 부분을 잡고 운반해서는 안 된다
가스용기(bonbe) 사용 시 유의사항
  가스용기(bonbe)는 반드시 고정할 것
  운반용 자동차의 적재함에 실은 채로 사용하지 않는다.
  가스용기(bonbe)의 목 부분으로 고정하지 않는다
  산소가스용기(sanso bonbe)는 기름이 묻은 장갑으로 만지지 않는다 또한, 가스용기(bonbe) 근처에 기름류를 두지 않도록 한다.

## Slide 14: 가스용기(bonbe) 및 아세틸렌(asechiren) 발생장치 (2) 가스용기(bonbe) 폐기·반환 시 주의사항
교재 37페이지/보조교재 25페이지
・그대로 공장 내에 방치하거나 일반 산업폐기물로 처리해서는 안 된다.
・산소(sanso)나 가연성가스의 용기를 절단하는 것은 절대로 해서는 안 된다.
・가스용기는 가스를 다 사용하지 말고 업체에 반환해야 한다.

## Slide 15: 압력조절기(aturyoku chousei ki) (1) 장착 순서
교재 41페이지/보조교재 26페이지
[압력조절기(aturyoku chousei ki) 장착 순서]
① 먼지 등의 제거
② 패킹 확인
③ 압력계의 장착
④ 조절핸들의 확인
⑤ 밸브의 개방
⑥ 가스 누출 점검

## Slide 16: 압력조절기(aturyoku chousei ki) (2) 사용상 주의사항
교재 43페이지/보조교재 27페이지
[압력조절기(aturyoku chousei ki) 사용상 주의사항]
① 사용하지 않을 때는 조절핸들을 좌측으로 완전히 돌려 풀어 둘 것.
② 조절기 각부에 그리스나 오일을 도포하거나, 기름이 묻은 손이나 장갑으로 만지지 말 것. 특히 산소(sanso)의 압력조절기(aturyoku chousei ki)에는 기름을 부착시키면 안 된다.
③ 압력조절기(aturyoku chousei ki)의 장착 나사에 흠집이 생겼을 때는 억지로 장착하지 말 것.
④ 가스용기(bonbe)에 압력조절기(aturyoku chousei ki)를 장착한 채 가스용기(bonbe)를 이동시키지 말 것.
⑤ 작업 중에 아세틸렌(asechiren)의 압력이 떨어졌을 때는 가스용기(bonbe)의 잔량을 확인한다.
⑥ 작업이 끝났을 때나 중단할 때는 가스용기(bonbe)의 밸브를 닫고, 조절핸들은 좌측으로 완전히 돌려 풀어 둘 것.
⑦ 압력조절기(aturyoku chousei ki)를 분해하거나 수리하지 말 것.

## Slide 17: 용접기 등 (1) 장착
교재 43페이지/보조교재 28페이지
[압력조절기(aturyoku chousei ki)와 용접기의 연결 순서]
① 연결하기 전에 호스(housu)에 열화나 균열이 없는지 확인한다.
② 호스(housu) 내부에 쓰레기나 벌레, 물이 들어 있지 않은지 확인한다.
③ 취관(suikan)의 밸브가 닫혀 있는지 확인한다.
④ 산소(sanso)는 파란색, 아세틸렌(asechiren)은 빨간색 호스(housu)를 사용한다. 다른 종류의 가스용 호스(housu)와 공용해서는 안 된다.
⑤ 호스(housu)의 양 끝에 원터치식 연결장치가 붙어 있으면 압력조절기(aturyoku chousei ki)의 출력 측과 취관(suikan)을 단단히 연결한다. 이때, 가연성가스 압력조절기(aturyoku chousei ki)에 건식 안전기(kanshiki anzen ki)가 장착되어 있지 않은 경우는 가연성가스 호스(housu) 측에 건식 안전기(kanshiki anzen ki)를 장착한다.
⑥ 모든 연결이 끝나면 산소(sanso)의 압력을 0.3~0.5MPa 정도로 한 후 비눗물 등을 이용하여 가스 누출 점검을 실시한다. 산소(sanso)의 가스 누출 점검이 끝나면 가연성가스의 압력을 0.03~0.05MPa 정도로 한 후, 다시 한번 가스 누출 점검을 실시한다.
⑦ 가스 누출이 없으면 취관(suikan)의 가연성가스 밸브를 2~3초 열어 가스를 방출시키는데, 이것을 2회 반복한다. 다음은 가연성가스의 밸브를 닫은 상태에서 산소(sanso) 가스의 밸브를 5초 정도 열어 산소(sanso)를 방출시킨다.
⑧ 마지막으로 취관(suikan)의 밸브를 닫고 가스용기(bonbe)의 밸브를 닫은 후, 압력조절기(aturyoku chousei ki)를 완전히 풀고 5분 정도 기다린다. 그 후, 압력조절기(aturyoku chousei ki)의 고압 측과 저압 측의 압력을 확인한다.

## Slide 18: 용접기 등 (2) 압력조절기(aturyoku chousei ki)의 저압 측 압력의 조절
교재 44페이지/보조교재 29페이지
[압력조절기(aturyoku chousei ki)의 저압 측 압력의 조절 순서]
① 취관(suikan)의 밸브가 닫혀 있는지 재확인한다.
② 압력조절기(aturyoku chousei ki) 산소(sanso)와 가연성가스의 조절핸들을 천천히 돌려 저압 측 압력을 조절한다.
적절한 압력은 화구(higuchi)에 따라 다르며, 화구(higuchi) 제조업체의 설명서 등에 기재되어 있다. 일반적으로는 산소(sanso) 0.2~0.3MPa, 가연성가스 0.02~0.03MPa이다.

## Slide 19: 용접기 등 (3) 점화 및 불꽃의 조절
교재 44, 45페이지/보조교재 30페이지
[점화 및 불꽃의 조절 순서]
① 용접용 보호구, 가스용접용 차광 보안경을 적절히 착용한다.
② 취관(suikan)의 가연성가스 밸브를 연다.
③ 전용 점화기구(용접용 라이터(yousetu you raita))로 점화한다.
④ 가능한 한 빨리 예열산소밸브를 연다. 가연성가스, 산소(sanso)의 순서로 밸브를 조작하여 푸른 불꽃이 되도록 한다. 이때, 가스 불꽃 속의 화구(higuchi) 부분에 생기는 백색의 원추형 부분(백심(불꽃심, 백점))이 그림1-30의 그림②에 나타난 정도 화구(higuchi) 끝에서 나오게 한다. 이때 적절한 상태의 불꽃을 중성불꽃 또는 표준불꽃이라 한다.
(고이케 산소공업 주식회사 제공)
그림1-30: 불꽃의 조절
① 점화 직후의 불꽃(탄화불꽃)
② 산소(sanso)량 조절 후(표준불꽃)
자료: 고이케 산소공업 주식회사

## Slide 20: 용접기 등 (3) 용접
교재 45페이지/보조교재 31페이지
[가스용접 순서]
① 용접할 모재를 이음쇠에 세팅한다.
② 모재 표면과 백심(불꽃심) 선단의 거리가 2~3mm 정도가 되도록 하여 모재 이음쇠의 한쪽 끝을 가열한다. 잠시 후에 불꽃이 닿고 있는 모재 표면이 붉어지고, 그 중심부에 용융지가 형성된다. 용융지는 빛나는 것처럼 보인다. 두 모재가 융합하지 않는 경우는 용접봉을 첨가하여 융합시킨다.
③ 모재 이음쇠의 한쪽 끝이 융합하면, 이음쇠의 반대쪽 끝을 같은 식으로 용접한다. 이것은 모재의 이음쇠를 임시 고정하기 위한 것이며 가용접이라고 부른다. 박판 용접에서는 가용접 부분을 많이 함으로써 왜곡이 커지는 것을 막을 수 있다.
④ 그 다음에 모재 이음쇠의 한쪽 끝에 용융지를 형성하고, 이를 일정한 크기로 유지하도록 토치(tochi)를 이음쇠 방향으로 이동시키면서 용접을 진행한다. 또한, 박판 용접에서는 필요 이상으로 용접봉을 첨가하지 않도록 한다. 반대로, 모재의 판이 두꺼운 경우는 백심(불꽃심)에 가까운 위치에서 모재를 용융시켜 용접봉을 첨가하면서 용접한다.

## Slide 21: 용접기 등 (4) 절단
교재 46페이지/보조교재 32페이지
[가스절단(gasu setudan) 순서]
① 절단할 모재를 세팅한다.
② 처음에는 예열불꽃(yonetu en)으로, 절단하고 싶은 위치에 백심(불꽃심)을 대어 모재를 적열시킨다.
③ 취관(suikan)을 약간 기울인 채로 천천히 절단하고 싶은 라인을 따라 움직인다. 이때, 화구(higuchi)와 모재의 거리가 일정하게 유지되도록 주의하고, 절단 스퍼터(supatta)가 바로 밑으로 날아가도록 일정한 속도로 움직인다.

## Slide 22: 용접기 등 (5) 용접·절단 작업 중 주의사항
교재 46페이지/보조교재 33페이지
[용접·절단 작업 중 주의사항]
・점화 후에 가끔씩 탁 하는 소리가 나는 경우는 화구(higuchi)의 조임이 느슨하거나 화구(higuchi)에 흠집이 생겼을 우려가 있다. 즉시 소화하고, 화구(higuchi)를 조인다. 그래도 나아지지 않으면 화구(higuchi)를 교환한다.
・용접, 절단 작업 중에 취관(suikan)에서 딱딱 소리가 나는 경우는 역화가 발생하고 있을 가능성이 있다. 즉시 작업을 중단한 후, 화구(higuchi) 청소, 다시 조임, 가스 누출 점검 등을 실시한다.
・역화의 원인은 다음과 같은 것을 생각할 수 있다.
[역화의 원인]
산소(sanso)와 가연성가스의 혼합 비율이 변화되었다.
스퍼터(supatta) 등의 이물질이 화구(higuchi)에 들어갔다.
화구(higuchi) 선단이 모재에 부딪히거나 해서 막혔다.
화구(higuchi)의 온도가 올라갔다.
화구(higuchi) 조임이 불충분했다.
가연성가스 공급계통 속에 공기가 들어갔다.

## Slide 23: 용접기 등 (6) 소화 방법
교재 47페이지/보조교재 34페이지
[소화 방법]
소화 시에는 먼저 예열산소밸브를 닫고, 그 다음에 연료가스를 닫는다.
절단 작업의 경우는 절단산소(setudan sanso), 예열 산소(sanso), 연료가스의 순서로 밸브를 닫는다.
용접·절단 작업 중에 불이 꺼진 경우에도 같은 순서로 즉시 밸브를 닫는다.
다만, 작업 중에 역화를 일으킨 경우에는 즉시 예열산소밸브를 닫고, 이어서 연료가스밸브를 닫은 후 마지막으로 절단산소밸브를 닫는다. 다음에 산소(sanso)·연료가스용기 밸브를 닫고 압력조절핸들(aturyoku chousei handoru)을 푼다.
역화 때문에 소화한 경우는 발생 원인을 파악하고 대책을 취하고 나서 작업을 다시 시작한다. 원인을 파악하지 못한 채 다시 시작해서는 안 된다.

## Slide 24: 화구(higuchi)
교재 47페이지/보조교재 35페이지
[화구(higuchi)의 장착 순서]
① 화구(higuchi)와 취관(suikan)의 각각 닿는 부분에 흠집이 없는지, 쓰레기나 기름이 묻어 있지 않은지 확인한다.
② 그림1-31의 백너트(패킹너트)를 완전히 푼다(본체 육각부에 닿을 때까지).
③ 화구(higuchi)를 취관(suikan)에 깊숙이 밀어넣는다.
④ 화구(higuchi)의 본체 육각부를 전용 스패너로 끝까지 조인다. 이때 몽키 렌치를 사용하면 외관 너트가 회전해 버릴 수 있으므로, 몽키 렌치는 사용하지 않는 것이 좋다.
⑤ 백너트를 빡빡함을 느낄 때까지 손으로 돌린다.
⑥ 백너트를 전용 스패너로 회전시킨다. 처음 장착 시는 1/2회전, 두 번째 이후는 1/4회전 정도로 한다.
[화구(higuchi)의 선택]
화구(higuchi)는 사용할 가연성가스의 종류와 모재의 두께에 따라 적절하게 선택해야 한다.
(고이케 산소공업 주식회사 제공)
그림1-31: 화구(higuchi)의 장착
자료: 고이케 산소공업 주식회사
백너트
본체 육각부
전용 스패너

## Slide 25: 호스(housu) (1) 원터치 피팅의 장착
교재 50페이지/보조교재 36페이지
[호스(housu) 양 끝에 원터치 피팅 장착 순서]
① 호스밴드(housu bando)를 사용하여 단단히 고정한다. 이때, 오일이나 그리스를 사용하거나, 억지로 비틀거나, 내면을 깎거나, 두들겨서 부드럽게 해서는 안 된다.
② 호스(housu) 이음쇠에 단단하게 마개를 한 후, 수조에 담가 질소 또는 건조 공기(기름기가 없는 것에 한함)로 최고 사용 압력의 2배 정도의 압력을 5분간 가하여 누출하거나 이음쇠가 빠지지 않는지 확인한다.
(닛산 TANAKA(주) 제공)
자료: 닛산 TANAKA 주식회사
그림1-36: 가스용접 원터치 피팅 예시

## Slide 26: 호스(housu) (2) 가스 호스(housu)의 육안점검
교재 51페이지/보조교재 37페이지
[사용 전 가스 호스(housu)의 육안점검 사항]
  호스(housu) 표면의 보강층까지 간 균열
  마모 또는 팽창
  변색·경화
  이음쇠 금구의 마찰흠
  산소(sanso) 호스(housu) 내부의 이물질(쓰레기, 벌레 등)
  ※특히 산소(sanso)의 호스(housu)는 한번이라도 역화가 일어나면 내부에 그을음이 부착하여 다시 역화가 일어났을 때 이것이 거세게 연소될 수 있으므로 주의할 것.
  ※1가지라도 이상이 있으면 보수하지 말고 새 호스(housu)로 교체한다. 호스(housu)의 누출 부위를 절연 테이프 등으로 보수해서는 안 된다.

## Slide 27: 호스(housu) (2) 가스 호스(housu)의 취급상 주의
교재 52페이지/보조교재 37페이지
[가스 호스(housu) 사용 시 주의사항]
  최소 굽힘 반경 이하로 사용하지 말 것
  가스용기(bonbe)의 목이나 작업자의 어깨에 걸고 사용하지 말 것
  호스(housu) 기름류를 바르지 말 것
  흠집이 난 것을 수리하여 사용하지 말 것
  못에 걸어 보관하거나 하지 말 것
  오존이 발생하는 장소에 보관하지 말 것

## Slide 28: 가스용접에 사용되는 기기의 점검 (1) 점검의 필요성
교재 53페이지/보조교재 38페이지
표1-17: 각종 용접에 사용되는 기기의 폐기 또는 제조업체에 의한 점검 시기
대상 기기
첫 번째 점검
2번째 이후의 점검
시작 시기
기간
기간
제조업체가 지정하는 기간
압력조절기(aturyoku chousei ki)
제조업체가 지정하는 기간
흡관
건식 안전기(kanshiki anzen ki)
제조업체가 지정하는 기간
제조년월 후
사용개시 후
제조년월 후
5년
3년
7년
자료: 노동안전위생 종합연구소 기술 지침

## Slide 29: 가스용접에 사용되는 기기의 점검 (2) 취관(suikan) (토치(tochi))의 점검
교재 53페이지/보조교재 39페이지
표1-18: 점검항목(예시)
점검항목
외관검사
기밀검사
화염상태 확인
본체, 호스(housu), 이음쇠 받침 및 파이프
점검 위치
점검 내용
일상점검 (nichijou tenken)
매월 정기점검
밸브 등
화구(higuchi)
화구(higuchi)가 닿는 부분, 호스(housu) 이음쇠 받침이 닿는 부분
밸브나 부품의 장착부
화구(higuchi)의 장착부
밸브
화염
절단산소(setudan sanso) 기류
균열이나 부식은 없는가
손상 또는 변형은 없는가
변형 또는 용손은 없는가
흠집이나 변형은 없는가
외부 누출은 없는가
가스 누출은 없는가
시트 누출은 없는가
순조롭게 조절할 수 있는가
정상인가

## Slide 30: 가스용접에 사용되는 기기의 점검 (3) 압력조절기(aturyoku chousei ki)의 점검
교재 54, 55페이지/보조교재 40페이지
저압 측 압력계
고압 측 압력계
출구 이음쇠
입구 이음쇠
누름나사
너트
그림1-40: 압력조절기(aturyoku chousei ki) 각부의 명칭
표1-19: 점검항목(예시)
점검항목
외관검사
기밀검사
사양 압력 범위의 확인
본체, 커버
점검 위치
점검 내용
일상점검 (nichijou tenken)
매월 정기점검
입구 이음쇠와 용기 밸브와의 접합부 및 나사
① 입구 이음쇠 조임부
② 고압 압력계 조임부
③ 백 캡 조임부
압력계 케이스
가스를 공급하고, 압력조절핸들(aturyoku chousei handoru)을 조작하여 최대 압력까지 설정을 정상적으로 할 수 있는가
④ 본체와 커버 조임부
⑤ 저압 압력계 조임부
⑥ 출구 이음쇠 조임부
⑦ 안전밸브부
출구
균열이나 부식은 없는가
손상 또는 변형은 없는가
압력조절핸들(aturyoku chousei handoru)을 푼 상태에서 가스를 공급하고 비눗물로 확인했을 때 가스 누출은 없는가
흠집, 변형, 냄새의 부착 등은 없는가
가스 누출(출류)은 없는가
출구를 닫은 상태에서 사용 압력으로 설정하고 비눗물로 확인할 때 가스 누출은 없는가
압력 저하의 확인
입구 이음쇠, 출구 이음쇠, 압력계
지침의 위치
안전밸브 방출구에서의 가스 누출은 없는가
사용 상태에서 가스를 배출했을 때, 고압 압력계의 저하가 없는가
변형은 없는가
영점으로 돌아와 있는가

## Slide 31: 제2장 가연성가스·산소(sanso)에 대한 기초지식

## Slide 32: 산소(sanso)의 위험성
교재 57페이지/보조교재 42페이지
・고농도의 산소(sanso)는 매우 위험함과 동시에 인체에 유해한 물질이기도 하다.
・저농도가 되면 인체의 건강에 심각한 악영향을 준다.
・산소(sanso) 중에서는 공기 중에서 연소하는 것보다 연소 온도가 높아진다.
표2-1: 물질의 발화온도
공기 중
산소(sanso) 중
가솔린
등유
중유
톱밥
수소
자료: 고마미야 고가쿠 「산소(sanso)의 위험성과 재해 방지 대책」(산업안전연구소 소장 1961년)

## Slide 33: 가연성가스 (1) 연소의 3요소
교재 60페이지/보조교재 44페이지
[연소의 3요소]
・타는 물건
・산소(sanso)
・발화원
연소의 3요소 중 하나라도 없으면 원칙적으로 폭발은 일어나지 않는다.

## Slide 34: 가연성가스 (2) 폭발하한계(bakuhatu kagen kai)와 폭발상한계
교재 60페이지/보조교재 44페이지
[폭발하한계(bakuhatu kagen kai)와 폭발상한계]
가연성가스가 공기 중에 누출된 경우, 일정한 농도 범위가 아니면 폭발하는 일은 없다. 이 범위를 연소(폭발) 범위 등이라고 부른다. 폭발 하한값이 작은 가스는 누출된 경우 적은 양으로 폭발범위에 도달하기 때문에 더 위험하다고 할 수 있다.

## Slide 35: 가연성가스의 개요 (3) 연소속도
교재 62페이지/보조교재 45페이지
(고이케 산소공업 주식회사 제공)
그림2-1: 불꽃면(백심, 불꽃심)의 형성
가스 연소속도
가스 연소속도
가스 연소속도
가스 연소속도
백심(불꽃심, 백점)
가스 분출속도
백심(불꽃심, 백점)
데드 밴드
가스 분출속도
가스 분출속도
가스 분출속도
[표준]
블로 아웃
역화
자료: 고이케 산소공업 주식회사

## Slide 36: 가연성가스의 개요 (4) 최소 점화 에너지와 발화원
교재 63페이지/보조교재 46페이지
[최소 점화 에너지]
가연성가스 농도가 폭발 한계값에 도달한 후, 일정한 에너지가 있으면 그 가스는 폭발한다.
[발화원]
가연성가스의 상황에 따라서는 인체의 정전기 에너지로도 가스 폭발이 일어난다.
이 외에, 전동기, 가스 기구의 불씨, 고온의 물건, 마찰열, 충격 불꽃 등, 작업장 내에 발화원이 되는 것은 많다.
용접 작업에서 폭발사고를 방지하기 위해서는 가연성가스의 누출을 방지해야 한다.

## Slide 37: 용접 등에 사용되는 가연성가스 (1) 물리적 성질 등
교재 65페이지/보조교재 47페이지
표2-6: 용접에 사용되는 가스의 물리적 성질 등
색깔 및 냄새
화학식
최저 발화온도
가스 비중 (주2)
끓는점
기타
아세틸렌(asechiren)
무색·무취의 가스이다. 용접에 사용되는 아세틸렌(asechiren)은 용기에 용해, 충전하기 위한 용제나 불순물 특유의 냄새가 있다.
(주1)
무색·무취의 가스이다. 일반 가정에서 사용되는 프로판(puropan) 가스에는 취기제를 첨가하는 것이 고압가스보안법으로 의무화되어 있지만, 공업용 LPG(LPG)에는 그런 의무가 없다.
무색·무취의 가스이다.
프로판(puropan)
수소
화염온도는 다른 용접용 가연성가스에 비해 높기 때문에 가스용접에 적합하다
주1: 이 냄새는 가정용 프로판(puropan) 가스 냄새와는 상당히 다르다
2: 공기와의 무게 비율. 이것이 1보다 작으면 천장 부근에 체류하기 쉽고, 1보다 크면 움푹 패인 곳 등에 체류하기 쉽다.

## Slide 38
교재 66페이지/보조교재 48페이지
[위험성]
아세틸렌(asechiren) 가스, 프로판(puropan) 가스 및 수소는 가연성·인화성이 높은 가스이며, 가스용기는 가열하면 폭발할 우려가 있다. 수소는 쉽게 발화하며 화염은 잘 보이지 않는다.
[유해성]
아세틸렌(asechiren) 가스, 프로판(puropan) 가스 및 수소는 모두 고농도로 흡입하면 산소결핍(sanso ketubou)이 될 우려가 있어 매우 위험하다. 또한, 아세틸렌(asechiren) 가스 흡입으로 인해 폐수종에 걸릴 수 있다고 한다. 그 밖에, 아세틸렌(asechiren) 가스 및 프로판(puropan) 가스는 흡입하면 졸음 또는 현기증, 감각둔마 두통 등이 발생할 우려가 있다.
[화재 시 주의사항]
아세틸렌(asechiren) 가스, 프로판(puropan) 가스 및 수소에 의한 화재의 소화에는 분말소화제(hunmatu shouka zai) 또는 불활성가스(N2, Ar, CO2 등)를 사용한다. 큰 화재가 난 경우에는 살수, 분무수를 사용한다. 봉상주수는 사용하면 안 된다.
용접 등에 사용되는 가연성가스 (2) 위험·유해성

## Slide 39: 고압가스 (1) 고압가스의 종류
교재 67페이지/보조교재 49페이지
[고압가스의 종류] (출처: 고압가스보안법)
① 압축가스
상용 온도에서 압력(게이지 압력을 말한다. 이하 같음)이 1MPa 이상인 압축가스로, 실제로 그 압력이 1MPa 이상인 것 또는 온도 35℃에서 압력이 1MPa 이상인 것(압축 아세틸렌가스 제외).
② 압축 아세틸렌가스
상용 온도에서 압력이 0.2MPa 이상인 압축 아세틸렌가스로, 실제로 그 압력이 0.2MPa 이상인 것 또는 온도 15℃에서 압력이 0.2MPa 이상인 것
③ 액화가스(ekika gasu)
상용 온도에서 압력이 0.2MPa 이상인 액화가스(ekika gasu)로, 실제로 그 압력이 0.2MPa 이상인 것 또는 압력이 0.2MPa인 경우의 온도가 35℃ 이하인 것

## Slide 40: 고압가스 (2) 고압가스의 위험성
교재 67, 69페이지/보조교재 50페이지
[압축되어 있다는 일로 인한 위험성]
① 파열(haretu) 사고의 발생
② 가스용기(bonbe)의 비래사고
[고압가스 취급상 유의사항]
고압가스보안법: 고압가스는 40℃ 이하의 장소에서 보관해야 한다
표2-8: 온도에 따른 압력의 변화
온도
용기 내의 가스 압력(MPa)
25℃일 때의 압력을 1로 했을 때의 값

## Slide 41: 가스용접에 의한 재해 발생 상황
교재 74페이지/보조교재 51페이지
[흄(hyumu)에 의한 건강장해]
가스용접에 의해 발생하는 흄(hyumu)의 양은 아크용접 정도는 아니지만, 아연 도금 모재의 용접·절단에 의한 폐수종, 스테인레스 절단에 의한 폐암이나 천식의 발생이 우려되고 있다.
또한, 최근에는 망간을 포함하는 구리 자재의 용접·절단에 의해 중추신경계 건강에 미치는 영향이 문제시되고 있다.

## Slide 42: 가스용접에 의한 재해 방지 (1) 화상 방지
교재 75페이지/보조교재 52페이지
노동안전위생규칙에서는 아세틸렌 용접장치 및 가스집합용접장치를 이용한 용접작업 등에 대해 작업자에게 보안경 및 보호장갑을 착용할 것을 의무화하고 있다.
(캐터필러 교습소 주식회사 제공)
그림2-10: 용접용 보호구
자료: 캐터필러 교습소(주)
안전화
다리토시
앞치마
용접용 보호면
팔토시
안전모
보안경
방진마스크
용접용 가죽제 보호장갑

## Slide 43: 가스용접에 의한 재해 방지 (2) 폭발·화재 재해 상황
교재 75, 77페이지/보조교재 53페이지
[폭발·화재사고의 상황과 원인]
가스용접 작업 중의 폭발·화재사고는 대부분의 경우, 용접용 가연성가스가 폭발, 화재를 일으켰다. 그 원인은 기구나 호스(housu)의 장착 불량에 의한 누출이나 노후화된 시설에서의 누출 외에도 역화에 의한 것 등이 있다.
[분진폭발(hunjin bakuhatu)]
가연성 물건(kanensei no mono)이 섬세한 입자(분진)가 되어 다량으로 공중에 떠다니는 장소에서 가스용접을 하면 이것이 발화원이 되어 거세게 폭발할 수 있다.
분진은 타는 물건이라면 석탄 같은 것이 아니라도 밀가루, 설탕, 플라스틱뿐만 아니라, 괴상(덩어리 상태)에서는 불타지 않는 알루미늄이나 철과 같은 금속이라도 일어날 수 있으므로 주의해야 한다.

## Slide 44: 가스용접에 의한 재해 방지 (3) 폭발·화재 방지
교재 77, 79, 81페이지/보조교재 55, 56, 56페이지
[연료가스에 의한 폭발 재해 방지]
・폭발사고를 방지하기 위해서는 연료가스가 누출되지 않도록 하는 것이 기본
・평상시 작업장의 충분한 환기
[역화에 의한 재해 방지]
・작업 시작 전에 가스 퍼지를 확실하게 하는 것
・기기류의 꼼꼼한 점검정비
・가연성가스와 산소(sanso)의 기준에 따른 취급
・안전기(anzen ki)의 확실한 장착
[연료가스 이외의 화재사고 방지]
・가연성 물건(kanensei no mono)의 제거 등
・혼합작업 또는 근접(상하 포함) 작업 등의 주의

## Slide 45: 가스용접에 의한 재해 방지 (4) 유해광선(yuugai kousen)과 산소결핍(sanso ketubou)
교재 82, 86페이지/보조교재 57페이지
[가스용접 시 발생하는 유해한 광선]
가스용접 작업 시에는 모재나 불꽃 등의 고온 부분에서 강한 적외선이 발생하고 있다.
적외선에 의한 직업병: 망막화상 및 백내장 등의 안과질환, 피부질환
[산소결핍(sanso ketubou)증]
환기가 불충분한 장소에서 가스용접·용단을 할 경우, 휴대용 환기장치 등으로 강제 환기를 함과 동시에, 상황에 따라 적절한 호흡용 보호구(kokyuu you hogo gu)를 사용하도록 한다.
산소결핍(sanso ketubou): 공기 중의 산소(sanso) 농도가 18% 미만인 상태로 정의된다

## Slide 46: 가스용접에 의한 재해 방지 (5) 금속 흄(hyumu)에 의한 재해
교재 86, 88페이지/보조교재 58, 59페이지
[진폐(jinpai)와 합병증]
금속 흄(hyumu)에 의한 만성장해로 가장 심각한 것이 진폐(jinpai)와 그 합병증이다.
진폐(jinpai)와 특히 관계가 깊은 합병증
● 폐결핵 ● 결핵성 늑막염 ● 속발성 기관지염
● 속발성 기관지 확장증 ● 속발성 기흉 ● 원발성 폐암
[금속 흄(hyumu)의 발생]
흄(hyumu)이란 고온의 금속이 증기가 되어 작업환경에 방출된 것이 공기 중에서 냉각되어 응고된 것이다. 가스용접이나 가스절단(gasu setudan) 시에는 모재뿐만 아니라 표면의 도금에 포함된 금속도 흄(hyumu)이 된다는 점에 유의해야 한다.
[금속 흄(hyumu)에 대한 대책]
・저흄(hyumu) 용재의 사용
・공학적 대책
・관리적 대책
・개인용 보호구

## Slide 47: 가스용접에 의한 재해 방지 (6) 열중증(necchuushou)과 추락재해(tuiraku saigai)
교재 92, 93페이지/보조교재 60페이지
[열중증(necchuushou) 방지대책]
열중증(necchuushou)에 대해서는 일상의 컨디션 관리도 중요하며, 작업은 연속해서 하지 말고, 적당한 휴식을 취하도록 한다. 특히 좁은 장소나 여름철 야외 등에서는 고온, 다습, 불볕더위 속에 작업을 하는 경우가 많다. 이런 경우는 WBGT(WBGT)(더위지수)에 유의하여 작업하거나 수분 및 염분을 충분히 섭취하는 것이 중요하다. 또한, 카페인이 함유된 녹차 등은 이뇨작용이 있어, 열중증(necchuushou) 대책에는 적합하지 않은 것에 유의한다.
[추락재해(tuiraku saigai) 방지]
높은 곳에서 용접작업을 할 경우, 추락재해(tuiraku saigai)를 방지하기 위해 추락방지용 기구(tuiraku seishi you kigu)를 적절하게 사용하도록 할 것. (풀하네스에 관한 특별교육이 필요하다)

## Slide 48: 제3장 관계 법령

## Slide 49: 가스용접 등에 관한 법체계
교재 101페이지/보조교재 61페이지
노동안전위생법(roudou anzen eiseihou)
진폐(jinpai)법
작업환경측정법(※)
노동안전위생법(roudou anzen eiseihou) 시행령
작업환경측정법 시행령
노동안전규칙
납중독 예방규칙
특정화학물질장해 예방규칙
산소결핍(sanso ketubou)증 등 방지규칙
분진장해 방지규칙(※실내 작업장 등의 금속 가스절단(gasu setudan)에 적용)
기계 등 검정규칙
아세틸렌 용접장치의 안전기(anzen ki) 및 가스집합용접장치의 안전기(anzen ki) 규격
아세틸렌 용접장치의 아세틸렌(asechiren) 발생기 구조 규격
진폐(jinpai)법 시행 규칙
작업환경측정법 시행 규칙
※작업환경측정은 모재 등에 망간 등의 대상물이 포함되어 있는 경우에 실시한다.