## Slide 1: Хийн гагнуурын ур чадварын сургалтын нэмэлт материал Сургалтад зориулсан PowerPoint материал

## Slide 2: Бүлэг 1 Хийн гагнуурын ажилд ашигладаг тоног төхөөрөмж

## Slide 3: Хийн гагнуурын онцлог шинж чанар
Давуу тал
・ Хийн баллон (bonbe) байхад хаана ч ажиллах боломжтой.
・ Электрод ашиглахгүйгээр гагнуур хийх боломжтой.
・ Хьюм (hyumu), цацраг(supatta) гэх мэт зүйл бага гардаг.
Материалын 2-р хуудас / Нэмэлт материалын 6-р хуудас
Хийн зүсэлтийн (gasu setudan) онцлог шинж чанар
Давуу тал
・ Зузаан хавтанг ч зүсэж тасдах боломжтой.
Сул тал
・ Дулааны эх үүсвэрийн температур бага.
・ Металлыг хайлах хүртэл нь халаахад их цаг зарцуулна
・Гагнасан хэсгийг хэт халаахад хүндрэлтэй.
・ Том хэмжээний гажилт үүсгэдэг.
・ Дулааны нөлөөлөлд өртсөн хэсгийн хүрээ өргөн.
・ Өөр өөр металлууд болон зузаан хавтанг гагнахад тохиромжгүй.
Сул тал
・ Зөвхөн төмөрлөг материалыг л зүсэж тасдах боломжтой.

## Slide 4: Хийн гагнуур, зүсэлт хийхэд ашигладаг тоног төхөөрөмж
Материалын 6-р хуудас / Нэмэлт материалын 9-р хуудас
Уналтаас урьдчилан сэргийлэх гинж
Түлшний хий
Хүчилтөрөгч
(sanso)
Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хүрээлэнгийн техникийн удирдамжийн зургийг хэсэгчлэн шинэчилсэн
Зураг 1-1 Хийн зүсэлт(gasu setudan) ба хийн гагнуурын ажилд ашигладаг тоног төхөөрөмж
①Хүчилтөрөгч(sanso)ийн даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki)
②Түлшний хийн даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki)
③ Хүчилтөрөгч(sanso)ийн хоолой(housu) (цэнхэр)
④ Түлшний хийн хоолой(housu) (улаан эсвэл улбар шар)
⑤ Гагнах төхөөрөмж, таслах төхөөрөмж(setudanki) (сорох хоолой ба гагнуурын хошуу)
(* Зураг нь таслах төхөөрөмж(setudanki)ийн жишээ юм)
⑥Хүчилтөрөгч(sanso)ийн хуурай аюулгүйн төхөөрөмж(kanshiki anzen ki) (галын гэдрэг цохилтоос сэргийлэх төхөөрөмж)
⑦ Түлшний хийн хуурай аюулгүйн төхөөрөмж(kanshiki anzen ki) (галын гэдрэг цохилтоос сэргийлэх төхөөрөмж)

## Slide 5: Гар(tochi) (Гагнах төхөөрөмж болон таслах төхөөрөмж(setudanki)
Материалын 9,10-р хуудас / Нэмэлт материалын 11-р хуудас
(Koike Oxygen Industry Co., Ltd.-ын материал)
(Koike Oxygen Industry Co., Ltd.-ын материал)
Зураг. 1-4 В хэлбэрийн гагнах төхөөрөмж (Франц хэв маягын)
Эх сурвалж: Koike Oxygen Industry Co., Ltd.
Гарны(tochi) толгой
Гагнуурын хошуу
Холимог хоолойн боолт
Холимог хийн хоолой
Хүчилтөрөгч(sanso)ийн хавхлага
Түлшний хийн хавхлага
Түлшний хийн оролт
Зураг 1-5 Нам даралтын (гар(tochi) холих) таслах төхөөрөмж(setudanki) (франц хэв маяг)
Эх сурвалж: Koike Oxygen Industry Co., Ltd.
Гарны(tochi) толгой
Гагнуурын хошуу
Холимог хоолой
Таслах хүчилтөрөгч (setudan sanso)ийн хоолой
Холигч
Урьдчилан халаах хүчилтөрөгч(sanso)ийн хавхлага
Таслах хүчилтөрөгч (setudan sanso)ийн хавхлага
Түлшний хийн хавхлага

## Slide 6: Гагнуурын хошуу (higuchi)
Шатамхай хийн төрөл ба гагнуурын хошуу (higuchi)
Гагнуурын хошууны (higuchi) бүтэц нь шатамхай хийн төрөл тус бүрээр өөр өөр байдаг
Материалын 14-р хуудас / Нэмэлт материалын 12-р хуудас
Шатамхай хийн төрлийг андуурах үеийн аюул
Ацетилен(asechiren)ий хийд бусад шатамхай хийд зориулсан гагнуурын хошууг (higuchi) ашиглавал гал гэдрэг цохиход хүргэдэг бөгөөд маш аюултай юм.
Хүснэгт 1-3 Ацетилен(asechiren)ий хий ба пропан(puropan) хийн шаталтын хурд
Ацетилен(asechiren)
Пропан(puropan)
Гал асаах хамгийн бага температур
(Хүчилтөрөгч(sanso))өөр
Шатах хурд
(Дундаж холих харьцаа)
*: Тоон утгыг Японы Гагнуурын Нийгэмлэгийн "Хий зэрэг галаар таслах аргын тухай нэмэлт тайлбар Q & A" (2012) дээр үндэслэсэн болно.

## Slide 7: Даралт тохируулагч(aturyoku chousei ki)
Ацетилен(asechiren)ий даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki)
Материалын 19, 20-р хуудас / Нэмэлт материалын 14, 15-р хуудас
Хүчилтөрөгч(sanso) ийн даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki)
(Koike Oxygen Industry Co., Ltd.-ын материал)
(NISSAN TANAKA Co., Ltd.-ын материал)
Зураг 1-17: Ацетилен(asechiren)ий хийн тохируулагч
Эх сурвалж: NISSAN TANAKA Co., Ltd.
Зураг 1-18: Хүчилтөрөгч(sanso)ийн тохируулагчийг бэхлэх шураг
Суулгах болт хэлбэр(Герман хэв маягын)
Суулгах шураг хэлбэр (Франц хэв маягын)
Эх сурвалж: Koike Oxygen Industry Co., Ltd.

## Slide 8: Гагнуурын хоолой(housu)
Гагнах / тасдах зориулалттай резин хоолой(yousetu ・ setudan you gomu housu)
-Үйлдвэрлэгч буюу ханган нийлүүлэгчийн тэмдэг
・ Хоолой(housu)н төрөл, дугаар
・ Хэрэглэх үеийн хамгийн их даралт
・ Нэрлэсэн диаметр (дотоод диаметр)
・ Хийн төрөл (Хүснэгт 1-5)
・ Үйлдвэрлэсэн он
Материалын 24,25-р хуудас / Нэмэлт материалын 17-р хуудас
[Жишээ]
Энэ тэмдэгнээс дараах зүйлийг мэдэж авна.
① Үйлдвэрлэгч нь "XYZ" .
② Хоолойн(housu) төрөл нь "Type 1"
③ Хэрэглэх үеийн хамгийн их даралт нь 2MPa байна.
④ Нэрлэсэн диаметр нь 10 мм.
⑤ Хийн төрөл нь хүчилтөрөгч(sanso) юм.
⑥ Үйлдвэрлэсэн он нь 2019 он.
Хүснэгт 1-5: Хийн төрлийн тэмдэг ба өнгө ялгалт
Хийн төрлийн тэмдэг
Хийн төрөл
Гаднах резинэн давхаргын өнгө
Ацетилен(asechiren) ба бусад түлшний хий (*)
(LPG, MPS, байгалийн хий, метаныг оруулаагүй)
Агаар, азот, аргон, нүүрстөрөгчийн давхар исэл
Хүчилтөрөгч(sanso)
LPG, MPS, байгалийн хий, метан хий
Ацетилен(asechiren), LPG, MPS, байгалийн хий, метан болон бусад түлшний хий
* Үйлдвэрлэгч нь устөрөгчийн хэрэглээнд тохирох эсэхийг анхаарч үзэх ёстой
Улаан
Цэнхэр
хар
улбар шар
Улаан, улбар шар

## Slide 9: Төрөл бүрийн хийн сав (баллон (bonbe)) ба ацетилен(asechiren)ий хийн үүсгүүр (1) Хийн савны тэмдэглэгээ ба өнгө
Хийн савны бөглөх шошго
・ Дүүргэсэн хийн нэр
・ Дүүргэсэн даралт буюу дүүргэх үеийн хийн масс
・ Дүүргэсэн огноо / үйлдвэрлэсэн газрын тодорхойлолт
・ Борлуулах газар (худалдагч) холбоо барих мэдээлэл / үйлдвэрлэсэн газар (үйлдвэрлэгч) холбоо барих мэдээлэл
・ Дүүргэсэн хийн шинж чанар
・ Ерөнхий анхаарах зүйлс
・ Чухалчлах зүйлсийн талаарх тайлбар
гэх мэтийг бичдэг.
Материалын 27,28-р хуудас / Нэмэлт материалын 18-р хуудас
Дүүргэх хий
Хүснэгт 1-9 : Хийн савны өнгө
Савны өнгө
Хүчилтөрөгч(sanso)
Ацетилен(asechiren)
Устөрөгч
Шингэрүүлсэн аммиак
Шингэрүүлсэн нүүрстөрөгчийн давхар исэл
Шингэрүүлсэн хлор
Бусад хий
(LPG гэх мэт)
Хар
хүрэн
улаан
Цагаан
ногоон
шар
саарал

## Slide 10: Төрөл бүрийн хийн сав (баллон (bonbe)) ба ацетилен(asechiren)ий хийн үүсгүүр (2) Ацетилен(asechiren)ий хийн сав (баллон (bonbe))
Материалын 28-р хуудас / Нэмэлт материалын 19-р хуудас
Савны хавхлага
Таг
Хайлшин бөглөө
Савны
их бие
Масс
Агааржуулалтын нүх
O-цагираг
Гранд боолт
шпиндел
Хайлшин бөглөөний аюулгүйн хавхлага
Хийн гаралтын цэг
Савлагаа
шүүлтүүр
Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хүрээлэнгийн техникийн удирдамж
Зураг 1-25: Ацетилен(asechiren)ий сав ба савны хавхлага
Гранд жийрэг

## Slide 11: Төрөл бүрийн хийн сав (баллон (bonbe)) ба ацетилен(asechiren)ий хийн үүсгүүр (3) Бусад баллон (bonbe)
Бусад шатамхай хийн баллон (bonbe)
Пропан(puropan), бутан гэх мэтийг өндөр даралттай шингэн төлөвөөр баллон (bonbe)д хийнэ
Шатамхай хийн (ба гелийн хий) баллон (bonbe)ны холбох хэсэг нь зүүн шурагтай
Материалын 30-р хуудас / Нэмэлт материалын 20-р хуудас
Хүчилтөрөгчийн баллон(sanso bonbe)
Хүчилтөрөгч(sanso)ийг хийн төлөвөөр баллон (bonbe)д хийнэ
Хүчилтөрөгчийн баллон(sanso bonbe) ны холбох хэсэг нь (хий шахах ам) нь шатамхай хийтэй эсрэгээрээ баруун шурагтай
Хүчилтөрөгч(sanso) нь шатах үйл явцыг идэвхжүүлдэг онцлогтой бөгөөд маш аюултай.

## Slide 12: Төрөл бүрийн хийн сав (баллон (bonbe)) ба ацетилен(asechiren)ий хийн үүсгүүр (4) Хийн цуглуулагч
Материалын 31-р хуудас / Нэмэлт материалын 21-р хуудас
Даралт тохируулагч(aturyoku chousei ki)
Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хүрээлэнгийн техникийн удирдамж
аюулгүйн хавхлага
Үйлдвэр лүү
Дамжуулах хоолой
Хоолойг холбох
Зураг 1-28: Хүчилтөрөгч(sanso)ийн хийн цуглуулагчийн бүдүүвч зураг

## Slide 13: Баллон (bonbe) ба ацетиле(asechiren)ний үүсгүүр (1) Баллон (bonbe) тээвэрлэх, ашиглахад анхаарах зүйлс
Материалын 34, 36, 37-р хуудас / Нэмэлт материалын 23, 24-р хуудас
Баллон (bonbe) тээвэрлэхэд анхаарах зүйлс
・ Тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэхдээ, тусгай тоног төхөөрөмж болон тээврийн хэрэгсэлд заавал босоо эсвэл налуу байрлалаар шууд бэхэлж тогтооно
・ Үйлдвэр дотор болон барилгын талбай дотуур зөөхдөө, зориулалтын баллон (bonbe) тээвэрлэгч машинаар зөөнө
・ Гараараа барьж зөөх тохиолдолд, баллоны хавхлагын хэсгээс барьж зөөж болохгүй
Баллон (bonbe)ыг ашиглах үед анхаарах зүйлс
  Баллон (bonbe)ыг заавал бэхэлж тогтооно
  Тээврийн хэрэгслийн ачааны тавцан дээр байх үед нь ашиглаж болохгүй
  Баллон (bonbe)ыг бэхэлж тогтоохдоо, хүзүүний хэсгээр нь бэхэлж тогтоож болохгүй
  Тостой бээлийтэй гараар хүчилтөрөгчийн баллон (sanso bonbe)д хүрч болохгүй. ・ Мөн баллон (bonbe)ны ойролцоо тос, тосорхог зүйл тавьж болохгүй.

## Slide 14: Баллон (bonbe) ба ацетилен(asechiren) үүсгэгч (2)Баллон (bonbe)ыг хаях / буцааж өгөхдөө анхаарах зүйлс
Материалын 37-р хуудас / Нэмэлт материалын 25-р хуудас
・ Үйлдвэртээ тэр хэвээр нь орхих, мөн үйлдвэрлэлийн ердийн хог хаягдал болгон хаяж болохгүй.
・ Хүчилтөрөгч(sanso) , шатамхай хийн савыг тасдаж зүсэж огт болохгүй.
・ Хийн савыг хийг бүрэн дуусгалгүйгээр үйлдвэрлэгчид буцааж өгөх ёстой.

## Slide 15: Даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki) (1) Суурилуулах журам
Материалын 41-р хуудас / Нэмэлт материалын 26-р хуудас
[Даралт тохируулагчийг(aturyoku chousei ki) суурилуулах журам]
① Тоос зэргийг арчиж цэвэрлэх
② Жийрэг шалгах
③ Даралт хэмжигч суурилуулах
④ Тохируулах бариулыг шалгах
⑤ Хавхлагыг онгойлгох
⑥Хий алдагдаж байгаа эсэхийг шалгах

## Slide 16: Даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki) (2) Ашиглахад анхаарах зүйлс
Материалын 43-р хуудас / Нэмэлт материалын 27-р хуудас
[Даралт тохируулагчийг (aturyoku chousei ki) ашиглахад анхаарах зүйлс]
① Ашиглаагүй үед тохируулах бариулыг зүүн тийш тултал нь эргүүлээд суллаж тавина
② Тохируулагчид товуд болон тос түрхэх мөн тостой гар, тостой бээлийтэй гараар хүрч болохгүй. Ялангуяа хүчилтөрөгч(sanso)ийн даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki)ид тос огт хүргэж болохгүй.
③ Даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki)ийг суурилуулах эрэг шураг гэмтсэн бол суурилуулж болохгүй.
④ Даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki) суурилуулсан баллон (bonbe)ыг хөдөлгөж болохгүй.
⑤ Ажлын үеэр ацетилен(asechiren)ий даралт буурвал баллон (bonbe) дахь үлдсэн хэмжээг шалгана.
⑥ Ажил дуусах эсвэл завсарлах үед баллон (bonbe)ы хавхлагыг хааж, тохируулах бариулыг зүүн тийш тултал эргүүлээд суллаж тавина
⑦ Даралт тохируулагчийг (aturyoku chousei ki) задлаж, засаж болохгүй

## Slide 17: Гагнах төхөөрөмж (1) Суурилуулалт
Материалын 43-р хуудас / Нэмэлт материалын 28-р хуудас
[Даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki) , гагнах төхөөрөмж хоёрыг холбох журам]
① Холбохоосоо өмнө хоолой(housu) муудсан, хагарсан эсэхийг шалгана.
② Хоолойн(housu) дотор хог тоос, шавьж, ус байгаа эсэхийг шалгана.
③ Үлээлгэх хоолойн (suikan) хавхлага хаалттай эсэхийг шалгана.
④ Хүчилтөрөгч(sanso)ид цэнхэр, ацетилен(asechiren)инд улаан хоолойг(housu) ашиглана. Өөр төрлийн хийн хоолойг(housu) хольж хэрэглэж болохгүй.
⑤ Хоолойн(housu) хоёр үзүүрт нэг дарагчтай холбох хэрэгсэл байвал даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki) ийн гаралтын талыг үлээлгэх хоолойд(suikan) найдвартай холбоно. Энэ үед шатамхай хийн даралт тохируулагчид (aturyoku chousei ki) хуурай аюулгүйн төхөөрөмж(kanshiki anzen ki) байхгүй бол, шатамхай хийн хоолойн(housu) талд хуурай аюулгүйн төхөөрөмж(kanshiki anzen ki) суурилуулна.
⑥ Бүх холболтыг дуусгасны дараа хүчилтөрөгч(sanso)ийн даралтыг ойролцоогоор 0.3 - 0.5 МПа болгож, савантай ус эсвэл үүнтэй төстэй зүйл ашиглан хий алдаж байгаа эсэхийг шалгана. Хүчилтөрөгч(sanso)ийн хий алдаж байгаа эсэхийг шалгасны дараа шатамхай хийн даралтыг 0.03-0.05 МПа орчимд тохируулж хийн алдагдлыг ижил аргаар шалгана.
⑦ Хэрэв хий алдагдахгүй байгаа бол үлээлгэх хоолой (suikan) дахь шатамхай хийн хавхлагыг 2-3 секунд онгойлгож хийг гаргах ба үүнийгээ 2 удаа давтана. Дараа нь шатамхай хийн хавхлагыг хааж, хүчилтөрөгч(sanso)ийн хийн хавхлагыг 5 секунд орчим нээж хүчилтөрөгч(sanso)ийг гаргана.
⑧ Эцэст нь үлээлгэх хоолой (suikan)н хавхлага болон баллон (bonbe)ы хавхлагыг хааж, даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki)ийг бүрэн сулруулаад 5 минут орчим хүлээнэ. Үүний дараа даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki)ийн өндөр даралтын тал ба нам даралтын талын даралтыг шалгана.

## Slide 18: Гагнах төхөөрөмж (2) Даралт тохируулагчийн(aturyoku chousei ki) нам даралтын талын даралтыг тохируулах
Материалын 44-р хуудас / Нэмэлт материалын 29-р хуудас
[Даралт тохируулагчийн(aturyoku chousei ki) нам даралтын талын даралтыг тохируулах журам]
① Үлээлгэх хоолойн (suikan) хавхлага хаалттай байгаа эсэхийг дахин шалгана.
② Даралт тохируулагчаар(aturyoku chousei ki) хүчилтөрөгч(sanso) ба шатамхай хийн тохируулах бариулыг аажмаар эргүүлж, бага даралтын талын даралтыг тохируулна
Тохиромжит даралт нь гагнуурын хошуунаас хамаараад өөр өөр байдаг бөгөөд гагнуурын хошууны(higuchi) гарын авлагад энэ талаар тайлбарласан байдаг. Ерөнхийдөө хүчилтөрөгч(sanso) 0,2 - 0,3 МПа, шатамхай хий 0,02 - 0,03 МПа байна.

## Slide 19: Гагнах төхөөрөмж (3) Гал асаах ба дөл тохируулах
Материалын 44, 45-р хуудас / Нэмэлт материалын 30-р хуудас
[Гал асаах, дөл тохируулах журам]
①Гагнуурын зориулалттай хамгаалалтын хувцас, хийн гагнуурын зориулалттай гэрлийн хамгаалалтын шилийг зөв өмсөж зүүнэ.
② Үлээлгэх хоолой (suikan)н шатамхай хийн хавхлагыг онгойлгоно.
③ Тусгай гал ноцоогч хэрэгслээр (гагнуурын асаагуур(yousetu you raita) ) асаана.
④ Урьдчилан халаах хүчилтөрөгч(sanso)ийн хавхлагыг аль болох хурдан нээнэ. Хавхлагуудыг шатамхай хий, хүчилтөрөгч(sanso)ийн дарааллаар ажиллуулж, цайвар хөх дөл үүсгэнэ. Энэ үед хийн дөлөн доторх гагнуурын хошуунд үүсэх цагаан конус хэлбэртэй хэсэг (цагаан конус (цагаан цэг)) нь 1-30-р зургийн ② -той адилхан хошууны үзүүрээс гарч байхаар тохируулна. Энэ үед тохиромжит төлөвт байгаа дөлийг дундаж дөл эсвэл стандарт дөл гэж нэрлэдэг.
(Koike Oxygen Industry Co., Ltd.-ын материал)
Зураг 1-30: Дөл тохируулах
① Гал дөнгөж ассаны дараах дөл (карбонжуулсан дөл)
② Хүчилтөрөгч(sanso) ийн хэмжээг тохируулсны дараа (стандарт дөл)
Эх сурвалж: Koike Oxygen Industry Co., Ltd.

## Slide 20: Гагнах төхөөрөмж (3) Гагнуур
Материалын 45-р хуудас / Нэмэлт материалын 31-р хуудас
[Хийн гагнуурын журам]
① Гагнах үндсэн материалаа холбоосонд холбоно.
② Үндсэн материалын гадаргуу болон цагаан конусын үзүүр хоёрын хоорондын зай 2-3 мм орчим байхаар тохируулаад, үндсэн материалын холбоосын нэг үзүүрийг халаана. Хэсэг хугацааны дараа дөлөнд өртсөн үндсэн материалын гадаргуу улаан болж, гадаргууны төвд хайлах тосгуур бий болно. Хайлах тосгуур гялалзаж буй мэт харагдана. Хэрэв үндсэн материал хайлж хоорондоо наалдахгүй бол электродоор нэмж хайлуулж наалдуулна.
③ Үндсэн материалын холбоосын нэг үзүүр гагнагдангуут холбоосын нөгөө үзүүрийг мөн ижил аргаар гагнана. Энэ нь үндсэн материалын холбоосыг түр зуур тогтоох зориулалттай бөгөөд үүнийг цэгэн гагнуур гэнэ. Нимгэн хавтанг гагнахдаа цэгэн гагнуурын цэгүүдийн тоог нэмэгдүүлэх замаар гажилт ихсэхээс сэргийлэх боломжтой.
④ Дараа нь үндсэн материалын холбоосын нэг үзүүрт хайлах тосгуур үүсгэж, үүнийгээ тогтмол хэмжээнд байлгахын тулд гарыг(tochi) холбоос руу чиглүүлэнгээ гагнах ажлыг үргэлжлүүлнэ. Нимгэн хавтанг гагнахдаа электродыг шаардлагатай хэмжээнээс илүү ихээр хэрэглэж болохгүй. Эсрэгээр нь үндсэн материалын хавтан зузаан байх тохиолдолд, цагаан конуст ойрхон байрлалд үндсэн материалыг хайлуулж, электрод нэмж хэрэглэнгээ гагнана.

## Slide 21: Гагнах төхөөрөмж (4) Зүсэх, тасдах
Материалын 46-р хуудас / Нэмэлт материалын 32-р хуудас
[Хийн зүсэлтийн(gasu setudan) журам]
① Зүсэх үндсэн материалыг тохируулна.
②Эхлээд, урьдчилан халаах дөл(yonetu en) ашиглан зүсэхийг хүссэн газартаа цагаан конус тусгаж үндсэн материалыг улайтал халаана.
③ Үлээлгэх хоолой (suikan)г бага зэрэг хазайлгасан хэвээр таслахыг хүссэн шугамын дагуу аажмаар хөдөлгөнө. Энэ үед гагнуурын хошуу(higuchi) болон үндсэн материалын хоорондох зайг тогтмол нэг хэмжээнд байлгахаар анхаарч, зүсэх үед гарах цацраг(supatta) зэрэг нь чанх доошоо унахаар нэгэн жигд хурдтайгаар хөдөлгөнө.

## Slide 22: Гагнах төхөөрөмж (5) Гагнах / зүсэх ажлын үед анхаарах зүйлс
Материалын 46-р хуудас / Нэмэлт материалын 33-р хуудас
[Гагнах / зүсэх ажлын үед анхаарах зүйлс]
・ Гал асаасны дараа чад чад гэх чимээ үе үе сонсогдоод байвал гагнуурын хошууг сул боосон эсвэл гагнуурын хошуу гэмтсэн байх магадлалтай. Галыг нэн даруй унтрааж, гагнуурын хошууг чангална. Чангалсан ч сайжрахгүй бол гагнуурын хошууг солино.
・ Гагнах, зүсэх үед үлээлгэх хоолой (suikan)ноос юм хагарах мэт чимээ гарч байвал гал гэдрэг цохилт өгч байх магадлалтай. Ажлыг даруй зогсоож, гагнуурын хошууг цэвэрлэж чангалаад, хийн алдагдлыг шалгана.
・ Галын гэдрэг цохилт үүсэж болзошгүй шалтгаанууд.
[Галын гэдрэг цохилт үүсэх шалтгаан]
Хүчилтөрөгч(sanso) ба шатамхай хийн холилтын харьцаа өөрчлөгдсөн.
Цацраг(supatta), тоос гэх мэт өөр зүйл гагнуурын хошуунд(higuchi) орсон.
Гагнуурын хошууны (higuchi) үзүүр үндсэн материалд тулаад хаагдсан.
Гагнуурын хошууны (higuchi) температур нэмэгдсэн.
Гагнуурын хошууг (higuchi) хангалттай чангалаагүй.
Шатамхай хийн хангамжийн системд агаар орсон.

## Slide 23: Гагнах төхөөрөмж (6) Гал унтраах арга
Материалын 47-р хуудас / Нэмэлт материалын 34-р хуудас
[Гал унтраах арга]
Галыг унтраахдаа эхлээд урьдчилан халаах хүчилтөрөгч(sanso)ийн хавхлагыг хаагаад, дараа нь түлшний хийг хаана.
Зүсэх ажлын үед бол эхлээд таслах хүчилтөрөгч (setudan sanso), дараа нь урьдчилан халаах хүчилтөрөгч(sanso), тэгээд түлшний хий гэсэн дарааллаар хавхлагыг хаана.
Гагнах/ зүсэх ажлын явцад гал унтарсан ч хавхлагуудыг яг энэ дарааллаар нэн даруй хаана.
Гэхдээ, ажлын үеэр гэнэт гал гэдрэг цохилт өгвөл тэр даруйд нь урьдчилан халаах хүчилтөрөгч(sanso)ийн хавхлагыг хаагаад, дараа нь түлшний хийн хавхлагыг хааж, эцэст нь таслах хүчилтөрөгч (setudan sanso)ийн хавхлагыг хаана. Дараа нь хүчилтөрөгч(sanso) / түлшний хийн савны хавхлагыг хааж, даралт тохируулах бариул(aturyoku chousei handoru) ыг сулруулна.
Гал гэдрэг цохилт өгснөөс болж гал унтраасан бол гэдрэг цохилтын шалтгааныг тогтоож, арга хэмжээ авсны дараа ажлаа үргэлжлүүлнэ. Шалтгааныг нь тогтоолгүйгээр дахин асааж ажлаа үргэлжлүүлж болохгүй.

## Slide 24: Гагнуурын хошуу(higuchi)
Материалын 47-р хуудас / Нэмэлт материалын 35-р хуудас
[Гагнуурын хошууг(higuchi) суурилуулах журам]
①Гагнуурын хошуу ба үлээлгэх хоолойн(suikan) холбох хэсгүүд гэмтэлтэй эсэхийг мөн тоос, тос наалдсан эсэхийг шалгана.
② 1-31-р зурагт үзүүлсэн арын боолт (жийрэг боолт) -ыг бүрэн эргүүлж буцаана (үндсэн биеийн зургаан өнцөгт хэсэгт тултал).
③ Гагнуурын хошууг (higuchi) үлээлгэх хоолойн(suikan) угт нь тултал эргүүлж оруулна.
④ Гагнуурын хошууны (higuchi) их биеийн зургаан өнцөгт хэсгийг зориулалтын чангалагч түлхүүрээр бүрэн чангална. Энэ үед бахь хэлбэрийн чангалагч хэрэглэвэл гадна хоолойн боолт эргэчих магадлалтай тул бахь хэлбэрийн чангалагч түлхүүр ашиглахгүй байх нь зүйтэй.
⑤ Арын болтыг тултал нь гараараа эргүүлнэ.
⑥ Арын болтыг зориулалтын чангалагч түлхүүрээр эргүүлнэ. Эхний суурилуулалт нь 1/2 эргэлттэй байх ёстой бөгөөд дараа дараагийн суурилуулалт нь 1/4 эргэлттэй байх ёстой.
[Гагнуурын хошууны сонголт]
Гагнуурын хошууг ашиглах шатамхай хийн төрөл болон үндсэн материалын зузаанд тохируулан сонгох шаардлагатай.
(Koike Oxygen Industry Co., Ltd.-ын материал)
Зураг 1-31: Гагнуурын хошууг суурилуулах
Эх сурвалж: Koike Oxygen Industry Co., Ltd.
Арын болт
Их биеийн зургаан өнцөгт хэсэг
Зориулалтын чангалагч түлхүүр

## Slide 25: Хоолой(housu) (1) Нэг дарагчтай холбох хэрэгслийг суурилуулах
Материалын 50-р хуудас / Нэмэлт материалын 36-р хуудас
[Хоолой(housu)н хоёр үзүүрт нэг дарагчтай холбох хэрэгслийг бэхлэх журам]
① Хоолойн боолт(housu bando)ыг ашиглан бат бэх тогтооно. Энэ үед тос, хагас шингэн товуд түрхэж болохгүй мөн хүчээр мушгиж, дотоод гадаргууг хусаж, цохиж зөөлрүүлж болохгүй.
② Хоолойн(housu) холбоосыг сайтар таглаж, устай саванд хийн, азот эсвэл хуурай агаараар (зөвхөн тослоггүй зүйл л болно), хэрэглэх үеийн хамгийн их даралтын хэмжээнээс 2 дахин их даралтыг 5 минутын турш үзүүлж, хий алдах мөн холбоос салах үгүйг шалгана.
(NISSAN TANAKA Co., Ltd.-ын материал)
Эх сурвалж: NISSAN TANAKA Co., Ltd.
Зураг 1-36: Хийн гагнуурын нэг дарагчтай холбох хэрэгслийн жишээ

## Slide 26: Хоолой(housu) (2) Хийн хоолойг(housu) нүдээр шалгах
Материалын 51-р хуудас / Нэмэлт материалын 37-р хуудас
[Хэрэглэхийн өмнө хийн хоолойг(housu) нүдээр шалгах]
  Хоолойн(housu) гадаргууны бэхэлгээний давхаргад хүрсэн хагарал
  Элэгдэх эсвэл хөөх
  Өнгө алдах / хатуурах
  Холбох хэрэгслийн тогтоогчийн үрэгдэлт
  Хүчилтөрөгч(sanso)ийн хоолойны(housu) тухайд, дотор нь өөр зүйл (хог, тоос, шавьж гэх мэт) орсон байх
  * Ялангуяа хүчилтөрөгч(sanso)ийн хоолой(housu) нь, ганц удаа ч гэсэн гал гэдрэг цохилт өгвөл хөө тортог дотор нь наалдаж, дахиад гэдрэг цохилт өгвөл гал илүү хүчтэй шатаж болзошгүйг анхаарах хэрэгтэй.
  * Нэг ч гэсэн хэвийн бус газар байвал засаж хэрэглэхгүйгээр заавал шинэ хоолойгоор(housu) солино. Хоолой(housu)н цоорсон хэсгийг тусгаарлагч туузаар засаж болохгүй.

## Slide 27: Хоолой(housu) (2) Хийн хоолойтой харьцахад анхаарах зүйлс
Материалын 52-р хуудас / Нэмэлт материалын 37-р хуудас
[Хийн хоолой(housu) ашиглах үед анхаарах зүйлс]
  Гулзайлтын хамгийн бага радиусаас доош ашиглаж болохгүй
  Баллон (bonbe)ы хүзүүнд өлгөж болохгүй мөн ажилчид мөрөн дээрээ тохож болохгүй.
  Хоолой(housu)нд тос, тослог зүйл түрхэж болохгүй
  Гэмтэлтэй хоолой(housu)г засаж ашиглахыг хориглоно
  Хадаасанд өлгөж хадгалж болохгүй
  Озон үүсдэг газарт хадгалж болохгүй

## Slide 28: Хийн гагнуурын ажилд ашигладаг тоног төхөөрөмжийн үзлэг (1) Үзлэг шалгалтын шаардлага
Материалын 53-р хуудас / Нэмэлт материалын 38-р хуудас
Хүснэгт 1-17: Төрөл бүрийн гагнуурт ашигладаг тоног төхөөрөмжийг устгах болон үйлдвэрлэгчийн зүгээс хийх үзлэг шалгалтын үе
Тухайн тоног төхөөрөмж
Эхний үзлэг
Хоёр дахь болон түүнээс хойших үзлэг
Эхлэх цаг
Хугацаа
Хугацаа
Үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаа
Даралт тохируулагч(aturyoku chousei ki)
Үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаа
Сорох хоолой
Хуурай аюулгүйн төхөөрөмж(kanshiki anzen ki)
Үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаа
Үйлдвэрлэсэн он сараас хойш
Ашиглаж эхэлсний дараа
Үйлдвэрлэсэн он сараас хойш
5 жил
3 жил
7 жил
Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хүрээлэнгийн техникийн удирдамж

## Slide 29: Хийн гагнуурын ажилд ашигладаг тоног төхөөрөмжийн үзлэг (2) Үлээлгэх хоолой (suikan) (гар(tochi))н үзлэг
Материалын 53-р хуудас / Нэмэлт материалын 39-р хуудас
Хүснэгт 1-18: Үзлэгийн зүйл (жишээ)
Үзлэгийн зүйл
Гадна үзлэг
Битүү орчны шинжилгээ
Дөлний байдлыг шалгана
Их бие, хоолой(housu),холбоосны тулгуур ба хоолой
Үзэх хэсэг
Үзлэгийн агуулга
Өдөр тутмын үзлэг(nichijou tenken)
Сар бүрийн тогтмол үзлэг
Хавхлага гэх мэт
Гагнуурын хошуу
Гагнуурын хошууны(higuchi) тулах (хүрэх) хэсэг, хоолой(housu)н холбоосны тулгуурын тулах (хүрэх) хэсэг
Хавхлага ба эд ангиудыг суурилуулах хэсэг
Гагнуурын хошууны бэхэлгээний хэсэг
Хавхлага
дөл
Таслах хүчилтөрөгч (setudan sanso)ийн агаарын урсгал
Хагарал, зэврэлт байгаа эсэхийг шалгана
Эвдрэл, хэв гажилт байгаа эсэхийг шалгана
Хэв гажилт эсвэл хайлсан гэмтэл байгаа эсэхийг шалгана
Гэмтэл, хэв гажилт байгаа эсэхийг шалгана
Гадагшаа ямар нэгэн алдагдал байгаа эсэхийг шалгана
Хийн алдагдал байгаа эсэхийг шалгана
Хавхлага зэргийн завсраар хий алдагдаж байгаа эсэхийг шалгана
Саадгүй тохируулж болж байгаа эсэхийг шалгана
Хэвийн байгаа эсэхийг шалгана

## Slide 30: Хийн гагнуурт ашигладаг тоног төхөөрөмжийн үзлэг (3) Даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki)ийн үзлэг
Материалын 54, 55-р хуудас / Нэмэлт материалын 40-р хуудас
Нам даралтын талын даралт хэмжигч
Өндөр даралтын талын даралт хэмжигч
Гаралтын холбоос
Оролтын холбоос
Битүү эрээстэй шураг
Самар
Зураг 1-40: Даралт тохируулагч (aturyoku chousei ki)ийн хэсэг тус бүрийн нэр
Хүснэгт 1-19: Үзлэгийн зүйл (жишээ)
Үзлэгийн зүйл
Гадна үзлэг
Битүү орчны шинжилгээ
Тогтсон даралтын цар хүрээг шалгах
Их бие, бүрхүүл
Үзэх хэсэг
Үзлэгийн агуулга
Өдөр тутмын үзлэг(nichijou tenken)
Сар бүрийн тогтмол үзлэг
Оролтын холбоос болон савны хавхлагын хоорондох холболтын хэсэг ба эрэг
① Оролтын холбоос эргүүлж оруулах хэсэг
② Өндөр даралт хэмжигч эргүүлж оруулах хэсэг
③ Арын таг эргүүлж оруулах хэсэг
Даралт хэмжигчийн хайрцаг
Хий оруулан, даралт тохируулах бариул(aturyoku chousei handoru)ыг ажиллуулж, хамгийн өндөр даралт хүртэл тохируулах боломжтой эсэхийг шалгана
④ Их бие ба таг эргүүлж оруулах хэсэг
⑤ Нам даралт хэмжигч эргүүлж оруулах хэсэг
⑥ Гаралтын холбоос эргүүлж оруулах хэсэг
⑦ Аюулгүйн хавхлага
Гаралт
Хагарал, зэврэлт байгаа эсэхийг шалгана
Эвдрэл, хэв гажилт байгаа эсэхийг шалгана
Даралт тохируулах бариул(aturyoku chousei handoru)ыг суллаж, хий оруулах ба хийн алдагдлыг савантай усаар шалгана
Гэмтэл, хэв гажилт, бага зэрэг наалдсан зүйл байгаа эсэхийг шалгана
Хийн алдагдал (гадагшлах урсгал) байгаа эсэхийг шалгана
Гаралтыг хааж байгаад ашиглах үеийн даралтад тохируулан, хийн алдагдал байгаа эсэхийг савантай усаар шалгана.
Даралтын уналтыг шалгах
Оролтын холбоос, гаралтын холбоос, даралт хэмжигч
Заагч зүүний байрлал
Аюулгүйн хавхлагын гарцаас хий алдагдаж байгаа эсэхийг шалгана
Ашиглаж байгаа үедээ хийг урсгахад өндөр даралтын хэмжүүр унаж байгаа эсэхийг шалгана
Хэв гажилт байгаа эсэхийг шалгана
Тэг цэг рүү эргэж зааж байгаа эсэхийг шалгана

## Slide 31: Бүлэг 2 Шатамхай хий ба хүчилтөрөгчийн(sanso) талаарх суурь мэдлэг

## Slide 32: Хүчилтөрөгч(sanso)ийн аюул
Материалын 57-р хуудас / Нэмэлт материалын 42-р хуудас
・Өндөр концентрацитай хүчилтөрөгч(sanso) нь маш аюултай бөгөөд хүний биед хортой.
・Бага концентрацтай болонгуут хүний эрүүл мэндэд ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлдэг.
-Хүчилтөрөгч(sanso)ийн хувьд шаталтын температур агаар дахь шаталтаас өндөр байдаг.
Хүснэгт 2-1: Бодисын гал асаах температур
Агаарт
Хүчилтөрөгч(sanso)өөр
бензин
керосин
Мазут
Модны үртэс
Устөрөгч
Эх сурвалж: Коогаку Комамия "Хүчилтөрөгч(sanso)ийн аюул ба осол гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ" (Аж үйлдвэрийн аюулгүй байдлын судалгааны хүрээлэн, 1961)

## Slide 33: Шатамхай хий (1) Шаталтын гурван элемент
Материалын 60-р хуудас / Нэмэлт материалын 44-р хуудас
[Шаталтын гурван элемент]
・ Шатах зүйлс
·Хүчилтөрөгч (sanso)
・ Гал асаах үүсвэр
Шаталтын гурван элементийн аль нэг нь байхгүй бол зарчмын хувьд ямар ч дэлбэрэлт гарахгүй.

## Slide 34: Шатамхай хий (2) Тэсрэх доод хязгаар (bakuhatu kagen kai) ба Тэсрэх дээд хязгаар
Материалын 60-р хуудас / Нэмэлт материалын 44-р хуудас
[Тэсрэх доод хязгаар (bakuhatu kagen kai)ба тэсрэх дээд хязгаар]
Шатамхай хий агаарт алдагдсан тохиолдолд, тодорхой концентрацийн хэмжээнд хүрээгүй л бол дэлбэрэхгүй. Энэ хэмжээг шаталтын (дэлбэрэлтийн) хэмжээ гэж нэрлэдэг. Тэсрэх доод хязгаар (bakuhatu kagen kai)ын бага хэмжээтэй хий нь алдагдсан тохиолдолд бага хэмжээгээр дэлбэрэлтийн хэмжээнд хүрдэг тул илүү аюултай байдаг.

## Slide 35: Шатамхай хийн тойм (3) Шаталтын хурд
Материалын 62-р хуудас / Нэмэлт материалын 45-р хуудас
(Koike Oxygen Industry Co., Ltd.-ын материал)
Зураг 2-1: Дөлний гадаргуу үүсэх (Цагаан конус)
Хийн шатах хурд
Хийн шатах хурд
Хийн шатах хурд
Хийн шатах хурд
Цагаан конус (цагаан цэг)
Хийн дэлбэрэлтийн хурд
Цагаан конус (цагаан цэг)
Dead band/ dead zone
Хийн дэлбэрэлтийн хурд
Хийн дэлбэрэлтийн хурд
Хийн дэлбэрэлтийн хурд
【Стандарт】
Урсгал
Гэдрэг цохилт
Эх сурвалж: Koike Oxygen Industry Co., Ltd.

## Slide 36: Шатамхай хийн тойм (4) Хамгийн бага асаах энерги ба гал асаах үүсвэр
Материалын 63-р хуудас / Нэмэлт материалын 46-р хуудас
[Хамгийн бага асаах энерги]
Шатамхай хийн концентраци нь тэсэрч дэлбэрэх хязгаарт хүрэхэд тодорхой хэмжээний энерги байвал хий дэлбэрдэг.
[Гал асаах үүсвэр]
Шатамхай хийн төлөв байдлаас шалтгаалан хүний биеийн электростатик энерги хүртэл хий дэлбэрэх тохиолдол гардаг.
Үүнээс гадна цахилгаан хөдөлгүүр, хийн төхөөрөмжийн жижиг гал, өндөр температурт объект, үрэлтийн дулаан, цохилтын оч гэх мэт гал асаах олон үүсвэрүүд ажлын талбарт байдаг.
Гагнуур хийхдээ дэлбэрэлтийн ослоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд шатамхай хий алдагдахаас сэргийлэх шаардлагатай.

## Slide 37: Гагнуурын ажилд ашигладаг шатамхай хий (1) Физик шинж чанар гэх мэт.
Материалын 65-р хуудас / Нэмэлт материалын 47-р хуудас
Хүснэгт 2-6: Гагнуурын ажилд ашигладаг хийн физик шинж чанар гэх мэт.
Өнгө ба үнэр
Химийн томъё
Гал асаах хамгийн бага температур
Хийн массын харьцаа (Тайлбар 2)
Буцлах цэг
Бусад
Ацетилен
Өнгөгүй, үнэргүй хий юм. Гагнуурын ажилд ашигладаг ацетилен(asechiren) нь саванд уусгаж хийхэд зориулсан уусгагч зэрэг хольцын үнэртэй.
(Жич1)
Өнгөгүй, үнэргүй хий юм. Өндөр даралтын хийн аюулгүй байдлын тухай хуулиар жирийн айл өрхүүдэд хэрэглэдэг пропан(puropan)д үнэрт бодис шингээхийг үүрэг болгодог боловч үйлдвэрлэлийн LPG-д тийм үүрэг байдаггүй.
Өнгөгүй, үнэргүй хий юм.
Пропан(puropan)
Устөрөгч
Дөлний температур нь гагнуурын бусад шатамхай хийтэй харьцуулахад өндөр байдаг тул хийн гагнуур хийхэд тохиромжтой байдаг.
Тайлбар 1: Энэ үнэр нь ахуйн пропан(puropan) хийн үнэрээс тэс өөр юм.
2: Агаар ба жингийн харьцаа. Хэрэв энэ нь 1-ээс бага бол таазны ойролцоо хуримтлагдах, 1-ээс их бол нүх, онгорхой зэрэгт хуримтлагдаад үлдчихнэ.

## Slide 38
Материалын 66-р хуудас / Нэмэлт материалын 48-р хуудас
【Аюултай чанар】
Ацетилен(asechiren)ий хий, пропан(puropan) хий, устөрөгч нь маш шатамхай, амархан гал гардаг хий бөгөөд хийн сав халах үед дэлбэрэх аюултай. Устөрөгч амархан асдаг бөгөөд дөл нь харагддаггүй.
[Хортой чанар]
Ацетилен(asechiren)ий хий, пропан(puropan) хий, устөрөгч зэрэг хийгээр өндөр концентрацаар амьсгалах тохиолдолд хүчилтөрөгчийн дутагдалд(sanso ketubou) орох эрсдэлтэй бөгөөд маш аюултай. Мөн ацетилен(asechiren)ий хийгээр амьсгалснаар уушгинд шингэн хурах тохиолдол ч гардаг. Үүнээс гадна ацетилен(asechiren)ий хий ба пропан(puropan) хийгээр амьсгалснаар нойрмоглох, толгой эргэх, мэдрэмж муудах, толгой өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг.
[Гал түймрийн үед анхаарах зүйлс]
Ацетилен(asechiren)ий хий, пропан(puropan) хий, устөрөгчөөс үүссэн галыг унтраахдаа нунтаг гал унтраагч(hunmatu shouka zai) эсвэл инертийн хий (N2, Ar, CO2 гэх мэт) ашиглана. Их хэмжээний гал, түймэр гарсан тохиолдолд ус цацах, шүрших аргыг хэрэглэнэ. Саваа хэлбэртэй ус цацагчийг ашиглаж болохгүй.
Гагнуурын ажилд ашигладаг шатамхай хий (2) Аюултай, хортой чанар

## Slide 39: Өндөр даралтын хий (1) Өндөр даралтын хийн төрөл
Материалын 67-р хуудас / Нэмэлт материалын 49-р хуудас
[Өндөр даралтын хийн төрөл] (Өндөр даралтын хийн аюулгүй байдлын тухай хуулиас)
① Даралттай хий
Хэвийн температур дахь даралт (хэмжигч даралт гэж нэрлэдэг). цаашид ижил. ) 1 МПа ба түүнээс дээш даралттай хий бөгөөд даралт нь 1 МПа ба түүнээс дээш, эсвэл 35℃-ийн температурт 1 МПа ба түүнээс дээш даралттай хийг (даралттай ацетилен(asechiren)ий хийг тооцохгүй) хэлнэ.
② Даралттай ацетилен(asechiren) хий
Хэвийн температурт 0.2 МПа ба түүнээс дээш даралттай ацетилен(asechiren) хий бөгөөд даралт нь 0.2 МПа ба түүнээс дээш, эсвэл 15 ° С температурт 0.2 МПа ба түүнээс дээш даралттай ацетилен(asechiren) хий.
③ Шингэрүүлсэн хий(ekika gasu)
Хэвийн температурт 0.2 МПа ба түүнээс дээш даралттай шингэрүүлсэн хий(ekika gasu) бөгөөд даралт нь 0.2 МПа ба түүнээс дээш, эсвэл даралт 0.2 МПа ба түүнээс дээш байх үед температур 35 ° С ба түүнээс бага байх шингэрүүлсэн хий(ekika gasu) .

## Slide 40: Өндөр даралтат хий (2) Өндөр даралтат хийн аюул
Материалын 67,69-р хуудас бичих / нэмэлт материалын 50-р хуудас
[ Даралттай хийн аюул]
① Хагарах(haretu) , дэлбэрэх осол гарах
② Баллон (bonbe) нисэж унах осол
[Өндөр даралттай хий ашиглах үед анхаарах зүйлс]
Өндөр даралтын хийн аюулгүй байдлын тухай хууль: Өндөр даралттай хийг 40 ° С-ээс доош газарт хадгалах ёстой.
Хүснэгт 2-8: Температураас хамаарах даралтын өөрчлөлт
Температур
Сав доторх хийн даралт (МПа)
25 ° С температурт даралт 1 байх үеийн утга

## Slide 41: Хийн гагнуурын улмаас гарах ослын нөхцөл байдал
Материалын 74-р хуудас / Нэмэлт материалын 51-р хуудас
[Хьюм (hyumu)ээс үүдэлтэй эрүүл мэндийн эмгэгүүд]
Хэдийгээр хийн гагнуурын хьюм (hyumu)ийн хэмжээ нь нуман гагнууртай харьцуулахад бага боловч, цайрдсан үндсэн материалыг гагнах, зүсэх зэргээс үүдэн уушгинд шингэн хурах, зэвэрдэггүй ганд зүсэлт хийснээс үүдэн уушигны хорт хавдар, астма үүсэх зэрэг эрсдэлтэй.
Сүүлийн жилүүдэд манган агуулсан зэс материалыг гагнах, таслах зэргээс үүдэн төв мэдрэлийн системийн эрүүл мэндэд хор нөлөө учирч байгаа нь асуудал болж байна.

## Slide 42: Хийн гагнуурын ослоос урьдчилан сэргийлэх (1) Түлэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх
Материалын 75-р хуудас / Нэмэлт материалын 52-р хуудас
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журамд ацетилен(asechiren) гагнуурын аппарат, хийн цуглуулан гагнах аппарат ашиглан гагнуурын ажил хийх үед хамгаалалтын нүдний шил, бээлий өмсөхийг ажилчдад үүрэг болгосон байдаг.
(Caterpillar Driving School Co., Ltd.-ын материал)
Зураг 2-10: Гагнуурын хамгаалалтын хэрэгсэл
Эх сурвалж: Caterpillar Driving School Co., Ltd.
Ажлын гутал
Шилбэний хамгаалалт
Гагнуурын хормогч
Гагнуурын нүүрний халхавч
Ханцуйвч
Хамгаалах малгай
Хамгаалах нүдний шил
Тоосны маск
Гагнуурын зориулалттай арьсаар хийсэн хамгаалалтын бээлий

## Slide 43: Хийн гагнуурын ослоос урьдчилан сэргийлэх (2) Дэлбэрэлт / гал түймрийн ослын нөхцөл байдал
Материалын 75, 77-р хуудас / Нэмэлт материалын 53-р хуудас
[Дэлбэрэлт / гал түймрийн ослын нөхцөл байдал, шалтгаан]
Хийн гагнуурын ажлын үеэр гарах дэлбэрэлт, галын ослын ихэнх нь гагнуурын зориулалттай шатамхай хий дэлбэрч шатах тохиолдол байдаг. Үүний шалтгаан нь тоног төхөөрөмж, хоолойг(housu) буруу суурилуулснаас үүссэн хийн алдагдал, элэгдэж хуучирсан байгууламжаас алдагдсан хий, галын гэдрэг цохилт зэрэг болно.
[Тоосонцрын дэлбэрэлт (hunjin bakuhatu) ]
Хийн гагнуурыг шатамхай материал(kanensei no mono) нарийн ширхэгтэй тоосонцор (тоос) болж их хэмжээгээр агаарт тархсан газарт хийвэл, энэ нь гал асаах үүсвэр болж, хүчтэй дэлбэрэх тохиолдол байдаг.
Тоосонцор нь шатамхай л бол нүүрс шиг зүйл биш ч гурил, элсэн чихэр, хуванцар төдийгүй хөнгөн цагаан, төмөр зэрэг бөөнөөр шатдаггүй металл байсан ч дэлбэрэлт үүсдэг тул анхаарах нь чухал юм.

## Slide 44: Хийн гагнуурын ослоос урьдчилан сэргийлэх (3) Дэлбэрэлт, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх
Материалын 77, 79, 81-р хуудас / Нэмэлт материалын 55, 56-р хуудас
[Түлшний хийнээс үүсэх дэлбэрэлтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх]
・ Дэлбэрэлтийн ослоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд түлшний хийн алдагдлыг арилгах нь чухал юм.
・ Өдөр бүр ажлын байрыг хангалттай агааржуулах
[Галын гэдрэг цохилтын ослоос урьдчилан сэргийлэх]
・ Ажил эхлэхийн өмнө хийгээ заавал цэвэрлэнэ.
・ Тоног төхөөрөмжийн үзлэгийг найдвартай хийж, бэлтгэнэ
・ Шатамхай хий, хүчилтөрөгч(sanso)тэй стандартын дагуу харьцах
・ Аюулгүйн төхөөрөмж (anzen ki)ийг найдвартай суурилуулах
[Түлшний хийгээс бусад гал түймрийн ослоос урьдчилан сэргийлэх]
・ Шатамхай материал(kanensei no mono)ыг зайлуулах гэх мэт.
・ Холимог ажил эсвэл ойролцоо (дээд ба доод хэсгийг багтаасан) ажилд болгоомжтой хандах хэрэгтэй

## Slide 45: Хийн гагнуурын ослоос урьдчилан сэргийлэх (4) Хортой цацраг туяа (yuugai kousen) ба хүчилтөрөгчийн дутагдал(sanso ketubou)
Материалын 82, 86-р хуудас / Нэмэлт материалын 57-р хуудас
[Хийн гагнуурын явцад үүсэх хортой туяа]
Хийн гагнуурын ажлын явцад үндсэн материал ба дөл зэрэг өндөр температуртай хэсгүүдээс хүчтэй хэт улаан туяа ялгардаг.
Хэт улаан туяанаас үүдэлтэй мэргэжлийн өвчин: нүдний торлог бүрхэвч түлэгдэх, нүдний эвэрлэг бүрхүүл цайрах зэрэг нүдний өвчин, арьсны өвчин
[Хүчилтөрөгчийн дутагдал (sanso ketubou)]
Агааржуулалт хангалтгүй газарт хийн гагнуур хийх, хайлуулж таслах тохиолдолд зөөврийн агааржуулалтын төхөөрөмжөөр албадан агааржуулалт хийх, тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалан тохирох амьсгалын замын хамгаалалтын хэрэгсэл (kokyuu you hogo gu)ийг ашиглах хэрэгтэй.
Хүчилтөрөгчийн дутагдал (sanso ketubou): Агаар дахь хүчилтөрөгчийн концентрац 18% -иас бага байх нөхцлөөр тодорхойлогддог.

## Slide 46: Хийн гагнуурын ослоос урьдчилан сэргийлэх (5) Хьюм (hyumu) ээс үүдэх осол
Материалын 86, 88-р хуудас / Нэмэлт материалын 58, 59-р хуудас
[ Уушгины тоосжилт(jinpai) ба хавсарсан хүндрэлүүд]
Хьюм (hyumu)ээс үүдэлтэй архаг өвчнүүдийн дотор хамгийн ноцтой нь уушгины тоосжилт(jinpai) ба түүний хавсарсан хүндрэлүүд юм.
Уушгины тоосжилт(jinpai)той хамгийн их холбоотой хавсарсан хүндрэлүүд
● Уушгины сүрьеэ ● Сүрьеэгийн гялтангийн үрэвсэл ● Хоёрдогч бронхит
● Хоёрдогч бронхоэктаз ● Хоёрдогч пневмоторакс ● Уушгины анхдагч хавдар
[ Хьюм (hyumu)үүсэх]
Хьюм (hyumu) гэдэг нь өндөр температуртай металл нь уур болон хувирч, ажлын орчинд ялгараад, агаарт хөргөгдөж хатуурсан зүйл юм. Хийн гагнуур ба хийн зүсэлт(gasu setudan) хийх явцад зөвхөн үндсэн материал төдийгүй гадаргуугийн өнгөлгөөнд агуулагдах металл ч хьюм (hyumu) болдогийг анхаарах нь зүйтэй.
[Хьюм (hyumu)ээс хамгаалах арга хэмжээ]
・ Хьюм (hyumu) бага ялгаруулдаг материалыг хэрэглэх
・ Инженерийн арга хэмжээ
・ Хяналтын арга хэмжээ
・ Хувийн хамгаалалтын хувцас, хэрэгсэл

## Slide 47: Хийн гагнуурын ослоос урьдчилан сэргийлэх (6) Халууны цохилт (necchuushou), Унах осол(tuiraku saigai)
Материалын 92, 93-р хуудас / Нэмэлт материалын 60-р хуудас
[ Халууны цохилт (necchuushou)оос урьдчилан сэргийлэх]
Халууны цохилт (necchuushou)оос урьдчилан сэргийлэхэд өдөр тутмын биеийн байдлын хяналт чухал ач холбогдолтой бөгөөд тасралтгүй ажиллах бус, бага багаар амрангаа ажиллах нь чухал. Ялангуяа зай багатай газар болон зуны улиралд гадаа ажиллахад өндөр температур, өндөр чийгшил, халуун нарны дор ажиллах болдог. Ийм тохиолдолд ажиллахдаа WBGT (халууны индекс) -т анхаарч, ус сайн ууж, давсыг хангалттай хэмжээгээр нөхөх нь чухал юм. Мөн кафейн агуулсан Япон цай нь шээс хөөх үйлчилгээтэй бөгөөд халууны цохилт (necchuushou) оос сэргийлэх зорилгоор хэрэглэх нь тохиромжгүй гэдэгт анхаарах нь зүйтэй.
[ Унах осол(tuiraku saigai)оос урьдчилан сэргийлэх]
Өндөр газарт гагнуурын ажил хийхдээ унахаас сэргийлэх хэрэглэл (tuiraku seishi you kigu)ийг зохих ёсоор хэрэглэх шаардлагатай. (Уналтаас сэргийлэх тоног төхөөрөмжийг хэрхэн хэрэглэх тухай тусгай сургалтад хамрагдах шаардлагатай)

## Slide 48: 3-р бүлэг Холбогдох хууль тогтоомж

## Slide 49: Хийн гагнуурт холбоотой хууль эрх зүйн тогтолцоо
Материалын 101-р хуудас / Нэмэлт материалын 61-р хуудас
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль(roudou anzen eiseihou)
Уушгины тоосжилт(jinpai)ын тухай хууль
Ажиллах орчныг хэмжих тухай хууль (*)
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийг(roudou anzen eiseihou) хэрэгжүүлэх тогтоол
Ажиллах орчныг хэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тогтоол
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Хар тугалгын хордлогоос урьдчилан сэргийлэх талаарх дүрэм
Тодорхой химийн бодисоос үүдсэн эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх талаарх дүрэм
Хүчилтөрөгчийн дутагдал (sanso ketubou) аас урьдчилан сэргийлэх талаарх дүрэм
Тоосжилтоос шалтгаалсан эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх журам (* Дотор ажлын байран дахь металлын хийн зүсэлтэд(gasu setudan) хамаарна)
Машин механизмын гэрчилгээжүүлэх дүрэм
Ацетилен(asechiren) гагнуурын аппаратын аюулгүйн төхөөрөмж (anzen ki) болон хийн цуглуулан гагнах аппаратын аюулгүйн төхөөрөмж (anzen ki)
Ацетилен(asechiren) гагнуурын төхөөрөмжийн ацетилен(asechiren) үүсгүүрийн бүтцийн стандарт
Уушгины тоосжилт(jinpai)ын тухай хууль хэрэгжүүлэх журам
Ажиллах орчныг хэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дүрэм
* Ажиллах орчныг үндсэн материалд манган зэрэг нэр заасан бодис агуулагдсан үед хэмжинэ.