## Slide 1: Texto suplementar do Curso de Treinamento de Habilidades em Soldagem a Gás Materiais do Curso de Treinamento em PowerPoint

## Slide 2: Capítulo 1 Equipamento usado para soldagem a gás, etc.

## Slide 3: Características de soldagem a gás (Gasu Yousetu)
Vantagens
・ Você pode trabalhar em qualquer lugar contanto que tenha um cilindro de gás (bonbe).
・ A soldagem pode ser feita sem o uso de haste de soldagem.
・ Menos fumaça (hyumu) e respingos (supatta) são gerados.
Página 2 do texto / Página 6 do texto suplementar
Características de corte a gás (gasu setudan)
Vantagens
・ Pode cortar tmbém as chapas grossas.
Desvantagens
・ A temperatura da fonte de calor é baixa.
・ Leva muito tempo para aquecer o metal até que ele se derreta.
・ É difícil efetuar o aquecimento local da parte soldada.
・ Gera-se muita distorção.
・ A zona afetada pelo calor é grande.
・ Não é adequado para soldar diferentes metais ou placas grossas.
Desvantagens
・ Somente materiais à base de ferro podem ser cortados.

## Slide 4: Equipamento utilizado para soldagem a gás (gasu yousetu) / corte a gás (gasu setudan))
Página do texto 6 / Página 9 do texto suplementar
Corrente de prevenção de queda
Gás combustível
Oxigênio (sanso)
Fonte: Figura das Diretrizes Técnicas do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, parcialmente revisada
Fig. 1-1 Equipamentos usados para soldagem a gás e corte a gás (gasu setudan))
①Regulador de pressão de oxigênio (sanso) (aturyoku chousei ki))
②Regulador de pressão de gás combustível (aturyoku chousei ki)
③Mangueira de oxigênio (sanso) (housu) (azul)
④Mangueira de gás combustível (housu) (vermelha ou laranja)
⑤Dispositivo de soldagem ou de corte (setudanki) (tubo de sucção e bocal (higuchi))
(* A figura mostra um exemplo de um dispositivo de corte (setudanki))
⑥Dispositivo de segurança tipo seco (kanshiki anzen ki) para oxigênio (sanso) (dispositivo de prevenção de flashback (gyakka))
⑦Dispositivo de segurança tipo seco (kanshiki anzen ki) para gás combustível (dispositivo de prevenção de flashback (gyakka))

## Slide 5: Tocha (tochi) (dispositivo de soldagem (yousetsuki) e dispositivo de corte (setudanki))
Páginas 9 e 10 do texto / Página 11 do texto suplementar
(Fornecido por KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.)
(Fornecido por KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.)
Figura 1-4 Dispositivo de soldagem tipo B (estilo francês)
Fonte: KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.
Cabeça da tocha
Bocal (higuchi)
Porca do tubo de mistura
Tubo de mistura de gás
Válvula de oxigênio
Válvula de gás combustível
Entrada de gás combustível
Figura 1-5 Dispositivo de corte para corte a baixa pressão (mistura na tocha) (estilo francês)
Fonte: KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.
Cabeça da tocha
Bocal (higuchi)
Tubo de mistura
Tubo de oxigênio de corte (setudan sanso)
Misturador
Válvula de oxigênio de pré-aquecimento
Válvula de oxigênio de corte (setudan sanso)
Válvula de gás combustível

## Slide 6: Bocal (higuchi)
Tipos de gases inflamáveis e bocais (higuchi)
A estrutura do bocal (higuchi) é diferente para cada gás inflamável
Página 14 do Texto / Página 12 do Texto Suplementar
Perigos do uso de tipo incorreto de gás inflamável
Se o gás acetileno (asechiren) for usado com um bocal (higuchi) para outros gases inflamáveis, ocorrerá um flashback (gyakka), o que é extremamente perigoso
Tabela 1-3 Velocidade de queima de gás acetileno (asechiren) e propano (puropan)
Acetileno (asechiren)
Propano (puropan)
Temperatura mínima de ignição
Dentro do oxigênio (sanso)
Velocidade de queima
(Proporção de mistura neutra)
*: Os valores numéricos foram baseados no “Resumo, P&R sobre o processo de corte térmico”, 2012, da Sociedade Japonesa de Engenharia de Soldagem.

## Slide 7: Regulador de pressão (aturyoku chousei ki)
Reguladores de pressão de acetileno (asechiren) (aturyoku chousei ki))
Páginas 19 e 20 do texto / Páginas 14 e 15 do texto suplementar
Reguladores de pressão de oxigênio (sanso) (aturyoku chousei ki))
(Fornecido por KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.)
(Fornecido por NISSAN TANAKA Co., Ltd.)
Fig. 1-17: Regulador para gás acetileno (asechiren)
Fonte: NISSAN TANAKA CORPORATION
Fig. 1-18: Conector do tipo de parafuso macho do regulador de oxigênio (sanso)
Conector do tipo de porca (estilo alemão)
Conector do tipo de parafuso macho (estilo francês)
Fonte: KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.

## Slide 8: Mangueira para soldagem (housu)
Indicação na mangueira de borracha para soldagem / corte (yousetu / setudan you gomu housu)
・Marca do fabricante ou do fornecedor
・Número do tipo de mangueira (housu)
・Pressão máxima de trabalho
・Diâmetro nominal (diâmetro interno)
・Tipo de gás (Tabela 1-5)
· Ano de fabricação
Página 24, 25 do texto / Página 17 do texto suplementar
[Exemplos de indicação]
A partir destes símbolos, podemos saber as seguintes coisas:
① O fabricante é "XYZ".
② O tipo de mangueira é do "Tipo 1"
③ A pressão máxima de trabalho é 2MPa.
④ O diâmetro nominal é de 10 mm.
⑤ O tipo de gás é oxigênio (sanso).
⑥ O ano de fabricação é 2019.
Tabela 1-5: Símbolos de tipos de gás e identificação de cor
Símbolo de tipo de gás
Tipo de gás
Cor da camada externa de borracha
Acetileno (asechiren) e outros gases combustíveis (*)
(Exceto GLP, MPS, gás natural e metano)
Ar, nitrogênio, argônio, dióxido de carbono
Oxigênio (sanso)
GLP, MPS, gás natural, metano
Acetileno, GLP, MPS, gás natural, metano e outros gases combustíveis
* Os fabricantes devem considerar sobre a adequação para aplicações de hidrogênio
Vermelho
Azul
Preto
Laranja
Vermelho e laranja

## Slide 9: Vários tipos de recipiente de gás (cilindro (bonbe)) e geradores de gás de acetileno (asechiren) (1) Indicação dos recipientes de gás e cores
Nas etiquetas de enchimento para recipientes de gás estão escritos:
・Nome do gás de enchimento
・Pressão de enchimento ou massa no momento do enchimento
・Data de enchimento / identificador de lote de fabricação
・Informações de contato da loja (distribuidora) / informações de contato da fábrica (fabricante)
・Propriedades do gás
・Precauções gerais
・Explicação sobre pontos importantes
Páginas 27 e 18 do texto / Página 18 do texto suplementar
Gás de enchimento
Tabela 1-9 : Cor dos recipientes de gás
Cor do recipiente
Oxigênio (sanso)
Acetileno (asechiren)
Hidrogênio
Amônia liquefeita
Gás carbônico liquefeito
Cloro liquefeito
Outros gases
(GLP, etc.)
Preto
Castanho
Vermelho
Branco
Verde
Amarelo
Cinzento

## Slide 10: Vários tipos de recipiente de gás (cilindro (bonbe)) e geradores de gás de acetileno (asechiren) (2) cilindros de gás de acetileno
Página 28 do Texto / Página 19 do Texto Suplementar
Válvula do recipiente
Tampa
Rolha de liga fusível
Corpo do recipiente
Massa
Orifício de ventilação
Anel-O
Porca grande
Fuso
Válvula de segurança da rolha de liga fusível
Saída de gás
Gaxeta
Filtro
Fonte: Diretrizes Técnicas do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional
Figura 1-25: Recipiente de acetileno e válvula do recipiente
Gaxeta grande

## Slide 11: Vários tipos de recipiente de gás (cilindros (bonbe)) e geradores de gás acetileno (asechiren) (3) Outros cilindros
Cilindros de outro gases inflamáveis (bonbe))
O propano (puropan), butano, etc. são enchidos no cilindro (bonbe) em estado líquido à alta pressão.
As tampas dos cilindros de gás inflamável (e hélio) (bonbe) têm rosca esquerda
Página 30 do texto / Página 20 do texto suplementar
Cilindro de oxigênio (sanso bonbe)
O oxigênio (sanso) é enchido no cilindro (bonbe) em estado gasoso
A peça metálica do bico (boca de enchimento) dos cilindros de oxigênio (sanso bonbe) tem rosca direita, ao contrário dos de gás inflamável.
O oxigênio tem a função de ajudar a queimar as coisas e é extremamente perigoso.

## Slide 12: Vários tipos de recipiente de gás (cilindros (bonbe)) e geradores de gás acetileno (asechiren) (4) Dispositivo de coleta de gás
Páginas 31 do texto / Página 21 do texto suplementar
Regulador de pressão (aturyoku chousei ki)
Fonte: Diretrizes Técnicas do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional
Válvula de segurança
Para a fábrica
Tubulação
Tubo de conexão
Figura 1-28: Diagrama conceitual do dispositivo de coleta de gás oxigênio

## Slide 13: Cilindro (bonbe) e gerador de acetileno (asechiren) (1) Precauções na hora de transporte e uso de cilindros
Páginas 34, 36 e 37 do texto / Páginas 23 e 24 do texto suplementar
Precauções no transporte de cilindros (bonbe)
・Durante o transporte no veículo, mantenha-os em vertical ou inclinados e devem ser diretamente presos a um dispositivo específico ou ao veículo.
・Os cilindros de gás (bonbe) devem ser transportados em fábricas e canteiros de obras usando um porta-cilindros de uso exclusivo.
・Caso for transportar cilindros (bonbe) manualmente, não deve segurar a parte da válvula do recipiente.
Precauções ao usar cilindros (bonbe)
  Certifique-se sempre de fixar o cilindro (bonbe)
  Não use cilindros (bonbe) deixando-os na plataforma de carga de um veículo de transporte.
  Ao fixar o cilindro (bonbe), não o prenda pelo pescoço.
  Não toque no cilindro de oxigênio (sanso bonbe) com luvas sujas de óleo. Além disso, não colocar óleos perto do cilindro (bonbe).

## Slide 14: Cilindro (bonbe) e gerador de acetileno (asechiren) (2) Precauções na hora de descarte e devolução de cilindros
Página 37 do texto / Página 25 do texto suplementar
・Não deixe os cilindros (bonbe) largados na fábrica como estão nem os descarte como lixo industrial geral.
・Nunca corte um recipiente para oxigênio (sanso) ou gás inflamável.
・O recipiente de gás deve ser devolvido ao fabricante sem esgotar totalmente o gás.

## Slide 15: Regulador de pressão (aturyoku chousei ki) (1) Procedimento de instalação
Página 41 do texto / Página 26 do texto suplementar
[Procedimento de instalação do regulador de pressão (aturyoku chousei ki)]
① Remoção de poeira, etc.
② Verifique a gaxeta
③ Instalação de manômetro
④ Verifique o volante de ajuste
⑤ Abra a válvula
⑥ Verifique se há vazamento de gás

## Slide 16: Reguladores de pressão (aturyoku chousei ki) (2) Precauções no uso
Página 43 do texto / Página 27 do texto suplementar
[Precauções para o uso de reguladores de pressão (aturyoku chousei ki)]
① Quando não estiver usando, gire o volante de ajuste totalmente para a esquerda para deixá-lo afrouxado.
② Não aplique graxa ou óleo nas peças do regulador nem o manuseie com mãos e luvas sujas de óleo. Em particular, não deixe pegar óleo no regulador de pressão de oxigênio (sanso) (aturyoku chousei ki).
③ Se o parafuso de montagem do regulador de pressão (aturyoku chousei ki) estiver machucado, não tente instalá-lo à força.
④ Não mova o cilindro (bonbe) com o regulador de pressão (aturyoku chousei ki) conectado ao cilindro.
⑤ Se a pressão do acetileno (asechiren) cair durante o trabalho, verifique a quantidade restante dentro do cilindro.
⑥ Ao terminar ou interromper o trabalho, feche a válvula do cilindro e gire volante de ajuste totalmente para a esquerda para deixá-lo afrouxado.
⑦ Não desmonte nem repare o regulador de pressão (aturyoku chousei ki).

## Slide 17: Dispositivo de soldagem, etc. (1) Instalação
Página 43 do texto / Página 28 do texto suplementar
[Procedimento para conectar o regulador de pressão (aturyoku chousei ki) e o dispositivo de soldagem]
① Antes de conectar, verifique se a mangueira (housu) não está deteriorada ou com rachaduras.
② Certifique-se de que não haja poeira, insetos ou água dentro da mangueira (housu).
③ Certifique-se de que a válvula do tubo de sopro (suikan) esteja fechada.
④ Use uma mangueira azul (housu) para o oxigênio (sanso) e uma mangueira vermelha para o acetileno (asechiren). Não compartilhe mangueiras (housu) para diferentes tipos de gás.
⑤Se houver conectores do tipo de toque único em ambas as extremidades da mangueira (housu), conecte seguramente o lado de saída do regulador de pressão (aturyoku chousei ki) ao tubo de sopro (suikan). Nesta situação, se o regulador de pressão do gás inflamável (aturyoku chousei ki) não tiver supressor de flashback tipo seco (kanshiki anzen ki), instale um supressor de flashback tipo seco no lado da mangueira (housu) do gás inflamável.
⑥ Depois que todas as conexões forem concluídas, ajuste a pressão do oxigênio (sanso) a cerca de 0,3 a 0,5 MPa e verifique se não há vazamento de gás usando água com sabão ou algo semelhante. Após verificar se não há vazamento de gás oxigênio (sanso), ajuste a pressão do gás inflamável a cerca de 0,03 a 0,05 MPa e execute a verificação de vazamento de gás da mesma maneira.
⑦ Se não houver vazamento de gás, abra a válvula do gás inflamável do tubo de sopro (suikan) por 2 a 3 segundos para liberar o gás. Repita esta operação duas vezes. Em seguida, com a válvula de gás inflamável fechada, abra a válvula de oxigênio (sanso) por cerca de 5 segundos para liberar o oxigênio.
⑧ Por fim, feche a válvula do tubo de sopro (suikan), feche a válvula do cilindro (bonbe), afrouxe o regulador de pressão (aturyoku chousei ki) completamente e espere cerca de 5 minutos. Depois disso, verifique a pressão do lado de alta pressão e do lado de baixa pressão do regulador de pressão (aturyoku chousei ki).

## Slide 18: Dispositivo de soldagem, etc. (2) Ajuste da pressão do lado de baixa pressão do regulador de pressão (aturyoku chousei ki)
Página 44 do texto / Página 29 do texto suplementar
[Procedimento para ajustar a pressão do lado de baixa pressão de um regulador de pressão (aturyoku chousei ki)]
① Certifique-se novamente de que a válvula do tubo de sopro (suikan) está fechada.
② Gire lentamente o volante de ajuste do oxigênio (sanso) e do gás inflamável com o regulador de pressão (aturyoku chousei ki) para ajustar a pressão do lado de baixa pressão.
A pressão apropriada difere dependendo do bocal (higuchi) e está descrita no manual, etc., do fabricante do bocal. Geralmente, o oxigênio (sanso) é de 0,2 a 0,3 MPa e o gás inflamável é de 0,02 a 0,03 MPa.

## Slide 19: Dispositivo de soldagem, etc. (3) Ignição e controle de chama
Página 44 e 45 do texto / Página 30 do texto suplementar
[Procedimento de ignição e controle de chama]
① Use de maneira apropriada equipamentos de proteção para soldagem e óculos de segurança com proteção contra luz para soldagem a gás (gasu yousetu).
② Abra a válvula de gás inflamável do tubo de sopro (suikan).
③ Acenda usando equipamento de ignição especial (isqueiro de soldagem (yousetu you raita)).
④ Abra a válvula de oxigênio de pré-aquecimento (sanso) o mais rápido possível. Maneje as válvulas na ordem de gás inflamável e oxigênio (sanso), para criar uma chama pálida. Neste momento, a parte cônica branca (cone branco (centro branco)) formada na boca do bocal (higuchi) na chama de gás deve sair da ponta do bocal mais ou menos como se mostra na Fig. ② da Fig. 1-30 A chama em estado apropriado neste momento é chamada de chama neutra ou chama padrão.
(Fornecido por KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.)
Figura 1-30: Ajuste de chama
① Chama imediatamente após a ignição (chama carbonizante)
② Depois de ajustar a quantidade de oxigênio (chama padrão)
Fonte: KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.

## Slide 20: Dispositivo de soldagem, etc. (3) Soldagem
Página 45 do texto / Página 31 do texto suplementar
[Procedimento de soldagem a gás (gasu yousetu)]
① Instale o material de base a ser soldado na junta.
② Posicione de modo que a distância entre a superfície do material de base e a ponta do cone branco seja de cerca de 2 a 3 mm e aqueça uma das extremidades da junta do material de base. Depois de um tempo, a superfície do metal de base exposta à chama fica vermelha e uma poça de fusão é formada na parte central. A poça de fusão parece ser brilhante. Se os dois materiais de base não se fundirem, solda-os adicionando uma haste de solda.
③ Quando uma extremidade da junta do material de base estiver fundida, solde a outra extremidade da junta da mesma maneira. Isso serve para fixar provisoriamente a junta do metal base e é chamado de soldagem descontínua ou por pontos. Na soldagem de chapas finas, é possível evitar que a deformação aumente, aumentando o número de pontos de soldagem descontínua.
④ Em seguida, forme uma poça de fusão em uma das extremidades da junta de material de base e prossiga com a soldagem movendo a tocha em direção à junta de forma a mantê-la em um tamanho constante. Ao soldar placas finas, não adicione a haste de solda mais do que o necessário. Ao contrário, quando a placa do material de base for espessa, derreta o material de base em uma posição próxima ao cone branco e solde-o adicionando a haste de soldagem.

## Slide 21: Dispositivo de soldagem, etc. (4) Corte
Página 46 do texto / Página 32 do texto suplementar
[Procedimento de corte a gás (gasu setudan)]
① Monte o material de base a ser cortado.
② Comece usando uma chama de pré-aquecimento (yonetu en) para aplicar um cone branco no local a ser cortado para fazer o material de base brilhar em vermelho.
③ Mantendo o tubo de sopro (suikan) ligeiramente inclinado, mova-o lentamente ao longo da linha que deseja cortar. Neste momento, tome cuidado para manter constante a distância entre o bocal (higuchi) e o material de base, e mova-o a uma velocidade constante para que os respingos de corte caiam diretamente para baixo.

## Slide 22: Dispositivo de soldagem, etc. (5) Precauções durante o trabalho de soldagem / corte
Página 46 do texto / Página 33 do texto suplementar
[Precauções durante o trabalho de soldagem / corte]
・ Se você ouvir um ruído de estalo ocasionalmente após a ignição, o bocal (higuchi) pode estar frouxo ou machucado. Apague o fogo imediatamente, aperte o bocal (higuchi) e se mesmo assim persistir o ruído, substitua o bocal.
・Se houver um ruído crepitante no tubo de sopro (suikan) durante o trabalho de soldagem ou corte, pode estar havendo flashback (gyakka). Pare imediatamente o trabalho, limpe e reaperte o bocal (higuchi) e verifique se não há vazamentos de gás, etc.
・São seguintes as possíveis causas de flashback (gyakka).
[Causas de flashback (gyakka)]
Mudou a proporção de mistura de oxigênio (sanso) e gás inflamável.
Entraram no bocal (higuchi) matérias estranhas como respingos (supatta).
A ponta do bocal (higuchi) foi bloqueada devido à batida no material de base, etc.
A temperatura do bocal (higuchi) subiu.
O boal (higuchi) não foi apertado suficientemente.
Entrou ar no sistema de fornecimento de gás inflamável.

## Slide 23: Dispositivo de soldagem, etc. (6) Método de extinção de incêndio
Página 47 do texto / Página 34 do texto suplementar
[Método de extinção de incêndio]
Ao extinguir um incêndio, primeiro feche a válvula de oxigênio de pré-aquecimento e, em seguida, feche o gás combustível.
No caso de trabalho de corte, feche as válvulas na seguinte ordem: oxigênio de corte (setudan sanso), oxigênio de pré-aquecimento e gás combustível.
Se o fogo apagar durante o trabalho de soldagem / corte, feche as válvulas imediatamente também na mesma ordem.
No entanto, se ocorrer um flashback (gyakka) durante o trabalho, feche imediatamente a válvula de oxigênio de pré-aquecimento, em seguida feche a válvula de gás combustível e, por fim, feche a válvula de oxigênio de corte (setudan sanso). Em seguida, feche a válvula do recipiente de oxigênio (sanso) / gás combustível e afrouxe o volante de ajuste de pressão (aturyoku chousei handoru).
Se o fogo for extinto devido a um flashback (gyakka), identifique a causa e tome medidas antes de reiniciar o trabalho. Não reinicie sem ter identificado a causa.

## Slide 24: Bocal (higuchi)
Página 47 do texto / Página 35 do texto suplementar
[Procedimento de instalação do bocal (higuchi)]
① Certifique-se de que as partes de contato entre o bocal (higuchi) e o tubo de sopro (suikan) não estejam machucadas e que não haja nelas sujeira ou óleo.
② Porca traseira da Fig. 1-31 Retorne completamente a porca traseira (até que atinja a parte hexagonal do corpo principal).
③ Aparafuse o bocal (higuchi) no tubo de sopro (suikan) o máximo que puder.
④ Aperte a parte hexagonal do corpo do bocal (higuchi) ao máximo com a chave (spanner) específica. Se uma chave inglesa (monkey wrench) for usada neste momento, a porca do tubo externo pode girar, portanto, aconselha-se não usar a chave (monkey wrench).
⑤ Gire a porca traseira com a mão até sentir resistência.
⑥ Gire a porca traseira com uma chave específica. Na primeira instalação, deve dar 1/2 rotação. E na segunda e subsequentes deve dar cerca de 1/4 de rotação.
[Seleção de bocal (higuchi)]
O bocal (higuchi) deve ser escolhido apropriadamente de acordo com o tipo de gás inflamável utilizado e espessura do material de base.
(Fornecido por KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.)
Fig. 1-31: [Procedimento de instalação do bocal (higuchi)]
Fonte: KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.
Porca traseira
Parte hexagonal do corpo principal
Chave inglesa (spanner) específica

## Slide 25: Mangueira (housu) (1) Instalação da peça de conexão de toque único (wantacchi tugite)
Página 50 do texto / Página 36 do texto suplementar
[Procedimento de instalação da peça de conexão de toque único (wantacchi tugite) em ambas as extremidades da mangueira (housu)]
① Prenda firmemente com uma faixa de mangueira (housu bando). Neste momento, não use óleo ou graxa, não torça com força, não raspe a superfície interna nem bata para amolecê-la.
② Tampe bem a junta da mangueira (housu), mergulhe-a em um tanque de água, aplique uma pressão de cerca de duas vezes a pressão máxima de trabalho por 5 minutos com nitrogênio ou ar seco (apenas substâncias sem qualquer oleosidade) e verifique se não há vazamento ou desconexão da junta.
(Fornecido por NISSAN TANAKA Co., Ltd.)
Fonte: NISSAN TANAKA CORPORATION
Figura 1-36: Exemplo de peças de conexão de toque único (wantacchi tugite) para soldagem a gás

## Slide 26: Mangueira (housu) (2) Inspeção visual da mangueira de gás
Página 51 do texto / Página 37 do texto suplementar
[Inspeção visual da mangueira de gás (housu) antes do uso]
  Rachaduras que se estendem até a camada de reforço na superfície da mangueira (housu)
  Desgaste ou inchaço
  Descoloração / endurecimento
  Fricção das peças metálicas de conexão
  Sobre a mangueira de oxigênio (sanso) (housu), matéria estranha dentro (sujeira, insetos, etc.)
  * Em particular, se a mangueira de oxigênio (sanso) (housu) tiver um flashback (gyakka) mesmo uma vez, a fuligem irá aderir ao interior e, se houver outro flashback, ela pode entrar em combustão violenta. Por isso tome cuidado.
  * Se encontrar alguma anormalidade, mesmo que seja somente num ponto, não conserte e substitua por uma nova mangueira (housu). Não pode consertar pontos de vazamento de uma mangueira com fita isolante, etc.

## Slide 27: Mangueira (housu) (2) Precauções ao manusear mangueiras de gás
Página 52 do texto / Página 37 do texto suplementar
[Precauções ao usar mangueira de gás (housu)]
  Não use vergando mais do que o raio mínimo de curvatura.
  Não use pendurando no pescoço do cilindro (bonbe) ou nos ombros do operador.
  Não aplique óleos ou gorduras na mangueira (housu)
  Não use consertando mangueiras machucadas.
  Para deixar guardado, não deixe pendurada no prego.
  Não deixe guardado em um local onde há geração de ozônio

## Slide 28: Inspeção de equipamentos utilizados para soldagem a gás (gasu yousetu) (1) A necessidade de inspeções
Página 53 do texto / Página 38 do texto suplementar
Tabela 1-17: Período de tempo até o descarte de cada tipo de equipamento usado para soldagem, ou até a inspeção pelo fabricante
Dispositivos alvo
Primeira inspeção
Segunda e subsequentes inspeções
Quando começar
Período
Período
Período especificado pelo fabricante
Regulador de pressão (aturyoku chousei ki)
Período especificado pelo fabricante
Tubo de sucção
Supressor de flashback tipo seco (kanshiki anzen ki)
Período especificado pelo fabricante
Depois de anos e meses de fabricação
Depois de começar a usar
Depois de anos e meses de fabricação
5 anos
3 anos
7 anos
Fonte: Diretrizes Técnicas do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional

## Slide 29: Inspeção de equipamentos usados para soldagem a gás (gasu yousetu) (2) Inspeção dotubo de sopro (suikan) (tocha (tochi))
Página 53 do texto / Página 39 do texto suplementar
Tabela 1-18: Itens de inspeção (exemplos)
itens de inspeção
Inspeção externa visual
Inspeção de estanqueidade
Verificação do estado da chama
Corpo, mangueira, base de conexão e tubo
Pontos de inspeção
Conteúdo de inspeção
inspeção diária (nichijou tenken)
Inspeção regular mensal
Válvulas
Bocal (higuchi)
Parte de contato do bocal, parte de contato da base de junta da mangueira
Partes de montagem de válvulas e peças
Parte de instalação do bocal (higuchi)]
Válvula
Chama
Fluxo do oxigênio de corte (setudan sanso)
Verifique se não há rachaduras e corrosão
Se não existe algum dano ou deformação
Se não existe alguma deformação ou dano de fusão
Se não existem machucados ou deformações
Se não existe algum vazamento externo
Se não existe vazamento de gás
Se não existe vazamento pelo assento
Se pode ser ajustado suavemente
Se não há anormalidade

## Slide 30: Inspeção do equipamento usado para soldagem a gás (gasu yousetu) (3) Inspeção do regulador de pressão (aturyoku chousei ki)
Página 54 e 55 do texto / Página 40 do texto suplementar
Manômetro de pressão do lado de baixa pressão
Manômetro de pressão do lado de alta pressão
Conexão de saída
Conexão de entrada
Parafuso de fixação
Porca
Fig. 1-40: Nomes das partes do regulador de pressão (aturyoku chousei ki)
Tabela 1-19: Itens de inspeção (exemplos)
itens de inspeção
Inspeção externa visual
Inspeção de estanqueidade
Verificação da faixa de pressão especificada
Corpo, capa
Pontos de inspeção
Conteúdo de inspeção
inspeção diária (nichijou tenken)
Inspeção regular mensal
Parte de junção entre a conexão de entrada e a válvula do recipiente e parafusos
① Parte parafusada da conexão de entrada
② Parte parafusada do manômetro de alta pressão
③ Parte parafusada da capa traseira
Caixa do manômetro
Se é possível fornecer gás e manusear o volante de ajuste de pressão (aturyoku chousei handoru) para ajustar normalmente até a pressão máxima
④ Corpo e parte parafusada da tampa
⑤ Parte parafusada do manômetro de baixa pressão
⑥ Parte parafusada da conexão de saída
⑦ Parte da válvula de segurança
Saída
Verifique se não há rachaduras e corrosão
Se não existe algum dano ou deformação
Abasteça o gás com o volante de ajuste de pressão (aturyoku chousei handoru) afrouxado e verifique com água e sabão se não há vazamentos de gás .
Se não há machucados, deformações ou ligeiras aderências?
Se não há vazamento de gás (fluxo de saída)
Ajuste a pressão de trabalho com a saída fechada e verifique com água e sabão se não há vazamentos de gás.
Verificação da queda de pressão
Conexão de entrada, conexão de saída, manômetro
Posição do ponteiro
Se não há vazamento de gás pela saída da válvula de segurança
Se não há queda no manômetro de alta pressão quando o gás flui em estado de uso
Se não existe alguma deformação
Se tem voltado ao ponto zero

## Slide 31: Capítulo 2 Conhecimento básico sobre gases inflamáveis e oxigênio (sanso)

## Slide 32: Riscos do oxigênio (sanso)
Página 57 do texto / Página 42 do texto suplementar
・Altas concentrações de oxigênio (sanso) são extremamente perigosas e ao mesmo tempo prejudiciais ao corpo humano.
・A baixas concentrações têm sérios efeitos adversos à saúde humana.
・A temperatura de combustão no oxigênio (sanso) é mais alta do que a combustão no ar.
Tabela 2-1: Temperatura de ignição das substâncias
No ar
Dentro do oxigênio (sanso)
Gasolina
Querosene
Óleo pesado
Serragem
Hidrogênio
Fonte: Kogaku Komamiya, "Dangers of Oxygen and Disaster Prevention Measures" (do Instituto de Pesquisa de Segurança Industrial, 1961)

## Slide 33: Gases inflamáveis (1) Os 3 elementos de combustão
Página 60 do texto / Página 44 do texto suplementar
[Três elementos de combustão]
・ Um objeto inflamável
・ Oxigênio (sanso)
・ Uma fonte de ignição
Se um desses três elementos de combustão estiver faltando, em princípio, nenhuma explosão ocorre.

## Slide 34: Gases inflamáveis (2) Limite inferior de explosão (bakuhatu kagen kai) e limite superior de explosão (bakuhatu jougen kai)
Página 60 do texto / Página 44 do texto suplementar
[Limite inferior de explosão (bakuhatu kagen kai) e limite superior de explosão (bakuhatu jougen kai)]
Caso um gás inflamável vazar para o ar, ele não se explodirá, a menos que esteja dentro de uma certa faixa de concentração. Esta faixa é chamada de faixa de combustão (explosão). Um gás com limite inferior de explosão (bakuhatu kagen kai) baixo atinge a faixa de explosão mesmo com pequena quantidade de vazamento. Por isso pode ser considerado ser mais perigoso.

## Slide 35: Visão geral dos gases inflamáveis (3) Velocidade de queima
Página 62 do texto / Página 45 do texto suplementar
(Fornecido por KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.)
Figura 2-1: Formação da superfície da chama (cone branco)
Velocidade de queima de gás
Velocidade de queima de gás
Velocidade de queima de gás
Velocidade de queima de gás
Cone branco (centro branco)
Velocidade de ejeção de gás
Cone branco (centro branco)
Banda morta
Velocidade de ejeção de gás
Velocidade de ejeção de gás
Velocidade de ejeção de gás
【Padrão】
Fluxo para fora
Flashback
Fonte: KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.

## Slide 36: Visão geral do gás inflamável (4) Energia de ignição mínima e fonte de ignição
Página 63 do texto / Página 46 do texto suplementar
[energia de ignição mínima]
Quando a concentração do gás inflamável atinge o valor limite de explosão, o gás explode se houver uma certa quantidade de energia.
[Fonte da ignição]
Dependendo da condição do gás inflamável, explosões de gás podem ocorrer até mesmo devido à energia eletrostática do corpo humano.
Além disso, existem muitas fontes de ignição no local de trabalho, como motores elétricos, fogueiras piloto para aparelhos a gás, objetos de alta temperatura, calor por atrito e faíscas de impacto.
Para prevenir explosões durante o trabalho de soldagem, é necessário prevenir o vazamento de gás inflamável.

## Slide 37: Gases inflamáveis usados para soldagem, etc. (1) Propriedades físicas, etc.
Página 65 do texto / Página 47 do texto suplementar
Tabela 2-6: Propriedades físicas do gás usado para soldagem, etc.
Cor e odor
Fórmula química
Temperatura mínima de ignição
Peso específico do gás (Nota 2)
Ponto de ebulição
Outros
Acetileno (asechiren)
É um gás incolor e inodoro. O acetileno usado para soldagem tem cheiro peculiar de impurezas e solventes usados para dissolver e encher no recipiente.
(Nota 1)
É um gás incolor e inodoro. A Lei de Segurança de Gás de Alta Pressão exige que o propano usado em residências comuns seja tratado com odorante, mas para o GLP industrial não se aplica essa exigência.
É um gás incolor e inodoro.
Propano (puropan)
Hidrogênio
A temperatura da chama é alta em comparação com outros gases inflamáveis para soldagem, tornando-o adequado para soldagem a gás.
Nota 1: Este odor é bastante diferente do odor do gás propano doméstico.
2: Relação de peso em relação ao ar. Se for menor que 1, pode estagnar próximo ao teto, e se for maior que 1, pode ficar estagnado na fossa.

## Slide 38
Página 66 do texto / Página 48 do texto suplementar
[Riscos]
O gás acetileno (asechiren), o gás propano (puropan) e o hidrogênio são gases altamente combustíveis e inflamáveis e podem explodir se o recipiente de gás for aquecido. O hidrogênio se inflama facilmente e a chama é difícil de se ver.
[Perniciosidade]
O gás acetileno (asechiren), o gás propano (puropan) e o hidrogênio são extremamente perigosos quando inalados em altas concentrações porque podem causar deficiência de oxigênio (sanso ketubou). Também é dito que a inalação de gás acetileno (asechiren) pode causar edemas pulmonares. Além disso, a inalação de gás acetileno (asechiren) ou de gás propano (puropan) pode causar sonolência ou tontura, hipoestesia e dor de cabeça.
[Precauções em caso de incêndio]
Use agentes extintores de incêndio em pó (hunmatu shouka zai) ou gases inertes (N2, Ar, CO2, etc.) para extinguir incêndios causados por gás acetileno (asechiren), gás propano (puropan) e hidrogênio. Em casos de grandes incêndios, esguichar ou pulverizar água. A aplicação de água em fluxo direto não deve ser realizada.
Gases inflamáveis usados para soldagem, etc. (2) Perigo e perniciosidade

## Slide 39: Gás de alta pressão (1) Tipos de gases de alta pressão
Página 67 do texto / Página 49 do texto suplementar
[Tipos de gás de alta pressão] (Lei de Segurança do Gás de Alta Pressão)
① Gás comprimido
É o gás comprimido, cuja pressão é de 1 MPa ou mais à temperatura normal (refere-se à pressão manométrica, e o mesmo se aplica abaixo), e é quele cuja pressão é de 1 MPa ou mais na realidade, ou aquele cuja pressão é de 1 MPa ou mais a uma temperatura de 35 °C (excluindo gás acetileno comprimido).
② Gás acetileno (asechiren) comprimido
É o gás acetileno (asechiren) comprimido cuja pressão é de 0,2 MPa ou mais em temperaturas normais e com uma pressão que é na verdade de 0,2 MPa ou mais, ou aquele cuja pressão é de 0,2 MPa ou mais a uma temperatura de 15 °C.
③ Gás liquefeito (ekika gasu)
É o gás liquefeito (ekika gasu) cuja pressão é de 0,2 MPa ou mais em temperaturas normais e com uma pressão que é na verdade de 0,2 MPa ou mais, ou aquele cuja pressão atinge a 0,2 MPa a uma temperatura de 35 °C ou menos.

## Slide 40: Gás de alta pressão (2) Riscos dos gases de alta pressão
Páginas 67 e 69 do texto / Página 50 do texto suplementar
[Riscos por estar comprimido]
① Ocorrência de acidente de ruptura
② Acidente de voo de cilindro (bonbe)
[Precauções no manuseio de gás de alta pressão]
Lei de Segurança do Gás de Alta Pressão: O gás de alta pressão deve ser armazenado em um local abaixo de 40 °C.
Tabela 2-8: Mudanças na pressão devido à temperatura
Temperatura
Pressão do gás no recipiente (MPa)
Valor quando a pressão a 25 °C for 1.

## Slide 41: Situação de ocorrência de desastre devido à soldagem a gás (gasu yousetu)
Página 74 do texto / Página 51 do texto suplementar
[Distúrbios de saúde causados por fumaça (hyumu)]
Embora a quantidade de fumaça (hyumu) gerada pela soldagem a gás (gasu yousetu) não seja tão grande quanto a pela soldagem a arco, existem preocupações sobre a ocorrência de edemas pulmonares devido à soldagem e corte de materiais de base galvanizados e câncer de pulmão e asma devido ao corte de aço inoxidável.
Nos últimos anos, os efeitos sobre a saúde do sistema nervoso central devido à soldagem e ao corte de materiais de cobre contendo manganês estão se tornando problemáticos.

## Slide 42: Prevenção de desastres causados por soldagem a gás (gasu yousetu) (1) Prevenção de queimaduras
Página 75 do texto / Página 52 do texto suplementar
As Normas de Segurança e Saúde Ocupacional exigem que os trabalhadores usem óculos de proteção e luvas de proteção para trabalhos de soldagem, etc., usando equipamentos de soldagem a acetileno (asechiren) e equipamentos de soldagem a gás (gasu yousetu) com coletor.
Fonte: Caterpillar Operator Training Ltd.
Figura 2-10: Equipamento de proteção para soldagem
Fonte: Caterpillar Operator Training Ltd.
Sapatos de segurança
Perneiras de segurança
Avental
Protetor facial para soldagem
Mangas de proteção dos braços
Capacete
Óculos de proteção
Máscara contra poeira
Luvas de proteção de couro para soldagem

## Slide 43: Prevenção de desastres causados por soldagem a gás (gasu yousetu) (2) Condições para desastres de explosão / incêndio
Páginas 75 e 77 do texto / Página 53 do texto suplementar
[Condições e causas de desastres de explosões e incêndios]
Na maioria dos casos de explosões e incêndios durante o trabalho de soldagem a gás (gasu yousetu), o gás inflamável para soldagem tem explodido em chamas. As causas têm sido o vazamento devido à conexão incorreta de equipamentos e mangueiras (housu), vazamento devido a instalações deterioradas e também o flashback (gyakka).
[Explosão de poeira (hunjin bakuhatu)]
Se a soldagem a gás (gasu yousetu) for realizada em locais onde há no ar flutuação de material inflamável (kanensei no mono) que tem se transformado em partículas finas (poeira), isso pode tornar-se fonte de ignição e então ocorrer uma explosão violenta.
É importante observar que a explosão de poeira pode ocorrer não necessariamente na de carvão, mas também na de farinha, açúcar e plástico, e até na de metais como o alumínio e ferro, que não se queimam em estado granuloso, desde que sejam combustíveis. Assim, deve-se tomar bastante cuidado.

## Slide 44: Prevenção de desastres causados por soldagem a gás (gasu yousetu) (3) Prevenção de explosões e incêndios
Páginas 77, 79 e 81 do texto / Páginas 55, 56 e 56 do texto suplementar
[Prevenção de desastres de explosão causados por gás combustível]
・ Para evitar acidentes de explosão, é essencial eliminar o vazamento de gás combustível.
・ Ventilação suficiente do local de trabalho no dia a dia
[Prevenção de desastres causados por flashback (gyakka)]
・ Certifique-se de purgar o gás antes de iniciar o trabalho
・ Inspeção e manutenção confiáveis dos equipamentos
・ Manuseio de gases inflamáveis e oxigênio (sanso) de acordo com as normas
・ Instalação segura do dispositivo de segurança (anzen ki)
[Prevenção de incêndios devido a outras causas além do gás combustível]
・ Remoção de materiais inflamáveis (kanensei no mono), etc.
・ Cuidado com trabalhos mistos ou de proximidade (incluindo trabalhos nas partes superior e inferior), etc.

## Slide 45: Prevenção de desastres causados por soldagem a gás (gasu yousetu) (4) Raios nocivos (yuugai kousen) e deficiência de oxigênio (sanso ketubou)
Páginas 82 e 86 do texto / Página 57 do texto suplementar
[Raios nocivos gerados durante a soldagem a gás (gasu yousetu)]
Durante o trabalho de soldagem a gás (gasu yousetu), fortes raios infravermelhos são gerados por partes de alta temperatura dos materiais de base e chamas.
Doenças ocupacionais causadas por raios infravermelhos: doenças oculares, como queimaduras na retina e cataratas, doenças de pele, etc.
[Deficiência de oxigênio (sanso ketubou)]
Quando a soldagem a gás (gasu yousetu) ou corte por fusão for realizada em locais com ventilação insuficiente, além de realizar ventilação forçada com aparelhos de ventilação portáteis, use equipamento de proteção respiratória (kokyuu you hogo gu) adequados de acordo com a situação.
Deficiência de oxigênio (sanso ketubou): definida como uma condição em que a concentração de oxigênio no ar é inferior a 18%

## Slide 46: Prevenção de desastres causados por soldagem a gás (gasu yousetu) (5) Desastres causados por fumaça de metal (hyumu)
Páginas 86 e 88 do texto / Páginas 58 e 59 do texto suplementar
[ Pneumoconiose (jinpai) e complicações]
Pneumoconiose (jinpai) e suas complicações representam as doenças crônicas mais graves causadas por fumaças de metal (hyumu).
Complicações especialmente relacionadas à pneumoconiose (jinpai)
● Tuberculose pulmonar ● Pleurisia tuberculosa ● Bronquite secundária
● Bronquiectasia secundária ● Pneumotórax secundário ● Câncer de pulmão primário
[ Geração de fumaça de metal (hyumu)]
As fumaças (hyumu) são metais de alta temperatura que se transformam em vapor e são liberados no ambiente de trabalho, resfriados no ar e solidificados. Observe que na soldagem a gás (gasu yousetu) e no corte a gás (gasu setudan), além dos materiais de base, o metal contido no revestimento superficial também se transforma em fumos (hyumu).
[Medidas contra fumaças de metal (hyumu)]
・ Adoção de material de fundição com baixo teor de fumaça (hyumu)
・ Medidas de engenharia
・ Medidas administrativas
・ Equipamentos de proteção individual

## Slide 47: Prevenção de desastres causados por soldagem a gás (gasu yousetu) (6) Insolação (necchuushou) e acidentes de queda (tuiraku saigai)
Páginas 92 e 93 do texto / Página 60 do texto suplementar
[ Medidas de prevenção de insolação (necchuushou)
Gerenciar a condição física diária também é importante para prevenir a insolação (necchuushou), portanto, não trabalhe continuamente e faça pausas adequadas. Especialmente quando em locais estreitos ou ao ar livre durante o verão, o trabalho é realizado em locais com altas temperaturas, alta umidade e forte luz solar. Nessas condições, é importante estar atento ao WBGT (índice de calor) e tomar suficientemente a água e sal durante o trabalho. Observe que o chá japonês e outras bebidas que contêm cafeína são diuréticos e não são adequados como medida preventiva contra a insolação (necchuushou).
[ Prevenindo acidentes de queda (tuiraku saigai)]
Ao realizar o trabalho de soldagem em lugares altos, certifique-se de usar o equipamento para prevenção de queda (tuiraku seishi you kigu) adequadamente para evitar acidentes de queda (tuiraku saigai). (É necessária a educação especial para usar arnês completo)

## Slide 48: Capítulo 3 Leis relacionadas

## Slide 49: Sistema legal relacionado à soldagem a gás (gasu yousetu), etc.
Página 101 do texto / Página 61 do texto suplementar
Lei de segurança e saúde no trabalho (roudou anzen eiseihou)
Lei de pneumoconiose (jinpai)
Lei de Medição do Ambiente de Trabalho (*)
Lei de execução da Lei de segurança e saúde no trabalho (roudou anzen eiseihou)
Portaria de aplicação da Lei de medição do ambiente de trabalho
Regulamentos de segurança no trabalho
Regulamentos de prevenção de intoxicação por chumbo
Regulamentos de prevenção de distúrbios por materiais químicos específicos
Regulamentos para prevenir a deficiência de oxigênio (sanso ketubou), etc.
Regulamentos de Prevenção de Danos por Poeira (* Aplicáveis aos trabalhos de corte de metal a gás em locais de trabalho em ambientes fechados, etc.)
Regulamentos de certificação de máquinas, etc.
Padrões de dispositivo de segurança (anzen ki) para equipamentos de soldagem a acetileno e dispositivo de segurança (anzen ki) para equipamentos de soldagem a gás com coletor.
Padrão estrutural do gerador de acetileno para equipamentos de soldagem a acetileno (asechiren)
Regulamentos de aplicação da lei de pneumoconiose (jinpai)
Regulamentos de aplicação da Lei de medição do ambiente de trabalho
* As medições do ambiente de trabalho são realizadas quando o material de base contém uma substância alvo como o manganês.