## Slide 1: คู่มือเสริมสำหรับการฝึกอบรมทักษะการเชื่อมแก๊ส เอกสาร PowerPoint สำหรับการฝึกอบรม

## Slide 2: บทที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมแก๊ส ฯลฯ

## Slide 3: ลักษณะพิเศษของการเชื่อมแก๊ส
ข้อดี
- สามารถทำงานได้ทุกที่เพียงแค่มีถังแก๊ส (bonbe)
- สามารถเชื่อมได้โดยไม่ต้องใช้ลวดเชื่อม
- เกิดไอระเหย (hyumu), เม็ดโลหะกระเด็น (supatta) ฯลฯ น้อย
คู่มือหน้า 2 / คู่มือเสริมหน้า 6
ลักษณะพิเศษของการตัดด้วยแก๊ส (gasu setudan)
ข้อดี
- สามารถตัดวัสดุแผ่นหนาได้
ข้อเสีย
- อุณหภูมิของแหล่งความร้อนต่ำ
- ใช้เวลาในการให้ความร้อนนานจนกว่าโลหะจะละลาย
- ทำให้ส่วนที่เชื่อมร้อนเกินเฉพาะส่วนได้ยาก
- เกิดแรงเครียด (Strain) สูง
- ขอบเขตที่ได้รับผลของความร้อนกว้าง
- ไม่เหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะที่แตกต่างกันหรือวัสดุแผ่นหนา
ข้อเสีย
- สามารถตัดได้เฉพาะวัสดุประเภทเหล็ก ฯลฯ เท่านั้น

## Slide 4: อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อม / ตัดด้วยแก๊ส
คู่มือหน้า 6 / คู่มือเสริมหน้า 9
โซ่สำหรับป้องกันการพลิกคว่ำ
แก๊สเชื้อเพลิง
ออกซิเจน (sanso)
เอกสารที่มา: แก้ไขบางส่วนจากภาพแนวทางด้านเทคนิคของ Japan Organization of Occupational Health and Safety
ภาพ 1-1 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตัดด้วยแก๊ส (gasu setudan) / เชื่อมด้วยแก๊ส
(1) อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) สำหรับออกซิเจน (sanso)
(2) อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) สำหรับแก๊สเชื้อเพลิง
(3) สาย (housu) ออกซิเจน (sanso) (สีน้ำเงิน)
(4) สาย (housu) แก๊สเชื้อเพลิง (สีแดงหรือสีส้ม)
(5) หัวเชื่อมหรือเครื่องตัด (setudanki) (ท่อเป่า (suikan) และหัวทิพ (higuchi))
(* ภาพเป็นตัวอย่างเครื่องตัด (setudanki))
(6) วาล์วเซฟตี้แบบแห้ง (kanshiki anzen ki) สำหรับออกซิเจน (sanso) (อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ)
(7) วาล์วเซฟตี้แบบแห้ง (kanshiki anzen ki) สำหรับแก๊สเชื้อเพลิง (อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ)

## Slide 5: หัวพ่น (tochi) (หัวเชื่อมและเครื่องตัด (setudanki))
คู่มือหน้า 9, 10 / คู่มือเสริมหน้า 11
(อนุเคราะห์โดย KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD)
(อนุเคราะห์โดย KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD)
ภาพ 1-4 หัวเชื่อมแบบ B (แบบฝรั่งเศส)
เอกสารที่มา: KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD
ปลายหัวพ่น
หัวทิพ (higuchi)
น็อตสำหรับท่อแก๊สผสม
ท่อแก๊สผสม
วาล์วออกซิเจน (sanso)
วาล์วแก๊สเชื้อเพลิง
ทางเข้าแก๊สเชื้อเพลิง
ภาพ 1-5 เครื่องตัด (setudanki) สำหรับแรงดันต่ำ (ผสมหัวพ่น (tochi)) (แบบฝรั่งเศส)
เอกสารที่มา: KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD
ปลายหัวพ่น
หัวทิพ (higuchi)
ท่อแก๊สผสม
ท่อออกซิเจนสำหรับตัด (setudan sanso)
ตัวผสม
วาล์วออกซิเจนสำหรับให้ความร้อนเบื้องต้นก่อนเชื่อม
วาล์วออกซิเจนสำหรับตัด
วาล์วแก๊สเชื้อเพลิง

## Slide 6: หัวทิพ (higuchi)
ประเภทของแก๊สติดไฟและหัวทิพ (higuchi)
โครงสร้างของหัวทิพ (higuchi) จะแตกต่างไปตามแก๊สติดไฟแต่ละชนิด
คู่มือหน้า 14 / คู่มือเสริมหน้า 12
อันตรายจากการใช้แก๊สติดไฟผิดประเภท
เมื่อใช้แก๊สอะเซทิลีน (asechiren) ด้วยหัวทิพ (higuchi) สำหรับแก๊สติดไฟประเภทอื่น จะเกิดไฟย้อนกลับซึ่งอันตรายอย่างยิ่ง
ตาราง 1-3 ความเร็วในการเผาไหม้ของแก๊สอะเซทิลีน (asechiren) และแก๊สโพรเพน (puropan)
อะเซทิลีน (asechiren)
โพรเพน (puropan)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจุดไฟ
(ในออกซิเจน (sanso))
ความเร็วในการเผาไหม้
(อัตราผสมที่เป็นกลาง)
* : ค่าตัวเลขอ้างอิงจาก ""Q & A" สรุปสาระสำคัญของการตัดและขึ้นรูปด้วยความร้อน" (2012) ของ The Japan Welding Engineering Society

## Slide 7: อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)
อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) สำหรับอะเซทิลีน (asechiren)
คู่มือหน้า 19, 20 / คู่มือเสริมหน้า 14, 15
อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) สำหรับออกซิเจน (sanso)
(อนุเคราะห์โดย KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD)
(อนุเคราะห์โดย NISSAN TANAKA CORPORATION)
ภาพ 1-17: อุปกรณ์ปรับสำหรับแก๊สอะเซทิลีน (asechiren)
เอกสารที่มา: NISSAN TANAKA CORPORATION
ภาพ 1-18: สกรูยึดอุปกรณ์ปรับสำหรับออกซิเจน (sanso)
แบบน็อตยึด (แบบเยอรมนี)
แบบสกรูยึด (แบบฝรั่งเศส)
เอกสารที่มา: KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD

## Slide 8: สาย (housu) สำหรับเชื่อม
เครื่องหมายแสดงสายยางสำหรับเชื่อม - ตัด (yousetu / setudan you gomu housu)
- เครื่องหมายผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์
- หมายเลขประเภทสาย (housu)
- แรงดันสูงสุดในการใช้งาน
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (ภายใน)
- ประเภทของแก๊ส (ตาราง 1-5)
- ปีที่ผลิต
คู่มือหน้า 24, 25 / คู่มือเสริมหน้า 17
[ตัวอย่างเครื่องหมายแสดง]
สามารถเข้าใจความหมายต่างๆ ได้จากสัญลักษณ์นี้
(1) ผู้ผลิต ฯลฯ คือ "XYZ"
(2) ประเภทของสาย (housu) คือ "ประเภทที่ 1"
(3) แรงดันสูงสุดในการใช้งาน คือ 2MPa
(4) เส้นผ่านศูนย์กลาง (ภายใน) คือ 10mm
(5) ประเภทของแก๊ส คือ ออกซิเจน (sanso)
(6) ปีที่ผลิต คือ ปี 2019
ตาราง 1-5: สัญลักษณ์และการจำแนกสี ประเภทของแก๊ส
สัญลักษณ์ประเภทของแก๊ส
ประเภทของแก๊ส
สีของชั้นยางภายนอก
แก๊สสำหรับอะเซทิลีน (asechiren) และเชื้อเพลิงอื่นๆ (*)
(ไม่รวมแก๊ส LPG (LPG), MPS, แก๊สธรรมชาติและมีเทน)
อากาศ, ไนโตรเจน, อาร์กอน, คาร์บอนไดออกไซด์
ออกซิเจน (sanso)
แก๊ส LPG (LPG), MPS, แก๊สธรรมชาติ, มีเทน
อะเซทิลีน (asechiren), แก๊ส LPG (LPG), MPS, แก๊สธรรมชาติ, มีเทนและแก๊สเชื้อเพลิงอื่นๆ
* ผู้ผลิตต้องพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการใช้งานไฮโดรเจน
สีแดง
สีน้ำเงิน
สีดำ
สีส้ม
สีแดงและสีส้ม

## Slide 9: ภาชนะบรรจุแก๊สชนิดต่างๆ (ถังแก๊ส (bonbe)) และอุปกรณ์กำเนิดแก๊สอะเซทิลีน (asechiren) (1) เครื่องหมายแสดงและสีของภาชนะบรรจุแก๊ส
ป้ายกำกับการเติมของภาชนะบรรจุแก๊ส
- ชื่อแก๊สเติม
- แรงดันที่เติมหรือมวลเวลาเติม
- ปี-เดือน-วันที่เติม / ตัวจำแนกล็อตการผลิต
- ข้อมูลติดต่อสถานที่จำหน่าย (ผู้ขาย) / ข้อมูลติดต่อสถานที่ผลิต (ผู้ผลิต)
- คุณสมบัติของแก๊สเติม
- สิ่งที่ควรระวังทั่วไป
- คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญ
ฯลฯ จะถูกระบุไว้
คู่มือหน้า 27, 28 / คู่มือเสริมหน้า 18
แก๊สเติม
ตาราง 1-9: สีของภาชนะบรรจุแก๊ส
สีของภาชนะ
ออกซิเจน (sanso)
อะเซทิลีน (asechiren)
ไฮโดรเจน
แอมโมเนียเหลว
แก๊สคาร์บอนเหลว
คลอรีนเหลว
แก๊สอื่น ๆ
(เช่น แก๊ส LPG (LPG) ฯลฯ)
สีดำ
สีน้ำตาล
สีแดง
สีขาว
สีเขียว
สีเหลือง
สีเทา

## Slide 10: ภาชนะบรรจุแก๊สชนิดต่างๆ (ถังแก๊ส (bonbe)) และอุปกรณ์กำเนิดแก๊สอะเซทิลีน (asechiren) (2) ถังแก๊ส (bonbe) อะเซทิลีน (asechiren)
คู่มือหน้า 28 / คู่มือเสริมหน้า 19
วาล์วถังแก๊ส
แคป (หัวครอบวาล์ว)
ปลั๊กหลอมละลาย
ตัวถังภาชนะ
มวล
รูระบายอากาศ
ซีลยางโอริง (O-Ring)
Gland nut
แกน (Spindle)
วาล์วเซฟตี้แบบปลั๊กหลอมละลาย
ช่องจ่ายแก๊ส
ปะเก็น (Packing)
ฟิลเตอร์
เอกสารที่มา: แนวทางด้านเทคนิคของ Japan Organization of Occupational Health and Safety
ภาพ 1-25: ภาชนะบรรจุอะเซทิลีน (asechiren) และวาล์วถังแก๊ส
ปะเก็นเชือก (Gland packing)

## Slide 11: ภาชนะบรรจุแก๊สชนิดต่างๆ (ถังแก๊ส (bonbe)) และอุปกรณ์กำเนิดแก๊สอะเซทิลีน (asechiren) (3) ถังแก๊ส (bonbe) ชนิดอื่นๆ
ถังแก๊ส (bonbe) แก๊สติดไฟชนิดอื่นๆ
เติมโพรเพน (puropan) / บิวเทน ฯลฯ ลงในถังแก๊ส (bonbe) ด้วยสถานะของเหลวแรงดันสูง
ปากหัววาล์วของถังแก๊ส (bonbe) แก๊สติดไฟ (และฮีเลียม) เป็นสกรูเกลียวซ้าย
คู่มือหน้า 30 / คู่มือเสริมหน้า 20
ถังแก๊สออกซิเจน (sanso bonbe)
เติมออกซิเจน (sanso) ลงในถังแก๊ส (bonbe) ด้วยสถานะก๊าซ
ปากหัววาล์ว (ปากเติม) ของถังแก๊สออกซิเจน (sanso bonbe) เป็นสกรูเกลียวขวาซึ่งตรงข้ามกับแก๊สติดไฟ
ออกซิเจนช่วยให้สิ่งของลุกไหม้จึงอันตรายอย่างยิ่ง

## Slide 12: ภาชนะบรรจุแก๊สชนิดต่างๆ (ถังแก๊ส (bonbe)) และอุปกรณ์กำเนิดแก๊สอะเซทิลีน (asechiren) (4) อุปกรณ์รวมแก๊ส
คู่มือหน้า 31 / คู่มือเสริมหน้า 21
อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)
เอกสารที่มา: แนวทางด้านเทคนิคของ Japan Organization of Occupational Health and Safety
วาล์วเซฟตี้
ไปยังโรงงาน
ท่อ
ท่อเชื่อมต่อ
ภาพ 1-28: ภาพแนวคิดของอุปกรณ์รวมแก๊สออกซิเจน (sanso)

## Slide 13: ถังแก๊ส (bonbe) และอุปกรณ์กำเนิดอะเซทิลีน (asechiren) (1) สิ่งที่ควรระวังเวลาขนย้ายและใช้งานถังแก๊ส (bonbe)
คู่มือหน้า 34, 36, 37 / คู่มือเสริมหน้า 23, 24
สิ่งที่ควรระวังในการขนย้ายถังแก๊ส (bonbe)
- เวลาขนส่งยานพาหนะ ต้องตั้งตรงหรือเอียงเสมอ และยึดเข้ากับอุปกรณ์เฉพาะหรือยานพาหนะโดยตรง
- ขนย้ายโดยใช้รถขนย้ายถังแก๊ส (bonbe) ภายในโรงงานหรือไซต์ก่อสร้าง
- กรณีที่ขนย้ายด้วยมือ ห้ามขนย้ายโดยถือส่วนวาล์วของภาชนะ
สิ่งที่ควรทราบเวลาใช้ถังแก๊ส (bonbe)
  ต้องยึดถังแก๊ส (bonbe) ไว้
  ไม่ใช้ขณะที่อยู่บนกระบะบรรทุกของรถสำหรับขนย้าย
  ไม่ยึดที่ตำแหน่งคอของถังแก๊ส (bonbe)
  ไมจับถังแก๊สออกซิเจน (sanso bonbe) ด้วยถุงมือที่เปื้อนน้ำมัน นอกจากนี้ พยายามไม่วางวัตถุประเภทน้ำมันไว้ใกล้กับถังแก๊ส (bonbe)

## Slide 14: ถังแก๊ส (bonbe) และอุปกรณ์กำเนิดอะเซทิลีน (asechiren) (2) สิ่งที่ควรระวังเวลาเลิกใช้ / คืนถังแก๊ส (bonbe)
คู่มือหน้า 37 / คู่มือเสริมหน้า 25
- ห้ามทิ้งไว้ภายในโรงงาน และห้ามกำจัดเป็นขยะอุตสาหกรรมทั่วไป
- ห้ามตัดภาชนะบรรจุออกซิเจน (sanso) หรือแก๊สติดไฟอย่างเด็ดขาด
- ต้องคืนภาชนะบรรจุแก๊สไปยังผู้ผลิตโดยไม่ใช้แก๊สจนหมด

## Slide 15: อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) (1) ขั้นตอนการติดตั้ง
คู่มือหน้า 41 / คู่มือเสริมหน้า 26
[ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)]
(1) กำจัดฝุ่น ฯลฯ
(2) ตรวจสอบปะเก็น (Packing)
(3) ติดตั้งเครื่องวัดแรงดัน
(4) ตรวจสอบยืนยันมือจับสำหรับปรับ
(5) เปิดวาล์ว
(6) ตรวจสอบแก๊สรั่ว

## Slide 16: อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) (2) สิ่งที่ควรระวังในการใช้งาน
คู่มือหน้า 43 / คู่มือเสริมหน้า 27
[สิ่งที่ควรระวังในการใช้งานอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)]
(1) เมื่อไม่ใช้งาน ให้หมุนมือจับสำหรับปรับไปทางซ้ายจนสุดเพื่อคลายออก
(2) ห้ามทาจาระบีหรือน้ำมันกับแต่ละส่วนของอุปกรณ์ปรับ และห้ามใช้งานด้วยมือหรือถุงมือที่เปื้อนน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามไม่ให้น้ำมันเปื้อนติดกับอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ออกซิเจน (sanso)
(3) หากสกรูยึดของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) เสียหาย ห้ามฝืนหมุนสกรู
(4) ห้ามเคลื่อนย้ายถังแก๊ส (bonbe) โดยที่ติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กับถังแก๊ส (bonbe) ไว้
(5) หากแรงดันของอะเซทิลีน (asechiren) ลดลงระหว่างการทำงาน ให้ตรวจสอบปริมาณที่เหลือของถังแก๊ส (bonbe)
(6) เมื่อเสร็จงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว ให้ปิดวาล์วของถังแก๊ส (bonbe) และหมุนมือจับสำหรับปรับไปทางซ้ายจนสุดเพื่อคลายออก
(7) ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

## Slide 17: หัวเชื่อม ฯลฯ (1) การติดตั้ง
คู่มือหน้า 43 / คู่มือเสริมหน้า 28
[ขั้นตอนเชื่อมต่ออุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กับหัวเชื่อม]
(1) ก่อนเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าสาย (housu) ไม่เสื่อมสภาพหรือไม่มีร้าว
(2) ตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีเศษขยะ, แมลงหรือน้ำภายในสาย (housu)
(3) ตรวจสอบยืนยันว่าวาล์วของท่อเป่า (suikan) ปิดอยู่
(4) ใช้สาย (housu) สีน้ำเงินสำหรับออกซิเจน (sanso) และสาย (housu) สีแดงสำหรับอะเซทิลีน (asechiren) ห้ามใช้สาย (housu) สำหรับแประเภทแก๊สที่แตกต่างกันร่วมกัน
(5) หากมีอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียวติดอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างของสาย (housu) ให้เชื่อมต่อฝั่งขาออกของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กับท่อเป่า (suikan) ให้สนิท ในขั้นตอนนี้ หากไม่มีวาล์วเซฟตี้แบบแห้ง (kanshiki anzen ki) ติดอยู่บนอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ของแก๊สติดไฟ ให้ติดตั้งวาล์วเซฟตี้แบบแห้ง (kanshiki anzen ki) ทางฝั่งสาย (housu) ของแก๊สติดไฟ
(6) เมื่อเชื่อมต่อเสร็จทั้งหมดแล้ว ให้ตั้งแรงดันออกซิเจน (sanso) ไว้ที่ประมาณ 0.3 - 0.5 MPa และตรวจสอบแก๊สรั่วโดยใช้น้ำสบู่ ฯลฯ เมื่อตรวจสอบแก๊สออกซิเจน (sanso) รั่วเสร็จแล้ว ให้ตั้งแรงดันของแก๊สติดไฟไว้ที่ประมาณ 0.03 - 0.05 MPa และตรวจสอบแก๊สรั่วด้วยวิธีเดียวกัน
(7) หากไม่มีแก๊สรั่ว ให้เปิดวาล์วแก๊สติดไฟของท่อเป่า (suikan) 2 - 3 วินาทีเพื่อปล่อยแก๊ส และทำซ้ำ 2 ครั้ง ถัดมา ในสภาพที่ปิดวาล์วแก๊สติดไฟ เปิดวาล์วแก๊สออกซิเจน (sanso) ประมาณ 5 วินาทีเพื่อปล่อยออกซิเจน (sanso)
(8) ลำดับสุดท้าย ปิดวาล์วของท่อเป่า (suikan) ปิดวาล์วของถังแก๊ส (bonbe) และคลายอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) จนสุด แล้วรอประมาณ 5 นาที หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบแรงดันทั้งฝั่งแรงดันสูงและฝั่งแรงดันต่ำของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

## Slide 18: หัวเชื่อม ฯลฯ (2) การปรับแรงดันฝั่งแรงดันต่ำของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)
คู่มือหน้า 44 / คู่มือเสริมหน้า 29
[ขั้นตอนการปรับแรงดันฝั่งแรงดันต่ำของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)]
(1) ตรวจสอบอีกครั้งว่าวาล์วของท่อเป่า (suikan) ปิดอยู่
(2) ค่อยๆ หมุนมือจับสำหรับปรับออกซิเจน (sanso) และแก๊สติดไฟ ด้วยอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) เพื่อปรับแรงดันฝั่งแรงดันต่ำ
แรงดันที่เหมาะสมจะแตกต่างไปตามหัวทิพ (higuchi) ซึ่งจะระบุไว้ในคู่มือของผู้ผลิตหัวทิพ (higuchi) ฯลฯ โดยทั่วไป จะเท่ากับ 0.2 - 0.3 MPa สำหรับออกซิเจน (sanso) และ 0.02 - 0.03 MPa สำหรับแก๊สติดไฟ

## Slide 19: หัวเชื่อม ฯลฯ (3) การจุดติดไฟและปรับเปลวไฟ
คู่มือหน้า 44, 45 / คู่มือเสริมหน้า 30
[ขั้นตอนการจุดติดไฟและปรับเปลวไฟ]
(1) สวมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับการเชื่อม และแว่นตาตัดแสงสำหรับการเชื่อมแก๊สอย่างเหมาะสม
(2) เปิดวาล์วแก๊สติดไฟของท่อเป่า (suikan)
(3) จุดติดไฟด้วยอุปกรณ์จุดไฟโดยเฉพาะ (ไฟแช็คสำหรับงานเชื่อม (yousetu you raita))
(4) เปิดวาล์วออกซิเจนสำหรับให้ความร้อนเบื้องต้นก่อนเชื่อมโดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ ควบคุมวาล์วแก๊สติดไฟ, ออกซิเจน (sanso) ตามลำดับ ให้ได้เปลวไฟสีฟ้าขาว ในขั้นตอนนี้ พยายามทำให้ส่วนสีขาวรูปกรวยของเปลวไฟแก๊ส (เปลวไฟส่วนโคนสีขาว (จุดสีขาว)) ซึ่งเกิดบริเวณหัวทิพ (higuchi) ออกมาจากหัวทิพ (higuchi) ตามภาพ 1-30 (2) เปลวไฟสภาพที่เหมาะสมในเวลานี้ เรียกว่าเปลวกลาง หรือเปลวไฟมาตรฐาน
(อนุเคราะห์โดย KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD)
ภาพ 1-30: การปรับเปลวไฟ
(1) เปลวไฟหลังจุดติดไฟทันที (เปลวคาร์บิวไรซิง)
(2) หลังจากปรับปริมาณออกซิเจน (sanso) แล้ว (เปลวไฟมาตรฐาน)
เอกสารที่มา: KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD

## Slide 20: หัวเชื่อม ฯลฯ (3) การเชื่อม
คู่มือหน้า 45 / คู่มือเสริมหน้า 31
[ขั้นตอนการเชื่อมแก๊ส]
(1) ตั้งวัสดุที่จะทำการเชื่อมในสภาพต่อชน
(2) ให้ระยะห่างผิวของวัสดุที่จะทำการเชื่อมกับปลายเปลวไฟส่วนโคนสีขาวห่างประมาณ 2-3 มม. ให้ความร้อนปลายด้านหนึ่งของรอยต่อชนวัสดุที่จะทำการเชื่อม ผ่านไปสักพักหนึ่ง ผิวของวัสดุที่จะทำการเชื่อมซึ่งสัมผัสกับเปลวไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และเกิดบ่อหลอมละลายอยู่ตรงกลาง บ่อหลอมละลายจะดูเหมือนส่องแสง กรณีวัสดุที่จะทำการเชื่อมทั้งสองชิ้นไม่ประสานติดกัน ให้ประสานติดกันโดยการเพิ่มลวดเชื่อม
(3) เมื่อปลายด้านหนึ่งของรอยต่อชนวัสดุที่จะทำการเชื่อมประสานติดกันแล้ว ให้เชื่อมปลายฝั่งตรงข้ามของรอยต่อชนในลักษณะเดียวกัน เพื่อเป็นยึดรอยต่อชนของวัสดุที่จะทำการเชื่อมไว้ชั่วคราว ซึ่งเรียกว่าการเชื่อมยึด (Tack welding) ในการเชื่อมวัสดุแผ่นบาง สามารถป้องกันไม่ให้เกิดแรงเครียด (Strain) สูงได้ โดยการเพิ่มจำนวนจุดเชื่อมยึด (Tack welding)
(4) ถัดมา สร้างบ่อหลอมละลายที่ปลายด้านหนึ่งของรอยต่อชนวัสดุที่จะทำการเชื่อม และทำการเชื่อมพร้อมๆ กับขยับหัวพ่น (tochi) ไปทางรอยต่อชนโดยให้บ่อหลอมละลายมีขนาดคงที่ อนึ่ง ในการเชื่อมวัสดุแผ่นบาง พยายามอย่าเพิ่มลวดเชื่อมมากเกินความจำเป็น ในทางตรงกันข้าม กรณีวัสดุที่จะทำการเชื่อมมีความหนาของแผ่น ให้หลอมวัสดุที่จะทำการเชื่อมที่ตำแหน่งใกล้กับเปลวไฟส่วนโคนสีขาว และเชื่อมพร้อมๆ กับเพิ่มลวดเชื่อม

## Slide 21: หัวเชื่อม ฯลฯ (4) การตัด
คู่มือหน้า 46 / คู่มือเสริมหน้า 32
[ขั้นตอนการตัดด้วยแก๊ส (gasu setudan)]
(1) ตั้งวัสดุที่จะทำการตัด
(2) ลำดับแรกใช้เปลวไฟสำหรับให้ความร้อนเบื้องต้น (yonetu en) ให้เปลวไฟส่วนโคนสีขาวสัมผัสกับบริเวณที่ต้องการตัด จนวัสดุที่จะทำการตัดเกิดความร้อนเป็นสีแดง
(3) ค่อยๆ ขยับไปตามแนวที่ต้องการตัด โดยเอียงท่อเป่า (suikan) เล็กน้อย ในขั้นตอนนี้ ให้ระวังเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างหัวทิพ (higuchi) กับวัสดุที่จะทำการตัดคงที่ และขยับไปด้วยความเร็วคงที่ ให้เม็ดโลหะกระเด็น (supatta) ซึ่งเกิดจากการตัดตกลงด้านล่างตรงๆ

## Slide 22: หัวเชื่อม ฯลฯ (5) สิ่งที่ควรระวังระหว่างทำงานเชื่อม / ตัด
คู่มือหน้า 46 / คู่มือเสริมหน้า 33
[สิ่งที่ควรระวังระหว่างทำงานเชื่อม / ตัด]
- หากได้ยินเสียงคลิกเป็นครั้งคราวหลังจุดติดไฟ แสดงว่าอาจขันหัวทิพ (higuchi) ไว้หลวมหรือหัวทิพ (higuchi) อาจมีร่องรอยเสียหาย ให้ดับไฟทันทีและขันหัวทิพ (higuchi) ให้แน่น หากไม่หายให้เปลี่ยนหัวทิพ (higuchi)
- หากมีเสียงแปะๆ จากท่อเป่า (suikan) ระหว่างทำงานเชื่อมหรือตัด เป็นไปได้ว่ากำลังเกิดไฟย้อนกลับ หยุดงานในทันที ทำความสะอาดและขันหัวทิพ (higuchi) ใหม่ ตรวจสอบแก๊สรั่ว ฯลฯ
- สาเหตุของไฟย้อนกลับ อาจมีดังต่อไปนี้
[สาเหตุของไฟย้อนกลับ]
อัตราส่วนแก๊สผสมระหว่างออกซิเจน (sanso) และแก๊สติดไฟเปลี่ยนไป
สิ่งแปลกปลอม เช่น เม็ดโลหะกระเด็น (supatta) ฯลฯ เข้าไปในหัวทิพ (higuchi)
ปลายของหัวทิพ (higuchi) ถูกกั้นไว้ เช่น ชนเข้ากับวัสดุที่จะทำการเชื่อม / ตัด ฯลฯ
อุณหภูมิของหัวทิพ (higuchi) สูงขึ้น
การขันหัวทิพ (higuchi) ไม่แน่นพอ
มีอากาศเข้าไปในระบบจ่ายแก๊สติดไฟ

## Slide 23: หัวเชื่อม ฯลฯ (6) วิธีดับไฟ
คู่มือหน้า 47 / คู่มือเสริมหน้า 34
[วิธีดับไฟ]
เมื่อจะดับไฟ ให้ปิดวาล์วออกซิเจนสำหรับให้ความร้อนเบื้องต้นก่อนเชื่อม แล้วจึงปิดแก๊สเชื้อเพลิง
กรณีที่ทำงานตัด ให้ปิดวาล์วออกซิเจนสำหรับตัด (setudan sanso), ออกซิเจน (sanso) ให้ความร้อนเบื้องต้นก่อนเชื่อม และแก๊สเชื้อเพลิงตามลำดับ
กรณีที่ไฟดับระหว่างทำงานเชื่อม / ตัด ให้ปิดวาล์วตามลำดับเดียวกันทันที
อย่างไรก็ตาม หากเกิดไฟย้อนกลับระหว่างทำงาน ให้ปิดวาล์วออกซิเจนสำหรับให้ความร้อนเบื้องต้นก่อนเชื่อมทันที จากนั้นปิดวาล์วแก๊สเชื้อเพลิง และปิดวาล์วออกซิเจนสำหรับตัดเป็นลำดับสุดท้าย ถัดมา ปิดวาล์วภาชนะบรรจุแก๊สออกซิเจน (sanso) / เชื้อเพลิง และคลายมือจับสำหรับปรับแรงดัน (aturyoku chousei handoru)
กรณีที่ได้ดับไฟเนื่องจากไฟย้อนกลับ ให้หาสาเหตุที่เกิดและวางมาตรการป้องกันก่อนที่จะเริ่มทำงานอีกครั้ง ห้ามเริ่มทำงานอีกครั้งโดยไม่สามารถหาสาเหตุที่เกิดได้

## Slide 24: หัวทิพ (higuchi)
คู่มือหน้า 47 / คู่มือเสริมหน้า 35
[ขั้นตอนการติดตั้งหัวทิพ (higuchi)]
(1) ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนสัมผัสระหว่างหัวทิพ (higuchi) กับท่อเป่า (suikan) ไม่มีร่องรอยเสียหาย และไม่มีเศษขยะหรือน้ำมันติดอยู่
(2) หมุนน็อตตัวเมีย (น็อตปะเก็น) ตามภาพ 1-31 กลับจนสุด (จนชนกับส่วนหกเหลี่ยมของตัวอุปกรณ์)
(3) ขันหัวทิพ (higuchi) เข้ากับท่อเป่า (suikan) จนสุด
(4) ขันส่วนหกเหลี่ยมของตัวอุปกรณ์หัวทิพ (higuchi) ให้แน่นด้วยประแจเฉพาะ หากใช้ประแจเลื่อนในขั้นตอนนี้ น็อตของท่อด้านนอกอาจหมุนได้ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ประแจเลื่อน
(5) หมุนน็อตตัวเมียด้วยมือจนกว่าจะรู้สึกตึง
(6) หมุนน็อตตัวเมียด้วยประแจเฉพาะ เวลาติดตั้งครั้งแรกควรหมุน 1/2 และการติดตั้งตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไปควรหมุนประมาณ 1/4
[การเลือกหัวทิพ (higuchi)]
จำเป็นต้องเลือกหัวทิพ (higuchi) ให้เหมาะสมตามประเภทของแก๊สติดไฟที่ใช้และความหนาของวัสดุที่จะทำการเชื่อม
(อนุเคราะห์โดย KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD)
ภาพ 1-31: การติดตั้งหัวทิพ (higuchi)
เอกสารที่มา: KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD
น็อตตัวเมีย
ส่วนหกเหลี่ยมของตัวอุปกรณ์
ประแจเฉพาะ

## Slide 25: สาย (housu) (1) การยึดข้อต่อแบบสัมผัสเดียว
คู่มือหน้า 50 / คู่มือเสริมหน้า 36
[ขั้นตอนการยึดข้อต่อแบบสัมผัสเดียวเข้ากับปลายทั้งสองด้านของสาย (housu)]
(1) ยึดด้วยที่รัดสาย (housu bando) ให้แน่น ในขั้นตอนนี้ ห้ามใช้น้ำมันหรือจาระบี, ฝืนบิด, ขูดผิวด้านใน หรือเคาะเพื่อทำให้อ่อนลง
(2) อุดปิดรูข้อต่อสาย (housu) ให้แน่น แล้วจุ่มลงในถังน้ำ หลังจากนั้นเพิ่มแรงดันประมาณ 2 เท่าของแรงดันสูงสุดในการใช้งานเป็นเวลา 5 นาทีด้วยไนโตรเจนหรืออากาศแห้ง (เฉพาะสิ่งที่ไม่มีน้ำมันผสม) และตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วหรือข้อต่อหลุด
(อนุเคราะห์โดย NISSAN TANAKA CORPORATION)
เอกสารที่มา: NISSAN TANAKA CORPORATION
ภาพ 1-36: ตัวอย่างข้อต่อแบบสัมผัสเดียวสำรับการเชื่อมแก๊ส

## Slide 26: สาย (housu) (2) การตรวจสอบสาย (housu) แก๊สด้วยสายตา
คู่มือหน้า 51 / คู่มือเสริมหน้า 37
[รายการตรวจสอบสาย (housu) ด้วยสายตาก่อนใช้งาน]
  รอยแตกถึงชั้นเสริมแรงของผิวสาย (housu)
  สึกหรอหรือบวม
  เกิดการเปลี่ยนสี / แข็ง
  ชิ้นส่วนข้อต่อครูดกัน
  สิ่งแปลกปลอมภายใน (เช่น เศษขยะ, แมลง ฯลฯ) ของสาย (housu) ออกซิเจน (sanso)
  * โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระวังว่าหากสาย (housu) ออกซิเจน (sanso) เกิดไฟย้อนกลับแม้เพียงครั้งเดียวเขม่าจะเกาะอยู่ด้านใน และเมื่อเกิดไฟย้อนกลับอีกครั้งอาจทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงได้
  * หากมีสิ่งผิดปกติแม้เพียงจุดเดียว ให้เปลี่ยนสาย (housu) ใหม่โดยไม่ต้องซ่อมแซม ห้ามซ่อมแซมบริเวณที่สาย (housu) รั่วด้วยเทปฉนวน ฯลฯ

## Slide 27: สาย (housu) (2) ข้อควรระวังในการใช้สาย (housu) แก๊ส
คู่มือหน้า 52 / คู่มือเสริมหน้า 37
[สิ่งที่ควรระวังเวลาใช้สาย (housu) แก๊ส]
  ห้ามใช้โดยโค้งงอเท่ากับหรือต่ำกว่ารัศมีโค้งงอต่ำสุด
  ห้ามใช้โดยแขวนไว้ที่ส่วนคอของถังแก๊ส (bonbe) หรือไหล่ของคนงาน
  ห้ามทาประเภทน้ำมันหรือไขมันที่สาย (housu)
  ห้ามซ่อมแซมและใช้สายที่มีร่องรอยเสียหาย
  ห้ามแขวนเก็บไว้บนตะปู
  ห้ามเก็บไว้ในสถานที่ซึ่งเกิดโอโซน

## Slide 28: การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมแก๊ส (1) ความจำเป็นในการตรวจสอบ
คู่มือหน้า 53 / คู่มือเสริมหน้า 38
ตาราง 1-17: ระยะเวลาในการเลิกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมชนิดต่างๆ หรือระยะเวลาตรวจสอบโดยผู้ผลิต
อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ
การตรวจสอบครั้งแรก
การตรวจสอบตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป
ช่วงเวลาเริ่มต้น
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด
อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)
ระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด
ท่อเป่า (suikan)
วาล์วเซฟตี้แบบแห้ง (kanshiki anzen ki)
ระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด
หลังจากเดือน-ปีที่ผลิต
หลังจากเริ่มใช้
หลังจากเดือน-ปีที่ผลิต
5 ปี
3 ปี
7 ปี
เอกสารที่มา: แนวทางด้านเทคนิคของ Japan Organization of Occupational Health and Safety

## Slide 29: การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมแก๊ส (2) การตรวจสอบท่อเป่า (suikan) (หัวพ่น (tochi))
คู่มือหน้า 53 / คู่มือเสริมหน้า 39
ตาราง 1-18: รายการตรวจสอบ (ตัวอย่าง)
รายการตรวจสอบ
ตรวจสอบสภาพภายนอก
ตรวจสอบความผนึกของอากาศ
การตรวจสอบยืนยันสภาพเปลวไฟ
ตัวอุปกรณ์, สาย (housu), ข้อต่อ และท่อ (Pipe)
ส่วนที่ตรวจสอบ
รายละเอียดที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบประจำวัน (nichijou tenken)
การตรวจสอบประจำทุกเดือน
วาล์ว ฯลฯ
หัวทิพ (higuchi)
ส่วนสัมผัสหัวทิพ (higuchi), ส่วนสัมผัสฐานข้อต่อสาย (housu)
ส่วนที่ติดตั้งวาล์วหรือชิ้นส่วน
ส่วนยึดหัวทิพ (higuchi)
วาล์ว
เปลวไฟ
การไหลของออกซิเจนสำหรับตัด (setudan sanso)
มีรอยร้าวหรือสึกหรอหรือไม่
มีความเสียหายหรือผิดรูปหรือไม่
ผิดรูปหรือละลายเสียหายหรือไม่
มีร่องรอยเสียหายหรือผิดรูปหรือไม่
มีการรั่วไหลสู่ภายนอกหรือไม่
มีแก๊สรั่วหรือไม่
แผ่นรั่วหรือไม่
สามารถปรับได้อย่างราบรื่นหรือไม่
ปกติหรือไม่

## Slide 30: การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมแก๊ส (3) การตรวจสอบอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)
คู่มือหน้า 54, 55 / คู่มือเสริมหน้า 40
เครื่องวัดแรงดันฝั่งแรงดันต่ำ
เครื่องวัดแรงดันฝั่งแรงดันสูง
ข้อต่อขาออก
ข้อต่อขาเข้า
สกรูเกลียวเต็ม
น็อต
ภาพ 1-40: ชื่อแต่ละส่วนของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)
ตาราง 1-19: รายการตรวจสอบ (ตัวอย่าง)
รายการตรวจสอบ
ตรวจสอบสภาพภายนอก
ตรวจสอบความผนึกของอากาศ
การตรวจสอบยืนยันขอบเขตแรงดันตามสเป็ค
ตัวอุปกรณ์, ตัวครอบ
ส่วนที่ตรวจสอบ
รายละเอียดที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบประจำวัน (nichijou tenken)
การตรวจสอบประจำทุกเดือน
ส่วนเชื่อมต่อและสกรูระหว่างข้อต่อขาเข้ากับวาล์วถังแก๊ส
(1) ส่วนที่ขันเกลียวข้อต่อขาเข้า
(2) ส่วนที่ขันเกลียวเครื่องวัดแรงดันแรงดันสูง
(3) ส่วนที่ขันเกลียว Back cap
ตัวเคสของเครื่องวัดแรงดัน
จ่ายแก๊ส, ควบคุมมือจับสำหรับปรับแรงดัน (aturyoku chousei handoru) และตั้งค่าจนถึงแรงดันสูงสุดได้ตามปกติหรือไม่
(4) ส่วนที่ขันเกลียวตัวอุปกรณ์และตัวครอบ
(5) ส่วนที่ขันเกลียวเครื่องวัดแรงดันแรงดันต่ำ
(6) ส่วนที่ขันเกลียวข้อต่อขาออก
(7) ส่วนวาล์วเซฟตี้
ทางออก
มีรอยร้าวหรือสึกหรอหรือไม่
มีความเสียหายหรือผิดรูปหรือไม่
จ่ายแก๊สโดยคลายมือจับสำหรับปรับแรงดัน (aturyoku chousei handoru) และตรวจสอบด้วยน้ำสบู่ แล้วพบว่ามีแก๊สรั่วหรือไม่
มีร่องรอยเสียหาย, ผิดรูป, รอยเปื้อนเล็กๆ น้อยๆ ฯลฯ หรือไม่
มีแก๊สรั่ว (ไหลออก) หรือไม่
ตั้งค่าแรงดันใช้งานโดยปิดทางออก และตรวจสอบด้วยน้ำสบู่ว่ามีแก๊สรั่วหรือไม่
การตรวจสอบว่าแรงดันลดลง
ข้อต่อขาเข้า, ข้อต่อขาออก, เครื่องวัดแรงดัน
ตำแหน่งเข็มชี้
มีแก๊สรั่วจากช่องทางออกของวาล์วเซฟตี้หรือไม่
เครื่องวัดแรงดันแรงดันสูงลดลง เวลาจ่ายแก๊สในสภาพใช้งานหรือไม่
ผิดรูปหรือไม่
กลับไปอยู่ที่จุดศูนย์หรือไม่

## Slide 31: บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแก๊สติดไฟ / ออกซิเจน (sanso)

## Slide 32: อันตรายของออกซิเจน (sanso)
คู่มือหน้า 57 / คู่มือเสริมหน้า 42
- ออกซิเจน (sanso) ที่มีความเข้มข้นสูงเป็นอันตรายอย่างยิ่ง พร้อมๆ กับเป็นสารที่สร้างความเสียหายต่อร่างกายมนุษย์
- ความเข้มข้นต่ำมีผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์
- อุณหภูมิการเผาไหม้ในออกซิเจน (sanso) จะสูงกว่าการเผาไหม้ในอากาศ
ตาราง 2-1: อุณหภูมิจุดระเบิดของสาร
ในอากาศ
ในออกซิเจน (sanso)
น้ำมันเบนซิน
น้ำมันก๊าด
น้ำมันเตา
ขี้เลื่อย
ไฮโดรเจน
เอกสารที่มา: Kougaku Komamiya "อันตรายของออกซิเจน (sanso) และมาตรการป้องกันความเสียหาย" (ในความครอบครองของสถาบันวิจัยความปลอดภัยอุตสาหกรรม, ค.ศ.1961)

## Slide 33: แก๊สติดไฟ (1) 3 องค์ประกอบของการเผาไหม้
คู่มือหน้า 60 / คู่มือเสริมหน้า 44
[3 องค์ประกอบของการเผาไหม้]
- สิ่งที่เผาไหม้ได้
- ออกซิเจน (sanso)
- แหล่งจุดระเบิด
หากไม่มีหนึ่งใน 3 องค์ประกอบของการเผาไหม้ โดยหลักการแล้วจะไม่มีการระเบิดเกิดขึ้น

## Slide 34: แก๊สติดไฟ (2) ความเข้มข้นขั้นต่ำที่เกิดการระเบิด (bakuhatu kagen kai) และความเข้มข้นสูงสุดที่เกิดการระเบิด
คู่มือหน้า 60 / คู่มือเสริมหน้า 44
[ความเข้มข้นขั้นต่ำที่เกิดการระเบิด (bakuhatu kagen kai) และความเข้มข้นสูงสุดที่เกิดการระเบิด]
หากแก๊สติดไฟรั่วไหลไปในอากาศ แก๊สนั้นจะไม่ระเบิดหากไม่อยู่ในช่วงความเข้มข้นระดับหนึ่ง ซึ่งจะเรียกช่วงความเข้มข้นนี้ว่า ช่วงของการเผาไหม้ (การระเบิด) ฯลฯ กล่าวได้ว่าแก๊สที่มีค่าความเข้นข้นขั้นต่ำยิ่งน้อยจะยิ่งอันตรายกว่า เพราะสามารถถึงช่วงการระเบิดด้วยปริมาณเพียงเล็กน้อยหากรั่วไหลออกมา

## Slide 35: ภาพรวมของแก๊สติดไฟ (3) ความเร็วในการเผาไหม้
คู่มือหน้า 62 / คู่มือเสริมหน้า 45
(อนุเคราะห์โดย KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD)
ภาพ 2-1: การเกิดผิวเปลวไฟ (เปลวไฟส่วนโคนสีขาว)
ความเร็วในการเผาไหม้ของแก๊ส
ความเร็วในการเผาไหม้ของแก๊ส
ความเร็วในการเผาไหม้ของแก๊ส
ความเร็วในการเผาไหม้ของแก๊ส
เปลวไฟส่วนโคนสีขาว (จุดสีขาว)
ความเร็วในการพุ่งออกของแก๊ส
เปลวไฟส่วนโคนสีขาว (จุดสีขาว)
บริเวณที่ไม่ตอบสนอง (Dead band)
ความเร็วในการพุ่งออก
ของแก๊ส
ความเร็วในการพุ่งออก
ของแก๊ส
ความเร็วในการพุ่งออก
ของแก๊ส
[มาตรฐาน]
ไหลออก
ไฟย้อนกลับ
เอกสารที่มา: KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD

## Slide 36: ภาพรวมของแก๊สติดไฟ (4) พลังงานขั้นต่ำในการจุดไฟและแหล่งจุดระเบิด
คู่มือหน้า 63 / คู่มือเสริมหน้า 46
[พลังงานขั้นต่ำในการจุดไฟ]
เมื่อความเข้มข้นของแก๊สติดไฟถึงขั้นต่ำที่เกิดการระเบิด แก๊สนั้นจะระเบิดหากมีพลังงานจำนวนหนึ่ง
[แหล่งจุดระเบิด]
พลังงานของไฟฟ้าสถิตในร่างกายมนุษย์ก็สามารถทำให้เกิดแก๊สระเบิดได้ ขึ้นอยู่กับสถานะของแก๊สติดไฟนั้นๆ
นอกจากนี้ ภายในสถานที่ทำงานยังมีแหล่งจุดระเบิดจำนวนมาก เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า, ไฟของสายล่อไฟอุปกรณ์แก๊ส, วัตถุที่มีอุณหภูมิสูง, ความร้อนจากการเสียดทาน และประกายไฟจากการกระแทก ฯลฯ
จำเป็นต้องป้องกันแก๊สติดไฟรั่วไหล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระเบิดในงานเชื่อม

## Slide 37: แก๊สติดไฟที่ใช้ในการเชื่อม ฯลฯ (1) คุณสมบัติทางกายภาพ ฯลฯ
คู่มือหน้า 65 / คู่มือเสริมหน้า 47
ตาราง 2-6: คุณสมบัติทางกายภาพของแก๊สที่ใช้ในการเชื่อม ฯลฯ
สีและกลิ่น
สูตรเคมี
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจุดระเบิด
ความถ่วงจำเพาะของแก๊ส (หมายเหตุ 2)
จุดเดือด
อื่นๆ
อะเซทิลีน (asechiren)
เป็นแก๊สที่ไม่มีสี / ไม่มีกลิ่น อะเซทิลีน (asechiren) ที่ใช้ในการเชื่อมมีกลิ่นเฉพาะของตัวทำละลายและสิ่งสกปรกที่ใช้ในการละลายและเติมภาชนะ
(หมายเหตุ 1)
เป็นแก๊สที่ไม่มีสี / ไม่มีกลิ่น กฎหมายรักษาความปลอดภัยจากแก๊สแรงดันสูงกำหนดให้ต้องเติมสารให้กลิ่นลงในโพรเพน (puropan) ที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป แต่ไม่ได้กำหนดให้กับแก๊ส LPG (LPG) สำหรับอุตสาหกรรม
เป็นแก๊สที่ไม่มีสี / ไม่มีกลิ่น
โพรเพน (puropan)
ไฮโดรเจน
อุณหภูมิเปลวไฟสูงเมื่อเทียบกับแก๊สติดไฟสำหรับการเชื่อมชนิดอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับการเชื่อมแก๊ส
หมายเหตุ 1: กลิ่นนี้ค่อนข้างแตกต่างจากกลิ่นของแก๊สโพรเพน (puropan) ในครัวเรือน
2: อัตราส่วนน้ำหนักต่ออากาศ หากน้อยกว่า 1 อาจลอยสูงอยู่ใกล้เพดาน และหากมากกว่า 1 อาจลอยต่ำอยู่ในหลุม ฯลฯ

## Slide 38
คู่มือหน้า 66 / คู่มือเสริมหน้า 48
[อันตราย]
แก๊สอะเซทิลีน (asechiren), แก๊สโพรเพน (puropan) และไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่ติดไฟ / ไวไฟสูง หากภาชนะบรรจุแก๊สร้อนอาจเกิดการระเบิดได้ ไฮโดรเจนจุดระเบิดง่ายและมองเห็นเปลวไฟได้ยาก
[การสร้างความเสียหาย]
เมื่อสูดดมแก๊สอะเซทิลีน (asechiren), แก๊สโพรเพน (puropan) หรือไฮโดรเจนอย่างใดก็ตามที่มีความเข้มข้นสูง อาจทำให้ขาดออกซิเจน (sanso ketubou) และเป็นอันตรายอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังกล่าวกันว่าการสูดดมแก๊สอะเซทิลีน (asechiren) อาจทำให้เกิดอาการปอดบวมน้ำ นอกจากนี้ เมื่อสูดดมแก๊สอะเซทิลีน (asechiren) และแก๊สโพรเพน (puropan) อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอน, เวียนศีรษะ, หมดความรู้สึก หรือปวดศีรษะ
[สิ่งที่ควรระวังในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้]
ใช้สารดับเพลิงชนิดผง (hunmatu shouka zai) หรือแก๊สเฉื่อย (N2, Ar, CO2 ฯลฯ) ในการดับเพลิงไหม้ที่เกิดจากแก๊สอะเซทิลีน (asechiren), แก๊สโพรเพน (puropan) หรือไฮโดรเจน กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ใหญ่ ให้ใช้การพ่นน้ำหรือระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง ห้ามฉีดน้ำตรงๆ
แก๊สติดไฟที่ใช้ในการเชื่อม ฯลฯ (2) อันตรายและการสร้างความเสียหาย

## Slide 39: แก๊สแรงดันสูง (1) ประเภทของแก๊สแรงดันสูง
คู่มือหน้า 67 / คู่มือเสริมหน้า 49
[ประเภทของแก๊สแรงดันสูง] (จากกฎหมายรักษาความปลอดภัยจากแก๊สแรงดันสูง)
(1) แก๊สบีบอัด
เป็นแก๊สบีบอัดซึ่งมีแรงดันที่อุณหภูมิปกติ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าความดันเกจ) เท่ากับหรือสูงกว่า 1 MPa มีแรงดันจริงเท่ากับ หรือสูงกว่า 1 MPa หรือแก๊สที่มีแรงดันเท่ากับหรือสูงกว่า 1 MPa ที่อุณหภูมิ 35°C (ไม่รวมแก๊สอะเซทิลีนชนิดบีบอัด)
(2) แก๊สอะเซทิลีนชนิดบีบอัด
เป็นแก๊สอะเซทิลีนชนิดบีบอัดซึ่งมีแรงดันเท่ากับหรือสูงกว่า 0.2 MPa ที่อุณหภูมิปกติ มีแรงดันจริงเท่ากับหรือสูงกว่า 0.2 MPa หรือมีแรงดันเท่ากับหรือสูงกว่า 0.2 MPa ขึ้นไปที่อุณหภูมิ 15°C
(3) แก๊สเหลว (ekika gasu)
แก๊สเหลว (ekika gasu) ซึ่งมีแรงดันเท่ากับหรือสูงกว่า 0.2 MPa ที่อุณหภูมิปกติ มีแรงดันจริงเท่ากับหรือสูงกว่า 0.2 MPa หรือมีแรงดันเท่ากับ 0.2 MPa ขึ้นไปที่อุณหภูมิ 35°C หรือต่ำกว่า

## Slide 40: แก๊สแรงดันสูง (2) อันตรายของแก๊สแรงดันสูง
คู่มือหน้า 67, 69 / คู่มือเสริมหน้า 50
[อันตรายจากการบีบอัด]
(1) เกิดอุบัติเหตุแตกออก (haretu)
(2) อุบัติเหตุถังแก๊ส (bonbe) กระเด็น
[สิ่งที่ควรทราบในการใช้แก๊สแรงดันสูง]
กฎหมายรักษาความปลอดภัยจากแก๊สแรงดันสูง: ต้องเก็บรักษาแก๊สแรงดันสูงไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิเท่ากับหรือต่ำกว่า 40°C
ตาราง 2-8: การเปลี่ยนแปลงแรงดันเนื่องจากอุณหภูมิ
อุณหภูมิ
แรงดันแก๊สภายในภาชนะ (MPa)
ค่าเมื่อแรงดันที่ 25°C เท่ากับ 1

## Slide 41: สภาพความเสียหายจากการเชื่อมแก๊ส
คู่มือหน้า 74 / คู่มือเสริมหน้า 51
[ความผิดปกติของสุขภาพจากไอระเหย (hyumu)]
แม้ว่าปริมาณไอระเหย (hyumu) ที่เกิดจากการเชื่อมแก๊สจะไม่มากเท่ากับการเชื่อมอาร์ก แต่ก็มีข้อกังวลว่าอาจจะเกิดอาการปอดบวมน้ำเนื่องจากการเชื่อม / ตัดวัสดุชุบสังกะสี, มะเร็งปอดหรือโรคหอบหืดเนื่องจากการตัดสเตนเลส
นอกจากนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลกระทบด้านสุขภาพต่อระบบประสาทส่วนกลางเนื่องจากการเชื่อม / ตัดวัสดุประเภททองแดงรวมถึงแมงกานีสค่อยๆ กลายมาเป็นปัญหา

## Slide 42: การป้องกันความเสียหายจากการเชื่อมแก๊ส (1) การป้องกันแผลไฟไหม้
คู่มือหน้า 75 / คู่มือเสริมหน้า 52
ข้อบังคับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานกำหนดให้คนงานต้องสวมแว่นตาและถุงมือป้องกัน สำหรับงานเชื่อมซึ่งใช้อุปกรณ์เชื่อมอะเซทิลีนและอุปกรณ์เชื่อมรวมแก๊ส ฯลฯ
(อนุเคราะห์โดย Caterpillar Operator Training Ltd.)
ภาพ 2-10: อุปกรณ์ป้องกันสำหรับการเชื่อม
เอกสารที่มา: Caterpillar Operator Training Ltd.
รองเท้านิรภัย
ปลอกขา
ผ้ากันเปื้อน
หน้ากากป้องกันสำหรับการเชื่อม
ปลอกแขน
หมวกป้องกัน
แว่นตาป้องกัน
หน้ากากกันฝุ่น
ถุงมือป้องกันสำหรับการเชื่อมที่ทำจากหนัง

## Slide 43: การป้องกันความเสียหายจากการเชื่อมแก๊ส (2) สภาพความเสียหายจากการระเบิด / เพลิงไหม้
คู่มือหน้า 75, 77 / คู่มือเสริมหน้า 53
[สภาพและสาเหตุของอุบัติเหตุระเบิด / เพลิงไหม้]
กรณีส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุระเบิด / เพลิงไหม้ระหว่างทำงานเชื่อมแก๊ส คือแก๊สติดไฟสำหรับการเชื่อมเกิดระเบิด / ลุกไหม้ สาเหตุได้แก่ การรั่วไหลเนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์และสาย (housu) ไม่ดี, การรั่วไหลจากอาคารสถานที่ซึ่งเสื่อมสภาพ รวมถึงไฟย้อนกลับ ฯลฯ
[ระเบิดฝุ่นละออง (hunjin bakuhatu)]
เมื่อทำการเชื่อมแก๊สในสถานที่ซึ่งมีวัสดุติดไฟ (kanensei no mono) กลายเป็นอนุภาคละเอียด (ฝุ่นละออง) และลอยอยู่ในอากาศจำนวนมาก อาจกลายเป็นแหล่งจุดระเบิดและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงได้
จำเป็นต้องระวังว่า หากเป็นสิ่งที่ติดไฟได้ ฝุ่นละอองสามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะไม่ใช่ของประเภทถ่านหิน และไม่เพียงแต่แป้งสาลี, น้ำตาลหรือพลาสติกเท่านั้น แต่ยังเกิดจากโลหะ เช่น อลูมิเนียมหรือเหล็กซึ่งไม่ติดไฟในสภาพก้อน

## Slide 44: การป้องกันความเสียหายจากการเชื่อมแก๊ส (3) การป้องกันการระเบิด / เพลิงไหม้
คู่มือหน้า 77, 79, 81 / คู่มือเสริมหน้า 55, 56
[การป้องกันความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สเชื้อเพลิง]
- พื้นฐานคือต้องไม่ให้เกิดการรั่วไหลของแก๊สเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระเบิด
- การถ่ายเทอากาศในสถานที่ทำงานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน
[การป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟย้อนกลับ]
- กำจัดแก๊สให้แน่ชัดก่อนเริ่มงาน
- ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้แน่ใจ
- จัดการตามมาตรฐานของแก๊สติดไฟและออกซิเจน (sanso)
- ติดตั้งวาล์วเซฟตี้​ (anzen ki) ให้แน่ใจ
[การป้องกันอุบัติเหตุเพลิงไหม้นอกเหนือจากแก๊สเชื้อเพลิง]
- กำจัดวัสดุติดไฟ (kanensei no mono) ฯลฯ
- ระวังงานที่ประกอบด้วยหลายส่วน หรืองานที่อยู่ใกล้เคียง (รวมถึงด้านบนและด้านล่าง) ฯลฯ

## Slide 45: การป้องกันความเสียหายจากการเชื่อมแก๊ส (4) รังสีแสงที่มีอันตราย (yuugai kousen) และการขาดออกซิเจน (sanso ketubou)
คู่มือหน้า 82, 86 / คู่มือเสริมหน้า 57
[รังสีแสงที่สร้างความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นเวลาเชื่อมแก๊ส]
เวลาทำงานเชื่อมแก๊ส จะเกิดรังสีอินฟราเรดที่แรงจากส่วนที่มีอุณหภูมิสูง เช่น วัสดุที่จะทำการเชื่อมหรือเปลวไฟ ฯลฯ
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากรังสีอินฟราเรด: โรคตา เช่น จอประสาทตาไหม้, ต้อกระจก ฯลฯ หรือโรคผิวหนัง
[อาการขาดออกซิเจน (sanso ketubou)]
หากทำการเชื่อมแก๊ส / ตัดในสถานที่ซึ่งมีการถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้ทำการถ่ายเทอากาศโดยตรงด้วยอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ ฯลฯ พร้อมกับพยายามใช้อุปกรณ์ป้องกันสำหรับหายใจ (kokyuu you hogo gu) ที่เหมาะสมตามสถานการณ์
การขาดออกซิเจน (sanso ketubou): หมายถึงสภาวะที่ความเข้มข้นของออกซิเจน (sanso) ในอากาศน้อยกว่า 18%

## Slide 46: การป้องกันความเสียหายจากการเชื่อมแก๊ส (5) ความเสียหายจากไอระเหย (hyumu) โลหะ
คู่มือหน้า 86, 88 / คู่มือเสริมหน้า 58, 59
[โรคฝุ่นจับปอด (jinpai) และภาวะแทรกซ้อน]
อาการที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งเป็นการบาดเจ็บเรื้อรังอันเกิดจากไอระเหย (hyumu) โลหะ คือโรคฝุ่นจับปอด (jinpai) และภาวะแทรกซ้อน
ภาวะแทรกซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคฝุ่นจับปอด (jinpai) อย่างลึกซึ้งเป็นพิเศษ
- วัณโรคปอด - เยื่อหุ้มปอดอักเสบจากวัณโรค - หลอดลมอักเสบทุติยภูมิ
- หลอดลมโป่งพองทุติยภูมิ - ภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดทุติยภูมิ - มะเร็งปอดที่เริ่มต้นจากเนื้อเยื่อภายในปอด
[การเกิดไอระเหย (hyumu) โลหะ]
ไอระเหย (hyumu) คือไอเกิดจากโลหะที่มีอุณหภูมิสูงกลายเป็นไอน้ำ หลุดออกสู่สภาพแวดล้อมการทำงาน แล้วเย็นลงในอากาศและจับตัว จำเป็นต้องคำนึงว่า ในการเชื่อมแก๊สและการตัดด้วยแก๊ส (gasu setudan) ไม่เพียงแต่วัสดุที่จะทำการเชื่อมหรือตัดเท่านั้น แต่โลหะที่อยู่ในการชุบผิวจะกลายเป็นไอระเหย (hyumu) ด้วย
[มาตรการรับมือกับไอระเหย (hyumu) โลหะ]
- ใช้วัสดุทำละลายที่มีไอระเหย (hyumu) ต่ำ
- มาตรการทางวิศวกรรม
- มาตรการจัดการ
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

## Slide 47: การป้องกันความเสียหายจากการเชื่อมแก๊ส (6) โรคลมแดด (necchuushou) และความเสียหายจากการพลัดตกจากที่สูง (tuiraku saigai)
คู่มือหน้า 92, 93 / คู่มือเสริมหน้า 60
[มาตรการป้องกันโรคลมแดด (necchuushou)]
จำเป็นต้องดูแลสภาพร่างกายในแต่ละวัน ควรหยุดพักอย่างเหมาะสม ไม่ควรทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคลมแดด (necchuushou) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในที่แคบหรือกลางแจ้งในฤดูร้อน ฯลฯ จะเป็นงานที่ทำภายใต้อุณหภูมิสูง, ความชื้นสูง และแสงแดดที่ร้อนจัด ในกรณีเช่นนี้ จำเป็นต้องทำงานโดยคำนึงถึงอุณหภูมิกระเปาะเปียก (WBGT) (ดัชนีความร้อน) รวมถึงดื่มน้ำและเสริมเกลือแร่ให้เพียงพอ อนึ่ง ระวังว่าชาญี่ปุ่นที่มีคาเฟอีน ฯลฯ มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ ไม่เหมาะสำหรับการรับมือกับโรคลมแดด (necchuushou)
[การป้องกันความเสียหายจากการพลัดตกจากที่สูง (tuiraku saigai)]
เมื่อต้องทำงานเชื่อมในที่สูง พยายามใช้อุปกรณ์สำหรับป้องกันการพลัดตกจากที่สูง (tuiraku seishi you kigu) อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายจากการพลัดตกจากที่สูง (tuiraku saigai) (จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพิเศษเรื่องสายรัดแบบเต็มตัว)

## Slide 48: บทที่ 3 กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

## Slide 49: ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
คู่มือหน้า 101 / คู่มือเสริมหน้า 61
กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou)
กฎหมายโรคฝุ่นจับปอด (jinpai)
กฎหมายการวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (*)
คำสั่งบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou)
คำสั่งบังคับใช้กฎหมายการวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ข้อบังคับความปลอดภัยแรงงาน
ข้อบังคับเพื่อป้องกันพิษจากสารตะกั่ว
ข้อบังคับเพื่อป้องกันความเสียหายจากวัตถุเคมีที่กำหนดเฉพาะ
ข้อบังคับเพื่อป้องกันอาการขาดออกซิเจน (sanso ketubou) ฯลฯ
ข้อบังคับเพื่อป้องกันความเสียหายจากฝุ่นละออง (* ใช้กับการตัดโลหะด้วยแก๊ส (gasu setudan) ในสถานที่ทำงานในร่ม ฯลฯ)
ข้อบังคับการทดสอบเครื่องจักร ฯลฯ
มาตรฐานวาล์วเซฟตี้​ (anzen ki) สำหรับอุปกรณ์เชื่อมอะเซทิลีน และวาล์วเซฟตี้​ (anzen ki) สำหรับอุปกรณ์เชื่อมรวมแก๊ส
มาตรฐานโครงสร้างเครื่องกำเนิดอะเซทิลีน (asechiren) สำหรับอุปกรณ์เชื่อมอะเซทิลีน
กฎการบังคับใช้กฎหมายโรคฝุ่นจับปอด (jinpai)
กฎการบังคับใช้กฎหมายการวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
* การวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการเมื่อวัสดุที่จะทำการเชื่อม / ตัด มีวัตถุที่เข้าข่าย เช่น แมงกานีส ฯลฯ รวมอยู่