## Slide 1: 차량계 건설기계 (정지·운반·적재용 및 굴착용) 운전 기능강습 보조교재 강습용 파워포인트 자료

## Slide 2: 제1장 차량계 건설기계에 관한 기초지식

## Slide 3: 차량계 건설기계(정지·운반·적재용 및 굴착용)의 종류, 형식(노동안전위생법 시행령 별표 제7)
차량계 건설기계의 분류
교재 2페이지/보조교재 5페이지
차량계 건설기계
(정지·운반·적재용 및 굴착용)
정지·운반·적재용
굴착용
불도저
트랙터 셔블
스크레이프 도저
스크레이퍼
클램셀
모터 그레이더
버력 적재기
드래그 셔블
(백호)
드래그라인
버킷 굴착기
트렌처
굴착기(shoberu)계 건설기계
트랙터계 건설기계
파워 셔블

## Slide 4: 정지·운반·적재용 기계
교재 2페이지/보조교재 5페이지
불도저의 예시
트랙터 셔블의 예시
스크레이퍼의 예시

## Slide 5: 정지·운반·적재용 기계
교재 5페이지/보조교재 6페이지
스크레이프 도저의 예시
모터 그레이더의 예시
버력 적재기의 예시

## Slide 6: 굴착용 기계
교재 7페이지/보조교재 8페이지
파워 셔블의 예시
드래그 셔블의 예시
클램셀의 예시

## Slide 7: 굴착용 기계
교재 9페이지/보조교재 9페이지
드래그라인의 예시
버킷 굴착기의 예시
트렌처의 예시

## Slide 8: 차량계 건설기계에 관한 용어 1... 작업장치
교재 10페이지/보조교재 10페이지
작업장치

## Slide 9: 차량계 건설기계에 관한 용어 2... 기체중량 차량계 건설기계에 관한 용어 3... 기계중량 차량계 건설기계에 관한 용어 4... 기계총중량
교재 11페이지/보조교재 10페이지
물
유류
연료
기체중량
기계중량
기계총중량
기체중량
기체중량
최대적재중량
기계총중량
승차 작업원
물
유류
연료

## Slide 10: 차량계 건설기계에 관한 용어 5... 안정도 6... 등판능력
교재 12페이지/보조교재 11페이지
안정도
등판능력
안정도

## Slide 11: 차량계 건설기계에 관한 용어 7... 평균접지압
교재 13페이지/보조교재 11페이지
① 크롤러식
② 휠식
W: 기계총질량(t)
S: 총 접지면적 = 2B×L(㎡)
L: 총질량 상태에서의 아이들러(유동륜)와 스프로킷(기동륜)의 중심거리(m)
B: 크롤러의 폭(m)
크롤러
아이들러
스프로킷
축하중
타이어
지면
외관상 접지면적

## Slide 12: 제2장 차량계 건설기계의 원동기 및 유압장치

## Slide 13: 원동기
교재 16페이지/보조교재 12페이지
디젤 엔진과 가솔린 엔진의 대비
종류
항목
연료의 종류
점화 방식
마력당 엔진 질량
마력당 가격
열효율
운전 경비
화재 위험도
디젤 엔진
경유(keiyu)
공기 압축에 의한 자기점화
무겁다
비싸다
좋다(30~40%)
싸다
적다
가솔린 엔진
가솔린
전기 불꽃에 의한 점화
가볍다
싸다
나쁘다(22~28%)
비싸다
많다

## Slide 14: 디젤 엔진의 구조
교재 18페이지/보조교재 12페이지
흡·배기장치의 예시
윤활장치계통의 예시
블로어 임펠러
프리클리너
에어 클리너
먼지 표시기
실린더 헤드
배기 매니폴드
실린더 블록
피스톤
과급기
터빈 임펠러
배기 밸브
머플러
배기
가압공기
오일 필터
오일 쿨러
오일 스트레이너
오일 펌프

## Slide 15: 디젤 엔진의 구조
교재 19페이지/보조교재 13페이지
연료장치계통의 예시
수냉식 엔진의 예시
연료분사노즐
연료분사펌프
연료공급펌프
연료탱크
연료필터
거버너
라디에이터
팬
서모스탯(온도조절기)
워터 펌프
수온계
워터 매니폴드
실린더 헤드
실린더 라이너
오일 펌프에서(오일)
엔진 오일 쿨러

## Slide 16: 디젤 엔진의 구조
교재 20페이지/보조교재 13페이지
전기회로의 예시
작업등
혼
혼 스위치
혼 릴레이
오일 필터
미등
전조등
경고등
패널 램프
램프 스위치
히터 플러그
히터 시그널
퓨즈박스
안전 릴레이
시동스위치
시동모터
레귤레이터
전류계
충전 발전기
배터리 릴레이 스위치
배터리

## Slide 17: 연료·엔진 오일
교재 22페이지/보조교재 13페이지
엔진 오일은 다음과 같은 작용을 한다.
① 윤활작용
② 냉각작용
③ 밀봉작용
④ 청소작용
⑤ 방청작용
다양한 명칭의 엔진 오일이 있지만, 건설기계의 사용설명서 등에서 지정된 규격의 오일을 사용해야 한다.

## Slide 18: 유압장치
교재 24페이지/보조교재 14페이지
고압 작동유
엔진
유압 펌프
(작동유를 고압으로 배출한다)
유압제어밸브
(작동유의 압력, 유량 방향을 제어한다)
고압 작동유
저압 작동유
저압 작동유
저압 작동유
유압구동장치
(유압을 기계 에너지로 변환한다)
일
(크기·속도·방향)
작동유탱크 부속기기

## Slide 19: 유압 펌프 ①기어 펌프 ②피스톤 펌프 사축식, 사판식
교재 25페이지/보조교재 14페이지
사축식 사판식
기어 펌프 작동 원리의 개요
작동유 흡입구
작동유 토출구
구동 플랜지
축
실린더 블록
피스톤
입출구
입출구
밸브판
실린더 블록
축
밸브판
피스톤
입출구
입출구
사판

## Slide 20: 작동유탱크
교재 31페이지/보조교재 14페이지
작동유탱크
콤비네이션 에어 브리더
관로용 필터
출구
마그넷
엘리먼트
캡
공기 여과 엘리먼트
기름 여과 엘리먼트
오일 레벨 게이지
에어 브리더
필터
회로에서
조작 밸브에서
스트레이너
트랩
펌프로

## Slide 21: 제3장 차량계 건설기계의 주행에 관한 장치 구조

## Slide 22: 크롤러식 트랙터
교재 35페이지/보조교재 15페이지
크롤러식 트랙터 구조의 예시
라디에이터
엔진
변속레버
토크 컨버터
파워 시프트 변속기
작동유탱크
크롤러
가로축
조향 클러치
종감속
스프로킷(기동륜)
리코일 스프링
캐리어 롤러(상부롤러)
트럭 크롤러(하부롤러)
트럭 프레임
아이들러 (유동륜)
연료탱크

## Slide 23: 크롤러식 트랙터
교재 35페이지/보조교재 15페이지
다이렉트 드라이브 방식의 동력전달장치 예시
파워 시프트 방식의 동력전달장치 예시
스티어링 클러치 및 브레이크
엔진
베벨기어
파이널
드라이브
다이렉트 변속기
플라이휠 주 클러치
유니버설 조인트
스티어 펌프
엔진
스티어링 클러치 및 브레이크
베벨기어
파이널
드라이브
파워 시프트 변속기
유니버설 조인트
트랜스 컨버터

## Slide 24: 휠식 트랙터
교재 47페이지/보조교재 16페이지
토크 컨버터 방식의 동력전달 예시
HST(Hydro-Static-Transmission) 방식의 동력전달 예시
엔진
토크 컨버터
파워 시프트 변속기
차동장치
파이널 드라이브
타이어
토크 컨버터
파워 시프트 변속기
엔진
파이널 드라이브
파이널 드라이브
타이어
타이어
차동장치
엔진
HST 펌프
변속기
차동장치
타이어
HST 모터
변속기
타이어
타이어
엔진
HST 펌프
(가변용량형)
HST 모터
(가변용량형)

## Slide 25: 휠식 트랙터 타이어
교재 53페이지/보조교재 17페이지
타이어의 공기압
공기압이 너무 낮으면
① 타이어가 찌그러져 굴곡에 의한 발열이 현저하고, 박리현상을 일으킨다.
② 타이어의 양 끝이 땅에 닿아, 이 부분이 빨리 마모된다.
③ 딱딱한 노면에서는 저항이 커지고, 견인력이 저하된다.
① 타이어의 중앙부만 땅에 닿아, 이 부분이 빨리 마모된다.
② 연약지에서는 흙 속에 깊이 파고들어 견인력이 저하된다.
③ 모가 난 작은 바위에도 쉽게 상처가 생긴다.
공기압이 너무 높으면

## Slide 26: 유압식 셔블계 건설기계(크롤러식)
교재 57페이지/보조교재 18페이지
유압식 셔블계 건설기계 유압회로의 예시
크롤러식 주행용 조작장치의 예시
방향전환밸브
주행조작레버
컨트롤 케이블
스위블 조인트
주행모터(오른쪽)
주행모터(왼쪽)
스프로킷
스프로킷
크롤러 슈
전진
후진
중립
주행레버
페달
주행모터
프런트 아이들러
2단 스위치

## Slide 27: 모터 그레이더
교재 63페이지/보조교재 19페이지
모터 그레이더 구조의 예시
전차축의 움직임의 예시
상하 요동의 예시
블레이드 승강(우) 레버
블레이드 승강(좌) 레버
블레이드 가로이송 레버
리닝 레버
아티큘레이트 레버
블레이드 승강 실린더
스캐리파이어 승강 실린더
유압모터
휠
전륜경사실린더
스캐리파이어
블레이드
블레이드 가로이송 실린더
서클 회전기
블레이드 틸트 링크
서클
스캐리파이어 승강 레버
황색 회전등
서클 가로이송 레버
서클 회전 레버
프리클리너
라디에이터
엔진
변속기
연료분사펌프
휠 브레이크
파이널 드라이브부
디퍼렌셜 기어
라디에이터 주수구

## Slide 28: 스크레이퍼
교재 66페이지/보조교재 20페이지
모터 스크레이퍼 구조의 예시
F 엔진
F 연료탱크
히치
요크
스티어링 실린더
에이프런 실린더
볼 실린더
에이프런
스티어링 오일탱크
프레임
폴로 업 링크
F 서스펜션 실린더
F 서스펜션 암
F 토크 컨버터
F 토크 흐름 변속기
F 서스펜션
오일 탱크(좌)
볼
이젝터
R 서스펜션 오일 탱크
R 토크 흐름 변속기
작동유탱크
R 토크 컨버터
R 아웃풋 샤프트
R 엔진
R 연료 탱크
R 차동기
이젝터 실린더
R 서스펜션 암
R 서스펜션 실린더
R 종감속
R 휠 브레이크
F: 프런트
R: 리어

## Slide 29: 제4장 차량계 건설기계의 주행에 관한 장치의 취급방법

## Slide 30: 주행 시작 시의 취급방법
교재 69페이지/보조교재 21페이지
(1) 엔진 시동 전
(2) 엔진 시동
(3) 엔진 시동 후

## Slide 31: 주행 시의 취급방법
교재 72페이지/보조교재 23페이지
(1) 발진
(2) 주행 중
비탈을 끝까지 다 올라갔을 때의 유의점
전·후진 시의 기계 방향 등 확인
고속으로 제자리 선회할 때의 유의점

## Slide 32: 주행 시의 취급방법
교재 74페이지/보조교재 25페이지
(3) 비탈 오르내림, 기타
(4) 주행의 정지
장애물을 넘을 때의 유의점
연약지에서 등판용구 등의 사용 예시
비탈길에서 타이어 스토퍼 사용 예시
비탈길에서의 정지 예시
조심
조심
살살
살살
변속레버
클러치레버
공회전
5분 정도
브레이크 페달 잠금

## Slide 33: 주차(주기) 시의 취급방법
교재 76페이지/보조교재 27페이지
주차 시의 유의점
그리스, 오일 등
1... 그리스
2... 부동액
3... 오일

## Slide 34: 제5장 차량계 건설기계의 작업에 관한 장치의 구조 및 종류

## Slide 35: 트랙터계 건설기계 작업장치의 구조 및 종류
교재 79페이지/보조교재 29페이지
크롤러식 트랙터 셔블의 유압에 의한 작동 예시
앵글 도저의 예시
스트레이트 도저의 예시
레이크 도저의 예시
덤프실린더
틸트 로트
사이드 프레임
리프트 실린더
리프트 암
버킷

## Slide 36: 트랙터계 건설기계 작업장치의 구조 및 종류
교재 82페이지/보조교재 31페이지
U도저의 예시
트리밍 도저의 예시
리퍼의 예시
습지 불도저의 예시
푸시 도저의 예시
트랙터 셔블의 예시

## Slide 37: 안전장치 등
교재 85페이지/보조교재 33페이지
리프트 암 안전핀 등의 예시
전도시 보호장치의 예시
1... 전조등
2... 경보장치
3... 헤드 가드 및 전도시 보호장치(ROPS)
전도시 보호장치의 예시

## Slide 38: 굴착기(shoberu)계 건설기계 작업장치의 구조 및 종류
교재 86페이지/보조교재 35페이지
유압식 셔블 작업장치의 예시
기계식 클램셀 작업장치의 예시
암 실린더
붐
붐 실린더
암
버킷 실린더
스트랩
스트랩로드
드래그 셔블용 버킷
드래그 셔블
암
암 실린더
붐
붐 실린더
버킷 실린더
스트랩
스트랩로드
파워 셔블용 버킷
파워 셔블
태그라인
개폐 로프
지원 로프
태그라인 로프
셸
생크
메인 샤프트
카운터 웨이트
개폐 로프
암
헤드

## Slide 39: 안전장치 등
교재 90페이지/보조교재 36페이지
선회주차브레이크의 예시
붐 전도방지장치의 예시
붐 기복정지장치의 예시
잠금레버의 예시
승강 시(잠금 작동)
작업 시(잠금 해제)
표준 위치
잠금
해제
선회레버
스위치
타이머
솔레노이드 밸브
선회모터
전지
컨트롤 펌프
엔진
작동유탱크
백스 톱
붐
A 프레임
벗어난 위치
붐 감는 올림(age) 위치
볼트 길이
작동 정확도
조절용
스톱 볼트
붐
80°

## Slide 40: 모터 그레이더
교재 92페이지/보조교재 38페이지
스캐리파이어 장치의 예시
블레이드 장치의 예시
모터 그레이더 작업장치 조작의 예시
볼조인트
드로바
서클
블레이드
회전 기어실
승강 암
승강 링크
가로이송 기어실
블레이드 틸트 링크
블레이드 회전
리닝
블레이드 승강(우)
블레이드 승강(좌)
드로바 가로이송

## Slide 41: 스크레이퍼
교재 94페이지/보조교재 39페이지
스크레이퍼 작업장치의 예시
버력 적재기
긁어넣기식 로더 작업장치의 예시
요크
에이프런 암
이젝터
볼
에이프런
커팅 에지
볼 실린더
컨베이어
붐
실린더
암
버킷
선회프레임

## Slide 42: 제6장 차량계 건설기계의 작업에 관한 장치의 취급방법 등

## Slide 43: 불도저 1... 기본조작
교재 97페이지/보조교재 41페이지
불도저 조작장치의 예시
불도저의 표준조작방식
들뜸
디셀레이터 페달
브레이크 페달
클러치 페달
내림(sage)
좌 틸트
우 틸트
올림(age)
(작업레버)
운전석
변속레버
전후진 조합
전진(증속)
후진(증속)
좌 조향
(조향레버)
우 조향

## Slide 44: 불도저 1... 기본조작
교재 99페이지/보조교재 42페이지
PAT 차량의 앵글 자세
앵글링의 예시
앵글량
스트레이트 도저
앵글 도저

## Slide 45: 불도저 1... 기본조작
틸팅의 예시
날끝각의 조절
PAT 차량의 틸트 자세
교재 100페이지/보조교재 42페이지
브레이스
틸팅
틸트량
브레이스

## Slide 46: 불도저 2... 기본작업
사면 주행의 예시
블레이드 조작의 예시
교재 101페이지/보조교재 43페이지

## Slide 47: 굴착작업
홈굴착작업의 예시
사이드 컷 작업의 예시
교재 103페이지/보조교재 44페이지
법면배수(nori men haisui)의 예시
슬롯 도징의 예시
블레이드의 높이
40~50cm
사이드 컷 작업의 예시(a)
사이드 컷 작업의 예시(b)
사이드 컷 작업의 예시(c)
물
물
물
물
①
②
③
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④

## Slide 48: 압토작업
홈굴착작업의 예시
교재 105페이지/보조교재 46페이지
펴고르기 작업의 예시
2단 누름의 예시
릴레이 누름 작업의 예시
병렬 압토작업의 예시
2단 누름!

## Slide 49: 성토(morido) 작업
성토(morido) 작업의 예시
교재 107페이지/보조교재 47페이지
성토(morido) 작업의 탬핑 예시
(탬핑할 수 있다)
(탬핑할 수 있다)
(탬핑할 수 없다)
(탬핑할 수 없다)

## Slide 50: 마무리작업
교재 109페이지/보조교재 48페이지
블레이드 컨트롤장치의 예시
거친 마무리작업의 예시
마무리작업의 예시
수평한 장소에서 블레이드를 내린다
블레이드를 상하로 조작한다
세세한 마무리는 모터 그레이더로 한다
블레이드 폭 1/4

## Slide 51: 응용작업
제근, 제초작업의 예시
교재 109페이지/보조교재 50페이지
대나무 숲 등의 제근 예시
메우기 작업(umemodoshi sagyo)의 예시
포장반 제거 작업의 예시
전석 제거 작업의 예시
레이크 도저
사전에 전기톱 등으로 벌채
대나무 숲의 경우는 깊이를 20~30cm로 한다.

## Slide 52: 리핑작업
싱글 생크 리퍼와 멀티 생크 리퍼
교재 112페이지/보조교재 52페이지
연약지용 슈의 예시
연약지의 통과 예시
내리막 경사와 십자 리핑
암괴, 역결(sakame)의 경우의 리퍼작업
리퍼작업
(1) 암괴 리핑
(2) 역결(sakame) 리핑
(나쁨)
(좋음)

## Slide 53: 트랙터 셔블
트랙터 셔블 조작장치의 예시
교재 115페이지/보조교재 56페이지
업&다운
시프트 스위치
브레이크 페달
전자식 모니터링 시스템
방향 지시기
주차 브레이크 스위치
작업 잠금 스위치
작업기 컨트롤 레버
액셀페달

## Slide 54: 트랙터 셔블
리프트 암과 버킷의 조작 예시
주행 시 버킷 높이의 예시
교재 116페이지/보조교재 56페이지

## Slide 55: 굴착작업
굴착작업의 예시(1)
교재 118페이지/보조교재 57페이지
굴착작업의 예시(2)
굴착작업의 예시(3)
굴착작업의 예시(4)
언더마이닝(sukashi bori)은 위험

## Slide 56: 적재 운반 작업
교재 119페이지/보조교재 58페이지
적재 모습의 예시(1)
적재 모습의 예시(2)
적재 운반 작업의 예시
적재 시작
완료
경첩 핀의 높이
안정
치우침
치우침 불안정
불안정

## Slide 57: 적재 운반 작업
적재 운반 작업의 예시 V시프트 외
교재 121페이지/보조교재 59페이지
굴착작업의 예시(2)
투입작업의 예시
로드 앤 캐리 공법의 예시
V형(V시프트) 작업 대상물
I형(크로스시프트) 작업 대상물
L형(L시프트) 작업 대상물
T형(T시프트) 작업 대상물
주) 는 트랙터 셔블의 움직임
최대 클리어런스 시
투입 조작의 분해 예시
눈의 위치에서 20cm
경사 0%
투입구
10%
① 평탄한 벤치에서의 선회
복귀(전진)
복귀(전진)
운반(전진)
운반(전진)
운반(후진)
선회
선회
적재
적재
복귀(후진)
투입
투입
투입
(투입구)
(투입구)
(투입구)
(굴착면)
(굴착면)
(굴착면)
단면
단면
② 오르막 경사 벤치에서의 선회
③ 내리막 경사 벤치에서의 선회
지반이 평탄하더라도 어디든 상관없이 선회해서는 안 된다.
일반적으로 평탄한 벤치에서의 선회 장소는 짐을 적재하고 있을 때는 굴착면 근처에서, 그리고 투입 후 굴착면으로 갈 때는 투입구 근처에서 선회하는 것을 원칙으로 한다.
굴착면을 향해 오르막 경사(투입구를 향해 내리막 경사)의 벤치에서는 적재물 유출을 막기 위해 주로 후진으로 운반한다.
선회 장소는 가능한 한 평탄한 장소를 선택하고, 벤치의 상황에 따라서는 투입구 부근에서 선회하는 경우도 많아진다
굴착면을 향해 내리막 경사(투입구를 향해 오르막 경사)의 벤치에서는 운반 시에 굴착면 부근에서 선회하고, 복귀 시는 적재물 유출의 유무에 따라 그때그때 평탄한 장소를 선택하여 선회한다.
투입구와 굴착면과의 거리가 짧은 경우에도 위와 같은 방법으로 선회한다.

## Slide 58: 유압식 셔블(백호)
교재 123페이지/보조교재 62페이지
유압식 셔블 조작장치의 예시
JIS 규격의 조작 방식
작업레버
암 밀기
암 당김
(좌측 레버)
(우측 레버)
좌선회
우선회
붐
아래
붐
위
버킷
덤프(dampu)
버킷
굴착
좌측 작업레버
주행레버(페달)
우측 작업레버
암 당김
암 밀기
좌선회
우선회
버킷
굴착
버킷
덤프(dampu)
붐 내림(sage)
붐 올림 (age)
운전석
전진
후진
좌측 주행 레버 (페달)
우측 주행 레버 (페달)
※2개의 레버(페달)가 있는 크롤러식의 경우

## Slide 59: 유압식 셔블(백호)
교재 123페이지/보조교재 63페이지
유압식 셔블(백호)에 의한 기본작업의 예시
(c) 법면(nori men)의 절취 마무리
(d) 홈 굴착
(a) 홈, 건축물의 기초굴착
(b) 지표면의 얕은 굴착
비탈을 오르내리는 요령
(a) 비탈을 올라가는 요령
(b) 비탈을 내려가는 요령
되돌린다
버킷을 최대한 낮춘다
이 위치에서 되돌린다
이 위치에서 버킷을 올린다
이 위치에서 버킷을 올린다
버킷 위치는 그대로 두고 내려간다
버킷을 되돌린다

## Slide 60: 굴착작업
암에 의한 가장 효율적인 굴착 범위
교재 126페이지/보조교재 65페이지
갓길에서 굴착 시의 크롤러 방향
유압식 셔블(백호)에 의한 기본작업의 예시
암 실린더
암
버킷 실린더
버킷 실린더
링크
날끝각

## Slide 61: 적재작업
적재작업의 예시(1)
교재 128페이지/보조교재 66페이지
적재작업의 예시(2)
적재작업의 예시(3)
적재작업의 예시(4)
적재작업의 예시(5)
텔레스코픽 암의 예시
롱 암의 예시
10t~11t 덤프(dampu)
선회 각도는
이 거리를 유지하도록
작게 한다

## Slide 62: 유압식 셔블(로딩 굴착기)
배수를 고려한 상부굴착작업의 예시
교재 131페이지/보조교재 69페이지
병진굴착작업의 예시
직진굴착작업의 예시
하부굴착작업의 예시
굴착면
사면의 폭
바닥면
사면
소정의 바닥면
● 선회 각도는 최대한 작게 한다
퇴출
진입

## Slide 63: 유압식 셔블(로딩 굴착기)
교재 133페이지/보조교재 71페이지
사이드힐식 벤치 커트법의 예시
박스식 벤치 커트법의 예시

## Slide 64: 유압식 셔블(로딩 굴착기)
교재 133페이지/보조교재 72페이지
버킷의 절삭각도
로딩 굴착기에 의한 적재 및 덤핑작업 예시
(a) 절삭각 대
(b) 절삭각 소
(a) 동일한 지상면상의 덤프(dampu)에 적재
(b) 높은 위치에 있는 운반차에 적재
(c) 토사더미 위에 배토
(d) 벨트 컨베이어, 호퍼 등에 적재
(e) 측방 또는 후방에서의 덤핑

## Slide 65: 클램셀
클램셀을 사용한 작업의 예시
교재 136페이지/보조교재 74페이지
(a) 건축현장의 제근
(b) 스톡파일(비축)
(c) 덤프(dampu)에 적재
높은 곳에 있는 사일로에 적재

## Slide 66: 드래그라인
교재 137페이지/보조교재 76페이지
붐의 제한각도
드래그라인을 사용한 굴착, 적재작업의 예시
(a) 지면 아래의 법면(nori men) 굴착
(b) 건조물 기초의 제근, 골재채취
(c) 수로, 홈 굴착, 준설
(d) 지상 동일면의 적재
(e) 작업 지반보다 아래의 적재
(f) 호퍼에 적재
보통 30° 이상

## Slide 67: 모터 그레이더 1... 기본조작
모터 그레이더 조작장치의 예시
교재 140페이지/보조교재 77페이지
블레이드 날끝각
스캐리파이어 절삭각
토질과 앵글각도
스캐리파이어 승강
아티큘레이트
리닝
블레이드 가로이송
블레이드 승강(우)
블레이드 승강(좌)
서클 회전
서클 가로이송
당김
밈
밈
밈
밈
밈
밈
밈
밈
앵글각도
토질
부드러운 흙
단단한 흙
배토
마무리
앵글각도(θ)
블레이드
블레이드 날끝각
절삭각도 조절 부착 볼트
절삭각
당김
당김
당김
당김
당김
당김
당김

## Slide 68: 모터 그레이더 2... 기본작업
교재 142페이지/보조교재 79페이지
리닝 조작
블레이드 접촉의 예시
좌선회를 위한 타이어 리닝
하중에 의한 진행방향
직진
리닝에 의한 진행방향
윈드로
좌선회
타이어 리닝 방향
(a) 전륜과 블레이드의 접촉
(b) 후륜과 블레이드, 블레이드와 프레임의 접촉
(c) 블레이드와 스캐리파이어의 접촉

## Slide 69: 적응작업
숄더리치 자세의 예시
교재 144페이지/보조교재 79페이지
아티큘레이트를 이용한 U턴
뱅크 컷 자세의 예시
스노우 플로우를 사용한 작업의 예시
오프셋 주행
스캐리파이어 절삭각도
스노우 플로우
오프셋 양
절삭각도
아티큘레이트를 이용한 오프셋 자세

## Slide 70: 스크레이퍼(모터 스크레이퍼)
볼을 너무 올리지 않도록 주의
스크레이퍼 조작장치의 예시
교재 147페이지/보조교재 82페이지
굴착 기본작업의 예시
철토 작업의 예시
굴착 순서의 예시
브레이크 페달
액셀페달
변속레버
홀드 페달
디퍼렌셜 록 페달
이젝터 조작 레버
에이프런 조작 레버
볼 조작 레버
적재 시작
균일한 굴착깊이
적재 완료
적재 시작
적재 완료
균일한 굴착깊이
균일한 굴착깊이
볼 내림(sage) 폭
볼 올림(age) 폭
볼 조작시간
에이프런 조작
적절히 한다
볼을 너무 많이 올림(age)
에이프런 앞에 토사를 너무 많이 쌓음
굴착깊이가 일정하지 않음
볼 내림(sage) 시기가 너무 빠름
볼 올림(age) 시기가 너무 늦음
볼 내림(sage) 폭이 너무 큼
원심력으로 인해 바퀴가 빠지지 않도록 주의

## Slide 71: 스크레이퍼(피견인식 스크레이퍼)
기본조작은 주행에 관해서는 6.1.1의 불도저와 동일하다.
불도저 조작장치의 예시
교재 150페이지/보조교재 85페이지
피견인식 스크레이퍼의 작업 상황

## Slide 72: 크롤러식 버력 적재기
크롤러식 버력 적재기는 주로 6.1.2.의 대형 트랙터 셔블과 긁어넣기식 로더가 있다. 여기에서는 긁어넣기식 로더에 대해 설명한다.
교재 154페이지/보조교재 86페이지
긁어넣기식 로더 조작장치의 예시
암 및 선회 조작
버킷 부분 세팅 및 컨베이어 상하 조작
크롤러(좌) 조작
크롤러(우) 조작
붐 및 버킷 조작
운전석
컨베이어 운전 조작
유압 인터록

## Slide 73: 차량계 건설기계의 이송
돌기 부착 등판용구의 예시
적재기계의 질량과 등판용구의 관계 예시
등판용구의 사용 예시
적재 위치
풋스톨의 사용 예시
트레일러에 고정하기 예시
교재 157페이지/보조교재 88페이지
적재기계의 질량(t)
등판용구의 사용 개수
재질
알루미늄 합금
알루미늄 합금
알루미늄 합금
개수
형상 치수
길이×높이×폭(mm)
트레일러 적재함
등판용구
15° 이하
차량 적재함의 중심과 적재하는 기계의 중심선
차량 적재함
등판용구의 중심과 크롤러의 중심선
등판용구
크롤러
풋스톨
유압 호스(housu)
타이어 스토퍼
와이어 로프
완화재(ate mono)
(완충재(yawara))
와이어 로프
타이어 스토퍼
레버 블록
침목
레버 블록
완화재(ate mono)
(완충재(yawara))
타이어 스토퍼
와이어 로프
와이어 로프
블레이드(배토판) U프레임

## Slide 74: 제7장 차량계 건설기계의 점검·정비

## Slide 75: 관련 법령, 일반적인 주의사항
관련 법령
※법령에는 정해져 있지 않지만, 점검 결과는 기계가 가동하고 있는 동안 보관하는 것이 바람직하다.
점검 등의 유의점
교재 163페이지/보조교재 92페이지
점검시 등에 출입금지
(건설업노동재해방지협회 통일안전표지 ~외국어 표시 예시~)
점검 검사 구분
조문
실시하는 자·자격
검사표 등의 보관기간
작업 시작 전 점검
정기 자가검사 (teiki jishu kensa)
(월 1회)
특수 자가검사
(연 1회)
노동안전위생규칙 170조
171조
노동안전위생규칙 168조
169조
171조
노동안전위생규칙
167조
169조
169조의 2
171조
운전자
사업자(안전관리자)가 지명한 자
사업 내 검사자
검사업체 검사자
※점검표를 기계가 가동하고 있는 동안
검사표를 3년간
검사표를 3년간
(검사필 표시 부착)

## Slide 76: 일상점검(nichijou tenken) 요령 엔진 시동 전
작동유의 외관에 의한 판별법
점검, 보충 시 자세의 예시
전기 계통을 정비할 때는 배터리의 (-) 단자를 떼어 놓는다
교재 164페이지/보조교재 94페이지
타이어의 점검
외관
냄새
원인
유백색으로 변했다
좋음
수분이 혼입되었다
흑갈색으로 변했다
악취
열화되었다
작은 흑점이 있다
좋음
이물질 혼입
거품이 일고 있다
-
그리스가 혼입되었다
붐
암

## Slide 77: 일상점검(nichijou tenken) 요령 엔진 시동 후
배기색과 판정 기준
교재 170페이지/보조교재 94페이지
클러치의 조절
작동 점검
격납 시의 유의점
배기색
판정 기준
검정색
연한 노란색
흰색·청색
회색
무색
혼합기가 농후, 불완전 연소
혼합기가 희박
기름이 연소, 타이밍 불량
혼합기가 농후하고 기름이 연소
혼합기가 적당하고 완전 연소
A: 페달의 장착 높이
B: 바닥판과의 틈
C: 여유
A-B-C: 밟은 느낌

## Slide 78: 작업 중에 이상을 발견한 경우의 점검 요령
작업 중에 건설기계의 상태가 이상하다고 느꼈을 때는 즉시 건설기계를 평탄한 장소에 세우고,
불량 상태를 책임자에게 연락하여 수리를 하고 나서 다시 작업해야 한다.
교재 172페이지/보조교재 98페이지

## Slide 79: 제8장 안전운전 수칙과 신호 및 유도 요령

## Slide 80: 안전운전 수칙
교재 175페이지/보조교재 99페이지
운전석을 떠날 때는 엔진 정지
검사 등의 현황 확인

## Slide 81: 신호 및 유도 요령
<경적에 의한 신호> <발성에 의한 신호>
• 안전: 단적 두 번, 반복 • 안전: 오라이(orai), 오라이(orai)
• 정지: 장적 • 정지: 스톱(stoppu)
교재 179페이지/보조교재 101페이지
유도자는 운전자 또는 작업자가 봤을 때 쉽게 확인할 수 있는 복장 및 위치에 서서 유도한다.

## Slide 82: 제9장 힘 및 전기에 관한 지식

## Slide 83: 힘의 모멘트
교재 181페이지/보조교재 102페이지
힘의 모멘트
전도 모멘트
버킷까지의 길이
전도 지점
차량 질량

## Slide 84: 질량과 비중
교재 188페이지/보조교재 103페이지
물체의 단위부피질량
부피의 약산식
주) 목재의 질량은 건조질량. 흙, 자갈, 모래, 석회 및 코크스는 겉보기 단위질량이다
물체의 질량 = 부피×비중
물체의 종류
1m3당의 질량(t)
물체의 종류
1m3당의 질량(t)
납
구리
강철
주철
알루미늄
콘크리트
흙
자갈
모래
석회(가루)
코크스
참나무
소나무
삼나무
노송나무
오동나무
물체의 형상
명칭
직육면체
원주
원반
구
구관
원추형
절두 원추형
타원형
삼각뿔
높이
도형
부피 약산식
가로
세로
직경
직경
높이
높이
높이
두께
직경
직경
직경
윗변 직경
아랫변 직경
두께
세로의 길이
가로의 길이
바닥면
밑면의 아랫변
밑면의 높이
가로×세로×높이
(직경)2×높이×0.8
(직경)2×두께×0.8
(직경)3×0.53
(높이)2× (직경×3-높이×2)×0.53
[(아랫변 직경)2+아랫변 직경×윗변 직경+(윗변 직경)2] ×높이×0.3
(직경)2×높이×0.3
가로×세로×두께×0.53
밑넓이×높이÷3
(밑넓이 = 밑변×밑면의 높이÷2)
높이
높이

## Slide 85: 중심, 물체의 안정(안정도(suwari))
교재 189페이지/보조교재 104페이지
중심 구하는 법
중심
물체의 안정
중심의 바로 위이므로 안정
중심에서 벗어남
기울어져 흔들리고 위험함
[안정]
[중립]
[안정]
[안정]
[불안정]

## Slide 86: 물체의 운동
교재 194페이지/보조교재 105페이지
정지마찰
원심력·구심력(b)
원심력에 의한 전도
속도와 가속도
원심력·구심력(a)
등속 운동
등속이 아닌 운동
구심력
원심력
중심(손)
물체

## Slide 87: 전기에 관한 지식
교재 202페이지/보조교재 109페이지
전류가 인체에 흘렀을 때의 반응 단위 mA(밀리암페어)
주) 1mA는 1/1000A(암페어)이다.
감전의 영향
교류(AC)
직류(DC)
1. 조금 따끔거림
2. 고통을 동반하는 충격 (단, 근육은 움직일 수 있다)
3. 고통을 동반하는 충격 (근육경직, 호흡곤란)
4. 순간적으로 죽음을 초래할 수 있음
남자
남자
여자
여자
주) 1mA는 1/1000A(암페어)이다.

## Slide 88: 전기에 관한 지식
교재 203페이지/보조교재 109페이지
송·배전선에서의 이격거리
전로
배전선
송전선
송전 전압(V)
최소 이격거리(m)
노동기준국장 통지※
전력회사의 목표치
100·200 이하
1.0 이상
2.0 이상
(주) ※1975년 12월 17일 기발제759호
(배전선)
(송전선)
송전선
가공지선
고압 배전선
안전
안전
안
안전
고압
인하선
주상변압기
주택 측
도로 측
저압선
변압기까지 고압선이므로 주의할 것
송전선의 대부분은 철탑이지만, 전신주의 경우도 있으므로 주의할 것
안전
(주)
이격거리
특별고압
전
안전
안전

## Slide 89: 제10장 지질 및 토목 시공 등에 관한 지식

## Slide 90: 바위의 성질, 흙
교재 207페이지/보조교재 111페이지
암석의 경도 등의 분류
입경 구분과 그 명칭
흙의 탬핑 구성
분류
압축강도(N/mm2)
탄성파속도(km/s)
바위 종류 예시
연암
1.5 이하
중경암
경암
초경암
5.0 이상
150 이상
제3기의 이질암, 사암의 일부
제3기 퇴적암의 대부분
중·고생대의 퇴적암
화성암·변성암의 대부분
쳐트, 경사암, 반려암의 일부
휘록암 등 화성암의 일부
편마암, 석영편암, 혼펠스
점토
실트
모래
가는모래
굵은모래
잔자갈
중자갈
굵은자갈
자갈
입경
하중
하중
탬핑
탬핑 완료
자연의 흙
물과 공기
물과 공기

## Slide 91: 흙의 구성
교재 212페이지/보조교재 112페이지
흙의 구성
개체(흙입자)
간극
기체
액체
공기
물
흙입자
W : 흙의 전체 질량
Ws : 흙입자의 질량
Ww : 물의 질량
Wa : 공기의 질량(= 0)
V : 흙의 전체 부피
Vs : 흙입자의 부피
Vw : 물의 부피
Va : 공기의 부피
Vv : 흙의 간극의 부피

## Slide 92: 지반의 경도
교재 215페이지/보조교재 113페이지
콘지수
주) 표의 숫자는 토질 등에 따라 다소 다르다
기계의 종류
콘지수(N/mm2)
접지압(N/mm2)
0.3 이상
(습지형)
중형 습지 불도저
중형 불도저
대형 불도저
스크레이프 도저
피견인식 스크레이퍼
모터 스크레이퍼
덤프트럭
(적재량)

## Slide 93: 토량의 변화
교재 216페이지/보조교재 114페이지
토량 변화율
토량의 변화
명칭
바위 또는 돌
자갈이 섞인 흙
모래
보통흙
점성토 등
경암
중경암
연암
암괴·호박돌
자갈
경질토
단단하게 굳은 경질토
모래
암괴·호박돌이 섞인 모래
경질토
암괴·호박돌이 섞인 사질토
점성토
자갈이 섞인 점성토
암괴·호박돌이 섞인 점성토
지반
① 지반 토량
② 펼친 토량
③ 탬핑 토량

## Slide 94: 토사붕괴의 원인 및 징조 토사붕괴의 원인
교재 218페이지/보조교재 115페이지
굴착면의 경사와 높이의 기준
지반의 종류
굴착면의 높이 경사
암반 또는 단단한 점토로 이루어진 지반
기타 지반
모래로 이루어진 지반
발파 등에 의해 붕괴되기 쉬운 상태의 지반
45° 이하
35° 이하
90° 이하
75° 이하
60° 이하
90° 이하
75° 이하
5m 이상
5m 이상
5m 미만
2m 미만
2m~5m 미만
2m 미만
5m 미만
또는
또는

## Slide 95: 토사붕괴의 원인 및 징조 흙의 강도, 붕괴의 징조
교재 218페이지/보조교재 116페이지
직립 법면(nori men) 붕괴의 예시
법면(nori men)의 붕괴의 예시
붕괴의 징조
바위의 붕괴 패턴
토사의 붕괴 패턴
균열이 많은 바위
경연호층의 바위
부석형 낙석(박리형)
애추성 퇴적물 (애추형)
단구역층 (역암형)
풍화 화강암류 (양파모양 구조형)
마사토
풍화 화강 암류
전석형 낙석(탈락형)
암괴가 1개 또는 여러 개의 범위로 낙하하는 것(낙석형) I형
균열에 의해 분리된 암괴가 균열을 따라 벗겨 떨어지는 타입이다.
붕괴면이 얕고, 소규모의 붕괴(박리형·박락형) II형
붕괴면이 깊고, 또는 광범위에 걸친 붕괴 III형
균열이 많은 바위
경연호층
부드러운 바위 또는 토사
주상절리가 있는 바위
바위의 박리·붕락형 붕괴
바위의 절리를 따라 붕괴하는 중간 규모의 붕괴를 말한다. 굴착에 의해 잠재적인 균열이 생기고, 거기에 빗물 등이 침투, 취약화되어 직선적인 활동면을 따라 붕괴하는 일이 많다
층리, 절리
암맥 또는 단층파쇄 등
경사 사면
단층, 암맥
지층, 절리의 경사 사면
대규모 붕괴(암반사태)
암반 중에 극도로 강도가 낮은 약선(균열, 단층면, 암맥 등)이 발달하여, 그 약선을 따라 미끄러져 붕괴하는 타입이다. 사면과 약선의 위치, 경사각 등의 관계에 따라 붕괴 규모가 결정된다. 또한 말단에서 융기하는 경우도 있다.
암괴, 호박돌, 거력을 포함하며, 게다가 자갈 간 충전물(매트릭스)이 고결도가 낮은 물질로 이루어진 경우, 이 충전물이 풍화, 침식되어 거력이 밖으로 드러나고 균형을 잃어 빠져 떨어지는 타입이다.
용수
투수층
불투수층
붕적토 또는 표토
미고결 토사
불투수층의 존재
토석류적
토사가 벗겨져 떨어짐, 붕락형 붕괴
토사나 토단의 지반이 굴착에 의해 응력이 해방되어 풍화가 진행되고, 그 후의 강우 등에 의해 물이 침투해서 붕괴하는 타입으로, 토사의 붕괴형태로서 가장 많은 타입이다.
붕괴토의 활락
점성토의 원호활동
복합활동
점토층
대규모 붕괴(산사태형)

## Slide 96: 굴착 공법
교재 224페이지/보조교재 119페이지
아일랜드 공법의 예시
법면 절단 오픈 컷 공법의 예시
비탈머리
법면(nori men) 양생(yojo)
법면 경사
둔덕
법면 끝부분
배수구
배수구
굴착 바닥면
흙부대
버팀대
버팀대 연결재
흙막이벽

## Slide 97: 굴착 공법
교재 226페이지/보조교재 119페이지
흙막이 오픈 컷 공법의 예시
구조물
흙막이벽
앵커
타이로드
(b) 타이로드 공법
(a) 자립 공법
근입 부분
(c) 어스 앵커 공법
모르타르
강철봉 또는 PC 강철선
중간 말뚝
버팀대
버팀대
지보공
버팀대 연결재
브래킷
중간 말뚝
흙막이벽

## Slide 98: 굴착 공법
교재 227페이지/보조교재 120페이지
역권 공법의 예시
트렌치 컷 공법의 예시
흙막이벽
지표면
1차
2차
3차

## Slide 99: 제11장 재해 사례

## Slide 100: 건설업의 사상재해
보조교재 121페이지
건설업의 휴업 4일 이상 사상재해 추이는 그림11-1과 같다.
그림11-1 건설업의 휴업 4일 이상 사상재해 추이
(동일본 대지진을 직접적인 원인으로 하는 것을 제외한다)
또한 2017년 중에 발생한 건설기계 등이 원인인 사상재해 중 약 56%가 정지·운반·적재용 및 굴착용이고, 약 15%가 해체용이었다.
(참고) 후생노동성 산업재해 발생 상황, 직장의 안전 사이트: 산업재해 원인 요소 분석(2017년 건설업)
발생 건수(명)

## Slide 101: 사례 1. 토공이 드래그 셔블의 카운터 웨이트에 끼였다
교재 230페이지/보조교재 122페이지
사례 2. 드래그 셔블로 흙을 펴고르기하던 중 운전자가 버팀대와 레버에 끼였다
사례 3. 드래그 셔블의 버킷에서 블록이 작업자에게 떨어졌다
사례 4. 드래그 셔블이 경사지에서 전도하여 유도자가 깔렸다

## Slide 102: 사례 5. 드래그 셔블 앞을 걷고 있다가 선회한 버킷에 강타당했다
교재 234페이지/보조교재 126페이지
사례 6. 불도저의 점검을 마치고, 커버를 장착하던 중 균형을 잃어 다리가 끼였다
사례 7. 불도저가 경사지에서 굴러떨어져 운전자가 깔렸다
사례 8. 마킹작업자가 후진하는 불도저의 크롤러에 말려들어갔다

## Slide 103: 사례 9. 트랙터 셔블로 짐을 매달고 주행하던 중 작업자를 강타했다
교재 238페이지/보조교재 130페이지
사례 10. 갱내에서 트랙터 셔블의 버킷에 유도자가 끼였다.
사례 11. 토공이 후진해 온 모터 그레이더에 치였다
사례 12. 스크레이퍼가 경사지에서 전도하여 운전자가 깔렸다

## Slide 104: 노동자의 안전위생에 관한 법체계
보조교재 134페이지
노동자의 안전위생에 관한 법률은 노동안전위생법(roudou anzen eiseihou)을 비롯하여 수 종류의 법률이 있다. 특히 노동안전위생법에는 노동자의 안전과 건강을 확보함과 동시에 쾌적한 직장환경의 형성을 촉진하는 것을 목적으로 준수해야 할 사항이 규정되어 있다. 법률의 시행에 따른 구체적인 사항은 정령(政令)이나 성령(省令), 고시 등에 명시되어 있다.
노동자의 안전위생에 관한 법체계는 다음과 같다.
그림9-1 차량계 건설기계(정지·운반·적재용 및 굴착용) 운전기능에 관한 법체계
(참고) 후생노동성 빌딩 유지보수업의 위험 평가 매뉴얼
법률
정령(政令)
성령(省令)
공시·고시
노동안전위생법(roudou anzen eiseihou)(안위법)
노동안전위생법(roudou anzen eiseihou) 시행령(안위령)
노동안전위생법(roudou anzen eiseihou) 시행규칙(안위칙)
차량계 건설기계 구조 규격
차량계 건설기계(정지·운반·적재용 및 굴착용) 운전기능강습 규정
안전위생 특별교육 규정

## Slide 105: 노동안전위생법(roudou anzen eiseihou) (발췌) (1)
교재 243페이지/보조교재 134페이지
제1장 총칙
제3조 <사업자 등의 책무>
사업자는 단순히 이 법에서 정하는 산업재해 방지를 위한 최저 기준을 지킬 뿐만 아니라, 쾌적한 직장환경의 실현과 노동조건의 개선을 통해 직장에서 노동자의 안전과 건강을 확보하도록 해야 한다. 또한, 사업자는 국가가 실시하는 산업재해 방지에 관한 시책에 협력하도록 해야 한다.
2 기계, 기구 기타 설비를 설계, 제조, 혹은 수입하는 자, 원재료를 제조, 혹은 수입하는 자 또는 건설물을 건설, 혹은 설계하는 자는 그것들의 설계, 제조, 수입 또는 건설 시에 이러한 물건이 사용됨으로써 발생하는 산업재해 방지에 기여하도록 노력해야 한다.
3 건설공사의 도급인 등 업무를 타인에게 도급하는 자는 시공방법, 공사기간 등에 대해 안전하고 위생적인 작업 수행이 곤란해질 우려가 있는 조건을 붙이지 않도록 배려해야 한다.
제4조 노동자는 산업재해를 방지하기 위해 필요한 사항을 지키는 것 외에, 사업자 및 기타 관계자가 실시하는 산업재해 방지에 관한 조치에 협력하도록 노력해야 한다.
제4조 노동자는 산업재해를 방지하기 위해 필요한 사항을 지키는 것 외에, 사업자 및 기타 관계자가 실시하는 산업재해 방지에 관한 조치에 협력하도록 노력해야 한다.

## Slide 106: 노동안전위생법(roudou anzen eiseihou) (발췌) (2)
교재 248페이지/보조교재 135페이지
제5장 기계 등 및 유해물에 관한 규칙
제45조 <정기 자가검사(teiki jishu kensa)>
사업자는 보일러 및 기타 기계 등에 있어서 정령으로 정해진 것에 대해 후생노동성령에서 정하는 바에 따라 정기적인 자가검사를 실시하고, 그 결과를 기록해 두어야 한다.
2 사업자는 전항의 기계 등에 있어서 정령으로 정해진 것에 대해 동항의 규정에 의한 자가검사 중 후생노동성령에서 정하는 자가검사(이하 ‘특정 자가검사’라 한다.)를 실시할 때는 그 사용하는 노동자이며 후생노동성령에 규정된 자격을 갖춘 자 또는 제54조의 3 제1항에 규정된 등록을 하고 타인의 요구에 따라 해당 기계 등에 대해 특정 자가검사를 하는 자(이하 ‘검사업자’라고 한다.)에게 실시하도록 해야 한다.
3 후생노동성 장관은 제1항의 규정에 따른 자가검사의 적절하고 효과적인 실시를 도모하기 위해 필요한 자가검사 지침을 공표하는 것으로 한다.
4 생략
표5-1 관계 법령
점검 검사 구분
조문
실시하는 자·자격
검사표 등의 보관기간
작업 시작 전 점검
정기 자가검사 (teiki jishu kensa)
(월 1회)
특수 자가검사
(연 1회)
노동안전위생규칙 170조
171조
노동안전위생규칙 168조
169조
171조
노동안전위생규칙
167조
169조
169조의 2
171조
운전자
사업자(안전관리자)가 지명한 자
사업 내 검사자
검사업체 검사자
※점검표를 기계가 가동하고 있는 동안
검사표를 3년간
검사표를 3년간
(검사필 표시 부착)

## Slide 107: 노동안전위생법(roudou anzen eiseihou) (발췌) (3)
교재 250페이지/보조교재 136페이지
제6장 노동자의 취업에 관련된 조치
제61조 <취업 제한>
사업자는 크레인 운전 및 기타 업무에 정령으로 정해진 것에 대해서는 도도부현 노동국장의 해당 업무에 관한 면허를 받은 자 또는 도도부현 노동국장의 등록을 받은 자가 수행하는 해당 업무에 관련된 기능강습을 수료한 자 및 기타 후생노동성령에 규정된 자격을 가진 자가 아니면 해당 업무에 종사하게 해서는 안 된다.
2 전항의 규정에 따라 해당 업무에 종사할 수 있는 자 이외의 자는 해당 업무를 수행해서는 안 된다.
3 제1항의 규정에 따라 해당 업무에 종사할 수 있는 자가 해당 업무에 종사할 때는 이에 관련된 면허증 및 기타 그 자격을 증명하는 서면을 휴대해야 한다.
4 생략
기계 운전자에게 필요한 자격 작업자에게 필요한 자격
자격의 종류
면허
기능강습
특별교육
1톤 이상
1톤 미만
1톤 이상
1톤 미만
5톤 이상
5톤 미만
5톤 이상
5톤 미만
5톤 이상
1톤 이상
5톤 미만
1톤 미만
3톤 이상
3톤 미만
3톤 이상
3톤 미만
제한 없음
기계의 능력
인양하중
인양하중
기계질량
기계질량
최대하중
최대적재중량
기계명
크레인
크레인
지상 조작식 크레인
(적재물과 함께 이동)
이동식 크레인
차량계 건설기계
정지, 운반, 적재용 및 굴착용
탬핑(롤러)
해체용
굴착기(shoberu) 로더, 포크 로더
부정지(평평하지 않은 지형) 운반차
작업명
작업내용
자격의 종류
면허
기능강습
특별교육
줄걸이(tamagake) 작업
석면 취급작업
인양하중
석면이 사용된 건축물의 해체 등 작업
1톤 이상
1톤 미만
(작업주임자)

## Slide 108: 노동안전위생법(roudou anzen eiseihou) 시행령(발췌)
교재 251페이지/보조교재 136페이지
제20조 <취업 제한에 관련된 업무>
법 제61조 제1항의 정령에서 정하는 업무는 다음과 같다.
1~11 생략
12 기체중량이 3톤 이상의 별표 제7 제1호, 제2호, 제3호 또는 제6호에 명시된 건설기계로, 동력을 사용하며 불특정 장소에 자주할 수 있는 것의 운전(도로상을 주행시키는 운전을 제외한다.) 업무
13 이하 생략
노동안전위생법(roudou anzen eiseihou) 및 이에 근거한 명령에 관련된 등록 및 지정에 관한 성령(省令) 제83조 제1항 3호의 규정에 따라 후생노동성 장관이 정하는 취업 제한업무 종사자 강습의 강습 과목의 범위 및 시간
◆후생노동성 고시 제144호(2009년 3월 30일)◆
제1조~제2조 생략
(차량계 건설기계 운전업무 종사자에 대한 강습)
제3조 법령 제20조 제12호의 업무에 종사할 수 있는 자에 대한 법 제99조의 3 제1항의 강습은 다음 표의 상측 칸에 명시하는 강습 항목에 따라, 각각 중간 칸에 명시하는 범위에 대해, 하측 칸에 명시하는 시간 이상 실시되는 것이어야 한다.
제4조 생략
강습 과목
범위
시간
취업 제한업무 기계 등의 구조
차량계 건설기계의 주행 및 작업에 관한 장치의 구조
1시간
1시간
1.5시간
1.5시간
2시간
취업 제한업무 기계 등에 관한 안전장치 등의 기능
차량계 건설기계의 안전장치 및 브레이크의 기능
차량계 건설기계의 점검 및 정비
취업 제한업무 기계 등의 유지관리
취업 제한업무 기계 등에 관한 작업 방법
안전위생 관계 법령
산업재해 사례 및 그 방지 대책
차량계 건설기계에 관한 작업방법에 따른 안전대책
법률, 정령 및 노동안전위생규칙 중의 관계 조항
산업재해 사례 연구
1시간

## Slide 109: 노동안전위생규칙(발췌) (1)
교재 256페이지/보조교재 138페이지
제1편 통칙
제7장 면허 등
제3절 기능강습
제82조 <기능강습 수료증의 재교부 등>
기능강습 수료증을 교부받은 자로, 해당 기능강습에 관련된 업무에 실제로 종사하고 있는 자 또는 종사하려고 하는 자가 이를 멸실 또는 손상했을 때는 제3항에 규정하는 경우를 제외하고 기능강습 수료증 재교부 신청서(양식 제18호)를 기능강습 수료증을 교부받은 등록교습기관에 제출하여 기능강습 수료증을 재교부 받아야 한다.
2 전항에 규정하는 자가 이름을 변경했을 때는 제3항에 규정하는 경우를 제외하고 기능강습 수료증 변경 신청서(양식 제18호)를 기능강습 수료증을 교부받은 등록교습기관에 제출하여 기능강습 수료증의 이름 변경 수속을 해야 한다.
3 이하 생략

## Slide 110: 노동안전위생규칙(발췌) (2)
교재 261페이지/보조교재 138페이지
제2편 안전기준
제2장 건설기계 등
제1절 차량계 건설기계
제1관의 2 구조
제152조 <전조등의 설치>
사업자는 차량계 건설기계에 전조등을 설치해야 한다. 단, 작업을 안전하게 하는 데 필요한 조도가 유지되어 있는 장소에서 사용하는 차량계 건설기계에 대해서는 그러하지 아니하다.
제153조 <헤드 가드>
사업자는 암석의 낙하 등에 의해 노동자에게 위험이 발생할 우려가 있는 장소에서※1 차량계 건설기계(불도저, 트랙터 셔블, 버력 적재기, 파워 셔블, 드래그 셔블 및 해체용 기계에 한함.)를 사용할 때는 해당 차량계 건설기계에 견고한 헤드 가드※2를 설치해야 한다.
주1) ‘암석의 낙하 등...... 우려가 있는 장소’란 야외 굴착작업, 채석을 위한 굴착작업, 터널 등의 건설작업 등을 해당 기기를 사용해서 실시하는 장소로서 기계에 의한 작업이 원인이 되어 암석 등의 낙하를 초래할 수 있는 장소를 말한다.
주2) 헤드 가드에 대해서는 1975.9.26 기발제559호 통지에 따라 구조 기준이 명시되어 있다.
제2관 차량계 건설기계의 사용에 관련된 위험 방지
제154조 <조사 및 기록>
사업자는 차량계 건설기계를 사용하여 작업할 때는 해당 차량계 건설기계의 추락, 지반의 붕괴 등으로부터 노동자의 위험을 방지하기 위해 사전에 해당 작업에 관련된 장소에 대해 지형 및 지질의 상태 등을 조사하고, 그 결과를 기록해 두어야 한다.

## Slide 111: 노동안전위생규칙(발췌) (3)
교재 262페이지/보조교재 139페이지
제155조 <작업계획>
사업자는 차량계 건설기계를 사용하여 작업할 때는 사전에 전조의 규정에 따른 조사를 통해 알게 된 사항에 적응하는 작업계획을 정하고, 또한 해당 작업계획에 따라 작업을 진행해야 한다.
2 전항의 작업계획은 다음 사항이 명시된 것이어야 한다.
1 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 능력
2 차량계 건설기계의 운행 경로
3 차량계 건설기계에 의한 작업 방법
3 사업자는 제1항의 작업계획을 정했을 때는 전항 제2호 및 제3호의 사항에 대해 관계 노동자에게 주지시켜야 한다.
제156조 <제한속도>
사업자는 차량계 건설기계(최고 속도가 시속 10킬로미터 이하의 것은 제외)를 사용하여 작업을 할 때는 사전에 해당 작업에 관련된 장소의 지형, 지질의 상태 등※에 맞는 차량계 건설기계의 적정한 제한속도를 정하고 그에 따라 작업을 진행해야 한다.
2 전항의 차량계 건설기계의 운전자는 동항의 제한속도를 넘어 차량계 건설기계를 운전해서는 안 된다.
주) ‘지형, 지질의 상태 등’의 ‘등’에는 다른 기계 설비 등이 설치되어 있는 경우 등도 포함된다.

## Slide 112: 노동안전위생규칙(발췌) (4)
교재 262페이지/보조교재 140페이지
제157조 <추락 등의 방지 등>
사업자는 차량계 건설기계를 사용하여 작업할 때는 차량계 건설기계의 전도 또는 추락에 의한 노동자의 위험을 방지하기 위해 해당 차량계 건설기계의 운행 경로에 대해 갓길 붕괴 방지, 지반의 부동침하 방지, 필요한 통로 폭의 유지 등※1 필요한 조치를 취해야 한다.
2 사업자는 갓길, 경사지 등에서 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 할 때, 해당 차량계 건설기계의 전도 또는 추락에 의해 노동자에게 위험이 발생할 우려가 있을 때는 유도자를 배치하고※2, 그 자에게 해당 차량계 건설기계를 유도시켜야 한다.
3 전항의 차량계 건설기계의 운전자는 동항의 유도자가 유도하는 지시에 따라야 한다.
주1) ‘필요한 통로 폭의 유지 등’의 ‘등’은 가드레일의 설치, 표지판의 설정 등이 포함된다.
주2) 전도, 추락 등의 우려가 없도록 가드레일의 설치, 표지판의 설정 등이 적절히 이루어지고 있는 경우에는 제2항의 유도자를 배치할 필요가 없다.
제157조의 2
사업자는 갓길, 경사지 등에서 차량계 건설기계의 전도 또는 추락으로 운전자에게 위험이 발생할 우려가 있는 장소에서는 전도시 보호구조를 갖추고, 또한 안전벨트를 부착한 것 이외의 차량계 건설기계를 사용하지 않도록 노력함과 동시에 운전자에게 안전벨트를 사용하도록 주지시켜야 한다.

## Slide 113: 노동안전위생규칙(발췌) (5)
교재 263페이지/보조교재 141페이지
제158조 <접촉 방지>
사업자는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 할 때는 운전 중인 차량계 건설기계에 접촉함으로써 노동자에게 위험이 발생할 우려가 있는 장소※에 노동자를 출입시키면 안 된다 . 단, 유도자를 배치하고, 그 자에게 해당 차량계 건설기계를 유도시킬 때는 그러하지 아니하다.
2 전항의 차량계 건설기계의 운전자는 동항 단서의 유도자가 유도하는 지시에 따라야 한다.
주) ‘위험이 발생할 우려가 있는 장소’에는 기계의 주행 범위뿐만 아니라, 암, 붐 등 작업장치의 가동 범위 내의 장소도 포함된다.
제159조 <신호>
사업자는 차량계 건설기계의 운전에 대해 유도자를 배치할 때는 일정한 신호를 정하고, 유도자에게 해당 신호를 사용하도록 해야 한다.
2 전항의 차량계 건설기계의 운전자는 동항의 신호에 따라야 한다.
제160조 <운전 위치에서 떠날 경우의 조치>
사업자는 차량계 건설기계의 운전자가 운전 위치에서 떠날 때, 해당 운전자에게 다음과 같은 조치를 취하도록 해야 한다.
1 버킷, 지퍼 등※1의 작업장치를 지상에 내려 놓을 것.
2 원동기를 멈추고, 또한 주행 브레이크를 거는 등※2 차량계 건설기계의 일주를 방지하는 조치를 취할 것.
2 전항의 운전자는 차량계 건설기계의 운전 위치에서 떠날 때, 동항 각호에 기재된 조치를 취해야 한다.
주1 ‘버킷, 지퍼 등’의 ‘등’에는 굴착기(shoberu), 배토판 등이 있다.
주2 ‘주행 브레이크를 거는 등’의 ‘등’에는 쐐기, 스토퍼 등으로 고정시키는 것이 포함된다.

## Slide 114: 노동안전위생규칙(발췌) (6)
교재 264페이지/보조교재 142페이지
제161조 <차량계 건설기계의 이송>
사업자는 차량계 건설기계를 이송하기 위해 자주 또는 견인으로 화물자동차 등※1에 하역을 할 경우에 등판용구, 성토(morido) 등을 사용할 때는 해당 차량계 건설기계의 전도, 추락 등에 의한 위험을 방지하기 위해 다음과 같은 규정에 따라야 한다.
1 하역은 평탄하고 견고한 장소에서 실시할 것.
2 등판용구를 사용할 때는 충분한※2 길이, 폭 및 강도가 있는 등판용구를 사용하고, 적당한 경사※3에서 단단히 고정하여 장착할 것.
3 성토(morido), 가설대 등을 사용할 때는 충분한 폭 및 강도※4, 그리고 적당한 경사를 확보할 것.
주1 ‘화물자동차 등’의 ‘등’에는 트레일러가 포함된다.
주2 ‘충분한 길이’의 ‘충분한’은 하역작업을 하는 차량계 건설기계의 중량 및 크기에 따라 결정되어야 한다.
주3 ‘적당한 경사’란 해당 기계의 등판능력 등의 성능을 감안하여, 안전한 범위의 경사를 말하는 것이다.
주4 ‘성토(morido)의 강도’에 대해서는 성토(morido)에 통나무 말뚝을 박고, 동시에 충분히 굳히는 등의 조치를 취함으로써 확보되는 것이다.
제162조 <탑승 제한>
사업자는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 할 때는 승차석※ 이외의 장소에 노동자를 태워서는 안 된다.
주) ‘승차석’이란 운전석, 조수석 및 기타 탑승을 위한 자리를 말한다.
제163조 <사용 제한>
사업자는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 할 때, 전도 및 붐, 암 등의 작업장치 파손에 의한 노동자의 위험을 방지하기 위해 해당 차량계 건설기계에 대해 그 구조상 정해진※ 안정도, 최대 사용 하중 등을 준수해야 한다.
주) ‘그 구조상 정해진’이란 차량계 건설기계의 구조 규격에 명시된 것이다.

## Slide 115: 노동안전위생규칙(발췌) (7)
교재 265페이지/보조교재 143페이지
제164조 <주된 용도 이외의 사용 제한>
사업자는 차량계 건설기계를 파워 셔블에 의한 물건의 인양, 클램셀에 의한 노동자의 승강 등※1 해당 차량계 건설기계의 주된 용도 이외의 용도로 사용해서는 안 된다.
2 전항의 규정은 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 않는다.
1 화물의 인양 작업※2를 할 경우로 다음 모두에 해당할 때.
가. 작업의 성질상 어쩔 수 없을 때 또는 안전한 작업 수행상 필요할 때※3.
나. 암, 버킷 등의 작업장치에 다음 모두에 해당하는 훅, 섀클(shakkuru) 등의 금구 및 기타 인양용 기구를 장착하고 사용할 때※4.
(1) 부담 하중에 따른 충분한 강도※5가 있는 것일 것.
(2) 분리 방지 장치 등이 사용되어 있음으로써 해당 기구로 매달아 올린 화물이 낙하할 우려가 없는 것일 것.
(3) 작업장치에서 떨어질 우려가 없는 것일 것※6.
2 화물의 인양 작업 이외의 작업을 하는 경우로, 노동자에게 위험을 미칠 우려가 없을 때.
주1 ‘클램셀에 의한 노동자의 승강 등’의 ‘등’에는 붐, 암 등을 트랩 대신 사용하는 것 등이 있다.
주2 ‘화물의 인양 작업’에는 화물을 매단 채 붐을 선회하거나 주행하는 것을 포함한다.
주3 ‘작업의 성질상 어쩔 수 없을 때 또는 안전한 작업 수행상 필요할 때’에는 차량계 건설기계를 사용하는 굴착작업의 일환으로서 토사붕괴에 의한 위험을 줄이기 위해 일시적으로 흙막이용 널말뚝, 흄(hyumu)관 등의 리프팅 작업을 할 경우, 작업 장소가 협소한 탓에 이동식 크레인을 반입해서 작업을 하면 작업 공간이 더욱 복잡해져 위험이 커진다고 생각되는 경우가 포함된다.
주4 ‘작업장치에 인양용 기구를 장착하고 사용할 때’라 함은 작업장치에 후크, 섀클(shakkuru), 와이어 로프, 인양 체인 등이 쉽게 빠지지 않도록 장착되어 이를 이용하여 화물의 인양 작업을 할 경우를 말하는 것이며, 버킷의 생크에 와이어 로프를 걸어 짐을 인양하는 경우, 붐, 암에 직접 와이어 로프를 걸어 짐을 인양하는 경우는 포함하지 않는다.
주5 인양용 기구의 강도는 안전 계수(인양용 기구의 절단 하중값을 제3항 제4호의 하중값으로 나눈 값을 말한다. )를 5 이상으로 할 것.
주6 ‘작업장치에서 떨어질 우려가 없는 것’이라 함은 후크 등을 용접으로 장착한 것의 경우, 용해, 목두께 등을 충분히 얻을 수 있는 용접이어야 하며, 그 장착부 주위 전체에 걸쳐 용접한 것일 것.

## Slide 116: 노동안전위생규칙(발췌) (8)
교재 265페이지/보조교재 144페이지
제165조 <수리 등>
사업자는 차량계 건설기계의 수리 또는 부속장치의 장착 또는 분리작업을 할 때, 해당 작업을 지휘하는 자를 정하고, 그 자에게 다음 조치를 취하도록 해야 한다.
1 작업 순서를 결정하고, 작업을 지휘할 것.
2 다음 조 제1항에 규정하는 안전지주, 안전블록 등 및 제166조의 2 제1항에 규정하는 가대의 사용 상황을 감시할 것.
제166조 <붐 등의 강하에 의한 위험 방지>
사업자는 차량계 건설기계의 붐, 암 등을 올리고 그 아래에서 수리, 점검 등의 작업을 할 때, 붐, 암 등이 갑자기 강하하는 것에 의한 노동자의 위험을 방지하기 위해, 해당 작업에 종사하는 노동자에게 안전지주, 안전블록 등을 사용하도록 해야 한다.
2 전항의 작업에 종사하는 노동자는 동항의 안전지주, 안전블록 등※을 사용해야 한다.
주) ‘안전블록 등’의 ‘등’에는 가대 등이 있다.

## Slide 117: 노동안전위생규칙(발췌) (9)
교재 268페이지/보조교재 144페이지
제166조의 2 <부속장치의 도괴 등에 의한 위험 방지>
사업자는 차량계 건설기계의 부착장치의 장착 또는 분리작업을 할 때, 부속장치가 도괴하는 등에 의한 노동자의 위험을 방지하기 위해 해당 작업에 종사하는 노동자에 가대를 사용하도록 해야 한다.
2 전항의 작업에 종사하는 노동자는 동항의 가대를 사용해야 한다.
제166조의 3 <부속장치의 장착 제한>
사업자는 차량계 건설기계에 그 구조상 정해진 중량을 초과하는 부속장치를 장착해서는 안 된다.
제166조의 4 <부속장치의 중량 표시 등>
사업자는 차량계 건설기계의 부속장치를 교체했을 경우, 운전자가 보기 쉬운 위치에 부속장치의 중량(버킷, 지퍼 등을 장착했을 때는 해당 버킷, 지퍼 등의 용량 또는 최대적재중량을 포함한다. 이하, 이 조의 내용에서 같다.)을 표시하거나, 해당 차량계 건설기계 운전자가 부속장치의 중량을 쉽게 확인할 수 있는 서면을 비치해 두어야 한다.

## Slide 118: 노동안전위생규칙(발췌) (10)
교재 273페이지/보조교재 145페이지
제4편 특별규칙
제2장 기계 등 대여자 등에 관한 특별규정
제666조 <기계 등 대여자가 취해야 할 조치>
전조에 규정하는 자(이하 ‘기계 등 대여자’라 한다.)는 해당 기계 등을 다른 사업자에게 대여할 때는 다음 조치를 취해야 한다.
1 해당 기계 등을 사전에※1 점검하고 이상이 발견되었을 때는 보수 및 기타 필요한 정비를 실시할 것.
2 해당 기계 등의 대여를 받는 사업자에게 다음 사항을 기재한 서면을 교부할 것.
가. 해당 기계 등의 능력※2
나. 해당 기계 등의 특성 및 기타 그 사용상 주의해야 할 사항※3
2 전항의 규정은 기계 등의 대여이며 해당 대여의 대상이 되는 기계 등에 대해 그 구입 시에 기종의 선정, 대여 후의 유지보수 등 해당 기계 등의 소유자가 해야 할 업무를 해당 기계 등을 대여받는 사업자가 실시하는 것(소규모기업 등 설비도입 자금조성법(1956년 법률 제115호) 제2조 제6항에 규정하는 도도부현의 설비대여기관이 실시하는 설비대여사업을 포함한다.)에 대해서는 적용하지 않는다※4.
주1 ‘사전에’라 함은 반드시 대여할 때마다 전부에 대해서 점검을 한다는 뜻이 아니라, 사용 상황에 따라 필요한 부분에 한정하는 것은 지장이 없다.
주2 ‘해당 기계 등의 능력’이란 차량계 건설기계에 대해서는 사용상 특히 필요한 능력, 예를 들면 안정도, 버킷 용량 등 주요한 사항을 기재하면 된다.
주3 ‘기타 그 사용상 주의해야 할 사항’이란 사용연료, 조절방법 등 해당 기계의 사용상 주의해야 할 사항을 말하는 것이다.
주4 제2항의 취지는 금융상의 수단으로서 임대 형식을 취하고 있는 것에 대해서는 본조의 취지에 적용하지 않기로 한다는 뜻이다.

## Slide 119: 차량계 건설기계 구조 규격 (발췌)
교재 276페이지/보조교재 146페이지
제1조 <강도 등>
제2조 <안정도>
제3조 (말뚝 박는 기계 및 말뚝 빼는 기계의 안정도)
제4조 (굴착용 기계(크롤러식인 것은 제외한다.) 및 해체용 기계(크롤러식인 것은 제외한다.)의 후방 안정도)
제5조 <주행용 브레이크 등>
제6조 <작업장치용 브레이크>
제7조 <주행장치 등의 조작 부분>
제8조 (해당 조작 부분의 기능, 조작 방법 등 그 조작에 관해 필요한 사항)
제9조 <운전에 필요한 시야 등>
제10조 <승강설비>
제11조 <암 등의 승강에 의한 위험 방지 설비>
제12조 <방향 지시기>
제13조 <경보장치>
제13조의 2 <작업 범위를 초과했을 때의 자동 정지 장치 등>
제14조 <안전밸브 등>
제15조 <표시>
제16조 <특수한 구조의 차량계 건설기계>
제17조 <적용 제외>