## Slide 1: Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм (Газар тэгшлэх/ тээвэрлэх/ ачих/ ухах зориулалт бүхий)ын жолоодлого Ур чадварын сургалтын нэмэлт материал Power Point дээрх сургалтын материал

## Slide 2: 1-р бүлэг Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын талаарх суурь мэдлэг

## Slide 3: Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм (Газар тэгшлэх/ тээвэрлэх/ ачих/ ухах зориулалт бүхий)-ын төрөл, загвар (Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх захирамжийн 7-р хавсралт)
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын ангилал
Материалын 2-р хуудас/ Нэмэлт материалын 5-р хуудас
※
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм
(Газар тэгшлэх/ тээвэрлэх/ ачих/ ухах зориулалт бүхий)
Газар тэгшлэх/ тээвэрлэх/ ачих зориулалт бүхий
Ухах зориулалт бүхий
Бульдозер
Ковш
Хусагч Бульдозер
Хусагч
※
Экскаваторт (shoberu)-т зориулсан Clamshell хувин (шанага)
Автогрейдер
Хаман ачигч машин
Экскаватор
(экскаватор)
Драглайн
Шанагат экскаватор
Шуудуу ухагч
Экскаватор (shoberu)-т суурилсан барилгын машин механизм
Тракторт суурилсан барилгын машин механизм
Хүчит экскаватор

## Slide 4: Газар тэгшлэх/ тээвэрлэх/ ачих зориулалт бүхий машин механизм
Материалын 2-р хуудас/ Нэмэлт материалын 5-р хуудас
Бульдозерын жишээ
Ковшийн жишээ
Хусагчийн жишээ

## Slide 5: Газар тэгшлэх/ тээвэрлэх/ ачих зориулалт бүхий машин механизм
Материалын 5-р хуудас/ Нэмэлт материалын 6-р хуудас
Хусагч Бульдозерийн жишээ
Автогрейдерийн жишээ
Хаман ачигч машины жишээ

## Slide 6: Ухах зориулалт бүхий машин механизм
Материалын 7-р хуудас/ Нэмэлт материалын 8-р хуудас
Хүчит экскаваторын жишээ
Экскаваторын жишээ
Экскаваторт (shoberu)-т зориулсан Clamshell хувин (шанага)-ийн жишээ

## Slide 7: Ухах зориулалт бүхий машин механизм
Материалын 9-р хуудас/ Нэмэлт материалын 9-р хуудас
Драглайн экскаваторын жишээ
Шанагат экскаваторын жишээ
Шуудуу ухагчийн жишээ

## Slide 8: Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмтай холбоотой нэр томъёо 1 ・ ・ ・ Ажлын тоног төхөөрөмж
Материалын 10-р хуудас/ Нэмэлт материалын 10-р хуудас
Ажлын тоног төхөөрөмж

## Slide 9: Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмтай холбоотой нэр томъёо 2 ・・・Механизмын жин Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмтай холбоотой нэр томъёо 3 ・・・Машины жин Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмтай холбоотой нэр томъёо 4 ・・・Машины нийт жин
Материалын 11-р хуудас/ Нэмэлт материалын 10-р хуудас
Ус
Тосоол
Түлш
Механизмын жин
Машины жин
Машины нийт жин
Механизмын жин
Механизмын жин
Ачааны хамгийн их жин
Машины
нийт жин
Экипаж
Ус
Тосоол
Түлш

## Slide 10: Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмтай холбоотой нэр томъёо 5 ・ ・ ・ Тогтвортой хэм 6 ・ ・ ・ Өгсөх чадвар
Материалын 12-р хуудас/ Нэмэлт материалын 11-р хуудас
Тогтвортой хэм
Өгсөх чадвар
Тогтвортой хэм

## Slide 11: Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмтай холбоотой нэр томъёо 7 ・ ・ ・ Газарт тулах дундаж даралт
① Гинжит
② Дугуйт
W: Машины нийт масс (t)
S: Газарт тулах нийт талбай = 2B x L (㎡)
L: Нийт массын төлөв дэх тайвшруулагч дамар (сул дугуй) ба зүтгэх дугуй (хөтлөх дугуй) хоорондын төвийн зай (m)
B: Гинжний өргөн (m)
Гинж
Тайвшруулагч дамар
Зүтгэх дугуй
Тэнхлэгийн ачаалал
Дугуй
Газрын гадаргуу
Газарт тулах тодорхой талбай
Материалын 13-р хуудас/ Нэмэлт материалын 11-р хуудас

## Slide 12: 2-р бүлэг Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын үндсэн хөдөлгүүр ба гидравлик төхөөрөмж

## Slide 13: Үндсэн хөдөлгүүр
Материалын 16-р хуудас/ Нэмэлт материалын 12-р хуудас
Дизель хөдөлгүүр ба бензин хөдөлгүүрийн харьцуулалт
Төрөл
Зүйл
Түлшний төрөл
Асалтын хэлбэр
Нэг морины хүч тутмын хөдөлгүүрийн чадал
Нэг морины хүч тутмын үнэ
Дулаан ашиглалт
Ашиглалтын зардал
Түймрийн аюул
Дизель хөдөлгүүр
Дизель (keiyu)
Агаар шахалтын замаар өөрөө асдаг
Хүнд
Өндөр
Сайн (30-40%)
Хялбар
Цөөн
Бензин хөдөлгүүр
Бензин
Тогоор асдаг
Хөнгөн
Хялбар
Муу (22-28%)
Өндөр
Олон

## Slide 14: Дизель хөдөлгүүрийн бүтэц
Материалын 18-р хуудас/ Нэмэлт материалын 12-р хуудас
Сорох/ гадагшлуулах төхөөрөмжийн жишээ
Тосолгооны системийн жишээ
Үлээгч сэнс
Урьдчилан цэвэрлэгч
Агаар цэвэршүүлэгч
Тоосны үзүүлэлт хэмжигч
Цилиндр толгой
Яндангийн олон талт төхөөрөмж
Цилиндр блок
Поршен
Турбо цэнэглэгч
Турбины сэнс
Яндангийн хавхлага
Дуу намсгагч
Хаягдал утаа
Даралтат агаар
Тосны шүүлтүүр
Тос хөргөгч
Тосны шүүлтүүр
Тосны насос

## Slide 15: Дизель хөдөлгүүрийн бүтэц
Материалын 19-р хуудас/ Нэмэлт материалын 13-р хуудас
Түлшний системийн жишээ
Усан хөргүүртэй хөдөлгүүрийн жишээ
Түлшний форсунк
Түлш шүрших насос
Түлшний насос
Түлшний сав
Түлшний шүүлтүүр
Тохируулагч
Радиатор
Сэнс
Термостат
Усны насос
Усны температур хэмжигч
Усны олон талт төхөөрөмж
Цилиндр толгой
Цилиндр доторлогоо
Тосны насосоос (тос)
Хөдөлгүүрийн тос хөргөгч

## Slide 16: Дизель хөдөлгүүрийн бүтэц
Материалын 20-р хуудас/ Нэмэлт материалын 13-р хуудас
Цахилгаан хэлхээний жишээ
Ажлын гэрэл
Сигнал
Сигналын товчлуур
Сигналын реле
Тосны шүүлтүүр
Арын гэрэл
Өмнөх гэрэл
Дохионы гэрэл
Хянах самбарын гэрэл
Лампын товчлуур
Халаагуурын залгуур
Халаагуурын дохио
Гал хамгаалагчийн хайрцаг
Аюулгүйн реле
Ажиллуулах товч
Ажиллуулах мотор
Регулятор
Амперметр
Цэнэглэгч
Батерейн релений товчлуур
Батерей

## Slide 17: Түлш/ Хөдөлгүүрийн тос
Материалын 22-р хуудас/ Нэмэлт материалын 13-р хуудас
Хөдөлгүүрийн тос нь дараах үүрэгтэй.
① Тослох
② Хөргөх
③ Битүүмжлэх
④ Цэвэрлэх
⑤ Зэвнээс хамгаалах
Олон янзын нэршил бий ч барилгын машин механизмын ашиглалтын гарын авлагад заасан стандарт нэршлийг ашиглах шаардлагатай.

## Slide 18: Гидравлик төхөөрөмж
Материалын 24-р хуудас/ Нэмэлт материалын 14-р хуудас
Өндөр даралтат гидравлик тос
Хөдөлгүүр
Гидравлик насос
(Гидравлик тосыг өндөр даралтаар илгээх)
Гидравлик хяналтын хавхлага
(Гидравлик тосны даралт, урсгалын чиглэлийг хянах)
Өндөр даралтат гидравлик тос
Нам даралттай гидравлик тос
Нам даралттай гидравлик тос
Нам даралттай гидравлик тос
Гидравлик хөтөч
(Тосны даралтыг механик энерги болгон хувиргах)
Ажил
(Хэмжээ/ Хурд/ Чиглэл)
Гидравлик тосны савны дагалдах эд анги

## Slide 19: Гидравлик насос ① Араа насос ② Поршений насос налуу тэнхлэг, налуу диск хэлбэрийн
Материалын 25-р хуудас/ Нэмэлт материалын 14-р хуудас
Налуу тэнхлэг хэлбэрийн налуу диск хэлбэрийн
Араа насосны ажиллах зарчмын талаарх товч танилцуулга
Гидравлик тос сорох порт
Гидравлик тос шахах порт
Хөтөчийн фланж
Тэнхлэг
Цилиндр блок
Поршен
Орц, гарц
Орц, гарц
Хавхлагын хавтан
Цилиндр блок
Тэнхлэг
Хавхлагын хавтан
Поршен
Орц, гарц
Орц, гарц
Налуу диск

## Slide 20: Гидравлик тосны сав
Материалын 31-р хуудас/ Нэмэлт материалын 14-р хуудас
Гидравлик тосны сав
Холимог агаар амьсгалуулагч
Дамжуулах хоолойн шүүлтүүр
Гарц
Соронз
Элемент
Таг
Агаар шүүгч элемент
Тос шүүгч элемент
Тосны түвшин хэмжигч
Агаар амьсгалуулагч
Шүүлтүүр
Хэлхээнээс
Үйлдлийн хавхлагаас
Шүүлтүүр
Хавх
Насос руу

## Slide 21: 3-р бүлэг Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолоодлогын тоног төхөөрөмжийн бүтэц

## Slide 22: Гинжит трактор
Материалын 35-р хуудас/ Нэмэлт материалын 15-р хуудас
Гинжит тракторын бүтцийн жишээ
Радиатор
Хөдөлгүүр
Хурд өөрчлөх бариул
Моментийн хөрвүүлэгч
Хүчний хроп
Гидравлик тосны сав
Гинж
Хэвтээ тэнхлэг
Удирдах редуктор
Сүүлийн удаашруулагч
Зүтгэх дугуй (хөтлөх дугуй)
Буцагч пүрш
Чиглүүлэгч гинж (дээд ролик)
Ачааны машины гинж (доод ролик)
Ачааны машины хүрээ
Тайвшруулагч дамар (сул дугуй)
Түлшний сав

## Slide 23: Гинжит трактор
Материалын 35-р хуудас/ Нэмэлт материалын 15-р хуудас
Шууд хөтөч хэлбэрийн хүч дамжуулах төхөөрөмжийн жишээ
Хүч шилжүүлэгч хэлбэрийн хүч дамжуулах төхөөрөмжийн жишээ
Рулийн редуктор болон тоормос
Хөдөлгүүр
Налуу араа
эцсийн
жолоодлого
Шууд хроп
Дискэн дугуйн гол редуктор
Универсал холбогч
Рулийн насос
Хөдөлгүүр
Рулийн редуктор болон тоормос
Налуу араа
эцсийн
жолоодлого
Хүчний хроп
Универсал холбогч
Трансформатор

## Slide 24: Дугуйт трактор
Материалын 47-р хуудас/ Нэмэлт материалын 16-р хуудас
Моментийн хөрвүүлэгч хэлбэрийн хүч дамжуулалтын жишээ
ГСТ (Hydro-Static-Transmission) хэлбэрийн хүч дамжуулалтын жишээ
Хөдөлгүүр
Моментийн хөрвүүлэгч
Хүчний хроп
Дифференциал
Сүүлийн удаашруулагч
Дугуй
Моментийн хөрвүүлэгч
Хүчний хроп
Хөдөлгүүр
Сүүлийн удаашруулагч
Сүүлийн удаашруулагч
Дугуй
Дугуй
Дифференциал
Хөдөлгүүр
ГСТ насос
Хроп
Дифференциал
Дугуй
ГСТ мотор
Хроп
Дугуй
Дугуй
Хөдөлгүүр
ГСТ насос
(хувьсах чадлын)
ГСТ мотор
(хувьсах чадлын)

## Slide 25: Дугуйт тракторын дугуй
Материалын 53-р хуудас/ Нэмэлт материалын 17-р хуудас
Дугуйн даралт
Хийн даралт хэт бага бол
① Дугуй бяцарч, муруйлтаас үүдэн их хэмжээний дулаан ялгарах бөгөөд улмаар мултрахад хүргэдэг.
② Дугуйн хоёр зах газарт хүрч, энэ хэсэг амархан элэгддэг.
③ Хатуу зам дээр эсэргүүцэл нэмэгдэж, зүтгүүрийн хүч буурна.
① Зөвхөн дугуйны гол хэсэг газарт хүрч энэ хэсэг амархан элэгддэг.
② Зөөлөн газарт хөрсөнд гүн шигдэж, зүтгүүрийн хүч буурдаг.
③ Жижиг чулууны өнцөгт ч амархан гэмтдэг.
Хийн даралт хэт өндөр бол

## Slide 26: Гидравлик экскаваторт суурилсан барилгын машин механизм (гинжит)
Материалын 57-р хуудас/ Нэмэлт материалын 18-р хуудас
Гидравлик экскаваторт суурилсан барилгын машин механизмын гидравлик хэлхээний жишээ
Гинжит механизмын жолоодлогын төхөөрөмжийн жишээ
Чиглэлийн хяналтын хавхлага
Жолоодлогын рычаг
Хяналтын кабель
Нугасан холбоос
Эргүүлэх мотор (баруун)
Эргүүлэх мотор (зүүн)
Зүтгэх дугуй
Зүтгэх дугуй
Гинжний улавч
Урагшлах
Ухрах
Төв
Жолоодлогын рычаг
Педал
Эргүүлэх мотор
Урд тайвшруулагч дамар
Хурд солигч товчлуур

## Slide 27: Автогрейдер
Материалын 63-р хуудас/ Нэмэлт материалын 19-р хуудас
Автогрейдерийн бүтцийн жишээ
Урд тэнхлэгийн хөдөлгөөний жишээ
Дээш, доош чичрэлтийн жишээ
Хутга өргөх (баруун) рычаг
Хутга өргөх (зүүн) рычаг
Хутга хөндлөн шилжүүлэх рычаг
Налуулах рычаг
Артикулет рычаг
Хутга өргөх цилиндр
Анжис өргөгч цилиндр
Гидравлик мотор
Дугуй
Урд дугуй хазайлтын цилиндр
Анжис
Хутга
Хутга хөндлөн шилжүүлэх цилиндр
Тойргийг эргүүлэх машин
Хутганы хазгай холбоос
Тойрог
Анжис өргөх рычаг
Шар эргэлдэгч гэрэл
Тойрог хөндлөн шилжүүлэх рычаг
Тойрог эргүүлэх рычаг
Урьдчилан цэвэрлэгч
Радиатор
Хөдөлгүүр
Хроп
Түлш шүрших насос
Обудны тоормос
Хөтчийн сүүл хэсэг
Дифференциал араа
Радиаторын ам

## Slide 28: Хусагч
Материалын 66-р хуудас/ Нэмэлт материалын 20-р хуудас
Моторт хусагчийн бүтцийн жишээ
F хөдөлгүүр
F түлшний сав
Чирэх
Мөр
Рулийн цилиндр
Хормогч цилиндр
Аяган цилиндр
Хормогч
Рулийн тосны сав
Хүрээ
Follow up link
F Нумын цилиндр
F Нумын гар
F Моментийн хөрвүүлэгч
F Моментийн урсгал хөрвүүлэгч
F Нум
Тосны сав (зүүн)
Аяга
Эжектор
R Нумын тосны сав
R Моментийн урсгал хөрвүүлэгч
Гидравлик тосны сав
R Моментийн хөрвүүлэгч
R Гаралтын гол
R Хөдөлгүүр
R Түлшний сав
R Дифференциал редуктор
Эжектор цилиндр
R Нумын гар
R Нумын цилиндр
R Сүүлийн удаашруулагч
R Обудны тоормос
F: Урд
R: Хойд

## Slide 29: 4-р бүлэг Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолоодлогын тоног төхөөрөмжтэй ажиллах

## Slide 30: Жолоодлого эхлэх үед хэрхэн ажиллах
Материалын 69-р хуудас/ Нэмэлт материалын 21-р хуудас
(1) Хөдөлгүүрийг асаахаас өмнө
(2) Хөдөлгүүрийг асаах
(3) Хөдөлгүүрийг асаасны дараа

## Slide 31: Жолоодох явцад хэрхэн харьцаж ажиллах
Материалын 72-р хуудас/ Нэмэлт материалын 23-р хуудас
(1) Хөдлөх
(2) Жолоо барьж байхдаа
Уул толгод руу өгсөж гарсны дараа анхаарах зүйл
Урагшлах болон ухрах үедээ машины чиглэлийг шалгах
Өндөр хурдтай эргэх үед анхаарах зүйл

## Slide 32: Жолоодох явцад хэрхэн харьцаж ажиллах
Материалын 74-р хуудас/ Нэмэлт материалын 25-р хуудас
(3) Өгсөх/ уруудах, бусад
(4) Зогсоох
Бартаа туулах үед анхаарах зүйлс
Зөөлөн газарт ивүүр хэрхэн ашиглах жишээ
Налуу газарт ивээс хийх жишээ
Налуу газарт зогсоох жишээ
Болгоомжтой
Болгоомжтой
Удаан
Тэгшлэх
Хурд өөрчлөх бариул
Редукторын бариул
Сул зогсолт
5 минут орчим
Тоормосны педал түгжээ

## Slide 33: Зогсоолд (зогсоол) байрлуулах үед хэрхэн харьцаж ажиллах
Материалын 76-р хуудас/ Нэмэлт материалын 27-р хуудас
Зогсоолд байрлуулах үед анхаарах зүйлс
Хагас шингэн товуд, тос г.м.
1 ・・・ Хагас шингэн товуд
2 ・・・ Антифриз
3 ・・・Тос

## Slide 34: 5-р бүлэг Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын ажлын тоног төхөөрөмжийн бүтэц, төрөл

## Slide 35: Тракторт суурилсан барилгын машин механизмын ажлын тоног төхөөрөмжийн бүтэц, төрөл
Материалын 79-р хуудас/ Нэмэлт материалын 29-р хуудас
Гинжит ковшийн гидравлик ажиллагааны жишээ
Өнцөгт бульдозерын жишээ
Шулуун бульдозерын жишээ
Анжист бульдозерын жишээ
Дамп цилиндр
Хазгай штанг
Хажуугийн хүрээ
Өргөх цилиндр
Өргөх гар
Шанага

## Slide 36: Тракторт суурилсан барилгын машин механизмын ажлын тоног төхөөрөмжийн бүтэц, төрөл
Материалын 82-р хуудас/ Нэмэлт материалын 31-р хуудас
U бульдозерын жишээ
Засагч бульдозерын жишээ
Хавагчийн жишээ
Намгархаг газрын бульдозерын жишээ
Түлхэгч бульдозерын жишээ
Экскаватор (shoberu)-ын жишээ

## Slide 37: Аюулгүй ажиллагааны төхөөрөмжүүд
Материалын 85-р хуудас/ Нэмэлт материалын 33-р хуудас
Өргөх гарны тээглүүрийн жишээ.
Өнхрөхөөс хамгаалах хэрэгслийн жишээ
1 ・・・ Их гэрэл
2 ・・・ Анхааруулах төхөөрөмж
3 ・・・ Толгойн хамгаалал ба өнхрөхөөс хамгаалах хэрэгсэл (ROPS)

## Slide 38: Экскаватор (shoberu)-т суурилсан барилгын машин механизмын ажлын тоног төхөөрөмжийн бүтэц, төрөл
Материалын 86-р хуудас/ Нэмэлт материалын 35-р хуудас
Гидравлик экскаваторын ажлын тоног төхөөрөмжийн жишээ
Механик Экскаваторт зориулсан Clamshell хувин (шанага)-гийн ажлын тоног төхөөрөмжийн жишээ
Гарны цилиндр
Сум
Сумны цилиндр
Гар
Шанаганы цилиндр
Оосор
Оосор зангилгаа
Драг экскаваторын хувин
Экскаватор
Гар
Гарны цилиндр
Сум
Сумны цилиндр
Шанаганы цилиндр
Оосор
Оосор зангилгаа
Хүчит экскаваторын хувин
Хүчит экскаватор
Уриа
Нээх хаах олс
Тулах олс
Уриа Олс
Бүрхүүл
Хумс
Үндсэн гол
Тоолуур Жин
Нээх хаах олс
Гар
Толгой

## Slide 39: Аюулгүй ажиллагааны төхөөрөмжүүд
Материалын 90-р хуудас/ Нэмэлт материалын 36-р хуудас
Эргэх зогсоолын тоормосны жишээ
Сумны уналтыг зогсоох төхөөрөмжийн жишээ
Сумны суналт агшилтыг зогсоох төхөөрөмжийн жишээ
Түгжих бариулын жишээ
Буух үед (түгжих)
Ажиллаж байх үед (түгжээг мултлах)
Стандарт Байрлал
Түгжээ
Сул
Эргэх бариул
Товчлуур
Цаг хэмжигч
Цахилгаан хавхлага
Эргэх мотор
Батерей
Хяналтын насос
Хөдөлгүүр
Гидравлик тосны сав
Буцахаас хамгаалагч
Сум
А Хүрээ
Мултарсан газар
Сум ороогч Өргөх байрлал
Боолтын урт
Ажиллагааны нарийвчлал
Тохируулга хийх зориулалттай
Зогсоох болт
Сум
80°

## Slide 40: Автогрейдер
Материалын 92-р хуудас/ Нэмэлт материалын 38-р хуудас
Анжист төхөөрөмжийн жишээ
Хутгат төхөөрөмжийн жишээ
Автогрейдерийн ажлын тоног төхөөрөмж ашиглалтын жишээ
Өндгөн холбоос
Татлага
Тойрог
Хутга
Эргэдэг араатай камер
Өргөх гар
Өргөх холбоос
Хөндлөн дамжуулах арааны хайрцаг
Хутганы хазгай холбоос
Хутганы эргэлт
Налуу
Хутга өргөх (баруун)
Хутга өргөх (зүүн)
Татлага хөндлөн дамжуулагч

## Slide 41: Хусагч
Материалын 94-р хуудас/ Нэмэлт материалын 39-р хуудас
Хусагчийн ажлын тоног төхөөрөмжийн жишээ
Хаман ачигч машин
Хусах төрлийн ачигчийн ажлын тоног төхөөрөмжийн жишээ
Мөр
Хормогчны гар
Эжектор
Аяга
Хормогч
Таслах Ирмэг
Аяган цилиндр
Туузан дамжуулагч
Сум
Цилиндр
Гар
Шанага
Эргэлдэгч хүрээ

## Slide 42: 6-р бүлэг Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын ажлын тоног төхөөрөмжтэй хэрхэн харьцаж ажиллах

## Slide 43: Бульдозер 1 ・ ・ ・ Үндсэн ашиглалт
Материалын 97-р хуудас/ Нэмэлт материалын 41-р хуудас
Бульдозерын ашиглалтын төхөөрөмжийн жишээ
Бульдозерын стандарт ажиллагааны хэлбэрийн
Хөвөх
Хурд сааруулагч педал
Тоормосны педал
Авцуулах холбооны педал
Доош (sage)
Зүүн тийш хазайлт
Баруун тийш хазайлт
Дээш(age)
(Ажлын рычаг)
Жолооны суудал
Хурд өөрчлөх бариул
Урагшлах/ ухрах хосолмол
Урагшлах (хурдасгах)
Ухрах (хурдасгах)
Зүүн тийш удирдах
(Удирдах бариул)
Баруун тийш удирдах

## Slide 44: Бульдозер 1 ・ ・ ・ Үндсэн ашиглалт
Материалын 99-р хуудас/ Нэмэлт материалын 42-р хуудас
РАТ механизмын өнцгийн харагдах байдал
Өнцгийн жишээ
Өнцгийн хэмжээ
Шулуун бульдозер
Өнцөгт бульдозер

## Slide 45: Бульдозер 1 ・ ・ ・ Үндсэн ашиглалт
Хазайлтын жишээ
Хутганы ирний өнцөг тохируулга
РАТ механизмын хазайлтын харагдах байдал
Материалын 100-р хуудас/ Нэмэлт материалын 42-р хуудас
Бэхэлгээ
Хазайлт
Хазайлтын хэмжээ
Бэхэлгээ

## Slide 46: Бульдозер 2 ・ ・ ・ Үндсэн ажиллагаа
Налуу газраар явах жишээ
Хутганы ашиглалтын жишээ
Материалын 101-р хуудас/ Нэмэлт материалын 43-р хуудас

## Slide 47: Ухалтын ажил
Суваг шуудуу ухах ажлын жишээ
Хажуугийн огтлох ажлын жишээ
Материалын 103-р хуудас/ Нэмэлт материалын 44-р хуудас
Налуу ус зайлуулах (nori men haisui) жишээ
Ташуу түрэлтийн жишээ
Хутганы өндөр
40-50 см
Хажуугийн огтлох ажлын жишээ (а)
Хажуугийн огтлох ажлын жишээ (b)
Хажуугийн огтлох ажлын жишээ (c)
Ус
Ус
Ус
Ус
①
②
③
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④

## Slide 48: Шороо түрэх(oshido) ажил
Суваг шуудуу ухах ажлын жишээ
Материалын 105-р хуудас/ Нэмэлт материалын 46-р хуудас
Дэвсэн тэгшлэх ажлын жишээ
2 шат түлхэлтийн жишээ
Давтан түлхэх ажлын жишээ
Зэрэгцэн шороо түрэх ажлын жишээ
2 шат түлхэх!

## Slide 49: Далан(morido)-гийн ажил
Далан(morido)-гийн ажлын жишээ
Материалын 107-р хуудас/ Нэмэлт материалын 47-р хуудас
Далан(morido)-гийн ажлын нягтруулах жишээ
(Нягтруулах боломжтой)
(Нягтруулах боломжтой)
(Нягтруулах боломжгүй)
(Нягтруулах боломжгүй)

## Slide 50: Тэгшлэх ажил
Материалын 109-р хуудас/ Нэмэлт материалын 48-р хуудас
Хутга хянах төхөөрөмжийн жишээ
Өнгөц тэгшилгээний ажлын жишээ
Тэгшлэх ажлын жишээ
Тэгш гадаргуу дээр хутгыг буулгах
Хутгыг өргөж буулгах
Нарийн тэгшилгээг автогрейдерээр хийх
Хутганы өргөн 1/4

## Slide 51: Хэрэглээний ажил
Үндэс, хог ургамал зайлуулах ажлын жишээ
Материалын 109-р хуудас/ Нэмэлт материалын 50-р хуудас
Хулсан төглийн үндэс таслах жишээ
Буцааж булах ажил (umemodoshi sagyo)-ын жишээ
Хучилт зайлуулах ажлын жишээ
Бул чулуу зайлуулах ажлын жишээ
Анжист бульдозер
Цахилгаан хөрөөгөөр урьдчилан мод тайрах
Хулсан төгөлд гүнийг 20-30 см байлгах.

## Slide 52: Хавах ажил
Дан бариулт хавагч болон олон бариулт хавагч
Материалын 112-р хуудас/ Нэмэлт материалын 52-р хуудас
Зөөлөн газрын зориулалт бүхий улавчийн жишээ
Зөөлөн газраар явах жишээ
Налуу уруудалт ба хөндлөн тэмдэгт
Хад чулуу болон ширхэг сөрж (sakame) хавах ажил
Хавалт хийх ажил
(1) Хад чулуу хавах
(2) Ширхэг сөрж (sakame) хавах
(Сайн)
(Муу)

## Slide 53: Ковш(shoberu)
Ковшийн ашиглалтын төхөөрөмжийн жишээ
Материалын 115-р хуудас/ Нэмэлт материалын 56-р хуудас
Дээш ба доош
Шилжүүлэгчийн товчлуур
Тоормосны педал
Цахилгаан мониторинг систем
Чиглэл заагч
Зогсоолын тоормосны товчлуур
Ажлын түгжээний товчлуур
Ажлын тоног төхөөрөмжийн хяналтын рычаг
Хаазны педал

## Slide 54: Ковш(shoberu)
Өргөх гар болон шанага ашиглалтын жишээ
Ажиллах үеийн шанаганы өндрийн жишээ
Материалын 116-р хуудас/ Нэмэлт материалын 56-р хуудас

## Slide 55: Ухалтын ажил
Ухалтын ажлын жишээ (1)
Материалын 118-р хуудас/ Нэмэлт материалын 57-р хуудас
Ухалтын ажлын жишээ (2)
Ухалтын ажлын жишээ (3)
Ухалтын ажлын жишээ (4)
Гүний ухалт (sukashi bori) аюултай

## Slide 56: Ачилт, тээвэрлэлтийн ажил
Материалын 119-р хуудас/ Нэмэлт материалын 58-р хуудас
Ачилт хийсэн байдлын жишээ (1)
Ачилт хийсэн байдлын жишээ (2)
Ачилт, тээвэрлэлтийн ажлын жишээ
Ачилтыг эхлэх
Төгсгөл
Нугасны зүүний өндөр
Тогтвортой
Нэг талд нь ачсан
Нэг талд нь ачсан тогтворгүй
Тогтворгүй

## Slide 57: Ачилт, тээвэрлэлтийн ажил
Ачилт, тээвэрлэлтийн ажлын жишээ, V шилжилт
Материалын 121-р хуудас/ Нэмэлт материалын 59-р хуудас
Ухалтын ажлын жишээ (2)
Оруулах ажиллагааны жишээ
Load and carry аргын жишээ
V хэлбэр (V шилжилт) Ажлын объект
I хэлбэр (Хөндлөн шилжилт) Ажлын объект
L хэлбэр (L шилжилт) Ажлын объект
T хэлбэр (T шилжилт) Ажлын объект
Жич) нь ковшийн хөдөлгөөн
Хамгийн их зайтай үед
Оролтын ажиллагааг хуваарилсан жишээ
Нүднээс 20 см зайтай
Налуулаг 0%
Оролтын ам
10%
① Хавтгай гадарга дээрх эргэлт
Буцах (урагшлах)
Буцах (урагшлах)
Тээвэрлэлт (урагшлах)
Тээвэрлэлт (урагшлах)
Тээвэр (ухрах)
Эргэлт
Эргэлт
Ачилт
Ачилт
Буцалт (ухрах)
Оролт
Оролт
Оролт
(Оролтын ам)
(Оролтын ам)
(Оролтын ам)
(Нүүрэн хэсэг)
(Нүүрэн хэсэг)
(Нүүрэн хэсэг)
Хөндлөн огтлол
Хөндлөн огтлол
② Өгсүү гадарга дээрх эргэлт
③ Урвуу гадарга дээрх эргэлт
Тэгш гадаргуу дээр байсан ч хаа хамаагүй эргэлт хийж болохгүй.
Зарчмын хувьд, тэгш гадарга дээр ачилт хийх үед нүүрэн хэсгийн ойролцоо, түүнчлэн ачилт хийсний дараа нүүрэн хэсэг рүү чиглэхдээ оролтын амны ойр эргэлт хийнэ.
Нүүрэн хэсэг нь өгсүү (оролтын ам тал нь урвуу) тавцан дээр, ачаа асгарахаас сэргийлж голлож ухарч тээвэрлэнэ.
Эргэлт хийхдээ аль болох тэгш газрыг сонгож гадаргын байдлаас хамааран оролтын амны ойролцоо эргэлт хийх нь элбэг байдаг.
Нүүрэн хэсэг нь урвуу (оролтын ам тал нь өгсүү) гадарга дээр, тээвэрлэхдээ нүүрэн хэсгийн ойролцоо эргэлт хийх бол буцахдаа ачаа асгарч буй эсэхээс хамааран тухай бүрт тэгш газрыг сонгон эргэлт хийнэ.
Оролтын ам, нүүрэн хэсэг хоорондын зай богино тохиолдолд ч дээрх зарчмаар эргэлт хийнэ.

## Slide 58: Гидравлик экскаватор (экскаватор)
Материалын 123-р хуудас/ Нэмэлт материалын 62-р хуудас
Гидравлик экскаваторын ашиглалтын төхөөрөмжийн жишээ
JIS стандарт ажиллагааны аргачлал
Ажлын рычаг
Гар түлхэгч
Гар татагч
(Зүүн талын рычаг)
(Баруун талын рычаг)
Зүүн эргэлт
Баруун эргэлт
Сум
доош
Сум
дээш
Шанага
Асгах (dampu)
Шанага
Ухалт
Зүүн талын ажлын рычаг
Жолоолдлогын рычаг (педал)
Баруун талын ажлын рычаг
Гар татагч
Гар түлхэгч
Зүүн эргэлт
Баруун эргэлт
Шанага
Ухалт
Шанага
Асгах (dampu)
Сумыг доошлуулах(sage)
Сумыг дээшлүүлэх(age)
Жолооны суудал
Урагшлах
Ухрах
Зүүн тийш явах Рычаг (педал)
Баруун тийш явах Рычаг (педал)
※ 2 рычагт (педалт) гинжитийн хувьд

## Slide 59: Гидравлик экскаватор (экскаватор)
Материалын 123-р хуудас/ Нэмэлт материалын 63-р хуудас
Гидравлик экскаватор (экскаватор)-аар хийх суурь ажлын жишээ
(в) Налуу (nori men)-г хусах
(г) Шуудуу ухалт
(а) Барилгын шуудуу, суурийн малталт
(б) Газрын гадаргууд гүехэн ухалт хийх
Өгсөх, уруудах журам
(a) Өгсөх журам
(б) Уруудах журам
Буцаах
Шанагыг аль болох доош буулгах
Энэ байрлалаас буцаах
Энэ байрлалд шанагыг өргөх
Энэ байрлалд шанагыг өргөх
Шанаганы байрлалыг хадгалсан хэвээр уруудах
Шанагыг буцаах

## Slide 60: Ухалтын ажил
Гараар ухалтыг хамгийн үр дүнтэй хийх хүрээ
Материалын 126-р хуудас/ Нэмэлт материалын 65-р хуудас
Замын хөвөөнд ухалт хийх үеийн гинжний чиг
Гидравлик экскаватор (экскаватор)-аар хийх суурь ажлын жишээ
Гарны цилиндр
Гар
Шанаганы цилиндр
Шанаганы цилиндр
Холбоос
Хутганы ирний өнцөг

## Slide 61: Ачилт хийх
Ачилтын жишээ (1)
Материалын 128-р хуудас/ Нэмэлт материалын 66-р хуудас
Ачилтын жишээ (2)
Ачилтын жишээ (3)
Ачилтын жишээ (4)
Ачилтын жишээ (5)
Дурант гарны жишээ
Урт гарны жишээ
10-11тн асгах (dampu)
Эргэлтийн өнцгийг багасгах
Энэ зайг баримтална

## Slide 62: Гидравлик экскаватор (ачигч экскаватор)
Ус зайлуулалтыг тооцсон дээд хэсгийн ухалтын ажлын жишээ
Материалын 131-р хуудас/ Нэмэлт материалын 69-р хуудас
Паралель ухалтын ажлын жишээ
Шулуун ухалтын ажлын жишээ
Доод хэсгийн ухалтын ажлын жишээ
Ухалтын гадаргуу
Налуугийн өргөн
Ёроол
Налуу
Урьдчилан тооцоолсон ёроол
● Эргэлтийн өнцгийг аль болох багасгах
Гарах
Нэвтрэх

## Slide 63: Гидравлик экскаватор (ачигч экскаватор)(shoberu)
Материалын 133-р хуудас/ Нэмэлт материалын 71-р хуудас
Хажуугийн налуу төрлийн шатлан ухах аргын жишээ
Хайрцагт төрлийн шатлан ухах аргын жишээ

## Slide 64: Гидравлик экскаватор (ачигч экскаватор)
Материалын 133-р хуудас/ Нэмэлт материалын 72-р хуудас
Шанаганы таслах өнцөг
Ачигч экскаватораар ачсан хөрс асгах жишээ
(а) Их таслах өнцөг
(b) Бага таслах өнцөг
(а) Ижил гадаргуу дээр буулгагч машин(dampu)д ачилт хийх
(b) Өндөр газарт ачааны машинд ачилт хийх
(с) Овоолсон шороон дээр хөрс асгах
(d) Туузан дамжуулагч, бункерт ачилт хийх
(е) Хажуу тийш эсвэл хойш шороо асгах

## Slide 65: Экскаваторт (shoberu)-т зориулсан Clamshell хувин (шанага)
Экскаватор(shoberu)-т зориулсан Clamshell хувин (шанага)-гаар ажиллах жишээ
Материалын 136-р хуудас/ Нэмэлт материалын 74-р хуудас
(а) Барилгын талбай дахь үндэс таслах
(b) Овоолго
(с) Буулгагч(dampu)ид ачилт хийх
(d) Өндөр газар дахь контейнерт ачилт хийх

## Slide 66: Драглайн экскаватор
Материалын 137-р хуудас/ Нэмэлт материалын 76-р хуудас
Сумны хязгаарын өнцөг
Драглайн экскаватораар ухалт, ачилтын ажил хийх жишээ
(а) Газар доорхи налуу (nori men) ухах
(b) Барилгын суурийн үндэс таслах, дүүргэгч цуглуулах
(с) Суваг, шуудуу ухах
(d) Газар дээрх ижил гадаргуу дээр ачилт хийх
(е) Ажлын самбараас доор ачилт хийх
(f) Бункерт ачилт хийх
Ихэвчлэн 30°-с дээш байдаг

## Slide 67: Автогрейдер 1 ・ ・ ・ Үндсэн жолоодлого
Автогрейдерийн жолоодлогын төхөөрөмжийн жишээ
Материалын 140-р хуудас/ Нэмэлт материалын 77-р хуудас
Хутганы ирний өнцөг
Анжисны таслах өнцөг
Хөрсний чанар ба өнцөг
Анжис өргөх
Артикулет
Налуу
Хутга хөндлөн шилжүүлэх
Хутга өргөх (баруун)
Хутга өргөх (зүүн)
Тойрог эргэлт
Тойрог хөндлөн шилжүүлэх
Татах
Татах
Татах
Татах
Татах
Татах
Татах
Татах
Түлхэх
Түлхэх
Түлхэх
Түлхэх
Түлхэх
Түлхэх
Түлхэх
Түлхэх
Өнцгийн хэмжээ
Хөрсний чанар
Зөөлөн хөрс
Хатуу хөрс
Шороо бөөгнүүлэх
Тэгшилгээ
Өнцгийн хэмжээ (θ)
Хутга
Хутганы ирний өнцөг
Таслах өнцөг тохируулагч бэхлэх болт
Таслах өнцөг

## Slide 68: Автогрейдер 2 ・ ・ ・ Үндсэн ажил
Материалын 142-р хуудас/ Нэмэлт материалын 79-р хуудас
Налуулах жолоодлого
Хутгатай шүргэлцэх жишээ
Зүүн эргэхэд чиглэсэн дугуй налуулалт
Ачааны жингээс шалтгаалан урагшлах чиглэл
Чигээрээ урагшлах
Налуу урагшлах чиглэл
Хаялга
Зүүн эргэлт
Дугуй налах чиглэл
(A) Урд дугуй ба хутга хоорондын шүргэлцээ
(B) Арын дугуй ба хутга, хутга ба хүрээ хоорондын шүргэлцээ
(C) Хутга, анжис хоорондын шүргэлцээ

## Slide 69: Бусад гүйцэтгэж болох ажлууд
Мөрлөх байрлалын жишээ
Материалын 144-р хуудас/ Нэмэлт материалын 79-р хуудас
Артикулет U эргэлт
Хазгай газарт тайралт хийх байрлалын жишээ
Цас түрэгчээр ажиллах жишээ
Офсет явалт
Анжисны таслах өнцөг
Цас түрэгч
Офсет хэмжээ
Таслах өнцөг
Артикулет ашигласан офсет байдал

## Slide 70: Хусагч (моторт хусагч)
Төвөөс зугтах хүчний үйлчлэлээр дугуй мултрахаас болгоомжлох шаардлагатай
Аягыг хэт өргөх(age)өөс болгоомжилно
Хусагчийн ашиглалтын төхөөрөмжийн жишээ
Материалын 147-р хуудас/ Нэмэлт материалын 82-р хуудас
Ухалтын үндсэн ажлын жишээ
Шороо тараах ажлын жишээ
Ухалтын дарааллын жишээ
Тоормосны педал
Хаазны педал
Хурд өөрчлөх бариул
Барих педал
Дифференциал араа түгжих педал
Эжектор ажиллуулах рычаг
Хормогчийг ажиллуулах рычаг
Аяга ажиллуулах рычаг
Ачилтын эхлэл
Дундаж ухах гүн
Ачилтын төгсгөл
Ачилтын эхлэл
Ачилтын төгсгөл
Дундаж ухах гүн
Дундаж ухах гүн
Аягыг буулгах(sage) өргөн
Аягыг өргөх (age) өргөн
Аяга ажиллуулах хугацаа
Хормогчны ашиглалт
Зөв үйлдэх
Аягыг хэт өргөсөн(age)
Хормогчийн өмнө хэт их элс шороо овоолсон
Ухалтын гүн жигд биш
Аягыг хэт эрт буулгасан
Аягыг хэт оройтож өргөсөн (age)
Аяга буулгах(sage) өргөн хэт их

## Slide 71: Хусагч (чирэгдэх төрөл)
Үндсэн жолоодлогын хувьд 6.1.1 дэх бульдозертой ижил.
Бульдозерын ашиглалтын төхөөрөмжийн жишээ
Материалын 150-р хуудас/ Нэмэлт материалын 85-р хуудас
Чирэгдэх төрлийн хусагч ажиллаж буй байдал

## Slide 72: Гинжит хаман ачигч машин
Гинжит хаман ачигч машинд 6.1.2 дэх том оврын ковш, хусах төрлийн ачигч голчлон багтдаг. Энд хусах төрлийн ачигчийн талаар тайлбарлая.
Материалын 154-р хуудас/ Нэмэлт материалын 86-р хуудас
Хусах төрлийн ачигчийн ашиглалтын төхөөрөмжийн жишээ
Гар ба эргэгчийг ажиллуулах
Шанаганы тохиргоо болон дамжуулагчийг дээш/ доош ажиллуулах
Гинж (зүүн) ажиллуулах
Гинж (баруун) ажиллуулах
Сум болон хувин ажиллуулах
Жолооны суудал
Дамжуулагчийг ажиллуулах
Гидравлик түгжээ

## Slide 73: Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг зөөвөрлөх
Хумстай өгсөх авирах тавцан
Ачих механизмын даац, хумстай авирах тавцангийн хамаарлын жишээ
Авирах тавцан ашиглалтын жишээ
Ачих байрлал
Хөлийн тавиур ашиглах жишээ
Трэйлерт бэхлэх жишээ
Материалын 157-р хуудас/ Нэмэлт материалын 88-р хуудас
Ачигч механизмын даац (тн)
Ашиглах авирах тавцангийн тоо
Материал
Хөнгөн цагаан хайлш
Хөнгөн цагаан хайлш
Хөнгөн цагаан хайлш
Тоо ширхэг
Хэлбэр дүрс хэмжээ
Урт x өндөр x өргөн (мм)
Трэйлерийн ачааны тавцан
Авирах тавцан
15°-с бага
Тээврийн хэрэгслийн ачааны тавцангийн төв ба ачих механизмын төв шугам
Тээврийн хэрэгслийн ачааны тавцан
Авирах тавцангийн төв ба гинжний төв шугам
Авирах тавцан
Гинж
Хөлийн тавиур
Гидравлик хоолой (housu)
Ивээс
Төмөр татлага
Зөөлөвч (ate mono)
Баглах материал (yawara)
Төмөр татлага
Ивээс
Рычагны түгжээ
Дэр мод
Рычагны түгжээ
Зөөлөвч (ate mono)
Баглах материал (yawara)
Ивээс
Төмөр татлага
Төмөр татлага
Хутга (хөрс зайлуулах хавтан) U хүрээ

## Slide 74: 7-р бүлэг Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын үзлэг, засвар үйлчилгээ

## Slide 75: Холбогдох хууль тогтоомжууд, ерөнхий анхаарах зүйлс
Холбогдох хууль тогтоомжууд
※ Хуулинд заагаагүй боловч машин механизмын ашиглалтын хугацаанд үзлэгийн дүнг хадгалах нь зүйтэй.
Үзлэг шалгалт хийхэд анхаарах зүйлс
Материалын 163-р хуудас/ Нэмэлт материалын 92-р хуудас
Үзлэгийн үеэр нэвтрэхийг хориглоно
(Барилгын ослоос урьдчилан сэргийлэх аюулгүй ажиллагааны нийтлэг тэмдэг, тэмдэглэгээ-Гадаад хэл дээр байрлуулах жишээ)
Үзлэг шалгалтын ангилал
Заалт
Хийх этгээд/ сертификат
Үзлэг, шалгалтын хүснэгтийг хадгалах хугацаа
Ажил эхлэхээс өмнөх үзлэг
Сайн дурын тогтмол шалгалт (teiki jishu kensa)
(Сард 1 удаа)
Тусгай сайн дурын үзлэг шалгалт
(Жилд нэг удаа)
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 170 дугаар зүйл
171 дүгээр зүйл
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 168 дугаар зүйл
169 дүгээр зүйл
171 дүгээр зүйл
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 167 дугаар зүйл
169 дүгээр зүйл
169-2 дугаар зүйл
171 дүгээр зүйл
Жолооч/ Оператор
Байгууллагаас (аюулгүй байдлын шинжээч) томилсон этгээд
Байгууллагын доторх байцаагч
Мэргэшсэн байгууллагын байцаагч
※ Үзлэгийн хүснэгтийг машин механизмын ашиглалтын хугацаанд
Үзлэгийн хүснэгтийг 3 жил
Үзлэгийн хүснэгтийг 3 жил
(Шалгасан тэмдэглэгээг хавсаргах)

## Slide 76: Өдөр тутмын үзлэг (nichijou tenken)-ийн журам Хөдөлгүүрийг асаахаас өмнө
Гидравлик тосыг харагдах байдлаар нь ялгах аргачлал
Үзлэг, сэлбэлт хийх үеийн байрлалын жишээ
Цахилгааны системд засвар үйлчилгээ хийхдээ батерейны (-) талыг салгах.
Материалын 164-р хуудас/ Нэмэлт материалын 94-р хуудас
Дугуйны үзлэг
Харагдах байдал
Үнэр
Шалтгаан
Өнгө нь сүүн цагаан болж өөрчлөгдсөн
Хэвийн
Ус холилдсон
Өнгө нь хар хүрэн болж өөрчлөгдсөн
Өмхий үнэртэй
Муудсан
Жижиг хар толботой
Хэвийн
Хогтой
Хөөсөрсөн
-
Хагас шингэн товуд холилдсон
Сум
Гар

## Slide 77: Өдөр тутмын үзлэг (nichijou tenken)-ийн журам Хөдөлгүүрийг асаасны дараа
Утааны өнгө, шалгуур
Материалын 170-р хуудас/ Нэмэлт материалын 94-р хуудас
Авцуулах холбооны тохиргоо
Ажиллагааны үзлэг
Хураахдаа анхаарах зүйл
Утааны өнгө
Шалгуур
Хар
Цайвар шар
Цагаан/ хөх
Саарал
Өнгөгүй
Агаар түлшний хольц их, дутуу шаталттай
Агаар түлшний хольц бага
Тос шатсан, хугацааны хувьд тохиромжгүй
Агаар түлшний хольц их, түүнчлэн тос шатсан
Агаар түлшний хольц тохиромжтой бөгөөд бүрэн шаталттай
А: Педалыг бэхлэх өндөр
В: Шалны хавтан хоорондын завсар
C: Чөлөөт хөдөлгөөн
ABC: Гишгэх

## Slide 78: Ажиллуулах явцад хэвийн бус байдал илрэх үеийн үзлэгийн журам
Ажиллуулах үеэр барилгын машин механизм эвдэрсэн мэт санагдвал, машин механизмыг даруй хавтгай гадаргуу дээр зогсоон,
гэмтэлтэй хэсгийн талаар хариуцсан хүнд мэдэгдэж, засварласны дараа ажлыг гүйцэтгэх шаардлагатай.
Материалын 172-р хуудас/ Нэмэлт материалын 98-р хуудас

## Slide 79: 8-р бүлэг Аюулгүй жолоодлогын дүрэм, дохио өгөх, зохицуулалт хийх удирдамж

## Slide 80: Аюулгүй жолоодлогын дүрэм
Материалын 175-р хуудас/ Нэмэлт материалын 99-р хуудас
Буухдаа хөдөлгүүрийг унтраах
Үзлэгийн дүнг шалгах

## Slide 81: Дохио өгөх, зохицуулалт хийх удирдамж
<Шүглэн дохио> <Дуут дохио>
• Аюулгүй: 2 удаа богино шүгэлдэх, давтах • Аюулгүй: Зүгээрээ (orai), Зүгээрээ (orai)
• Зогс: Уртаар шүгэлдэх • Зогс: Зогс (stoppu)
Материалын 179-р хуудас/ Нэмэлт материалын 101-р хуудас
Зохицуулагч нь жолооч/оператор эсвэл ажлын механизмаас харахад амархан танигдах хувцас өмсөж, мэдэгдэхүйц байрлалд зогсож ажиллана.

## Slide 82: 9-р бүлэг Хүч ба цахилгааны талаарх мэдлэг

## Slide 83: Хүчний момент
Материалын 181-р хуудас/ Нэмэлт материалын 102-р хуудас
Хүчний момент
Уналтын үйлчлэл
Шанага хүртэлх урт
Уналтын цэг
Машины даац

## Slide 84: Масс ба харьцангуй нягт
Материалын 188-р хуудас/ Нэмэлт материалын 103-р хуудас
Объектын нэгж эзлэхүүний масс
Эзлэхүүний товч томъё
Жич) Модон материалын масс нь хуурай үеийн масс юм. Шороо, хайрга, элс, шохой, коксын хувьд тодорхой нэгжийн масс
Объектын масс = эзлэхүүн x харьцангуй нягт
Обьектын төрөл
1м3-т ногдох масс (тн)
Обьектын төрөл
1м3-т ногдох масс (тн)
Хар тугалга
Зэс
Ган
Цутгамал төмөр
Хөнгөн цагаан
Бетон
Шороо
Хайрга
Элс
Шохой (нунтаг)
Кокс
Царс
Нарс
Хуш
Кипр
Адамын мод (Paulownia)
Юмны хэлбэр дүрс
Нэршил
Тэгш өнцөгт
Цилиндр
Диск
Бөмбөлөг
Хагас бөмбөлөг
Конус
Огтлогдсон конус
Тойрог
Гурвалжин пирамид
Өндөр
Дүрс
Эзлэхүүний товчилсон томъё
Өргөн
Өндөр
Диаметр
Диаметр
Өндөр
Өндөр
Өндөр
Зузаан
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Дээд талын диаметр
Суурийн диаметр
Зузаан
Уртын хэмжээ
Өргөний хэмжээ
Ёроол
Ёроолын тойрог
Ёроолын өндөр
Урт x өргөн х өндөр
(Диаметр) 2 х өндөр x 0.8
(Диаметр) 2 х зузаан х 0.8
(Диаметр) 3 x 0.53
(Өндөр) 2× (Диаметр x 3-Өндөр x 2) x 0.53
[(Суурийн диаметр) 2 + Суурийн диаметр x Дээд талын диаметр + (Дээд талын диаметр) 2 ] x Өндөр x 0.3
(Диаметр) 2 х өндөр x 0.3
Урт x өргөн x зузаан x 0.53
Ёроолын талбай x өндөр ÷ 3
(Ёроолын талбай = ёроолын тойрог x ёроолын өндөр ÷ 2)
Өндөр
Өндөр

## Slide 85: Хүндийн төв, объектын тогтвортой байдал (suwari)
Материалын 189-р хуудас/ Нэмэлт материалын 104-р хуудас
Хүндийн төвийг тооцох арга
Хүндийн төв
Объектын тогтвортой байдал
Хүндийн төвийн эгц дээр тогтвортой
Хүндийн төвөөс хазайсан
Хазайсан, хөдөлгөөнтэй тул аюултай
[Тогтвортой]
[Төв]
[Тогтвортой]
[Тогтвортой]
[Тогтворгүй]

## Slide 86: Объектын хөдөлгөөн
Материалын 194-р хуудас/ Нэмэлт материалын 105-р хуудас
Статик үрэлт
Төвөөс зугтах хүч/ Төвд тэмүүлэх хүч (b)
Төвөөс зугтах хүчний нөлөөгөөр өнхрөх
Хурд ба хурдатгал
Төвөөс зугтах хүч/ Төвд тэмүүлэх хүч (a)
Жигд хөдөлгөөн
Жигд бус хөдөлгөөн
Төвд тэмүүлэх хүч
Төвөөс зугтах хүч
Төв (гар)
Обьект

## Slide 87: Цахилгааны талаарх мэдлэг
Материалын 202-р хуудас/ Нэмэлт материалын 109-р хуудас
Хүний биеэр цахилгаан гүйдэл дамжих үеийн хариу урвал нэгж мA (миллиампер)
Жич) 1 мА нь 1/1000А (ампер).
Тогонд цохиулах үеийн нөлөөлөл
Хувьсах гүйдэл (AC)
Шууд гүйдэл (ＤC)
1. Бага зэрэг жирэлзэх
2. Өвдөлттэй шоконд орох (Гэвч булчин чөлөөтэй ажиллана)
3. Өвдөлттэй шоконд орох (Булчин чангарч, амьсгал давчидна)
4. Хормын төдийд үхэлд хүргэж болзошгүй
Эрэгтэй хүн
Эрэгтэй хүн
Эмэгтэй хүн
Эмэгтэй хүн
Жич) 1мА нь 1/1000А (ампер).

## Slide 88: Цахилгааны талаарх мэдлэг
Материалын 203-р хуудас/ Нэмэлт материалын 109-р хуудас
Цахилгааны утаснаас тусгаарлах зай
Цахилгаан хэлхээ
Түгээх шугам
Өндөр хүчдэл
Цахилгаан хүчдэл (V)
Тусгаарлалтын хамгийн бага зай (м)
Хөдөлмөрийн стандартын газрын захирлын мэдэгдэл ※
Эрчим хүчний компанийн стандарт үзүүлэлт
100/200-с доош
1.0-с дээш
2.0-с дээш
(Жич) ※1975 оны 12-р сарын 17-ны өдрийн 759 тоот мэдэгдэл
(Түгээх шугам)
(Өндөр хүчдэл)
Өндөр хүчдэл
Хиймэл газардуулга
Өндөр хүчдэлийн түгээх шугам
Аюулгүй
Аюулгүй
Аюулгүй
Аюулгүй
Аюулгүй
Аюулгүй
Өндөр хүчдэл
Бууруулагч шугам
Шон дээр суурилуулсан гүйдлийн трансформатор
Хороолол тал
Авто зам тал
Нам хүчдэлийн шугам
Трансформатор хүртэлх өндөр хүчдэлийн шугам тул болгоомжлох шаардлагатай
Түгээх шугамуудын (өндөр хүчдэл) ихэнх нь ган цамхаг хэлбэртэй байдаг боловч гэрлийн шон байж болохыг мөн анхаарна уу.
Аюулгүй
(Жич)
Тусгаарлах зай
Хэт өндөр хүчдэл

## Slide 89: 10-р бүлэг Геологийн ба барилгын ажлын талаарх мэдлэг

## Slide 90: Хадны шинж чанар, шороо
Материалын 207-р хуудас/ Нэмэлт материалын 111-р хуудас
Хад чулуулгийн хатуулгийн ангилал
Ширхэгийн диаметр, түүний нэршил
Хөрс нягтруулалтын бүтэц
Ангилал
Шахалтын бат бэх чанар (Н/мм 2 )
Уян долгионы хурд (км/с)
Хадны төрлийн жишээ
Зөөлөн чулуулаг
1.5-с бага
Дунд зэргийн хатуу чулуулаг
Хатуу чулуулаг
Туйлын хатуу чулуулаг
5.0-с дээш
150-с дээш
Гуравдагч эриний шаварлаг чулуу, элсэн чулууны зарим хэсэг
Гуравдагч эриний тунамал чулуулгийн ихэнх
Палеозойн болон Мезозойн эрины тунамал чулуулаг
Магмит чулуулаг болон метаморф чулуулгийн ихэнх
Цахиур, хатуу элсэн чулуу, габброгийн зарим хэсэг
Зиабаз зэрэг магмын зарим чулуулаг
Гнейс, кварцан шист, роговит
Шавар
Лаг
Элс
Нарийн ширхэгтэй элс
Бүдүүн ширхэгтэй элс
Нарийн ширхэгтэй хайрга
Дунд ширхэгтэй хайрга
Бүдүүн ширхэгтэй хайрга
Хайрга
Ширхэгийн диаметр
Даац
Даац
Нягтруулах
Нягтруулсан
Байгалийн шороо
Ус ба агаар
Ус ба агаар

## Slide 91: Хөрсний найрлага
Материалын 212-р хуудас/ Нэмэлт материалын 112-р хуудас
Хөрсний найрлага
Бүхэл (хөрсний ширхэг)
Зай
Хий
Шингэн
Агаар
Ус
Хөрсний ширхэг
W : Хөрсний нийт масс
Ws : Хөрсний ширхэгийн масс
Ww : Усны масс
Wa : Агаарын масс (= 0)
V : Хөрсний нийт эзлэхүүн
Vs : Хөрсний ширхгийн эзлэхүүн
Vw : Усны эзлэхүүн
Va : Агаарын эзлэхүүн
Vv : Хөрсний завсрын эзлэхүүн

## Slide 92: Газрын хатуулаг
Материалын 215-р хуудас/ Нэмэлт материалын 113-р хуудас
Конус индекс
Жич) Хүснэгтэд харуулсан тоо нь хөрсний чанараас хамааран бага зэрэг ялгаатай байж болно
Механизмын төрөл
Конус индекс (N/mm 2)
Газарт тулах даралт (N/мм 2)
0.3-с дээш
(Намгархаг газар)
Дунд оврын намгархаг газрын бульдозер
Дунд оврын бульдозер
Том оврын бульдозер
Хусагч Бульдозер
Чирэгдэх төрлийн хусагч
Моторт хусагч
Өөрөө буулгагч
(Даац)

## Slide 93: Хөрсний хэмжээний өөрчлөлт
Материалын 216-р хуудас/ Нэмэлт материалын 114-р хуудас
Хөрсний хэмжээний өөрчлөлтийн хувь
Хөрсний хэмжээний өөрчлөлт
Нэршил
Хад эсвэл чулуу
Хайргатай хөрс
Элс
Ердийн хөрс
Шаварлаг хөрс г.м
Хатуу чулуулаг
Дунд зэргийн хатуу чулуулаг
Зөөлөн чулуулаг
Бөөн хад/ Үнэт чулуу
Хайрга
Хатуу хөрс
Нягтшуулсан хатуу хөрс
Элс
Бөөн хад, үнэт чулууны хольцтой элс
Хатуу хөрс
Бөөн хад, үнэт чулууны хольцтой элсэрхэг хөрс
Шаварлаг хөрс
Хайрганы хольцтой шаварлаг хөрс
Бөөн хад, үнэт чулууны хольцтой шаварлаг хөрс
Байгалийн буурь
① Байгалийн буурийн хөрсний хэмжээ
② Сулласан хөрсний хэмжээ
③ Нягтруулсан хөрсний хэмжээ

## Slide 94: Хөрсний нуралтын шалтгаан ба шинж тэмдгүүд Хөрсний нуралтын шалтгаан
Материалын 218-р хуудас/ Нэмэлт материалын 115-р хуудас
Ухалтын гадаргуугийн налуу ба өндрийн стандарт
Байгалийн буурийн төрөл
Ухалтын гадаргуугийн өндөр/ налуу
Чулуулаг эсвэл хатуу шавартай байгалийн буурь
Бусад байгалийн буурь
Элсэрхэг байгалийн буурь
Тэсэлгээ (happa)-нээс үүдэн амархан нурахуйц байгалийн буурь гэх мэт.
45°-с бага
35°-с бага
90°с бага
75°-с бага
60°-с бага
90°с бага
75°-с бага
5м-с дээш
5м-с дээш
5м хүртэл
2м хүртэл
2-5м хүртэл
2м хүртэл
5м хүртэл
эсвэл
эсвэл

## Slide 95: Хөрсний нуралтын шалтгаан ба шинж тэмдгүүд Хөрсний хатуулаг, нуралтын шинж тэмдэг
Материалын 218-р хуудас/ Нэмэлт материалын 116-р хуудас
Босоо налуу (nori men)-гийн нуралтын жишээ
Налуу (nori men)-гийн нуралтын жишээ
Нуралтын шинж тэмдэг
Хад нуралтын хувилбар
Хөрсний нуралтын хувилбар
Цууралт ихтэй хад
Хатуу ба зөөлөн ээлжилсэн давхаргат хад
Сул чулуу хэлбэрийн нуралт (ховхрох)
Хадны конусан биет (Хадны конус хэлбэрийн)
Өндөрлөгийн үет хайрга (Хэмхдэст чулуулаг хэлбэрийн)
Өгөршсөн боржин чулууны төрөл (Сонгино хэлбэрийн бүтэцтэй)
Боржин чулуут хөрс
Өгөршсөн боржин чулууны төрөл
Чулуу өнхрөх хэлбэрийн нуралт (мултарч унах)
Бөөн хад нэг буюу хэд хэдээр (чулуун нурах) нурах
Ан цаваар хуваагдсан бөөн хад цав даган ховхрох хэлбэр.
Нуралтын талбай гүехэн, бага хэмжээний нуралт (ховхрох, ховхорч унах) II хэлбэр
Нуралтын гадаргуу гүн эсвэл их хэмжээний талбайг хамарсан нуралт III хэлбэрийн
Цууралт ихтэй хад
Хатуу ба зөөлөн ээлжилсэн давхарга
Зөөлөн хад эсвэл элс, шороо
Баганан холбоос бүхий хад
Хад ховхрох/ нурах хэлбэрийн нуралт
Хадны үеийг даган нурах дунд хэмжээний нуралтыг хэлнэ. Ухалтаас үүдэн далд цав ил гарч, түүн дээр борооны ус нэвтэрснээс сулран, босоо налууг даган нурах тохиолдол их гардаг.
Давхарга, холбоос үе
Чулуулгийн үе эсвэл давхаргын бутрал г.м.
Налуу судал
Давхарга, чулуулгийн үе
Давхарга, холбоос үеийн налуу судал
Их хэмжээний нуралт (чулуулгийн гулсалт)
Суурийн чулуулагт туйлын бага хатуулагтай сул судлууд (ан цав, үе давхарга зөрөх, чулуулгийн үе г.м) нэмэгдэж уг сул судлыг даган доош гулсах хэлбэр. Нуралтын цар хүрээ нь налуу гадаргуу болон сул судлын байрлал, налуугийн өнцгөөс хамаарна. Түүнчлэн төгсгөлдөө өргөгдөх тохиолдол бий.
Бөөн хад, үнэт чулуу, бул чулуу, ялангуяа хайрга дүүргэгч (матриц)-ийн нягтаршилт бага тохиолдолд уг дүүргэгч өгөршиж, элэгдэн улмаар бул чулуу ил гарч тэнцвэрээ алдан мултарч унах хувилбар.
Булаг
Ус нэвтрэх давхарга
Ус үл нэвтрэх давхарга
Нурж хуримтлагдсан хөрс эсвэл өнгөн хөрс
Барьцалдаагүй шороо ба элс
Ус үл нэвтрэх давхаргатай
Хөрсний гулсалт
Хөрсний өнгөн хэсэг хуулрах, нурах хэлбэрийн нуралт
Хөрс болон элсэрхэг шаварлаг газар ухалтаас үүдэн суларч эсвэл элэгдэлд орж борооны улмаас ус татан нурах хувилбар бөгөөд хамгийн түгээмэл нуралтын хэлбэр юм.
Нурсан хөрсний гулсалт
Шаварлаг хөрсний нуман гулсалт
Нийлмэл гулсалт
Шаварлаг давхарга
Их хэмжээний нуралт (хөрсний гулсалт хэлбэрийн)

## Slide 96: Ухалтыг гүйцэтгэх аргачлал
Материалын 224-р хуудас/ Нэмэлт материалын 119-р хуудас
Арал байгуулж ухах аргын жишээ
Налуу үүсгэх ил ухалтын аргын жишээ
Налуугийн мөр
Налуу (nori men)-г хамгаалах (yojo)
Налуугийн өнцөг
Догол
Налуугийн төгсгөл
Ус зайлуулах суваг
Ус зайлуулах суваг
Ухалтын ёроол
Элстэй шуудай
Хэвтээ тулаас
Хөндлөн хамгаалалт
Хөрс нурахаас хамгаалах хана

## Slide 97: Ухалтыг гүйцэтгэх аргачлал
Материалын 226-р хуудас/ Нэмэлт материалын 119-р хуудас
Хөрс бэхлэн ил ухах аргын жишээ
Байгууламж
Хөрс нурахаас хамгаалах хана
Зангуу
Зангилгаа
(b) Зангилгааны аргачлал
(A) Тусгаарлах арга
Буурийн хэсэг
(C) Газрын зангууны аргачлал
Зуурмаг
Ган саваа эсвэл PC ган утас
Завсрын гадас
Хэвтээ тулаас
Хэвтээ тулаас
Хэв цутгамлын тулгуур
Хөндлөн хамгаалалт
Тогтоогч
Завсрын гадас
Хөрс нурахаас хамгаалах хана

## Slide 98: Ухалтыг гүйцэтгэх аргачлал
Материалын 227-р хуудас/ Нэмэлт материалын 120-р хуудас
Урвуу ороох аргын жишээ
Шуудуулж ухах аргын жишээ
Хөрс нурахаас хамгаалах хана
Газрын гадаргуу
Анхдагч
Хоёрдогч
Гуравдагч

## Slide 99: 11-р бүлэг Ослын жишээ

## Slide 100: Барилгын салбарын хүний амь нас хохирох, бэртэж гэмтэх осол
Нэмэлт материалын 121-р хуудас
Зураг 11-1-т, 4-с дээш хоногоор ажил зогссон барилгын ослын тоон өөрчлөлтийг харуулав.
Зураг 11-1, 4-с дээш хоногоор ажил зогссон барилгын ослын тоон өөрчлөлт
(Зүүн Японы газар хөдлөлтийн их гамшгаас шууд шалтгаалсан ослоос бусад)
Түүнчлэн 2017 онд гарсан барилгын машин механизмаас үүдэлтэй хүний амь нас хохирсон, гэмтсэн ослын 56% орчим нь газар тэгшлэх, тээвэр, ачилт, ухалт, 15% орчмыг нураалтын ажил эзэлж байна.
(Жич) Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Ажлын байрны осол гэмтлийн байдал, ажлын байрны аюулгүй байдлын талаарх сайт: Ажлын байрны осол гэмтлийн хүчин зүйлсийн дүн шинжилгээ (Барилгын салбар, 2017 он)
Гарсан ослын тоо (хүн)

## Slide 101: Жишээ 1. Ажилчин экскаваторын тэнцвэржүүлэгчид хавчуулагдсан
Материалын 230-р хуудас/ Нэмэлт материалын 122-р хуудас
Жишээ 2. Жолооч/Оператор экскаватороор хөрс тэгшилж байхдаа хэвтээ тулаас болон рычаг хооронд хавчуулагдсан
Жишээ 3. Ажилчны дээрээс экскаваторын шанаганаас блок унасан
Жишээ 4. Экскаватор хазгай газарт онхолдож зохицуулагч дарагдсан

## Slide 102: Жишээ 5. Экскаваторын урдуур өнгөрч яваад эргэсэн шанаганд цохиулсан
Материалын 234-р хуудас/ Нэмэлт материалын 126-р хуудас
Жишээ 6. Бульдозерт үзлэг хийж дуусаад бүрхүүлийг угсрах явцдаа тэнцвэрээ алдаж, хөлөө хавчуулсан
Жишээ 7. Бульдозер хазгай газар онхолдон өнхөрч жолооч/оператор даруулсан
Жишээ 8. Тэмдэглэгээний ажилтан ухарч байсан бульдозерын гинжинд ороогдсон

## Slide 103: Жишээ 9. Ковшоор ачаа өлгөн урагшлах үедээ ажилчныг мөргөсөн
Материалын 238-р хуудас/ Нэмэлт материалын 130-р хуудас
Жишээ 10. Түнелд зохицуулагч ковшийн шанаганд хавчуулагдсан
Жишээ 11. Ажилчин ухарч ирсэн автогрейдерт дайруулсан
Жишээ 12. Хусагч налуу газарт өнхөрч жолооч/оператор нь дарагдсан

## Slide 104: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой хууль эрх зүйн тогтолцоо
Нэмэлт материалын 134-р хуудас
Ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой хууль тогтоомж нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон бусад хэд хэдэн хуулиудаас бүрдэнэ. Ялангуяа Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (roudou anzen eiseihou)д ажилчдын аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалахын зэрэгцээ, тав тухтай ажлын орчин бүрдүүлэхэд анхаарах зорилгоор мөрдөх ёстой зүйлсийг заасан байдаг. Засгийн газрын тогтоол, сайдын тушаал, мэдэгдэлд хуулийн хэрэгжилтийн талаар тодорхой тусгасан.
Ажилчдын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой хууль эрх зүйн тогтолцоог дараах байдлаар харуулав.
Зураг 9-1 Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм (газар тэгшлэх, тээвэр, ачилт, ухалтын зориулалт бүхий) -ын жолоодлогын ур чадвартай холбоотой хууль эрх зүйн тогтолцоо
(Жич) Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны барилгын засвар үйлчилгээний салбарын эрсдлийн үнэлгээний гарын авлага
Хууль
Засгийн газрын тогтоол
Сайдын тушаал
Олон нийтэд мэдээлэх/ мэдэгдэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн тухай хууль (roudou anzen eiseihou)
(Аюулгүй байдлын тухай хууль)
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тухай хууль (roudou anzen eiseihou)-ийг
хэрэгжүүлэх тогтоол (Аюулгүй байдлын тогтоол)
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай
хууль(roudou anzen eiseihou)-ийг хэрэгжүүлэх журам
(Аюулгүй ажиллагааны журам)
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан
барилгын машин механизмын
бүтцийн стандарт
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм (газар тэгшлэх, тээвэр, ачилт, ухалтын зориулалт бүхий) -ын жолоодлогын ур чадварын сургалтын дүрэм
Аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тусгай боловсролын журам

## Slide 105: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (roudou anzen eiseihou) (хэсэгчлэн авав)
Материалын 243-р хуудас/ Нэмэлт материалын 134-р хуудас
1-р бүлэг Нийтлэг үндэслэл
3 дугаар зүйл <Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг хариуцлага>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тус хуулинд заасан ажлын байрны осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх наад захын стандартыг дагаж мөрдөхөөс гадна хөдөлмөрлөх тав тухтай орчныг бүрдүүлж, хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах замаар ажлын байран дахь ажилчдын аюулгүй байдлыг ханган, эрүүл мэндийг хамгаалах үүрэгтэй. Түүнчлэн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ажлын байрны осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой төр засгийн бодлогын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах үүрэгтэй.
2 Машин механизм, багаж хэрэгсэл, бусад тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл боловсруулагч, үйлдвэрлэгч, импортлогч, түүхий эд үйлдвэрлэгч, импортлогч, барилга байгууламж баригч, зураг төсөл боловсруулагч нь зураг төсөл боловсруулах, үйлдвэрлэх, импортлохдоо эдгээрийн ашиглалтаас үүдсэн ажлын байрны осол гэмтэл гарахаас урьдчилан сэргийлэхэд хувь нэмэр оруулах хүчин чармайлт гаргаж ажиллах үүрэгтэй.
3 Барилгын ажлыг бусдад гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг барилгын захиалагчид нь ажлын аргачлал, хугацааг тооцохдоо аюулгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй нөхцөл үүсгэхгүй байхад анхаарах үүрэгтэй.
4 дүгээр зүйл. Ажилчин нь ажлын байрны осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх заалтуудыг дагаж мөрдөхөөс гадна аж ахуйн нэгж, байгууллага, бусад холбогдох байгууллагаас авч хэрэгжүүлж буй ажлын байрны осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахад дэмжлэг үзүүлэх хүчин чармайлт гаргаж ажиллах үүрэгтэй.
4 дүгээр зүйл. Ажилчин нь ажлын байрны осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх заалтуудыг дагаж мөрдөхөөс гадна аж ахуйн нэгж, байгууллага, бусад холбогдох байгууллагаас авч хэрэгжүүлж буй ажлын байрны осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахад дэмжлэг үзүүлэх хүчин чармайлт гаргаж ажиллах үүрэгтэй.

## Slide 106: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (roudou anzen eiseihou) (Хэсэгчлэн авав) (2)
Материалын 248-р хуудас/ Нэмэлт материалын 135-р хуудас
5-р бүлэг Машин механизм, хортой бодисын холбогдолтой журам
45 дугаар зүйл <Сайн дурын тогтмол шалгалт (teiki jishu kensa)>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн сайдын тушаалд үндэслэн засгийн газрын тогтоолоор баталсан уурын зуух болон бусад машин механизмд сайн дурын шалгалт явуулж, үр дүнг тэмдэглэх үүрэгтэй.
2 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өмнөх заалтын засгийн газрын тогтоолоор баталсан машин механизмын тухайд, тус заалтын Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар баталсан сайн дурын шалгалтыг (цаашид "тусгай сайн дурын шалгалт" гэх) явуулахдаа түүнийг ашиглах Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар баталсан сертификат бүхий этгээд, эсвэл 54.3.1-т заасан бүртгэлийг хийлгэж, хөндлөнгийн хүсэлтээр, харгалзах машин механизмыг тусгай сайн дурын шалгалт хийдэг байгууллагаар (цаашид "шалгалт хийх аж ахуйн нэгж" гэх.) хийлгэх үүрэгтэй.
3 Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд нь 1 дэх хэсгийн заалт дахь сайн дурын шалгалтыг зөв зохистой, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай сайн дурын шалгалтын удирдамжийг нийтэлнэ.
4 товчлов
Хүснэгт 5-1 Холбогдох хууль тогтоомж
Үзлэг шалгалтын ангилал
Заалт
Хийх этгээд/ сертификат
Үзлэг, шалгалтын хүснэгтийг хадгалах хугацаа
Ажил эхлэхээс өмнөх үзлэг
Сайн дурын тогтмол шалгалт (teiki jishu kensa)
(Сард 1 удаа)
Тусгай сайн дурын үзлэг шалгалт
(Жилд нэг удаа)
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 170 дугаар зүйл
171 дүгээр зүйл
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 168 дугаар зүйл
169 дүгээр зүйл
171 дүгээр зүйл
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 167 дугаар зүйл
169 дүгээр зүйл
169-2 дугаар зүйл
171 дүгээр зүйл
Жолооч/ Оператор
Байгууллагаас (аюулгүй байдлын шинжээч) томилсон этгээд
Байгууллагын доторх байцаагч
Мэргэшсэн байгууллагын байцаагч
※ Үзлэгийн хүснэгтийг машин механизмын ашиглалтын хугацаанд
Үзлэгийн хүснэгтийг 3 жил
Үзлэгийн хүснэгтийг 3 жил
(Шалгасан тэмдэглэгээг хавсаргах)

## Slide 107: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль(roudou anzen eiseihou) (Хэсэгчлэн авав) (3)
Материалын 250-р хуудас/ Нэмэлт материалын 136-р хуудас
6-р бүлэг Ажилтны ажил үүрэг эрхлэхтэй холбоотой арга хэмжээнүүд
61 дүгээр зүйл <Ажил үүргийн хязгаарлалт>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь нийслэл мужийн хөдөлмөрийн албаны даргаас тухайн ажилтай холбоотой зөвшөөрөл авсан эсвэл бүртгэлтэй этгээдийн зохион байгуулдаг, тухайн ажил үүрэгтэй холбогдох ур чадварын сургалтыг дүүргэсэн ажилтан эсвэл Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар баталсан сертификат бүхий этгээдээс бусад этгээдээр Засгийн газрын тогтоолоор баталсан кран жолоодох болон бусад ажил үүргийг гүйцэтгүүлж болохгүй.
2 Өмнөх заалт дахь харгалзах ажил үүргийг гүйцэтгэх эрхтэй этгээдээс бусад этгээд нь тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэж болохгүй.
3 1 дэх хэсгийн заалт дахь харгалзах ажил үүргийг гүйцэтгэх эрхтэй этгээд нь тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэх үедээ холбогдох үнэмлэх, бусад гэрчлэх бичиг баримтыг биедээ заавал авч явах үүрэгтэй.
4 товчлов
Машин механизмын жолооч/ операторуудаас шаардах сертификат Ажилтнаас шаардах сертификат
Сертификатын төрөл
Үнэмлэх
Ур чадварын сургалт
Тусгай боловсрол
1 тонноос дээш
1 тонноос бага
1 тонноос дээш
1 тонноос бага
5 тонноос дээш
5 тонноос бага
5 тонноос дээш
5 тонноос бага
5 тонноос дээш
1 тонноос дээш
5 тонноос бага
1 тонноос бага
3 тонноос дээш
3 тонноос доош
3 тонноос дээш
3 тонноос доош
Хязгаарлалт байхгүй
Машин механизмын хүчин чадал
Өргөх ачааны даац
Өргөх ачааны даац
Машины масс
Машины масс
Хамгийн их даац
Хамгийн их даац
Машин механизмын нэршил
Кран
Кран
Шалны кран
(Ачаатайгаа шилжих)
Хөдөлгөөнт кран
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм
Газар тэгшлэх, тээвэр, ачилт, ухалтын зориулалт бүхий
Нягтруулах (роллер)
Буулгах/ Нураах зориулалт бүхий
Экскаватор(shoberu) т ачигч, сэрээт ачигч
Тэгш бус газарт зориулсан ачааны машин
Гүйцэтгэх ажлын нэршил
Ажлын агуулга
Сертификатын төрөл
Үнэмлэх
Ур чадварын сургалт
Тусгай боловсрол
Гогцоодох (tamagake) ажил
Асбесттай харьцах ажил
Өргөх ачааны даац
Асбест ашигласан барилга байгууламжийг буулгах/ нураах зэрэг ажил
1 тонноос дээш
1 тонноос бага
(Ажлын дарга)

## Slide 108: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (roudou anzen eiseihou)-ийг хэрэгжүүлэх тогтоол (Хэсэгчлэн авав)
Материалын 251-р хуудас/ Нэмэлт материалын 136-р хуудас
20 дугаар зүйл <Хязгаарлалт бүхий ажил үүрэг>
Хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан ажил үүргийг доор харуулав.
1-с 11-ийг товчлов
12 Хавсралт хүснэгт 7-ийн 1, 2, 3, эсвэл 6-д заасан, жин нь 3 тонноос дээш, хүч ашиглаж тодорхойгүй газруудад өөрөө хөдөлдөг барилгын механизмыг жолоодох (зам дээр жолоодохоос бусад) ажил үүрэг
13 хойшхийг товчлов
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (roudou anzen eiseihou) болон уг хуульд үндэслэсэн тушаалтай холбоотой бүртгэл, түүнчлэн холбогдох Сайдын захирамжийн 83 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтыг үндэслэн Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын баталсан хязгаарлалт бүхий ажил үүргийг гүйцэтгэх ажилчдад зориулсан сургалтын сэдэв, хамрах хүрээ, цаг
◆ Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 144 тоот мэдэгдэл (2009.03.30) ◆
1, 2 дугаар зүйл товчлов
(Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм жолоодох ажил үүрэг гүйцэтгэх ажилчдад зориулсан сургалт)
3 дугаар зүйл Захирамжийн 20 дугаар зүйлийн 12-т заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх эрхтэй этгээдүүдэд зориулсан, хуулийн 99 дүгээр зүйлийн 3.1 дэх сургалт нь дараах хүснэгтэд багтсан сэдвийг хамарсан байх ба тус бүр уг хүснэгтийн дунд баганад харуулснаас дээш цагаар явагдах ёстой.
4-р зүйлийг товчлов
Хичээлийн сэдэв
Цар хүрээ
Цаг
Ажил үүргийн хязгаарлалт бүхий машин механизмын бүтэц
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооны болон ажлын тоног төхөөрөмжийн бүтэц
1 цаг
1 цаг
1.5 цаг
1.5 цаг
2 цаг
Ажил үүргийн хязгаарлалт бүхий машин механизмын аюулгүйн төхөөрөмжийн ажиллагаа
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын аюулгүйн төхөөрөмж болон тоормосны ажиллагаа
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын үзлэг, засвар үйлчилгээ
Ажил үүргийн хязгаарлалт бүхий машин механизмын засвар үйлчилгээ
Ажил үүргийн хязгаарлалт бүхий машин механизмыг ажиллуулах аргачлал
Аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой хууль тогтоомж
Ажлын байрны осол гэмтлийн жишээ, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг ажиллуулах аргачлалд зохицсон аюулгүй ажиллагааг хангах арга хэмжээ
Хууль тогтоомж, захирамж, аюулгүй ажиллагааны журмын холбогдох заалтууд
Ажлын байрны осол гэмтлийн тохиолдлын судалгаа
1 цаг

## Slide 109: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (1)
Материалын 256-р хуудас/ Нэмэлт материалын 138-р хуудас
1 дүгээр бүлэг Ерөнхий зүйл
7 дугаар зүйл Үнэмлэх, бусад зүйл
3 дахь хэсэг Ур чадварын сургалт
82 дугаар зүйл <Ур чадварын сургалтад хамрагдсан гэрчилгээг дахин олгох>
Ур чадварын сургалтын гэрчилгээ авсан, харгалзах ур чадварын сургалттай холбоотой ажил үүрэг гүйцэтгэж буй эсвэл гүйцэтгэхээр төлөвлөж буй этгээд нь гэрчилгээгээ үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд 3-р зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд, тухайн гэрчилгээг авсан бүртгэлтэй тусгай ур чадварын сургалтын байгууллагадаа хандан ур чадварын сургалтын гэрчилгээ дахин олгох өргөдлийг (18-р маягт) ирүүлж, гэрчилгээг дахин авах үүрэгтэй.
2 Өмнөх хэсэгт заасан этгээд овог нэрээ сольсон тохиолдолд 3-р зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд, тухайн гэрчилгээг авсан бүртгэлтэй тусгай ур чадварын сургалтын байгууллагадаа хандан ур чадварын сургалтын гэрчилгээг шинээр олгох өргөдлийг (18-р маягт) ирүүлж, гэрчилгээг дахин авах үүрэгтэй.
3 Хойшихыг товчлов

## Slide 110: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (2)
Материалын 261-р хуудас/ Нэмэлт материалын 138-р хуудас
2 дугаар бүлэг Аюулгүй байдлын стандартууд
2 дугаар зүйл Барилгын машин механизм
1 дэх хэсэг Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм
Дэд хэсэг 1.2 Бүтэц
152 дугаар зүйл <Урд гэрэл суурилуулах>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмд урд гэрэл суурилуулах үүрэгтэй. Гэвч энэ нь аюулгүй ажиллахад шаардагдах гэрэлтүүлэгтэй газарт ашиглах тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмд хамаарахгүй.
153 дугаар зүйл <Толгойн хамгаалалт>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хад чулуу унах зэрэг ажилчдад аюул учрах эрсдэлтэй газарт ※1 тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм (Бульдозер, ковш, хаман ачигч машин, хүчит экскаватор болон буулгалт/ нураалтын машин механизмаар хязгаарлагдана.) ашиглахдаа харгалзах тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмд бат бэх толгойн хамгаалалт※2-ыг суурилуулах үүрэгтэй.
Жич 1) "Хад чулуу унаж болзошгүй газар" гэдэг нь харгалзах машин механизм ашиглан ил ухалт, хайрга гаргах, хонгил зэрэг барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх газар бөгөөд машин механизм ашигласны улмаас хад чулуу унаж болзошгүй газрыг хэлнэ.
Жич 2) Толгойн хамгаалалтын тухайд 1975.9.26-ны өдрийн 559-р мэдэгдэлд бүтцийн стандартыг заасан.
Дэд хэсэг 2 Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм ашиглахтай холбоотой аюулаас урьдчилан сэргийлэх
154 дүгээр зүйл <Судалгаа, бүртгэл тэмдэглэл>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм ашиглан ажил гүйцэтгэхдээ харгалзах тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм өнхрөх, нуралтаас үүдэн ажилчдад учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тухайн газрын тогтоц, хөрсний онцлогийг урьдчилан судалж, судалгааны дүнг тэмдэглэх үүрэгтэй.

## Slide 111: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (3)
Материалын 262-р хуудас/ Нэмэлт материалын 139-р хуудас
155 дугаар зүйл <Ажлын төлөвлөгөө>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм ашиглан ажил гүйцэтгэхдээ өмнөх зүйлд заасан судалгааны дүнд олж авсан бодит байдалд тохирсон ажлын төлөвлөгөөг урьдчилан гаргаж, тухайн ажлын төлөвлөгөөнд үндэслэн ажлыг гүйцэтгэх үүрэгтэй.
2 Өмнөх хэсэгт заасан ажлын төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг тусгасан байх ёстой.
1 Ашиглах тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын төрөл, хүчин чадал
2 Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын ашиглалтын маршрут
3 Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар гүйцэтгэх ажлын аргачлал
3 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь 1дэх хэсэгт заасан ажлын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа өмнөх хэсгийн 2 ба 3-т заасан зүйлсийг холбогдох ажилчдад мэдэгдэх үүрэгтэй.
156 дугаар зүйл <Хурдны хязгаар>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар (дээд хурд нь 10 км цагаас бага механизмыг тооцохгүй) ажил гүйцэтгэхдээ тухайн ажлыг гүйцэтгэх байршил, газрын тогтоц, хөрсний онцлог зэрэгт※ тохирсон тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын зохистой хурдны хязгаарыг тогтоож түүнийг мөрдөн ажил гүйцэтгэх үүрэгтэй.
2 Өмнөх хэсэг дэх тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооч/оператор нь тус зүйлд заасан хурдны хязгаарыг хэтрүүлэн тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг жолоодож болохгүй.
Жич) "Газрын тогтоц, хөрсний байдал зэрэгт"-ийн "зэрэгт" гэдэгт бусад машин механизм, тоног төхөөрөмж суурилуулсан тохиолдол мөн багтана.

## Slide 112: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (4)
Материалын 262-р хуудас/ Нэмэлт материалын 140-р хуудас
157 дугаар зүйл <Унаж өнхрөхөөс урьдчилан сэргийлэх>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар ажил гүйцэтгэхдээ тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм унаж, өнхөрснөөс үүдэн ажилтанд учирч болох аюулаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс, харгалзах тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын ашиглалтын маршрутыг тогтоохдоо замын хөвөө нурахаас урьдчилан сэргийлэх, газрын тэгш бус суултаас урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай өргөнийг хадгалах зэрэг※1 шаардлагатай арга хэмжээг авах үүрэгтэй.
2 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь замын хөвөө, хазгай налуу газар зэрэгт тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар ажил гүйцэтгэхдээ тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм унаж, өнхөрснөөс үүдэн ажилтанд аюул учирч болзошгүй тохиолдолд зохицуулагч томилон ※2, тухайн зохицуулагчаар тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг чиглүүлүүлэх үүрэгтэй.
3 Өмнөх хэсэгт заасан тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооч/ оператор нь мөн хэсэгт заасан зохицуулагчийн өгсөн зааврыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
Жич 1 "Шаардлагатай өргөнийг хадгалах зэрэг" хэсгийн "зэрэг" гэдэгт хамгаалалтын хашлага суурилуулж, тэмдэг тавих гэх мэт багтана.
Жич 2 Унах, өнхрөхөөс сэргийлж хамгаалалтын хашлага суурилуулан тэмдгийг зохистойгоор байрлуулсан тохиолдолд 2-р хэсэгт заасан зохицуулагчийг томилох шаардлагагүй.
157 дугаар зүйлийн 2
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь замын хөвөө, хазгай налуу газар зэрэгт тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар ажил гүйцэтгэхдээ тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм унаж, өнхөрснөөс үүдэн ажилтанд аюул учрах эрсдэлтэй газруудад өнхрөхөөс хамгаалах бүтцийг бий болгох төдийгүй хамгаалах бүсээр тоноглогдоогүй тээврийн хэрэгсэлд суурилсан бусад барилгын машин механизмыг ашиглахгүй байх, жолооч/ операторт хамгаалах бүс зүүлгэх шаардлагатай.

## Slide 113: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (5)
Материалын 263-р хуудас/ Нэмэлт материалын 141-р хуудас
158 дугаар зүйл <Хүрэх, шүргэлцэхээс урьдчилан сэргийлэх>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар ажил гүйцэтгэхдээ ажиллаж буй тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмд хүрч шүргэлцсэнээс үүдэн ажилтанд аюул учрах эрсдэлтэй газруудад ажилчдыг оруулахыг хориглоно. Харин зохицуулагч томилон тухайн зохицуулагч тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг чиглүүлэх тохиолдолд хамаарахгүй.
2 Өмнөх хэсэгт заасан тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооч/оператор нь тус заалт дахь зохицуулагчийн зааврыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
Жич) "Аюул учрах эрсдэлтэй газрууд" гэдэгт машин механизмын ажиллах орчин төдийгүй гар, сум зэрэг ажлын тоног төхөөрөмжийн ажиллах хүрээ мөн багтана.
159 дүгээр зүйл <Дохио>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг ашиглах үеийн зохицуулагчийг томилохдоо тодорхой дохиог урьдчилан тогтоож, тухайн зохицуулагчаар харгалзах дохиог өгч ажиллуулах үүрэгтэй.
2 Өмнөх хэсэгт заасан тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооч/оператор нь тус заалт дахь дохиог дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
160 дугаар зүйл <Жолооны байрлалыг орхих үед авах арга хэмжээ>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооч/оператороор тухайн жолооч/оператор жолооны байрлалыг орхих үед дараах арга хэмжээг авахуулах үүрэгтэй
1 Шанага, шүд зэрэг※1-ийг газарт буулгасан байх.
2 Хөдөлгүүрийг зогсоон, тоормосыг татах зэргээр ※2 тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм хөдлөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах.
2 Өмнөх хэсэгт заасан жолооч/оператор нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооны байрлалыг орхихдоо ижил зүйл заалтад заасан арга хэмжээг авах үүрэгтэй.
Жич 1 "Шанага, шүд зэрэг" -ийн "зэрэг" гэдэгт экскаватор (shoberu), хөрс зайлуулах хавтан гэх мэт багтана
Жич 2 "Тоормосыг татах зэрэг" хэсгийн "зэрэг" гэдэгт шаантаг, тогтоогч зэргээр зогсоох гэх мэт багтана.

## Slide 114: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (6)
Материалын 264-р хуудас/ Нэмэлт материалын 142-р хуудас
161 дүгээр зүйл <Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг зөөх>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг зөөхийн тулд өөрөөр нь явуулах эсвэл чирэгчээр ачааны машин зэрэгт ※1 ачиж буулгахдаа ивүүр, далан (morido) ашиглахдаа тухайн тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм унаж өнхөрснөөс үүдэх аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах зүйлсийг баримтлах үүрэгтэй.
1 Ачиж буулгах ажлыг хавтгай, хатуу газар гүйцэтгэх.
2 Ивүүр ашиглахдаа хангалттай ※2 урт, өргөнтэй, бат бөх ивүүрийг ашиглах ба тохирох налуу ※3 хэмд сайтар бэхлэх.
3 Далан (morido), түр тулгуур зэргийг ашиглахдаа хангалттай өргөн, бат бэх байдал ※4, мөн тохирсон налуу хэмийг баримтлах.
Жич 1 "Ачааны машин зэрэг" хэсгийн "зэрэг" гэдэгт трэйлер мөн багтана.
Жич 2 "Хангалттай урт" хэсгийн "хангалттай" гэдэг нь ачих, буулгах зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жин, овор хэмжээнээс хамаарч тогтно.
Жич 3 "Тохирох налуу" гэдэг нь тухайн машин механизмын өгсөх чадвар зэрэг функцийг харгалзсан аюулгүй байх хэмжээний налууг хэлнэ.
Жич 4 “Далан (morido)-гийн бат бэх байдал” гэдэг нь далан (morido)-д үзүүртэй дүнз хадаж, сайтар нягтруулах зэрэг арга хэмжээ авснаар хангагдана.
162 дугаар зүйл <Механизмд суухыг хязгаарлах>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар ажил гүйцэтгэхдээ зорчигчийн суудал ※-аас өөр газарт ажилтныг суулгахыг хориглоно.
Жич) "Зорчигчийн суудал" гэж жолоочийн суудал, хажуугийн суудал болон бусад суудлыг хэлнэ.
163 дугаар зүйл <Ашиглалтын хязгаарлалт>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар ажил гүйцэтгэхдээ унаж өнхрөх болон сум, гарыг ажиллуулах тоног төхөөрөмжийн эвдрэлээс үүдэн ажилтанд учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор харгалзах тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын бүтцэд суурилан тогтоогдсон ※тогтвортой хэм, ажлын дээд ачаалал зэргийг мөрдөх үүрэгтэй.
Жич) "Бүтцэд суурилан тогтоогдсон" гэж тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын бүтцийн стандартад заасан зүйлийг хэлнэ.

## Slide 115: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (7)
Материалын 265-р хуудас/ Нэмэлт материалын 143-р хуудас
164 дүгээр зүйл. <Үндсэн зориулалтаас бусад ашиглалтын хязгаарлалт>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг хүчит экскаватороор ачаа өргөх(age), эсвэл экскаваторт зориулсан Clamshell хувин (шанага)-гаар ажилчин өргөж буулгах зэрэг үндсэн зориулалтаас бусад зорилгоор ашиглахыг хориглоно.
2 Өмнөх хэсгийн заалт нь дараахын аль нэгт хамаарах тохиолдолд хамаарахгүй.
1 Ачаа өргөх (age) ажил※2 гүйцэтгэх ба дараахын аль нэгт хамаарах тохиолдолд.
а. Ажлын онцлогоос шалтгаалан зайлшгүй эсвэл аюулгүй ажиллахад шаардлагатай тохиолдолд ※3.
в. Гар, шанага зэрэг ажлын төхөөрөмжийг дараахад бүгдэд нь хамаарах дэгээ, гогцоо (shakkuru) зэрэг металл тоноглол, бусад өргөх багаж хэрэгслээр тоноглож ашиглах ※4.
(1) Ачаалал өгөх ачааны жинд тохирсон хангалттай бат бөх※5 байх.
(2) Түгжээ ашиглах зэргээс үүдэн тухайн багаж хэрэгслээс өргөгдсөн ачаа унах эрсдэлгүй байх.
(3) Ажлын тоног төхөөрөмжөөс мултрах эрсдэлгүй зүйл байх ※6.
2 Ачаа өргөх(age)өөс өөр ажил гүйцэтгэх төдийгүй ажилтанд аюул учрах эрсдэлгүй тохиолдолд.
Жич 1 "Экскаваторт зориулсан Clamshell хувин (шанага)-гаар ажилчдыг өргөх, буулгах зэрэг" хэсгийн 1 "зэрэг" гэдэгт сум, гар зэргийн оронд шат ашиглах гэх мэт багтана.
Жич 2 "Ачаа өргөх (age) ажил" гэдэгт ачаа өлгөсөн сумыг эргүүлэх, ачаа өргөсөн байдалтай явах зэрэг багтана.
Жич 3 "Ажлын онцлогоос шалтгаалан зайлшгүй эсвэл аюулгүй ажиллахад шаардлагатай тохиолдол" гэдэгт тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм ашиглан ухалт хийх ажлын хүрээнд хөрс нуралтаас үүдэх эрсдлийг бууруулах зорилгоор, хьюм (hyumu) хоолой зэргийг өргөхдөө, ажлын талбай зайтайгаас хөдөлгөөнт кран оруулж ажлыг гүйцэтгэснээр илүү замбараагүй байдал үүсч эрсдэл нэмэгдэж болзошгүй тохиолдол багтана.
Жич 4 "Ажлын төхөөрөмжийг өргөх багаж хэрэгслээр тоноглож ашиглах үед" гэдэг нь ажлын тоног төхөөрөмжид дэгээ, гогцоо (shakkuru) , төмөр уяа, өлгөөтэй гинж зэрэг нь амархан унахааргүй бэхлэгдсэн бөгөөд эдгээрийг ашиглан ачаа өргөх тохиолдлыг хэлэх ба шанаганы хумсанд төмөр уяа өлгөж өргөх тохиолдолд сум, гаранд шууд төмөр уяаг ороож эргүүлэн ачааг өргөх тохиолдол хамаарахгүй.
Жич 5 Өргөх багаж хэрэгслийн бат бөх чанарын аюулгүй байдлын тоон үзүүлэлт (Өргөх(age) багаж хэрэгслийн таслах ачааллын утгыг 3-р зүйлийн 4 дэх ачааллын утгад хувааж гарсан тоог хэлнэ. ) нь 5 ба түүнээс дээш байх ёстой.
Жич 6 “Ажлын тоног төхөөрөмжөөс мултрах эрсдэлгүй зүйл” гэдэг нь дэгээ зэргийг гагнаж бэхэлсэн тохиолдолд хайлалт, багалзуурын зузаан зэрэг нь хангалттай хэмжээнд байх төдийгүй, тухайн бэхлэгдсэн хэсгийг битүү гагнасан зүйлийг хэлнэ.

## Slide 116: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (8)
Материалын 265-р хуудас/ Нэмэлт материалын 144-р хуудас
165 дугаар зүйл <Засвар>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг засах, аттачмент суурилуулах, салгах ажлыг гүйцэтгэхдээ уг ажлыг удирдах ажилтныг томилж, тухайн ажилтнаар дараах арга хэмжээг авахуулах үүрэгтэй.
1 Ажлын дарааллыг тогтоож, ажлыг удирдах.
2 Дараах зүйлийн 1-т заасан аюулгүйн тулгуур, аюулгүйн блок болон 166.2.1 дэх хэсэгт заасан тавцангийн ашиглалтын байдлыг хянах.
166 дугаар зүйл <Сум буулгах үеийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх.>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын сум, гар зэргийг өргөж, түүний дор засвар, үзлэг хийхдээ сум, гар зэрэг санаандгүй унаснаас ажилтанд учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тухайн ажлыг гүйцэтгэх ажилтанд аюулгүйн тулгуур, аюулгүйн блок зэргийг ашиглуулах үүрэгтэй.
2 Өмнөх хэсэгт заасан ажлыг гүйцэтгэх ажилтан нь тус хэсэгт заасан аюулгүйн тулгуур, аюулгүйн блок зэргийг ※ашиглах үүрэгтэй.
Жич) "Аюулгүйн блок зэрэг" хэсгийн "зэрэг" гэдэгт тавцан зэрэг мөн багтана.

## Slide 117: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (9)
Материалын 268-р хуудас/ Нэмэлт материалын 144-р хуудас
166 дугаар зүйлийн 2 <Аттачмент унаснаас үүсэх аюулаас урьдчилан сэргийлэх>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын аттачментыг угсрах, салгахдаа аттачмент унаснаас үүдэн ажилтанд учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс тухайн ажлыг гүйцэтгэх ажилтанд тавцан зэргийг ашиглуулах үүрэгтэй.
2 Өмнөх хэсэгт заасан ажлыг гүйцэтгэх ажилтан нь ижил хэсэгт заасан тавцан зэргийг ашиглах үүрэгтэй.
166 дугаар зүйлийн 3 <Аттачмент угсрахыг хязгаарлах>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмд бүтцийн үүднээс тогтоогдсон жингээс хэтэрсэн аттачментыг угсарч болохгүй.
166 дугаар зүйлийн 4 <Аттачментын жинг ил байрлуулах>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын аттачментыг солих үедээ жолооч/операторт сайтар харагдахуйц байрлалд уг аттачментын жинг (шанага, шүд зэргийг угсарсан тохиолдолд тухайн шанага, шүдний жин эсвэл даацын дээд хязгаарыг багтаана. Цаашид энэ зүйлд нэгэн адил хамаарна.) байрлуулах эсвэл тухайн тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооч/оператор аттачментын жинг шууд шалгах боломжтой материалыг байршуулсан байх үүрэгтэй.

## Slide 118: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (10)
Материалын 273-р хуудас/ Нэмэлт материалын 145-р хуудас
4 дүгээр бүлэг Тусгай журам
2 Машин механизмыг лизингээр ашиглуулагчтай холбоотой тусгай журам
666 дугаар зүйл <Машин механизмыг лизингээр ашиглуулагчийн авах арга хэмжээ>
Өмнөх хэсэгт заасан этгээд (цаашид "Машин механизмыг лизингээр ашиглуулагч" гэх) нь бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагад харгалзах машин механизм зэргийг лизингээр ашиглуулахдаа дараах арга хэмжээг авах үүрэгтэй.
1 Харгалзах машин механизм зэрэгт урьдчилан※1 үзлэг хийж ямар нэгэн гажиг илэрсэн тохиолдолд засах эсвэл бусад шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийх.
2 Харгалзах машин механизм зэргийг лизингээр ашиглах аж ахуйн нэгж, байгууллагад дараах зүйлсийг тусгасан баримт бичгийг олгох.
а. Тухайн машин механизм зэргийн хүчин чадал ※2
b. Тухайн машин механизм зэргийн онцлог, ашиглалттай холбоотой бусад анхаарах зүйл ※3
2 Өмнөх хэсгийн заалт нь машин механизмыг лизингээр ашиглуулах бөгөөд тухайн зээлдэгчийн авах машин механизмыг худалдан авах үеийн төрөл зүйлийн сонголт, авснаас хойших засвар үйлчилгээ зэрэг эзэмшигчийн хийх ажилд (Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан Тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай хуулийн (1956 оны 115 тоот хууль) 2.6-д -р зүйлийн 6-д заасан нийслэл мужийн тоног төхөөрөмжийн лизингийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын явуулж буй тоног төхөөрөмжийн лизингийн үйлчилгээ багтсан ) хамаарахгүй ※4.
Жич 1 "Урьдчилан" гэдэг нь лизингээр ашиглуулах тутамд бүхэлд нь үзлэг хийх гэсэн үг биш бөгөөд ашиглалтын байдлаас шалтгаалан шаардлагатай хэсгүүдээр хязгаарлаж болно.
Жич 2 "Тухайн машин механизм зэргийн хүчин чадал" гэдэг нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг ашиглахад зайлшгүй шаардлагатай хүчин чадал, тухайлбал тогтвортой хэм, шанаганы багтаамж зэрэг гол үзүүлэлтийг хэлнэ.
Жич 3 "Ашиглахад анхаарах бусад зүйлс" гэдэг нь ашиглах түлш, тохиргоо хийх арга зэрэг тухайн машин механизмыг ашиглахад анхаарах зүйлсийг хэлнэ.
Жич 4 2 дахь хэсгийг агуулга нь лизингийн хэлбэрийг санхүүгийн хэрэгсэл болгон ашиглаж байгаа тохиолдолд хамаарахгүй гэсэн үг юм.

## Slide 119: Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын бүтцийн стандарт (Хэсэгчлэн авав)
Материалын 276-р хуудас/ Нэмэлт материалын 146-р хуудас
1-р зүйл <Бат бөх чанар>
2 дугаар зүйл <Тогтвортой хэм>
3 дугаар зүйл (Гадас зоох машин ба гадас сугалах машины тогтвортой хэм)
4 дүгээр зүйл (Ухалтын машин механизм (гинжит төрлийг тооцохгүй) ба буулгах/нураах машин механизмын (гинжит төрлийг тооцохгүй) хойд хэсгийн тогтвортой хэм)
5 дугаар зүйл <Жолоодлогын тоормос>
6 дугаар зүйл <Ажлын тоног төхөөрөмжийн тоормос>
7 дугаар зүйл <Явагч төхөөрөмжийн ашиглалтын хэсэг>
8 дугаар зүйл (Тухайн ажиллуулах хэсгийн функц, ажиллуулах арга зэрэгтэй холбоотой шаардлагатай зүйлс)
9 дүгээр зүйл <Жолоодоход шаардлагатай үзэгдэх орчин, бусад>
10 дугаар зүйл <Өргөх төхөөрөмж>
11 дүгээр зүйл <Гарыг өргөх, буулгах үеийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх төхөөрөмж>
12 дугаар зүйл <Чиглэл заагч>
13 дугаар зүйл <Анхааруулах төхөөрөмж>
13-2 дугаар зүйл <Ажиллах хүрээнээс хэтэрсэн үед автоматаар зогсоох төхөөрөмж, бусад>
14-р зүйл <Аюулгүйн хавхлага, бусад>
15 дугаар зүйл <Тэмдэглэгээ>
16 дугаар зүйл <Тусгай бүтэцтэй тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм>
17 дугаар зүйл <Үл хамаарна>