## Slide 1: Operação de máquinas de construção do tipo de veículos (para nivelamento, transporte, carregamento e escavação) Texto suplementar do Curso de Treinamento de Habilidades Materiais do Curso de Treinamento em PowerPoint

## Slide 2: Capítulo 1 Conhecimento básico sobre máquinas de construção do tipo de veículos

## Slide 3: Tipo e modelo de máquinas de construção do tipo veicular (para nivelamento, transporte, carregamento e escavação) (Apêndice 7 do Regulamento da Lei de Segurança e Saúde no Trabalho)
Classificação de máquinas de construção do tipo de veículos
Página 2 do texto / Página 5 do texto suplementar
Máquinas de construção do tipo veicular
(Para nivelamento, transporte, carregamento e escavação)
Para nivelamento, transporte e carregamento
Para escavação
buldôzer
Trator escavador
Trator raspador
Raspador
Concha de marisco
Motoniveladora
máquina de carregamento de material escavado
Escavadeira de arrasto
(Retroescavadeira)
Dragar para dentro
Escavadeira de caçamba
Valetadeira
Máquinas de construção do tipo de escavadeira
Máquinas de construção do tipo de trator
Escavadeira hidráulica

## Slide 4: Máquina de nivelamento / transporte / carregamento de terra
Página 2 do texto / Página 5 do texto suplementar
Exemplo de buldôzer, trator de esteira
Exemplo de trator escavador
Exemplo de raspador

## Slide 5: Máquina de nivelamento / transporte / carregamento de terra
Página 5 do texto / Página 6 do texto suplementar
Exemplo de trator raspador
Exemplo de motoniveladora
Exemplo de máquina de carregamento de material escavado

## Slide 6: Máquina de escavação
Página 7 do texto / Página 8 do texto suplementar
Exemplo de escavadeira hidráulica
Exemplo de escavadeira de arrasto
Exemplo de concha de marisco

## Slide 7: Máquina de escavação
Página 9 do texto / Página 9 do texto suplementar
Exemplo de dragline (linha de arrasto ou de draga)
Exemplo de escavadeira de caçamba
Exemplo de valetadeira

## Slide 8: Terminologia relacionada às máquinas de construção do tipo veicular 1 ・ ・ ・ Equipamento de trabalho
Página 10 do texto / Página 10 do texto suplementar
Equipamento de trabalho

## Slide 9: Terminologia relacionada às máquinas de construção do tipo veicular 2 ... Peso da carroceria / corpo da máquina 3 ... Peso da máquina 4 ... Peso total da máquina
Página 11 do texto / Página 10 do texto suplementar
Água
Óleos
Combustível
Peso da carroceria da máquina
Peso da máquina
Peso total da máquina
Peso da carroceria da máquina
Peso da carroceria da máquina
Peso máximo de carga
Peso total da máquina
Equipe técnica
Água
Óleos
Combustível

## Slide 10: Terminologia relacionada às máquinas de construção do tipo veicular 5 · · · Grau de estabilidade 6 · · · Capacidade de escalada
Página 12 do texto / Página 11 do texto suplementar
Grau de estabilidade
Capacidade de escalada
Grau de estabilidade

## Slide 11: Terminologia relacionada às máquinas de construção do tipo veicular 7 · · · Pressão média de contato com o solo
Página 13 do texto / Página 11 do texto suplementar
① Tipo de esteira
② Tipo de roda
W: Massa total da máquina (t)
S: Área total de contato com o solo = 2B x L (㎡)
L: Distância central (m) entre a roda livre e a roda dentada (roda de partida), no estado de massa total
B: largura da esteira (m)
Esteira
Roda livre
Roda dentada
Carga axial
Pneu
Chão (solo)
Área de contato aparente com o solo

## Slide 12: Capítulo 2 Motores e sistemas hidráulicos para máquinas de construção do tipo de veículos

## Slide 13: Motor
Página 16 do texto / Página 12 do texto suplementar
Comparação entre motor a diesel e motor a gasolina
Modelo
Item
Tipo de combustível
Método de ignição
Massa do motor por cavalo-vapor
Preço por cavalo-vapor
Eficiência térmica
Despesas operacionais
Grau de risco de incêndio
Motor a diesel
Óleo leve
Autoignição por compressão de ar
Pesado
Caro
Bom (30-40%)
Barato
Poucos
Motor a gasolina
Gasolina
Por faísca elétrica
Leve
Barato
Ruim (22-28%)
Caro
Muitos

## Slide 14: Estrutura do motor a diesel
Página 18 do texto / Página 12 do texto suplementar
Exemplo de dispositivo de admissão / exaustão
Exemplo de sistema de lubrificação
Impulsor do soprador
Pré purificador
Filtro de ar
Indicador de poeira
Cabeça de cilindro
Coletor de exaustão (escape)
Bloco de cilindros
Pistão
Superalimentador
Impulsor de turbina
Válvula de escape
Silenciador
Escape (exaustão)
Ar pressurizado
Filtro de óleo
Radiador de óleo
Filtro de óleo
Bomba de óleo

## Slide 15: Estrutura do motor a diesel
Página 19 do texto / Página 13 do texto suplementar
Exemplo de sistema de combustível
Exemplo de motor refrigerado a água
Bocal de injeção de combustível
Bomba de injeção de combustível
Bomba de abastecimento de combustível
Tanque de combustível
Filtro de combustível
Governador (controlador de velocidade)
Radiador
Ventilador
Termostato
Bomba de água
Medidor da temperatura de água
Coletor de água
Cabeça de cilindro
Forro do cilindro
Da bomba de óleo (óleo)
Resfriador de óleo do motor

## Slide 16: Estrutura do motor a diesel
Página 20 do texto / Página 13 do texto suplementar
Exemplo de circuito elétrico
Luz de trabalho
Buzina
Interruptor da buzina
Relé da buzina
Filtro de óleo
Luz traseira
Farol
Lâmpada de advertência
Lâmpada do painel
Interruptor de lâmpada
Plugue do aquecedor
Sinal do aquecedor
Caixa de fusíveis
Relé de segurança
Interruptor de arranque
Motor de arranque
Regulador
Amperímetro
Gerador recarregável
Interruptor de relé da bateria
Bateria

## Slide 17: Combustível / óleo do motor
Página 22 do texto / Página 13 do texto suplementar
O óleo do motor tem as seguintes funções.
① Lubrificação
② Ação refrescante
③ Ação de vedação
④ Ação de limpeza
⑤ Prevenção de ferrugem
Existem vários nomes, mas é necessário usar aquele com o padrão especificado no manual de instruções da máquina de construção.

## Slide 18: Sistema hidráulico
Página 24 do texto / Página 14 do texto suplementar
Óleo hidráulico de alta pressão
Motor
Bomba hidráulica
(Envia o óleo hidráulico em alta pressão)
Válvula de controle hidráulico
(Controla a pressão do óleo hidráulico e a direção do fluxo)
Óleo hidráulico de alta pressão
Óleo hidráulico de baixa pressão
Óleo hidráulico de baixa pressão
Óleo hidráulico de baixa pressão
Dispositivo de acionamento hidráulico
(Converte a pressão do óleo em energia mecânica)
Trabalho
(Tamanho / velocidade / direção)
Acessórios para tanque de óleo hidráulico

## Slide 19: Bomba hidráulica ① Bomba de engrenagens ② Bomba de pistão Tipo de eixo inclinado, tipo de placa inclinada
Página 25 do texto / Página 14 do texto suplementar
Tipo de eixo inclinado Tipo de placa inclinada
Esboço do princípio de funcionamento da bomba de engrenagens
Boca de sucção de óleo hidráulico
Boca de descarga de óleo hidráulico
Flange de acionamento
Eixo
Bloco de cilindros
Pistão
Entrada / saída
Entrada / saída
Placa de válvula
Bloco de cilindros
Eixo
Placa de válvula
Pistão
Entrada / saída
Entrada / saída
Placa oscilante

## Slide 20: Tanque de óleo hidráulico
Página 31 do texto / Página 14 do texto suplementar
Tanque de óleo hidráulico
Respirador de ar de combinação
Filtro para tubulação
Saída
Magnético
Elemento
tampa
Elemento de filtro de ar
Elemento de filtro de óleo
Medidor de nível de óleo
Respirador de ar
Filtro
Do circuito
Da válvula de operação
Filtro
Armadilha
Para a bomba

## Slide 21: Capítulo 3 Estrutura do equipamento relacionado ao deslocamento de máquinas de construção do tipo de veículos

## Slide 22: Trator sobre esteiras
Página 35 do texto / Página 15 do texto suplementar
Exemplo de estrutura de trator sobre esteira
Radiador
Motor
Alavanca de mudança de velocidade (câmbio)
Conversor de torque
Transmissão Power Shift
Tanque de óleo hidráulico
Esteira
Eixo horizontal
Embreagem de direção
Desaceleração final
Roda dentada (roda de partida)
Mola de recuo
Rolo transportador (roda superior)
Rolo do caminhão (roda inferior)
Chassi do caminhão
Roda livre (polia de roda)
Tanque de combustível

## Slide 23: Trator sobre esteiras
Página 35 do texto / Página 15 do texto suplementar
Exemplo de dispositivo de transmissão de energia do tipo de transmissão direta
Exemplo de dispositivo de transmissão de energia do tipo power shift
Embreagem de direção E freio
Motor
Engrenagem cônica
Final
Dirigir
Transmissão direta
Embreagem principal do volante
Junta universal
Bomba de direção
Motor
Embreagem de direção E freio
Engrenagem cônica
Final
Dirigir
Transmissão Power Shift
Junta universal
Conversor transformador

## Slide 24: Trator de rodas
Página 47 do texto / Página 16 do texto suplementar
Exemplo de transmissão de potência do tipo conversor de torque
Exemplo de transmissão de energia HST (Hydro-Static-Transmission)
Motor
Conversor de torque
Transmissão Power Shift
Dispositivo diferencial
Transmissão final
Pneu
Conversor de torque
Transmissão Power Shift
Motor
Transmissão final
Transmissão final
Pneu
Pneu
Dispositivo diferencial
Motor
Bomba HST
Transmissão
Dispositivo diferencial
Pneu
Motor HST
Transmissão
Pneu
Pneu
Motor
Bomba HST
(Tipo de capacidade variável)
Motor HST
(Tipo de capacidade variável)

## Slide 25: Pneu do trator de rodas
Página 53 do texto / Página 17 do texto suplementar
Pressão de ar do pneu
Se a pressão do ar estiver muito baixa
① Os pneus estão amassados e o calor gerado pela deflexão é notável, causando descascamento.
② Ambas as extremidades do pneu tocam o solo e esta parte desgasta rapidamente.
③ Em piso duro, a resistência aumenta e a força de tração diminui.
① Apenas a parte central do pneu toca o solo, e essa parte desgasta rapidamente.
② Em áreas de solo mole, crava profundamente no solo e a força de tração diminui.
③ Mesmo pequenos cantos ou bordas de rochas podem machucar facilmente.
Se a pressão do ar estiver muito alta

## Slide 26: Máquina de construção do tipo de escavadeira hidráulica (tipo esteira)
Página 57 do texto / Página 18 do texto suplementar
Exemplo de circuito hidráulico de máquina de construção do tipo de escavadeira hidráulica
Exemplo de dispositivo de operação de deslocamento do tipo esteira
Válvula de mudança de direção
Alavanca de deslocamento Sawaren
Cabo de controle
Junta giratória
Motor de deslocamento (direito)
Motor de deslocamento (esquerdo)
Roda dentada
Roda dentada
Sapata da esteira
Avançar
Para trás
Neutro
Alavanca de deslocamento
Pedal
Motor de deslocamento
Roda livre dianteira
Interruptor de 2 velocidades

## Slide 27: Motoniveladora
Página 63 do texto / Página 19 do texto suplementar
Exemplo de estrutura da motoniveladora
Exemplo de movimento do eixo dianteiro
Exemplo de oscilação vertical
Alavanca de elevação da lâmina (direita)
Alavanca de elevação da lâmina (esquerda)
Alavanca de deslocamento lateral da lâmina
Alavanca de inclinação
Alavanca articulada
Cilindro de elevação da lâmina
Cilindro de elevação do escarificador
Motor hidráulico
Roda
Cilindro de inclinação da roda dianteira
escarificador (escaras são incisões superficiais)
Lâmina
Cilindro de deslocamento lateral da lâmina
Dispositivo giratório do círculo
Conexão de inclinação da lâmina
Círculo
Alavanca de elevação do escarificador
Farol amarelo giratório
Alavanca de deslocamento lateral do círculo
Alavanca giratória do círculo
Pré purificador
Radiador
Motor
Transmissão
Bomba de injeção de combustível
Freio de roda
Parte da transmissão final
Engrenagem diferencial
Entrada de água do radiador

## Slide 28: Raspador
Página 66 do texto / Página 20 do texto suplementar
Exemplo de estrutura de raspador com motor
Motor F
Tanque de combustível F
Engate
Jugo (parelha, canga)
Cilindro de direção
Cilindro de avental
Cilindro da tigela
Avental
Tanque de óleo de direção
Moldura
Conexão de acompanhamento
Cilindro de suspensão F
Braço de suspensão F
Conversor de torque F
Transmissão de fluxo de torque F
Suspensão dianteira
Tanque de óleo (esquerdo)
Tigela
Ejetor
Tanque de óleo de suspensão R
Transmissão de fluxo de torque R
Tanque de óleo hidráulico
Conversor de torque R
Eixo de saída R
Motor R
Tanque de combustível R
Diferencial R
Cilindro ejetor
Braço de suspensão R
Cilindro de suspensão R
Desaceleração final R
Freio da roda traseira
F: Frente (dianteira)
R: Traseira

## Slide 29: Capítulo 4 Manuseio de equipamentos relacionados ao deslocamento de máquinas do tipo de veículos

## Slide 30: Manuseio no início da condução
Página 69 do texto / Página 21 do texto suplementar
(1) Antes de ligar o motor
(2) Ligar o motor
(3) Depois de ligar o motor

## Slide 31: Manuseio ao conduzir
Página 72 do texto / Página 23 do texto suplementar
(1) Partida
(2) Durante a condução
Precauções quando tiver subido completamente a ladeira.
Verificação do sentido de orientação da máquina ao mover para frente ou para trás
Precauções ao girar in situ em alta velocidade

## Slide 32: Manuseio ao conduzir
Página 74 do texto / Página 25 do texto suplementar
(3) Subida, descida, etc.
(4) Parar o deslocamento
Precauções ao passar por cima de obstáculos
Exemplo de uso de pranchas de estrada em solos macios
Exemplo de lingueta em declive
Exemplo de parada em declive
Cuidadosamente
Cuidadosamente
Devagar
Devagar
Alavanca de mudança de velocidade (câmbio)
Alavanca de embreagem
Marcha lenta
Cerca de 5 minutos
Trava do pedal de freio

## Slide 33: Manuseio ao estacionar (estacionamento)
Página 76 do texto / Página 27 do texto suplementar
Precauções ao estacionar
Graxa, óleo, etc.
1 ... Graxa
2 ... Anticongelante
3 ... Óleo

## Slide 34: Capítulo 5 Estrutura e tipo de equipamentos relacionados aos trabalhos de máquinas de construção do tipo de veículos

## Slide 35: Estrutura e tipo de equipamento de trabalho para máquinas de construção do tipo trator
Página 79 do texto / Página 29 do texto suplementar
Exemplo de operação hidráulica de trator escavador de esteira
Exemplo de buldôzer angular
Exemplo de buldôzer reto
Exemplo de trator com ancinho / rastelo
Cilindro de descarga
Haste de inclinação
Estrutura lateral
Cilindro de elevação
Braço de levantamento
caçamba

## Slide 36: Estrutura e tipo de equipamento de trabalho para máquinas de construção do tipo trator
Página 82 do texto / Página 31 do texto suplementar
Exemplo de buldôzer em U
Exemplo de bulldozer de aparagem
Exemplo de rasgador (garra)
Exemplo de buldôzer de pântano
Buldôzer empurrador
Exemplo de trator escavador

## Slide 37: Dispositivo de segurança, etc.
Página 85 do texto / Página 33 do texto suplementar
Exemplo de pinos de segurança do braço de elevação, etc.
1 ... Farol dianteiro
2 ... Dispositivo de alarme
3 ... Protetor de cabeça e dispositivo de proteção contra capotamento (ROPS)
Exemplo de dispositivo de proteção contra capotamento

## Slide 38: Estrutura e tipo de equipamento de trabalho para máquinas de construção do tipo escavadeira
Página 86 do texto / Página 35 do texto suplementar
Exemplo de equipamento de trabalho para escavadeiras hidráulicas
Exemplo de equipamento de trabalho para concha mecânica
Cilindro de braço
Lança
Cilindro de lança
Braço
Cilindro de caçamba
Alça
Haste de alça
Caçamba para escavadeira de arrasto
Escavadeira de arrasto
Braço
Cilindro de braço
Lança
Cilindro de lança
Cilindro de caçamba
Alça
Haste de alça
Caçamba para escavadeira hidráulica
Escavadeira hidráulica
Tagline
Corda para abrir e fechar
Corda de suporte
Tagline corda
Concha
Garras
Principal eixo
contra peso
Corda para abrir e fechar
Braço
Cabeça

## Slide 39: Dispositivo de segurança, etc.
Página 90 do texto / Página 36 do texto suplementar
Exemplo de freio de estacionamento giratório
Exemplo de dispositivo de prevenção de queda da lança
Exemplo de dispositivo de parada de ondulação da lança
Exemplo de alavanca de trava
Ao subir e descer (operação de trava)
Ao trabalhar (destravar)
padrão posição
Trava
Livre
Alavanca de giro
Interruptor
Cronômetro
Válvula solenoide
Motor de giro
Bateria
Bomba de controle
Motor
Tanque de óleo hidráulico
Anti-retorno
Lança
Estrutura A
Lugar que soltou
Enrolamento da lança Posição elevada
Comprimento do parafuso
Ângulo de operação
Ajustamento
Parafuso de fecho
Lança
80 °

## Slide 40: Motoniveladora
Página 92 do texto / Página 38 do texto suplementar
Exemplo de dispositivo escarificador
Exemplo de dispositivo de lâmina
Exemplo de operação do equipamento de trabalho da motoniveladora
Junta esférica
Barra de tração
Círculo
Lâmina
Câmara de engrenagem rotativa
braço de levantamento e abaixamento
Conexão de levantamento
Câmara de engrenagem de deslocamento lateral
Conexão de inclinação da lâmina
Rotação da lâmina
Inclinação
Lâmina para cima e para baixo (direita)
Lâmina para cima e para baixo (esquerda)
Deslocamento lateral da barra de tração

## Slide 41: Raspador
Página 94 do texto / Página 39 do texto suplementar
Exemplo de equipamento de trabalho do raspador
máquina de carregamento de material escavado
Exemplo de equipamento de trabalho para carregadeira que rastela
Jugo (parelha, canga)
Braço de avental
Ejetor
Tigela
Avental
Corte Borda
Cilindro da tigela
Correia transportadora
Lança
Cilindro
Braço
caçamba
Estrutura giratória

## Slide 42: Capítulo 6 Manuseio, etc. de equipamentos relacionados ao trabalho de máquinas de construção do tipo de veículos

## Slide 43: Bulldozer 1 · · · Operação básica
Página 97 do texto / Página 41 do texto suplementar
Exemplo de dispositivo operacional de buldôzer
Método de operação padrão de buldôzer
Flutuador (boia)
Pedal de desaceleração
Pedal de freio
Pedal da embreagem
Diminuir (abaixar)
Inclinação para a esquerda
Inclinação para a direita
Levantar (erguer)
(Alavanca de trabalho)
Banco do motorista
Alavanca de mudança de velocidade (câmbio)
Combinação para frente / para trás
Avançar (acelerar)
Recuar (acelerar)
Mudança de direção para a esquerda
(Alavanca de mudança de direção)
Mudança de direção para a direita

## Slide 44: Bulldozer 1 · · · Operação básica
Página 99 do texto / Página 42 do texto suplementar
Postura angular do carro PAT
Exemplo de angulação
Valor do ângulo
Buldôzer reto
Buldôzer angular

## Slide 45: Bulldozer 1 · · · Operação básica
Exemplo de inclinação
Ajuste do ângulo de gume
Postura de inclinação do carro PAT
Página 100 do texto / Página 42 do texto suplementar
Braçadeira
Inclinação
Quantidade de inclinação
Braçadeira

## Slide 46: Bulldozer 2 ・ ・ ・ Trabalho básico
Exemplo de deslocamento em encosta
Exemplo de operação da lâmina
Página 101 do texto / Página 43 do texto suplementar

## Slide 47: Trabalho de escavação
Exemplo de trabalho de escavação de vala
Exemplo de trabalho de corte lateral
Página 103 do texto / Página 44 do texto suplementar
Exemplo de drenagem de talude
Exemplo de terraplenagem com entalhes
Altura da lâmina
40-50 cm
Exemplo de trabalho de corte lateral (a)
Exemplo de trabalho de corte lateral (b)
Exemplo de trabalho de corte lateral (c)
Água
Água
Água
Água
①
②
③
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④

## Slide 48: Trabalho de terraplanagem empurrando a terra
Exemplo de trabalho de escavação de vala
Página 105 do texto / Página 46 do texto suplementar
Exemplo de trabalho de nivelamento por espalhamento
Exemplo de empurrada em duas etapas
Exemplo de trabalho de empurrar fazendo revezamento
Exemplo de trabalho em paralelo de terraplenagem empurrando a terra
Empurrar em 2 etapas!

## Slide 49: Trabalho de aterro (morido)
Exemplo de trabalho de aterro (morido)
Página 107 do texto / Página 47 do texto suplementar
Exemplo de compactação em trabalho de aterro
(Pode ser compactado)
(Pode ser compactado)
(Não pode ser compactado)
(Não pode ser compactado)

## Slide 50: Trabalho de acabamento
Página 109 do texto / Página 48 do texto suplementar
Exemplo de dispositivo de controle de lâmina
Exemplo de trabalho de acabamento grosseiro
Exemplo de trabalho de acabamento
Abaixe a lâmina em um local onde a lâmina fique em horizontal.
Opere a lâmina para cima e para baixo
O acabamento fino é feito com uma motoniveladora
1/4 de largura da lâmina

## Slide 51: Trabalho aplicado
Exemplos de trabalho de remoção de raízes e de ervas daninhas
Página 109 do texto / Página 50 do texto suplementar
Exemplo de corte de raiz, em bambuzal, etc.
Exemplo de trabalho de reenchimento
Exemplo de trabalho de remoção de placas de pavimento
Exemplo de trabalho de remoção de pedregulhos
Trator com ancinho ou rastelo
Corte as árvores com antecedência com uma motosserra, etc.
No caso do bambuzal, a profundidade deve ser de 20 a 30 cm.

## Slide 52: Trabalho de escarificação
Rasgador de haste única e rasgador de haste múltipla
Página 112 do texto / Página 52 do texto suplementar
Exemplo de sapata para solo macio
Exemplo de passagem por solo macio
Gradiente descendente e rasgamento na forma de cruz
Trabalho de rasgador em caso de maciço rochoso e direção reversa
Trabalho de rasgador
(1) Rasgamento do maciço rochoso
(2) Rasgamento em direção reversa
(Ruim)
(Bom)

## Slide 53: Trator escavador
Exemplo de dispositivo operacional de trator escavador
Página 115 do texto / Página 56 do texto suplementar
Para cima e para baixo
Mudança de marcha
Pedal de freio
Sistema de monitoramento eletrônico
Indicador de direção
Interruptor do freio de estacionamento
Interruptor de trava de trabalho
Alavanca de controle do equipamento de trabalho
Pedal acelerador

## Slide 54: Trator escavador
Exemplo de operação de braço de levantamento e caçamba
Exemplo de altura da caçamba durante a condução
Página 116 do texto / Página 56 do texto suplementar

## Slide 55: Trabalho de escavação
Exemplo de trabalho de escavação (1)
Página 118 do texto / Página 57 do texto suplementar
Exemplo de trabalho de escavação (2)
Exemplo de trabalho de escavação (3)
Exemplo de trabalho de escavação (4)
A escavação perpendicular à montanha na parte mais baixa (sukashi bori) é perigosa.

## Slide 56: Trabalho de carregamento e transporte
Página 119 do texto / Página 58 do texto suplementar
Exemplo de forma de carregamento (1)
Exemplo de forma de carregamento (2)
Exemplo de trabalho de carregamento e transporte
Início de carregamento
fim
Altura do pino da dobradiça
Estável
Carga unilateral
Carga unilateral instável
instável

## Slide 57: Trabalho de carregamento e transporte
Exemplo de trabalho de carregamento e transporte, deslocamento em V, etc.
Página 121 do texto / Página 59 do texto suplementar
Exemplo de trabalho de escavação (2)
Exemplo de trabalho de despejo
Exemplo de método de carregamento e transporte
Tipo V (deslocamento em V) Objeto de trabalho
Forma I (deslocamento cruzado) Objeto de trabalho
Forma L (deslocamento em L) Objeto de trabalho
Forma T (deslocamento em T) Objeto de trabalho
Nota) é a linha de movimento do trator escavador
No jogo máximo
Exemplo de operação de descarga em etapas
A 20 cm da posição dos olhos
Gradiente 0%
Ponto de descarga
10%
① Giro em uma bancada plana
Retorno (avançar)
Retorno (avançar)
Transporte (avançar)
Transporte (avançar)
Transporte (de costas)
Giro
Giro
Carregamento
Carregamento
Retorno (a ré)
Despejar
Despejar
Despejar
(Ponto de descarga)
(Ponto de descarga)
(Ponto de descarga)
(Face frontal de escavação)
(Face frontal de escavação)
(Face frontal de escavação)
Corte transversal
Corte transversal
② Giro numa bancada com um declive ascendente
③ Giro numa bancada com um declive descendente
Mesmo que o solo seja plano, não deve girar em qualquer lugar.
Em geral, nas bancadas planas, por princípio, na hora de carregamento o giro deve ser feito perto da face frontal de escavação, e para retornar à face de escavação após a descarga, deve fazer o giro perto do ponto de descarga.
Em bancadas com um gradiente ascendente em direção à face (gradiente descendente em direção à entrada), o transporte é feito normalmente em marcha a ré para evitar derramamento de carga.
Escolha um local plano o quanto possível para o local de giro e, dependendo das condições da bancada, é comum fazer o giro num local próximo ao ponto de descarga.
Em uma bancada com declive descendente em direção à face frontal de escavação (declive ascendente em direção ao ponto de descarga), girar próximo à face frontal de escavação na hora de transporte e, no retorno, girar escolhendo um local plano a cada vez, de acordo com a ocorrência de derramamento de carga.
Também nos casos em que a distância entre o ponto de descarga e a face frontal de escavação é curta, gire conforme descrito acima.

## Slide 58: Escavadeira hidráulica (retroescavadeira)
Página 123 do texto / Página 62 do texto suplementar
Exemplo de dispositivo de operação de escavadeira hidráulica
Método de operação conforme padrão JIS
Alavanca de trabalho
Empurrar o braço
Puxar o braço
(Alavanca esquerda)
(Alavanca direita)
Girar à esquerda
Girar à direita
Lança
Para baixo
Lança
Para cima
caçamba
Descarga
caçamba
Escavação
Alavanca de trabalho esquerda
Alavanca de deslocamento (pedal)
Alavanca de trabalho direita
Puxar o braço
Empurrar o braço
Girar à esquerda
Girar à direita
caçamba
Escavação
caçamba
Descarga
Abaixar a lança
Elevar a lança
Banco do motorista
Avançar
Para trás
Dirigir à esquerda Alavanca (pedal)
Dirigir à direita Alavanca (pedal)
* No caso de um tipo de esteira de 2 alavancas (pedal)

## Slide 59: Escavadeira hidráulica (retroescavadeira)
Página 123 do texto / Página 63 do texto suplementar
Exemplo de trabalho básico com uma escavadeira hidráulica (retroescavadeira)
(C) Acabamento do recorte da ladeira (nori men)
(d) Escavação de vala
(a) Escavação de vala, fundação de edifícios
(b) Escavação rasa da superfície do solo
Procedimentos de subida e descida de declive
(a) Procedimento de escalada
(b) Procedimento de descida de declive
Retornar
Abaixe a caçamba o quanto possível
Retorne nesta posição
Levante a caçamba nesta posição
Levante a caçamba nesta posição
Descer mantendo a posição da caçamba
Retornar a caçamba

## Slide 60: Trabalho de escavação
Faixa de escavação mais eficiente com braços
Página 126 do texto / Página 65 do texto suplementar
Orientação das esteiras ao escavar no acostamento
Exemplo de trabalho básico com uma escavadeira hidráulica (retroescavadeira)
Cilindro de braço
Braço
Cilindro de caçamba
Cilindro de caçamba
Conexão
Ângulo de gume

## Slide 61: Trabalho de carregamento
Exemplo de trabalho de carregamento (1)
Página 128 do texto / Página 66 do texto suplementar
Exemplo de trabalho de carregamento (2)
Exemplo de trabalho de carregamento (3)
Exemplo de trabalho de carregamento (4)
Exemplo de trabalho de carregamento (5)
Exemplo de braço telescópio
Exemplo de braço longo
Basculante de 10t - 11t
Reduzir o ângulo de giro
Manter esta distância

## Slide 62: Escavadeira hidráulica (escavadeira de carregamento)
Exemplo de trabalho de escavação da parte superior considerando a drenagem
Página 131 do texto / Página 69 do texto suplementar
Exemplo de trabalho de escavação translacional
Exemplo de trabalho de escavação direta
Exemplo de trabalho de escavação da parte inferior
Superfície de escavação
Largura da encosta
Fundo
Encosta
Fundo pré-determinado
● Faça o ângulo de giro o menor possível
Sair
Entrar

## Slide 63: Escavadeira hidráulica (escavadeira de carregamento)
Página 133 do texto / Página 71 do texto suplementar
Exemplo de método de corte em bancada do tipo colina lateral
Exemplo de método de corte em bancada do tipo caixa

## Slide 64: Escavadeira hidráulica (escavadeira de carregamento)
Página 133 do texto / Página 72 do texto suplementar
Ângulo de corte da caçamba
Exemplo de carregamento e despejo de terra com uma escavadeira de carregamento
(A) Ângulo de corte grande
(B) Ângulo de corte pequeno
(A) Carregamento em caminhão basculante estacionado na mesma superfície do solo
(B) Carregamento em caminhão de transporte estacionado numa posição alta
(C) Sobrepor o solo escavado na montanha de terra e areia
(D) Carregamento em correia transportadora, tremonhas, etc.
(E) Despejo de solo lateral ou traseiro

## Slide 65: Concha de marisco
Exemplo de como trabalhar com uma concha
Página 136 do texto / Página 74 do texto suplementar
(A) Corte da raiz em canteiro de obras
(B) Pilha de estoque
(C) Carregando em caminhão basculante
(D) Carregando em pino num lugar alto

## Slide 66: Dragline (linha de arrasto ou draga)
Página 137 do texto / Página 76 do texto suplementar
Ângulo limite da lança
Exemplo de trabalho de escavação e carregamento com linha de arrasto
(A) Escavação subterrânea de ladeira (nori men)
(B) Corte da raiz da fundação do edifício, coleta de agregados
(C) Hidrovias, escavação de valas, dragagem
(D) Carregamento na mesma superfície do solo
(E) Carregamento abaixo da placa de trabalho
(F) Carregamento na tremonha
Normalmente 30 ° ou mais

## Slide 67: Motoniveladora 1 · · · Operação básica
Exemplo de dispositivo operacional de motoniveladora
Página 140 do texto / Página 77 do texto suplementar
Ângulo de gume da lâmina
Ângulo de corte do escarificador
Qualidade do solo e ângulo do ângulo
Escarificador para cima e para baixo
Articular
Inclinação
Deslocamento lateral da lâmina
Lâmina para cima e para baixo (direita)
Lâmina para cima e para baixo (esquerda)
Rotação do círculo
Deslocamento lateral do círculo
Puxar
Puxar
Puxar
Puxar
Puxar
Puxar
Puxar
Puxar
Empurrar
Empurrar
Empurrar
Empurrar
Empurrar
Empurrar
Empurrar
Empurrar
Ângulo do ângulo
Qualidade do solo
Solo macio
Solo duro
Amontoar a terra
Acabamento
Ângulo do ângulo (θ)
Lâmina
Ângulo de gume da lâmina
Parafuso de montagem de ajustador do ângulo de corte
Ângulo de corte

## Slide 68: Motoniveladora 2 · · · Trabalho básico
Página 142 do texto / Página 79 do texto suplementar
Operação de inclinação
Exemplo de batida da lâmina
Inclinação do pneu para virar à esquerda
Direção de deslocamento por peso de carga
Seguir para frente
Direção de deslocamento por inclinação
Leira
Girar à esquerda
Direção de inclinação do pneu
(A) Batida entre as rodas dianteiras e a lâmina
(B) Contato entre a roda traseira e a lâmina, contato da lâmina com a estrutura
(C) Batida entre a lâmina e escarificador

## Slide 69: Trabalho de adaptação
Exemplo de postura de alcance do ombro
Página 144 do texto / Página 79 do texto suplementar
Retorno em U com articulação
Exemplo de postura de corte (banku katto)
Exemplo de trabalho com um limpa-neve
Deslocamento sob compensação
Ângulo de corte de escarificação
Limpa-neve
Montante de compensação
Ângulo de corte
Postura de compensação usando articulação

## Slide 70: Raspador (raspador com motor)
Tenha cuidado para não descarrilar devido à força centrífuga
Tenha cuidado para não levantar demais a tigela
Exemplo de dispositivo de operação de raspador
Página 147 do texto / Página 82 do texto suplementar
Exemplo de trabalho básico de escavação
Exemplo de trabalho de remoção de solo
Exemplo de sequência de escavação
Pedal de freio
Pedal acelerador
Alavanca de mudança de velocidade (câmbio)
Segurar o pedal
Pedal de trava diferencial
Alavanca de operação do ejetor
Alavanca de operação do avental
Alavanca de operação da tigela
Início do carregamento
Profundidade média de escavação
Fim do carregamento
Início do carregamento
Fim do carregamento
Profundidade média de escavação
Profundidade média de escavação
Largura de abaixamento da tigela
Largura de levantamento da tigela
Tempo de operação da tigela
Operação de avental
Faça adequadamente
Tigela elevada demais
Muita terra e areia depositadas demais na frente do avental
A profundidade de escavação não está constante
A hora de levantar a tigela é cedo demais
A hora de levantar a tigela é tarde demais
Largura de abaixamento da tigela em excesso

## Slide 71: Raspador (raspador tipo rebocado)
A operação básica, em termos relacionados à condução, é a mesma da de buldôzer no 6.1.1.
Exemplo de dispositivo operacional de buldôzer
Página 150 do texto / Página 85 do texto suplementar
Estado de trabalho do raspador tipo rebocado

## Slide 72: Máquina de carregamento de material escavado do tipo de esteiras
(1) A máquina de carregamento de material escavado, do tipo de esteira, pode ser principalmente do tipo de grande trator escavador descrita no 6.1.2. e do tipo de carregadeira que rastela. Aqui se explica o carregador do tipo de carregadeira que rastela.
Página 154 do texto / Página 86 do texto suplementar
Exemplo de dispositivo operacional para o carregador do tipo de carregadeira que rastela
Operação de braço e giro
Instalação da caçamba e operação de subida / descida da correia transportadora
Operação da esteira (esquerda)
Operação da esteira (direita)
Operação de lança e caçamba
Banco do motorista
Operação da correia transportadora
Intertravamento hidráulico

## Slide 73: Transferência de máquinas de construção do tipo veicular
Exemplo de equipamento de escalada com garras
Exemplo da relação entre a massa da máquina de carregamento e o equipamento de escalada
Exemplo de uso de equipamento de escalada
Posição de carregamento
Exemplo de uso de escabelo
Exemplo de fixação em um reboque
Página 157 do texto / Página 88 do texto suplementar
Massa da máquina de carregamento (t)
Número de equipamentos de escalada usados
Qualidade do material
Liga de alumínio
Liga de alumínio
Liga de alumínio
Quantidade
Dimensões e formas
Comprimento x altura x largura ( mm )
Plataforma de carregamento, carreta do reboque
Equipamento de escalada
15 ° ou menos
Centro da plataforma de carregamento do veículo e linha central da máquina de carregamento
Plataforma de carregamento do veículo
Centro do equipamento de escalada e linha central da esteira
Equipamento de escalada
Esteira
Escabelo
Mangueira hidráulica
Lingueta
Cabo metálico
Almofada
Plástico bolha (material de embalagem)
Cabo metálico
Lingueta
Bloco de alavanca
Travessas, dormentes
Bloco de alavanca
Almofada
Plástico bolha (material de embalagem)
Lingueta
Cabo metálico
Cabo metálico
Lâmina (placa de remoção de terra), estrutura em U

## Slide 74: Capítulo 7 Inspeção e manutenção de máquinas de construção do tipo de veículos

## Slide 75: Leis e decretos relacionados e precauções gerais
Leis e decretos relacionados
* Embora não estipulado por lei, é desejável armazenar os resultados da inspeção enquanto a máquina estiver em operação.
Precauções para fazer inspeções, etc.
Página 163 do texto / Página 92 do texto suplementar
Proibida a entrada durante as inspeções, etc.
(Placas de sinais de segurança unificados para prevenção de desastres de construção - Exemplo de indicação em idioma estrangeiro-)
Classificação do exame e inspeção
Artigo
Pessoa que irá implementar / qualificação
Período de armazenamento da tabela de inspeção, etc.
Inspeção antes de iniciar o trabalho
inspeção periódica voluntária (teiki jishu kensa)
(Uma vez por mês)
inspeção voluntária especial
(Uma vez por ano)
Artigo 170 e 171da Lei de Segurança e Saúde no Trabalho.
Artigo 168, 169, e 171 da Lei de Segurança e Saúde no Trabalho.
Artigo 167, 169, 169-2, e 171 da Lei de Segurança e Saúde no Trabalho.
Motorista
Pessoa nomeada pelo prestador de serviços (gestor de segurança)
Inspetor interno
Inspetor da empresa de inspeção
* Lista de verificação enquanto a máquina estiver operando
Lista de inspeção pelo período de 3 anos
Lista de inspeção pelo período de 3 anos
(Anexar a marca inspecionada)

## Slide 76: Procedimento de inspeção diária antes de ligar o motor
Método de distinção com base na aparência de óleo hidráulico
Exemplo de postura durante a inspeção e reposição
Ao fazer a manutenção do sistema elétrico, remova o terminal (-) da bateria.
Página 164 do texto / Página 94 do texto suplementar
Inspeção de pneus
Aparência
cheiro
Causa
Ficou alterado para branco leitoso
Bom
Entrou umidade
Ficou alterado para castanho escuro
Fedor
Deteriorado
Existem pequenas manchas pretas
Bom
Corpo estranho misturado
Bolhas
-
A graxa está misturada
Lança
Braço

## Slide 77: Procedimento de inspeção diária após ligar o motor
Cor de exaustão e critérios de julgamento
Página 170 do texto / Página 94 do texto suplementar
Ajuste da embreagem
Verificação de operação
Precauções ao guardar
Cor de exaustão
Critérios de julgamento
Preto
Amarelo claro
Branco, azul
Cinzento
incolor
Mistura rica, combustão incompleta
Mistura ar-combustível é pobre
Óleo se queima, o momento é ruim
A mistura é rica e o óleo se queima
A mistura ar-combustível é adequada e combustão é completa
A : Altura de montagem do pedal
B : Espaço livre com a placa do piso
C : Jogo
ABC: Vão entre o piso e pedal

## Slide 78: Procedimento de inspeção quando uma anormalidade é encontrada durante o trabalho
Caso sentir que a máquina de construção não está funcionando corretamente, Pare imediatamente a máquina de construção em uma superfície plana,
Entre em contato com o responsável pela parte defeituosa e E deve realizar o trabalho depois de fazer a reparação.
Página 172 do texto / Página 98 do texto suplementar

## Slide 79: Capítulo 8 Regras para dirigir com segurança e como dar sinais para orientar

## Slide 80: Dicas para dirigir com segurança
Página 175 do texto / Página 99 do texto suplementar
Motor desligado ao deixar o assento
Verifique o estado das inspeções, etc.

## Slide 81: Procedimentos de orientação e sinais
<Sinais usando apito> <Sinal por vocalização>
• Segurança: 2 assobios curtos, repetir • Segurança: tudo bem, tudo bem
• Stop: flauta longa • Pare
Página 179 do texto / Página 101 do texto suplementar
O guia deve usar roupas adequadas e colocando-se em posições que possam ser facilmente confirmadas pelo motorista ou operador.

## Slide 82: Capítulo 9 Conhecimento sobre força e eletricidade

## Slide 83: Momento de força
Página 181 do texto / Página 102 do texto suplementar
Momento de força
Momento de capotamento
Comprimento até a caçamba
Fulcro (ponto de apoio) de capotamento
Massa do carro

## Slide 84: Massa e peso específico
Página 188 do texto / Página 103 do texto suplementar
Massa volumétrica unitária do objeto
Fórmula simplificada para calcular volume
Nota) A massa de madeira é a massa seca. Terra, cascalho, areia, cal e coque são massas unitárias aparentes.
Massa do objeto = volume x peso específico
Tipos de objetos
Massa por 1 m 3 (t)
Tipos de objetos
Massa por 1 m 3 (t)
Chumbo
Cobre
Aço
Ferro fundido
Alumínio
Concreto
Terra
Cascalho
Areia
Cal (pó)
Coque
Carvalho
Pinho
Cedro
Cipreste
Paulownia tormentosa
Forma de objetos
Nome
Retangular
Cilindro
Disco
Esfera
Bola perdida, segmento esférico
Cone
Cone de direção
Elipsoide
Pirâmide triangular
Altura
Figura
Fórmula simplificada para calcular volume
Horizontal
Vertical
Diâmetro
Diâmetro
Altura
Altura
Altura
Espessura
Diâmetro
Diâmetro
Diâmetro
Diâmetro da base superior
Diâmetro da base inferior
Grossura
Comprimento vertical
Comprimento horizontal
Fundo
Lado da base da área da base
Altura da área da base
Vertical x horizontal x altura
(Diâmetro) 2 x altura x 0,8
(Diâmetro) 2 x espessura x 0,8
(Diâmetro) 3 x 0,53
(Altura) 2 × (Diâmetro x 3 - altura x 2) x 0,53
[(Diâmetro da base inferior) 2 + Diâmetro da base inferior x Diâmetro da base superior + (Diâmetro da base superior) 2 ] x Altura x 0,3
(Diâmetro) 2 x altura x 0,3
Comprimento x largura x grossura x 0,53
Área da base x altura ÷ 3
(Área da base = lado da base x altura da área da base ÷ 2)
Altura
Altura

## Slide 85: Centro de gravidade, estabilidade do objeto (assentamento)
Página 189 do texto / Página 104 do texto suplementar
Como encontrar o centro de gravidade
Centro de gravidade
Estabilidade do objeto
Estável logo acima do centro de gravidade
Fora do centro de gravidade
É perigoso por inclinar-se e balançar
[Estável]
[Neutro]
[Estável]
[Estável]
[instável]

## Slide 86: Movimento de um objeto
Página 194 do texto / Página 105 do texto suplementar
Fricção estática
Força centrífuga / força centrípeta (b)
Capotamento devido à força centrífuga
Velocidade e aceleração
Força centrífuga / força centrípeta (a)
Movimento de velocidade constante
Movimento de velocidade inconstante
Força centrípeta
Força centrífuga
Centro (mão)
Objeto

## Slide 87: Conhecimento sobre eletricidade
Página 202 do texto / Página 109 do texto suplementar
Unidade de reação quando uma corrente elétrica flui através da unidade do corpo humano mA (miliampère)
Nota) 1 mA é 1 / 1000A (ampere).
Impacto de choque elétrico
Corrente alternada (AC)
Corrente contínua (DC)
1. Um pouco de formigamento
2. Choque doloroso (No entanto, o músculo se move livremente)
3. Choque doloroso (Rigidez muscular, dispneia)
4. Pode causar morte instantaneamente
Homem
Homem
Mulher
Mulher
Nota) 1 mA é 1 / 1000A (ampere).

## Slide 88: Conhecimento sobre eletricidade
Página 203 do texto / Página 109 do texto suplementar
Distância de separação das linhas de transmissão e distribuição
Circuito elétrico
Linha de distribuição elétrica
Linha de energia elétrica
Tensão de transmissão elétrica (V)
Distância mínima de isolamento (m)
Notificação do Diretor do Labor Standards Bureau * (Postos de Fiscalização das Normas Trabalhistas)
Valor alvo da empresa de energia
100/200 ou menos
1,0 ou superior
2,0 ou superior
(Nota) * 17 de dezembro de 1975, nº 759
(Linha de distribuição elétrica)
(linha de energia elétrica)
Linha de energia elétrica
Fio terra aéreo
Linha de distribuição de alta tensão
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Alta pressão
Redução de alta tensão
Transformador de polo
Lado da casa
Lado da autoestrada
Linha de baixa tensão
Tenha cuidado porque até o transformador, a linha é de alta tensão
A maioria das linhas de transmissão são torres de aço, mas esteja ciente de que podem ser postes.
Segurança
(Nota)
Distância de separação
Pressão extra alta

## Slide 89: Capítulo 10 Conhecimento sobre geologia e obras de engenharia civil

## Slide 90: Natureza da rocha, solo
Página 207 do texto / Página 111 do texto suplementar
Classificação da dureza da rocha, etc.
Classificação por tamanho de partícula e respectivos nomes
Composição de compactação do solo
Classificação
Resistência à compressão (N / mm 2 )
Velocidade da onda elástica (km / s)
Exemplo de espécies de rocha
Rocha macia
1,5 ou menos
Rocha meio dura
Rocha dura
Carboneto
5.0 ou mais
150 ou mais
Rochas argilosas terciárias, parte de arenito
A maioria das rochas sedimentares terciárias
Rochas sedimentares da idade média e paleozoica
A maioria das rochas ígneas e metamórficas
Cherte, grauvaque, parte de gabro
Parte de rochas ígneas, como dolerita
Gnaisse, quartzo xisto, cornubianito
Argila
Lodo
Areia
Areia fina
Areia grossa
Cascalho pequeno
Cascalho médio
Cascalho bruto
Cascalho
Tamanho da partícula
Carga
Carga
Compactação
Compactação concluída
Solo natural
Água e ar
Água e ar

## Slide 91: Composição do solo
Página 212 do texto / Página 112 do texto suplementar
Composição do solo
Individual (partículas de solo)
Lacuna
Gás
Líquido
Ar
Água
Partículas do solo
W : Massa total do solo
Ws : Massa das partículas de solo
Ww : Massa de água
Wa : Massa de ar (= 0)
V : Volume da totalidade do solo
Vs : Volume de partículas do solo
Vw : Volume de água
Va : Volume de ar
Vv : Volume da lacuna do solo

## Slide 92: Dureza do solo
Página 215 do texto / Página 113 do texto suplementar
Índice de cone
Nota) Os valores na tabela podem diferir ligeiramente dependendo da qualidade do solo, etc.
Tipo de máquina
Índice de cone (N / mm 2 )
Pressão de contato com o solo (N / mm 2 )
0,3 ou mais
Buldôzer para pântanos
Buldôzer para pântanos de tamanho médio
Bulldozer médio
Bulldozer grande
Trator raspador
Raspador rebocado
Raspador com motor
Caminhão basculante
(Capacidade de carga)

## Slide 93: Mudança no volume do solo
Página 216 do texto / Página 114 do texto suplementar
Taxa de mudança no volume do solo
Mudança no volume do solo
Nome
Rocha ou pedra
Terra misturada com cascalho
Areia
Solo comum
Solo coeso, etc.
Rocha dura
Rocha meio dura
Rocha macia
Massa rochosa / pedregulho
Cascalho
Solo duro
Solo duro consolidado
Areia
Massa rochosa, areia misturada com pedregulho
Solo duro
Massa rochosa, solo arenoso misturado com pedregulho
Solo coeso
Solo coeso com mistura de cascalho
Massa rochosa, solo coeso com mistura de pedregulho
Solo
① Volume de terra do solo
② Quantidade de terra desmanchada
③ Quantidade de terra compactada

## Slide 94: Causas e sinais de desmoronamento de terra e areia Causas de desmoronamento de terra e areia
Página 218 do texto / Página 115 do texto suplementar
Padrões de gradiente da superfície de escavação e de altura
Tipos de terreno
Altura / gradiente da superfície de escavação
Solo formado de camada rochosa ou de argila dura
Outros terrenos
Solo formado de areia
Terreno que tem facilidade de desmoronar-se devido a explosões, etc.
45 ° ou menos
35 ° ou menos
90 ° ou menos
75 ° ou menos
60 ° ou menos
90 ° ou menos
75 ° ou menos
5m ou mais
5m ou mais
Menos de 5m
Menos de 2m
2m até menos de 5m
Menos de 2m
Menos de 5m
Ou
Ou

## Slide 95: Causas e sinais de desmoronamento de terra e areia Força do solo, sinais de desmoronamento
Página 218 do texto / Página 116 do texto suplementar
Exemplo de desmoronamento de ladeira (nori men) vertical
Exemplo de desmoronamento de ladeira (nori men)
Sinais de desmoronamento
Padrão de desmoronamento de rocha
Padrão de desmoronamento de terra e areia
Rocha com muitas fissuras
Camadas alternadas de rochas duras e macias
Queda de rocha tipo rocha fragmentada (tipo descascamento)
Depósito de tálus (Tipo de penhasco fusiforme)
Camada de casocalcos (Tipo scalho em de conglomerado)
Tipos de granitos erodidos (Tipo de estrutura em forma de cebola)
Solo de granito decomposto
Tipos de granitos erodidos
Queda de rocha tipo pedregulho (tipo de queda por escapamento)
Uma ou algumas massas rochosas caem (tipo de queda rochosa) Tipo I
É um tipo em que a massa rochosa separada pela fenda é removida e cai ao longo da fenda.
Desmoronamento tipo II, com superfície de colapso rasa em pequena escala (tipo descamação / queda por descamação)
Desmoronamento tipo III, com superfície de colapso profunda ou em ampla extensão
Rocha com muitas fissuras
Camadas alternadas duras e macias
Rocha macia ou terra e areia
Rochas com juntas colunares
Descamação de rocha / desmoronamento do tipo desabamento
Diz-se de desmoronamento em escala média, que desaba ao longo das juntas da rocha. Uma rachadura latente se abre e a água da chuva, etc., penetra nela, tornando-a frágil e muitas vezes desmoronando ao longo de uma face em linha reta de deslizamento.
Estratificação, juntas
Dique ou britamento de falhas, etc.
Declive
Falhas, diques
Estratos, declive das juntas
Desmoronamento em grande escala (tipo de deslizamento de camada rochosa)
É um tipo em que linhas fracas de resistência extremamente baixa (rachaduras, planos de falha, diques, etc.) se desenvolvem na camada rochosa e deslizam ao longo dessas linhas fracas. A escala de desmoronamento é determinada pela relação entre a encosta e posição da linha fraca, ângulo de inclinação, etc. Também pode formar elevação nas extremidades.
É um tipo em que o solo contém maciços rochosos, pedras arredondadas e pedregulhos e além disso, se o enchimento de consolidação dos cascalhos (matriz) for feito de material com menos grau de consolidação, esse enchimento será intemperizado e erodido, fazendo com que os pedregulhos, etc., emerjam e caiam perdendo o equilíbrio.
Água de nascente
Camada permeável
Camada impermeável
Solo desmoronado ou terra superficial
Terra e areia não consolidadas / sedimento não consolidado
Presença de camada impermeável
Fluxo de detritos como avalanche de terra e pedras
Remoção de pele de terra e areia, desmoronamento do tipo desabamento de solo
É o tipo em que o estresse da terra e areia e do solo compactado é liberado pela escavação, e o intemperismo progride com a água devido às chuvas subsequentes, etc. É o tipo mais comum de desmoronamento de terra e areia.
Deslizamento para baixo do solo desmoronado
Deslizamento circular de solo coeso
Deslizamento composto
Camada de argila
Desmoronamento em grande escala (tipo de deslizamento de terra)

## Slide 96: Método de escavação
Página 224 do texto / Página 119 do texto suplementar
Exemplo de método de construção de ilha
Exemplo de método de corte aberto de ladeira
Topo da ladeira
Proteção de ladeira (nori men)
Gradiente da encosta
Berma
Parte inferior da encosta
Vala de drenagem
Vala de drenagem
Fundo de escavação
Sacos de areia
Suporte (amortecedor), peças horizontais para impedir o desmoronamento
Vergão
Parede de contenção de terra

## Slide 97: Método de escavação
Página 226 do texto / Página 119 do texto suplementar
Exemplo de método de corte aberto de retenção de terra
Estrutura
Parede de contenção de terra
Âncora
Tirante
(B) Método de construção de tirante
(A) Método de construção independente
Parte de enraizamento
(C) Método de ancoragem à terra
Argamassa
Haste de aço ou fio de aço PC
Estacas intermediárias
Suporte (amortecedor), peças horizontais para impedir o desmoronamento
Suporte (amortecedor), peças horizontais para impedir o desmoronamento
Suporte de retenção de terra
Vergão
Suporte
Estacas intermediárias
Parede de contenção de terra

## Slide 98: Método de escavação
Página 227 do texto / Página 120 do texto suplementar
Exemplo de método de enrolamento reverso
Exemplo de método de corte de vala
Parede de contenção de terra
Superfície do chão
Primário
Secundário
Terciário

## Slide 99: Capítulo 11 Casos de desastre

## Slide 100: Lesão fatal na indústria de construção
Página 121 do texto suplementar
A Figura 11-1 mostra a tendência do número de vítimas de lesão ou morte nas empresas de construção que tiram licença por quatro dias ou mais.
Figura 11-1 Mudanças no número de vítimas nas empresas de construção com quatro ou mais dias de licença
(Excluindo aqueles diretamente causados pelo Grande Terremoto do Leste do Japão)
Além disso, das fatalidades e lesões causadas por máquinas de construção, etc. ocorridas em 2017, cerca de 56% são para nivelamento, transporte, carregamento e escavação e cerca de 15% são para demolições.
(Referência) Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Estado de Ocorrência de Acidentes de Trabalho, Site de Segurança do Trabalho: Análise de Fatores de Causa de Acidentes de Trabalho (Indústria da Construção, 2017)
Número de ocorrências (pessoas)

## Slide 101: Caso 1: O trabalhador de terraplanagem ficou prensado no contrapeso da escavadeira de arrasto
Página 230 do texto / Página 122 do texto suplementar
Caso 2: O motorista ficou preso entre a alavanca e viga de proteção, quando estava nivelando o solo com uma escavadeira de arrasto.
Caso 3. Um bloco caiu da caçamba de escavadeira de arrasto sobre um trabalhador.
Caso 4. A escavadeira de arrasto capotou em um terreno inclinado e o guia ficou por baixo dela.

## Slide 102: Caso 5. Estava andando na frente da escavadeira e foi atingido por uma caçamba que deu virada.
Página 234 do texto / Página 126 do texto suplementar
Caso 6. Após inspecionar o buldôzer, perdeu o equilíbrio quando estava fechando a tampa e prendeu o pé.
Caso 7. O bulldozer caiu num terreno inclinado e o motorista ficou debaixo da máquina
Caso 8. Um trabalhador de marcação foi pego pela esteira de um bulldozer que veio de ré

## Slide 103: Caso 9. Bateu em um trabalhador quando estava dirigindo um trator escavador com uma carga pendurada.
Página 238 do texto / Página 130 do texto suplementar
Caso 10. Um guia foi preso em uma caçamba de trator escavador dentro da mina.
Caso 11. O trabalhador de terraplenagem foi atropelado por uma motoniveladora que veio de ré.
Caso 12. O raspador capotou em um terreno inclinado e o motorista foi pisado pela máquina.

## Slide 104: Sistema de legislação relacionada à segurança e saúde do trabalhador
Página 134 do texto suplementar
Existem várias leis relacionadas à segurança e saúde do trabalhador, incluindo a Lei de Segurança e Saúde no Trabalho. Em particular, a Lei de Segurança e Saúde no Trabalho estipula os itens que devem ser observados com o objetivo de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e promover a formação de um ambiente de trabalho confortável. Questões específicas associadas à aplicação da lei são indicadas em portarias governamentais, portarias ministeriais, notificações, etc.
Segue abaixo o sistema legal de segurança e saúde do trabalhador.
Fig. 9-1 Sistema legal referente a regulamentos sobre habilidade de condução de máquinas de construção do tipo de veículos(para nivelamento, transporte, carregamento e escavação)
(Referência) Manual de Avaliação de Risco, edição do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, para a Indústria de Manutenção de Edifícios
Lei
Ordem do Gabinete
Portaria ministerial
Anúncio oficial / notificação
Lei de Segurança e Saúde no Trabalho (Lei de Segurança e Saúde)
Portaria de aplicação da Lei de segurança e saúde ocupacional (roudou anzen eiseihou) (Portaria de segurança e saúde)
Normas de aplicação da Lei de Segurança e Saúde Ocupacional (Normas de Segurança e Saúde)
Padrões estruturais de máquinas de construção do tipo de veículos
Regulamentos de treinamento de habilidade de condução de máquinas de construção do tipo de veículos (para nivelamento, transporte, carregamento e escavação)
Regulamentos de educação especial sobre segurança e saúde

## Slide 105: Lei de Segurança e Saúde no Trabalho (roudou anzen eiseihou) (Extrato) (1)
Página 243 do texto / Página 134 do texto suplementar
Capítulo 1 Regras gerais
Artigo 3 <Obrigações dos prestadores de serviços, etc.>
Os prestadores de serviços devem não apenas cumprir os padrões mínimos de prevenção de acidentes de trabalho estipulados por esta Lei, mas também garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores no local de trabalho, proporcionando um ambiente de trabalho confortável através das melhorias das condições de trabalho. Além disso, os prestadores de serviços devem cooperar com as medidas de prevenção de acidentes de trabalho executadas pelo governo nacional.
2 Aquele que projeta, fabrica ou importa máquinas, instrumentos ou outros equipamentos, aquele que fabrica ou importa matérias-primas, ou aquele que constrói ou projeta um edifício, deve se esforçar para contribuir com a prevenção de acidentes de trabalho causados pelo uso desses itens ao projetar, fabricar, importar ou construir esses objetos.
3 Aquele que terceiriza o trabalho para outros, como empreiteiros de construção, deve tomar cuidado para não impor condições que possam prejudicar a execução de um trabalho seguro e saudável em relação ao método e prazo de construção.
Artigo 4º Os trabalhadores devem cumprir as diligências necessárias à prevenção de acidentes de trabalho e esforçar-se por cooperar com as medidas de prevenção de acidentes de trabalho implementadas pelo prestador de serviços e outras partes relacionadas.
Artigo 4º Os trabalhadores devem cumprir as diligências necessárias à prevenção de acidentes de trabalho e esforçar-se por cooperar com as medidas de prevenção de acidentes de trabalho implementadas pelo prestador de serviços e outras partes relacionadas.

## Slide 106: Lei de Segurança e Saúde no Trabalho (Extrato) (2)
Página 248 do texto / Página 135 do texto suplementar
Capítulo 5 Regulamentos sobre máquinas, etc. e materiais perigosos
Artigo 45 <inspeção periódica voluntária (teiki jishu kensa)>
O prestador de serviços deve realizar regularmente a inspeção voluntária de caldeiras e outras máquinas, etc. e registrar os resultados, de acordo com as disposições da Portaria do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar em relação aos que estão estipulados por Ordem do Gabinete.
2 Quando o prestador de serviços realizar a inspeção voluntária (doravante denominada “inspeção voluntária específica”) estipulada pela Portaria do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar dentre as inspeções voluntárias estipuladas nas máquinas por Ordem do Gabinete, conforme o item anterior, deve fazer uso do seu trabalhador que possui a qualificação determinada pela Portaria do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, ou por aquele que tenha recebido o registro regulamentado no Artigo 54-3, Parágrafo 1° e realize inspeção voluntária específica da máquina (doravante denominados "inspetor") em questão a pedido de outros.
3 O Ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar publicará as diretrizes de inspeção voluntária necessárias para a implementação adequada e eficaz da inspeção voluntária, de acordo com o disposto no parágrafo 1º.
4 abreviaturas
Tabela 5-1 Leis e regulamentos relacionados
Classificação do exame e inspeção
Artigo
Pessoa que irá implementar / qualificação
Período de armazenamento da tabela de inspeção, etc.
Inspeção antes de iniciar o trabalho
inspeção periódica voluntária (teiki jishu kensa)
(Uma vez por mês)
inspeção voluntária especial
(Uma vez por ano)
Artigo 170 e 171da Lei de Segurança e Saúde no Trabalho.
Artigo 168, 169, e 171 da Lei de Segurança e Saúde no Trabalho.
Artigo 167, 169, 169-2, e 171 da Lei de Segurança e Saúde no Trabalho.
Motorista
Pessoa nomeada pelo prestador de serviços (gestor de segurança)
Inspetor interno
Inspetor da empresa de inspeção
* Lista de verificação enquanto a máquina estiver operando
Lista de inspeção pelo período de 3 anos
Lista de inspeção pelo período de 3 anos
(Anexar a marca inspecionada)

## Slide 107: Lei de Segurança e Saúde no Trabalho (roudou anzen eiseihou) (Extrato) (3)
Página 250 do texto / Página 136 do texto suplementar
Capítulo 6 Medidas para Admissão de Trabalhadores
Artigo 61 <Restrições de trabalho>
Os prestadores de serviços podem designar para operar guindastes ou para exercer outras operações estipuladas por uma portaria governamental, somente aqueles que têm as qualificações reconhecidas pelo Diretor-Geral da Secretaria de Trabalho da Província, ou aqueles que concluíram o curso de treinamento de habilidade oferecido por uma pessoa registrada pelo Diretor-Geral da Secretaria de Trabalho da Província, ou aqueles que têm qualquer outra qualificação especificada em portarias do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.
2 Nenhuma outra pessoa, a não ser aquelas autorizadas a exercer essas operações, de acordo com as disposições do parágrafo anterior, pode realizar as referidas operações.
3 Pode exercer o trabalho em questão, de acordo com as disposições do Parágrafo 1°, aquele que portar a carteira de motorista ou outro documento que ateste as qualificações pertinentes ao trabalho correspondente, quando se dedicar ao mesmo.
4 abreviaturas
Qualificações exigidas para motoristas de máquinas Qualificações exigidas para trabalhadores
Tipos de qualificação
Habilitação
Treinamento de habilidade
Educação especial
1 tonelada ou mais
Menos de 1 tonelada
1 tonelada ou mais
Menos de 1 tonelada
5 toneladas ou mais
Menos de 5 toneladas
5 toneladas ou mais
Menos de 5 toneladas
5 toneladas ou mais
1 tonelada ou mais
Menos de 5 toneladas
Menos de 1 tonelada
3 toneladas ou mais
Menos de 3 toneladas
3 toneladas ou mais
Menos de 3 toneladas
Não há limite
Capacidade da máquina
Suspensão de carga
Suspensão de carga
Massa da máquina
Massa da máquina
Carga máxima
Peso máximo de carga
Nome das máquinas
grua
Guindaste
Guindaste operado acima do nível do solo
(deslocamento junto com a carga)
Guindaste móvel
Máquinas de construção do tipo veicular
Para nivelamento, transporte, carregamento e escavação
Compactação (rolo)
Para demolição
Carregadeira de escavadeira, carregadeira de empilhadeira
Transportador no terreno acidentado
Nome do trabalho
Conteúdo do trabalho
Tipos de qualificação
Habilitação
Treinamento de habilidade
Educação especial
Trabalho de içamento (linga)
Trabalho de manuseio de amianto
Suspensão de carga
Trabalhos de demolição, etc. de edifícios onde o amianto é utilizado
1 tonelada ou mais
Menos de 1 tonelada
(Chefe de Trabalho)

## Slide 108: Portaria de aplicação da Lei de Segurança e Saúde Ocupacional (extrato)
Página 251 do texto / Página 136 do texto suplementar
Artigo 20 <Trabalhos relacionados a restrições de emprego>
Seguem abaixo os assuntos especificados por Ordem do Gabinete nos termos do Artigo 61, Parágrafo 1° da Lei.
1~11 Abreviaturas
12 Trabalho com máquinas de construção com peso de 3 toneladas ou mais listadas nos itens No. 1, No. 2, No. 3 ou No. 6 da tabela anexa 7, que podem usar energia motora e ainda funcionar por conta própria em locais não especificados (exceto condução para deslocamento em estradas).
13 Abreviações abaixo
Âmbito e tempo dos cursos de formação para trabalhadores com restrições de emprego estipulados pelo Ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar com base nas disposições do Artigo 83, Parágrafo 1°, Item 3 da Portaria Ministerial sobre o registro e designação da Lei referentes à Lei de Segurança e Saúde Ocupacional (roudou anzen eiseihou) e ordens com base nela.
◆ Notificação do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar nº 144 (30 de março de 2009) ◆
Artigos 1 e 2 omitidos
(Curso para operários condutores de máquinas de construção do tipo de veículos)
Artigo 3º O curso do Artigo 99, Parágrafo3°, Item 1 da Lei relacionada àquele que pode trabalhar nos serviços descritos no Artigo 20, Parágrafo 12 da Portaria, deve ser realizado por mais horas do que as listadas na coluna inferior da tabela abaixo, em relação à faixa listada na coluna do meio, dependendo dos itens de formação listados na coluna superior da mesma tabela.
Artigo 4 Omitidos
Disciplinas do curso
Faixa
Tempo
Estrutura das máquinas comerciais com restrições de trabalho, etc.
Estrutura do equipamento relacionado ao trabalho de máquinas de construção do tipo de veículos
1 hora
1 hora
1,5 horas
1,5 horas
2 horas
Funções dos dispositivos de segurança relacionados a máquinas comerciais com restrições de trabalho etc.
Funções dos dispositivos de segurança e dos freios das máquinas de construção do tipo de veículos
Inspeção e manutenção das máquinas de construção do tipo de veículos
Gestão de manutenção das máquinas comerciais com restrição de trabalho, etc.
Métodos de trabalho relacionados a máquinas comerciais com restrições de trabalho, etc.
Leis e regulamentos relacionados à saúde e segurança
Casos de acidentes de trabalho e respectivas medidas preventivas
Medidas de segurança de acordo com o método de trabalho relacionado a máquinas de construção do tipo de veículos
Disposições relacionadas dentro das leis, portarias e regulamentos de segurança
Estudo de caso de acidentes de trabalho
1 hora

## Slide 109: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Extrato) (1)
Página 256 do texto / Página 138 do texto suplementar
Volume 1 Regras Gerais
Capítulo 7 Habilitações etc.
Seção 3 Treinamento de habilidades
Artigo 82 <Reemissão do certificado de conclusão de treinamento de habilidades, etc.>
Quando aquele que tiver recebido o certificado de conclusão de treinamento de habilidades e que esteja atualmente exercendo o trabalho ou que pretenda realizar um trabalho relacionado a esse treinamento de habilidades perder ou danificar o certificado, com exceção do caso prescrito no Parágrafo 3°, deverá apresentar o Formulário de reemissão do certificado de treinamento de habilidades (Formulário nº 18) para a instituição de treinamento registrada que o emitiu, a fim de que o certificado de conclusão do treinamento de habilidades seja reemitido.
2 Quando aquele que estiver regulamentado no Parágrafo anterior mudar de nome, salvo no caso previsto no Parágrafo 3°, deverá apresentar o Formulário de substituição do certificado de conclusão do treinamento de habilidades (Formulário n.º 18) para a instituição de treinamento registrada que o emitiu, a fim de receber um certificado de conclusão do treinamento de habilidade com a devida alteração.
3 Abreviações abaixo

## Slide 110: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (extrato) (2)
Página 261 do texto / Página 138 do texto suplementar
Volume 2 Critérios de Segurança
Capítulo 2 Maquinaria de construção, etc.
Seção 1 Máquinas de construção do tipo de veículos
Subseção 1-2 Estrutura
Artigo 152 <Instalação de faróis>
Os prestadores de serviços devem equipar a máquina de construção do tipo de veículos com faróis. No entanto, isso não se aplica a máquinas de construção do tipo de veículos usadas em locais onde é mantida a iluminação necessária para a realização de trabalho seguro.
Artigo 153 <Protetor de cabeça>
Quando os trabalhadores tiverem de executar o trabalho em locais onde há risco de perigo para os trabalhadores devido à queda de rochas, etc. ※1 e utilizem a máquina de construção do tipo de veículos (limitado a tratores de esteira, trator escavador, máquinas de carregamento de material escavado, escavadeiras hidráulicas, escavadeiras de arrasto e máquina de demolição), os prestadores de serviços devem equipar a máquina de construção do tipo veicular em questão com um protetor de cabeça sólido※2.
Nota 1) "Locais onde há risco de queda de rochas etc ...." referem-se a locais onde são realizados trabalhos de escavação com iluminação, trabalhos de escavação para pedreiras, trabalhos de construção como túneis, etc. com uso da máquina em questão, e também aos locais onde pode haver queda de rochas causada pelo trabalho com a máquina.
Obs. 2) Em relação ao protetor de cabeça, o padrão estrutural é indicado pela Circular nº 559 de 26/09/1975.
Subseção 2 Prevenção de riscos relacionados ao uso de máquinas de construção do tipo de veículos
Artigo 154 <Pesquisa e registro>
Ao realizar trabalhos com máquinas de construção do tipo de veículos, o prestador de serviços deve fazer um levantamento prévio das condições topográficas e geológicas etc. do local relacionado ao trabalho e registrar os resultados desse levantamento, a fim de prevenir riscos aos trabalhadores devido ao desabamento de solo, queda da máquina em questão, etc.

## Slide 111: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (extrato) (3)
Página 262 do texto / Página 139 do texto suplementar
Artigo 155 <Plano de trabalho>
Ao realizar trabalhos com máquinas de construção do tipo de veículos, o prestador de serviços deve estabelecer com antecedência um plano de trabalho que se aplica ao que foi aprendido através da investigação de acordo com as disposições do artigo anterior, e realizar o trabalho de acordo com o plano de trabalho.
2 O plano de trabalho previsto no parágrafo anterior deve indicar os seguintes itens.
1 Tipos e capacidades das máquinas de construção do tipo de veículos a serem usadas
2 Rota de operação das máquinas de construção do tipo de veículos
3 Método de trabalho com máquinas de construção do tipo de veículos
3. Quando o prestador de serviços tiver estabelecido o plano de trabalho previsto no Parágrafo 1°, deve comunicar aos respectivos trabalhadores os assuntos previstos nos números 2 e 3 do Parágrafo anterior.
Artigo 156 <Limite de velocidade>
Ao trabalhar com máquinas de construção do tipo de veículos (exceto aquelas com uma velocidade máxima de 10 km/h ou menos), o prestador de serviços deve estipular, com antecedência, o limite de velocidade apropriado de acordo com as condições topográficas e geológicas etc.※ e realizar o trabalho de acordo com isso.
2 O motorista da máquina de construção do tipo de veículos previsto no Parágrafo anterior não deve conduzir a máquina de construção do tipo de veículos além do limite de velocidade estabelecido no mesmo Parágrafo.
Nota.) O “etc.” da frase “condições topográficas e geológicas etc.” inclui também os casos em que outras máquinas e equipamentos estão instalados.

## Slide 112: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Extrato) (4)
Página 262 do texto / Página 140 do texto suplementar
Artigo 157 <Prevenção de quedas, etc.>
Ao trabalhar utilizando máquinas de construção do tipo de veículos, o prestador de serviços deve tomar as medidas cabíveis para evitar riscos aos trabalhadores devido à queda ou capotamento da máquina de construção do tipo de veículos, evitar o desmoronamento do acostamento da rota de operação da máquina de construção do tipo de veículos em questão, evitar o afundamento desigual do solo, mantendo a largura necessária, etc. ※1
2 Ao trabalhar com máquinas de construção do tipo de veículos em acostamento, terreno inclinado, etc., o prestador de serviços deve designar um guia※2 se houver risco de perigo aos trabalhadores devido à queda ou capotamento das máquinas de construção do tipo de veículos, e essa pessoa deverá orientar a máquina em questão.
3 O motorista das máquinas de construção do tipo de veículos previstas no Parágrafo anterior deve seguir as orientações do guia, previstas no mesmo Parágrafo.
Nota 1) O "etc." da sentença "Manter a largura necessária, etc." inclui a instalação de guardrail ou defensa metálica e colocação de placas de sinais, etc.
Nota 2) Se os guardrails ou ou defensas metálicas estiverem instalados e as placas de sinais forem colocadas corretamente para que não haja risco de queda ou capotamento, não é necessário colocar o guia mencionado no Parágrafo 2°.
Artigo 157-2
Em locais de trabalho como acostamento e terreno inclinado e em locais onde haja risco para o motorista devido à queda ou capotamento de máquinas de construção do tipo de veículos, o prestador de serviços deve instalar nessas máquinas estrutura de proteção contra capotamento e deve se empenhar também na não utilização de máquinas de construção do tipo de veículos que não estejam equipadas com cinto de segurança. Além disso, deve se empenhar para que o motorista utilize o cinto de segurança.

## Slide 113: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (extrato) (5)
Página 263 do texto / Página 141 do texto suplementar
Artigo 158 <Prevenção de batida>
Ao trabalhar com máquinas de construção do tipo de veículos, o prestador de serviços não deve permitir que os trabalhadores entrem ou permaneçam em locais ※ onde haja risco aos trabalhadores, devido à batida com as máquinas de construção do tipo de veículos que estejam em operação. No entanto, isso não se aplica quando um guia é colocado e a máquina de construção do tipo de veículos é orientada por essa pessoa.
2 - O motorista da máquina de construção do tipo de veículos, prevista no Parágrafo anterior, deve seguir a orientação dada pelo guia descrita no mesmo parágrafo.
Nota.) “Locais onde pode haver risco” inclui não apenas a faixa de deslocamento da máquina, mas também a faixa de operação do equipamento de trabalho, como braços e lanças.
Artigo 159 <Sinais>
O prestador de serviços deve estipular um determinado método para dar sinais, quando colocar um guia para orientar o condutor da máquina de construção do tipo de veículos, e fazer com que o guia dê sinais conforme o determinado.
2 O motorista da máquina de construção do tipo de veículos, prevista no Parágrafo anterior, deve obedecer à sinalização prevista no mesmo parágrafo.
Artigo 160 <Medidas a serem tomadas ao se afastar do posto de condução>
Quando o motorista de uma máquina de construção do tipo de veículos deixar o posto de condução, o prestador de serviços deve fazer com que o condutor em questão tome as seguintes medidas.
1 Abaixar o equipamento de trabalho, como caçambas e baldes com garras ou pinças * 1 no chão.
2 Tomar medidas para evitar que a máquina de construção do tipo de veículos se movimente involuntariamente, desligando a máquina motriz e aplicando o freio de marcha etc. ※2
2 - O motorista previsto no Parágrafo anterior deve tomar as medidas previstas em cada um dos itens do mesmo Parágrafo quando se afastar do posto de condução das máquinas de construção do tipo de veículos.
Nota 1 O “etc.” da frase "caçambas, baldes com garras ou pinças etc." inclui as escavadeiras, placas de remoção de terra, etc.
Nota 2) "Etc." em "Aplicar o freio de deslocamento, etc." inclui parar com uma cunha, batente, etc.

## Slide 114: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Extrato) (6)
Página 264 do texto / Página 142 do texto suplementar
Artigo 161 <Transferência de máquinas de construção do tipo de veículos>
Quando o prestador de serviços realizar o transporte da máquina de construção do tipo de veículos e for carregá-la ou descarregá-la do caminhão de carga, etc. ※1 por autopropulsão ou reboque, usando pranchas de estrada, aterro (morido) etc., as máquinas de construção do tipo de veículos devem ficar nos locais estipulados a seguir a fim de evitar risco de capotamento, queda etc. devido a tais fatores.
1 A carga e a descarga devem ser feitas em local plano e sólido.
2 Ao usar uma prancha de estrada, utilize uma que tenha comprimento, largura e resistência suficientes※2 e prenda-a com segurança com um gradiente apropriado※3.
3 Ao usar aterros, taludes temporários, etc., certifique-se que tenha largura e resistência suficientes※4 e também um declive apropriado.
Nota 1) "Etc." em "Caminhão de carga, etc." inclui reboques.
Nota 2) “Suficiente” do “comprimento suficiente” deve ser determinado de acordo com o peso e o tamanho da máquina de construção do tipo de veículos para carga e descarga.
Nota 3) “Gradiente apropriado” refere-se a um gradiente dentro de uma faixa segura em consideração ao desempenho da máquina, como capacidade de escalada.
Nota 4) A "resistência do talude" é garantida tomando medidas como cravar toros e endurecer o talude suficientemente, compactando-o.
Artigo 162 <Restrições de passageiros>
Ao trabalhar com máquinas de construção do tipo de veículos, o prestador de serviços não deve colocar os trabalhadores em outro lugar que não seja no assento de passageiros※.
Nota) "Assento de passageiro" refere-se ao banco do condutor, banco do assistente do condutor e outros bancos para embarque.
Artigo 163 <Restrições de uso>
Ao trabalhar com máquinas de construção do tipo de veículos, o prestador de serviços deve cumprir com o grau de estabilidade, carga máxima de utilização etc. estipulados para a estrutura da máquina de construção do tipo de veículos※, a fim de evitar o risco aos trabalhadores devido a capotamento e quebra de equipamentos de trabalho, como lanças e braços.
Nota) "Estipulada para essa estrutura" refere-se ao que é indicado pelos padrões estruturais para máquinas de construção do tipo de veículos.

## Slide 115: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (extrato) (7)
Página 265 do texto / Página 143 do texto suplementar
Artigo 164 <Restrições de utilização que não sejam da aplicação principal>
O prestador de serviços não deve usar a máquina de construção do tipo de veículos para qualquer fim que não seja a aplicação principal da máquina de construção do tipo de veículos, como levantar uma carga com uma escavadeira hidráulica ou levantar/descer um trabalhador com uma concha de marisco.
2 O disposto no Parágrafo anterior não se aplica quando se enquadrar em qualquer um dos seguintes casos.
1 No caso de realizar o trabalho de elevação de carga※2 e se enquadrar em qualquer um dos itens a seguir.
a. Quando for inevitável devido à natureza do trabalho ou quando for necessário para realizar um trabalho com segurança ※3.
b. Quando for utilizar um equipamento de trabalho para suspender, como um braço ou caçamba, fixando acessórios de metal, como ganchos e manilha, e outros acessórios de metal, que se enquadram em qualquer um dos itens a seguir※4.
(1) Deve ter resistência suficiente * 5 de acordo com a carga a ser aplicada.
(2) Não deve haver risco de queda da carga levantada pelo equipamento devido à utilização do dispositivo de retenção.
(3) Que não apresente risco de se soltar do equipamento de trabalho※6.
2 Quando não apresentar risco ao trabalhador no caso de realizar trabalhos que não sejam trabalhos de elevação de carga.
Nota 1) O "etc." da sentença "levantar/descer etc., um trabalhador com uma concha hidráulica", refere-se aos casos em que lanças, braços, etc. são usados ao invés de rampas.
Nota 2) O "trabalho de suspensão de carga" inclui girar a lança com a carga pendurada e efetuar o deslocamento com a carga pendurada.
Nota 3) Em "Quando for inevitável devido à natureza do trabalho ou quando for necessário realizar um trabalho com segurança", considera-se que o local de trabalho se torna mais complicado e o perigo aumenta com o uso de guindastes portáteis devido à área estreita de trabalho no caso de levantamento de cano de concreto com a barra reforçada (hyumu), etc. e estaca-prancha para retenção temporária do solo como parte da operação de escavação, usando máquinas de construção do tipo de veículos.
Nota 4) "Quando utilizar fixando um instrumento de elevação ao equipamento de trabalho" refere-se a casos em que o gancho, manilha, cabo de aço, corrente de suspensão, etc. são fixados ao equipamento de trabalho de modo que não se soltem facilmente, e os mesmos são usados para elevar a carga. Além disso, não estão inclusos o caso em que o cabo de aço é girado diretamente na lança e/ou braço para levantar a carga e o caso em que a elevação da carga é feita colocando o cabo de aço na unha da caçamba.
Nota 5) A resistência do equipamento de elevação deve ter um fator de segurança (ou seja, o valor obtido pela divisão do valor da carga de corte do equipamento de elevação pelo valor da carga do Parágrafo 3° ) Deve ser 5 ou mais.
Nota 6) "Que não apresente risco de se soltar do equipamento de trabalho" referem-se àqueles com ganchos etc., presos por soldagem, que têm penetração e espessura da garganta suficientes, e que toda a circunferência das peças de fixação em questão se encontrem soldadas.

## Slide 116: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Extrato) (8)
Página 265 do texto / Página 144 do texto suplementar
Artigo 165 <Reparos, etc.>
Quando o prestador de serviços for realizar o trabalho de reparo de máquina de construção do tipo de veículos, ou de equipar ou remover acessórios nessas máquinas deverá designar uma pessoa que irá comandar o trabalho em questão e fazer com que essa pessoa tome as seguintes medidas.
1 Determinar o procedimento de trabalho e direcionar o trabalho.
2 Supervisionar as condições de uso do suporte regulamentado no Item 1 do Parágrafo 2° do Artigo 166 e dos pilares de segurança, blocos de segurança, etc. regulamentados no Parágrafo 1° do Artigo seguinte.
Artigo 166 <Prevenção do perigo devido à descida da lança, etc.>
Quando um prestador de serviços levantar a lança, o braço, etc. de uma máquina de construção do tipo de veículos e realizar reparos, inspeções, etc. sob ela, os trabalhadores envolvidos no trabalho em questão devem ser obrigados a utilizar as colunas de segurança, os blocos de segurança etc., no intuito de prevenir riscos de queda repentina da lança, braço, etc. sobre trabalhadores.
2 Os trabalhadores envolvidos nos trabalhos previstos no parágrafo anterior devem utilizar as colunas de segurança, blocos de segurança, etc. * previstos no mesmo parágrafo.
Nota) "Etc." em "Bloco de segurança, etc." inclui o pedestal, etc.

## Slide 117: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (extrato) (9)
Página 268 do texto / Página 144 do texto suplementar
Artigo 166-2 <Prevenção de risco devido ao colapso de acessórios>
Ao instalar ou remover acessórios das máquinas de construção do tipo de veículos, o prestador de serviços deve permitir que os trabalhadores envolvidos no trabalho usem o pedestal para evitar o risco de colapso do acessório, etc. aos trabalhadores.
2 - Os trabalhadores que se dedicarem à obra prevista no parágrafo anterior devem utilizar o pedestal previsto no mesmo parágrafo.
Artigo 166-3 <Restrições à fixação de acessórios>
O prestador de serviços não deve fixar acessórios nas máquinas de construção do tipo de veículos que excedam o peso estruturalmente especificado.
Artigo 166-4 <Indicação do peso do acessório, etc.>
Quando o prestador de serviços substituir o acessório da máquina de construção do tipo de veículos, o peso do acessório deve ser exibido em local de fácil visualização para o motorista (quando uma caçamba, baldes com garras ou pinças, etc., for fixada, a capacidade ou peso máximo da carga da caçamba, baldes com garras ou pinças, etc. deve ser incluída. O mesmo se aplica a seguir neste artigo. ) ou deve ser fornecido um documento que permita que o motorista da máquina de construção do tipo de veículos verifique facilmente o peso do acessório.

## Slide 118: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (extrato) (10)
Página 273 do texto / Página 145 do texto suplementar
Volume 4 Regulamentos Especiais
Capítulo 2 Regulamentos especiais sobre locadoras de máquinas, etc.
Artigo 666 <Medidas a serem tomadas pelas locadoras de máquinas, etc.>
Aquele que está prescrito no Artigo anterior (doravante referido como "Locadora de Máquinas, etc.") deve tomar as seguintes medidas para a locação das máquinas etc., em questão para outro prestador de serviços.
1 Inspecionar a máquina etc., em questão com antecedência※1 e efetuar o reparo ou outra manutenção necessária quando for constada qualquer anormalidade.
2 Entregar um documento declarando os seguintes itens ao prestador de serviços que está alugando a máquina etc., em questão.
B. Capacidade da máquina etc., em questão※2
(B) Características da máquina etc. em questão, e outros itens de precaução para sua utilização※3
2 As disposições do parágrafo anterior para locação de máquinas etc., não se aplicam à seleção do modelo no momento da aquisição da máquina etc., sujeita à locação em questão, bem como o que é feito pelo prestador de serviços após a locação da máquina no lugar do que o proprietário deveria fazer em relação à manutenção etc., da máquina etc., em questão (incluindo negócios de locação de equipamento conduzidos por instituições de empréstimo de equipamento das províncias estipuladas no Parágrafo 6° do Artigo 2, da Lei de Subsídios do Fundo de Introdução de Equipamentos para Empresas de Pequeno Porte (Lei nº 115 de 1958).) ※4.
Nota 1 “Com antecedência” não significa necessariamente que seja efetuada a inspeção em tudo a cada locação, sendo permitido limitá-la às partes necessárias, dependendo das condições de uso.
Nota 2 “Capacidade da máquina, etc.” refere-se à capacidade que é particularmente necessária para a utilização, como por exemplo o grau de estabilidade e capacidade da caçamba para máquinas de construção do tipo de veículos.
Nota 3 "Outros itens a serem observados no uso" refere-se aos assuntos a serem observados no uso da máquina em questão, como combustível utilizado, método de ajuste etc.
Nota 4 O efeito do Parágrafo 2° não se aplica àqueles que, na acepção deste Artigo, assumem a forma de arrendamento como meio financeiro.

## Slide 119: Padrão de estrutura de máquinas de construção do tipo veicular (extrato)
Página 276 do texto / Página 146 do texto suplementar
Artigo 1 <Grau de força, etc.>
Artigo 2 <Grau de estabilidade>
Artigo 3 (Grau de estabilidade da máquina de cravação e extração)
Artigo 4 (Grau de estabilidade traseira das máquinas de escavação (excluindo tipo esteira) e máquinas de demolição (excluindo tipo de esteira))
Artigo 5 <Freios para deslocamento, etc.>
Artigo 6 <Freio para equipamento de trabalho>
Artigo 7 <Partes operacionais de dispositivos de deslocamento, etc.>
Artigo 8 (Itens necessários para a operação, tais como a função da parte da operação e o método de operação em questão)
Artigo 9 <Visibilidade necessária para dirigir>
Artigo 10 <Equipamento de elevação>
Artigo 11 <Equipamento de prevenção de riscos ao levantar e abaixar os braços, etc.>
Artigo 12 <Indicador de direção>
Artigo 13 <Dispositivo de alarme>
Artigo 13-2 <Dispositivo de parada automática, etc. quando a faixa de trabalho é excedida>
Artigo 14 <Válvulas de segurança, etc.>
Artigo 15 <Display>
Artigo 16 <Máquina de construção do tipo de veículos com estrutura especial>
Artigo 17 <Exclusão da aplicação>