## Slide 1: Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг (буулгах/ нураах зориулалттай) жолоодох Ур чадварын сургалтын нэмэлт материал Power Point дээрх сургалтын материал

## Slide 2: 1-р бүлэг Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын талаар суурь мэдлэг

## Slide 3: Барилгын машин механизмын ангилал (Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийг (roudou anzen eiseihou)ийг хэрэгжүүлэх тухай тогтоолын хавсралт хүснэгт 7)
①Газар тэгшлэх, тээвэрлэх, ачих машин механизм (бульдозер, ковш гэх мэт)
② Малталтын машин механизм (экскаватор(shoberu) гэх мэт)
③ Барилгын суурийн ажилд зориулсан машин механизм (гадас зоох машин, гадас сугалах машин гэх мэт)
④ Нягтруулах машин механизм (роллер гэх мэт)
⑤ Бетон цутгах машин механизм (бетон зуурмаг шахуургын машин гэх мэт)
⑥ Буулгах/ нураах машин механизм (таслагч, төмөр карказ тасдах машин, бетон бутлуур машин, нурааж буулгахад зориулсан базагч машин)
Материалын 1-р хуудас/ Нэмэлт материалын 4-р хуудас

## Slide 4: Буулгах/ нураах машины төрөл, хэрэглээ (онцлог шинж чанар) гэх мэт (1) Таслагч
Материалын 2-р хуудас/ Нэмэлт материалын 4-р хуудас

## Slide 5: Буулгах/ нураах машины төрөл, хэрэглээ (онцлог шинж чанар) гэх мэт (2) Төмөр карказ тасдах машин
Материалын 3-р хуудас/ Нэмэлт материалын 5-р хуудас

## Slide 6: Буулгах/ нураах машины төрөл, хэрэглээ (онцлог шинж чанар) гэх мэт (3) Бетон бутлуур машин
Материалын 4-р хуудас/ Нэмэлт материалын 6-р хуудас
Бетон томоор хуваагч бутлуур
Бетон жижиг хуваагч бутлуур
Бетон бутлуур машин

## Slide 7: Буулгах/ нураах машин механизмын төрөл, хэрэглээ (онцлог шинж чанар) гэх мэт (4) Буулгах/ нураах зориулалт бүхий базагч машин
Материалын 4-р хуудас/ Нэмэлт материалын 7-р хуудас

## Slide 8: Буулгах/ нураах зориулалт бүхий аттачментын төрөл
Материалын 5-р хуудас/ Нэмэлт материалын 8-р хуудас
Таслагч хэсэг
Төмөр карказ тасдагч
Боолт ба самар
Тогтоогч
Цилиндр
Боолт ба самар
Цүүц
Дээд хэсгийн хүрээ гэх мэт.
Эргэх төхөөрөмж
Нээж хаах цилиндр
Доод хэсгийн хүрээ
Тасдах гар
Таслагч

## Slide 9: Буулгах/ нураах зориулалт бүхий аттачментын төрөл
Материалын 5-р хуудас/ Нэмэлт материалын 8-р хуудас
Бетон томоор хуваагч бутлуур
Бетон жижиг хуваагч бутлуур
Дээд хэсгийн хүрээ гэх мэт.
Эргэх төхөөрөмж
Нээж хаах цилиндр
Нээж хаах цилиндр
Доод хэсгийн хүрээ
Хүрээ
Бутлах гар
Бутлах цэг
Бутлах цэг
Бутлах гар
Таслагч

## Slide 10: Буулгах/ нураах зориулалт бүхий аттачментын төрөл
Материалын 5-р хуудас/ Нэмэлт материалын 8-р хуудас
Базагч (Дотор цилиндрийн ажиллагаатай төрөл)
Базагч (Гаднах цилиндрийн ажиллагаатай төрөл)
Дээд хэсгийн хүрээ гэх мэт.
Эргэх төхөөрөмж
Доод хэсгийн хүрээ
Нээж хаах цилиндр
Базах холбоос
Базах гар
Базах цэг
Базах цэг
Базах гар
Базах холбоос
Хүрээ

## Slide 11: Буулгах/ нураах машин механизмын суурь машин (1) Ажлын тоног төхөөрөмж
Материалын 6-р хуудас / Нэмэлт материалын 9-р хуудас
Ажлын тоног төхөөрөмж

## Slide 12: Буулгах/ нураах машин механизмын суурь машин (2) Механизмын масс (3) Машины масс (4) Машины нийт масс
Материалын 6-р хуудас / Нэмэлт материалын 9-р хуудас
Механизмын масс
Машины масс
Машины масс
Механизмын масс
Механизмын масс
Ус
Тос
Түлш
Механизмын нийт масс
Ус
Тос
Түлш
Экипаж

## Slide 13: Буулгах/ нураах машин механизмын суурь машин (5) Тогтвортой хэм (6) Өгсөх чадвар
Материалын 7-р хуудас / Нэмэлт материалын 10-р хуудас
Тогтвортой хэм
Өгсөх чадвар
(Тогтвортой хэм)
(Өгсөх өнцөг)

## Slide 14: Буулгах/ нураах машин механизмын суурь машин (7) Газарт тулах дундаж даралт
Материалын 8-р хуудас / Нэмэлт материалын 11-р хуудас
① Гинжит
② Дугуйт
W: Машины нийт масс (t)
S: Газарт тулах нийт талбай = 2B x L (㎡)
L: Нийт массын төлөв дэх тайвшруулагч дамар (сул дугуй) ба зүтгэх дугуй (хөтлөх дугуй) хоорондын төвийн зай (m)
B: Гинжитийн өргөн (m)
Гинжит
Тайвшруулагч дамар
Зүтгэх дугуй
Дугуй
Газрын гадаргуу
Тэнхлэгийн ачаалал
Газарт тулах тодорхой талбай

## Slide 15: 2-р бүлэг Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын үндсэн хөдөлгүүр ба гидравлик төхөөрөмж

## Slide 16: Үндсэн хөдөлгүүр(Gendoki)
Материалын 12-р хуудас / Нэмэлт материалын 13-р хуудас
Дизель хөдөлгүүр ба бензин хөдөлгүүрийн харьцуулалт
Төрөл
Зүйл
Шатахууны төрөл
Асалтын хэлбэр
Нэг морины хүч тутмын хөдөлгүүрийн чадал
Нэг морины хүч тутмын үнэ
Дулаан ашиглалт
Ашиглалтын зардал
Түймрийн аюул
Дизель хөдөлгүүр
Дизель (keiyu)
Агаар шахалтын замаар өөрөө асах
Хүнд
Өндөр
Сайн (30-40%)
Хямд
Цөөн
Бензин хөдөлгүүр
Бензин
Цахилгаан очоор
Хөнгөн
Хямд
Муу (22-28%)
Өндөр
Олон
Түймрийн аюул
Цөөн
Олон

## Slide 17: Дизель хөдөлгүүрийн бүтэц
Материалын 13-р хуудас / Нэмэлт материалын 13-р хуудас
Сорох/ гадагшлуулах төхөөрөмжийн жишээ
Тосолгооны системийн жишээ
Үлээгч сэнс
Урьдчилан цэвэрлэгч
Агаар цэвэршүүлэгч
Тоосны үзүүлэлт
Цилиндр толгой
Яндангийн олон талт төхөөрөмж
Цилиндр блок
Поршен
Турбо цэнэглэгч
Турбины сэнс
Яндангийн хавхлага
Дуу намсгагч
Яндан
Даралтат агаар
Тосны шүүлтүүр
Тос хөргөгч
Тос шүүгч
Тосны насос

## Slide 18: Дизель хөдөлгүүрийн бүтэц
Материалын 15-р хуудас / Нэмэлт материалын 14-р хуудас
Түлшний системийн жишээ
Усан хөргөлттэй хөдөлгүүрийн хөргөлтийн системийн схем
Шатахууны сав
Түлш шүрших хошуу
Түлш шүрших насос
Түлшний насос
Түлшний шүүлтүүр
Тохируулагч
Радиатор
Сэнс
термостат
Усны шахуурга
Усны температур хэмжигч
Усны олон талт төхөөрөмж
Тосны шахуургаас (тос)
Хөдөлгүүрийн тос хөргөгч
Цилиндр толгой
Цилиндр доторлогоо

## Slide 19: Дизель хөдөлгүүрийн бүтэц
Материалын 17-р хуудас / Нэмэлт материалын 15-р хуудас
Альтернатор
Асаагч
Альтернатор
Батерей

## Slide 20: Түлш/ Хөдөлгүүрийн тос
Материалын 18-р хуудас / Нэмэлт материалын 15-р хуудас
Хөдөлгүүрийн тос нь дараах үүрэгтэй.
① Тослох
② Хөргөх
③ Битүүмжлэх
④ Цэвэрлэх
⑤ Зэвнээс хамгаалах
Олон янзын нэршил бий ч барилгын машин механизмын ашиглалтын гарын авлагад заасан стандарт нэршлийг ашиглах шаардлагатай.

## Slide 21: Гидравлик төхөөрөмж
Материалын 19-р хуудас / Нэмэлт материалын 16-р хуудас
Өндөр даралтат гидравлик тос
Хөдөлгүүр
Гидравлик насос
(Гидравлик тосыг өндөр даралтаар илгээх)
Гидравлик хяналтын хавхлага
(Гидравлик тосны даралт, урсгалын чиглэлийг хянах)
Өндөр даралтат гидравлик тос
Нам даралттай гидравлик тос
Нам даралттай гидравлик тос
Гидравлик хөтөч
(Тосны даралтыг механик энерги болгон хувиргах)
Ажил
(Хэмжээ / Хурд / Чиглэл)
Гидравлик тосны савны дагалдах эд анги

## Slide 22: Гидравлик насос ① Араа насос ② Поршений насос налуу тэнхлэг, налуу диск хэлбэрийн
Материалын 20-р хуудас / Нэмэлт материалын 16-р хуудас
Поршений насос Налуу тэнхлэг хэлбэрийн Поршений насос Налуу диск хэлбэрийн
Араа насос
Гидравлик тосны сорох цорго
Гидравлик тосны шахах цорго
Хөтөчийн фланж
Тэнхлэг
Цилиндр блок
Поршен
Орц, гарц
Орц, гарц
Хавхлагын хавтан
Налуу диск
Тэнхлэг
Цилиндр блок
Поршен
Орц, гарц
Орц, гарц
Хавхлагын хавтан

## Slide 23: Гидравлик хөтөч (1) Гидравлик цилиндр (2) Гидравлик хөдөлгүүр Поршений хөдөлгүүр
Материалын 23-р хуудас / Нэмэлт материалын 17-р хуудас
Гидравлик цилиндр
Гидравлик хөдөлгүүр Поршент хөдөлгүүр
Цилиндр толгой
Поршен
Цилиндр
Тосны оролт гаралт
Тосны оролт гаралт
Поршен
Поршен
Налуу диск
Их бие
Бүрхэвч, хаалт
Гол
Гол
Цилиндр блок
Радиаль хэлбэр
Тэнхлэгийн хэлбэр

## Slide 24: Клапан
Материалын 24-р хуудас / Нэмэлт материалын 18-р хуудас
Клапан
Тэмдэг
Зогсох
Урсах
Үйл ажиллагааны дүрслэл( имиж)

## Slide 25: Гидравлик тосны сав, тосны шүүлтүүр
Материалын 24-р хуудас / Нэмэлт материалын 18-р хуудас
Гидравлик тосны сав
Агаар амьсгалуулагч
Шүүлтүүр
Хэлхээнээс
Шүүлтүүр
Тосны түвшин хэмжигч
Хавх
Насос руу
Үйлдлийн хавхлагаас

## Slide 26: Тосны шүүлтүүр
Материалын 25-р хуудас / Нэмэлт материалын 18-р хуудас
Тосны шүүлтүүр
Шүүлтүүр тросс
Тосны оролт
Тосны гаралт

## Slide 27: 3-р бүлэг Буулгах/ нураах машин механизмын жолоодлогын тоног төхөөрөмжийн бүтэц

## Slide 28: Гинжит хэлбэрийн буулгах/ нураах машин механизм ажиллуулах тоног төхөөрөмжийн бүтэц
Материалын 28-р хуудас / Нэмэлт материалын 19-р хуудас
Гидравлик гинжит механизм
Ажлын тоног төхөөрөмж (урд)
Гарны цилиндр
Сум * 2
Гар * 1
Шанага * 3
Шанаганы цилиндр
Төвийн холбоос
Эргэх холхивч
Шатахууны сав
Хяналтын хавхлага (хяналт)
Гидравлик тосны сав
Дуу намсгагч
Хөдөлгүүр
Гидравлик насос
Доод хөдлөх бие
Дээд эргэх бие
Тооцооллын жин
Радиатор
Тос хөргөгч
Батерей
Эргүүлэх мотор
Ажиллуулах тоног төхөөрөмж
Доод роллер
Дээд роллер
Доод хөдлөх бие
Шүд (хумс)
Бүхээг (жолоочийн кабин)
Гинжит (катерпиллар)
Тайвшруулагч дамар

## Slide 29: Хүч дамжуулах системийн төхөөрөмж
Материалын 29-р хуудас / Нэмэлт материалын 19-р хуудас
Хүч дамжуулах системийн төхөөрөмж
Хөдөлгүүр
Эргэх мотор
Хөдөлгүүр
Хяналтын хавхлага
Хөдөлгүүр
Гидравлик насос
Шатахууны сав
Эргүүлэх мотор
Нугасан холбоос
Зүтгэх дугуй
Гинжит

## Slide 30: Явах эд ангийн төхөөрөмж
Материалын 33-р хуудас / Нэмэлт материалын 20-р хуудас
Явах эд ангийн төхөөрөмжийн жишээ
Резинэн гинжний хөндлөн огтлолын жишээ
Резинэн гинжитийн жишээ
Зүтгэх дугуй
Гинжит
Тээвэрлэх роллер
Сүүлийн удаашруулагч
Гинжит ачааны машин
Төв хамгаалалт/ Center guard
Урд хамгаалалт/ Front guard
Буцагч пүрш
Тайвшруулагч дамар
Резин
Мандрель
Утас

## Slide 31: Дугуйт хэлбэрийн буулгах/ нураах машин механизм ажиллуулах тоног төхөөрөмжийн бүтэц Хүч дамжуулах системийн төхөөрөмж
Материалын 36-р хуудас / Нэмэлт материалын 21-р хуудас
Хүч дамжуулах системийн төхөөрөмж
Хроп
Төвийн нугасан холбоос
Хөдөлгүүр
Арын дугуй
Гидростатик хөтлөгч
Эргэлдэгч гол
Урд дугуй
Урд тэнхлэг
Зогсоолын тоормос
Дифференциал араа
Арын тэнхлэг
Эргэлдэгч гол
Гол гидравлик насос
Хяналтын гидравлик насос

## Slide 32: Явах эд ангийн төхөөрөмж Хүрээ (доорх тулгуур)
Материалын 39-р хуудас / Нэмэлт материалын 22-р хуудас
Нум бэхэлгээт дамжуулах хоолой
Тос хөргөгч
Гидравлик тосны сав
Агаарын компрессор
Гол насос
Агаарын сав
Аюулгүйн хавхлага
Агаарын даралт мэдрэгч
Агаар шүүгч
Нумын түгжээ солих хавхлага
Төвийн нугасан холбоос
Эргүүлэх мотор
Нумын тулах хавхлага
Нумын түгжигч цилиндр
Нумын түгжигч хавхлага

## Slide 33: Явах эд ангийн төхөөрөмж Дугуй
Материалын 40-р хуудас / Нэмэлт материалын 22-р хуудас
Дугуйн даралт
Агаарын даралт хэт бага байвал
① Дугуй бяцарч, мурийлтаас үүдэн их хэмжээний дулаан ялгарах бөгөөд улмаар мултрахад хүргэдэг.
② Дугуйн хоёр зах газарт хүрч, энэ хэсэг амархан элэгддэг.
③ Хатуу зам дээр эсэргүүцэл нэмэгдэж, зүтгүүрийн хүч буурна.
① Зөвхөн дугуйны гол хэсэг газарт хүрч энэ хэсэг амархан элэгддэг.
② Зөөлөн газарт хөрсөнд гүн шигдэж, зүтгүүрийн хүч буурдаг.
③ Жижиг чулууны өнцөгт ч амархан гэмтдэг.
Агаарын даралт хэт өндөр байвал

## Slide 34: Буулгах/ нураах машин механизмын аюулгүй ажиллагааны төхөөрөмж гэх мэт
Материалын 41-р хуудас / Нэмэлт материалын 23-р хуудас
Анхааруулах төхөөрөмж (Сигнал)
(2) Аюулгүйн түгжээний бариул
Аюулгүйн түгжээний бариул

## Slide 35: Буулгах/ нураах машин механизмын аюулгүй ажиллагааны төхөөрөмж гэх мэт
Материалын 42-р хуудас / Нэмэлт материалын 24-р хуудас
(3) Мониторинг систем
Дэлгэцээр харагдах (харагдах)
Дэлгэцээр харагдах зүйлсийн жагсаалт
Дэлгэцээр харагдах зүйлсийн хамрах хүрээ
Дэлгэцээр харагдаж буй байдал
Зассан байдал, засвар
Тоормосны тосны хэмжээ
Хөдөлгүүрийн тосны хэмжээ
Радиаторын усны түвшин
Цэнэг (цэнэгийн хэмжээ)
Шатахууны хэмжээ
Хропын тосны бөглөрөлт
Бага түвшингээс доогуур
Хөдөлгүүрийн тосны шүүлтүүрийн бөглөрөлт
Агаар шүүгчийн бөглөрөлт
Гидравлик тосны шүүлтүүрийн бөглөрөлт
Хөдөлгүүрийн V бүсийн тасралт
Үндсэн жолоодлогын эвдрэл
Бага түвшингээс доогуур
Бага түвшингээс доогуур
Бага түвшингээс доогуур
Цэнэглэгч муу тохиолдолд
Тогтсон дифференциал даралтаас их
Тогтсон дифференциал даралтаас их
Тогтсон дифференциал даралтаас их
Тогтсон дифференциал даралтаас их
V бүсийг тасдах үед
Үндсэн жолоодлогын хэлхээнд жолоодож чадахгүй байх үед
Дэлгэц хэвийн үед гэрэл унтарч, хэвийн бус үед анивчина (гэрэл асна)
Хөдөлгүүрийг зогсоосон, асаах товч асаалттай үед дэлгэц хэвийн үед гэрэл унтарч хэвийн бус үед анивчина
(Гэрэл асах)
Зориулалтын тоормосны тосыг хийх
Зориулалтын хөдөлгүүрийн тосыг хийх
Радиаторыг услах
Цэнэглэх систем (альтернатор, туузан утас гэх мэт) шалгах, засах, солих
Түлш /Шатахуун хийх
Хропын тос, тосны шүүлтүүрийн элементийг солих
Хөдөлгүүрийн тосны шүүлтүүрийн элементийг солих
Агаар шүүгчийн элементийг цэвэрлэх, солих
Тосны шүүлтүүрийн элементийг солих
Бүс солих
Үндсэн жолоодлогын үзлэг, засвар
Тоормосны замын эвдрэл
Хөдөлгүүрийн гидравлик
Радиаторын усны түвшин
агаарын даралт
Хөдөлгүүрийн усны температур
Моментийн хөрвүүлэгчийн тосны хэмжээ
Зогсоолын тоормос
Ажлын гэрэл, өмнөх гэрэл
Хропны тасалдал
Хөдөлгүүрийг урьдчилан халаах
Бага түвшингээс доогуур
Тогтсон дифференциал даралтаас бага
Тогтсон дифференциал даралтаас бага
Хэт их цохилтын үед
(Тоормосны гидравликийн уналт)
102 ° C ба түүнээс дээш
120 ° C ба түүнээс дээш
Ашиглалтын үед
Ашиглалтын үед
Ашиглалтын үед
Урьдчилан халаах хэлхээнд тог өгөх үед
Дэлгэц хэвийн үед гэрэл унтарч, хэвийн бус үед анивчина (гэрэл асна)
Асаах товч асаалттай үед дэлгэц ажиллаж байх үеийн гэрэл асна
Асаах товч асаалттай үед дэлгэц урьдчилан халах үеийн гэрэл асна
Тоормосны системийн үзлэг, засвар
Хөдөлгүүрийн эргэн тойрон дахь үзлэг, засвар
Усны алдагдал байгаа эсэхийг шалгаж, зассаны дараа ус хийнэ.
Агаарын нэвчилтийг (агаар алдагдал) шалгаж, зассаны дараа тогтсон даралтын хэмжээнд хүртэл даралт нэмэгдэхийг хүлээнэ.
Тээврийн хэрэгслийг зогсоож, хөдөлгүүрийг бага сул зогсоож, гэрэл унтрах хүртэл хүлээнэ.
Тээврийн хэрэгслийг зогсоож, хөдөлгүүрийг ачаагүй төлөвт дунд зэргийн хурдаар эргүүлээд гэрэл унтрах хүртэл хүлээнэ.

## Slide 36: Буулгах/ нураах машин механизмын аюулгүй ажиллагааны төхөөрөмж гэх мэт
Материалын 42-р хуудас / Нэмэлт материалын 25-р хуудас
(4) Буулгах/ нураах зориулалт бүхий тусгай машин механизм (сум болон гарын урт нийлээд 12 м ба түүнээс дээш байдаг буулгах/ нураах машин механизм)

## Slide 37: Буулгах/ нураах машин механизмын аюулгүй ажиллагааны төхөөрөмж гэх мэт
Материалын 44-р хуудас / Нэмэлт материалын 26-р хуудас
(5) Толь
(6) Өмнөх гэрэл
Арын камер
Дэлгэц

## Slide 38: Буулгах/ нураах машин механизмын аюулгүй ажиллагааны төхөөрөмж гэх мэт
Материалын 45-р хуудас / Нэмэлт материалын 27-р хуудас
Толгойн хамгаалал
(8) Хамгаалалтын шил, үсэрч ойж ирэх зүйлээс хамгаалах хэрэгсэл
Бүхээг (кабин)
(Толгойн хамгаалал)

## Slide 39: Буулгах/ нураах машин механизмын аюулгүй ажиллагааны төхөөрөмж гэх мэт
Материалын 45-р хуудас / Нэмэлт материалын 28-р хуудас
(9) Жолоочийн кабингүй жижиг оврын тээврийн хэрэгсэлд суурилсан буулгах/ нураах машин
(10) Унах үеийн хамгаалах бүтэц (ROPS), хажуулдаж унах үеийн хамгаалах бүтэц (TOPS)
Нүүрний халхавч
(Үсэрч ойж ирэх зүйлээс хамгаалах зориулалттай)
Суудлын бүс

## Slide 40: 4-р бүлэг Буулгах/ нураах зориулалтын аттачментаар тоноглоод ажиллах үед тоног төхөөрөмжтэй хэрхэн харьцах тухай

## Slide 41: Таслагчийг сонгох, суурилуулах, онцлог, эд ангийн нэр, ашиглалт
Материалын 47-р хуудас / Нэмэлт материалын 29-р хуудас
Цүүцний төрөл, жишээ
Нураах цэг
Хавтгай төгсгөл
Хавтгай
(Үндсэн хэрэглээ)
Бетон бутлах
Чулуулаг бутлах
Хатуу хөрсийг бутлах
Зам, замын байгууламжийн барилгын ажил
(Үндсэн хэрэглээ)
Буталсан чулууны хоёрдахь бутлалт
Цементийн зуурмаг зэргийг салгах
(Үндсэн хэрэглээ)
Ховил ухах
Юүлүүр тасдах
Налуу (nori men)г бутлах

## Slide 42: Таслагчийг сонгох, суурилуулах, онцлог, эд ангийн нэр, ашиглалт
Материалын 48-р хуудас / Нэмэлт материалын 30-р хуудас
Гидравлик таслагч
Зүү
Бага даралтын хажуу
Өндөр даралтын хажуу
Тогтоогч
Таслагч хэсэг
Цүүц
Өндөр даралтын хажуугийн хоолой
Нам даралтын хажуугийн хоолой
Таслагчийн хоолой
Гидравлик тосны сав
Тосны шүүлтүүр
Тосны насос
Цохилтын педал
Хяналтын хавхлага

## Slide 43: Таслагчийг сонгох, суурилуулах, онцлог, эд ангийн нэр, ашиглалт
Материалын 49-р хуудас / Нэмэлт материалын 30-р хуудас
Таслагч хэсгийн эд ангийн нэр
Гидравлик хоолойн хэлхээний жишээ
Гидравлик хоолой(housu)н холболт
Тогтоогч
Цилиндр
Цилиндр
Поршен
Цүүц
Цүүц
Аккумлятор
Хавхлагын хайрцаг
Хавхлага
Цүүц тогтоох зүү
Аккумлятор
Зогсоох хавхлага
Ажиллагааны хавхлага
Насос
Зогсоох хавхлага
Таслагч хэсэг
Тулах хавхлага
Хоёрдогч тулах хавхлага
Хөргөгч
Сав/танк

## Slide 44: Таслагчийн төрөл
Материалын 50-р хуудас / Нэмэлт материалын 31-р хуудас
① Хуримтлагдсан даралтын эсрэг түлхэлтийн төрөл
Азотын хий Тайлбар)
Поршен
Доод хэсгийн даралт хүлээн авах тал
Шилжүүлэгч хавхлага
Анхаар) Азотын хийгээс бусад хий хэрэглэж болохгүй.

## Slide 45: Таслагчийн төрөл
Материалын 51-р хуудас / Нэмэлт материалын 32-р хуудас
② Гидравликийн шууд хөдөлгөх төрөл ⒜ Поршены дээд гадаргуугийн өндөр нам даралт шилжүүлэх төрөл Азотын хий, өндөр даралтын аккумлятор ашиглана
② Гидравликийн шууд хөдөлгөх төрөл ⒜ Поршены дээд гадаргуугийн өндөр нам даралт шилжүүлэх төрөл
Азотын хий Тайлбар)
Өндөр / нам даралтын шилжүүлэг
Доод хэсгийн даралт хүлээн авах тал үргэлж өндөр даралт
Шилжүүлэгч хавхлага
Өндөр даралтын аккумлятор
Шилжүүлэгч хавхлага
Анхаар) Азотын хийгээс бусад хий хэрэглэж болохгүй.
Анхаар) Азотын хийгээс бусад хий хэрэглэж болохгүй.
Азотын хий Тайлбар)
Өндөр / нам даралтын шилжүүлэг
Доод хэсгийн даралт хүлээн авах тал үргэлж өндөр даралт

## Slide 46: Таслагчийн төрөл
Материалын 51-р хуудас / Нэмэлт материалын 33-р хуудас
② Гидравликийн шууд хөдөлгөх төрөл⒝ Поршены доод гадаргуугийн өндөр нам даралт шилжүүлэх төрөл
Өндөр / нам даралтын шилжүүлэг
Дээд хэсгийн даралт хүлээн авах тал үргэлж өндөр даралт
Шилжүүлэгч хавхлага
Өндөр даралтын аккумлятор

## Slide 47: Таслагчийн ерөнхий ажлын арга
Материалын 53-р хуудас / Нэмэлт материалын 34-р хуудас
Барилга гэх мэт бетон байгууламжийг буулгаж, нурааж буй байдал
Хад, чулууг буталж буй байдал
Авто замын хучилтыг эвдэж, нурааж буй байдал

## Slide 48: Таслагчийн ерөнхий ажлын арга
Материалын 54-р хуудас / Нэмэлт материалын 35-р хуудас
Таслагч хэсгийг зөв өнцгөөр дарж цохино
Хий цохилт хийж болохгүй

## Slide 49: Таслагчийн ерөнхий ажлын арга
Материалын 55-р хуудас / Нэмэлт материалын 36-р хуудас
Цүүцээр хөшиж, гөжиж болохгүй
Амархан хагарах газраас нь
Хөшиж, гөжиж болохгүй

## Slide 50: Таслагчийн ерөнхий ажлын арга
Материалын 56-р хуудас / Нэмэлт материалын 37-р хуудас
Цохилтын төгсгөл байдлаар цохиж болохгүй
Таслагчаар юм татаж болохгүй

## Slide 51: Таслагчийн ерөнхий ажлын арга
Материалын 56-р хуудас / Нэмэлт материалын 38-р хуудас
Усан дотор ажиллаж болохгүй
Хэлтэрхий үсэрч тархаж болзошгүй газрыг нэвтрэхийг хориглосон бүс болгоно
Нэвтрэхийг хориглоно
Нэвтрэхийг хориглоно

## Slide 52: Таслагчийн ерөнхий ажлын арга
Материалын 57-р хуудас / Нэмэлт материалын 39-р хуудас
Хадан цохио нурах, чулуу унаж ирэхээс болгоомжил.
Унахаас болгоомжил

## Slide 53: Ажил дууссаны дараа анхаарах зүйлс
Материалын 58-р хуудас / Нэмэлт материалын 40-р хуудас
(1) Таслагч хэсэг
(2) Суурь машин

## Slide 54: Төмөр карказ тасдах машины онцлог, эд ангийн нэр, ашиглалт, сонгох, суурилуулах, Ажиллуулах гэх мэт
Материалын 59-р хуудас / Нэмэлт материалын 41-р хуудас
Төмөр карказ тасдагч

## Slide 55: Төмөр карказ тасдах машины ерөнхий ажлын арга
Материалын 60-р хуудас / Нэмэлт материалын 42-р хуудас
Төмөр карказ тасдах машинаар буулгах, нураах байдал
Хагас шингэн товуд шахах

## Slide 56: Төмөр карказ тасдах машины ерөнхий ажлын арга
Материалын 61-р хуудас / Нэмэлт материалын 43-р хуудас
Тогтворгүй газар ажиллахад аюултай Гадаргууны бат бөх чанарыг шалгана
Гинжний (катерпиллар) хажуугийн чиглэл ийн ажил хийж болохгүй
Их бие өргөгдөхөөр аюултай ажил хийж болохгүй

## Slide 57: Төмөр карказ тасдах машины ерөнхий ажлын арга
Материалын 62-р хуудас / Нэмэлт материалын 44-р хуудас
Хажуу тийш шүүрдэх цэвэрлэгээг хориглоно
Хөшиж, гөжиж болохгүй
Цохиж, нүдэж болохгүй

## Slide 58: Төмөр карказ тасдах машины ерөнхий ажлын арга
Материалын 63-р хуудас / Нэмэлт материалын 44-р хуудас
Цохилтын төгсгөл байдлаар хавчиж болохгүй
Буталсан чулуу, хэлтэрхий үсэрч тархах, унаж болзошгүй газрыг нэвтрэхийг хориглосон бүс болгоно.

## Slide 59: Төмөр карказ тасдах машины ерөнхий ажлын арга
Материалын 64-р хуудас / Нэмэлт материалын 45-р хуудас
Гарыг нээж ажиллаж болохгүй
Ажлын үеэр гар, сум, явах гэх мэт үйлдлийг зэрэг хийж болохгүй

## Slide 60: Төмөр карказ тасдах машины ерөнхий ажлын арга
Материалын 64-р хуудас / Нэмэлт материалын 46-р хуудас
Таслагчийн хутгаар бетоныг хавчиж болохгүй
Төмөр карказ тасдагчийг газарт тулж, дарж байгаад суурь машины чиглэлийг өөрчилж болохгүй.

## Slide 61: Ажил дууссаны дараа анхаарах зүйлс
Материалын 65-р хуудас / Нэмэлт материалын 47-р хуудас
(1) Төмөр карказ тасдагч
(2) Суурь машин

## Slide 62: Бетон бутлуур машины онцлог, эд ангийн нэр, ашиглалт, төрөл, сонголт, суурилуулалт, Ажиллуулах гэх мэт
Материалын 66-р хуудас / Нэмэлт материалын 48-р хуудас
Бетон хийц, барилга байгууламжийг томоор буулгаж, нураах
Бетоныг жижиглэн буталж нураах байдал
Томоор бутлах машины жишээ
Жижгээр бутлах машины жишээ

## Slide 63: Бетон бутлуур машины ерөнхий ажлын арга
Материалын 69-р хуудас / Нэмэлт материалын 52-р хуудас
Ажил дууссаны дараа анхаарах зүйлс
(1) Бетон бутлуур машин
(2) Суурь машин

## Slide 64: Буулгахад зориулсан базагч машины онцлог, эд ангийн нэр, ашиглалт, төрөл
Материалын 72-р хуудас / Нэмэлт материалын 54-р хуудас
Нурангийг боловсруулах байдал
Базагч (эргэх төхөөрөмж бүхий дотоод цилиндрийн ажиллагаатай төрөл ) эд ангийн нэр
Гидравлик холболт
Нугасан холбоос
Доод хэсгийн хүрээ
Цилиндр зүү
Базах холбоос
Холбох зүү
Базах гар
Базах цэг
Дээд хэсгийн хүрээ
Гидравлик мотор
Эргэх төхөөрөмж
Цилиндр зүү
Нээж хаах цилиндр
Хүрээний зүү

## Slide 65: Буулгахад зориулсан базагч машины онцлог, эд ангийн нэр, ашиглалт, төрөл
Материалын 73-р хуудас / Нэмэлт материалын 55-р хуудас
(Эргэдэггүй төрөл) Дотор цилиндрийн ажиллагаатай төрлийн базагчийн жишээ
Гаднах цилиндрийн ажиллагаатай төрлийн базагчийн жишээ
Базах гар
Базах цэг
Хүрээ
Базах холбоос
Нээж хаах цилиндр
Базах гар
Базах цэг
Хүрээ
Базах холбоос
Нээж хаах цилиндр

## Slide 66: Буулгахад зориулсан базагч машиныг сонгох, суурилуулах, ажиллуулах гэх мэт
Материалын 74-р хуудас / Нэмэлт материалын 57-р хуудас
Эргэх төхөөрөмж бүхий дотоод цилиндрийн ажиллагаатай төрлийн базагчийн жишээ
Базагч (дотор цилиндрийн ажиллагаатай төрөл)ийн жишээ
Базагч (гаднах цилиндрийн ажиллагаатай төрөл)ийн жишээ

## Slide 67: Базах машины ерөнхий ажлын арга
Материалын 76-р хуудас / Нэмэлт материалын 59-р хуудас
Базах машинаар базаж буулгах байдал
Урт зүйлийг барьж эргэхдээ жолоочийн суудлыг цохихоос болгоомжлох шаардлагатай

## Slide 68: Базах машины ерөнхий ажлын арга
Материалын 77-р хуудас / Нэмэлт материалын 61-р хуудас
Базах машинаар юмыг диагональ базаж болохгүй Өнцгийг өөрчлөөд базаж авдаг
Юмыг базсан чигтээ газар, хананд цохиж эвдэж, нугалж болохгүй
Урт юмыг базахдаа төв хэсгээс нь базаж барина
Өнцгийг өөрчлөөд базаж авдаг

## Slide 69: Ажил дууссаны дараа анхаарах зүйлс
Материалын 78-р хуудас / Нэмэлт материалын 63-р хуудас
(1) Базагч
(2) Суурь машин

## Slide 70: Аттачментыг салгах
Материалын 79-р хуудас / Нэмэлт материалын 64-р хуудас
таслагч хэсгийг салгах жишээ
Зогсоох хавхлага
таг
Зүү
Гидравлик хоолой(housu)
залгуур
Гидравлик хоолой(housu)
залгуур
Ивээс ашиглаж, тогтворжуулна
(Салгах үеийн байрлал)

## Slide 71: Аттачментыг салгах
Материалын 80-р хуудас / Нэмэлт материалын 65-р хуудас
Төмөр карказ тасдагчийг салгах жишээ
Зүүгээр тогтоох
Ивээс ашиглаж, тогтворжуулна
Зогсоох хавхлага
Тоосны таг
Зүү
Тоосны бөглөө
Гидравлик хоолой(housu)
Ажил эхлэхээс өмнө эргэлдэх хэсэг эргэхээс сэргийлэх хэрэгтэй

## Slide 72: Аттачментыг салгах
Материалын 81-р хуудас / Нэмэлт материалын 65-р хуудас
Бетоныг томоор хуваагч бутлуурыг салгах жишээ
Бетоныг жижгээр хуваагч бутлуурыг салгах жишээ
Зүүгээр тогтоох
Ивээс ашиглаж, тогтворжуулна
Зогсоох хавхлага
Тоосны таг
Зүү
Тоосны бөглөө
Гидравлик хоолой(housu)
Эргэхээс сэргийлэх
Зогсоох хавхлага
Тоосны таг
Тоосны бөглөө
Зүү
Гидравлик хоолой(housu)

## Slide 73: Аттачментыг салгах
Материалын 82-р хуудас / Нэмэлт материалын 66-р хуудас
Базагчийг (Дотор цилиндрийн ажиллагаатай төрөл) салгах жишээ
Базагчийг (Гаднах цилиндрийн ажиллагаатай төрөл) салгах жишээ
Шанага салгах жишээ
Зогсоох хавхлага
Тоосны таг
Зүү
Тоосны бөглөө
Гидравлик хоолой(housu)
Зүү
Зүү
Экскаватор (shoberu)ын гар
Шанага
Шанага холбоос
Гар холбоос

## Slide 74: Буулгах/ нураах зориулалт бүхий машин механизмыг зөөвөрлөх
Материалын 83-р хуудас / Нэмэлт материалын 68-р хуудас
Хумстай өгсөх хэрэгслийн жишээ
Ачих механизмын даац, хумстай өгсөх хэрэгслийн хамаарлын жишээ
Өгсөх хэрэгсэл ашиглалтын жишээ
Ачигч механизмын даац (тн)
Ашиглах тоо
Материал
Хөнгөн цагаан хайлш
Хөнгөн цагаан хайлш
Хөнгөн цагаан хайлш
Хэлбэр дүрс хэмжээ
Урт x өндөр x өргөн ( мм )
Өгсөх хэрэгсэл
Модон бүрээс
Ачааны тавцанд өлгөх хумс
Трэйлерийн ачааны тавцан
Өгсөх хэрэгсэл
15 ° ба түүнээс бага

## Slide 75: Буулгах/ нураах зориулалт бүхий машин механизмыг зөөвөрлөх
Материалын 84-р хуудас / Нэмэлт материалын 70-р хуудас
Ачих байрлалын хамаарлын жишээ
Хөлийн тавиур ашиглах жишээ
Тээврийн хэрэгслийн ачааны тавцан
Өгсөх хэрэгсэл
Гинжит
Хэвтээ зураг( план зураг)
Тээврийн хэрэгслийн ачааны тавцан
Өгсөх хэрэгсэл
Гинжит
Ивээс
Хөлийн тавиур

## Slide 76: Буулгах/ нураах зориулалт бүхий машин механизмыг зөөвөрлөх
Материалын 86-р хуудас / Нэмэлт материалын 71-р хуудас
Өөрөөр нь явуулж тээвэрлэх үед, төмөр замын агаарын шугам, цахилгаан утас, гүүрний дам нуруу гэх мэтийн доогуур өнгөрөх үед, сумны үзүүр тэдгээрт хүрэхгүйгээр зай хангалттай байгаа эсэхийг шалгана.
Буулгах/ Нураах зориулалт бүхий машин механизмыг трэйлерт бэхлэх жишээ
Зөөлөвч(ate mono)
Баглах материал(yawara)
Төмөр татлага
Ивээс
Бариулын түгжээ
Дэр мод
Төмөр татлага

## Slide 77: 5-р бүлэг Буулгах/ нураах зориулалттай барилгын машин механизмын үзлэг, шалгалт засвар үйлчилгээ

## Slide 78: Холбогдох хууль тогтоомжууд, ерөнхий анхаарах зүйлс
Материалын 89-р хуудас / Нэмэлт материалын 73-р хуудас
Холбогдох хууль тогтоомжууд
* Хуулинд заагаагүй боловч машин механизмын ашиглалтын хугацаанд үзлэг, шалгалтын дүнг хадгалах нь зүйтэй.
Үзлэг, шалгалт, засвар үйлчилгээ хийх газарт гаднын хүн нэвтрэхийг хориглоно.
Үзлэг шалгалтын ангилал
Заалт
Хийх этгээд/ сертификат
Үзлэг, шалгалтын хүснэгтийг хадгалах хугацаа
Ажил эхлэхээс өмнөх үзлэг
Сайн дурын тогтмол шалгалт (teiki jishu kensa)
(Сард 1 удаа)
Тусгай сайн дурын үзлэг шалгалт
(Жилд 1 удаа)
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 170 дугаар зүйл
171 дүгээр зүйл
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 168 дугаар зүйл
169 дүгээр зүйл
171 дүгээр зүйл
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 167 дугаар зүйл
169 дүгээр зүйл
169-2 дугаар зүйл
171 дүгээр зүйл
Жолооч/ Оператор
Байгууллагаас (аюулгүй байдлын шинжээч) томилсон этгээд
Байгууллагын доторх байцаагч
Мэргэшсэн байгууллагын байцаагч
Шалгалтын хүснэгтийг машин механизмын ашиглалтын хугацаанд*
Шалгалтын хүснэгтийг 3 жил
Шалгалтын хүснэгтийг 3 жил
(Шалгасан тэмдэглэгээг хавсаргах)
Зөвхөн хамаарал бүхий этгээд нэвтэрнэ

## Slide 79: Өдөр тутмын үзлэг (nichijou tenken)-ийн журам Хөдөлгүүрийг асаахаас өмнө
Материалын 91-р хуудас / Нэмэлт материалын 74-р хуудас
Гидравлик тосыг харагдах байдлаар нь ялгах аргачлал
Буулгах/ нураах зориулалт бүхий машин механизмын тосны хэмжээг шалгах байрлалын жишээ
Цахилгааны системд засвар үйлчилгээ хийхдээ батерейны (-) талыг салгах
Харагдах байдал
Үнэр
Шалтгаан
Өнгө нь сүүн цагаан болж өөрчлөгдсөн
Хэвийн
Ус холилдсон
Өнгө нь хар хүрэн болж өөрчлөгдсөн
Өмхий үнэртэй
Муудсан
Жижиг хар толботой
Хэвийн
Хогтой
Хөөсөрсөн
-
Хагас шингэн товуд холилдсон
Сум
Гар

## Slide 80: Өдөр тутмын үзлэг (nichijou tenken)-ийн журам Хөдөлгүүрийг асаахаас өмнө
Материалын 94-р хуудас / Нэмэлт материалын 76-р хуудас
Боолт суларсан эсэхийг үзэж, шалгах
Тос,товуд шүршигчээр тослох жишээ
Элэгдлийн хязгаарын жишээ
Товуд түрхэх ам
Тулк
Элэгдлийн өргөн
Элэгдлийн өргөн
Цүүц

## Slide 81: Өдөр тутмын үзлэг (nichijou tenken)-ийн журам Хөдөлгүүрийг асаасны дараа
Материалын 96-р хуудас / Нэмэлт материалын 77-р хуудас
Утааны өнгөний шалгуур
Өдөр тутмын үзлэг(nichijou tenken)-ийн удирдамж Ажил дууссаны дараа
(1) Их биеийг цэвэрлэх
(2) Шатахуун / түлш хийх
(3) Их биеийг хумиж хураах
Шалгуур
Агаар түлшний хольц их, дутуу шаталттай
Утааны өнгө
Хар
Цайвар шар
Цагаан/ хөх
Саарал
Өнгөгүй
Агаар түлшний хольц бага
Тос шатсан, хугацааны хувьд тохиромжгүй
Агаар түлшний хольц их, түүнчлэн тос шатсан
Агаар түлшний хольц тохиромжтой бөгөөд бүрэн шаталттай

## Slide 82: Ажлын явцад хэвийн бус байдал илрэх үед
Материалын 97-р хуудас / Нэмэлт материалын 78-р хуудас
Ажлын явцад буулгах/ нураах зориулалт бүхий машин механизм эвдэрсэн мэт санагдвал, тэр дор нь хавтгай газарт зогсоон, гэмтэлтэй хэсгийн тухай хариуцаж буй хүнд мэдэгдэж, зассаны дараа нь ажлаа гүйцэтгэх шаардлагатай.

## Slide 83: 6-р бүлэг Буулгах/ нураах ажилтай холбоотой асуудлууд

## Slide 84: Барилгын ажлын төлөвлөгөө
Материалын 99-р хуудас / Нэмэлт материалын 79-р хуудас
Буулгах/ нураах ажлын ерөнхий урсгал
Төрийн байгууллагуудад янз бүрийн бичиг баримт гаргаж өгөх
Хөршүүдэд мэндчилэх
Урьдчилсан судалгаа
Төлөвлөгөө боловсруулах
Ажилд бэлтгэх
Үлдэгдэл зүйлийг зайлуулах
Тоног төхөөрөмжийг зайлуулах
Тусгай хог хаягдлыг боловсруулах
Дотоод заслын материалыг буулгах, зайлуулах
Ялгаж хураах
Хог хаягдлыг зайлуулах
Дээд давхрын араг ясан хийцийг буулгаж, нурааж зайлуулах
Суурийг буулгаж, нурааж зайлуулах
Гадас буулгаж (сугалж) зайлуулах
Гаднах барилгын хэсгийг буулгаж, нурааж зайлуулах
Газар тэгшлэх, цэгцлэх
Дууссан
Тусгай ажлын жишээ
Асбест арилгах (1-3 түвшин)
* Гаргаж өгөх үүрэг хүлээхгүй боловч 3-р түвшний төлөвлөгөө шаардлагатай
PCB г хаях, зөөж шилжүүлэх
Шатаах зуухыг буулгаж нураах
Фреоныг хураах, устгах
Бусад

## Slide 85: Аюулгүй жолоодлогын дүрэм
Материалын 101-р хуудас / Нэмэлт материалын 81-р хуудас
Ажлыг түр зогсоох гэх мэт шалтгаанаар жолооч нь жолоочийн суудлаас холдох үед хөдөлгүүрийг зогсоож, түлхүүрийг сугалж аваад хадгална.
Жолооч нь хамгаалах малгай, аюулгүй ажиллагааны тоног төхөөрөмж өмсөж зүүсэн байхаас гадна, жолоодохоосоо өмнө зөв хувцасласан байх ёстой.
Ажлын талбар дээрх дүрмийг дагаж мөрдөнө
Хамгаалах малгай
Цэвэр хувцас
Ажлын гутал
Хөдөлгүүрийн түлхүүр

## Slide 86: Аюулгүй жолоодлогын дүрэм
Материалын 101-р хуудас / Нэмэлт материалын 82-р хуудас
Жолоо барьж байхдаа, гэнэтийн нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тэр дор нь зогсоож чадах сэтгэлзүйн бэлтгэлтэй байна
Хот суурин газарт бутлах ажил гүйцэтгэхдээ, газарт булсан зүйл байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй
Усан хангамж
Хий

## Slide 87: Дохио өгөх, зохицуулалт хийх удирдамж
Материалын 104-р хуудас / Нэмэлт материалын 84-р хуудас
Жолооч нь ажлын өмнө дохио өгөгч болон зохицуулагчтай бусад барилгын машин механизмын ажлын байрлал, ажилчны ажлын байрлал, аюултай газрын байршил, дохионы аргын талаар хангалттай ярилцаж тохиролцсон байх шаардлагагүй.
<Шүгэлэн дохио> <Дуут дохио>
• Аюулгүй: 2 удаа богино шүгэлдэх, давтах • Аюулгүй: Зүгээрээ (orai), Зүгээрээ (orai)
• Зогс: Уртаар шүгэлдэх • Зогс: Зогс (stoppu)
Жолооч нар хоорондоо анхаарах зүйлсийг хэрхэн шалгах

## Slide 88: 9-р бүлэг Хүч ба цахилгааны талаарх мэдлэг

## Slide 89: Хүчний момент
Материалын 110-р хуудас / Нэмэлт материалын 85-р хуудас
Хүчний момент
Хүчний момент ①
Хүчний момент ②
Цохилтын урвал
Хонгилын (түнел) таслагч

## Slide 90: Хүчний момент
Материалын 112-р хуудас / Нэмэлт материалын 86-р хуудас
Буулгах/ нураах зориулалт бүхий тусгай машин механизмтай ажиллахдаа анхаарах зүйлс
Унах аюултай бүс
Хамгийн их ажлын радиус
Ажлын бүс
Анхааруулах бүс

## Slide 91: Масс ба харьцангуй нягт, хүндийн төв
Материалын 115-р хуудас / Нэмэлт материалын 87-р хуудас
Объектын нэгж эзлэхүүний масс
Эзлэхүүний товч томъёо
Объектын масс = эзэлхүүн x харьцангуй нягт
Обьектын төрөл
1 м 3- т ногдох масс (т)
Обьектын төрөл
1 м 3- т ногдох масс (т)
Хар тугалга
Зэс
Ган
Хөнгөн цагаан
Бетон
Шороо
Элс
Нүүрс (нунтаг)
Кокс
Цутгамал төмөр
Хайрга
Боржин чулуу
Андезит
Базальт
Шохойн чулуу (хатуу)
Шохойн чулуу (зөөлөн)
Гантиг
Царс
Нарс
Хуш
Хэмхдэслэг тунамал чулуулаг
Гнейс
Юмны хэлбэр дүрс
Нэршил
Тэгш өнцөгт
Цилиндр
Диск
Бөмбөлөг
Хэлбэр
Эзлэхүүний товчилсон томъёо
Өргөн
Өндөр
диаметр
диаметр
Өндөр
Зузаан
диаметр
Урт x өргөн х өндөр
(Диаметр) 2 х өндөр x 0.8
(Диаметр нь) 2 х зузаан х 0.8
(Диаметр) 3 x 0.53
Өндөр
Хагас бөмбөлөг
Конус
Огтлогдсон конус
Тойрог
Гурвалжин пирамид
Өндөр
Өндөр
Өндөр
диаметр
диаметр
Дээд талын диаметр
Суурийн диаметр
Зузаан
Уртын хэмжээ
Өргөний хэмжээ
Ёроол
Ёроолын тойрог
Ёроолын өндөр
Өндөр
(Өндөр) 2 x (Диаметр x 3- Өндөр x 2 ) x 0.53
[(Суурийн диаметр) 2 + Суурийн диаметр x Дээд талын диаметр + (Дээд талын диаметр) 2 x Өндөр x 0.3
(Диаметр) 2 х өндөр x 0.3
Урт x өргөн x зузаан x 0.53
Ёроолын талбай x өндөр ÷ 3
(Ёроолын талбай = ёроолын тойрог x ёроолын өндөр ÷ 2 )

## Slide 92: Масс ба харьцангуй нягт, хүндийн төв
Материалын 117-р хуудас / Нэмэлт материалын 89-р хуудас
Объектын тогтвортой байдал
Хүндийн төвийг тооцох арга
[Тогтвортой]
[Төв]
[Тогтвортой]
[Тогтвортой]
[Тогтворгүй]

## Slide 93: Объектын хөдөлгөөн
Материалын 118-р хуудас / Нэмэлт материалын 90-р хуудас
Төвөөс зугтах хүч/ Төвд тэмүүлэх хүч
Статик үрэлтийн хамгийн их хүч
Хурд ба хурдатгал
Жигд хөдөлгөөн
Жигд бус хөдөлгөөн
Төвд тэмүүлэх хүч
Төвөөс зугтах хүч
Төв
(гар)
Обьект

## Slide 94: Цахилгааны талаарх мэдлэг
Материалын 124-р хуудас / Нэмэлт материалын 93-р хуудас
Хүний биеэр цахилгаан гүйдэл дамжих үеийн хариу урвал нэгж мA (миллиампер)
Анхаар) 1 мА нь 1/1000А (ампер).
Тогонд цохиулах үеийн нөлөөлөл
Хувьсах гүйдэл (AC)
Шууд гүйдэл
(ＤC)
1. Бага зэрэг жирэлзэх
2. Өвдөлттэй шоконд орох (Гэвч булчин чөлөөтэй ажиллана)
3. Өвдөлттэй шоконд орох (Булчин чангарч, амьсгал давчидна
4. Хормын төдийд үхэлд хүргэж болзошгүй
Эрэгтэй хүн
Эрэгтэй хүн
Эмэгтэй хүн
Эмэгтэй хүн

## Slide 95: Цахилгааны талаарх мэдлэг
Материалын 126-р хуудас / Нэмэлт материалын 94-р хуудас
Цахилгааны утаснаас тусгаарлах зай
Цахилгаан хэлхээ
Түгээх шугам
Өндөр хүчдэл
Цахилгаан хүчдэл (V)
Тусгаарлалтын хамгийн бага зай (м)
Хөдөлмөрийн стандартын газрын захирлын мэдэгдэл *
Эрчим хүчний компанийн стандарт үзүүлэлт
100/200 ба түүнээс бага
1.0 ба түүнээс дээш
2.0 ба түүнээс дээш
(Жич) * 1975 оны 12-р сарын 17-ны өдрийн 759 тоот мэдэгдэл
* * Тусгаарлагч хамгаалагдсан тохиолдолд энэ нь хамаарахгүй.
※※※ "Цахилгаан эрчим хүчний компанийн зорилтот түвшин " нь TEPCO(Токио цахилгаан эрчим хүчний компани)ийн тохиолдлыг харуулж байна. Энэ ангилал болон зорилтот түвшин нь цахилгаан эрчим хүчний компани бүрт өөр өөр байна.
(Түгээх шугам)
(Өндөр хүчдэл)
Өндөр хүчдэл
Хиймэл газардуулга
Өндөр хүчдэлийн түгээх шугам
Аюулгүй
Аюулгүй
Аюулгүй
Аюулгүй
Аюулгүй
Аюулгүй
Өндөр хүчдэл
Бууруулагч шугам
Шон дээр суурилуулсан гүйдлийн трансформатор
Хороолол тал
Авто зам тал
Нам хүчдэлийн шугам
Трансформатор хүртэлх өндөр хүчдэлийн шугам тул болгоомжлох шаардлагатай
Түгээх шугамуудын ихэнх нь ган цамхаг хэлбэртэй байдаг боловч гэрлийн шон байж болохыг мөн анхаарна уу.
Аюулгүй
Тусгаарлах зай
Хэт өндөр хүчдэл
Аюулгүй

## Slide 96: Цахилгааны талаарх мэдлэг
Материалын 127-р хуудас / Нэмэлт материалын 95-р хуудас
Гидрометрийг хэрхэн ашиглах тухай
Нүдний байрлал
Резинэн бөмбөг
Гидрометр
Электролит
Гаднах цилиндр
Ус сорох хоолой

## Slide 97: 8-р бүлэг Байгууламжийн төрөл ба буулгах, нураах арга

## Slide 98: Модон хийц (W хийц) (moku kozo（W zo）) ,Төмөр карказ хийц (S хийц) (tekkotsu kozo（S zo）)
Материалын 129-р хуудас / Нэмэлт материалын 96-р хуудас
Модон хүрээний хийцийн жишээ
Модон хүрээ хананы хийцийн жишээ
Төмөр карказан туших хийцийн жишээ
Төмөр карказан гурвалжлах хийцийн жишээ

## Slide 99: Төмөр бетон хийц (RC хийц) (tekkin conkurito kozo（RC zo）), Ган төмөр бетон хийц (SRC хийц)(tekkotsu tekkin konkurito kozo（SRC zo）)
Материалын 132-р хуудас / Нэмэлт материалын 98-р хуудас
Төмөр бетонон туших хийцийн жишээ
Төмөр бетонон ханан хийцийн жишээ
Ган төмөр бетонон туших хийцийн жишээ

## Slide 100: Барилга буулгах/ нураах арга
Материалын 137-р хуудас / Нэмэлт материалын 100-р хуудас
Гар аргаар ялгаж буулгах/ нураах
Урьдчилсан бэлтгэл / урьдчилсан арга хэмжээ
Бэлтгэл ажил
Түр зуурын тоног төхөөрөмжийн ажил
① Барилгын тоног төхөөрөмжийг нуураж зайлуулах
② Дотоод заслын материалыг нурааж зайлуулах
③ Дотор болон гаднах тусгаарлагчийг нурааж зайлуулах
④ Дээвэр дээр суурилуулсан зүйлийг нурааж зайлуулах
⑤ Тагтыг ( балкон) нурааж зайлуулах
⑥ Дээврийн зэгсийг зайлуулах
⑦ Дээд бүтцийн хэсэг ба гадна талын материалыг буулгаж нураах
Түр зуурын байрыг буулгаж нураах
⑧ Суурийг буулгаж,нураах
(Газар тэгшлэх / цэвэрлэх)
Буулгах, нураах ажил дууссаны дараах ажил
Буулгах, нураах ажил дууссаныг шалгах
Дууссаны дараах менежмент
Буулгах, нураах ажил
Газар дээр нь ялгах
Ялгаад зөөж гаргах
Үлдэгдэл зүйлсийг зөөж гаргасныг шалгах
Гар аргаар буулгаж нураах ажил
Гар аргаар буулгаж нураах ажил гар / механик арга хосолсон ажил

## Slide 101: Барилга буулгах/ нураах арга
Материалын 137-р хуудас / Нэмэлт материалын 101-р хуудас
Гар / механик арга хосолсон ажлын аргын жишээ
Урьдчилсан бэлтгэл / урьдчилсан арга хэмжээ
Бэлтгэл ажил
Түр зуурын тоног төхөөрөмжийн ажил
① Барилгын тоног төхөөрөмжийг нуураж зайлуулах
② Дотоод заслын материалыг нурааж зайлуулах
③ Дотор болон гаднах тусгаарлагчийг нурааж зайлуулах
④ Дээвэр дээр суурилуулсан зүйлийг нурааж зайлуулах
⑤ Тагтыг ( балкон) нурааж зайлуулах
⑥ Дээврийн зэгсийг зайлуулах
⑧ Дээд бүтцийн хэсэг ба гадна талын материалыг буулгаж нураах
Түр зуурын байрыг буулгаж нураах
⑨ Суурийг буулгаж,нураах
(Газар тэгшлэх / цэвэрлэх)
Буулгах, нураах ажил дууссаны дараах ажил
Буулгах, нураах ажил дууссаныг шалгах
Дууссаны дараах менежмент
Буулгах, нураах ажил
Газар дээр нь ялгах
Ялгаад зөөж гаргах
Үлдэгдэл зүйлсийг зөөж гаргасныг шалгах
Гар аргаар буулгаж нураах ажил
Гар аргаар буулгах арга эсвэл гар / механик арга хосолсон ажил
Хүнд машин механизмыг зөөж гаргах
⑦ Хүнд машин механизм зөөж оруулах, суурилуулах

## Slide 102: Барилга буулгах/ нураах арга
Материалын 138-р хуудас / Нэмэлт материалын 102-р хуудас
Механик ажлын аргаар ялгаж буулгах/ нураах аргын жишээ
Урьдчилсан бэлтгэл / урьдчилсан арга хэмжээ
Бэлтгэл ажил
Түр зуурын тоног төхөөрөмжийн ажил
① Барилгын тоног төхөөрөмжийг нуураж зайлуулах
② Дотоод заслын материалыг нурааж зайлуулах
③ Дотор болон гаднах тусгаарлагчийг нурааж зайлуулах
④ Дээврийн зэгсийг зайлуулах
⑥ Дээд бүтцийн хэсэг ба гадна талын материалыг буулгаж нураах
Түр зуурын байрыг буулгаж нураах
⑦ Суурийг буулгаж,нураах
(Газар тэгшлэх / цэвэрлэх)
Буулгах, нураах ажил дууссаны дараах ажил
Буулгах, нураах ажил дууссаныг шалгах
Дууссаны дараах менежмент
Буулгах, нураах ажил
Газар дээр нь ялгах
Ялгаад зөөж гаргах
Үлдэгдэл зүйлсийг зөөж гаргасныг шалгах
Гар аргаар буулгаж нураах ажил
Механик ажил
Хүнд машин механизмыг зөөж гаргах
⑤ Хүнд машин механизм зөөж оруулах, суурилуулах

## Slide 103: 9-р бүлэг Холбогдох хууль тогтоомж

## Slide 104: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой хууль эрх зүйн тогтолцоо
Нэмэлт материалын 107-р хуудас
Ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой хууль тогтоомж нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (roudou anzen eiseihou) болон бусад хэд хэдэн хуулиудаас бүрдэнэ. Ялангуяа Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (roudou anzen eiseihou)д ажилчдын аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалахын зэрэгцээ, тав тухтай ажлын орчин бүрдүүлэхэд анхаарах зорилгоор мөрдөх ёстой зүйлсийг заасан байдаг. Засгийн газрын тогтоол, сайдын тушаал, мэдэгдэлд хуулийн хэрэгжилтийн талаар тодорхой тусгасан.
Ажилчдын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой хууль эрх зүйн тогтолцоог дараах байдлаар харуулав.
Зураг 9-1 Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын (буулгах/ нураах зориулалттай) жолоодлогын ур чадвартай холбоотой хууль эрх зүйн тогтолцоо
(Жич) Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны барилгын засвар үйлчилгээний салбарын эрсдлийн үнэлгээний гарын авлага
Хууль
Засгийн газрын тогтоол
Сайдын тушаал
Олон нийтэд мэдээлэх/ мэдэгдэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн тухай хууль (roudou anzen eiseihou)
(Аюулгүй байдлын тухай хууль)
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
(roudou anzen eiseihou)-ийг хэрэгжүүлэх тогтоол
(Аюулгүй байдлын тогтоол)
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
(roudou anzen eiseihou)-ийг хэрэгжүүлэх журам
(Аюулгүй ажиллагааны журам)
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан
барилгын машин механизмын
бүтцийн стандарт
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм (газар тэгшлэх, тээвэр, ачилт, ухалтын зориулалт бүхий) -ын жолоодлогын ур чадварын сургалтын дүрэм
Аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тусгай боловсролын журам

## Slide 105: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль(roudou anzen eiseihou) (Хэсэгчлэн авав) (1)
Материалын 149-р хуудас / Нэмэлт материалын 108-р хуудас
1-р бүлэг Нийтлэг үндэслэл
3 дугаар зүйл <Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг хариуцлага>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тус хуулинд заасан ажлын байрны осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх наад захын стандартыг дагаж мөрдөхөөс гадна хөдөлмөрлөх тав тухтай орчныг бүрдүүлж, хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах замаар ажлын байран дахь ажилчдын аюулгүй байдлыг ханган, эрүүл мэндийг хамгаалах үүрэгтэй. Түүнчлэн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ажлын байрны осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой төр засгийн бодлогын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах үүрэгтэй.
2 Машин механизм, багаж хэрэгсэл, бусад тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл боловсруулагч, үйлдвэрлэгч, импортлогч, түүхий эд үйлдвэрлэгч, импортлогч, барилга байгууламж баригч, зураг төсөл боловсруулагч нь зураг төсөл боловсруулах, үйлдвэрлэх, импортлохдоо эдгээрийн ашиглалтаас үүдсэн ажлын байрны осол гэмтэл гарахаас урьдчилан сэргийлэхэд хувь нэмэр оруулах хүчин чармайлт гаргаж ажиллах үүрэгтэй.
3 Барилгын ажлыг бусдад гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг барилгын захиалагчид нь ажлын аргачлал, хугацааг тооцохдоо аюулгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй нөхцөл үүсгэхгүй байхад анхаарах үүрэгтэй.
4 дүгээр зүйл. Ажилчин нь ажлын байрны осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх заалтуудыг дагаж мөрдөхөөс гадна аж ахуйн нэгж, байгууллага, бусад холбогдох байгууллагаас авч хэрэгжүүлж буй ажлын байрны осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахад дэмжлэг үзүүлэх хүчин чармайлт гаргаж ажиллах үүрэгтэй.
4 дүгээр зүйл. Ажилчин нь ажлын байрны осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх заалтуудыг дагаж мөрдөхөөс гадна аж ахуйн нэгж, байгууллага, бусад холбогдох байгууллагаас авч хэрэгжүүлж буй ажлын байрны осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахад дэмжлэг үзүүлэх хүчин чармайлт гаргаж ажиллах үүрэгтэй.

## Slide 106: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (roudou anzen eiseihou) (Хэсэгчлэн авав) (2)
Материалын 154-р хуудас / Нэмэлт материалын 108-р хуудас
5-р бүлэг Машин механизм, хортой бодисын холбогдолтой журам
45 дугаар зүйл <Сайн дурын тогтмол шалгалт (teiki jishu kensa)>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалд үндэслэн засгийн газрын тогтоолоор баталсан уурын зуух болон бусад машин механизмд сайн дурын шалгалт явуулж, үр дүнг тэмдэглэх үүрэгтэй.
2 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өмнөх заалтын засгийн газрын тогтоолоор баталсан машин механизмын тухайд, тус заалтын Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар баталсан сайн дурын шалгалтыг (цаашид "тусгай сайн дурын шалгалт" гэх) явуулахдаа түүнийг ашиглах Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар баталсан сертификат бүхий этгээд, эсвэл 54.3.1-т заасан бүртгэлийг хийлгэж, хөндлөнгийн хүсэлтээр, харгалзах машин механизмыг тусгай сайн дурын шалгалт хийдэг байгууллагаар (цаашид "шалгалт хийх аж ахуйн нэгж" гэх.) хийлгэх үүрэгтэй.
3 Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд нь 1 дэх хэсгийн заалт дахь сайн дурын шалгалтыг зөв зохистой, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай сайн дурын шалгалтын удирдамжийг нийтэлнэ.
4 товчлов
Хүснэгт 5-1 Холбогдох хууль тогтоомж
Үзлэг шалгалтын ангилал
Заалт
Хийх этгээд/ сертификат
Үзлэг, шалгалтын хүснэгтийг хадгалах хугацаа
Ажил эхлэхээс өмнөх үзлэг
Сайн дурын тогтмол шалгалт (teiki jishu kensa)
(Сард 1 удаа)
Тусгай сайн дурын үзлэг шалгалт
(Жилд 1 удаа)
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 170 дугаар зүйл
171 дүгээр зүйл
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 168 дугаар зүйл
169 дүгээр зүйл
171 дүгээр зүйл
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 167 дугаар зүйл
169 дүгээр зүйл
169-2 дугаар зүйл
171 дүгээр зүйл
Жолооч/ Оператор
Байгууллагаас (аюулгүй байдлын шинжээч) томилсон этгээд
Байгууллагын доторх байцаагч
Мэргэшсэн байгууллагын байцаагч
Шалгалтын хүснэгтийг машин механизмын ашиглалтын хугацаанд*
Шалгалтын хүснэгтийг 3 жил
Шалгалтын хүснэгтийг 3 жил
(Шалгасан тэмдэглэгээг хавсаргах)

## Slide 107: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль(roudou anzen eiseihou) (Хэсэгчлэн авав) (3)
Материалын 155-р хуудас / Нэмэлт материалын 109-р хуудас
6-р бүлэг Ажилтны ажил үүрэг эрхлэхтэй холбоотой арга хэмжээнүүд
61 дүгээр зүйл <Ажил үүргийн хязгаарлалт>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь нийслэл мужийн хөдөлмөрийн албаны даргаас тухайн ажилтай холбоотой зөвшөөрөл авсан эсвэл бүртгэлтэй этгээдийн зохион байгуулдаг, тухайн ажил үүрэгтэй холбогдох ур чадварын сургалтыг дүүргэсэн ажилтан эсвэл Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар баталсан сертификат бүхий этгээдээс бусад этгээдээр Засгийн газрын тогтоолоор баталсан кран жолоодох болон бусад ажил үүргийг гүйцэтгүүлж болохгүй.
2 Өмнөх зүйл заалт дахь харгалзах ажил үүргийг гүйцэтгэх эрхтэй этгээдээс бусад этгээд нь тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэж болохгүй.
3 1 дэх хэсгийн заалт дахь харгалзах ажил үүргийг гүйцэтгэх эрхтэй этгээд нь тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэх үедээ холбогдох үнэмлэх, бусад гэрчлэх бичиг баримтыг биедээ заавал авч явах үүрэгтэй.
4 товчлов
Машин механизмын жолооч/ операторуудаас шаардах сертификат Ажилтнаас шаардах сертификат
Гүйцэтгэх ажлын нэршил
Ажлын агуулга
Сертификатын төрөл
Үнэмлэх
Ур чадварын сургалт
Тусгай боловсрол
Гогцоодох (tamagake) ажил
Асбесттай харьцах ажил
Өргөх(age) ачааны даац
Асбест ашигласан барилга байгууламжийг буулгах/ нураах зэрэг ажил
1 тонноос дээш
1 тонноос доош
(Ажлын дарга)
Сертификатын төрөл
Үнэмлэх
Ур чадварын сургалт
Тусгай боловсрол
1 тонноос дээш
1 тонноос доош
1 тонноос дээш
1 тонноос доош
1 тонноос дээш
5 тонноос доош
1 тонноос дээш
5 тонноос доош
1 тонноос дээш
1 тонноос дээш
5 тонноос доош
1 тонноос доош
3 тонноос дээш
3 тонноос бага
3 тонноос дээш
3 тонноос бага
Хязгаарлалт байхгүй
Машин механизмын хүчин чадал
Өргөх(age) ачааны даац
Өргөх(age) ачааны даац
Машины масс
Машины масс
Хамгийн их даац
Хамгийн их даац
Машин механизмын нэршил
Кран
Кран
Шалны кран
(Ачаатайгаа шилжих)
Хөдөлгөөнт кран
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм
Газар тэгшлэх, тээвэр, ачилт, ухалтын зориулалт бүхий
Нягтруулах (роллер)
Буулгах/ Нураах зориулалт бүхий
Экскаватор (shoberu)т ачигч, сэрээт ачигч
Тэгш бус газарт зориулсан ачааны машин

## Slide 108: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (roudou anzen eiseihou)-ийг хэрэгжүүлэх тогтоол (Хэсэгчлэн авав)
Материалын 156-р хуудас / Нэмэлт материалын 110-р хуудас
20 дугаар зүйл <Хязгаарлалт бүхий ажил үүрэг>
Хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан ажил үүргийг доор харуулав.
1-с 11-ийг товчлов
12 Хавсралт хүснэгт 7-ийн 1, 2, 3, эсвэл 6-д заасан, жин нь 3 тонноос дээш, хөдөлгөгч хүч ашиглаж тодорхойгүй газруудад өөрөө хөдөлдөг барилгын механизмыг жолоодох (зам дээр жолоодохоос бусад) ажил үүрэг
13 хойшхийг товчлов
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль(roudou anzen eiseihou) болон уг хуульд үндэслэсэн тушаалтай холбоотой бүртгэл, түүнчлэн холбогдох Сайдын захирамжийн 83 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтыг үндэслэн Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын баталсан хязгаарлалт бүхий ажил үүргийг гүйцэтгэх ажилчдад зориулсан сургалтын сэдэв, хамрах хүрээ, цаг
◆ Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн яамны 144 тоот мэдэгдэл (2009.03.30) ◆
1, 2 дугаар зүйл товчлов
(Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм жолоодох ажил үүрэг гүйцэтгэх ажилчдад зориулсан сургалт)
3 дугаар зүйл Захирамжийн 20 дугаар зүйлийн 12-т заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх эртэй этгээдүүдэд зориулсан, хуулийн 99 дүгээр зүйлийн 3.1 дэх сургалт нь дараах хүснэгтэд багтсан сэдвийг хамарсан байх ба тус бүр уг хүснэгтийн дунд баганад харуулснаас дээш цагаар явагдах ёстой.
4 дүгээр зүйлийг товчлов
Цар хүрээ
Цаг
Ажил үүргийн хязгаарлалт бүхий машин механизмын бүтэц
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооны болон ажлын тоног төхөөрөмжийн бүтэц
1 цаг
1 цаг
1 цаг
1.5 цаг
1.5 цаг
2 цаг
Ажил үүргийн хязгаарлалт бүхий машин механизмын аюулгүйн төхөөрөмжийн ажиллагаа
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын аюулгүйн төхөөрөмж болон тоормосны ажиллагаа
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын үзлэг, засвар үйлчилгээ
Ажил үүргийн хязгаарлалт бүхий машин механизмын засвар үйлчилгээ
Ажил үүргийн хязгаарлалт бүхий машин механизмыг ажиллуулах аргачлал
Аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой хууль тогтоомж
Ажлын байрны осол гэмтлийн жишээ, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг ажиллуулах аргачлалд зохицсон аюулгүй ажиллагааг хангах арга хэмжээ
Хууль тогтоомж, захирамж, аюулгүй ажиллагааны журмын холбогдох заалтууд
Ажлын байрны осол гэмтлийн тохиолдлын судалгаа
Хичээлийн сэдэв

## Slide 109: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (1)
Материалын 160-р хуудас / Нэмэлт материалын 111-р хуудас
1 дүгээр бүлэг Ерөнхий зүйл
7-р бүлэг Үнэмлэх, бусад зүйл
3 дахь хэсэг Ур чадварын сургалт
82 дугаар зүйл <Ур чадварын сургалтын гэрчилгээг дахин олгох>
Ур чадварын сургалтын гэрчилгээ авсан, харгалзах ур чадварын сургалттай холбоотой ажил үүрэг гүйцэтгэж буй эсвэл гүйцэтгэхээр төлөвлөж буй этгээд нь гэрчилгээгээ үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд 3-р зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд, тухайн гэрчилгээг авсан бүртгэлтэй тусгай ур чадварын сургалтын байгууллагадаа хандан ур чадварын сургалтын гэрчилгээ дахин олгох өргөдлийг (18-р маягт) ирүүлж, гэрчилгээг дахин авах үүрэгтэй.
2 Өмнөх зүйлд заасан этгээд овог нэрээ сольсон тохиолдолд 3-р зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд, тухайн гэрчилгээг авсан бүртгэлтэй тусгай ур чадварын сургалтын байгууллагадаа хандан ур чадварын сургалтын гэрчилгээг шинээр олгох өргөдлийг (18-р маягт) ирүүлж, гэрчилгээг дахин авах үүрэгтэй.
3 Хойшхыг товчлов
2 дугаар бүлэг Аюулгүй байдлын стандартууд
2-р бүлэг Барилгын машин механизм гэх мэт.
1 дэх хэсэг Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм
Дэд хэсэг 1.2 Бүтэц
152 дугаар зүйл <Урд гэрэл суурилуулах>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмд урд гэрэл суурилуулах үүрэгтэй. Гэвч энэ нь аюулгүй ажиллахад шаардагдах гэрэлтүүлэгтэй газарт ашиглах тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмд хамаарахгүй.

## Slide 110: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (2)
Материалын 163-р хуудас / Нэмэлт материалын 111-р хуудас
153 дугаар зүйл <Толгойн хамгаалалт>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хад чулуу унах зэрэг ажилчдад аюул учрах эрсдэлтэй газарт ※1 тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм (Бульдозер, ковш, хаман ачигч машин, хүчит экскаватор (shoberu) болон буулгалт/ нураалтын машин механизмаар хязгаарлагдана.) ашиглахдаа харгалзах тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмд бат бэх толгойн хамгаалалт※2-ыг суурилуулах үүрэгтэй.
Жич 1) "Хад чулуу унаж болзошгүй газар" гэдэг нь харгалзах машин механизм ашиглан ил ухалт, хайрга гаргах, хонгил зэрэг барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх газар бөгөөд машин механизм ашигласны улмаас хад чулуу унаж болзошгүй газрыг хэлнэ.
Жич 2) Толгойн хамгаалалтын тухайд 1975.9.26-ны өдрийн 559-р мэдэгдэлд бүтцийн стандартыг заасан.
Дэд хэсэг 2 Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм ашиглахтай холбоотой аюулаас урьдчилан сэргийлэх
154 дүгээр зүйл <Судалгаа, бүртгэл тэмдэглэл>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм ашиглан ажил гүйцэтгэхдээ харгалзах тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм өнхрөх, нуралтаас үүдэн ажилчдад учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тухайн газрын тогтоц, хөрсний онцлогийг урьдчилан судалж, судалгааны дүнг тэмдэглэх үүрэгтэй.
155 дугаар зүйл <Ажлын төлөвлөгөө>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм ашиглан ажил гүйцэтгэхдээ өмнөх зүйлд заасан судалгааны дүнд олж авсан бодит байдалд тохирсон ажлын төлөвлөгөөг урьдчилан гаргаж, тухайн ажлын төлөвлөгөөнд үндэслэн ажлыг гүйцэтгэх үүрэгтэй.
2 Өмнөх зүйлд заасан ажлын төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг тусгасан байх ёстой.
1 Ашиглах тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын төрөл, хүчин чадал
2 Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын ашиглалтын маршрут
3 Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар гүйцэтгэх ажлын аргачлал
3 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь 1-р зүйлд заасан ажлын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа өмнөх хэсгийн 2 ба 3-т заасан зүйлсийг холбогдох ажилчдад мэдэгдэх үүрэгтэй.

## Slide 111: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (3)
Материалын 163-р хуудас / Нэмэлт материалын 112-р хуудас
156 дугаар зүйл <Хурдны хязгаар>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар (дээд хурд нь 10 км цагаас бага механизмыг тооцохгүй) ажил гүйцэтгэхдээ тухайн ажлыг гүйцэтгэх байршил, газрын тогтоц, хөрсний онцлог зэрэгт※ тохирсон тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын зохистой хурдны хязгаарыг тогтоож түүнийг мөрдөн ажил гүйцэтгэх үүрэгтэй.
2 Өмнөх хэсэг дэх тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооч/оператор нь тус зүйлд заасан хурдны хязгаарыг хэтрүүлэн тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг жолоодож болохгүй.
Жич) "Газрын тогтоц, хөрсний байдал зэрэгт"-ийн "зэрэгт" гэдэгт бусад машин механизм, тоног төхөөрөмж суурилуулсан тохиолдол мөн багтана.
157 дугаар зүйл <Унаж өнхрөхөөс урьдчилан сэргийлэх, бусад>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар ажил гүйцэтгэхдээ тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм унаж, өнхөрснөөс үүдэн ажилтанд учирч болох аюулаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс, харгалзах тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын ашиглалтын маршрутыг тогтоохдоо замын хөвөө нурахаас урьдчилан сэргийлэх, газрын тэгш бус суултаас урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай өргөнийг хадгалах зэрэг※1 шаардлагатай арга хэмжээг авах үүрэгтэй.
2 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь замын хөвөө, хазгай налуу газар зэрэгт тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар ажил гүйцэтгэхдээ тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм унаж, өнхөрснөөс үүдэн ажилтанд аюул учирч болзошгүй тохиолдолд зохицуулагч томилон ※2, тухайн зохицуулагчаар тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг чиглүүлүүлэх үүрэгтэй.
3 Өмнөх зүйлд заасан тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооч/ оператор нь тус заалтад заасан зохицуулагчийн өгсөн зааврыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
Жич 1 "Шаардлагатай өргөнийг хадгалах зэрэг" хэсгийн "зэрэг" гэдэгт хамгаалалтын хашлага суурилуулж, тэмдэг тавих гэх мэт багтана.
Жич 2 Унах, өнхрөхөөс сэргийлж хамгаалалтын хашлага суурилуулан тэмдгийг зохистойгоор байрлуулсан тохиолдолд 2-р хэсэгт заасан зохицуулагчийг томилох шаардлагагүй.
157 дугаар зүйлийн 2
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь замын хөвөө, хазгай налуу газар зэрэгт тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар ажил гүйцэтгэхдээ тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм унаж, өнхөрснөөс үүдэн ажилтанд аюул учрах эрсдэлтэй газруудад өнхрөхөөс хамгаалах бүтцийг бий болгох төдийгүй хамгаалах бүсээр тоноглогдоогүй тээврийн хэрэгсэлд суурилсан бусад барилгын машин механизмыг ашиглахгүй байх, жолооч/ операторт хамгаалах бүс зүүлгэх шаардлагатай.

## Slide 112: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (4)
Материалын 164-р хуудас / Нэмэлт материалын 113-р хуудас
158 дугаар зүйл <Хүрэх, шүргэлцэхээс урьдчилан сэргийлэх>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар ажил гүйцэтгэхдээ ажиллаж буй тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмд хүрч шүргэлцсэнээс үүдэн ажилтанд аюул учрах эрсдэлтэй газруудад ажилчдыг оруулахыг хориглоно. Харин зохицуулагч томилон тухайн зохицуулагч тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг чиглүүлэх тохиолдолд хамаарахгүй.
2 Өмнөх хэсэгт заасан тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооч/оператор нь тус заалт дахь зохицуулагчийн зааврыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
Жич) "Аюул учрах эрсдэлтэй газрууд" гэдэгт машин механизмын ажиллах орчин төдийгүй сум, сумыг ажиллуулах төхөөрөмжийн ажиллах хүрээ мөн багтана.
159 дүгээр зүйл <Дохио>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг ашиглах үеийн зохицуулагчийг томилохдоо тодорхой дохиог урьдчилан тогтоож, тухайн зохицуулагчаар харгалзах дохиог өгч ажиллуулах үүрэгтэй.
2 Өмнөх зүйлд заасан тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооч/оператор нь тус заалт дахь дохиог дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
160 дугаар зүйл <Жолооны байрлалыг орхих үед авах арга хэмжээ>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооч/оператороор тухайн жолооч/оператор жолооны байрлалыг орхих үед дараах арга хэмжээг авхуулах үүрэгтэй
1 Шанага, шүд зэрэг※1-ийг газарт буулгасан байх.
2 Хөдөлгүүрийг зогсоон, тоормосыг татах зэргээр ※2 тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм хөдлөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах.
2 Өмнөх зүйлд заасан жолооч/оператор нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооны байрлалыг орхихдоо ижил зүйл заалтад заасан арга хэмжээг авах үүрэгтэй.
Жич 1 "Шанага, шүд зэрэг" -ийн "зэрэг" гэдэгт экскаватор (shoberu), хөрс зайлуулах хавтан гэх мэт багтана
Жич 2 "Тоормосыг татах зэрэг" хэсгийн "зэрэг" гэдэгт шаантаг, тогтоогч зэргээр зогсоох гэх мэт багтана.

## Slide 113: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (5)
Материалын 165-р хуудас / Нэмэлт материалын 114-р хуудас
161 дүгээр зүйл <Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг зөөх>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг зөөхийн тулд өөрөөр нь явуулах эсвэл чирэгчээр ачааны машин зэрэгт ※1 ачиж буулгахдаа ивүүр, далан (morido) ашиглахдаа тухайн тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм унаж өнхөрснөөс үүдэх аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах зүйлсийг баримтлах үүрэгтэй.
1 Ачиж буулгах ажлыг хавтгай, хатуу газар гүйцэтгэх.
2 Ивүүр ашиглахдаа хангалттай ※2 урт, өргөнтэй, бат бөх ивүүрийг ашиглах ба тохирох налуу ※3 хэмд сайтар бэхлэх.
3 Далан (morido), түр тулгуур зэргийг ашиглахдаа хангалттай өргөн, бат бэх байдал ※4, мөн тохирсон налуу хэмийг баримтлах.
Жич 1 "Ачааны машин зэрэг" хэсгийн "зэрэг" гэдэгт трэйлер мөн багтана.
Жич 2 "Хангалттай урт" хэсгийн "хангалттай" гэдэг нь ачих, буулгах зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жин, овор хэмжээнээс хамаарч тогтно.
Жич 3 "Тохирох налуу" гэдэг нь тухайн машин механизмын авирах чадал зэрэг функцыг харгалзсан аюулгүй байх хэмжээний налууг хэлнэ.
Жич 4 “Далан (morido)-гийн бат бэх байдал” гэдэг нь далан (morido)-д үзүүртэй дүнз хадаж, сайтар нягтруулах зэрэг арга хэмжээ авснаар хангагдана.
162 дугаар зүйл <Механизмд суухыг хязгаарлах>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар ажил гүйцэтгэхдээ зорчигчийн суудал ※-аас өөр газарт ажилтныг суулгахыг хориглоно.
Жич) "Зорчигчийн суудал" гэж жолоочийн суудал, хажуугийн суудал болон бусад суудлыг хэлнэ.
163 дугаар зүйл <Ашиглалтын хязгаарлалт>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмаар ажил гүйцэтгэхдээ унаж өнхрөх болон сум, гарыг ажиллуулах тоног төхөөрөмжийн эвдрэлээс үүдэн ажилтанд учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор харгалзах тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын бүтцэд суурилан тогтоогдсон ※тогтвортой хэм, ажлын дээд ачаалал зэргийг мөрдөх үүрэгтэй.
Жич) "Бүтцэд суурилан тогтоогдсон" гэж тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын бүтцийн стандартад заасан зүйлийг хэлнэ.

## Slide 114: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (6)
Материалын 165-р хуудас / Нэмэлт материалын 115-р хуудас
164 дүгээр зүйл. <Үндсэн зориулалтаас бусад ашиглалтын хязгаарлалт>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг хүчит экскаватор (shoberu)оор ачаа өргөх(age), эсвэл экскаваторт(shoberu) зориулсан Clamshell хувин (шанага)-гаар ажилчин өргөж буулгах зэрэг үндсэн зориулалтаас бусад зорилгоор ашиглахыг хориглоно.
2 Өмнөх хэсгийн заалт нь дараахын аль нэгт хамаарах тохиолдолд хамаарахгүй.
1 Ачаа өргөх(age) ажил※2 гүйцэтгэх ба дараахын аль нэгт хамаарах тохиолдолд.
а. Ажлын онцлогоос шалтгаалан зайлшгүй эсвэл аюулгүй ажиллахад шаардлагатай тохиолдолд ※3.
в. Гар, шанага зэрэг ажлын төхөөрөмжийг дараахад бүгдэд нь хамаарах дэгээ, гогцоо (shakkuru) зэрэг металл тоноглол, бусад өргөх(age) багаж хэрэгслээр тоноглож ашиглах ※4.
(1) Ачаалал өгөх ачааны жинд тохирсон хангалттай бат бөх※5 байх.
(2) Түгжээ ашиглах зэргээс үүдэн тухайн багаж хэрэгслээс өргөгдсөн(age) ачаа унах эрсдэлгүй байх.
(3) Ажлын тоног төхөөрөмжөөс мултрах эрсдэлгүй зүйл байх ※6.
2 Ачаа өргөхөөс(age) өөр ажил гүйцэтгэх төдийгүй ажилтанд аюул учрах эрсдэлгүй тохиолдолд.
Жич 1 "Экскаваторт зориулсан Clamshell хувин (шанага)-гаар ажилчдыг өргөх, буулгах зэрэг" хэсгийн 1 "зэрэг" гэдэгт сум, гар зэргийн оронд шат ашиглах гэх мэт багтана.
Жич 2 "Ачаа өргөх(age) ажил" гэдэгт ачаа өлгөсөн сумыг эргүүлэх, ачаа өргөсөн байдалтай явах зэрэг багтана.
Жич 3 "Ажлын онцлогоос шалтгаалан зайлшгүй эсвэл аюулгүй ажиллахад шаардлагатай тохиолдол" гэдэгт тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм ашиглан ухалт хийх ажлын хүрээнд хөрс нуралтаас үүдэх эрсдлийг бууруулах зорилгоор, хьюм (hyumu) хоолой зэргийг өргөхдөө, ажлын талбай зайтайгаас хөдөлгөөнт кран оруулж ажлыг гүйцэтгэснээр илүү замбараагүй байдал үүсч эрсдэл нэмэгдэж болзошгүй тохиолдол багтана.
Жич 4 "Ажлын төхөөрөмжийг өргөх багаж хэрэгслээр тоноглож ашиглах үед" гэдэг нь ажлын тоног төхөөрөмжид дэгээ, гогцоо (shakkuru) , төмөр уяа, өлгөөтэй гинж зэрэг нь амархан унахааргүй бэхлэгдсэн бөгөөд эдгээрийг ашиглан ачаа өргөх тохиолдлыг хэлэх ба шанаганы хумсанд төмөр уяа өлгөж өргөх тохиолдолд сум, гаранд шууд төмөр уяаг ороож эргүүлэн ачааг өргөх тохиолдол хамаарахгүй.
Жич 5 Өргөх(age) багаж хэрэгслийн бат бөх чанарын аюулгүй байдлын тоон үзүүлэлт (Өргөх багаж хэрэгслийн таслах ачааллын утгыг 3-р зүйлийн 4 дэх ачааллын утгад хувааж гарсан тоог хэлнэ.
Жич 6 “Ажлын тоног төхөөрөмжөөс мултрах эрсдэлгүй зүйл” гэдэг нь дэгээ зэргийг гагнаж бэхэлсэн тохиолдолд хайлалт, багалзуурын зузаан зэрэг нь хангалттай хэмжээнд байх төдийгүй, тухайн бэхлэгдсэн хэсгийг битүү гагнасан зүйлийг хэлнэ.

## Slide 115: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (7)
Материалын 167-р хуудас / Нэмэлт материалын 116-р хуудас
165 дугаар зүйл <Засвар>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг засах, аттачмент суурилуулах, салгах ажлыг гүйцэтгэхдээ уг ажлыг удирдах ажилтныг томилж, тухайн ажилтнаар дараах арга хэмжээг авхуулах үүрэгтэй.
1 Ажлын дарааллыг тогтоож, ажлыг удирдах.
2 Дараах зүйлийн 1-т заасан аюулгүйн тулгуур, аюулгүйн блок болон 166.2.1 дэх хэсэгт заасан тулгуур хүрээний ашиглалтын байдлыг хянах.
166 дугаар зүйл <Сум буулгах үеийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын сум, гар зэргийг өргөж(age), түүний дор засвар, үзлэг хийх үед сум, гар зэрэг санаандгүй унаж ажилтанд аюул учруулахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тухайн ажлыг гүйцэтгэх ажилтанд аюулгүйн тулгуур хүрээ, аюулгүйн блок зэргийг ашиглуулах үүрэгтэй.
2 Өмнөх хэсэгт заасан ажлыг гүйцэтгэх ажилтан нь тус хэсэгт заасан аюулгүйн тулгуур, аюулгүйн блок зэргийг ※ашиглах үүрэгтэй.
Жич) "Аюулгүйн блок зэрэг" хэсгийн "зэрэг" гэдэгт тулгуур хүрээ зэрэг мөн багтана.
166 дугаар зүйлийн 2 <Аттачмент унаснаас үүсэх аюулаас урьдчилан сэргийлэх>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын аттачментыг угсрах, салгахдаа аттачмент унаснаас үүдэн ажилтанд учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс тухайн ажлыг гүйцэтгэх ажилтанд тулгуур хүрээ зэргийг ашиглуулах үүрэгтэй.
2 Өмнөх зүйлд заасан ажлыг гүйцэтгэх ажилтан нь тус заалтад заасан тулгуур хүрээ зэргийг ашиглах үүрэгтэй.
166 дугаар зүйлийн 3 <Аттачмент угсрахыг хязгаарлах>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмд бүтцийн үүднээс тогтоогдсон жингээс хэтэрсэн аттачментыг угсарч болохгүй.

## Slide 116: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (8)
Материалын 167-р хуудас / Нэмэлт материалын 116-р хуудас
166 дугаар зүйлийн 4 <Аттачментын жинг ил байрлуулах>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын аттачментыг солих үедээ жолооч/операторт сайтар харагдахуйц байрлалд уг аттачментын жинг (шанага, шүд зэргийг угсарсан тохиолдолд тухайн шанага, шүдний жин эсвэл даацын дээд хязгаарыг багтаана. Цаашид энэ зүйлд нэгэн адил хамаарна.) байрлуулах эсвэл тухайн тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын жолооч/оператор аттачментын жинг шууд шалгах боломжтой цаасан материалыг байршуулсан байх үүрэгтэй.
8-р бүлэг 5 Бетон байгууламжийг буулгах/ нураах зэрэг ажилтай холбоотой аюулаас урьдчилан сэргийлэх
517 дугаар зүйлийн 15 <Бетон байгууламжийг буулгах/ нураах ажил>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь захирамжийн 6 дугаар зүйлийн 15-5 т заасан ажлыг гүйцэтгэхдээ дараах арга хэмжээг авах үүрэгтэй.
1 Ажлын бүсэд холбогдох ажилчдаас бусад ажилчин нэвтрэхийг хориглоно.
2 Хүчтэй салхи, аадар бороо, их цас гэх мэт цаг агаарын таагүй байдлаас шалтгаалан ажил гүйцэтгэх нь аюултай тохиолдолд тухайн ажлыг зогсооно.
3 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл гэх мэтийг өргөх(age), буулгахдаа бэхэлгээний олс, уут гэх мэт хэрэгслийг ажилчдад ашиглуулна.
517 дугаар зүйлийн 16 <Татаж унагаах зэрэг ажлын үеийн дохио>
1 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь захирамжийн 6 дугаар зүйлийн 15-5 т заасан ажлыг гүйцэтгэхдээ, гаднах хана, тулгуур багана зэргийг татаж унагаах ажлын үед, татаж унагаах үеийн тодорхой дохиог тогтоож, холбогдох ажилчдад мэдэгдэх үүрэгтэй.
2 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь, өмнөх зүйлд заасан татаж унагаах гэх мэт ажлыг гүйцэтгэхдээ, татаж унагаах ажил гүйцэтгэж буй ажилчдаас бусад ажилчдад (цаашид "бусад ажилчин" гэнэ) аюул учрах эрсдэлтэй бол, тухайн татаж унагаах ажлыг гүйцэтгэж буй ажилчдаар урьдчилан тус заалтад заасан дохиог өгүүлж, бусад ажилчдыг тухайн газраас холдсон эсэхийг шалгуулсны үндсэн дээр татаж унагаах гэх мэт ажлыг гүйцэтгүүлэх үүрэгтэй.
3 1-р зүйл дэх татаж унагаах зэрэг ажлыг гүйцэтгэж буй ажилчид, өмнөх зүйл дэх заалтын дагуу аюул учрах эрсдэлтэй үед дохио өгч, бусад ажилчдыг тухайн газраас холдсон эсэхийг шалгасны үндсэн дээр татаж унагаах гэх мэт ажлыг гүйцэтгэх үүрэгтэй

## Slide 117: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (9)
Материалын 172-р хуудас / Нэмэлт материалын 117-р хуудас
517 дугаар зүйлийн 17 <Бетон байгууламжийг буулгах/ нураах ажлын Ажлын даргыг томилох>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь, захирамжийн 6 дугаар зүйлийн 15-5 т заасан ажлын тухайд, бетон байгууламжийг буулгах/ нураах ажлын Ажлын даргын ур чадварын сургалтад хамрагдсан ажилчид дотроос, бетон байгууламжийг буулгах/ нураах ажлын Ажлын даргыг томилох үүрэгтэй.
517 дугаар зүйлийн 18 <Бетон байгууламжийг буулгах/ нураах ажлын Ажлын даргын үүрэг>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь, бетон байгууламжийг буулгах/ нураах ажлын Ажлын даргаар дараах зүйлсийг гүйцэтгүүлэх ёстой.
1 Ажлын арга барил, ажилчдын ажлын байршлыг тодорхойлж, ажлыг шууд удирдах.
2 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, хамгаалалтын бүс гэх мэт болон хамгаалах малгайн ажиллагааг шалгаж, эвдэрсэн зүйлийг зайлуулах.
3 Хамгаалах бүс, хамгаалах малгайн хэрэглээг хянах.
517 дугаар зүйлийн 19 <Хамгаалах малгай өмсөх>
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь, захирамжийн 6 дугаар зүйлийн 15-5 т заасан ажлыг гүйцэтгэхдээ, объект үсэрч нисэж ирэх, унах зэргээс үүдэн ажилчдад учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор, тухайн ажлыг гүйцэтгэгч ажилчдад хамгаалалтын малгайг өмсүүлсэн байх ёстой.
2 Өмнөх зүйлд заасан ажлыг гүйцэтгэх ажилтан нь тус заалтад заасан хамгаалах малгайг өмсөх үүрэгтэй.

## Slide 118: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам (Хэсэгчлэн авав) (10)
Материалын 173-р хуудас / Нэмэлт материалын 118-р хуудас
4 дүгээр бүлэг Тусгай журам
2-р бүлэг Машин механизмыг лизингээр ашиглуулагчтай холбоотой тусгай журам
666 дугаар зүйл <Машин механизмыг лизингээр ашиглуулагчийн авах арга хэмжээ>
Өмнөх хэсэгт заасан этгээд (цаашид "Машин механизмыг лизингээр ашиглуулагч" гэх) нь бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагад харгалзах машин механизм зэргийг лизингээр ашиглуулахдаа дараах арга хэмжээг авах үүрэгтэй.
1 Харгалзах машин механизм зэрэгт урьдчилан※1 үзлэг хийж ямар нэгэн гажиг илэрсэн тохиолдолд засах эсвэл бусад шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийх.
2 Харгалзах машин механизм зэргийг лизингээр ашиглах аж ахуйн нэгж, байгууллагад дараах зүйлсийг тусгасан баримт бичгийг олгох.
а. Тухайн машин механизм зэргийн хүчин чадал ※2
b. Тухайн машин механизм зэргийн онцлог, ашиглалттай холбоотой бусад анхаарах зүйл ※3
2 Өмнөх хэсгийн заалт нь машин механизмыг лизингээр ашиглуулах бөгөөд тухайн зээлдэгчийн авах машин механизмыг худалдан авах үеийн төрөл зүйлийн сонголт, авснаас хойшхи засвар үйлчилгээ зэрэг эзэмшигчийн хийх ажилд (Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан Тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай хуулийн (1956 оны 115 тоот хууль) 2.6-д -р зүйлийн 6-д заасан нийслэл мужийн тоног төхөөрөмжийн лизингийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын явуулж буй тоног төхөөрөмжийн лизингийн үйлчилгээ багтсан ) хамаарахгүй ※4.
Жич 1 "Урьдчилан" гэдэг нь лизингээр ашиглуулах бүрт, бүгдэд нь үзлэг хийх гэсэн үг биш бөгөөд ашиглалтын байдлаас шалтгаалан шаардлагатай хэсгүүдээр хязгаарлаж болно.
Жич 2 "Тухайн машин механизм зэргийн хүчин чадал" гэдэг нь тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмыг ашиглахад зайлшгүй шаардлагатай хүчин чадал, тухайлбал тогтвортой байдал, шанаганы багтаамж зэрэг гол үзүүлэлтийг хэлнэ.
Жич 3 "Ашиглахад анхаарах бусад зүйлс" гэдэг нь ашиглах шатахуун, тохиргоо хийх арга зэрэг тухайн машин механизмыг ашиглахад анхаарах зүйлсийг хэлнэ.
Жич 4 2 дахь хэсгийг агуулга нь лизингийн хэлбэрийг санхүүгийн хэрэгсэл болгон ашиглаж байгаа тохиолдолд хамаарахгүй гэсэн үг юм.

## Slide 119: Тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизмын бүтцийн стандарт (Хэсэгчлэн авав)
Материалын 177-р хуудас / Нэмэлт материалын 119-р хуудас
1-р зүйл <Бат бөх чанар>
2 дугаар зүйл <Тогтвортой хэм>
3 дугаар зүйл (Гадас зоох машин ба гадас сугалах машины тогтвортой хэм)
4-р зүйл (Ухах зориулалт бүхий машин механизм (гинжит төрлийг тооцохгүй) болон буулгах/ нураах машин механизм (гинжит төрлийг тооцохгүй)-ын хойд хэсгийн тогтвортой хэм
5 дугаар зүйл <Жолоодлогын тоормос>
6 дугаар зүйл <Ажлын тоног төхөөрөмжийн тоормос>
7 дугаар зүйл <Явагч төхөөрөмжийн ашиглалтын хэсэг>
8 дугаар зүйл (Тухайн ажиллуулах хэсгийн функц, ажиллуулах арга зэрэгтэй холбоотой шаардлагатай зүйлс)
9 дүгээр зүйл <Жолоодоход шаардлагатай үзэгдэх орчин, бусад>
10 дугаар зүйл <Өргөх төхөөрөмж>
11 дүгээр зүйл <Гарыг өргөх, буулгах үеийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх төхөөрөмж>
12 дугаар зүйл <Чиглэл заагч>
13 дугаар зүйл <Анхааруулах төхөөрөмж>
13-2 дугаар зүйл <Ажиллах хүрээнээс хэтэрсэн үед автоматаар зогсоох төхөөрөмж, бусад>
14-р зүйл <Аюулгүйн хавхлага, бусад>
15 дугаар зүйл <Дэлгэц>
16 дугаар зүйл <Тусгай бүтэцтэй тээврийн хэрэгсэлд суурилсан барилгын машин механизм>
17 дугаар зүйл <Үл хамаарна>

## Slide 120: 10-р бүлэг Ослын жишээ

## Slide 121: Барилгын салбарын хүний амь нас хохирсон, бэртэж гэмтсэн осол
Нэмэлт материалын 120-р хуудас
Зураг 10-1-т, 4-с дээш хоногоор ажил зогссон барилгын ослын тоон өөрчлөлтийг харуулав..
Зураг 10-1т 4-с дээш хоногоор ажил зогссон барилгын ослын тоон өөрчлөлт
(Зүүн Японы газар хөдлөлтийн их гамшгаас шууд шалтгаалсан ослоос бусад)
Түүнчлэн 2017 онд гарсан барилгын машин механизмаас үүдэлтэй хүний амь нас хохирсон, гэмтсэн ослын 56% орчим нь газар тэгшлэх, тээвэр, ачилт, ухалт, 15% орчмыг нураалтын ажил эзэлж байна.
(Нэмэлт) Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Ажлын байрны осол гэмтлийн байдал, ажлын байрны аюулгүй байдлын талаарх сайт: Ажлын байрны осол гэмтлийн хүчин зүйлсийн дүн шинжилгээ (Барилгын салбар, 2017 он)
Гарсан ослын тоо (хүн)

## Slide 122: Жишээ 1. Бутлах ажлын үеэр сул чулуу унаж ирсэн
Материалын 192-р хуудас / Нэмэлт материалын 121-р хуудас
Жишээ 3. Ажлын радиуст орж, арматурын бааранд цохигдсон
Жишээ 2. Буулгах, нураах ажлын үеэр унаж ирсэн юманд цохиулсан

## Slide 123: Жишээ 4. Буулгах/ нураах зориулалтын аттачмент болон туузанд баруун гараа хавчуулж, хугарсан
Материалын 195-р хуудас / Нэмэлт материалын 124-р хуудас
Жишээ 6. Эргэх үед тэнцвэр алдаж унасан.
Жишээ 5. Аттачмент солих ажлын үеэр хөлөө хавчуулсан