## Slide 1: Texto do curso de treinamento de habilidades do livro didático para condução de máquina de construção do tipo veicular [para demolição] Materiais do Curso de Treinamento em PowerPoint

## Slide 2: Capítulo 1 Conhecimento básico sobre máquinas de construção tipo veicular

## Slide 3: Classificação de máquinas de construção (Apêndice 7 da Portaria de Aplicação da Lei de Segurança e Saúde Ocupacional)
① Máquinas para nivelamento, transporte e carregamento (trator de esteira, trator escavador, etc.)
② Máquina de escavação (escavadeira de arrasto, pá-carregadeira, etc.)
③ Máquinas de trabalho de fundação (máquina de cravação de estacas, máquina de extração de estacas etc.)
④ Máquina para compactação (rolo compactador etc.)
⑤ Máquina para colocação de concreto (caminhão betoneira etc.)
⑥ Máquinas para demolição (rompedores, máquinas de corte de estrutura de aço, Trituradores de concreto, garras de demolição)
Página 1 do texto / Página 4 do texto suplementar

## Slide 4: Tipos e aplicações (características) de máquinas de desmontagem, etc. (1) Disjuntores
Página 2 do texto / Página 4 do texto suplementar

## Slide 5: Tipos e aplicações (características) de máquinas de demolição (2) Máquinas de corte de estrutura de aço
3 páginas de texto / 5 páginas de texto suplementar

## Slide 6: Tipos e aplicações (características) de máquinas de demolição (3) Trituradores de concreto
Página 4 do texto / Página 6 do texto suplementar
Triturador de concreto em pedaços grandes
Triturador de concreto em pedaços pequenos
Triturador de concreto

## Slide 7: Tipos e aplicações (características) de máquinas de demolição etc. (4) Garras de demolição
Página 4 do texto / Página 7 do texto suplementar

## Slide 8: Tipos de acessórios para máquinas de demolição
Página 5 do texto / Página 8 do texto suplementar
Unidade do rompedor
Ferramenta de corte de estrutura de aço
parafuso e porca
suporte
Cilindro
parafuso e porca
Talhadeira
Quadro superior, etc.
Dispositivo giratório
Cilindro de abertura / fechamento
Quadro inferior
Braço de corte
Cortador

## Slide 9: Tipos de acessórios para máquinas de demolição
Página 5 do texto / Página 8 do texto suplementar
Triturador de concreto em pedaços grandes
Triturador de concreto em pedaços pequenos
Quadro superior, etc.
Dispositivo giratório
Cilindro de abertura / fechamento
Cilindro de abertura / fechamento
Quadro inferior
Quadro
Braço do Triturador
Ponto de esmagamento
Ponto de esmagamento
Braço do Triturador
Cortador

## Slide 10: Tipos de acessórios para máquinas de demolição
Página 5 do texto / Página 8 do texto suplementar
Ferramenta de garra (tipo acionado por cilindro interno)
Ferramenta de garra (tipo acionado por cilindro externo)
Quadro superior, etc.
Dispositivo giratório
Quadro inferior
Cilindro de abertura / fechamento
ligação da garra
braço da garra
Ponto de agarramento
Ponto de agarramento
braço da garra
ligação da garra
Quadro

## Slide 11: Máquina básica para máquina de desmontagem (1) Equipamento de trabalho
Página 6 do texto / Página 9 do texto suplementar
Equipamento de trabalho

## Slide 12: Máquina base para máquina de demolição (2) Massa do corpo da máquina (3) Massa da máquina (4) Massa total da máquina
Página 6 do texto / Página 9 do texto suplementar
Massa do corpo da máquina
Massa da máquina
Massa da máquina
Massa do corpo da máquina
Massa do corpo da máquina
água
Óleos
combustível
Massa total do corpo da máquina
água
Óleos
combustível
Equipe técnica

## Slide 13: Máquina base para máquina de demolição (5) Grau de estabilidade (6) Capacidade de escalada
Página 7 do texto / Página 10 do texto suplementar
grau de estabilidade
Capacidade de escalada
(Grau de Estabilidade)
(Ângulo de escalada)

## Slide 14: Máquina base para máquina de demolição (7) Pressão média de contato com o solo
Página 8 do texto / Página 11 do texto suplementar
① Tipo de esteira
② Tipo de roda
W: Massa total da máquina (t)
S: Área total de contato com o solo = 2B x L (㎡)
L: Distância central (m) entre a roda livre (roda flutuante) e a roda dentada (roda de partida) no estado de massa total
B: largura da esteira (m)
Esteira
Roda livre
Roda dentada
Pneu
Chão
Carga axial
Área de contato aparente com o solo

## Slide 15: Capítulo 2 Motores e sistemas hidráulicos para máquinas de construção do tipo veicular

## Slide 16: Motor principal
Página 12 do texto / Página 13 do texto suplementar
Comparação entre motor a diesel e motor a gasolina
Tipos
item
Tipo de combustível
Método de ignição
Massa do motor por cavalo-vapor
Preço por cavalo-vapor
Eficiência térmica
Despesas operacionais
Grau de risco de incêndio
Motor a diesel
Óleo leve
Autoignição por compressão de ar
Pesado
Caro
Bom (30-40%)
Barato
Poucos
Motor a gasolina
Gasolina
Por faísca elétrica
Leve
Barato
Ruim (22-28%)
Caro
Muitos
Grau de risco de incêndio
Poucos
Muitos

## Slide 17: Estrutura do motor a diesel
Página 13 do texto / Página 13 do texto suplementar
Exemplo de dispositivo de admissão / exaustão
Exemplo de sistema de lubrificação
Impulsor do soprador
Pré purificador
Filtro de ar
Indicador de poeira
Cabeça de cilindro
Coletor de exaustão (escape)
Bloco de cilindros
Pistão
Superalimentador
Impulsor de turbina
Válvula de escape
Silenciador
Escape (exaustão)
Ar pressurizado
Filtro de óleo
Radiador de óleo
Filtro de óleo
Bomba de óleo

## Slide 18: Estrutura do motor a diesel
Página 15 do texto / Página 14 do texto suplementar
Exemplo de sistema de combustível
Figura do sistema de arrefecimento do motor refrigerado a água
Tanque de combustível
Bocal de injeção de combustível
Bomba de injeção de combustível
Bomba de abastecimento de combustível
Filtro de combustível
Governador (controlador de velocidade)
Radiador
Ventilador
Termostato
Bomba de água
Medidor da temperatura de água
Coletor de água
Da bomba de óleo (óleo)
Resfriador de óleo do motor
Cabeça de cilindro
Forro do cilindro

## Slide 19: Estrutura do motor a diesel
Página 17 do texto / Página 15 do texto suplementar
Exemplo de alternador
Chave de ignição
Alternador
Bateria

## Slide 20: Combustível / óleo do motor
Página 18 do texto / Página 15 do texto suplementar
O óleo do motor tem as seguintes funções.
① Lubrificação
② Arrefecimento
③ Vedação
④ Limpeza
⑤ Prevenção de oxidação
Existem vários nomes, mas é necessário usar aquele cujo padrão está especificado no manual de instruções da máquina de construção.

## Slide 21: Sistema hidráulico
Página 19 do texto / Página 16 do texto suplementar
Óleo hidráulico de alta pressão
Motor
Bomba hidráulica
(Envia o óleo hidráulico em alta pressão)
Válvula de controle hidráulico
(Controla a pressão do óleo hidráulico e a direção do fluxo)
Óleo hidráulico de alta pressão
Óleo hidráulico de baixa pressão
Óleo hidráulico de baixa pressão
Dispositivo de acionamento hidráulico
(Converte a pressão do óleo em energia mecânica)
Trabalho
(Tamanho / Velocidade / Direção)
Acessórios para o tanque de óleo hidráulico

## Slide 22: Bomba hidráulica ① Bomba de engrenagens ② Bomba de pistão Tipo de eixo inclinado, tipo de prato giratório
Página 20 do texto / Página 16 do texto suplementar
Bomba de pistão tipo eixo inclinado Bomba de pistão tipo prato giratório
Bomba de engrenagem
Porta de sucção de óleo hidráulico
Saída de óleo hidráulico
Flange de acionamento
Eixo
Bloco de cilindros
Pistão
Entrada / saída
Entrada / saída
Placa da válvula
Prato giratório
Eixo
Bloco de cilindros
Pistão
Entrada / saída
Entrada / saída
Placa da válvula

## Slide 23: Dispositivo de acionamento hidráulico (1) Cilindro hidráulico (2) Motor hidráulico Motor de pistão
Página 23 do texto / Página 17 do texto suplementar
Cilindro hidráulico
Motor hidráulico Motor de pistão
Cabeça de cilindro
Pistão
Cilindro
Entrada e saída de óleo
Entrada e saída de óleo
Pistão
Pistão
Prato giratório
Corpo
cobertura
eixo
eixo
Bloco de cilindros
Forma radial
Forma axial

## Slide 24: Válvula de retenção
Página 24 do texto / Página 18 do texto suplementar
Válvula de retenção
Símbolo
Parar
Fluir
Imagem da operação

## Slide 25: Tanque de óleo hidráulico, filtro de óleo
Página 24 do texto / Página 18 do texto suplementar
Tanque de óleo hidráulico
Respirador de ar
Filtro
Do circuito
Filtro
Medidor do nível de óleo
Armadilha
Para a bomba
Da válvula de operação

## Slide 26: Filtro de óleo
Página 25 do texto / Página 18 do texto suplementar
Filtro de óleo
Arame de entalhe
Entrada de óleo
Saída de óleo

## Slide 27: Capítulo 3 Estrutura do equipamento relacionado ao funcionamento das máquinas de demolição

## Slide 28: Estrutura do dispositivo de deslocamento da máquina de demolição do tipo com esteiras
Página 28 do Texto / Página 19 do Texto Suplementar
Mecanismo de esteira hidráulica
Equipamento de trabalho (frontal)
Cilindro de braço
Lança * 2
Braço * 1
Caçamba * 3
Cilindro de caçamba
Junta central
Rolamento de rotação
Tanque de combustível
Válvula de controle (controle)
Tanque de óleo hidráulico
Silenciador
Motor
Bomba hidráulica
Corpo de deslocamento inferior
Corpo giratório superior
Contrapeso
Radiador,
Radiador de óleo
Bateria
Motor de deslocamento
Dispositivo de deslocamento
Rolo inferior
Rolo superior
Corpo de deslocamento inferior
Dente (garra)
Cabine (cabine do condutor)
Esteira (corpo)
Roda livre

## Slide 29: Dispositivo do sistema de transmissão de energia
Página 29 do Texto / Página 19 do Texto Suplementar
Exemplo de dispositivo de sistema de transmissão de energia
Motor
Motor de giro
Motor
Válvula de controle
Motor
Bomba hidráulica
Tanque de combustível
Motor de deslocamento
Junta giratória
Roda dentada
Esteira

## Slide 30: Dispositivo de material rodante
Página 33 do Texto / Página 20 do Texto suplementar
Exemplo de dispositivo de material rodante
Exemplo de seção transversal de esteira de borracha
Exemplo de esteira de borracha
Roda dentada
Esteira
Rolo transportador
Transmissão final
Rolo de caminhão
Proteção central
Proteção dianteira
Mola de recuo
Roda livre
Borracha
mandril
cabo

## Slide 31: Estrutura do dispositivo de deslocamento da máquina de demolição de modelo de rodas Dispositivo do sistema de transmissão de energia
Página 36 do Texto / Página 21 do Texto suplementar
Exemplo de dispositivo de sistema de transmissão de energia
Transmissão
Junta giratória central
Motor
Roda traseira
Motor hidráulico para deslocamento
Eixo de transmissão
Roda dianteira
Eixo dianteiro motriz
Freio de mão
Diferencial
Eixo traseiro motriz
Eixo de transmissão
Bomba hidráulica principal
Bomba hidráulica de controle

## Slide 32: Dispositivo de material rodante Estrutura inferior
Página 39 do Texto / Página 22 do Texto suplementar
Exemplo da tubulação fixa da suspensão
Radiador de óleo
Tanque de óleo hidráulico
Compressor de ar
Bomba principal
Tanque de ar
Válvula de segurança
Sensor de pressão de ar
Filtro de ar
Válvula de comutação da trava de suspensão
Junta giratória central
Motor de deslocamento
Válvula de alívio de suspensão
Cilindro de trava de suspensão
Válvula de trava de suspensão

## Slide 33: Dispositivo de material rodante Pneu
Página 40 do texto / Página 22 do texto suplementar
Pressão de ar do pneu
Se a pressão do ar estiver muito baixa
① Os pneus se deformam e o calor gerado pela deflexão é notável, causando descascamento.
② Ambas as extremidades do pneu tocam o solo e esta parte se desgasta rapidamente.
③ Em piso duro, a resistência aumenta e a força de tração diminui.
① Apenas a parte central do pneu toca o solo, e essa parte desgasta rapidamente.
② Em áreas de solo mole, crava profundamente no solo macio e a força de tração diminui.
③ Pode danificar facilmente mesmo que seja uma pequena ponta da rocha.
Se a pressão do ar estiver muito alta

## Slide 34: Dispositivos de segurança para máquina de demolição, etc.
Página 41 do texto / Página 23 do texto suplementar
(1) Dispositivo de alarme (buzina)
(2) Alavanca de trava de segurança, etc.
Alavanca de trava de segurança

## Slide 35: Dispositivos de segurança para máquina de demolição, etc.
Página 42 do texto / Página 24 do texto suplementar
(3) Sistema de monitoramento
Exibição
Itens de exibição
Faixa dos itens exibidos
Status de exibição
Tratamento
Quantidade de óleo de freio
Quantidade de óleo do motor
Nível de água do radiador
Carregar (quantidade da carga)
Quantidade de combustível
O óleo da transmissão está entupido
Abaixo do nível baixo
O filtro de óleo do motor está entupido
O filtro de ar está entupido
O filtro do óleo hidráulico está entupido
Corte da correia em V do motor
Falha da direção principal
Abaixo do nível baixo
Abaixo do nível baixo
Abaixo do nível baixo
Quando a carga for falha
Acima da pressão diferencial especificada
Acima da pressão diferencial especificada
Acima da pressão diferencial especificada
Acima da pressão diferencial especificada
Quando a correia em V se cortar
Quando não é possível dirigir no circuito de direção principal
O display desliga se estiver em condições normais, e pisca quando houver anormalidade (aceso).
Quando o interruptor de partida está LIGADO enquanto o motor está desligado, o display desliga se estiver em condições normais, e pisca quando houver anormalidade.
(aceso)
Reabastecer o óleo de freio especificado
Reabastecer o óleo do motor especificado
Abastecer o radiador com água
Inspeção, reparo, substituição do sistema de carga (alternador, fiação da correia, etc.)
Reabastecer o combustível
Substituição do elemento do filtro de óleo, óleo de transmissão
Substituição do elemento do filtro de óleo do motor
Limpeza ou substituição do elemento do filtro de ar
Substituição do elemento do filtro de óleo de trabalho
Substituição da correia
Inspeção e reparo da direção principal
Falha na linha de freio
Pressão do óleo do motor
Nível de água do radiador
Pressão do ar
Temperatura da água do motor
Quantidade de óleo do conversor de torque
Freio de mão
Luz de trabalho, farol
Desconexão de corte de transmissão
Pré-aquecimento do motor
Abaixo do nível baixo
Abaixo da pressão diferencial estipulada
Abaixo da pressão diferencial estipulada
Durante o curso da alavanca (overstroke)
(Queda de pressão do óleo de freio)
102 ° C ou mais
120 ° C ou mais
No momento da operação
No momento da operação
No momento da operação
Quando o circuito de pré-aquecimento é energizado
O display desliga se estiver em condições normais, e pisca quando houver anormalidade (aceso).
Quando o interruptor de partida estiver LIGADO, o display acende durante a operação.
Quando o interruptor de partida estiver LIGADO, o display acende na hora do pré-aquecimento.
Inspeção e reparo do sistema de freio
Inspeção e reparo ao redor do motor
Abastecer com água depois de inspecionar e reparar a presença de vazamento de água.
Depois de inspecionar e reparar vazamentos de ar, espere que aumente até a pressão estipulada.
Pare o veículo, coloque o motor em marcha lenta e espere até que apague.
Parar o veículo, colocar a rotação do motor em velocidade média sem carga e esperar até que a luz apague.

## Slide 36: Dispositivos de segurança para máquina de demolição, etc.
Página 42 do texto / Página 25 do texto suplementar
(4) Máquina de demolição especificada (máquina de demolição com comprimento total da lança e do braço de 12 m ou mais)

## Slide 37: Dispositivos de segurança para máquina de demolição, etc.
Página 44 do texto / Página 26 do texto suplementar
(5) Espelho, etc.
(6) Faróis dianteiros, etc.
Câmera traseira
Monitor

## Slide 38: Dispositivos de segurança para máquina de demolição, etc.
Página 45 do texto / Página 27 do texto suplementar
(7) Protetor de cabeça
(8) Vidro de segurança e equipamento de proteção para projeção de objetos
Cabine
(Protetor da cabeça)

## Slide 39: Dispositivos de segurança para máquina de demolição, etc.
Página 45 do texto / Página 28 do texto suplementar
(9) Máquina de demolição de veículo pequeno sem cabine de condutor
(10) Estrutura de proteção contra quedas (ROPS), estrutura de proteção contra capotamento (TOPS)
Máscara de proteção
(Para proteção de projeção de objetos)
Cinto de segurança

## Slide 40: Capítulo 4 Tratamento de medidas relacionadas ao trabalho com vestimenta de acessórios para demolição

## Slide 41: Seleção e instalação do rompedor, características, denominações e funções de cada parte
Página 47 do texto / Página 29 do texto suplementar
Exemplos de tipos de talhadeira
Ponto de demolição
Extremidade plana
Plana
(Aplicação principal)
Esmagamento de concreto
Esmagamento de rocha
Esmagamento de piso de solo duro
Construção de estrada
(Aplicação principal)
Britagem secundária de brita
Descamação de pasta de cimento, etc.
(Aplicação principal)
Escavação do sulco
Corte do jito, etc.
Esmagamento de ladeira (nori men)

## Slide 42: Seleção e instalação do rompedor, características, denominações e funções de cada parte
Página 48 do Texto / Página 30 do Texto suplementar
Rompedor hidráulico
Pino
Lado de baixa pressão
Lado de alta pressão
suporte
Unidade do rompedor
Talhadeira
Tubulação lateral de alta pressão
Tubulação lateral de baixa pressão
Tubulação do rompedor
Tanque de óleo hidráulico
Filtro de óleo
Bomba de óleo
Pedal de impacto
Válvula de controle

## Slide 43: Seleção e instalação do rompedor, características, denominações e funções de cada parte
Página 49 do texto / Página 30 do texto suplementar
Exemplos de denominação de cada parte da unidade do rompedor
Exemplo do circuito de tubulação hidráulica
Conexão da mangueira hidráulica
suporte
Cilindro
Cilindro
Pistão
Talhadeira
Talhadeira
Acumulador
Caixa de válvula
Válvula
Pino do kit de talhadeira
Acumulador
Válvula de travamento
Válvula de operação
Bomba
Válvula de travamento
Unidade do rompedor
Válvula de alívio
2Válvula de alívio secundária
Resfriador
Tanque

## Slide 44: Tipos de rompedor
Página 50 do texto / Página 31 do texto suplementar
① Tipo de repulsão do acumulador
Gás nitrogênio Nota)
Pistão
Superfície de recepção de pressão da parte inferior
Válvula de comutação
Nota) Não use nenhum gás diferente do nitrogênio.

## Slide 45: Tipos de rompedor
Página 51 do Texto / Página 32 do Texto suplementar
② Tipo de acionamento direto hidráulico ⒜ Tipo de comutação de alta / baixa pressão da superfície superior do pistão Uso de acumulador de alta pressão, gás nitrogênio
② Tipo de acionamento direto hidráulico ⒜ Tipo de comutação de alta / baixa pressão da superfície superior do pistão
Gás nitrogênio Nota)
Comutação de alta / baixa pressão
Alta pressão constante na superfície receptora de pressão da parte inferior
Válvula de comutação
Acumulador de alta pressão
Válvula de comutação
Nota) Não use nenhum gás diferente do nitrogênio.
Nota) Não use nenhum gás diferente do nitrogênio.
Gás nitrogênio Nota)
Comutação de alta / baixa pressão
Alta pressão constante na superfície receptora de pressão da parte inferior

## Slide 46: Tipos de rompedor
Página 51 do Texto / Página 33 do Texto suplementar
② Tipo de acionamento direto hidráulico ⒝ Tipo de comutação de alta / baixa pressão da superfície inferior do pistão
Comutação de alta / baixa pressão
Alta pressão constante na superfície receptora de pressão da parte superior
Válvula de comutação
Acumulador de alta pressão

## Slide 47: Método geral de trabalho do rompedor
Página 53 do Texto / Página 34 do Texto suplementar
Concreto de estruturas de construção dos edifícios, etc. Status de demolição da estrutura
Status do esmagamento de rocha
Status de demolição do pavimento da estrada

## Slide 48: Método geral de trabalho do rompedor
Página 54 do texto / Página 35 do texto suplementar
Bater ao pressionar a unidade do rompedor em ângulo reto
Não dar golpe em vazio

## Slide 49: Método geral de trabalho do rompedor
Página 55 do texto / Página 36 do texto suplementar
Não forçar com a talhadeira
a partir de um lugar fácil de quebrar
Não forçar

## Slide 50: Método geral de trabalho do rompedor
Página 56 do texto / Página 37 do texto suplementar
Não bater no final do curso
Não pegar coisas com o rompedor

## Slide 51: Método geral de trabalho do rompedor
Página 56 do texto / Página 38 do texto suplementar
Não fazer trabalho dentro d'água
Proibida a entrada dentro do alcance de projeção de fragmentos
Proibido entrar
Proibido entrar

## Slide 52: Método geral de trabalho do rompedor
Página 57 do texto / Página 39 do texto suplementar
Cuidado com desmoronamentos, quedas de rochas, etc.
Cuidado com as quedas

## Slide 53: Precauções após o término do trabalho
Página 58 do texto / Página 40 do texto suplementar
(1) Unidade do rompedor
(2) Máquina de base

## Slide 54: Características da máquina de corte de estrutura de aço, denominação e função de cada peça, tipo, seleção e instalação, operação etc.
Página 59 do texto / Página 41 do texto suplementar
Ferramenta de corte de estrutura de aço

## Slide 55: Método geral de trabalho da máquina de corte de estrutura de aço
Página 60 do texto / Página 42 do texto suplementar
Status de demolição executada pela máquina de corte de estrutura de aço
Injeção de graxa

## Slide 56: Método geral de trabalho da máquina de corte de estrutura de aço
Página 61 do texto / Página 43 do texto suplementar
É perigoso trabalhar em locais instáveis Verifique a resistência do piso
direção lateral em relação à pista Tenha cuidado ao trabalhar
O corpo da máquina flutua Trabalho é perigoso

## Slide 57: Método geral de trabalho da máquina de corte de estrutura de aço
Página 62 do texto / Página 44 do texto suplementar
Proibição de varredura lateral
Não forçar
Não bata

## Slide 58: Método geral de trabalho da máquina de corte de estrutura de aço
Página 63 do Texto / Página 44 do Texto suplementar
Não morder no estado de final do curso
Proibida a entrada dentro da faixa de projeção/queda

## Slide 59: Método geral de trabalho da máquina de corte de estrutura de aço
Página 64 do texto / Página 45 do texto suplementar
Não faça operações abrindo o braço
Braços, lanças, durante o trabalho Não trabalhe se deslocando ao mesmo tempo, entre outros

## Slide 60: Método geral de trabalho da máquina de corte de estrutura de aço
Página 64 do texto / Página 46 do texto suplementar
Cortador - Não morda o concreto com lâmina
Não mudar a direção da máquina base pressionando a ferramenta de corte da estrutura de aço contra o solo

## Slide 61: Precauções após o término do trabalho
Página 65 do texto / Página 47 do texto suplementar
(1) Ferramenta de corte de estrutura de aço
(2) Máquina de base

## Slide 62: Características do triturador de concreto, denominação e função de cada peça, tipo, seleção e instalação, Operação etc.
Página 66 do texto / Página 48 do texto suplementar
Status de demolição de trituração de estruturas e edifícios de concreto em pedaços grandes
Status de demolição do concreto em pequenos pedaços
Exemplo de um triturador de pedaços grandes
Exemplo de um triturador em pedaços pequenos

## Slide 63: Método geral de trabalho do triturador de concreto
Página 69 do texto / Página 52 do texto suplementar
Precauções após o término do trabalho
(1) Triturador de concreto
(2) Máquina de base

## Slide 64: Características da garra de demolição, denominação e função de cada peça, tipos
Página 72 do texto / Página 54 do texto suplementar
Status de processamento de entulhos
Denominação de cada parte da garra (tipo acionado por cilindro interno, com dispositivo giratório)
Conexão hidráulica
Junta giratória
Quadro inferior
Pino do cilindro
Ligação da garra
Pino da ligação
braço da garra
Ponto de agarramento
Quadro superior
Motor hidráulico
Dispositivo giratório
Pino do cilindro
Cilindro de abertura / fechamento
Pino do quadro

## Slide 65: Características da garra de demolição, denominação e função de cada peça, tipos
Página 73 do Texto / Página 55 do Texto suplementar
(Tipo não giratório) Exemplo de garra do tipo com cilindro interno
Exemplo de garra do tipo com cilindro externo
braço da garra
Ponto de agarramento
Quadro
Ligação da garra
Cilindro de abertura / fechamento
braço da garra
Ponto de agarramento
Quadro
Ligação da garra
Cilindro de abertura / fechamento

## Slide 66: Seleção e instalação, operação, etc. da garra de demolição
Página 74 do Texto / Página 57 do Texto suplementar
Exemplo de garra acionada por cilindro interno com dispositivo giratório
Exemplo de garra (tipo acionado por cilindro interno)
Exemplo de garra (tipo acionado por cilindro externo)

## Slide 67: Método geral de trabalho das garras de demolição
Página 76 do Texto / Página 59 do Texto suplementar
Status de demolição por meio da garra
Ao pegar um objeto longo e girar Tenha cuidado suficiente para não bater na cabine do condutor

## Slide 68: Método geral de trabalho das garras de demolição
Página 77 do Texto / Página 61 do Texto suplementar
Não agarre as coisas na diagonal com a garra Agarrar mudando o ângulo
Enquanto segura algo batendo no chão ou na parede Não faça operações destruindo ou dobrando
Para objetos longos, pegue pelo centro ou pelo centro de gravidade
Agarrar mudando o ângulo

## Slide 69: Precauções após o término do trabalho
Página 78 do Texto / Página 63 do Texto suplementar
(1) Garra
(2) Máquina de base

## Slide 70: Remoção do acessório
Página 79 do Texto / Página 64 do Texto suplementar
Exemplo de remoção da unidade do rompedor
Válvula de travamento
Tampa
Pino
Mangueira hidráulica
plugue
Mangueira hidráulica
plugue
Usar o ângulo de assentamento para estabilizar
(Postura na hora da remoção)

## Slide 71: Remoção do acessório
Página 80 do texto / Página 65 do texto suplementar
Exemplo de remoção da ferramenta de corte de estrutura de aço
trava do pino
Usar o ângulo de assentamento para estabilizar
Válvula de travamento
Tampa contra poeira
Pino
plugue de poeira
Mangueira hidráulica
Evitar que a peça rotativa gire antes do trabalho

## Slide 72: Remoção do acessório
Página 81 do texto / Página 65 do texto suplementar
Exemplo de remoção de triturador de concreto em grandes pedaços
Exemplo de remoção do triturador de concreto em pedaços pequenos
trava do pino
Usar o ângulo de assentamento para estabilizar
Válvula de travamento
Tampa contra poeira
Pino
plugue de poeira
Mangueira hidráulica
Evite girar
Válvula de travamento
Tampa contra poeira
plugue de poeira
Pino
Mangueira hidráulica

## Slide 73: Remoção do acessório
Página 82 do Texto / Página 66 do Texto suplementar
Exemplo de remoção da garra (tipo acionado por cilindro interno)
Exemplo de remoção da garra (tipo acionado por cilindro externo)
Exemplo de remoção da caçamba
Válvula de travamento
Tampa contra poeira
Pino
plugue de poeira
Mangueira hidráulica
Pino
Pino
Braço da escavadeira
caçamba
Ligação da caçamba
Ligação do braço

## Slide 74: Deslocamento da máquina de demolição
Página 83 do Texto / Página 68 do Texto suplementar
Exemplo de equipamento de escalada com unhas
Exemplo da relação entre a massa da máquina de carregamento e o equipamento de escalada
Exemplo de uso de equipamento de escalada
Massa da máquina de carregamento (t)
Quantidade de uso
Qualidade do material
Liga de alumínio
Liga de alumínio
Liga de alumínio
Dimensões e formas
Comprimento x altura x largura ( mm )
Equipamento de escalada
cobertura de madeira
Unhas para pendurar na plataforma de carregamento
Plataforma de carregamento do reboque
Equipamento de escalada
15 ° ou menos

## Slide 75: Deslocamento da máquina de demolição
Página 84 do Texto / Página 70 do Texto suplementar
Exemplo da relação de posição de carregamento
Exemplo de uso de escabelo
Plataforma de carregamento do veículo
Equipamento de escalada
Esteira
Planta baixa
Plataforma de carregamento do veículo
Equipamento de escalada
Esteira
lingueta
Escabelo

## Slide 76: Deslocamento da máquina de demolição
Página 88 do Texto / Página 71 do Texto suplementar
Em caso de transferência por meio de propulsão própria, certifique-se de que a distância de separação seja suficiente para que a ponta da lança não encoste ao passar sob cabos elétricos aéreos da ferrovia ou vigas de ponte etc.
Exemplo de fixação de uma máquina de demolição no reboque
Almofada (ate mono)
material de embalagem (plástico bolha) (yawara)(Yawara)
Cabo metálico
lingueta
Bloco de alavanca
Travessas
Cabo metálico

## Slide 77: Capítulo 5 Inspeção e manutenção de máquinas de construção para demolição

## Slide 78: Leis e decretos relacionados e itens de precauções gerais
Página 89 do texto / Página 73 do texto suplementar
Leis e decretos relacionados
* Embora não seja estipulado por lei, é desejável guardar os resultados da inspeção enquanto a máquina estiver em operação.
É proibida a entrada de pessoas que não sejam as envolvidas no local de trabalho, onde é realizada a inspeção e manutenção.
Classificação do exame e inspeção
Artigo
Pessoa que irá implementar / qualificação
Período de armazenamento da tabela de inspeção, etc.
Inspeção antes de iniciar o trabalho
inspeção periódica voluntária (teiki jishu kensa)
(Uma vez por mês)
inspeção voluntária especial
(Uma vez por ano)
Artigo 170 e171 da Lei de Segurança e Saúde Ocupacional.
Artigo 168,169, e171 da Lei de Segurança e Saúde Ocupacional.
Artigo 167,169, 169-2, e171 da Lei de Segurança e Saúde Ocupacional.
Condutor
Pessoa nomeada pelo prestador de serviço (gestor de segurança)
Inspetor interno
Inspetor da empresa de inspeção
Lista de verificação enquanto a máquina estiver funcionando※
Lista de inspeção pelo período de 3 anos
Lista de inspeção pelo período de 3 anos
(Anexar a marca inspecionada)
proibida entrada de pessoal não autorizado

## Slide 79: Procedimento de inspeção diária antes de ligar o motor
Página 91 do Texto / Página 74 do Texto suplementar
Método de discriminação com base na aparência do óleo hidráulico
Exemplo de postura de inspeção do nível de óleo da máquina de demolição
Ao fazer a manutenção do sistema elétrico, remova o terminal (-) da bateria.
aparência
cheiro
Causa
Ficou alterado para branco leitoso
Bom
Está com umidade
Ficou alterado para castanho escuro
Mau cheiro
Está deteriorado
Existem pequenas manchas pretas
Bom
Corpo estranho misturado
Existência de bolhas
-
A graxa está misturada
Lança (do guindaste)
braço

## Slide 80: Procedimento de inspeção diária antes de ligar o motor
Página 94 do Texto / Página 76 do Texto suplementar
Inspeção de frouxidão dos parafusos
Exemplo de como engraxar com uma pistola de graxa
Exemplo de limite de desgaste
Bico de graxa
Bucha
Largura de desgaste
Largura de desgaste
Talhadeira

## Slide 81: Procedimento de inspeção diária Após ligar o motor
Página 96 do texto / Página 77 do texto suplementar
Critérios de julgamento da cor de exaustão
Procedimento de inspeção diária Após a conclusão do trabalho
(1) Limpeza da máquina
(2) Reabastecimento do combustível
(3) Armazenamento da máquina
Critérios de julgamento
A mistura ar-combustível está densa, combustão incompleta
Cor de exaustão
cor preta
cor amarelo claro
cor branca e cor azul
cor cinza
incolor
A mistura ar-combustível está diluída
Combustão do óleo, timing ruim
A mistura ar-combustível é densa e há combustão do óleo
A mistura ar-combustível é adequada e tem combustão completa

## Slide 82: Caso seja constatada anormalidade durante o trabalho
Página 97 do texto / Página 78 do texto suplementar
Caso sinta que a máquina de demolição não está funcionando corretamente, pare imediatamente em uma superfície plana, entre em contato com o responsável pela parte defeituosa, é necessário realizar o trabalho após o reparo.

## Slide 83: Capítulo 6 Assuntos relacionados referentes à obra de demolição

## Slide 84: Plano de construção
Página 99 do texto / Página 79 do texto suplementar
Fluxo geral do trabalho de demolição
procedimentos em repartições governamentais e envio de documentos
Cumprimentos à vizinhança
levantamento preliminar
Elaboração de relatório de planejamento
Trabalho preparatório
Remoção de objetos remanescentes
Remoção de equipamento e instalação
Tratamento de resíduos peculiares
Desmontagem e remoção do material interno
Classificar e acumular
Descarte de resíduos
Demolição e remoção do esqueleto do piso superior
Desmontagem e remoção da fundação
Remoção das estacas de demolição (extração)
Demolição da estrutura externa e remoção
Nivelamento e arrumação
Conclusão
Caso peculiar
Remoção de amianto (níveis 1-3)
* Não há obrigação de envio, mas é indispensável para o plano de nível 3
Deslocamento, processamento de PCB
Demolição do incinerador
Recuperação de Freon, destruição
Outros

## Slide 85: Dicas para dirigir com segurança
Página 101 do Texto / Página 81 do Texto suplementar
Quando o condutor sair do assento devido à interrupção do trabalho, etc., deve desligar o motor, retirar a chave e guardá-la.
O condutor deve usar o capacete de proteção e o equipamento de segurança, bem com a vestimenta exigida.
Obedecer as regras do local
Capacete
Roupas limpas
Sapatos de segurança
Chave do motor

## Slide 86: Dicas para dirigir com segurança
Página 101 do Texto / Página 82 do Texto suplementar
Esteja sempre pronto para parar imediatamente durante a condução para o caso de ocorrência de uma situação repentina
Para trabalhos de britagem em áreas urbanas, etc. certifique-se de verificar se há ou não objetos enterrados
Abastecimento de água
Gás

## Slide 87: Procedimentos de orientação e sinais
Página 104 do Texto / Página 84 do Texto suplementar
Antes de iniciar o trabalho, o condutor precisa combinar previamente com o sinalizador ou orientador sobre a posição de trabalho das demais máquinas de construção, a posição de trabalho do operário, a posição de locais perigosos e o método de sinalização.
<Sinal através do uso do apito> <Sinal por vocalização>
• Segurança: 2 apitos curtos, repetir • Segurança: O-rai, O-rai (tudo bem)
• Interromper: apito longo • Interromper: parar
Confirmação dos itens de precaução entre os condutores

## Slide 88: Capítulo 7 Conhecimento sobre força e eletricidade

## Slide 89: Momento de força
Página 110 do Texto / Página 85 do Texto suplementar
Momento de força
Momento de força ①
Momento de força ②
Reação do golpe
Rompedor para uso em túnel

## Slide 90: Momento de força
Página 112 do texto / Página 86 do texto suplementar
Precauções ao trabalhar com uma máquina de demolição específica
Área de risco de queda
Raio máximo de trabalho
Área de trabalho
Área de alerta

## Slide 91: Massa e peso específico, centro de gravidade
Página 115 do Texto / Página 87 do Texto suplementar
Massa volumétrica unitária do objeto
Modo de abreviatura do volume
Massa do objeto = volume x gravidade específica
Tipos de objetos
Massa por 1 m 3 (t)
Tipos de objetos
Massa por 1 m 3 (t)
Chumbo
cobre
aço
alumínio
Concreto
solo
areia
Carvão (pó)
Coque
ferro fundido
Cascalho
granito
Andesito
basalto
Calcário (duro)
Calcário (macio)
mármore
Carvalho
Pinho
Cedro
conglomerado, rudito
Gnaisse
Forma de objetos
Denominação
Retangular
Cilindro
disco
bola
Forma
Fórmula simplificada de volume
Horizontal
Vertical
diâmetro
diâmetro
altura
espessura
diâmetro
Vertical x horizontal x altura
(Diâmetro) 2 x altura x 0,8
(Diâmetro) 2 x espessura x 0,8
(Diâmetro) 3 x 0,53
altura
Bola perdida
Cone
Cone de direção
Elipsoide
cone triangular
altura
altura
altura
diâmetro
diâmetro
Diâmetro da base superior
Diâmetro da base inferior
Espessura
Comprimento vertical
Comprimento horizontal
Área da base
Fundo da área da base
Altura da área da base
altura
(Altura) 2 x (Diâmetro x 3- Altura x 2 ) x 0,53
[(Diâmetro da base inferior) 2 + Diâmetro da base inferior x Diâmetro da base superior + (Diâmetro da base superior) 2 ] x Altura x 0,3
(Diâmetro) 2 x altura x 0,3
Comprimento x largura x espessura x 0,53
Área da basex altura ÷ 3
(Área baixa = altura inferior x altura inferior ÷ 2 )

## Slide 92: Massa e peso específico, centro de gravidade
Página 117 do texto / Página 89 do texto suplementar
Estabilidade do objeto
Como encontrar o centro de gravidade
[Estável]
[Neutro]
[Estável]
[Estável]
[Instável]

## Slide 93: Movimento de um objeto
Página 118 do Texto / Página 90 do Texto suplementar
Força centrífuga / força centrípeta
Atrito estático máximo
Velocidade e aceleração
Movimento de velocidade constante
Movimento de velocidade não constante
força centrípeta
Força centrífuga
Centro
(mão)
objeto

## Slide 94: Conhecimento de eletricidade
Página 124 do Texto / Página 93 do Texto suplementar
Unidade de reação mA (miliampere) quando uma corrente elétrica flui através do corpo humano
Nota) 1 mA é 1/1000A (ampere).
Impacto de choque elétrico
Corrente alternada (AC)
Corrente contínua (DC)
1. Um pouco de formigamento
2. Choque doloroso (No entanto, o músculo se move livremente)
3. Choque doloroso (Rigidez muscular, dispneia)
4. Pode causar morte instantaneamente
Homem
Homem
Mulher
Mulher

## Slide 95: Conhecimento de eletricidade
Página 126 do texto / Página 94 do texto suplementar
Distância de separação das linhas de transmissão e distribuição
Circuito elétrico
Linha de distribuição de energia elétrica
linha de transmissão de energia elétrica
Tensão de transmissão elétrica (V)
Distância mínima de isolamento (m)
Notificação do Diretor do Labor Standards Bureau※ (Postos de Fiscalização das Normas Trabalhistas)
Valor alvo da companhia de energia
100/200 ou menos
1.0 ou superior
2.0 ou superior
( Nota) ※ Notificação 759 emitida em 17 de dezembro de 1975
※※Isto não se aplica se o isolamento estiver protegido.
※※※ O “valor alvo da companhia de energia elétrica” indica o caso da Cia. de Energia Elétrica de Tóquio. Esta categoria e os valores-alvo diferem para cada distribuidora de energia elétrica.
(Linha de distribuição elétrica)
(linha de transmissão de energia)
linha de transmissão de energia elétrica
Fio terra aéreo
Linha de distribuição de alta tensão
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
segurança
Alta tensão
Redução de alta tensão
Transformador de polo
Lado da casa
Lado da estrada
Linha de baixa tensão
É imprescindível ter cuidado, pois é uma linha de alta tensão até o transformador
É necessário tomar cuidado pois, embora a maioria das linhas de transmissão sejam torres de aço, algumas podem ser postes.
segurança
Distância de separação
Tensão extra alta

## Slide 96: Conhecimento de eletricidade
Página 127 do texto / Página 95 do texto suplementar
Como fazer a leitura do hidrômetro
Posição dos olhos
Bola de borracha
Hidrômetro
Solução eletrolítica
Cilindro externo
Tubo de absorção de água

## Slide 97: Capítulo 8 Tipos de Estrutura e Métodos de Demolição

## Slide 98: Estrutura de madeira (estrutura W), estrutura de aço (estrutura S)
Página 129 do Texto / Página 96 do Texto suplementar
Exemplo de estrutura com vigas de madeira
Exemplo de estrutura de parede com quadro de madeira
Exemplo de estrutura de quadro rígido de aço
Exemplo de estrutura de treliça de aço

## Slide 99: Estrutura de concreto armado (estrutura RC), estrutura de concreto armado com estrutura de aço (estrutura SRC)
Página 132 do Texto / Página 98 do Texto suplementar
Exemplo de estrutura de quadro rígido de concreto armado
Exemplo de estrutura de parede de concreto armado
Exemplo de estrutura de quadro rígido de concreto armado e estrutura de aço

## Slide 100: Método de demolição de edifícios
Página 137 do texto / Página 100 do texto suplementar
Exemplo do método de separação e desmontagem através de trabalho manual
Preparação prévia / medidas antecipadas
Trabalho de preparação
Trabalho de equipamento temporário
① Remoção de equipamentos de construção
② Remoção de materiais internos
③ Remoção de acessórios internos e externos
④ Remoção da instalação do telhado
⑤ Remoção de varandas, etc.
⑥ Remoção de juncos do telhado
⑦ Demolição de materiais externos e parte da estrutura superior
Remoção temporária
⑧ Demolição de fundações, etc.
(Nivelamento / limpeza)
Trabalho após a conclusão do trabalho de demolição
Inspeção de conclusão do trabalho de demolição
Gestão após a conclusão
Trabalho de demolição
Separação no local
Separação e remoção
Confirmação de remoção de bens residuais
Trabalho manual
Trabalho manual ou combinação de trabalho manual e trabalho mecânico

## Slide 101: Método de demolição de edifícios
Página 137 do Texto / Página 101 do Texto suplementar
Exemplo de método de demolição e separação por meio de combinação de trabalho manual e trabalho mecânico
Preparação prévia / medidas antecipadas
Trabalho de preparação
Trabalho de equipamento temporário
① Remoção de equipamentos de construção
② Remoção de materiais internos
③ Remoção de acessórios internos e externos
④ Remoção da instalação do telhado
⑤ Remoção de varandas, etc.
⑥ Remoção de juncos do telhado
⑧ Demolição de materiais externos e parte da estrutura superior
Remoção temporária
⑨ Demolição de fundações, etc.
(Nivelamento / limpeza)
Trabalho após a conclusão do trabalho de demolição
Inspeção de conclusão do trabalho de demolição
Gestão após a conclusão
Trabalho de demolição
Separação no local
Separação e remoção
Confirmação de remoção de bens residuais
Trabalho manual
Trabalho manual ou combinação de trabalho manual/mecânico
Remoção do maquinário pesado
⑦ Transporte e instalação de maquinário pesado

## Slide 102: Método de demolição de edifícios
Página 138 do Texto / Página 102 do Texto suplementar
Exemplo de método de separação e demolição por meio de trabalho mecânico
Preparação prévia / medidas antecipadas
Trabalho de preparação
Trabalho de equipamento temporário
① Remoção de equipamentos de construção
② Remoção de materiais internos
③ Remoção de acessórios internos e externos
④ Remoção de juncos do telhado
⑥ Demolição de materiais externos e parte da estrutura superior
Remoção temporária
⑦ Demolição de fundações, etc.
(Nivelamento / limpeza)
Trabalho após a conclusão do trabalho de demolição
Inspeção de conclusão do trabalho de demolição
Gestão após a conclusão
Trabalho de demolição
Separação no local
Separação e remoção
Confirmação de remoção de bens residuais
Trabalho manual
Trabalho mecânico
Remoção do maquinário pesado
⑤ Transporte e instalação de maquinário pesado

## Slide 103: Capítulo 9 Leis e regulamentos relacionados

## Slide 104: Sistema de legislação relacionada à segurança e saúde do trabalhador
Página de texto suplementar 107
Existem várias leis relacionadas à segurança e saúde do trabalhador, incluindo a Lei de Segurança e Saúde Ocupacional (roudou anzen eiseihou). Em particular, a Lei de Segurança e Saúde no Trabalho estipula os itens que devem ser observados com o objetivo de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e promover a formação de um ambiente de trabalho confortável. Questões específicas associadas à aplicação da lei são indicadas em portarias governamentais, portarias ministeriais, notificações, etc.
Segue abaixo o sistema legal de segurança e saúde do trabalhador.
Fig. 9-1 Sistema legal relacionado à capacidade de condução de máquinas de construção do tipo veicular (para demolição)
(Referência) Manual de Avaliação de Risco, edição do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, para a Indústria de Manutenção de Edifícios
Lei
Ordem do Gabinete
Portaria ministerial
Anúncio oficial / notificação
Lei de Segurança e Saúde no Trabalho (Lei de Segurança e Saúde) (roudou anzen eiseihou)
Portaria de aplicação da Lei de segurança e saúde ocupacional (roudou anzen eiseihou) (Portaria de segurança e saúde)
Normas de aplicação da Lei de Segurança e Saúde Ocupacional (Normas de Segurança e Saúde)
Padrões estruturais de máquinas de construção do tipo veicular
Regulamentos do treinamento de capacidade de condução de máquinas de construção do tipo veicular (para nivelamento, transporte, carregamento e escavação)
Regulamentos de educação especial sobre segurança e saúde

## Slide 105: Lei de Segurança e Saúde Industrial (Trecho) (1)
Página 149 do Texto / Página 108 do Texto suplementar
Capítulo 1 Regras gerais
Artigo 3 <Obrigações dos prestadores de serviços, etc.>
Os prestadores de serviços devem não apenas cumprir os padrões mínimos de prevenção de acidentes de trabalho estipulados por esta Lei, mas também garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores no local de trabalho, proporcionando um ambiente de trabalho confortável através das melhorias das condições de trabalho. Além disso, as prestadoras de serviços devem cooperar com as medidas de prevenção de acidentes de trabalho executadas pelo governo nacional.
2 Aquele que projeta, fabrica ou importa máquinas, instrumentos ou outros equipamentos, aquele que fabrica ou importa matérias-primas, ou aquele que constrói ou projeta um edifício, deve se esforçar para contribuir com a prevenção de acidentes de trabalho causados pelo uso desses itens ao projetar, fabricar, importar ou construir esses objetos.
3 Aquele que terceiriza o trabalho para outros, como empreiteiros de construção, deve tomar cuidado para não impor condições que possam prejudicar a execução de um trabalho seguro e saudável em relação ao método e prazo de construção.
Artigo 4º Os trabalhadores devem cumprir as diligências necessárias à prevenção de acidentes de trabalho e esforçar-se por cooperar com as medidas de prevenção de acidentes de trabalho implementadas pelas empresas e outras partes relacionadas.
Artigo 4º Os trabalhadores devem cumprir as diligências necessárias à prevenção de acidentes de trabalho e esforçar-se por cooperar com as medidas de prevenção de acidentes de trabalho implementadas pelas empresas e outras partes relacionadas.

## Slide 106: Lei de Segurança e Saúde Industrial (Trecho) (2)
Página 154 do Texto / Página 108 do Texto suplementar
Capítulo 5 Regulamentos sobre máquinas, etc. e materiais perigosos
Artigo 45 <inspeção periódica voluntária (teiki jishu kensa)>
O prestador de serviços deve realizar, regularmente, a inspeção voluntária de caldeiras e outras máquinas, etc. especificadas por Ordem do Gabinete, e registrar os resultados, de acordo com as disposições da Portaria do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.
2 Quando o prestador de serviços realizar a inspeção voluntária (doravante denominada “inspeção voluntária específica”) estipulada pela Portaria do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar dentre as inspeções voluntárias estipuladas nas máquinas por Ordem do Gabinete, conforme o item anterior, deve fazer uso do seu trabalhador que possui a qualificação determinada pela Portaria do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, ou por aquele que tenha recebido o registro regulamentado no Artigo 54-3, Parágrafo 1° e realize inspeção voluntária específica da máquina (doravante denominado "inspetor") em questão a pedido de outros.
3 O Ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar publicará as diretrizes de inspeção voluntária necessárias para a implementação adequada e eficaz da inspeção voluntária, de acordo com o disposto no parágrafo 1º.
4 Abreviaturas
Tabela 5-1 Leis e regulamentos relacionados
Classificação do exame e inspeção
Artigo
Pessoa que irá implementar / qualificação
Período de armazenamento da tabela de inspeção, etc.
Inspeção antes de iniciar o trabalho
inspeção periódica voluntária (teiki jishu kensa)
(Uma vez por mês)
inspeção voluntária especial
(Uma vez por ano)
Artigo 170 e 171da Lei de Segurança e Saúde Ocupacional
Artigo 168, 169, e 171 da Lei de Segurança e Saúde Ocupacional
Artigo 167, 169, 169-2, e 171 da Lei de Segurança e Saúde Ocupacional
Condutor
Pessoa nomeada pelo prestador de serviço (gestor de segurança)
Inspetor interno
Inspetor da empresa de inspeção
Lista de verificação enquanto a máquina estiver funcionando※
Lista de inspeção pelo período de 3 anos
Lista de inspeção pelo período de 3 anos
(Anexar a marca inspecionada)

## Slide 107: Lei de Segurança e Saúde Ocupacional (Trecho) (3)
Página 155 do Texto / Página 109 do Texto suplementar
Capítulo 6 Medidas para Admissão de Trabalhadores
Artigo 61 <Restrições de trabalho>
Os prestadores de serviço podem designar para operar guindastes ou para exercer outras operações estipuladas por uma portaria governamental, somente aqueles que têm as qualificações reconhecidas pelo Diretor-Geral da Secretaria de Trabalho da Província, ou aqueles que concluíram o curso de treinamento de habilidade oferecido por uma pessoa registrada pelo Diretor-Geral da Secretaria de Trabalho da Província, ou aqueles que têm qualquer outra qualificação especificada em portarias do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.
2 Nenhuma outra pessoa, a não ser aquelas autorizadas a exercer essas operações, de acordo com as disposições do parágrafo anterior, pode realizar as referidas operações.
3 Pode exercer o trabalho em questão, de acordo com as disposições do Parágrafo 1°, aquele que portar a carteira de condutor ou outro documento que ateste as qualificações pertinentes ao trabalho correspondente, quando se dedicar ao mesmo.
4 Abreviaturas
Qualificações exigidas para operadores de máquina Qualificações exigidas para trabalhadores
Nome do trabalho
Conteúdo do trabalho
Tipos de qualificação
Habilitação
treinamento de habilidade
Educação especial
Trabalho de içamento (linga)
Trabalho de manuseio de amianto
Suspensão de carga
Trabalhos de demolição, etc. de edifícios onde o amianto é utilizado
1 tonelada ou mais
Menos de 1 tonelada
(Chefe de Trabalho)
Tipos de qualificação
Habilitação
treinamento de habilidade
Educação especial
1 tonelada ou mais
Menos de 1 tonelada
1 tonelada ou mais
Menos de 1 tonelada
5 toneladas ou mais
Menos de 5 toneladas
5 toneladas ou mais
Menos de 5 toneladas
5 toneladas ou mais
1 tonelada ou mais
Menos de 5 toneladas
Menos de 1 tonelada
3 toneladas ou mais
Menos de 3 toneladas
3 toneladas ou mais
Menos de 3 toneladas
Não há limite
Potência da máquina
Suspensão de carga
Suspensão de carga
Massa da máquina
Massa da máquina
Carga máxima
Peso máximo de carga
Nome das máquinas
guindaste
guindaste
Guindaste operado acima do nível do solo
(deslocamento junto com a carga)
Guindaste móvel
máquina de construção do tipo veicular
Para nivelamento, transporte, carregamento e escavação
Compactação (rolo)
Para demolição
Carregadeira de escavadeira, carregadeira de empilhadeira
Transportador em terreno acidentado

## Slide 108: Portaria de aplicação da Lei de Segurança e Saúde Ocupacional (trecho)
Página 156 do Texto / Página 110 do Texto suplementar
Artigo 20 <Trabalhos relacionados a restrições de emprego>
Seguem abaixo os assuntos especificados por Ordem do Gabinete nos termos do Artigo 61, Parágrafo 1° da Lei.
1~11 Abreviaturas
12 Trabalho com máquinas de construção com peso de 3 toneladas ou mais listadas nos itens No. 1, No. 2, No. 3 ou No. 6 da tabela anexa 7, que podem usar energia motora e ainda funcionar por conta própria em locais não especificados (exceto condução para deslocamento em estradas).
13 Abreviações abaixo
Âmbito e tempo dos cursos de formação para trabalhadores com restrições de emprego estipulados pelo Ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar com base nas disposições do Artigo 83, Parágrafo 1°, Item 3 da Portaria Ministerial sobre o registro e designação da Lei referentes à Lei de Segurança e Saúde Ocupacional (roudou anzen eiseihou) e ordens com base nela.
◆ Notificação do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Nº 144 ( 30 de março de 2009) ◆
Artigo 1 ~ Artigo 2 Omitidos
(Curso para operários condutores de máquinas de construção do tipo veicular)
Artigo 3º O curso do Artigo 99do Parágrafo3° Item 1 da Lei relacionada àquele que pode trabalhar no negócio do Artigo 20 do Parágrafo 12 da Portaria, pode ser realizado por mais horas do que as listadas na lacuna inferior da tabela abaixo, em relação à faixa listada na lacuna do meio, dependendo dos itens de formação listados na lacuna superior da mesma tabela.
Artigo 4 Omitido
Faixa
Tempo
Estrutura das máquinas comerciais com restrições de trabalho, etc.
Estrutura do equipamento relacionado ao trabalho de máquinas de construção do tipo veicular
1 hora
1 hora
1 hora
1,5 horas
1,5 horas
2 horas
Funções dos dispositivos de segurança relacionados a máquinas comerciais com restrições de trabalho etc.
Funções dos dispositivos de segurança e dos freios das máquinas de construção do tipo veicular
Inspeção e manutenção das máquinas de construção do tipo veicular
Gestão de manutenção das máquinas comerciais com restrição de trabalho, etc.
Métodos de trabalho relacionados a máquinas comerciais com restrições de trabalho, etc.
Leis e regulamentos relacionados à saúde e segurança
Casos de acidentes de trabalho e respectivas medidas preventivas
Medidas de segurança de acordo com o método de trabalho relacionado a máquinas de construção do tipo veicular
Disposições relacionadas dentro das leis, portarias e regulamentos de segurança
Estudo de caso de acidentes de trabalho
Disciplinas do curso

## Slide 109: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Trecho) (1)
Página 160 do Texto / Página 111 do Texto suplementar
Volume 1 Regras Gerais
Capítulo 7 Habilitações etc.
Seção 3 Treinamento de habilidades
Artigo 82 <Reemissão do certificado de conclusão de treinamento de habilidades, etc.>
Quando aquele que tiver recebido o certificado de conclusão de treinamento de habilidades e que esteja atualmente exercendo o trabalho ou que pretenda realizar um trabalho relacionado a esse treinamento de habilidades perder ou danificar o certificado, com exceção do caso prescrito no Parágrafo 3°, deverá apresentar o Formulário de reemissão do certificado de treinamento de habilidades (Formulário nº 18) para a instituição de treinamento registrada que o emitiu, a fim de que o certificado de conclusão do treinamento de habilidades seja reemitido.
2 Quando aquele que estiver regulamentado no Parágrafo anterior mudar de nome, salvo no caso previsto no Parágrafo 3°, deverá apresentar o Formulário de substituição do certificado de conclusão do treinamento de habilidades (Formulário n.º 18) para a instituição de treinamento registrada que o emitiu, a fim de receber um certificado de conclusão do treinamento de habilidade com a devida alteração.
3 Abreviações abaixo
Volume 2 Critérios de Segurança
Capítulo 2 Máquinas de construção, etc.
Seção 1 Máquinas de construção do tipo veicular
Subseção 1-2 Estrutura
Artigo 152 <Instalação de faróis>
Os prestadores de serviço devem equipar a máquina de construção do tipo veicular com faróis. No entanto, isso não se aplica a máquinas de construção do tipo veicular usadas em locais onde é mantida a iluminação necessária para a realização de trabalho seguro.

## Slide 110: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Trecho) (2)
Página 163 do Texto / Página 111 do Texto suplementar
Artigo 153 <Protetor de cabeça>
Quando os trabalhadores tiverem de executar o trabalho em locais onde há risco de perigo para os trabalhadores devido à queda de rochas, etc. ※1 e utilizem a máquina de construção do tipo veicular (limitado a tratores de esteira, tratores escavador, máquinas de carregamento de material escavado, escavadeiras hidráulicas, escavadeiras de arrasto e máquina de demolição), os prestadores de serviço devem equipar a máquina de construção do tipo veicular em questão com um protetor de cabeça sólido※2.
Nota 1) "Locais onde há risco de queda de rochas etc ...." referem-se a locais onde são realizados trabalhos de escavação com iluminação, trabalhos de escavação para pedreiras, trabalhos de construção como túneis, etc. com uso da máquina em questão, e também aos locais onde pode haver queda de rochas causada pelo trabalho com a máquina.
Nota 2) Em relação ao protetor de cabeça, o padrão estrutural é indicado pela Circular nº 559 de 26/09/1975.
Subseção 2 Prevenção de riscos relacionados ao uso de máquinas de construção do tipo veicular
Artigo 154 <Pesquisa e registro>
Ao realizar trabalhos com máquinas de construção do tipo veicular, o prestador de serviços deve fazer um levantamento prévio das condições topográficas e geológicas etc. do local relacionado ao trabalho e registrar os resultados desse levantamento, a fim de prevenir riscos aos trabalhadores devido ao desabamento de solo, queda da máquina em questão, etc.
Artigo 155 <Plano de trabalho>
Ao realizar trabalhos com máquinas de construção do tipo veicular, o prestador de serviço deve estabelecer com antecedência um plano de trabalho que se aplica ao que foi aprendido através da investigação de acordo com as disposições do artigo anterior, e realizar o trabalho de acordo com o plano de trabalho.
2 O plano de trabalho previsto no parágrafo anterior deve indicar os seguintes itens.
1 Tipos e capacidades das máquinas de construção do tipo veicular a serem usadas
2 Rota de operação das máquinas de construção do tipo veicular
3 Método de trabalho com máquinas de construção do tipo veicular
3. Quando o empregador tiver estabelecido o plano de trabalho previsto no Parágrafo 1°, deve comunicar aos respectivos trabalhadores os assuntos previstos nos números 2 e 3 do Parágrafo anterior.

## Slide 111: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Trecho) (3)
Página 163 do Texto / Página 112 do Texto suplementar
Artigo 156 <Limite de velocidade>
Ao trabalhar com máquinas de construção do tipo veicular (exceto aquelas com uma velocidade máxima de 10 km/h ou menos), o prestador de serviço deve estipular, com antecedência, o limite de velocidade apropriado de acordo com as condições topográficas e geológicas etc.※ e realizar o trabalho de acordo com isso.
2 O condutor da máquina de construção do tipo veicular previsto no Parágrafo anterior não deve conduzir a máquina de construção do tipo veicular além do limite de velocidade estabelecido no mesmo parágrafo.
Nota.) O “etc.” da frase “condições topográficas e geológicas etc.” inclui também os casos em que outras máquinas e equipamentos estão instalados.
Artigo 157 <Prevenção de quedas, etc.>
Ao trabalhar utilizando máquinas de construção do tipo veicular, o prestador de serviço deve tomar as medidas cabíveis para evitar riscos aos trabalhadores devido à queda ou capotamento da máquina de construção do tipo veicular, evitar o colapso do acostamento da rota de operação da máquina de construção do tipo veicular em questão, evitar o afundamento irregular do solo, mantendo a largura necessária, etc. ※1
2 Ao trabalhar com máquinas de construção do tipo veicular em acostamentos, declives, etc., o prestador de serviços deve designar um orientador※2 se houver risco de perigo aos trabalhadores devido à queda ou tombamento das máquinas de construção do tipo veicular, e essa pessoa deverá orientar a máquina em questão.
3 O condutor das máquinas de construção do tipo veicular previstas no Parágrafo anterior deve seguir as orientações do orientador, previstas no mesmo Parágrafo.
Nota 1) O "etc." da sentença "Manter a largura necessária, etc." inclui a instalação de guarda-corpos e colocação de sinais, etc.
Nota 2) Se os guarda-corpos estiverem instalados e os sinais forem colocados corretamente para que não haja risco de queda ou tombamento, não é necessário colocar o orientador mencionado no Parágrafo 2°.
Artigo 157-2
Em locais de trabalho como acostamentos e aclives e em locais onde haja risco para o motorista devido à queda ou capotamento de máquinas de construção do tipo veicular, o prestador de serviços deve instalar nessas máquinas estrutura de proteção contra quedas e deve se empenhar também na não utilização de máquinas de construção do tipo veicular que não estejam equipadas com cinto de segurança. Além disso, deve se empenhar para que o motorista utilize o cinto de segurança.

## Slide 112: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Trecho) (4)
Página 164 do Texto / Página 113 do Texto suplementar
Artigo 158 <Prevenção de contato>
Ao trabalhar com máquinas de construção do tipo veicular, o prestador de serviços não deve permitir que os trabalhadores entrem ou permaneçam em locais ※ onde haja risco aos trabalhadores, devido ao contato com as máquinas de construção do tipo veicular que estejam em operação. No entanto, isso não se aplica quando um orientador é designado e a máquina de construção do tipo veicular é orientada por essa pessoa.
2 - O condutor da máquina de construção do tipo veicular, prevista no Parágrafo anterior, deve seguir a orientação dada pelo Orientador descrito no mesmo parágrafo.
Nota.) “Locais onde pode haver risco” inclui não apenas a faixa de deslocamento da máquina, mas também a faixa de operação do equipamento de trabalho, como braços e lanças.
Artigo 159 <Sinais>
O prestador de serviços deve estipular um determinado método para dar sinais, quando colocar um guia para orientar o condutor da máquina de construção do tipo veicular, e fazer com que o guia dê sinais conforme o determinado.
2 O condutor da máquina de construção do tipo veicular, prevista no Parágrafo anterior, deve obedecer à sinalização prevista no mesmo parágrafo.
Artigo 160 <Medidas a serem tomadas ao se afastar do posto de condução>
Quando o condutor de uma máquina de construção do tipo veicular deixar o posto de condução, o prestador de serviço deve fazer com que o condutor em questão tome as seguintes medidas.
1 Deixar o equipamento de trabalho, como caçambas e pás※1, no chão.
2 Tomar medidas para evitar que a máquina de construção do tipo veicular se movimente involuntariamente, desligando a máquina motriz e aplicando o freio de marcha etc. ※2
2 - O condutor previsto no Parágrafo anterior deve tomar as medidas previstas em cada um dos itens do mesmo Parágrafo quando se afastar do posto de condução das máquinas de construção do tipo veicular.
Nota 1) Escavadeiras, placas de remoção de sujeira, etc. estão incluídos em "etc." de "caçambas, pás, etc."
Nota 2) "Etc." em "Aplicar o freio de deslocamento, etc." inclui parar com uma cunha, batente, etc.

## Slide 113: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Trecho) (5)
Página 165 do Texto / Página 114 do Texto suplementar
Artigo 161 <Transferência de máquinas de construção tipo veicular>
Quando o prestador de serviços realizar o transporte da máquina de construção do tipo veicular e for carregá-la ou descarregá-la do caminhão de carga, etc. ※1 por autopropulsão ou reboque, usando pranchas rodoviárias, aterros (morido) etc., as máquinas de construção do tipo veicular devem ficar nos locais estipulados a seguir a fim de evitar risco de tombamento, queda etc. devido a tais fatores.
1 A carga e a descarga devem ser feitas em local plano e sólido.
2 Ao usar uma prancha rodoviária, utilize uma que tenha comprimento, largura e resistência suficientes※2 e prenda-a com segurança com um gradiente apropriado※3.
3 Ao usar aterros, aterros temporários, etc., certifique-se que tenha largura e resistência suficientes※4 e também um declive apropriado.
Nota 1) "Etc." em "Caminhão de carga, etc." inclui reboques.
Nota 2) “Suficiente” ou “comprimento suficiente” deve ser determinado de acordo com o peso e o tamanho da máquina de construção do tipo veicular para carga e descarga.
Nota 3) “Gradiente apropriado” refere-se a um gradiente dentro de uma faixa segura em consideração ao desempenho da máquina, como capacidade de escalada.
Nota 4) A "resistência do aterro" é garantida tomando medidas como cravar toros e endurecer o aterro suficientemente, compactando-o.
Artigo 162 <Restrições de passageiros>
Ao trabalhar com máquinas de construção do tipo veicular, o prestador de serviços não deve colocar os trabalhadores em outro lugar que não seja no assento de passageiros※.
Nota) "Assento de passageiro" refere-se ao banco do condutor, banco do assistente do condutor e outros bancos para embarque.
Artigo 163 <Restrições de uso>
Ao trabalhar com máquinas de construção do tipo veicular, o prestador de serviços deve cumprir com o grau de estabilidade, carga máxima de utilização etc. estipulada para essa estrutura em relação à máquina de construção do tipo veicular em questão※, a fim de evitar o risco aos trabalhadores devido a tombamento e quebra de equipamentos de trabalho, como lanças e braços.
Nota) "Estipulada para essa estrutura" refere-se ao que é indicado pelos padrões estruturais para máquinas de construção do tipo veicular.

## Slide 114: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Trecho) (6)
Página 165 do Texto / Página 115 do Texto suplementar
Artigo 164 <Restrições de utilização que não sejam da aplicação principal>
O prestador de serviço não deve usar a máquina de construção do tipo veicular para qualquer fim que não seja a aplicação principal da máquina de construção do tipo veicular, como levantar uma carga com uma escavadeira mecânica ou levantar/descer etc., um trabalhador com uma concha hidráulica.
2 O disposto no Parágrafo anterior não se aplica quando se enquadrar em qualquer um dos seguintes casos.
1 No caso de realizar o trabalho de elevação de carga※2 e se enquadrar em qualquer um dos itens a seguir.
a. Quando for inevitável devido à natureza do trabalho ou quando for necessário para realizar um trabalho com segurança ※3.
b. Quando for utilizar um instrumento de trabalho para suspender, como um braço ou caçamba, fixando acessórios de metal, como ganchos e manilha, e outros acessórios de metal, que se enquadram em qualquer um dos itens a seguir※4.
(1) Deve ter resistência suficiente * 5 de acordo com a carga a ser aplicada.
(2) Não deve haver risco de queda da carga levantada pelo equipamento devido à utilização do dispositivo de retenção.
(3) Que não apresente risco de se soltar do equipamento de trabalho※6.
2 Quando não apresentar risco ao trabalhador no caso de realizar trabalhos que não sejam trabalhos de elevação de carga.
Nota 1) O "etc." da sentença "levantar/descer etc., um trabalhador com uma concha hidráulica", refere-se aos casos em que lanças, braços, etc. podem ser usados ao invés de rampas.
Nota 2) O "trabalho de suspensão de carga" inclui girar a lança com a carga pendurada e efetuar o deslocamento com a carga pendurada.
Nota 3) Em "Quando for inevitável devido à natureza do trabalho ou quando for necessário realizar um trabalho com segurança", considera-se que o local de trabalho se torna mais complicado e o perigo aumenta com o uso de guindastes portáteis devido à área estreita de trabalho no caso de levantamento de terreno para tubulação de fumaça (hyumu), etc. e estaca-prancha para retenção temporária do solo como parte da operação de escavação, usando máquinas de construção do tipo veicular.
Nota 4) "Quando utilizar fixando um instrumento de elevação ao equipamento de trabalho" significa que o gancho, manilha, cabo de aço, corrente de suspensão, etc. são fixados ao equipamento de trabalho de modo que não se soltem facilmente, e os mesmos são usados para elevar a carga. Além disso, não estão inclusos o caso em que o cabo de aço é girado diretamente na lança e/ou braço para levantar a carga e o caso em que a elevação da carga é feita colocando o cabo de aço na unha da caçamba.
Nota 5) A resistência do equipamento de elevação deve ter um fator de segurança (ou seja, o valor obtido pela divisão do valor da carga de corte do equipamento de elevação pelo valor da carga do Parágrafo 3°, Item 4) de 5 ou mais.
Nota 6) "Que não apresente risco de se soltar do equipamento de trabalho" referem-se àqueles com ganchos etc., presos por soldagem, que têm penetração e espessura da garganta suficientes, e que toda a circunferência das peças de fixação em questão se encontrem soldadas.

## Slide 115: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Trecho) (7)
Página 167 do Texto / Página 116 do Texto suplementar
Artigo 165 <Reparos, etc.>
Quando o prestador de serviço for realizar o trabalho de reparo de máquina de construção do tipo veicular,ou de equipar ou remover acessórios nessas máquinas deverá designar uma pessoa que irá comandar o trabalho em questão e fazer com que essa pessoa tome as seguintes medidas.
1 Determinar o procedimento de trabalho e direcionar o trabalho.
2 Supervisionar as condições de uso do suporte regulamentado no Item 1 do Parágrafo 2° do Artigo 166 e dos pilares de segurança, blocos de segurança, etc. regulamentados no Parágrafo 1° do Artigo seguinte.
Artigo 166 <Prevenção do perigo devido à descida da lança, etc.>
Quando um prestador de serviço levantar a lança, o braço, etc. de uma máquina de construção do tipo veicular e realizar reparos, inspeções, etc. sob ela, os trabalhadores envolvidos no trabalho em questão devem ser obrigados a utilizar suporte de segurança, os blocos de segurança etc., no intuito de prevenir riscos de queda repentina da lança, braço, etc. sobre trabalhadores.
2 Os trabalhadores envolvidos nos trabalhos previstos no parágrafo anterior devem utilizar suporte de segurança, blocos de segurança, etc.※previstos no mesmo parágrafo.
Nota) "Etc." em "Bloco de segurança, etc." inclui um suporte, etc.
Artigo 166-2 <Prevenção de risco devido ao colapso de acessórios>
Ao instalar ou remover acessórios das máquinas de construção do tipo veicular, o prestador de serviço deve permitir que os trabalhadores envolvidos no trabalho usem o suporte para evitar o risco de colapso do acessório, etc. aos trabalhadores.
2 - Os trabalhadores que se dedicarem à obra prevista no parágrafo anterior devem utilizar o pedestal previsto no mesmo parágrafo.
Artigo 166-3 <Restrições à fixação de acessórios>
O prestador de serviços não deve fixar acessórios nas máquinas de construção do tipo veicular que excedam o peso estruturalmente especificado.

## Slide 116: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Trecho) (8)
Página 167 do Texto / Página 116 do Texto suplementar
Artigo 166-4 <Indicação do peso do acessório, etc.>
Quando o prestador de serviços substituir o acessório da máquina de construção do tipo veicular, o peso do acessório deve ser exibido em local de fácil visualização para o condutor (quando uma caçamba, pá etc., for fixada, a capacidade ou peso máximo da carga da caçamba, pá etc. deve ser incluída. O mesmo se aplica a seguir neste artigo. ) ou deve ser fornecido um documento que permita que o condutor da máquina de construção do tipo veicular verifique facilmente o peso do acessório.
Capítulo 8-5 Prevenção de risco no trabalho, tais como demolição de peças de concreto
Artigo 517-15 <Trabalho como demolição de peças de concreto>
O prestador de serviços deve tomar as seguintes medidas ao realizar os trabalhos do Artigo 6-15-5 da Portaria.
1 Não permitir que os trabalhadores que não sejam os trabalhadores relacionados entrem na área de trabalho.
2 Quando for possível prever que há riscos para realizar o trabalho devido ao mau tempo, como vento forte, chuva forte, nevasca etc., o trabalho em questão deverá ser interrompido.
3 Ao elevar ou abaixar equipamentos, ferramentas, etc., faça com que os trabalhadores usem cordas de pesca, bolsas de pesca, etc.
Artigo 517-16 <Sinais dos trabalhos, como o de derrubada>
Quando o prestador de serviços realizar o trabalho do Artigo 6-15-5 da Portaria e puxar a parede externa, pilares, etc., para baixo, o prestador de serviços deve definir uma sinalização para o trabalho de puxar e derrubar, e informar os trabalhadores envolvidos.
2 Ao realizar trabalhos como o de derrubada, descrito no parágrafo anterior, o prestador de serviço deve fazer com que o trabalhador que irá executar o trabalho de derrubada em questão sinalize com antecedência, conforme descrito no Parágrafo, aos outros trabalhadores (doravante denominado "outros trabalhadores" a partir deste artigo), quando houver risco devido ao trabalho correspondente, e não deverá permitir que o trabalho de derrubada etc., seja realizado se não for possível certificar-se de que os outros trabalhadores tenham evacuado.
3 O trabalhador que irá executar trabalhos como o de derrubada, descrito no Parágrafo 1°, deve sinalizar com antecedência quando houver risco devido ao trabalho correspondente, e não deverá realizar o trabalho de derrubada etc., se não for possível certificar-se de que os outros trabalhadores tenham evacuado.

## Slide 117: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Trecho) (9)
Página 172 do Texto / Página 117 do Texto suplementar
Artigo 517-17 <Nomeação do chefe de obra para a demolição das peças de concreto>
Para os trabalhos previstos no Artigo 6-15-5 da Portaria, o prestador de serviços deve nomear um chefe de obra para demolição das peças de concreto, sendo que essa pessoa tenha concluído o curso de treinamento de habilidades para demolição das peças de concreto.
Artigo 517-18 O prestador de serviços deve fazer com que o chefe de trabalho da demolição de obras de concreto etc., realize os seguintes itens.
O prestador de serviços deve fazer com que o chefe de trabalho da demolição de obras de concreto etc., realize os seguintes itens.
1 Determinar o método de trabalho e a disposição dos trabalhadores, e comandar o trabalho diretamente.
2 Inspecionar as funções dos equipamentos, ferramentas, cintas de segurança, etc. e capacetes de proteção, e remover os produtos defeituosos.
3 Monitorar as condições de uso das cintas de segurança e capacetes de proteção.
Artigo 517-19 <Uso do capacete de proteção>
Ao realizar o trabalho do Artigo 6-15-5 da Portaria, o prestador de serviço deve fazer com que os trabalhadores envolvidos no trabalho em questão usem um capacete de proteção, a fim de evitar o risco de projeção ou queda de objetos aos trabalhadores.
2 Os trabalhadores que realizam a obra prevista no parágrafo anterior devem usar o capacete de proteção previsto no mesmo parágrafo.

## Slide 118: Regulamentações de Segurança e Saúde Ocupacional (Trecho) (10)
Página 173 do Texto / Página 118 do Texto suplementar
Volume 4 Regulamentos Especiais
Capítulo 2 Regulamentos especiais sobre locadoras de máquinas, etc.
Artigo 666 <Medidas a serem tomadas pelas locadoras de máquinas, etc.>
Aquele que está prescrito no Artigo anterior (doravante referido como "Locadora de Máquinas, etc.") deve tomar as seguintes medidas para a locação das máquinas etc., em questão para outro prestador de serviços.
1 Inspecionar a máquina etc., em questão com antecedência※1 e efetuar o reparo ou outra manutenção necessária quando for constada qualquer anormalidade.
2 Entregar um documento declarando os seguintes itens ao prestador de serviços que está alugando a máquina etc., em questão.
B. Capacidade da máquina etc., em questão※2
(B) Características da máquina etc. em questão, e outros itens de precaução para sua utilização※3
2 As disposições do parágrafo anterior para locação de máquinas etc., não se aplicam à seleção do modelo no momento da aquisição da máquina etc., sujeita à locação em questão, bem como o que é feito pelo prestador de serviço após a locação da máquina no lugar do que o proprietário deveria fazer em relação à manutenção etc., da máquina etc., em questão (incluindo negócios de locação de equipamento conduzidos por instituições de empréstimo de equipamento das províncias estipuladas no Parágrafo 6° do Artigo 2, da Lei de Subsídios do Fundo de Introdução de Equipamentos para Empresas de Pequeno Porte (Lei nº 115 de 1958).) ※4.
Nota 1 “Com antecedência” não significa necessariamente que seja efetuada a inspeção em tudo a cada locação, sendo permitido limitá-la às partes necessárias, dependendo das condições de uso.
Nota 2 “Capacidade da máquina, etc.” refere-se à capacidade que é particularmente necessária para a utilização, como por exemplo o grau de estabilidade e capacidade da caçamba para máquinas de construção do tipo veicular.
Nota 3 "Outros itens a serem observados no uso" refere-se aos assuntos a serem observados no uso da máquina em questão, como combustível utilizado, método de ajuste etc.
Nota 4 O efeito do Parágrafo 2° não se aplica àqueles que, na acepção deste Artigo, assumem a forma de arrendamento como meio financeiro.

## Slide 119: Padrão de estrutura de máquina de construção do tipo veicular (trecho)
Página 177 do Texto / Página 119 do Texto suplementar
Artigo 1 <Grau de força, etc.>
Artigo 2 <Grau de estabilidade>
Artigo 3 (Grau de estabilidade da máquina de cravação e extração)
Artigo 4 (Grau de estabilidade traseira das máquinas de escavação (excluindo tipo esteira) e máquinas de demolição (excluindo tipo de esteira))
Artigo 5 <Freios para deslocamento, etc.>
Artigo 6 <Freio para equipamento de trabalho>
Artigo 7 <Partes operacionais de dispositivos de deslocamento, etc.>
Artigo 8 (Itens necessários para a operação, tais como a função da parte da operação e o método de operação em questão)
Artigo 9 <Visibilidade necessária para dirigir>
Artigo 10 <Equipamento de elevação>
Artigo 11 <Equipamento de prevenção de riscos ao levantar e abaixar os braços, etc.>
Artigo 12 <Indicador de direção>
Artigo 13 <Dispositivo de alarme>
Artigo 13-2 <Dispositivo de parada automática, etc. quando a faixa de trabalho é excedida>
Artigo 14 <Válvulas de segurança, etc.>
Artigo 15 <Display>
Artigo 16 <Máquina de construção do tipo veicular com estrutura especial>
Artigo 17 <Exclusão da aplicação>

## Slide 120: Capítulo 10 Casos de Acidentes

## Slide 121: Lesão fatal na indústria de construção
Texto suplementar 120 páginas
A Figura 10-1 mostra a tendência do número de vítimas de lesão ou morte nas empresas de construção que tiram licença por quatro dias ou mais.
Figura 10-1 Mudanças dos acidentes com lesão ou morte na indústria da construção com quatro ou mais dias de folga
(Excluindo aqueles causados diretamente pelo Grande Terremoto do Leste do Japão)
Além disso, das fatalidades e lesões causadas por máquinas de construção, etc. ocorridas em 2017, cerca de 56% correspondem ao nivelamento, transporte, carregamento e escavação, e cerca de 15% correspondem à demolições.
(Referência) Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Status de Ocorrência de Acidentes de Trabalho, Local de Segurança do Trabalho: Análise de Fatores da Causa de Acidentes de Trabalho (Indústria da Construção, 2009)
Número de ocorrências (pessoas)

## Slide 122: Caso 1. Queda de pedras soltas durante o trabalho de britagem
Página 192 do Texto / Página 121 do Texto suplementar
Caso 3. Barras de reforço que foram acertadas devido a entrada/permanência no raio de trabalho
Caso 2. Batida em um objeto em queda durante o trabalho de demolição

## Slide 123: Caso 4. Fratura da mão direita por ter ficado presa entre o acessório de desmontagem e a cinta
Página 195 do Texto / Página 124 do texto suplementar
Caso 6. Perda de equilíbrio e queda ao girar
Caso 5. Pé preso durante o trabalho de substituição de acessórios