## Slide 1: Operación de una máquina de construcción tipo vehicular ara demolición Texto auxiliar para formación técnica Documento de PowerPoint para la formación técnica

## Slide 2: Capítulo 1: Conocimientos básicos sobre máquinas de construcción tipo vehicular

## Slide 3: Clasificación de maquinaria de construcción (Tabla 7 adjunto de la Orden de ejecución de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo)
(1) Máquinas de nivelación, transporte y carga (excavadoras, tractores excavadora, etc.)
(2) Maquinaria de excavación (excavadora de arrastre, etc.)
(3) Máquinas para trabajos de cimentación (máquinas pilotadoras, extractores de pilotes, etc.)
(4) Máquinas apisonadoras de arena (rodillos, etc.)
(5) Maquinaria de colocación de concreto (camión bomba de concreto, etc.)
(6) Máquinas de demolición (martillos, máquina de corte de acero, trituradoras de concreto, pinzas de demolición)
Página 1 del libro de texto / Página 4 del texto auxiliar

## Slide 4: Tipos y aplicaciones (características) de las máquinas de demolición (1) Martillo
Página 2 del libro de texto / Página 4 del texto auxiliar

## Slide 5: Tipos y aplicaciones (características) de las máquinas de demolición (2) Máquina de corte de marcos de acero
Página 3 del libro de texto / Página 5 del texto auxiliar

## Slide 6: Tipos y aplicaciones (características) de las máquinas de demolición (3) Trituradoras de concreto
Página 4 del libro de texto / Página 6 del texto auxiliar
Trituradora de concreto para piezas grandes
Trituradora de concreto para piezas pequeñas
Trituradora de concreto

## Slide 7: Tipos y aplicaciones (características) de las máquinas de demolición (4) Pinza de demolición
Página 4 del libro de texto / Página 7 del texto auxiliar

## Slide 8: Tipos de accesorios para máquinas de demolición
Página 5 del libro de texto / Página 8 del texto auxiliar
Unidad de martillo
Herramientas de corte de marcos de acero
Tornillos y tuercas
Tornillos y tuercas
Soporte
Cincel
Cilindro
Marco superior, etc.
Marco inferior
Cortador
Brazo de corte
Cilindro de apertura / cierre
Dispositivo de giro

## Slide 9: Tipos de accesorios para máquinas de demolición (kaitai)
Página 5 del libro de texto / Página 8 del texto auxiliar
Trituradora de concreto para piezas grandes
Trituradora de concreto para piezas pequeñas
Marco superior, etc.
Marco inferior
Cilindro de apertura / cierre
Dispositivo de giro
Marco
Cortador
Brazo de aplastamiento (assai amu)
Punto de aplastamiento
Punto de aplastamiento
Brazo de aplastamiento
Cilindro de apertura / cierre

## Slide 10: Tipos de accesorio para máquinas de demolición
Página 5 del libro de texto / Página 8 del texto auxiliar
Pinza (tipo accionado por cilindro interno)
Pinza (tipo accionado por cilindro externo)
Dispositivo de giro
Marco superior
Marco inferior
Marco
Cilindro de
apertura / cierre
Punto de agarre
Punto de agarre
Anillo de agarre
Brazo de
agarre
Anillo de agarre
Brazo de agarre

## Slide 11: Máquina base para demolición (1) Dispositivo de trabajo
Página 6 del libro de texto / Página 9 del texto auxiliar
Dispositivo de trabajo

## Slide 12: Máquina base para demolición (2) Masa corporal de la maquinaria (3) Masa de la máquina (4) Masa bruta de la máquina
Página 6 del libro de texto / Página 9 del texto auxiliar
Masa corporal de la máquina
Masa de la máquina
Masa bruta de la máquina
Masa bruta de la máquina
Masa de la máquina
Masa corporal de la máquina
Agua
Aceite
Combustible
Agua
Aceite
Combustible
Tripulación

## Slide 13: Máquina base para demolición (5) Estabilidad (6) Capacidad de escalada
Página 7 del libro de texto / Página 10 del texto auxiliar
Estabilidad
Capacidad de escalada
(Estabilidad)
(Ángulo de escalada)

## Slide 14: Máquina base para demolición (7) Presión de contacto media
Página 8 del libro de texto / Página 11 del texto auxiliar
① Tipo oruga
② Tipo rueda
W: Masa bruta del vehículo (t)
S: Área total de contacto con el suelo = 2B x L (m²)
L: Distancia central (m) entre la rueda tensora (rueda guía) y la rueda dentada (rueda motriz) en condiciones de masa total cargada
B: Anchura de la oruga (m)
Presión de contacto media
Presión de contacto media
Tractor oruga
Rueda tensora
Rueda dentada
Carga axial
Neumático
Suelo
Área aparente de contacto con el suelo
Área aparente de contacto con el suelo
Carga axial

## Slide 15: Capítulo 2 Motor principal y sistema hidráulico de máquinas de construcción tipo vehicular

## Slide 16: Motor principal (Gendoki)
Página 12 del libro de texto / Página 13 del texto auxiliar
Comparación entre motor diésel y motor de gasolina
Costo operacional
Eficiencia térmica
Peso del motor por caballo de fuerza
Precio por caballo de fuerza
Tipo de ignición
Tipo de combustible
  Motor diésel
  Combustible diésel (keiyu)
  Motor de gasolina
Autoignición por compresión de aire
  Gasolina
  Liviano
  Barato
  Malo (22~28%)
  Por chispa eléctrica
  Pesado
  Alto
  Bueno (30~40%)
  Bajo
Elemento
Tipo
Nivel de peligro de incendio
  Bajo
  Alto
  Alto

## Slide 17: Estructura de un motor diésel
Página 13 del libro de texto / Página 13 del texto auxiliar
Ejemplo de sistema de admisión y escape de aire
Ejemplo de sistema de equipo de lubricación
Pistón
Bloque cilíndrico
Silenciador
Tubo de escape
Cabeza de cilindro
Impulsor de la turbina
Indicador de polvo
Limpiador de aire
Impulsor del ventilador
Colector de escape
Prelimpiador
Filtro de aceite
Bomba de aceite
Sobrealimentador
Colador de aceite
Enfriador de aceite
Aire de escape
Aire presurizado

## Slide 18: Estructura de un motor diésel
Página 15 del libro de texto / Página 14 del texto auxiliar
Ejemplo de un sistema de combustible
Diagrama de un dispositivo de enfriamiento para un sistema de motor refrigerado por agua
Colector de agua
Termostato
Ventilador
Radiador
Termómetro de agua
Bomba de agua
Cabeza de cilindro
Camisa del cilindro
De la bomba de aceite (aceite)
Enfriador de aceite del motor
Tanque de combustible
Bomba de alimentación de combustible
Filtro de combustible
Gobernador
Bomba de inyección de combustible
Boquilla de inyección de combustible

## Slide 19: Estructura de un motor diésel
Página 17 del libro de texto / Página 15 del texto auxiliar
Ejemplo de alternador
Interruptor de ignición
Batería
Alternador

## Slide 20: Combustible y aceite de motor
Página 18 del libro de texto / Página 15 del texto auxiliar
El aceite de motor tiene las siguientes funciones.
① Lubricante
② Refrigeración
③ Sellado
④ Limpieza
⑤ Prevención de óxido
Aunque existen muchas marcas diferentes de aceite de motor, es necesario usar la marca estándar especificada en el manual de instrucciones de la maquinaria de construcción.

## Slide 21: Sistema hidráulico
Página 19 del libro de texto / Página 16 del texto auxiliar
Motor
Alternador
Aceite hidráulico de baja presión
Bomba hidráulica de aceite
(El aceite hidráulico se bombea a alta presión)
Aceite hidráulico de alta presión
Aceite hidráulico de alta presión
Aceite hidráulico de baja presión
Tanque de aceite hidráulico
Equipo acoplado
Válvula de control hidráulica
(controla la presión, la tasa de flujo y la dirección del fluido hidráulico)
Unidad de accionamiento hidráulico
(Cambio de presión hidráulica por energía mecánica)
Trabajo
(tamaño, velocidad, dirección)

## Slide 22: Bomba hidráulica ①Bomba de engranajes ②Bomba de pistón de tipo eje inclinado y tipo plato inclinado
Página 20 del libro de texto / Página 16 del texto auxiliar
Bomba de pistón tipo eje inclinado Bomba de pistón tipo plato inclinado
Bomba de engranajes
Entrada de aceite hidráulico
Bloque cilíndrico
Pistón
Pistón
Bloque cilíndrico
Brida de accionamiento
Eje
Eje
Placa de la válvula
Placa de la válvula
Puerto de entrada / salida
Puerto de entrada / salida
Puerto de entrada / salida
Plato inclinado
Salida de aceite hidráulico
Puerto de entrada / salida

## Slide 23: Unidad de accionamiento hidráulico ① Cilindro hidráulico ② Motor hidráulico Motor de pistón
Página 23 del libro de texto / Página 17 del texto auxiliar
Cilindro hidráulico
Motor hidráulico Motor de pistón
Cabeza de cilindro
Cilindro
Pistón
Entrada / salida de aceite
Eje
Pistón
Entrada / salida de aceite
Plato inclinado
Cubierta
Bloque cilíndrico
Pistón
Eje
Tipo radial
Tipo axial
Cuerpo principal

## Slide 24: Válvula de retención
Página 24 del libro de texto / Página 18 del texto auxiliar
Válvula de retención
Símbolo
Detención
Flujo
Imagen de funcionamiento

## Slide 25: Tanque de aceite hidráulico, filtro de aceite
Página 24 del libro de texto / Página 18 del texto auxiliar
Tanque de aceite hidráulico
Filtro
Respirador
Indicador de nivel de aceite
Válvula de operación
Colador
Desde el circuito
A la bomba
Trampa

## Slide 26: Filtro de aceite
Página 25 del libro de texto / Página 18 del texto auxiliar
Filtro de aceite
Alambre de muesca
Entrada de aceite
Salida de aceite

## Slide 27: Capítulo 3: Estructura de equipos relacionados con el funcionamiento de máquinas de demolición

## Slide 28: Estructura del dispositivo de desplazamiento de la máquina de demolición tipo oruga
Página 28 del libro de texto / Página 19 del texto auxiliar
Cilindro del cucharón
Brazo
Cucharón
Oruga (cuerpo)
Cabina (cabina del conductor)
Diente (uña)
Rodillo inferior
Rodillo superior
Dispositivo de marcha
Motor de marcha
Batería
Radiador,
Enfriador de aceite
Rueda tensora
Cuerpo inferior de marcha
Contrapeso
Eslabón giratorio superior
Cuerpo inferior de marcha
Bomba hidráulica
Silenciador
Motor
Cojinete giratorio
Válvula de control
Tanque de combustible
Junta central
Tanque de aceite hidráulico
Brazo
Cilindro del brazo
Equipo de trabajo (frontal)

## Slide 29: Dispositivo del sistema de transmisión de energía
Página 29 del libro de texto / Página 19 del texto auxiliar
Ejemplo de dispositivo de sistema de transmisión de energía
エンジン
旋回モータ
Tanque de combustible
Motor de marcha
Motor
Bomba hidráulica
Válvula de control
Junta giratoria
Rueda dentada
Tractor oruga
Motor de giro

## Slide 30: Dispositivo de suspensión
Página 33 del libro de texto / Página 20 del texto auxiliar
足回り装置の例
Ejemplo de oruga de goma
Tractor oruga
Rueda tensora
Rodillo de camión
Guardia central
Resorte de retroceso
Rodillo portador
Guardia frontal
Transmisión final
Rueda dentada
Ejemplo de dispositivo de suspensión
Goma
Mandril
Ejemplo de sección transversal de oruga de goma
Cable

## Slide 31: Estructura del dispositivo de desplazamiento de las máquinas de demolición de tipo rueda Dispositivo del sistema de transmisión de energía
Página 36 del libro de texto / Página 21 del texto auxiliar
Ejemplo de dispositivo de sistema de transmisión de energía
Rueda delantera
Eje motriz
Eje de transmisión
delantero
Motor hidráulico de desplazamiento
Freno de estacionamiento
Bomba hidráulica de control
Eje de transmisión
Bomba hidráulica principal
Eje motriz trasero
Diferencial
Motor
Rueda trasera
Junta giratoria central
Transmisión

## Slide 32: Dispositivo de suspensión Marco inferior
Página 39 del libro de texto / Página 22 del texto auxiliar
Ejemplo de tubería fija de suspensión
Enfriador de aceite
Tanque de aceite hidráulico
Compresor de aire
Bomba principal
Tanque de aire
Sensor de presión del aire
Válvula de seguridad
Válvula de bloqueo de suspensión
Cilindro de bloqueo de suspensión
Válvula de alivio de suspensión
Motor de marcha
Junta giratoria central
Válvula de conmutación de bloqueo de suspensión
Filtro de aire

## Slide 33: Dispositivo de suspensión Neumáticos
Página 40 del libro de texto / Página 22 del texto auxiliar
Presión de aire de los neumáticos
Si la presión del aire es demasiado baja
Si la presión del aire es demasiado alta
Los neumáticos están aplastados y descargados. Esto genera un calor considerable y causa desprendimientos.
Ambos bordes del neumático tocarán el suelo y esta parte se desgastará rápidamente.
Sobre una superficie de carretera sólida, la resistencia aumentará y la tracción disminuirá.
La parte central del neumático solo toca el suelo y esta parte se desgastará rápidamente.
En las áreas blandas, el neumático se clava profundamente en el suelo y reduce la tracción.
Incluso los bordes pequeños de piedra causarán rayones fácilmente.

## Slide 34: Dispositivos de seguridad para desmontaje de máquinas, etc.
Página 41 del libro de texto / Página 23 del texto auxiliar
(1) Equipo de alarma (bocina)
(2) Palanca de bloqueo de seguridad, etc.
Palanca de bloqueo
de seguridad

## Slide 35: Dispositivos de seguridad para desmontaje de máquinas, etc.
Visualización
Elemento mostrado
Rango de visualización
Estado de
visualización
Contramedida
Cantidad de líquido de frenos
Por debajo del nivel bajo
Suministrar el líquido de frenos especificado
Cantidad de aceite del motor
Por debajo del nivel bajo
Suministrar el aceite de motor especificado
Nivel de agua del radiador
Por debajo del nivel bajo
Suministrar agua al radiador
Carga (cantidad de carga)
Cuando la carga es mala
Inspección, reparación, reemplazo del sistema de carga (alternador, cableado de la correa, etc.)
Cantidad de combustible
Por debajo del nivel bajo
Suministrar combustible
El aceite de la transmisión está obstruido
Por encima de la presión diferencial especificada
Reemplazo de aceite de transmisión,
filtro de aceite
El aceite del motor está obstruido
Por encima de la presión diferencial especificada
Reemplazo del filtro de aceite
del motor
Filtro de aire obstruido
Por encima de la presión diferencial especificada
Limpieza o remplazo del elemento
del filtro de aire
El filtro de aceite hidráulico está obstruido
Por encima de la presión diferencial especificada
Reemplazo del filtro de
aceite hidráulico
Corte de la correa trapezoidal del motor
Cuando se corta la correa trapezoidal
Reemplazo de correa
Malfuncionamiento de la dirección principal
Cuando el circuito de dirección principal no se puede dirigir
Inspección, reparación de la dirección principal
Cuando el motor está parado y el interruptor de arranque está encendido, la luz de la pantalla se apaga cuando es normal y parpadea cuando es anormal (luces)
La luz de la pantalla se apaga cuando es normal y parpadea cuando es anormal (luces)
Página 42 del libro de texto / Página 24 del texto auxiliar
(3) Sistema de monitoreo
Fallo de la línea de freno
Cuando se sobrecarga (caída de presión del aceite del freno)
Inspección y reparación
del sistema de frenos
Presión de
aceite de motor
Por encima de la presión
diferencial especificada
Inspección y reparación alrededor
del motor
Nivel de agua
del radiador
Por debajo del nivel bajo
Suministrar agua después de comprobar
y reparar las fugas de agua
Presión del aire
Por encima de la presión
diferencial especificada
Compruebe si hay fugas de aire y espere hasta que la presión especificada aumente después de la reparación
Temperatura
de agua del motor
Más de 120 °C
Detenga el vehículo, ponga el motor en
ralentí bajo y espere hasta que se apaguen las luces
Cantidad de aceite
del convertidor de par
Más de 120 °C
Detenga el vehículo, encienda el motor a velocidad media sin carga y espere a que se apague la luz
Freno de estacionamiento
En el momento de la operación
Luz de trabajo,
faros
En el momento de la operación
Desconexión del corte (cut-off)
de transmisión
En el momento de la operación
Precalentamiento del motor
Cuando el circuito de precalentamiento está energizado
La luz de la pantalla se apaga cuando es normal y parpadea cuando es anormal (luces)
Cuando el interruptor de arranque está en ON, la pantalla se ilumina cuando se opera
Cuando el interruptor de arranque está en ON, la pantalla se ilumina cuando se precalienta

## Slide 36: Dispositivos de seguridad para desmontaje de máquinas, etc.
Página 42 del libro de texto / Página 25 del texto auxiliar
(4) Maquinaria de demolición específica (máquina de demolición con una longitud total de pluma y brazo superior a 12 m)

## Slide 37: Dispositivos de seguridad para desmontaje de máquinas, etc.
Página 44 del libro de texto / Página 26 del texto auxiliar
(5) Espejo, etc.
(6) Faros, etc.
Cámara trasera
Monitor

## Slide 38: Dispositivos de seguridad para desmontaje de máquinas, etc.
Página 45 del libro de texto / Página 27 del texto auxiliar
(7) Protector de cabeza
(8) Vidrio de seguridad y dispositivo de protección para objetos voladores
Cabina
(Protector de cabeza)

## Slide 39: Dispositivos de seguridad para desmontaje de máquinas, etc.
Página 45 del libro de texto / Página 28 del texto auxiliar
(9) Máquinas para demolición tipo vehicular pequeñas sin cabina
(10) Estructura de protección antivuelco (ROPS/TOPS)
Protector facial
(Para protegerse de objetos voladores)
Cinturón de seguridad

## Slide 40: Capítulo 4 Manipulación de equipos relacionados con el trabajo con accesorios de demolición, etc.

## Slide 41: Selección e instalación de martillos, características, nombres y funciones de cada parte
Página 47 del libro de texto / Página 29 del texto auxiliar
Ejemplo de tipos de cincel
Punto de demolición
Plano
Extremo plano
(Usos principales)
・ Trituración de concreto
・ Trituración de lecho rocoso
・ Trituración de suelo de tierra dura
・ Construcción vial
(Usos principales)
・Trituración secundaria de piedra triturada
・Delaminación de pasta de cemento
(Usos principales)
・ Excavación de zanjas
・ Corte de salidas de agua, etc.
・ Trituración de inclinaciones

## Slide 42: Selección e instalación de martillos, características, nombres y funciones de cada parte
Página 48 del libro de texto / Página 30 del texto auxiliar
Martillo hidráulico
Pasador
Tanque de aceite hidráulico
Filtro de aceite
Bomba de aceite
  Válvula de control
Unidad de martillo
Cincel
Tubería lateral de alta presión
Tubería lateral de baja presión
Tubería del martillo
Soporte
Lado de alta presión
Lado de baja presión
  Pedal de impacto

## Slide 43: Selección e instalación de martillos, características, nombres y funciones de cada parte
Página 49 del libro de texto / Página 30 del texto auxiliar
Ejemplo de nombres de piezas de la unidad de martillo
Ejemplo de circuito de tubería hidráulica
Cincel
Soporte
Cilindro
Cincel
Pistón
Cilindro
Parte de conexión de manguera hidráulica
Pasador de cincel
Válvula
Caja de válvulas
Acumulador
Acumulador
Enfriador
Tanque
Válvula de parada
Bomba
Válvula de alivio
Válvula de operación
Válvula de parada
Unidad de martillo
Válvula de alivio secundaria

## Slide 44: Tipo de martillos
Página 50 del libro de texto / Página 31 del texto auxiliar
① Tipo de repulsión por acumulación de presión
Superficie receptora de presión en la parte inferior
Válvula de conmutación
Gas nitrógeno Nota*
Pistón
Nota: No utilice ningún gas que no sea nitrógeno.

## Slide 45: Tipos de martillos
Página 51 del libro de texto / Página 32 del texto auxiliar
② Tipo hidráulico de acción directa
(a) Tipo de cambio de presión alta/baja en la parte superior del pistón utilizando gas nitrógeno y acumulador de alta presión.
② Tipo hidráulico de acción directa
(a) Tipo de cambio de presión alta/baja en la parte superior del pistón
Gas nitrógeno *
Conmutación de alta / baja presión
Válvula de conmutación
Válvula de conmutación
Conmutación de alta / baja presión
Gas nitrógeno *
Nota: No utilice ningún gas que no sea nitrógeno.
Nota: No utilice ningún gas que no sea nitrógeno.
Acumulador de alta presión
Alta presión constante en la superficie receptora de presión inferior
Alta presión constante en la superficie receptora de presión inferior

## Slide 46: Tipos de martillos
Página 51 del libro de texto / Página 33 del texto auxiliar
② Tipo de sistema hidráulico de acción directa (b) Tipo de pistón inferior conmutable de alta / baja presión
Alta presión constante en la superficie receptora de presión superior
Conmutación de alta / baja presión
Acumulador de alta presión
Válvula de conmutación

## Slide 47: Métodos generales de trabajo para martillos
Página 53 del libro de texto / Página 34 del texto auxiliar
Demolición de estructuras de concreto en edificios
Trituración de rocas
Demolición del panel de pavimentación de carreteras

## Slide 48: Métodos generales de trabajo para martillos
Página 54 del libro de texto / Página 35 del texto auxiliar
Presione la unidad del martillo en ángulo recto y golpee
No apague el fuego

## Slide 49: Métodos generales de trabajo para martillos
Página 55 del libro de texto / Página 36 del texto auxiliar
No haga palanca (kojiru) con el cincel.
Comience con la parte que es fácil de romper.
No hacer palanca (kojiru)

## Slide 50: Métodos generales de trabajo para martillos
Página 56 del libro de texto / Página 37 del texto auxiliar
No golpee con el final de la carrera
No use los martillos para colgar cosas

## Slide 51: Métodos generales de trabajo para martillos
Página 56 del libro de texto / Página 38 del texto auxiliar
No trabaje bajo el agua
Entrada prohibida a áreas con fragmentos voladores
Prohibido el acceso
Prohibido el acceso

## Slide 52: Métodos generales de trabajo para martillos
Página 57 del libro de texto / Página 39 del texto auxiliar
Tenga cuidado con los deslizamientos de tierra, la caída de rocas, etc.
Tenga cuidado de no caer

## Slide 53: Precauciones después de terminar el trabajo.
Página 58 del libro de texto / Página 40 del texto auxiliar
(1) Unidad de martillo
(2) Máquina base

## Slide 54: Características de la máquina de corte de marcos de acero, nombres y funciones de cada pieza, tipos, selección e instalación, operación, etc.
Página 59 del libro de texto / Página 41 del texto auxiliar
Herramientas de corte de marcos de acero

## Slide 55: Método de trabajo general para máquinas de corte de marcos de acero
Página 60 del libro de texto / Página 42 del texto auxiliar
Demolición por máquina de corte de marcos de acero
Inyección de grasa

## Slide 56: Método de trabajo general para máquinas de corte de marcos de acero
Página 61 del libro de texto / Página 43 del texto auxiliar
Operar en un lugar inestable es peligroso Compruebe la resistencia de la superficie del suelo.
Tenga cuidado al trabajar horizontalmente contra el tractor oruga.
Es peligroso trabajar cuando la parte principal de la máquina está elevada en el aire.

## Slide 57: Método de trabajo general para máquinas de corte de marcos de acero
Página 62 del libro de texto / Página 44 del texto auxiliar
No hacer barrido lateral
No hacer palanca (kojiru)
No golpear

## Slide 58: Método de trabajo general para máquinas de corte de marcos de acero
Página 63 del libro de texto / Página 44 del texto auxiliar
No pinzar en una situación de final de carrera
Prohibida la entrada al área de vuelo y caída de materiales

## Slide 59: Método de trabajo general para máquinas de corte de marcos de acero
Página 64 del libro de texto / Página 45 del texto auxiliar
No realice la operación con la apertura de los brazos
No opere el brazo, la pluma o conduzca al mismo tiempo cuando esté trabajando.

## Slide 60: Método de trabajo general para máquinas de corte de marcos de acero
Página 64 del libro de texto / Página 46 del texto auxiliar
No muerda el concreto con la cuchilla (buredo) cortadora
No cambie la dirección de la máquina base empujando la herramienta de corte de marcos de acero contra el suelo.

## Slide 61: Precauciones después de terminar el trabajo.
Página 65 del libro de texto / Página 47 del texto auxiliar
(1) Herramienta de corte de marcos de acero
(2) Máquina base

## Slide 62: Características de las trituradoras de concreto, nombre y función de cada pieza, tipos, selección e instalación, operación, etc.
Página 66 del libro de texto / Página 48 del texto auxiliar
Demolición de piezas grandes de estructuras y edificios de concreto
Demolición de piezas pequeñas de concreto
Ejemplo de trituradora para piezas grandes
Ejemplo de trituradora para piezas pequeñas

## Slide 63: Método de trabajo general para trituradoras de concreto
Página 69 del libro de texto / Página 52 del texto auxiliar
Precauciones después de terminar el trabajo.
(1) Trituradora de concreto
(2) Máquina base

## Slide 64: Características de las pinzas de demolición, nombres y funciones de cada pieza y tipos
Página 72 del libro de texto / Página 54 del texto auxiliar
Limpieza de escombros
Nombres de cada parte de una herramienta de agarre (con dispositivo de giro, tipo accionada por cilindro interno)
Pasador de marco
Pasador de cilindro
Marco superior
Marco inferior
Pasador de cilindro
Cilindro de apertura / cierre
Conexión de presión hidráulica
Junta giratoria
Enlace de pinza
Brazos de agarre
Motor hidráulico
Dispositivo de giro
Pasador de enlace
Punto de agarre

## Slide 65: Características de las pinzas de demolición, nombres y funciones de cada pieza y tipos
Página 73 del libro de texto / Página 55 del texto auxiliar
(Tipo no giratorio) Ejemplo de herramienta de agarre tipo cilindro interno
Ejemplo de una herramienta de agarre de tipo cilindro externo
Brazo de agarre
Punto de agarre
Punto de agarre
Marco
Enlace de pinza
Cilindro de apertura / cierre
Brazo de agarre
Marco
Enlace de pinza
Cilindro de apertura / cierre

## Slide 66: Selección, instalación y operación de pinzas de demolición
Página 74 del libro de texto / Página 57 del texto auxiliar
Ejemplo de herramienta de agarre de tipo accionada por cilindro interno con dispositivo de giro
Ejemplo de herramienta de agarre (tipo accionada por cilindro interno)
Ejemplo de herramienta de agarre (tipo accionada por cilindro externo)

## Slide 67: Método de trabajo general para pinzas de demolición
Página 76 del libro de texto / Página 59 del texto auxiliar
Demolición realizada por pinzas de demolición
Al girar mientras agarra un objeto largo, tenga mucho cuidado de no golpear el asiento del conductor.

## Slide 68: Método de trabajo general para pinzas de demolición
Página 77 del libro de texto / Página 61 del texto auxiliar
No agarre objetos en ángulos diagonales con la pinza Cambie el ángulo antes de agarrar
No golpee un objeto contra el suelo o una pared y no realice operaciones de rotura o flexión mientras todavía agarra el objeto
Al agarrar objetos largos, agárrelos por la parte media o el centro de gravedad.
Cambie el ángulo antes de agarrar

## Slide 69: Precauciones después de terminar el trabajo.
Página 78 del libro de texto / Página 63 del texto auxiliar
(1) Herramienta de agarre
(2) Máquina base

## Slide 70: Desmontaje de accesorios
Página 79 del libro de texto / Página 64 del texto auxiliar
Ejemplo de desmontaje de una unidad de martillo
Pasador
Tapón
Válvula de parada
Manguera hidráulica
Tapa
Manguera hidráulica
Tapón
Utilice vigas cuadradas para estabilizarlo.
(Posición durante el desmontaje)

## Slide 71: Desmontaje de accesorios
Página 80 del libro de texto / Página 65 del texto auxiliar
Ejemplo de desmontaje de una herramienta de corte de marcos de acero
Tapón de pasador
Manguera hidráulica
Tapón para polvo
Pasador
Tapa contra el polvo
Válvula de parada
Asegúrese de que la parte giratoria no gire antes de la operación.
Utilice vigas cuadradas para estabilizarlo.

## Slide 72: Desmontaje de accesorios
Página 81 del libro de texto / Página 65 del texto auxiliar
Ejemplo de desmontaje de trituradora para piezas grandes de concreto
Ejemplo de desmontaje de trituradora para piezas pequeñas de concreto
Tapón de pasador
Manguera hidráulica
Tapón para polvo
Pasador
Tapa contra el polvo
Válvula de parada
Asegúrese de que la parte rotatoria no gire
Utilice vigas cuadradas para estabilizarlo.
Válvula de parada
Tapa contra el polvo
Tapón para polvo
Manguera hidráulica
Pasador

## Slide 73: Desmontaje de accesorios
Página 82 del libro de texto / Página 66 del texto auxiliar
Ejemplo de desmontaje de herramienta de agarre (tipo accionada por cilindro interno)
Ejemplo de desmontaje de herramienta de agarre (tipo accionada por cilindro externo)
Ejemplo de desmontaje de cucharón
Pasador
Pasador
Pasador
Válvula de parada
Tapa contra el polvo
Tapón para polvo
Manguera hidráulica
Enlace de brazo
Cucharón
Enlace de cucharón
Brazo de pala

## Slide 74: Transporte de maquinaria de demolición
Página 83 del libro de texto / Página 68 del texto auxiliar
Ejemplo de equipo de escalada con ganchos
Ejemplo de relación entre la masa de la máquina de carga y el equipo de escalada
Ejemplo de equipo de escalada
Aleación de aluminio
Aleación de aluminio
Aleación de aluminio
Equipo de escalada
Material
Número de material utilizado
Forma y dimensión
Largo x Alto x Ancho (mm)
Masa de la máquina de carga (t)
Equipo de escalada
Cubierta de madera
15° o menos
Gancho para colgar en el carruaje
Plataforma del remolque

## Slide 75: Transporte de máquinas de demolición
Página 84 del libro de texto / Página 70 del texto auxiliar
Ejemplo de posición de carga
Ejemplo de uso de escabel
Tractor oruga
Equipo de escalada
Plano del terreno
Plataforma del vehículo
Tractor oruga
Equipo de escalada
Plataforma del vehículo
Frenos
Escabel

## Slide 76: Transporte de máquinas de demolición
Página 86 del libro de texto / Página 71 del texto auxiliar
En caso de transportar las máquinas conduciéndolas, al pasar por debajo de las líneas aéreas de ferrocarril, cables eléctricos, vigas de puentes, etc.,
asegúrese de que la distancia de separación sea suficiente para que la punta de la pluma no las toque.
Ejemplo de fijación de una máquina de demolición a un remolque
Cuña de bloqueo
Cuerda de
alambre
Almohadilla
Cuerda de
alambre
Palanca de bloqueo
Traviesas

## Slide 77: Capítulo 5 Inspección y mantenimiento de maquinaria de construcción para demolición

## Slide 78: Leyes relacionadas y precaución general
Leyes relacionadas
*Sin embargo, aunque no está estipulado por ley, es mejor conservar los resultados de la inspección mientras la máquina esté en uso.
El ingreso al lugar para inspección y mantenimiento es solo personal autorizado
Página 89 del libro de texto / Página 73 del texto auxiliar
Clasificación de la inspección | Artículo | Ejecutor / Calificación | Período de almacenamiento de la planilla de inspección
Inspección previa al inicio del trabajo | Reglas de seguridad Artículo 170, 171 | Conductor | Mientras la máquina esté en funcionamiento*
Autoinspección periódica (una vez al mes) | Reglas de seguridad Artículo 168, 169, 171 | Persona que es seleccionada por el gerente de seguridad | Planilla de inspección 3 años
Autoinspección periódica (una vez al año) | Reglas de seguridad Artículo 167, 169 169 (2), 171 | Inspector | Planilla de inspección 3 años (colocar la etiqueta de inspeccionado)
SOLO PERSONAL AUTORIZADO

## Slide 79: Procedimiento de inspección diaria antes de que arranque el motor
Método de distinción basado en la apariencia del aceite hidráulico
Antes de poner en funcionamiento el sistema eléctrico, retire la terminal (-) de la batería.
Apariencia | Olor | Causa
Cambió a blanco lechoso | Bueno | Está mezclado con agua
Cambió a marrón oscuro | Malo | Está deteriorado
Aparece una pequeña mancha oscura | Bueno | Está contaminado
Burbujeando | - | Está mezclado con grasa
Pluma
Brazo
Ejemplo de posición de inspección de aceite de la máquina de demolición
Página 91 del libro de texto / Página 74 del texto auxiliar

## Slide 80: Procedimiento de inspección diaria antes de que arranque el motor
Compruebe si hay tornillos sueltos
Ejemplo de engrase con pistola engrasadora
Ejemplo del límite de desgaste
Página 94 del libro de texto / Página 76 del texto auxiliar
Boquilla de engrase
Buje
Ancho del desgaste
Ancho del desgaste
Cincel

## Slide 81: Procedimiento de inspección diaria antes de que arranque el motor
Criterios del color de los gases de escape
Procedimiento de inspección diaria una vez finalizada la operación
(1) Limpiar el cuerpo de una máquina
(2) Suministro de combustible
(3) Almacenamiento de la máquina
Página 96 del libro de texto / Página 77 del texto auxiliar
Color del gas de escape | Criterio
Negro | La mezcla de combustible y aire es espesa, combustión de aceite incompleta
Amarillo claro | La mezcla de combustible y aire es pobre
Blanco / Azul | Combustión de aceite, error en la secuencia
Gris | La mezcla de combustible y aire es espesa, combustión de aceite
Incoloro | La mezcla de combustible y aire es apropiada, combustión completa

## Slide 82: En caso de anomalías notadas durante el trabajo
Cuando note que una máquina de demolición tiene algún problema, deténgala en un lugar plano inmediatamente e informe las piezas defectuosas a la persona a cargo. Será necesario comenzar a trabajar nuevamente después de la reparación.
Página 97 del libro de texto / Página 78 del texto auxiliar

## Slide 83: Capítulo 6: Asuntos relacionados con los trabajos de demolición

## Slide 84: Plan de construcción
Página 99 del libro de texto / Página 79 del texto auxiliar
Flujo general del trabajo de demolición
Envío de documentos para los procedimientos de la oficina gubernamental
Saludos al vecindario
Ejemplo de residuos especiales
Eliminación de asbesto (nivel 3)
* No hay obligación de presentarlo, pero se requiere un plan de nivel 3
Procesamiento, transferencia de PCB
Desmantelamiento de incineradores
Recuperación, destrucción de freón
Evaluación preliminar
Planificación
Preparación de trabajo
Eliminación de restos
Eliminación de equipos e instalaciones
Gestión de residuos particulares
Demolición y desmantelamiento de material interior
Demolición y desmantelamiento del piso superior
Demolición y desmantelamiento de cimientos
Demolición y desmantelamiento de pilotes (extracción)
Demolición y desmantelamiento exterior
Nivelación/Limpieza
Terminado
Eliminación de residuos
Clasificación y acumulación

## Slide 85: Reglas de conducción segura
Página 101 del libro de texto / Página 81 del texto auxiliar
Cuando el conductor abandone el asiento del conductor durante el trabajo, etc., el conductor debe apagar el motor, sacar la llave y guárdela.
El conductor debe usar casco de seguridad y equipo de seguridad, y poner sus vestimentas en orden antes de conducir.
Siga las reglas del sitio de trabajo
Casco de seguridad
Ropa limpia
Zapatos de seguridad

## Slide 86: Reglas de conducción segura
Página 101 del libro de texto / Página 82 del texto auxiliar
Siempre debe estar listo para detener la operación inmediatamente ante una situación inesperada durante la conducción.
Siempre verifique si hay objetos enterrados al fracturar en áreas urbanas.
Suministro de agua
Gas

## Slide 87: Procedimiento de señales y orientación
Página 104 del libro de texto / Página 84 del texto auxiliar
Antes de comenzar a trabajar, es necesario que el conductor discuta suficientemente con el guía o señalador las posiciones de trabajo de otras máquinas de construcción, la posición de trabajo del trabajador, las posiciones de lugares peligrosos y el método de señalización.
＜ Señalizado por silbato ＞ ＜ Señalizado con palabras ＞
• Seguro: 2 silbidos cortos, repetidos • Seguro: Está bien (orai), Está bien (orai)
• Detener: Silbido largo • Detener: ¡Alto! (sutoppu)
Confirmación de las precauciones entre conductores

## Slide 88: Capítulo 7: Conocimiento de la fuerza y la electricidad.

## Slide 89: Momento de fuerza
Página 110 del libro de texto / Página 85 del texto auxiliar
Momento de fuerza
Momento de fuerza ①
Momento de fuerza ②
Reacción de golpe
Martillo para
túnel

## Slide 90: Momento de fuerza
Página 112 del libro de texto / Página 86 del texto auxiliar
Precauciones al trabajar con una máquina de demolición específica
Área de riesgo de caídas
Radio máximo de trabajo
Área de trabajo
Área de advertencia

## Slide 91: Masa, gravedad específica y centro de gravedad
Página 115 del libro de texto / Página 87 del texto auxiliar
Unidad de volumen de masa de un objeto
Fórmula para volumen aproximado
Masa del objeto = volumen x gravedad específica
Plomo
Cobre
Acero
Hierro fundido
Aluminio
Concreto
Tierra
Grava
Arena
Carbón (polvo)
Coque
Granito
Andesita
Basalto
Conglomerado
Piedra caliza (dura)
Piedra caliza (blanda)
Mármol
Gneis
Roble
Pino
Cedro
Tipo de material
Masa por metro cúbico (t)
Tipo de material
Masa por metro cúbico (t)
Forma del objeto
Nombre
Forma
Fórmula para volumen aproximado
Ortoedro
Cilindro
Disco
Círculo
Segmento circular
Cono
Cono truncado
Circulo
Pirámide triangular
Diámetro
Grosor
Altura
Ancho
Largo
Diámetro
Altura
Diámetro
Altura
Diámetro
Altura
Diámetro de la base inferior
Grosor
Ancho
Largo
Base
Altura de la base
Área de la base
Altura
Largo x ancho x altura
(Diámetro) 2 x altura x 0.8
(Diámetro) 2 x grosor x 0.8
(Diámetro) 3 x 0.53
(Altura) 2 x (Diámetro x 3 - altura x 2) x 0.53
(Diámetro) 2 x altura x 0.3
[(Diámetro de la base inferior)2 + diámetro de la base inferior x diámetro de la base superior + (Diámetro de la base superior)2] x altura x 0.3
Largo x ancho x grosor x 0.53
Área de la base x altura ÷ 3
(Área de la base = base x altura de la base ÷ 2)

## Slide 92: Masa, gravedad específica y centro de gravedad
Página 117 del libro de texto / Página 89 del texto auxiliar
Estabilidad del objeto
Cómo encontrar el centro de gravedad
[Estable]
(a)
[Estable]
(b)
[Neutral]
(b)
[Estable]
(e)
[Inestable]
(c)

## Slide 93: Movimiento de un objeto
Página 118 del libro de texto / Página 90 del texto auxiliar
Fuerza centrífuga / fuerza centrípeta
Fuerza de fricción estática máxima
Velocidad y aceleración
Fuerza centrípeta
Fuerza centrífuga
Centro
(mano)
Objeto A
Movimiento no rápido
Movimiento rápido

## Slide 94: Conocimiento de la electricidad
Página 124 del libro de texto / Página 93 del texto auxiliar
Unidad de reacción mA (miliamperios) cuando una corriente eléctrica fluye a través del cuerpo humano
NOTA) 1 mA es 1 / 1000A (amperio)
Impacto de una descarga eléctrica
Corriente alterna (AC)
Corriente directa (DC)
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
1. Un poco de hormigueo
2. Descarga dolorosa (pero el músculo aún se puede mover)
3. Descarga dolorosa (rigidez muscular, disnea)
4. Posibilidad de provocar la muerte de forma instantánea

## Slide 95: Conocimiento de la electricidad
Página 126 del libro de texto / Página 94 del texto auxiliar
Distancia de la línea de transmisión / distribución
(NOTA) *Núm. 759 de fecha 17 de diciembre de 1975
**Esto no se aplica si realizó aislamiento protector
***[Valor objetivo de la empresa de energía eléctrica] indica el caso de TEPCO. Esta categoría y los valores objetivo difieren para cada compañía de energía eléctrica.
Circuito eléctrico
Voltaje de transmisión (V)
Distancia mínima de separación (m)
Valor notificado del director de la oficina de normas laborales*
Valor objetivo de la empresa de energía eléctrica
Línea de distribución
Línea de transmisión
Por debajo de
Por encima de
Por encima de
(Línea de distribución)
Línea de distribución de alto voltaje
Poste con transformador
Lado de la casa
Lado de la calle
Seguro
Cableado inferior de alto voltaje
Línea de baja tensión
Tenga cuidado porque es una línea de alto voltaje hasta el transformador
Seguro
Seguro
Seguro
Seguro
Seguro
Seguro
(Línea de transmisión)
Presión extra alta
La mayoría de las líneas de transmisión son torres de acero, pero tenga cuidado, ya que pueden ser postes de servicios públicos.
Cable de tierra elevado
Línea de transmisión
ℓ: Distancia de separación
Seguro

## Slide 96: Conocimiento de la electricidad
Página 127 del libro de texto / Página 95 del texto auxiliar
Cómo leer el hidrómetro
Hidrómetro
Cilindro
externo
Posición de los ojos
Electrolito
Bola de goma
Tubería de absorción de agua

## Slide 97: Capítulo 8 Tipos de estructuras y métodos de demolición

## Slide 98: Estructura de madera (estructura W) (moku kozo (W zo)), Estructura de acero (estructura S) (tekkotsu kozo (S zo))
Página 129 del libro de texto / Página 96 del texto auxiliar
Ejemplo de estructura de marco de madera
Ejemplo de estructura de paredes con marco de madera
Ejemplo de estructura de marco de acero
Ejemplo de estructura de celosía de acero

## Slide 99: Estructura de concreto reforzado (estructura RC) (tekkin conkurito kozo (RC zo)) Estructura de concreto reforzado con armazones de acero (estructura SRC) (tekkotsu tekkin konkurito kozo (SRC zo))
Página 132 del libro de texto / Página 98 del texto auxiliar
Ejemplo de estructura de marco de concreto reforzado
Ejemplo de estructura de pared de concreto reforzado
Ejemplo de estructura de marco rígido de concreto reforzado con armazones de acero

## Slide 100: Método de demolición de edificios
Página 137 del libro de texto / Página 100 del texto auxiliar
Ejemplo de método de demolición y clasificación por trabajo manual
Clasificación en sitio
Eliminación de estructuras temporales
③ Extracción de accesorios internos / externos
② Eliminación de materiales interiores
① Destrucción de equipos del edificio
Confirmación de la remoción de residuos
Trabajos de instalación temporal
Medidas de preparación
previas
Preparación de trabajo
④ Eliminación de las instalaciones en la azotea
Clasificación y remoción
⑧ Desmantelamiento de cimientos, etc.
Trabajo manual
⑤ Eliminación de balcones,
etc.
⑦ Desmantelamiento de partes estructurales y material exterior
⑥ Eliminación de material para tejado
Inspección de finalización de los trabajos de demolición
(Nivelación / limpieza) Una vez finalizado el trabajo de demolición
Gestión tras la finalización de los trabajos de demolición
Trabajo manual o trabajo combinado manual y mecánico

## Slide 101: Método de demolición de edificios
Página 137 del libro de texto / Página 101 del texto auxiliar
Ejemplo de método de demolición y clasificación mediante trabajo combinado manual y mecánico
③ Extracción de accesorios internos / externos
② Eliminación de materiales interiores
① Destrucción de equipos del edificio
Confirmación de la remoción de residuos
Trabajos de instalación temporal
Medidas de preparación
previas
Preparación de trabajo
④ Eliminación de las instalaciones en la azotea
⑤ Eliminación de balcones, etc.
⑥ Eliminación de material para tejado
⑧ Desmantelamiento de partes estructurales y material exterior
Eliminación de estructuras temporales
⑨ Desmantelamiento de cimientos, etc.
Inspección de finalización de los trabajos de demolición
(Nivelación / limpieza) Una vez finalizado el trabajo de demolición
Gestión tras la finalización de los trabajos de demolición
Clasificación en sitio
Clasificación y remoción
Trabajo manual
Trabajo manual o trabajo combinado manual y mecánico
⑦ Transporte e instalación de maquinaria pesada
Retirada de maquinaria pesada

## Slide 102: Método de demolición de edificios
Página 138 del libro de texto / Página 102 del texto auxiliar
Ejemplo de método de demolición y clasificación mediante trabajo mecánico
③ Extracción de accesorios internos / externos
② Eliminación de materiales interiores
① Destrucción de equipos del edificio
Trabajos de instalación temporal
Medidas de preparación
previas
Preparación de trabajo
Confirmación de la remoción de residuos
④ Eliminación de material para tejados
⑤ Transporte e instalación de maquinaria pesada
⑥ Desmantelamiento de partes estructurales y material exterior
Eliminación de estructuras temporales
⑦ Desmantelamiento de cimientos, etc.
Inspección de finalización de los trabajos de demolición
(Nivelación / limpieza) Una vez finalizado el trabajo de demolición
Gestión tras la finalización de los trabajos de demolición
Retirada de maquinaria pesada
Clasificación en sitio
Clasificación y remoción
Trabajo manual
Trabajo mecánico

## Slide 103: Capítulo 9 Leyes y regulaciones relacionadas

## Slide 104: Sistema legal de seguridad y salud de los trabajadores
Página 107 del texto auxiliar
Existen varias leyes relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores, incluida la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Especialmente en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se estipulan los elementos que deben observarse con el fin de promover el establecimiento de un ambiente de trabajo cómodo y garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Los elementos específicos asociados con la aplicación de la ley se indican en ordenanzas gubernamentales, ordenanzas ministeriales, notificaciones públicas, etc. El marco jurídico de la seguridad y salud de los trabajadores es el siguiente.
Imagen 9-1 Marco jurídico para la conducción de maquinaria de construcción tipo vehicular (para demolición)
(Referencia) Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, Manual de evaluación de riesgos para la industria de mantenimiento de edificios
Normas estructurales para máquinas de construcción tipo vehicular
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ordenanza de aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
El reglamento de la Ordenanza de aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Regulaciones de Educación Especial de Seguridad y Salud
Normas sobre la capacitación en habilidades de conducción para máquinas de construcción tipo vehicular (para demolición)
Ley
Ordenanza ministerial
Ordenanza gubernamental
Noticia pública
/
Notificación

## Slide 105: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo(extracto) (1)
Página 149 del libro de texto / Página 108 del texto auxiliar
Capítulo 1 Reglas generales
Artículo 3 <Responsabilidades de los empleadores, etc.>
Los empleadores no solo deben preservar las normas mínimas para la prevención de accidentes laborales estipuladas en esta ley, sino garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo creando entornos de trabajo cómodos y mejorando las condiciones de trabajo.
Además, los empleadores deben cooperar con la política de prevención de accidentes laborales exigidos por el gobierno.
2 Toda persona que diseñe, fabrique o importe máquinas u otros equipos, toda persona que fabrique o importe materia prima, o toda persona que construya o diseñe construcciones, en lo que respecta al diseño, fabricación, importación o construcción de estos artículos, se esforzarán por prevenir los accidentes laborales causados por el uso de dichos artículos.
3 La persona que ordena el trabajo o cualquier otra persona que subcontrate una obra de construcción a otra persona debe tener cuidado de no perjudicar las condiciones de seguridad y trabajo sanitario en lo que respecta al método de construcción y el período de construcción, etc.
Artículo 4 Los trabajadores se esforzarán para cumplir con la necesidad de prevenir accidentes laborales y cooperarán con las medidas para prevenir accidentes laborales implementadas por los empleadores y otras personas relacionadas.

## Slide 106: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (extracto) ( 2 )
Página 154 del libro de texto / Página 108 del texto auxiliar
Capítulo 5 Normativa sobre máquinas, etc., y materiales nocivos
Artículo 45 <Autoinspección periódica>
De acuerdo con la Ordenanza del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, los empleadores deberán verificar periódicamente la autoinspección de las calderas y otras máquinas especificadas por ordenanza del gobierno y compilar el resultado.
2 Cuando el empleador realice la autoinspección especificada por Ordenanza del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de entre las inspecciones establecidas en el párrafo anterior sobre la maquinaria, etc., del mismo párrafo especificado por ordenanza gubernamental, es necesario que el empleador designe a un trabajador de la empresa que cuente con las calificaciones especificadas por ordenanza del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar o a una persona que esté registrada de acuerdo a lo especificado en el artículo 2, párrafo 54-3 y realice una autoinspección específica de dicha maquinaria a solicitud de otras personas.
3 El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar publicará la política de autoinspección, que es necesaria para la implementación adecuada y efectiva de acuerdo a lo estipulado en el párrafo 1.
4 Omitido
Tabla 5-1 Leyes y regulaciones relacionadas
Clasificación de la inspección | Artículo | Ejecutor / Calificación | Período de almacenamiento de la planilla de inspección
Inspección previa al inicio del trabajo | Reglas de seguridad Artículo 170, 171 | Conductor | Mientras la máquina esté en funcionamiento
Autoinspección periódica (una vez al mes) | Reglas de seguridad Artículo 168, 169, 171 | Persona que es seleccionada por el gerente de seguridad | Planilla de inspección 3 años
Autoinspección especificada (una vez al año) | Reglas de seguridad Artículo 167, 169 169 (2), 171 | Inspector | Planilla de inspección 3 años (colocar la etiqueta de inspeccionado)

## Slide 107: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (extracto) ( 3 )
Página 155del libro de texto / Página 109 del texto auxiliar
Capítulo 6 Medidas para el empleo de los trabajadores
Artículo 61 <Restricciones laborales>
Para trabajo con grúas y otras operaciones especificadas por ordenanza del gobierno, el empleador no debe asignar dichos trabajos a una persona que no haya obtenido una licencia correspondiente para esos trabajos por parte del director de la oficina de trabajo de la prefectura, una persona que haya completado una formación técnica relacionada con dichos trabajos dirigida por una persona registrada por el director de la oficina de trabajo de la prefectura, o una persona que tenga otras certificaciones especificadas por ordenanza del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
2 Ninguna persona, salvo la que pueda realizar las operaciones pertinentes de acuerdo con el párrafo anterior, podrá realizar estas operaciones.
3 La persona que pueda participar en las operaciones pertinentes de acuerdo con el párrafo 1 deberá llevar la licencia o certificación para las operaciones.
4 Omitido
Calificaciones requeridas para los conductores de máquinas
Calificaciones requeridas para los operadores
Nombre de la máquina
Capacidad de la máquina
Tipo de calificación
Licencia
Formación técnica
Educación especial
Grúa
Grúa
Grúa operada sobre el nivel del piso (moviéndose con carga)
Capacidad de
levantamiento
Capacidad de
levantamiento
Grúa móvil
Maquinaria de construcción tipo vehicular
Para preparación de terrenos, transporte, carga y excavación Compactadora (rodillo) Para demolición
Cargador de pala, cargador de horquilla
Transportador de terreno difícil
Contenido de la operación
Licencia
Formación técnica
Educación especial
Trabajo de eslingado (tamagake)
Capacidad de levantamiento
Más de 1 tonelada
Menos de 1 tonelada
Operación de manipulación
de asbesto
Operaciones como demolición de edificios donde se usa asbesto
Encargado de la operación
5 toneladas
Menos de 5 toneladas
Más de 5 toneladas
Menos de 5 toneladas
Capacidad de
levantamiento
Más de 5 toneladas
Más de 1 tonelada
Menos de 5 toneladas
Menos de 1 tonelada
Masa corporal de la máquina
Sin límites
Masa corporal de la máquina
Más de 3 toneladas
Menos de 3 toneladas
Más de 3 toneladas
Menos de 3 toneladas
Carga máxima
Más de 1 tonelada
Menos de 1 tonelada
Capacidad de carga máxima
Más de 1 tonelada
Menos de 1 tonelada
Nombre de la operación
Tipo de calificación

## Slide 108: Ordenanza de aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (extracto)
Página 156del libro de texto / Página 110 del texto auxiliar
Artículo 20 <Operaciones relacionadas con la restricción laboral>
La operación especificada por la ordenanza gubernamental del Artículo 61, párrafo 1, se encuentra a continuación.
1 a 11 Omitidos
12 La operación de máquinas con un peso de 3 toneladas o más, enumeradas en la tabla anexa 7, punto 1, punto 2, punto 3 o punto 6, que utilicen energía y puedan ser autopropulsadas a lugares no especificados (excluyendo la conducción en carretera).
13 El resto fue omitido.
Ámbitos y duración de los cursos de capacitación para personas con empleos restringidos especificados por el Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar de conformidad con las disposiciones del Artículo 83, párrafo 1, punto 3 de la Ordenanza Ministerial sobre Registro y Designación relacionados con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y las órdenes basadas en la misma
♦ Notificación núm. 144 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (30 de marzo de 2009) ♦
Artículos 1 y 2 omitidos.
(Curso de capacitación para trabajadores involucrados en la operación de equipos de construcción tipo vehicular)
Artículo 3 Se llevará a cabo un curso de capacitación previsto en el Artículo 99-3, párrafo 1 de la Ley para quienes estén en condiciones de realizar el trabajo previsto en la orden del Artículo 20, punto 12 para las materias de capacitación enumeradas en la columna superior de la siguiente tabla, durante el tiempo especificado en la columna inferior de la misma tabla para los ámbitos enumerados respectivamente en la columna central de la misma tabla.
Ámbito
Duración
Estructura de maquinaria de trabajo restringido, etc.
Estructura de los equipos de desplazamiento y trabajo de la maquinaria de construcción tipo vehicular
1 hora
Mantenimiento y gestión de maquinaria de trabajo restringido, etc.
Inspección y mantenimiento de equipos de construcción tipo vehicular
1 hora
Leyes y regulaciones relacionadas con la seguridad y la salud
Disposiciones relevantes en leyes, ordenanzas y reglamentos de salud y seguridad en el trabajo
1.5 horas
Funciones de los dispositivos de seguridad, etc., relacionados con maquinaria de trabajo restringido, etc.
Funciones de los dispositivos de seguridad y frenos de maquinaria de construcción tipo vehicular
1 hora
Métodos de trabajo relacionados con la maquinaria de trabajo restringido, etc.
Medidas de seguridad según el método de trabajo relacionado con equipos de construcción tipo vehicular
1.5 horas
Ejemplos de accidentes laborales y sus medidas de prevención
Estudio de casos de accidentes laborales
2 horas
Tema de capacitación
Artículo 4 omitido

## Slide 109: Regulaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ( extracto ) (1)
Página 160 del libro de texto / Página 111 del texto auxiliar
Parte 1 Reglas generales
Capítulo 7 Licencias, etc.
Sección 3 Formación técnica
Artículo 82 <Reexpedición del Certificado de Formación Técnica, etc.>
Cuando una persona que haya recibido un Certificado de Formación Técnica y que esté ejerciendo o pretenda ejercer el trabajo relacionado con dicha formación técnica deberá, cuando haya perdido o dañado el certificado, presentar una Solicitud de Reexpedición de Certificado de Formación Técnica (formulario 18) al instituto de formación registrado que haya expedido el Certificado de Formación Técnica, excepto en el caso prescrito en el párrafo (3), y obtener la reexpedición del Certificado de Formación Técnica.
2 Cuando una persona como la prescrita en el párrafo anterior haya cambiado su nombre, deberá presentar una Solicitud de Sustitución de Certificado de Formación Técnica (formulario 18) al instituto de formación registrado que haya emitido el Certificado de Formación Técnica para que se sustituya el Certificado de Formación Técnica, excepto en el caso prescrito en el párrafo (3).
3 El resto fue omitido.
Parte 2 Normas de seguridad
Capítulo 2 Máquinas de construcción, etc.
Sección 1 Máquinas de construcción tipo vehicular
Subsección 1-2 Estructura
Artículo 152 <Instalación de faros>
Los empleadores deben instalar faros en las máquinas de construcción tipo vehicular. Sin embargo, esto no aplica a las máquinas de construcción tipo vehicular utilizadas en un lugar donde se mantenga la iluminación necesaria para un funcionamiento seguro.

## Slide 110: Regulaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ( extracto ) (2)
Página 163 del libro de texto / Página 111 del texto auxiliar
Artículo 153 <Protector de cabeza>
Cuando los trabajadores operan máquinas de construcción tipo vehicular (solo excavadoras, tractores excavadores, apiladoras, excavadoras eléctricas, excavadoras de arrastre y máquinas de demolición) en donde hay riesgos de que caigan rocas*1, u objetos similares en los trabajadores, se debe de equipar un protector sólido para la cabeza*2 en las máquinas de construcción tipo vehicular.
Nota 1) La frase “donde hay riesgos de que caigan rocas” significa trabajos de excavación ligeros,
trabajos de excavación de canteras y construcción de carreteras con máquinas,
y los lugares donde el funcionamiento de máquinas puede causar la caída de rocas.
Nota 2) En cuanto al protector de cabeza, las normas estructurales se indican en la notificación núm. 559 del 26 de septiembre de 1975.
Subsección 2 Prevención de peligros relacionados con el uso de máquinas de construcción tipo vehicular.
Artículo 154 <Reconocimiento y registro>
Los empleadores deben investigar la topografía, condición geológica, etc., de los lugares relacionados con la operación y registrar el resultado con anticipación al iniciar la operación utilizando una máquina de construcción tipo vehicular para evitar peligros a los trabajadores debido a la caída de sus máquinas o el suelo demolido, etc.
Artículo 155 <Planes de trabajo>
Cuando los operadores realicen trabajos con máquinas de construcción tipo vehicular, deberán establecer por adelantado un plan de trabajo que se adapte a la información obtenida a través de la investigación en virtud de lo dispuesto en el Artículo anterior, y deberá realizar los trabajos de acuerdo con dicho plan de trabajo.
2 Los planes operativos mencionados en el párrafo anterior deben indicar los siguientes elementos.
1 Tipos y capacidades de las máquinas de construcción tipo vehicular
2 Ruta de operación de las máquinas de construcción tipo vehicular
3 Métodos de operación de las máquinas de construcción tipo vehicular
3 Los empleadores deben publicar al trabajador relevante sobre los puntos 2 y 3 del párrafo anterior cuando hayan establecido el plan de operación.

## Slide 111: Regulaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ( extracto ) (3)
Página 163 del libro de texto / Página 112 del texto auxiliar
Artículo 156 <Límite de velocidad>
Cuando los empleadores operen usando una máquina de construcción tipo vehicular (excepto aquellas cuya
velocidad máxima es inferior a 10 km/h), deberán determinar de antemano el límite de velocidad apropiado especificado para ella
de acuerdo con la topografía, condición geológica, etc.*, de los lugares relacionados con la operación.
2 El conductor de la máquina de construcción tipo vehicular establecido en el párrafo anterior no debe conducirla por encima del límite de velocidad establecido en el mismo párrafo.
Nota: "etc." en "topografía, condición geológica, etc." incluye casos en los que se instalan otras maquinarias y equipos.
Artículo 157 <Prevención de caídas, etc.>
Cuando los empleadores operan máquinas de construcción de tipo vehicular, deberán tomar las medidas necesarias, como evitar el hundimiento de los arcenes, evitar el hundimiento irregular del suelo y mantener la anchura necesaria, etc.*1, de la ruta de operación de la máquina de construcción tipo vehicular, con el fin de evitar peligros para los trabajadores debido al vuelvo o caída de la maquinaria de construcción tipo vehicular.
2 Cuando los empleadores operan usando una máquina de construcción tipo vehicular en arcenes, pendientes, etc., si existe un riesgo de peligro para los trabajadores debido al vuelco o la caída de dicha máquina de construcción tipo vehicular, el empleador deberá asignar un guía*2 y hacer que este guíe la máquina de construcción tipo vehicular.
3 Los conductores de máquinas de construcción tipo vehicular establecidos en el párrafo anterior deberán seguir las indicaciones del guía mencionado en el mismo párrafo.
Nota 1) “etc.” en “mantener la anchura necesaria, etc.” incluye establecer barandillas y colocar letreros.
Nota 2) Al establecer barandillas y colocar letreros para evitar caídas, no es necesario asignar un guía como se menciona en el párrafo 2.
Artículo 157-2
En lugares como arcenes y laderas en los que exista riesgo de peligro para los conductores debido al vuelco o la caída de la maquinaria de construcción tipo vehicular, los empleadores procurarán no utilizar maquinaria de construcción tipo vehicular que no disponga de una estructura de protección contra el vuelco y esté equipada con cinturones de seguridad, y deberán procurar que los conductores utilicen los cinturones de seguridad.

## Slide 112: Regulaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ( extracto ) (4)
Página 164del libro de texto / Página 113 del texto auxiliar
Artículo 158 <Prevención de contacto>
Cuando los empleadores operan con máquinas de construcción de tipo vehicular, no se debe permitir que los trabajadores ingresen al lugar donde existe el riesgo de peligro* para los trabajadores debido al contacto con las máquinas de construcción tipo vehicular en funcionamiento.
Sin embargo, esto no aplica si se asigna un guía que dé indicaciones a la máquina de construcción tipo vehicular.
2 Los conductores de máquinas de construcción tipo vehicular establecidos en el párrafo anterior deberán seguir las indicaciones del guía mencionado en el mismo párrafo.
Nota) El “lugar donde existe un riesgo de peligro” incluye lugares dentro del rango operativo de equipos, como brazos y plumas, así como el rango de desplazamiento de las máquinas.
Articulo 159 <Señales>
Cuando los empleadores asignan un guía para la operación de máquinas de construcción tipo vehicular, deben establecer señales determinadas y hacer que el guía las utilice.
2 El conductor de la máquina de construcción tipo vehicular mencionado en el párrafo anterior debe seguir las señales mencionadas en el mismo párrafo.
Artículo 160 <Medidas en caso de abandonar el puesto de conducción>
Cuando el conductor de la máquina de construcción tipo vehicular abandona el puesto de operación, el operador deberá hacer que el conductor tome las siguientes medidas
1 Bajar al suelo el equipo de trabajo, como cucharones y horquillas, etc.*1
2 Detener el motor principal y aplicar el freno de desplazamiento, o tomar otras medidas*2 para evitar que la máquina de construcción tipo vehicular se escape.
2 El operador mencionado en el párrafo anterior deberá tomar las medidas enumeradas en cada punto del mismo párrafo al abandonar el puesto de operación de la máquina de construcción tipo vehicular.
Nota 1) "etc." en "cucharón, horquilla, etc." incluye palas, hojas topadoras, y similares.
Nota 2) "otras medidas" en "aplicar el freno de desplazamiento, o tomar otras medidas" incluye la detención con cuñas, topes y similares.

## Slide 113: Regulaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ( extracto ) (5)
Página 165 del libro de texto / Página 114 del texto auxiliar
Artículo 161 <Transporte de maquinaria de construcción tipo vehicular>
Cuando los empleadores realizan la carga y descarga de máquinas de construcción tipo vehicular a camiones de carga, etc.*1, mediante la conducción de las mismas o por remolcado, para su transporte, en caso de utilizar rampas para el camión, terraplén (morido), o similares el operador deberá cumplir con las siguientes disposiciones para evitar peligros debido al vuelco o la caída de dichas máquinas de construcción tipo vehicular.
1 Opere la carga y descarga en superficies planas y firmes.
2 Cuando utilice una rampa para el camión, asegúrese de que tenga longitud, ancho y resistencia suficiente*2 y que la inclinación se ajuste adecuadamente*3.
3 Cuando utilice terraplenes (morido) y plataformas temporales, asegúrese de que tengan ancho y resistencia suficiente*4 y que la inclinación se ajuste adecuadamente.
Nota 1) "Etc." en "camiones de carga, etc." incluye remolques.
Nota 2) “Suficiente” en “resistencia suficiente” se determina de acuerdo con el peso y tamaño de las máquinas de construcción tipo vehicular que se va carga o descargar.
Nota 3) La “inclinación que se ajuste adecuadamente” deberá estar dentro de un rango seguro, teniendo en cuenta los parámetros de la máquina, tales como la capacidad de escalada.
Nota 4) La “resistencia del terraplén (morido)” se asegura golpeando troncos en el terraplén (morido) y endureciéndolo lo suficiente.
Artículo 162 <Restricciones de embarque>
Los empleadores no permitirán que los trabajadores se suban a ninguna parte del vehicular que no sean los asientos de pasajeros* cuando trabajen con una máquina de construcción tipo vehicular.
Nota) "Asientos de pasajeros" se refiere al asiento del conductor, el asiento del pasajero delantero y otros asientos para pasajeros.
Artículo 163 <Restricciones de uso>
Con el fin de evitar el peligro para los trabajadores debido al vuelco o la destrucción de equipos de trabajo como plumas y brazos, los operadores deben respetar la estabilidad, la carga máxima de trabajo, etc., especificadas para la estructura* del equipo de construcción correspondiente cuando trabajen con máquinas de construcción tipo vehicular.
Nota) "Especificadas para la estructura" significa lo indicado en las normas estructurales para máquinas de construcción tipo vehicular.

## Slide 114: Regulaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ( extracto ) (6)
Página 165 del libro de texto / Página 115 del texto auxiliar
Artículo 164 <Restricciones de uso que no sea para el propósito original>
Los empleadores no deben utilizar la máquina de construcción tipo vehicular para ningún propósito que no sea el uso previsto de dicha máquina de construcción tipo vehicular, como levantar cargas con una pala mecánica o levantar trabajadores con una cuchara bivalva o similar*1. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en ninguno de los siguientes casos:
1 Cuando se realiza el trabajo de elevación de carga*2, y se aplique todo lo siguiente:
a. Cuando sea inevitable por la naturaleza de la obra o cuando sea necesario para la ejecución segura de la obra.*3
b. Cuando use brazos, cucharones u otro equipo de trabajo con ganchos, cadenas u otros accesorios de metal u otros dispositivos de elevación*4 que se incluyan en cualquiera de las siguientes categorías:
(1) Tiene suficiente resistencia*5 para la carga que se va a aplicar.
(2) No hay riesgo de que la carga levantada del equipo se caiga debido al uso de un dispositivo de retención, etc.
(3) No hay riesgo de que se desprenda del equipo de trabajo*6.
2 Al realizar trabajos distintos a la elevación de cargas y cuando no exista riesgo de peligro para los trabajadores.
Nota 1) El "similar" en "levantar trabajadores con una cuchara bivalva o similar" incluye el uso de plumas, brazos, etc., como alternativa para rampas.
Nota 2) El "trabajo de elevación de carga" incluye girar la pluma mientras sostiene la carga y conducir mientras sostiene la carga.
Nota 3) "Cuando sea inevitable por la naturaleza de la obra o cuando sea necesario para la ejecución segura de la obra" se refiere al caso en el que se realice temporalmente el levantamiento de tablestacas para la estabilización del suelo, conductos de humos, etc., para reducir el peligro de derrumbe como parte de los trabajos de excavación utilizando máquinas de construcción tipo vehicular, y cuando el lugar de trabajo es estrecho, y si se lleva una grúa móvil para realizar el trabajo, el lugar de trabajo será más complicado y el peligro aumentará.
Nota 4) "Cuando use brazos, cucharones u otro equipo de trabajo con ganchos, cadenas u otros accesorios de metal u otros dispositivos de elevación" significa que los ganchos, cadenas, cables de acero, cadenas de elevación, etc., están sujetos al equipo de trabajo de modo que no se puedan quitar fácilmente, y el equipo de trabajo se usa para levantar la carga. No incluye el caso en el que se une un cable metálico a las mordazas del cucharón para levantar una carga o en el que se conecta un cable metálico directamente a la pluma o brazo para levantar una carga.
Nota 5) La resistencia del equipo de elevación debe ser que el factor de seguridad sea 5 o más (el valor obtenido al dividir el valor de la carga de corte del equipo de elevación por el valor de la carga en el apartado 3, punto 4).
Nota 6) "No hay riesgo de que se desprenda del equipo de trabajo" se refiere a ganchos, etc., que se sueldan de tal manera que exista suficiente penetración, espesor de la garganta, etc., y que los ganchos, etc., estén soldados alrededor de toda la circunferencia del área de montaje.

## Slide 115: Regulaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ( extracto ) (7)
Página 167 del libro de texto / Página 116 del texto auxiliar
Artículo 165 <Reparaciones, etc.>
Cuando el empleador lleve a cabo trabajos de reparación o trabajos de fijación o remoción de una máquina de construcción tipo vehicular, deberá designar a una persona para dirigir el trabajo y hacer que esa persona tome las siguientes medidas:
1 Determinar los procedimientos de trabajo y dirigir la operación.
2 Vigilar el uso de postes de seguridad, bloques de seguridad, etc., según se especifica en el párrafo 1 del Artículo siguiente, y plataformas según se especifica en el párrafo 1 del Artículo 166-2.
Artículo 166 <Prevención de peligros por descenso de brazos, etc.>
Cuando se eleve la pluma, el brazo, etc., de una máquina de construcción tipo vehicular y se realice reparaciones, inspecciones u otros trabajos bajo la pluma, el brazo, etc., el empleador hará que los trabajadores que realicen el trabajo utilicen postes de seguridad, bloques de seguridad, etc., para evitar el peligro que supone para los trabajadores el descenso inesperado de la pluma, el brazo, etc.
2 Los trabajadores que realicen el trabajo especificado en el párrafo anterior deberán utilizar los postes de seguridad, los bloques de seguridad, etc.*, mencionados en el mismo párrafo.
Nota) El "etc." en "bloques de seguridad, etc." incluye plataformas y similares.
Artículo 166-2 <Prevención del peligro debido al colapso del accesorio>
Cuando se instala o quita un accesorio de una máquina de construcción tipo vehicular, el empleador deberá hacer que los trabajadores involucrados en el trabajo usen una plataforma para evitar los peligros debido al colapso del accesorio.
2 Los trabajadores que realicen las labores especificadas en el párrafo anterior deberán utilizar las plataformas mencionadas en el mismo párrafo.
Artículo 166-3 <Restricciones a los accesorios>
Los empleadores no deben instalar accesorios que excedan el peso especificado para la máquina de construcción tipo vehicular.

## Slide 116: Regulaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ( extracto ) (8)
Página 167 del libro de texto / Página 116 del texto auxiliar
Artículo 166-4 <Indicación del peso del accesorio, etc.>
Cuando se haya reemplazado un accesorio de una máquina de construcción tipo vehicular, el empleador indicará el peso del accesorio (incluida la capacidad o el peso máximo de carga del cucharón, la horquilla, etc., cuando hayan sido instalados. Lo mismo se aplicará en lo sucesivo en este Artículo) en un lugar visible para el conductor, o el empleador deberá equipar dicha máquina de construcción tipo vehicular con un documento con el que se pueda comprobar fácilmente el peso del accesorio.
Capítulo 8-5 Prevención de peligros en trabajos de demolición, etc., de estructuras de concreto
Artículo 517-15 <Demolición, etc., de estructuras de concreto>
El empleador deberá tomar las siguientes medidas al realizar el trabajo especificado en el Artículo 6, punto 15-5 de la ordenanza.
1 Prohibir el ingreso a la zona de trabajo a trabajadores que no estén directamente relacionados con dicho trabajo.
2 Suspender el trabajo cuando se prevea que sea peligroso realizar el trabajo debido a condiciones climáticas adversas como vientos fuertes, lluvias intensas o nevadas intensas.
3 Cuando se levante o baje equipo, herramientas, etc., haga que los trabajadores usen una cuerda o bolsa para colgar o similares.
Artículo 517-16 <Señales para trabajos tales como derribos>
En el caso de la realización de los trabajos mencionados en el Artículo 6, punto 15-5 de la ordenanza, cuando se realicen trabajos como el derribo de muros exteriores, pilares, etc., el empleador deberá establecer ciertas señales para derribos y darlas a conocer a los trabajadores relacionados.
2 En el caso de que se realice una operación de derribo como la señalada en el párrafo anterior, cuando exista riesgo de peligro para trabajadores distintos de los que realicen dicha operación de derribo (en adelante, "otros trabajadores" en este Artículo), el empleador no deberá permitir que se comiencen las operaciones de derribo hasta que se hayan dado las señales para evacuación establecidas en el párrafo anterior y se confirme que los otros trabajadores hayan evacuado el área.
3 Cuando exista el riesgo de causar el peligro mencionado en el párrafo anterior, los trabajadores que se dediquen al trabajo de derribo, etc., del párrafo 1, no deberán realizar el trabajo de derribo, etc., a menos que hayan dado una señal previa y confirmado que los otros trabajadores han evacuado el área.

## Slide 117: Regulaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ( extracto ) (9)
Página 172 del libro de texto / Página 117 del texto auxiliar
Artículo 517-17 <Nombramiento de jefes de obra para la demolición de estructuras de concreto>
En relación con el trabajo descrito en el Artículo 6, punto 15-5 de la ordenanza, el empleador deberá nombrar un jefe de operaciones para la demolición de estructuras de concreto de entre aquellos que hayan completado la formación técnica para jefe de operaciones de demolición de estructuras de concreto.
Artículo 517-18 <Deberes del jefe de operaciones para la demolición de estructuras de concreto>
El empleador deberá tener un jefe de operaciones para la demolición de estructuras de concreto que realice lo siguiente:
1 Decidir el método de trabajo y la asignación de trabajadores y dirigir directamente el trabajo.
2 Inspeccionar el funcionamiento de equipos, herramientas, cinturones de seguridad, etc., y cascos de seguridad.
3 Monitorear el uso de cinturones de seguridad, etc., y cascos de seguridad.
Artículo 517-19 <Uso de casco de seguridad>
Al realizar el trabajo establecido en el Artículo 6, punto 15-5 de la ordenanza, el empleador deberá hacer que los trabajadores involucrados
en el trabajo usen cascos de seguridad para evitar el peligro para los trabajadores debido a la caída o el vuelo de objetos.
2 Los trabajadores que realicen el trabajo establecido en el párrafo anterior deberán usar el casco de seguridad mencionado en el mismo párrafo.

## Slide 118: Regulaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ( extracto ) (10)
Página 173 del libro de texto / Página 118 del texto auxiliar
Parte 4 Regulaciones especiales
Capítulo 2 Normas especiales relativas a los arrendadores de maquinaria, etc.
Artículo 666 <Medidas que deben tomar los arrendadores de maquinaria, etc.>
La persona prescrita en el Artículo anterior (en adelante, "arrendador de maquinaria, etc.") deberá tomar las siguientes medidas al momento de prestar dicha maquinaria, etc., a otros operadores comerciales.
1 Inspeccionar la maquinaria pertinente, etc., por adelantado*1 y, si se encuentra alguna anomalía, reparar o realizar otro mantenimiento necesario.
2 Entregar el documento indicando los siguientes asuntos al operador comercial que arrienda dicha maquinaria, etc.
a. Las capacidades de dicha máquina, etc.*2
b. Las características de dicha máquina y otros aspectos a tener en cuenta en su uso. *3
2 Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en el caso de que la selección del modelo de máquina, etc., a arrendar en el momento de la compra, y su mantenimiento después del arrendamiento, y otras operaciones que deban ser realizadas originalmente por el propietario de dicha máquina, etc., sean realizadas por el operador comercial que arrienda dicha máquina, etc. (incluido el negocio de préstamo de equipo realizado por la institución de arrendamiento de equipo de la prefectura prescrita en el Artículo 2, párrafo 6 de la Ley de Subvenciones para la Introducción de Equipamiento para la Pequeña Empresa (Ley 115 de 1956)).*4
Nota 1) "Por adelantado" no significa necesariamente que todo el equipo deba inspeccionarse cada vez que se alquila, pero es aceptable limitar la inspección a las piezas necesarias según las condiciones de uso.
Nota 2) "Capacidades de dicha máquina, etc." significa, en el caso de una máquina de construcción tipo vehicular, la capacidad especialmente requerida para su uso, como la estabilidad, la capacidad del cucharón y otros elementos importantes.
Nota 3) “Otros aspectos que a tener en cuenta en su uso" se refiere a los aspectos que deben tenerse en cuenta en el uso de la máquina correspondiente, como el combustible utilizado y el método de ajuste.
Nota 4) El propósito del párrafo 2 es excluir la aplicación de este Artículo a un arrendamiento que se realice como un instrumento financiero.

## Slide 119: Normas estructurales de máquinas de construcción tipo vehículo (extracto)
Página 177 del libro de texto / Página 119 del texto auxiliar
Artículo 1 <Resistencia, etc.>
Artículo 2 <Estabilidad>
Artículo 3 (Estabilidad de máquinas pilotadoras y extractores de pilotes)
Artículo 4 (Estabilidad trasera de máquinas de excavación (excepto el tipo oruga) y máquinas de demolición (excepto el tipo oruga))
Artículo 5 <Frenos para conducir, etc.>
Artículo 6 <Frenos para equipo de trabajo>
Artículo 7 <Partes operativas del tren de rodaje, etc.>
Artículo 8 (Función de la parte operativa, método operativo y elementos necesarios para la operación)
Artículo 9 <Visibilidad requerida para conducir, etc.>
Artículo 10 <Equipo de elevación>
Artículo 11 <Equipo de control de peligros tales como la subida y bajada de brazos>
Artículo 12 <Indicador de dirección>
Artículo 13 <Dispositivo de alarma>
Artículo 13-2 <Dispositivos de parada automática cuando se excede el rango de trabajo>
Artículo 14 <Válvula de seguridad, etc.>
Artículo 15 <Visualización>
Artículo 16 <Máquina de construcción tipo vehículo con estructura especial>
Artículo 17 <Exclusión de aplicación>

## Slide 120: Capítulo 10 Casos de desastre

## Slide 121: Muertes y lesiones en la industria de la construcción
Página 120 del texto auxiliar
El gráfico 10-1 muestra el número de víctimas mortales y lesiones que provocan 4 o más días de baja en el sector de la construcción.
Gráfico 10-1 Transición de las víctimas mortales y lesiones que provocan 4 o más días de baja en el sector de la construcción
(Excepto los causados directamente por el Gran Terremoto del Este de Japón. )
Además, de las víctimas mortales y las lesiones causadas por maquinaria de construcción y otros equipos que se produjeron durante 2017, cerca del 56% fueron por nivelación, transporte, carga y excavación, y cerca del 15% por demolición.
(Referencia) Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Situación de accidentes laborales seguridad en el lugar de trabajo: Análisis de factores causantes de accidentes laborales
(Industria de la construcción en 2009)
Número de incidentes (personas)

## Slide 122: Caso 1. Caída de piedras sueltas durante el trabajo de trituración.
Página 192 del libro de texto / Página 121 del texto auxiliar
Caso 3. Trabajador golpeado por barra de refuerzo al entrar en el radio de operación.
Caso 2. Lesión por caída de objetos durante el trabajo de demolición.

## Slide 123: Caso 4. Mano derecha fracturada por quedar atrapada entre el accesorio de demolición y una banda.
Página 195 del libro de texto / Página 124 del texto auxiliar
Caso 6. Volcamiento por perder el equilibrio al girar.
Caso 5. El pie de un trabajador quedó atrapado mientras reemplazaba un accesorio.