## Slide 1: Pelatihan Keterampilan Mengemudi Kendaraan Anjungan Kerja Buku Pendukung Materi Power Point Untuk Pelatihan

## Slide 2: Bab 1 Pengetahuan Dasar Kendaraan Anjungan Kerja

## Slide 3: Definisi Kendaraan Anjungan Kerja
“Kendaraan anjungan kerja” merupakan mesin yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi, inspeksi, perbaikan dan sejenisnya di tempat tinggi, terdiri dari platform dan perangkat angkat (lifting device), mesin ini memiliki perangkat angkat (lifting device) untuk menaikkan dan menurunkan platfrom, yang dapat bergerak sendiri di tempat yang ditentukan dengan menggunakan tenaga.
Selain itu, truk pemadam kebakaran seperti, refraksi ladder truk, ladder truk yang selalu digunakan pada kegiatan pemadam kebakaran tidak termasuk ke dalam kendaraan anjungan kerja.
※Surat Edaran Direktur Biro Standar Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan (2.9.26 Nomor dasar 583.
Buku pelatihan hal.1 / Buku pendukung pelatihan hal.5

## Slide 4: Kualifikasi Mengemudikan Kendaraan Anjungan Kerja
Buku pelatihan hal.3 / Buku pendukung pelatihan hal.5
※Ketinggian latform kerja
Ketinggian platform kerja (perangkat untuk memuat orang atau benda) adalah ketinggian vertikal benda ketika diangkat ke tingkat tertinggi dari permukaan tanah.
Tabel 1.1 Kualifikasi yang diperlukan dalam mengemudi kendaraan anjungan kerja
Klasifikasi
Kualifikasi
Selesai mengikuti pelatihan
keterampilan( UU K3 pasal 20-15)
Selesai mengikuti pelatihan khusus
(UU K3 pasal 36-10 No.5)
Tinggi platform kendaraan anjungan kerja lebih dari 10m
Tinggi platform kendaraan anjungan kerja kurang dari 10m
Gambar 1-4 Kualifikasi Operasi Mengemudi
Tinggi platform
Tinggi platform lebih dari 10m
Tinggi platform kurang dari 10m
Pekerja yang telah menyelesaikan pendidikan khusus
Pekerja yang telah menyelesaikan pelatihan keterampilan
Gambar 1-5 Tinggi Platform
Platform
Tinggi platform
Perangkat angkat (lifting device)

## Slide 5: Jenis Kendaraan Anjungan Kerja ~ Perangkat Kerja (1)
Buku pelatihan hal.5 / Buku pendukung pelatihan hal. 6
① Jenis Boom Teleskopik
Ledakan yang dipasang di bagian platform kerja,
bisa didekatkan dengan secara lurus ke perangkat
kerja dan teleskopik.
(Karakteristik utama)
1. Mudah untuk mengatur posisi platform kerja.
2. Kemampuan kerja yang baik di lokasi yang tidak ada
hambatan ruang kerja.
3. Banyak digunakan dalam konstruksi kapal, konstruksi
bangunan, dan konstruksi telekomunikasi.
Gambar 1-6 Contoh Jenis Boom Teleskopik

## Slide 6: Jenis Kendaraan Anjungan Kerja ~ Perangkat Kerja (2)
Buku pelatihan hal.5 / Buku pendukung pelatihan hal.7
② Jenis Boom Refraksi
Dapat direfleksikan dalam boom
(Karakteristik utama)
Lebih memungkinkan memasukkan platform kerja
ke ujung dalam dibanding refraksi boom.
2. Diginakan pada pekerjaan untuk menghindari
hambatan di pertengaha
Gambar 1-7 Contoh Jenis Boom Refraksi

## Slide 7: Jenis Kendaraan Anjungan Kerja ~ Perangkat Kerja (3)
Buku pelatihan hal.6 / Buku pendukung pelatihan hal.7
③ Jenis Boom Mix
Gabungan dari jenis refraksi dan teleskopik.
【Karakteristik utama】
Meningkatkan jangkauan yang dapat digulingkan
anjungan kerja, dan dapat diperluas.
2. Tempat tinggi dan digunakan pada manajemen
pemeliharaan dan konstruksi bangunan yang
diperlukan saat bekerja di area yang luas
Gambar 1-8 Contoh Jenis Boom Campuran

## Slide 8: Jenis Kendaraan Anjungan Kerja ~ Perangkat Kerja (4)
Buku pelatihan hal.6 / Buku pendukung pelatihan hal. 7
④ jenis Naik Turun Vertikal
Dapat di naikkan dan diturunkan dengan
struktur vertikal dengan plafform kerja,
jenis scissors, jenis tiang, jenis sigma dan
jenis X.
(Karakteristik utama)
1. Area kerja bagian atas hanya
untuk perangkat landasan.
2. Banyak digunakan di konstruksi
peralatan, konstruksi arsitektur dan
lain-lain.
3. Banyak digunakan untuk jenis ukuran kecil
Gambar 1-9 Contoh jenis Naik Turun Vertikal
jenis gunting
jenis tiang
jenis sigma
jenis X

## Slide 9: Jenis Kendaraan Anjungan Kerja ~ Perangkat Jalan (1)
Buku pelatihan hal.7 / Buku pendukung pelatihan hal.8
① Jenis truk
Dengan jenis yang dipasang pada truk, dengan mudah dipindah dari lokasi
kerja dalam mobilitas dikarenakan dapat berjalan di jalan umum. pada jenis truk,
ada juga yang di fasilitasi dengan bogie crane ukuran besar pada perang kerja.
(Karakteristik utama)
1. Dapat berjalan di jalan umum.
2. Bisa untuk mobilitas dan dapat berpindah
cepat ke tempat kerja.
3. Banyak digunakan pada pekerjaan di jalan
umum, inspeksi dan pemeliharaan, dan
pekerjaan jangka pendek.
Pengunaan：konstruksi jangka pendek,
kontruksi telekomunikasi, pemasangan
papan iklan, pemeliharan lampu jalan/
lampu lalu lintas, pekerjaan pemangkasan.
Gambar 1-10 Jenis truk
Sasis
Kabin pengemudi

## Slide 10: Jenis Kendaraan Anjungan Kerja ~ Perangkat Jalan (2)
Buku pelatihan hal.8 / Buku pendukung pelatihan hal.8-9
② Jenis gerak sendiri (self propelled)
Jenis yang tidak terpasang pada truk disebut dengan jenis gerak sendiri (selft propelled), ada jenis wheel dan jenis crawler, jenis gerak sendiri tidak dapat di pakai di jalan umum.
Jenis Wheel (Jenis roda)
Jenis wheel biasanya memiliki 4 roda dan 2 diantaranya merupakan roda penggerak.
Roda atau ban menggunakan ban anti bocor. Umumnya menggunakan karet pusih yang sulit meninggalkan jejak di permukaan jalan. Roda digerakan oleh motor hidraulik
Melalui peredam.
(Karakteristik utama)
Dapat berpindah dan mudah digunakan.
Kecepatan lebih lambat dibanding jenis crawel.
dibanding Jenis crawler (terbuat dari besi), kerusakan permukaan jalan lebih sedikit.
Banyak digunakan untuk perawatan, pemeriksaan, proyek perbaikan konstruksi, galangan kapal dll.
Gambar 1-12 Jenis roda
Silinder kemudi
Counterweight
Roda kemudi
Platform kemudi
Roda penggerak

## Slide 11: Jenis Kendaraan Anjungan Kerja ~ Perangkat Jalan (3)
Buku pelatihan hal.8 / Buku pendukung pelatihan hal.9
② Jenis gerak sendiri (self propelled)
Jenis yang tidak terpasang pada truk disebut dengan jenis gerak sendiri
Ada jenis roda dan jenis crawler diantara jenis gerak sendiri.
b) Jenis crawler
Pada jenis ini pun umumnya crawler di gerakan menggunakan motor hidraulik. Pada jenis kecil menggunakan karet crawler dan biasa digunakan pada proyek dalam ruangan. Pada umumnya menggunakan karet putih yang sulit meninggalkan jejak di jalan.
(Karakteristik utama)
1. Mudah digunakan saat kerja sambi
berpindah.
2. Sama dengan jenis wheel tingkat kecepatan
lari lambat.
3. Secara umum dapat digunakan dipermukaan
yang tidak rata.
4. Secara umum dapat berjalan di tanah yang
relatif lembut.
5. Banyak digunakan di Konstruksi pemeliharaan, dan konstruksi bangunan.
Gambar 1-13 Jenis crawler
Sabuk crawler
Platform kemudi

## Slide 12: Istilah Bahasa Kendaraan Anjungan Kerja (1)
Buku pelatihan hal.14 / Buku pendukung pelatihan hal.10
Pahami istilah dan arti yang benar dari kendaraan anjungan kerja, usahakan mengoperasikan dengan benar dan aman.
Gambar 1-24 Nama Setiap Bagian Kendaraan Anjungan Kerja
Outrigger
Arm
Boom
Platform
Platform
Mast
Perangkat putar

## Slide 13: Istilah Bahasa Kendaraan Anjungan Kerja (2)
Buku pelatihan hal.14-20 / Buku pendukung pelatihan hal.10-14
Pahami istilah dan arti yang benar dari kendaraan anjungan kerja, usahakan mengoperasikan dengan benar dan aman.
Platform kerja ：Perangkat untuk memuat orang atau benda.
Perangkat keseimbangan ：Perangkat yang menjaga keseimbangan platform kerja
Perangkat kontrol ：Perangkat yang mengoperasikan perangkat jalan, perangkat kerja dan lainnya.
Perangkat boom ：Perangkat yang dapat menopang platform kerja, menggerakkan naik turun, undulasi dan lainnya.
Perangkat putar ：Perangkat yang memutar perangkat kerja.
Outrigger ：Perangkat yang dapat mengamankan stabilitas mesin dengan jacking.
Perangkat lifting device vertical：Perangkat yang menaikkan dan menurunkan platform kerja secara vertikal.
Beban muatan ：Beban maksimum yang dapat diangkat dengan menempatkan orang dan benda di platform kerja.
Ketika beban muatan melebihi beban yang diterapkan pada platform kerja dapat menyebabkan kecelakaan serius.

## Slide 14: Istilah Bahasa Kendaraan Anjungan Kerja (3)
Buku pelatihan hal.20-21 / Buku pendukung pelatihan hal.15-16
Pahami istilah dan arti yang benar dari kendaraan anjungan kerja, usahakan mengoperasikan dengan benar dan aman.
Ketinggian platform kerja ：Ketinggian vertikal dari permukaan tanah ketika platform kerja diangkat ke ketinggian tertinggi.
Ketinggian permukaan tanah ：Ketinggian vertikal dari permukaan tanah ketika platform kerja diangkat ke ketinggian berapapun.
Radius kerja ：Jarak horizontal dari pusat rotasi ke bagian paling ujung permukaan terdalam dari lantai kerja.
Diagram jangkauan kerja ：Diagram yang menunjukkan jangkauan agar kendaraan anjungan kerja dapat bekerja dengan aman. Jangkauan kerja berubah sesuai dengan kemampuan (beban muatan, beban angkat, panjang boom, radius kerja, outrigger gantung).
Gambar 1-38
Contoh Jangkauan Kerja Kendaraan Anjungan Kerja
Radius kerja
Lebar gantung outrigger maksimum
Lebar gantung outrigger intermediate (2)
Lebar gantung outrigger intermediate (1)
Lebar gantung outrigger minimum
Kapasitas beban 200kg
Gambar 1-37 Radius Kerja
Radius kerja
Gambar 1-36 Tinggi Platform Kerja
Tinggi Platform Kerja

## Slide 15: Bab 2 Struktur dan Penanganan Kendaraan Anjungan kerja

## Slide 16: Perangkat Kendaraan Anjungan Kerja Jenis Boom (1) Perangkat Kerja
Buku pelatihan hal.25 / Buku pendukung pelatihan hal.17
Ada 3 jenis kendaraan anjungan kerja jenis boom, tergantung pada struktur boom yaitu, jenis boom teleskopik, jenis boom refraksi dan jenis boom campuran.
Perangkat kerja terdiri dari perangkat boom, perangkat putar boom, perangkat dongkrak boom, platform, perangkat ayun platform kerja, perangkat keseimbangan platform kerja dan lainnya.

## Slide 17: Perangkat Kerja Kendaraan Anjungan Kerja Jenis Boom (2) Perangkat Keseimbangan Platform Kerja
Buku pelatihan hal.28 / Buku pendukung pelatihan hal.18
Pekerja dapat jatuh dari platform kerja jika platform kerja miring saat pengoperasian refraksi atau undulasi boom. Untuk mencegah hal teserbut, ada perangkat untuk menjaga keseimbangan platform kerja setiap saat, terlepas dari pengoperasian refraksi atau undulasi boom. (Alat ini dipasang pada semua kendaraan anjungan kerja kecuali jenis naik turun vertikal).
① Perangkat keseimbangan jenis silinder.
② Perangkat keseimbangan jenis wire rope (rantai)
Gambar 2-8 Perangkat Keseimbangan jenis Silinder
Katup check
Bucket
Dongkrak silinder
Silinder keseimbangan bagian bawah
Silinder keseimbangan bagian atas
Silinder keseimbangan bagian bawah
Silinder keseimbangan bagian atas
Katup check
Gambar 2-9 Perangkat Keseimbangan wire rope
wire rope
Guide sheave

## Slide 18: Perangkat Kerja Kendaraan Anjungan Kerja Jenis Boom (3) Struktur dan karakteristik Outrigger
Buku pelatihan hal.29 / Buku pendukung pelatihan hal.19
Ada 2 jenis outrigger, jenis H yang menjorok ke samping dan menyentuh tanah dan jenis A menyentuh tanah secara diagonal, keduanya merupakan perangkat yang menstabilkan kendaraan anjungan kerja.
Outrigger jenis H sering digunakan pada kendaraan anjungan kerja yang relatif besar dengan tinggi platform kerja lebih dari 12 m, sedangkan outrigger jenis A sering digunakan pada kendaraan anjungan kerja yang relatif kecil dengan tinggi platform kurang dari 12 m.
Selanjutnya, silinder hidraulik untuk dongkrak dilengkapi dengan katup check untuk mencegah silinder menyusut ketika selang hidraulik rusak.
Gambar 2-10 Outrigger jenis H
Float
Post dongkrak
Silinder dongkrak
Outrigger arm
Outrigger box
Katup check
Gambar 2-11 Outrigger jenis A
Float
Silinder dongkrak
Katup check

## Slide 19: Perangkat Kerja Kendaraan Anjungan Kerja Jenis Boom (4) Struktur dan karakteristik Perangkat Pengoperasian
Buku pelatihan hal.30-31 / Buku pendukung pelatihan hal.20-22
Perangkat operasi meliputi perangkat pengalihan pengoperasian untuk menggerakkan pompa hidraulik (hanya terpasang pada jenis truk), perangkat pengoperasian outrigger untuk menggerakkan outrigger, perangkat pengoperasian bagian atas dan bawah untuk menggerakkan perangkat pengoperasian dan lainnya.
Selanjutnya, metode operasinya meliputi, kontrol listrik (kontrol switch), kontrol tuas, kontrol proporsional elektromagnetik.
Gambar 2-12 Perangkat Pengalihan Pengoperasian
Metode switch
Metode tuas
Tuas PTO
Gambar 2-14 Perangkat Pengoperasian Outrigger
Perangkat pengoperasian
Tuas pengoperasian (sousa reba)
Gambar 2-15 Perangkat Pengoperasian Bagian Bawah
Perangkat pengoperasian bagian bawah
Switch pengoperasian
Gambar 2-16 Perangkat Pengoperasian Bagian Atas
Perangkat pengoperasian bagian atas
Foot switch
Tuas dan switch pengoperasian

## Slide 20: Perangkat Kerja Kendaraan Anjungan Kerja jenis Naik Turun Vertikal
Buku pelatihan hal.34 / Buku pendukung pelatihan hal.22
Ada 4 jenis kendaraan anjungan kerja jenis naik turun vertikal, tergantung dari struktur liftarm.
① jenis Scissors
② jenis mast
③ jenis sigma
④ jenis X

## Slide 21: Perangkat pengaman Kendaraan Anjungan Kerja (1) Jenis Perangkat pengaman yang Diwajibkan Secara Hukum
Buku pelatihan hal.36-41 / Buku pendukung pelatihan hal.23-30
Kendaraan anjungan kerja dilengkapi dengan berbagai perangkat pengaman sehingga dapat bekerja dengan aman dan nyaman di tempat yang tinggi. Hal ini ditentukan oleh standar struktur kendaraan anjungan kerja , kemahiran pengguna kendaraan anjungan kerja dan produsen sehingga dapat digunakan dengan aman.
Penting untuk membaca petunjuk pengoperasian sebelum digunakan karena perangkat keselamatan dapat berubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
Berikut adalah perangkat keamanan yang diatur secara hukum dalam standar struktur kendaraan anjungan kerja.
① Perangkat kontrol pengoperasian boom
② Perangkat emergency stop
③ Perangkat turun saat emergency
④ Alat peringatan jalan
⑤ Perangkat pengaturan sudut kemiringan kendaraan
⑥ Katup pengaman, katup check
⑦ Perangkat Outrigger interlock
⑧ Tampilan arah depan-belakang kendaraan
⑨ Perangkat pengukuran kelebihan beban

## Slide 22: Perangkat Keamanan Kendaraan Anjungan Kerja (2) Perangkat Kontrol Pengoperasian Boom
Buku pelatihan hal.36-37 / Buku pendukung pelatihan hal.23-25
Perangkat kontrol pengoperasian boom adalah benda yang mencegah kendaraan anjungan kerja terjatuh dengan perangkat yang mengontrol secara otomatis operasi boom (berhenti atau mengaktifkan alarm) ketika platform kerja melebihi jangkauan kerja yang telah ditentukkan.
① Jenis boom teleskopik
Sudut undulasi boom dan jumlah perpanjangan sudut putar, mendeteksi lebar
gantung outrigger secara elektrik, ketika mencoba melebihi jangkauan kerja,
hal ini menghentikan undulasi, peregangan boom dan rotasi dari pusat
kendaraan.
Berikut ada 2 jenis perangkat kontrol pengoperasian boom jenis boom
teleskopik.
(a) Mendeteksi peningkatan / penurunan beban muatan di dalam
platform kerja
(b) Tidak mendeteksi peningkatan / penurunan beban muatan di dalam
platform kerja
② Jenis boom refraksi
Mendeteksi sudut kedua boom kendaraan horizontal secara mekanis atau
elektrik, operasi penurunan undulasi dan peningkatan refraksi dihentikan saat
jangkauan kerja terlampaui seperti gambar 2-29.
Radius kerja (m)
Gambar 2-29 Diagram Jangkauan Kerja Jenis Boom Refraksi
Tinggi tanah (m)
Gambar 2-25 Diagram Jangkauan Kerja Jenis Boom Teleskopik
Radius kerja
Lebar gantung outrigger maksimum
Lebar gantung outrigger intermedieate (2)
Lebar gantung outrigger intermedieate (1)
Lebar gantung outrigger minimum
Kapasitas beban 200kg

## Slide 23: Perangkat Keamanan Kendaraan Anjungan Kerja (3) Perangkat Emergency Stop
Buku pelatihan hal.38 / Buku pendukung pelatihan hal.26
Perangkat emergency stop akan segera menghentikan operasi kerja ketika pengemudi merasakan bahaya, saat kendaraan anjungan kerja jenis gerak sendiri sedang berjalan atau selama operasi boom.
Gambar 2-30 Contoh Operasi Perangkat Emergency Stop
Bahaya
Dorongan
Tombol emergency stop
Mesin berhenti atau melepaskan hidraulik
Berjalan
Dongkrak boom, rotasi, meregang, berayun

## Slide 24: Perangkat Keamanan Kendaraan Anjungan Kerja (4) Perangkat Turun Saat Emergency
Buku pelatihan hal.39 / Buku pendukung pelatihan hal.27
Perangkat turun saat emergency adalah alat atau perangkat yang memungkinkan pekerja yang berada di platform untuk turun ke permukaan, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga seperti mesin mesin berhenti.
※Sebagai perangkat, kendaraan anjungan kerja jenis mesin pada umumnya, dilengkapi dengan pompa emergency bertenaga baterai. Selain itu, alat yang memiliki motor dengan kebisingan rendah secara terpisah, tidak dilengkapi dengan pompa emergency.
※Kendaraan anjungan kerja jenis naik turun vertikal umumnya dilengkapi dengan katup turun.
※Sebagai alat, dapat digunakan untuk tali turun dan tangga tali.

## Slide 25: Perangkat Keamanan Kendaraan Anjungan Kerja (5) Alat Peringatan Jalan
Buku pelatihan hal.39 / Buku pendukung pelatihan hal.27
Alat peringatan jalan merupakan perangkat yang mengeluarkan alarm (buzzer) secara otomatis ketika berkendara dan dihidupkan dengan tuas pengoperasian (sousa reba).
※Terpasang di kendaraan anjungan kerja jenis gerak sendiri
Gambar 2-31 Operasi Alat Peringatan Jalan
klakson
Operasi
Jalan

## Slide 26: Perangkat Keamanan Kendaraan Anjungan Kerja (6) Perangkat Pengaturan Sudut Kemiringan Kendaraan
Buku pelatihan hal.39 / Buku pendukung pelatihan hal.28
Perangkat pengaturan sudut kemiringan kendaraan secara otomatis menghentikan pengangkatan platform kerja dan alert akan berbunyi saat mencoba menaikkan platform kerja ketika kendaan dalam posisi dimiringkan atau ketika rentang sudut kemiringan kendaraan yang dizinkan terlampaui ditengah perjalanan.
Gambar 2-32 Operasi Perangkat Pengaturan Sudut Kemiringan Kendaraan
Sudut kemiringan kendaraan
Terdeteksi
Klakson
Stop
Platform kerja terangkat

## Slide 27: Perangkat Keamanan Kendaraan Anjungan Kerja (7) Katup Pengaman, Katup Check
Buku pelatihan hal.40 / Buku pendukung pelatihan hal.28
Ketika overload (kelebihan muatan) atau beban dampak diterapkan
saat beroperasi, akan menghasilkan tekanan tinggi yang abnormal di
sirkuit hidraulik yang mengakibatkan kerusakan mesin.
Untuk mencegah hal ini, perangkat hidraulik kendaraan anjungan kerja
dilengkapi dengan katup pengaman, lalu tekanan yang digunakan
pada setiap kendaraan anjungan kerja ditetapkan sehingga tekanan
di dalam rotasi tidak melebihi tekanan yang sudah ditentukan.
Selain itu, platform kerja akan turun secara drastis dan tekanan dalam
silinder akan turun secara abnormal jika pipa dan selang rusak atau
bagian penghubungnya terlepas. Untuk mencegah hal ini, katup check
disediakan pada setiap silinder untuk naik turun secara vertikal dan refraksi, untuk menjaga keseimbangan, teleskopik, undulasi dan dongkrak. Khusus untuk dongkrak, undulasi jenis boom refraksi dan teleskopik terdapat katup check ganda agar gaya eksternal menuju ke arah peregangan silinder.
Gambar 2-33 Katup Check
Float
Post dongkrak
Silinder dongkrak
Katup check
Outrigger arm
Outrigger box

## Slide 28: Perangkat Keamanan Kendaraan Anjungan Kerja (8) Outrigger Interlock
Buku pelatihan hal.40 / Buku pendukung pelatihan hal.29
Outrigger interlock device merupakan perangkat yang menghentikan dan mengontrol semua operasi boom secara elektrik ketika muatan peraturan pada dongkrak diterapkan untuk mencegah pengemudi melupakan set dongkrak dan mengaktifkan operasi boom.
Gambar 2-34 Operasi Outrigger Interlock Device
Tekanan tanah dongkrak
Detektor
Peringatan
Berhenti
Rotasi boom refraksi dan teleskopik

## Slide 29: Perangkat Keamanan Kendaraan Anjungan Kerja (9) Tampilan Depan Belakang Kendaraan
Buku pelatihan hal.41 / Buku pendukung pelatihan hal.29
Kendaraan anjungan kerja yang dimana platform kerja berotasi bersama papan putar dan dapat digunakan sebagai operasi jalan pada platform kerja, terdapat tampilan yang memungkinan memeriksa arah depan-belakang (arah perjalanan) kendaraan.
※Terpasang di kendaraan anjungan kerja jenis gerak sendiri dan dapat berputar.
Gambar 2-35 Tampilan Arah Depan Belakang Kendaraan

## Slide 30: Perangkat Keamanan Kendaraan Anjungan Kerja (10) Perangkat Pengukuran Kelebihan Muatan
Buku pelatihan hal.41 / Buku pendukung pelatihan hal.30
Perangkat pengukuran kelebihan muatan merupakan perangkat yang mengaktifkan peringatan atau menghentikan operasi lift, mendeteksi tekanan dalan silinder hidraulik untuk lift, ketika muatan (beban muatan) melebihi muatan yang dizinkan pada platform kerja.
※Terpasang pada jenis naik turun vertikal.
Gambar 2-36 Operasi Perangkat Pengukuran Kelebihan Muatan
Muatan platform kerja (beban muatan)
Detektor
Peringatan
Berhenti
Operasi lift

## Slide 31: Poin Penting Urutan Instalasi Outrigger (1) Urutan Dasar
Buku pelatihan hal.49 / Buku pendukung pelatihan hal.31
① Pasang rem parkir.
② Pasang penahan roda belakang pada bagian
depan dan belakang di tanah datar.
③ Overhang outrigger dengan maksimal (Kasus
outrigger jenis H).
④ Pada bidang tanah yang buruk, alasi dengan
papan lantai.
⑤ Pastikan untuk mengatur dongkrak. Apungkan ban dan buat
kendaraan menjadi sejajar.
Gambar 2-41 Outrigger diperbesar

## Slide 32: Poin Penting Urutan Instalasi Outrigger (2) Lereng Bagian 1
Buku pelatihan hal.49 / Buku pendukung pelatihan hal.31-32
Pastikan untuk menentukan posisi bawah depan kendaraan anjungan kerja.
② Pasang rem parkir.
③ Pasang dengan tepat stopper disetiap ban pada.
arah bawah kemiringan
④ Tegangkan Outrigger (jika Outrigger jenis H).
⑤ Papan untuk menstabilkan
(a) Gunakan papan ganjal yang besar
(b) Letakkan papan ganjal di dongkrak depan 2 lembar
(c) Ketinggian harus berada di antara tanah dan ambang
Outrigger di dongkrak set depan.
Gambar 2-42 Pemasangan Kendaraan Anjungan Kerja Di Lereng
② Penahan roda di setiap ban
Dalam 7°
➀ Rem Parkir
Gambar 2-43 Cara Menggunakan Papan Lantai
Laju tidak stabil
20 cm
2 lembar
Dalam

## Slide 33: Poin Penting Urutan Instalasi Outrigger (2) Lereng Bagian 2
Buku pelatihan hal.50-51 / Buku pendukung pelatihan hal.32-33
⑥ Prosedur penegangan Ouytrigger.
(pastikan lakukan urutan dongkrak dari depan ke belakang.
penegangan dongkrak lakukan bersamaan kiri dan kanan.
Sesuaikan masing-masing fungsi dongkrak.
⑦ Sejajarkan kendaraan bersamaan dengan
Mengapungkan semua ban.
⑧ Jika kendaraan tidak bisa disejajarkan, perhatikanlah
hal-hal berikut ini.
(Pastikan bekerja dengan meghadap atas boom.
Pastikan sisi kiri dan dan kanan kendaraan seimbang.
Pindahkanlah kendaraan apabila rotasi putar menghadap ke bawah.
Apabila jenis boom teleskopik, gunakanlah sudut kiri dan kanan dalam 45 derajat dengan menghadap atas.
Apabila jenis boom refraksi posisi kerja gunakanlah dalam keadaan menghadap atas dari pusat putaran, dan area putaran sudut kiri dan kanan dalam 45 derajat.
Gambar 2-45 Boom Pastikan Di Lereng
Hmm… ini diagonal ya
Gambar 2-44 Naikkan Dongkrak Dari Depan

## Slide 34: Poin Penting Urutan Instalasi Outrigger (2) Lereng Bagian 3
Buku pelatihan hal.51 / Buku pendukung pelatihan hal.33
⑨Setelah selesai bekerja, simpan Outrigger dengan Langkah-langkah berikut.
Kembalikan keposisi bentuk jalan boom.
pastikan tempat stopper.
Pastikan kembalikan dongkrak bagian belakang.
Fungsikan secara bersamaan dongkrak kiri dan kanan.
Lepaskan Stopper.
Gambar 2-46 Simpan Dongkrak Dari Bagian Belakang

## Slide 35: Poin Penting dan Prosedur Operasi Dasar Jenis Boom Teleskopik
Buku pelatihan hal.53 / Buku pendukung pelatihan hal.34
(Prosedur Operasi Dasar)
Lepas boom dari alas boom berdasarkan pengangkat undulasi dengan keadaan yang telah disusut.
Umumnya fungsi putaran untuk menentukan posisi tujuan.
Umumnya undulasi untuk melanjutkan posisi tujuan.
Fungsi teleskopik (regang) dekatkan sampai depan kira-kira 1m dengan posisi kerja.
Kiri dan kanan berdasarkan fungsi putar, undulasi, kemudian sesuaikan atas dan bawah.
Dekatkan langsung ke posisi kerja dengan fungsi regang.
Sesuaikan dengan fungsi ayun berdasarkan keadaan tempat kerja.
Apabila posisi kerja terpisah, pertama pisah dengan operasi menyusut.
(Poin Penting)
Berhati-hatilah ketika operasi undulasi atau rotasi karena perbedaan laju kecepatan gerak platform kerja bergantung pada perbedaan panjang boom.
Gambar 2-48 Urutan Operasi Jenis Boom Teleskopik
Undulasi
Rotasi
Undulasi
Peregangan
Pendekatan peregangan
Penyesuaian (rotasi・undulasi)
Gambar 2-50 Perbedaan Laju Kecepatan Perpindahan Tergantung Dari Perbedaan Panjang Boom
Platform
Semakin panjang boom semakin besar jumlah gerakan (laju kecepatan tinggi)
Semakin pendek boom semakin kecil jumlah gerakan (laju kecepatan lambat)

## Slide 36: Memindahkan Kendaraan Anjungan Kerja
Buku pelatihan hal.59-63 / Buku pendukung pelatihan hal.35
Umumnya, kendaraan anjungan kerja jenis truk pindah ke lokasi kerja dengan gerak sendiri, kendaraan anjungan kerja gerak sendiri yaitu jenis crawler dan wheel, dan banyak juga perpindahan dilakukan dengan menaikkan ke kendaraan khusus karena tidak dapat berjalan di jalan umum.
(1) Kendaraan anjungan kerja jenis truk
Penting untuk memperhatikan hal berikut ketika melakukan transfer kendaraan anjungan kerja jenis truk.
Karena mudah untuk meninggikan posisi beban pada bagia atas platform kerja, ketika mengoperasikan handle dengan tiba-tiba saat berjalan kemungkinan dapat menyebabkan bahaya terguling.
Tindakan keseimbangan dan untuk memperluas area kerja karena banyak beban berat pada bagian bawah saat berjalan, diharapkan berjalan pada tingkat kecepatan 1 saat berjalan.
Karena Jumlah beban kendaraan, akan lebih berat dibanding dengan truk yang tidak memiliki muatan, jarak pengereman akan menjadi Panjang. oleh karena itu, pentingnya mengambil jarak yan tepat dengan kendaraan lain.
Karena posisi perangkat kerja lebih tinggi dibanding kabin kemudi, jika tidak berjalan sambil mencengkram kendaraan kemungkinan dapat menyebabkan benturan dengan penjaga bawah.
(2) Kendaraan anjungan kerja jenis gerak sendiri
Kendaraan gerak sendiri jenis crawler, wheel dan lainnya, tidak dapat bergerak sendiri di jalan umum.
Apabila keadaan sangat genting dan harus dijalankan di jalan umum, harus mendapatkan surat izin dari
kepala polisi setempat. Kemudian, beberapa point penting.
Kendaraan anjungan kerja jenis crawler dapat merusak permukaan jalan aspal, maka lakukan tindakan preventif yang diperlukan.
Saat mengemudi, jaga agar boom pada posisi terendah, serta jaga agar anjungan kerja pada posisi bawah dan tetap horizontal.

## Slide 37: Inspeksi, pemeriksaan dan Pemeliharaan Kendaraan Anjungan Kerja
Buku pelatihan hal.64 / Buku pendukung pelatihan hal.37
Item | Orang yang Melaksanakan / Kualifikasi | Catatan
① Inspeksi sebelum memulai kerja (UU K3 Pasal 194-27) | ・Orang yang ditunjuk oleh pemilik usaha (Pengemudi) | ・Penyimpanan daftar inspeksi : disarankan untuk menyimpan saat mesin sedang berjalan.
② Inspeksi mandiri berkala (UU K3 Pasal 194-24) | ・Orang yang ditunjuk oleh pemilik usaha | ・Periode：Sebulan sekali secara berkala ・Periode penyimpanan tabel inspeksi：3 tahun
③ Inspeksi mandiri khusus (UU K3 Pasal 194-23) (UU K3 Pasal 194-26) | ・Orang yang memiliki kualifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan ・Inspektor | ・Periode：Setiap 1 tahun sekali ・Periode penyimpanan tabel inspeksi : 3 tahun ・Membubuhkan “lambang” pada alat yang telah diperiksa
Peraturan Terkait Inspeksi dan inspeksi mandiri
Jika ditemukan keanehan saat pemeriksaan dan inspeksi mandiri, segera lakukan perbaikan dan tindakan lain yang diperlukan. (UU K3 Pasal 194-28)
Penting melakukan inspeksi dan pemeliharaan harian dengan benar dan selalu menjaga kendaraan anjungan kerja dalam kondisi optimal tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan kerja tetapi juga untuk mencegah kecelakaan kerja.
Selain itu. Undang-Undang Kesehetan dan Keselamatan Kerja (UU K3) mewajibkan adanya inspeksi dan pemerisaan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2-1.
Sangat penting untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan harian secara seksama sehingga kendaraan anjungan kerja selalu dapat digunakan dalam kondisi terbaik.

## Slide 38: Bekerja dengan Aman pada Kendaraan Anjungan Kerja (1) Poin penting berkendara untuk jenis truk
Buku pelatihan hal.76-80 / Buku pendukung pelatihan hal.38
Point penting untuk jenis truk
Sebelum mengemudi, pastikan Outrigger telah ditarik sepenuhnya.
Pastikan anjungan kerja ditarik, lalu turunkan pekerja dari anjungan kerja sebelum kendaraan jalan.

## Slide 39: Bekerja dengan Aman pada Kendaraan Anjungan Kerja (1) Poin penting berkendara untuk jenis gerak sendiri bagian 1
Buku pelatihan hal.82 / Buku pendukung pelatihan hal.38
Poin Penting Mengemudi Jenis gerak sendiri
Ketika Mendaki dan Menuruni Lereng Atau Perbedaan
Level
Kunci swivel lock saat mendaki atau menuruni tanjakan yang curam.
Berbahaya untuk berbelok menyebrang di tengah jalan yang miring karena berisiko jatuh. menyeberanglah ditempat yang datar tanah datar.
Putar penyeimbang (counterweight) ke arah tanjakan, sesuaikan sudut kemiringan, panjat ke atas dan ke bawah tergantung medan jalan.
Jangan pernah memutar boom di tengah jalan yang nanjak karena ada risiko jatuh.
.
Gambar 2-68 Merubah Arah Di Kemiringan Lereng

## Slide 40: Bekerja dengan Aman pada Kendaraan Anjungan Kerja (1) Poin penting berkendara untuk jenis gerak sendiri bagian 2
Buku pelatihan hal.83-84 / Buku pendukung pelatihan hal.39
Poin Penting Mengemudi Jenis gerak sendiri
Ketika Mendaki dan Menuruni Lereng Atau
Perbedaan Level
⑤ Saat menaiki perbedaan level tanah, sudut kendaraan anjungan kerja dapat berubah secara tiba-tiba di puncak perbedaan level tanah. Perhatikan bangunan sekitar, sisi atas bawah anjungan kerja.
⑥ Ketika menuruni perbedaan level (kemiringan lereng) sudut persegi kendaraan anjungan kerja dapat berubah secara tiba-tiba di puncak perbedaan level (kemiringan lereng). Perhatikan bangunan di sisi atas dan bawah bagian paltform kerja.
Gambar 2-70 Ketika Menuruni Perbedaan Level
Gambar 2-70 Ketika Menaiki Perbedaan Level

## Slide 41: Bekerja dengan Aman pada Kendaraan Anjungan Kerja (1) Poin penting berkendara untuk jenis gerak sendiri bagian 3
Buku pelatihan hal.84 / Buku pendukung pelatihan hal.40
Poin Penting Mengemudi Jenis gerak sendiri
Ketika Mendaki dan Menuruni Lereng Atau
Perbedaan Level
⑦ Ketika memasuki perbedaan level dan sedikit
tidak rata atau kemiringan lereng yang curam,
jangan kemudikan platform kerja dengan
kedaan terangkat (menjaga sudut undulasi boom terangkat karena
berbahaya dan dapat menyebabkan jatuh. Perpindahan kemiringan
platform kerja sangat besar dibanding nilai perpindahan kemiringan lower
driving body.
Gambar 2-71 Perpindahan Dalam Keadaan Platform Kerja Terangkat

## Slide 42: Bekerja dengan Aman pada Kendaraan Anjungan Kerja (2) Poin Penting Ketika Bekerja-1 Patuhi peraturan keselamatan
Buku pelatihan hal.86-87 / Buku pendukung pelatihan hal.40-42
Pekerja harus memakai pelindung kepala, safety belt sebagai preventif kecelakaan jatuh.
Segera kaitkan safety belt setelah naik platform kerja.
Jangan pernah menggunakannya untuk tujuan lain seperti mengangkat beban dengan boom.
Patuhi kapasitas beban muat platform kerja
Jangan pindah dari platform kerja ke tempat / konstruksi bangunan lain. .
Jangan menyalakan api karena bucket FRP mudah terbakar.
Jangan naik selain platform kerja.
Jangan memanjat pegangan tangan platform kerja.
Jangan gunakan tangga, anak tangga atau sejenisnya di platform kerja.
Berhati-hatilah agar tidak menjatuhkan apa pun dari platform kerja.
Platform kerja harus diturunkan hingga 50 cm atau kurang dari tanah sebelum naik dan turun. (jenis gerak sendiri)
Saat naik dan turun dari kendaraan anjungan kerja, gunakan step atau rute yang ditentukan.
Rem parkir kendaraan anjungan kerja jenis truk memiliki mekanisme yang mengunci propeller shaft dan tidak memiliki mekanisme yang menghentikan putaran roda. Oleh karena itu, jika Outrigger ditarik, ban akan mengambang, sehingga roda dapat berputar dan jatuh, maka dari itu jangan pernah menginjakkan kaki di atas roda.
Saat bekerja menggunakan dua atau lebih kendaraan anjungan kerja dalam jarak berdekatan, harap bekerja di bawah arahan komandan kerja, perhitungkan bahaya kecelakaan, bencana, jika terjadi kontak langsung antar kendaraan anjungan kerja.

## Slide 43: Bekerja dengan Aman pada Kendaraan Anjungan Kerja (2) Poin Penting Ketika Bekerja-2 Patuhi peraturan keselamatan
Buku pelatihan hal.88 / Buku pendukung pelatihan hal.42-43
② Jika bekerja di dekat saluran listrik, sebelum mulai bekerja, harap periksa hal-hal berikut ini.
a) Berapa tegangannya?
(b) Apakah jaraknya cukup?
(c) Apakah aliran listrik sudah dimatikan?
(d) Apakah tindakan untuk mencegah sengatan listrik sudah cukup?
(e) Apakah ada seorang pengawas?
② Hentikan pekerjaan ketika cuaca buruk.
・Angin kencang・・・・Kecepatan angin rata-rata 10m/s selama 10 menit
・Hujan besar・・・・Curah hujan 1 kali 50mm atau lebih
・Badai salju・・・・Curah hujan salju 1 kali setinggi 25cm atau lebih
③ Selalu perhatikan kondisi sekitar saat bekerja.
Saat bekerja di tempat yang sulit dilihat oleh pengemudi, mengemudilah dengan hati-hati sesuai arahan petugas pemberi aba-aba.
Sebelum berpindah arah, pastikan tidak ada hambatan pada jalur arah pindah.
Sebelum berputar, pastikan tidak ada hambatan pada area sekitar yang akan dilewati

## Slide 44: Bekerja dengan Aman pada Kendaraan Anjungan Kerja (2) Poin Penting Ketika Bekerja-3 Patuhi peraturan keselamatan
Buku pelatihan hal.88-89 / Buku pendukung pelatihan hal.43-44
(3) Saat mengemudi atau mengoperasikan dalam situasi berikut, pastikan untuk menarik kembali boom sepenuhnya dan menurunkan platform kerja hingga sejajar ke bawah.
(a) Saat mengoperasikan kemudi
(b) Saat permukaan jalan miring
(c) Saat permukaan jalan tidak rata
(d) Saat angin kencang
※(Jangan pernah naik platform kerja, jika mendengar suara peringatan sensor pengatur sudut kemiringan kendaraan aktif).
  ②Lakukan tindakan seperti, cara meletakan atau mengencangkan material sehingga material yang dimuat di platform kerja tidak menyentuh tuas pengoperasian (sousa reba).
  ③Jangan mengoperasikan tuas (sousa reba) secara tiba-tiba.
  ④Jangan pernah mendekati area posisi kerja kendaraan anjungan kerja jenis gerak sendiri jika dalam operasi mengemudi.
  Pastikan untuk mengoperasikan boom seperti, menarik, memutar atau menaikkan dan menurunkan
⑤Jika ada operator naik, operasikan perangkat pengoperasian bawah tetap dalam jangkauan dekat dengan operator yg sedang naik.
⑥Posisikan platform kerja supaya pekerja tidak kesulitan dalam bekerja

## Slide 45: Bekerja dengan Aman pada Kendaraan Anjungan Kerja (3) Point penting saat selesai bekerja
Buku pelatihan hal.90 / Buku pendukung pelatihan hal.45
Kembalikan posisi platform kerja, dll, pada posisi awal.
Pasang rem parkir sebagai preventif mencegah kendaraan gerak sendiri.
Jangan loncar dari platform kerja.
Jika kotor karena kerja pengecatan, bersihkan terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke posisi awal.
Laporkan hal-hal penting, seperti ada abnormal ketika sedang bekerja kepada PIC kendaraan.
Simpan kunci di tempat yang ditentukan.

## Slide 46: Bab 3 Pengetahuan tentang Motor Penggerak

## Slide 47: Jenis Motor Penggerak
Buku pelatihan hal.92-93 / Buku pendukung pelatihan hal.46
Motor penggerak adalah perangkat komponen yang memiliki fungsi mengubah berbagai energi menjadi daya, dan yang kita ketahui adalah mesin pembakaran internal dan motor elektrik
① Mesin pembakaran internal
Mesin pembakaran internal dibagi menjadi mesin bensin dan mesin diesel berdsarkan metode pengapian.
② Motor (elektrik)
Kendaraan anjungan kerja yang sering digunakan di dalam ruangan di mana perlu mempertimbangkan suara bising mesin dan gas buang, maka sering digunakan motor yang ditenagai oleh accumulator (Aki).

## Slide 48: Prinsip Operasi Mesin Pembakaran Internal
Buku pelatihan hal.93 / Buku pendukung pelatihan hal.46-47
Di antara mesin pembakaran internal, disini akan membahas konstruksi mesin diesel, yaitu mesin yang sering digunakan untuk kendaraan anjungan kerja.
Mesin diesel dapat dibagi menjadi "mesin 4 tak" dan "mesin 2 tak" tergantung pada metode kerjanya, tetapi kebanyakan adalah "mesin 4 tak" kecuali untuk kapal besar yang menggunakan "mesin 2 tak" yang
berputar pada kecepatan yang sangat rendah
・Prinsip operasi mesin diesel 4 tak
Berikut adalah 4 langkah mesin diesel
Ⅰ Langkah hisap: Langkah di mana piston
Turun dan hanya udara yang dihisap kedalam
silinder
Ⅱ Langkah kompresi: Langkah di mana piston
naik ke titik mati atas dan hanya
memampatkan udara
Ⅲ Langkah pembakaran: Langkah di mana
bahan bakar diinjeksi dan dibakar ke dalam silinder bertekanan tinggi, dan gas
pembakaran mendorong piston ke titik mati bawah (langkah pembakaran).
Ⅳ Langkah buang: Langkah di mana piston naik karena inersia dan mendorong
gas pembakaran keluar dari silinder
Gambar 3-1 Proses Mesin Diesel 4 Tak
I Langkah hisap
II Kompresi
III Pembakaran
IV Pembuangan
Crank shaft
Conecting rod
Pembuangan
Katup pembuangan
Nozel injeksi
Proses hisap
Katup masuk

## Slide 49: Struktur Mesin Diesel 4 Siklus
Buku pelatihan hal.99-100 / Buku pendukung pelatihan hal.47-48
① Perangkat pelumas
Perangkat pelumas merupakan perangkat yang mensuplai pelumas (oli mesin) untuk mengurangi gesekan dan aus pada bagian yang berputar dari setiap bagian mesin tanah logam yang sama seperti silinder dan poros engkol. Hal ini disebabkan oleh piston yang bergerak naik turun ribuan kali per menit.
Oli mesin memiliki berbagai fungsi sebagai berikut, selain itu kualitas oli penting untuk menjaga fungsi mesin diesel.
  Pelumasan bearing, ring piston, silinder dan lainnya.
  Pendinginan mesin.
  Merapatkan celah antara piston dan silinder.
  Membersihkan kotoran di mesin
  Melindungi mesin dari karat.
Penting untuk menggunakan oli mesin dengan standar yang telah ditentukan dalam petunjuk pengoperasian, inspeksi kondisi oli secara berkala dan lakukan penukaran jika perlu.
② Perangkat bahan bakar
Perangkat bahan bakar meliputi tangki bahan bakar, pompa injeksi, nozel injeksi, filter bahan bakar, governour / alat pengukur dan lainnya.
Filter bahan bakar menyaring bahan bakar, menghilangkan zat asing seperti debu yang terkandung dalam bahan bakar dan mendekomposisi air.

## Slide 50: Karakteristik Motor Listrik
Buku pelatihan hal.105 / Buku pendukung pelatihan hal.48
Motor listrik digunakan sebagai sumber daya kendaraan anjungan kerja dan banyak digunakan pada tempat penting dimana gas yang dikeluarkan oleh mesih dan suara bising.
Kendaraan anjungan kerja jenis gerak sendiri menggunakan baterai untuk kendaraan industri, motor penggerak tidak hanya menggunakan motor DC tetapi juga sering menggunakan motor AC.
Perangkat transmisi daya kendaraan anjungan kerja jenis baterai memiliki sistem transmisi daya hampir sama dengan jenis crawler dan jenis roda dengan perangkat transmisi daya kendaraan anjungan kerja jenis crawler dan roda menggantikan motor listrik yang menggunakan baterai sebagai sumber tenaga.

## Slide 51: Perangkat hidraulik
Buku halaman 106/buku pendukung halaman 49
Sebagian besar peralatan kerja kendaraan anjungan kerja,dioperasikan oleh perangkat hidraulik dengan pemanfaatan tenaga hidraulik.perangkat hidraulik,memiliki fitur sebagai berikut
【Kelebihan】 【Kekurangan】
① Kecil dan ringan ①Pipa menjadi rumit
② Baik untuk mencegah kelebihan beban ②Oli hidraulik bocor
③ Gerakan yang luwes ③Efisiensi mesin berubah tergantung suhu oli
④ Minim getaran
⑤ Operasi lancar
⑥ Mudah dalam control jarak jauh

## Slide 52: Prinsip perangkat hidraulik
Buku halaman 106/buku pendukung halaman 49
Prinsip perangkat hidraulik adalah penerapan dari prinsip hukum Pascal, yaitu “tekanan yang diterapkan pada zat cairan yang diam dalam wadah tertutup ditransmisikan ke semua bagian cairan dengan tekanan yang sama”.
Misalnya, dalam kasus wadah A dan wadah B dihubungkan dengan pipa seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3-12, tekanan 10 N / cm２ dihasilkan oleh gaya 10 N yang diterapkan pada permukaan wadah A 1 cm２. Karena tekanan ditransmisikan ke semua pipa, gaya (F) yang ditransmisikan ke seluruh permukaan wadah B yang memiliki luas permukaan 10 cm２adalah sebagai berikut.
Gaya =Tekanan x Luas permukaan
F = 10N/cm2 x 10 cm2 =100N
Iniadalah prinsip perangkat hidraulik yang memindahkan benda berat dengan kekuatan kecil.
Ketika wadah A didorong ke bawah sejauh 50 cm, cairan yang didorong ke bawah adalah 50 cm３, sehingga wadah B didorong ke atas sejauh 5 cm.
Gambar 3-12
wadah
wadah
Hukum peralatan hidraulik

## Slide 53: Mekanisme perangkat hidraulik
Buku halaman 107/buku pendukung halaman 50
Perangkat hidraulik adalah sistem yang mengoperasikan perangkat kerja kendaraan anjungan kerja, dan merupakan sistem yang mengubah energi mekanik mesin menjadi energi fluida dan selanjutnya mengubahnya menjadi energi mekanik untuk melakukan kerja (pekerjaan).
Oli hidraulik diberi tekanan dengan menggerakkan pompa hidraulik dengan tenaga mesin atau motor listrik,dengan tekanan ini mengoperasikan berbagai macam alat penggerak hidraulik(actuator) seperti motor hidraulik,silinder hidraulik dll.
Oli hidraulik yang tekanannya turun setelah digunakan pada alat penggerak hidraulik kembali ke tangki oli hidraulik melalui sirkuit tekanan rendah, diberi tekanan lagi oleh pompa hidraulik, disuplai ke sistem penggerak hidraulik, dan disirkulasikan kemudian digunakan.(Lihat Gambar 3-13)
Minyak tekanan rendah
Motor
Tangki oli hidraulik
Gambar 3-13 struktur perangkat hidraulik
Minyak yang dibatasi
Oli tekanan rendah
Silinder hidraulik
Motor hidraulik
Oli hidraulik,pendingin(cooler)
Pipa, selang, kopling, pengukur tekanan
-katur relief
-katup penyusutan
-katup pengubah arah
Penggerak hidraulik (Merubah hidraulik ke energi gerak)
Penggerak hidraulik (penggerak tekanan, aliran, arah)
Pompa hidrolik
(merubah energi ke tekanan
Tekanan oli tinggi
Kerja
(besaran, kecepatan,
arah)

## Slide 54: Konstruksi perangkat hidraulik
Buku halaman 107/buku pendukung halaman 50-51
Nama | Konstruksi komponen |  | 
Komponen tekanan hidraulik | ・Pompa hidraulik |  | 
Komponen kontrol hidraulik | ・Katup kontrol arah | ・katup aliran | ・Katup hidraulik
Komponen penggerak hidraulik | ・Motor hidraulik | ・Silinder hidraulik | 
Perangkat | ・Tangki oli hidraulik | ・Filter | ・air breather
 | ・selang | ・Kopling | ・kopling putar
 | ・Accumulator | ・Oil cooler | ・pengukur tekanan
Komponen utama peralatan hidraulik
Perangkat hidraulik dapat dibagi menjadi perangkat yang mempunyai tiga fungsi dan komponen berikut.
①Komponen tekanan hidraulik (pompa)
Perangkat yang menyedot oli hidraulik dari tangki oli hidraulik, memberi tekanan, dan mengalirkan ke dalam sirkuit.
②Komponen kontrol hidraulik (katup)
Perangkat yang mengontrol tekanan, laju aliran, dan arah oli hidraulik yang dikeluarkan dari pompa hidraulik.
③Komponen penggerak hidraulik (aktuator)

## Slide 55: Sirkuit hidraulik kendaraan anjungan kerja
Buku halaman 108/buku pendukung halaman 51
Sebagai contoh sirkuit hidraulik kendaraan kerja anjungan,dibawah ini merupakan sirkuit hidraulik kendaraan kerja anjungan jenis roda.
Busket swing motor
Return filter
Pompa darurat
Stearing silinder
Solenoid control valve
Gambar 3-14 Contoh sirkuit hidraulik kendaraan anjungan kerja jenis wheel
Motor untuk berjalan
Axle expansion cilinder
Axle expansion operation valve
Silinder vertical atas
Stop valve
Solenoid control valve
Silinder undulasi
Silinder teleskopik
Dongkrak depan
Dongkrak belakang
Conveyor coupler
Steering levelling
Dongkrak
Dongkrak depan silinder
Dongkrak belakang silinder
Motor untuk berjalan
Katup pengurai
Katup pengganti
Tanki oli
Silinder vertical bawah
pompa
engine

## Slide 56: Pompa tekanan hidraulik
Buku halaman 109/buku pendukung halaman 52
① Pompa hidraulik
Pompa hidraulik, menyedot oli hidraulik dari tangki oli hidraulik dengan digerakkan oleh mesin atau motor listrik, dan mensuplainya ke perangkat penggerak hidraulik (aktuator) sebagai oli bertekanan tinggi.
Pompa hidraulik、berdasarkan struktural dapat diklarifikasikan sebagai berikut.
  Pompa roda gigi
  Pompa piston（Plunger pump）
  Pompa vane (baling-baling)
  Screw pump
  dll
Di antara pompa-pompa di atas, akan dijelaskan fitur gear pump yang sering digunakan sebagai pompa hidrolik peralatan kerja seperti ekspansi/kontraksi, undulasi, dan putaran pada boom kendaraan kerja anjungan.
② Gear pump（ Pompa roda gigi ）
Gear pump, memutar dua roda gigi dengan jenis yang sama di dalam casing,dan dengan
Penggigitan tersebut mendorong keluar oli hidraulik.
【Fitur gear pump】
  Kompak dan ringan
  Konstruksi sederhana dan tahan lama
  Minim kerusakan
  Perawatan mudah
Gambar 3-15 Gear pump
Drive gear
(Gear penggerak)
bracket
case
cover
Tekanan rendah
Sisi hisap
Tekanan tinggi
pembuangan
Driven gear
(undulation gear)

## Slide 57: Perangkat penggerak hidraulik
Buku halaman 111/buku pendukung halaman 53
Aktuator ialah , perangkat yang mengubah oli hidraulik yang dikirim dari pompa hidrolik menjadi gerakan mekanis (energi).Berdasarkan metode gerak, dapat dibagi menjadi hidraulik silinder yang bergerak linier dan motor hidraulik yang bergerak berputar.
Dari struktur silinder hidraulik,dapat di klarifikasikan sebagai berikut
Silinder hidraulik
Silinder kerja tunggal
Silinder kerja ganda
Silinder jenis khusus
jenis telescopic
jenis single rod
jenis double rod

## Slide 58: Perangkat kontrol hidraulik
Buku halaman 113/buku pendukung halaman 54
peralatan kontrol hidrolik ialah, alat yang mengontrol laju aliran, tekanan, dan arah aliran oli hidrolik ke perangkat penggerak hidrolik (aktuator) seperti motor hidrolik atau silinder hidrolik.
berdasarkan fungsinya,alat control hidraulik dapat diklasifikasikan sebagai berikut
Perangkat control hidraulik
Katup pengontrol arah
Katup pengalih arah
Katup periksa(Katup periksa,katup check
Katup pilot check
Katup pengontrol aliran
Katup pengontrol tekanan
Katup unload
Katup counter balance
Katup sequence
Katup pengurang tekanan
Katup pengaman (katup relief)
Katup pemisah
Katup pengontrol aliran
Katup pemercepat

## Slide 59: Kerusakan oli hidraulik
Buku halaman 121/buku pendukung halaman 55
Sifat | Perubahan oleh kerusakan dan polusi | penyebab
Berat jenis | Meningkat | Kerusakan oli hidraulik・kontaminasi benda asing・kontaminasi jenis oli yang berbeda
Kelembaban | Meningkat | Penyusupan cairan/kelembaban dari luar
Pengendapan | Meningkat | Kerusakan oli hidraulik・kontaminasi benda asing
Titik nyala | Menurun | Kerusakan oli hidraulik・kontaminasi benda asing
Warna | Transparansi menurun | Kerusakan oli hidraulik・kontaminasi benda asing,emulsifikasi
Viskositas | Meningkat banyak | Kerusakan oli hidraulik
Oksidasi | Meningkat banyak | Peningkatan suhu minyak・Kontaminasi bubuk logam
Penyebab dan perubahan sifat pada oli hidraulik
Oli hidraulik, diberi tekanan dengan tekanan tinggi oleh pompa hidraulik, lalu menggerakkan perangkat penggerak hidraulik melalui pipa, dan menggerakkan perangkat kerja secara berulang kali. Karena ini, oli bersamaan memanasnya oli hidraulik, bersentuhan dengan logam ,udara dan diaduk dengan kuat, sehingga kerusakan (oksidasi) oli hidrolik dan kontaminasi zat asing tidak dapat dihindari.
Karena penggunaan oli hidraulik yang rusak atau terkontaminasi zat asing ini, menjadi sebab kerusakan alat hidraulik, penting untuk selalu inspeksi oli hidraulik dan merawatnya dengan baik.
Kerusakan(oksidasi),ialah elemen oli hidraulik yang menyebabkan reaksi kimia dan perubahan keadaan, Perubahan sifat dan penyebab akibat kerusakan ditunjukkan di bawah ini.

## Slide 60: Manajemen dan inspeksi oli hidraulik
Buku halaman 121/buku pendukung halaman 56
Metode pembedaan dan pengukuran pada oli hidraulik
Tampilan luar | Bau | Kondisi | 
Transparan dan tidak ada perubahan warna | Baik | Bagus | Bisa terus digunakan
Transparan,namun warnanya pucat/tipis | Baik | Tercampur minyak lain | Ganti oli hidraulik
Berubah menjadi warna putih susu | Baik | Tercampur gelembung udara dan kelembaban | Ganti oli hidraulik
Berubah menjadi coklat tua | Berbau | Rusak | Ganti oli hidraulik
Transparan,namun ada bitnik hitam kecil | Baik | Tercampur benda asing | Ganti oli hidraulik
Terlihat gelembung | － | Tercampur grease | Ganti oli hidraulik
Udara keluar masuk pada tangka oli hidraulik,membawa sampah,cairan dsb.Lalu,perangkat yang digerakkan oleh hidraulik sendiri juga menghasilkan sedikit demi sedikit serbuk logam karena aus pemakaian, dan kotoran ini tercampur dalam oli hidraulik,maka oli hidraulik perlu dilakukan penggantian secara berkala.
Berdasarkan kerusakan oli hidraulik atau masuknya benda asing,terdapat metode untuk menentukan apakah oli hidraulik sudah mencapai batas penggunaan dengan tes sensorik yang menentukan oli hidraulik secara visual, serta tes properti dengan berdasar analisis ilmiah, kedua nya menentukan perbandingan dengan oli hidraulik yang belum pernah dipakai(baru) dan jenis yang sama.

## Slide 61: Perangkat transmisi daya kendaraan jenis truk
Buku halaman 124/buku pendukung halaman 57
Karena kendaraan kerja anjungan jenis truk memiliki perangkat kerja yang terpasang di bagian atas sasis truk, maka perangkat perjalanan dan perangkat pengoperasian sama dengan truk umum.
Oleh karena itu, ketika mengemudi kendaraan kerja anjungan jenis truk di jalan umum , perlu memiliki surat izin mengemudi yang sesuai dengan kendaraan dan mematuhi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan.
Perangkat transmisi daya kendaraan kerja
anjungan jenis truk, umumnya pada jenis
Front engine rear drive,Roda belakang
digerakkan oleh mesin
yang berada di depan.
Kekuatan mesin,yang ditunjukkan pada
urutan gambar diSebelah kanan,
dengan roda penggerak di transmisikan
Ke roda belakang.
Gambar 3-35 Perangkat transmisi daya (jenis front engine rear drive)
Propeller shaft
Universal joint
Center pairing
Final gear dan Differential
wheel(roda)
Drive shaft
Transmisi
Kopling
mesin
mesin
Kopling
Transmisi
Universal joint
Propeller shaft
Differential
Drive shaft
wheel(roda)

## Slide 62: Perangkat pengereman kendaraan jenis truk
Buku halaman 129-130/buku pendukung halaman 58
Pada rem, ada rem kaki yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan atau mengehentikan mobil pada saat melaju,dan rem parkir yang digunakan saat parkir dll,mekanisme ini umumnya menggunakan rem jenis gesekan.
① Struktur rem parkir
Rem samping pada mobil penumpang,memiliki komposisi
yang langsung menghentikan roda belakang.Tetapi pada truk,melalui
Differential bukan ban,kemudian memiliki komposisi menghentika
propeller shaft dengan rem.
② Poin penting penanganan
secara struktural,bahkan jika di rem samping,dan
jika salah satu roda belakang mengambang dari tanah,
roda belakang akan berputar dengan mudah dan
rem parkir tidak akan berfungsi.
Differential (Diff)
Roda belakang
Proppeler shaft
Rem samping
Roda depan
Gambar 3-43 Rem samping truk
Mesin

## Slide 63: Perangkat transmisi daya untuk kendaraan jenis roda dan kendaraan jenis crawler
Buku halaman 131,135/buku pendukung halaman 59
① Perangkat transmisi daya kendaraan jenis wheel（roda)
Bagian bawah body kendaraan kerja anjungan jenis wheel, memiliki struktur di mana energi mekanik yang dihasilkan oleh mesin diubah menjadi energi fluida (tekanan hidrolik) oleh pompa hidrolik dan ditransmisikan, dan tekanan hidrolik digunakan untuk memutar motor hidrolik untuk berjalan.Struktur perangkat transmisi daya kendaraan jenis roda,ditunjukkan seperti pada gambar kanan berikut.
② Perangkat transmisi daya kendaraan jenis crawler
Perangkat transmisi daya kendaraan kerja anjungan
jenis crawler, pada dasarnya sama dengan kendaraan
anjungan jenis wheel,namun poin yang membedakan
dengan jenis wheel, ialah perangkat berjalan kiri kanan
memiliki struktur yang dapat digerakkan dan dijalankan
secara mandiri
Mesin
Mesin
Gambar 3-44 struktur dan transmisi daya kendaraan jenis wheel
Cup ring
Pompa hidraulik
Gaya penggerak hidraulik
Peroperasi valve
Gaya putaran
Ban
Motor hdraulik untuk penggerak
Conveyor coupler
Decelerator
Cup ring
Pompa hidraulik
Katup operasi
Conveyor coupler
Motor hdraulik untuk penggerak
Decelerator
Roda mobil
Gaya putaran

## Slide 64: Bab 4 Pengetahuan tentang Mekanika, Sengatan Listrik dll yang Diperlukan Untuk Mengemudi

## Slide 65: Tiga elemen gaya/kekuatan
Buku halaman 142/buku pendukung halaman 60
Gambar di sebelah kanan menunjukkan keadaan gaya ketika manusia mendorong suatu benda.
seperti berikut
“Tempat gaya bekerja” (Titik aksi),
“Arah yang menentukan gaya” (arah),
“Besaran gaya” (besaran)
Dapat diwakilkan secara garis lurus.
Gaya selalu memiliki ketiga elemen ini. Ini disebut “ tiga elemen gaya”
arah
Titik aksi
Gambar 4-4 tiga elemen gaya
besaran

## Slide 66: Menyusun dan mengurai gaya
Buku halaman 143,145/buku pendukung halaman 61-62
① Menyusun gaya
(a) Menyusun gaya linier
Ketika 2 buah gaya bekerja pada satu garis lurus,Resultan(R)
Seperti gambar 4-7,gaya di jumlahkan jika bergerak pada arah yang
Sama, dan dikurangi jika bergerak pada arah yang berlawanan.
(b) Ketika arah dan besaran gaya berbeda
Seperti pada Gambar. 4-8, dua gaya F1 dan F2 dengan arah gaya yang berbeda
ketika bekerja pada titik O diperoleh Resultan(R) . Gambar Jajar genjang(OBDA) dengan sisi F1 dan F2 , dan diagonal merupakan resultan yang
diperoleh [Resultan(R)]. Ini disebut [Prinsip gaya jajar genjang]
② Mengurai gaya
Gambar 4-7 Resultan gaya pada garis lurus
Gambar 4-8 Prinsip gaya parallel bentuk jajar genjang
Gambar 4-10 Penguraian gaya (1)
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4-10, supaya tidak mengandalkan tepian dari kapal yang terapung di sungai yang mengalir, diikatkan pada tiang (A,B) pada kedua tepian dengan tali ,dan Gaya F yang menghanyutkan kapal, gaya yang bekerja pada tali pada saat itu adalah Fa dan Fb.
Gaya yang diterapkan pada tali,seperti gambar 4-10 dapat diperoleh dengan penggunaan terbalik dari [Hukum gaya jajar genjang]
Gaya reaksi R dari gaya F yang menghanyutkan kapal membentuk diagonal, masing-masing tali berada di dua sisi,gambar jajar genjang, dan panjang sisi pada saat itu, Fa dan Fb, adalah gaya yang bekerja pada tali.
Pembagian 1 gaya menjadi 2 gaya lebih seperti ini disebut “penguraian gaya”,
Gaya yang dibagi seperti Fa,Fb disebut Komponen gaya
Resultan R
(Gaya reaksi F)
Komponen gaya Fa
Komponen gaya Fb

## Slide 67: Momen gaya（１） momen gaya
Buku halaman 146/buku pendukung halaman 62
Momen（Ｍ）＝Gaya（Ｆ）×Jarak（Ｌ）
Gaya yang berusaha untuk memutar suatu benda disebut “momen gaya”, dan momen (M) besaran ini tidak hanya besaran gaya (F) ,tetapi juga berhubungan dengan pusat sumbu putar dan titik gaya dengan Jarak (panjang lengan: L) dan dapat dinyatakan sebagai berikut.

## Slide 68: Momen gaya（２） Momen dan Pengencangan gaya
Buku halaman 146/buku pendukung halaman 62-63
Momen（Ｍａ、Ｍｂ)masing masing ialah、
Ｍａ＝ Ｆａ×２Ｌ
Ｍｂ＝ Ｆｂ×Ｌ
Dapat diperoleh
Jika、gaya pengencangan mur（momen）sama、
Ｍａ＝Ｍｂ
Ｆａ×２Ｌ＝Ｆｂ×Ｌ
２Ｆａ＝Ｆｂ
Ｆａ＝Ｆｂ／２
Pada gambar di sebelah kanan, gaya yang bekerja pada titik gaya A berjarak 2L dari sumbu rotasi O dan titik gaya B berjarak L, masing-masing disebut sebagai Fa dan Fb.
Artinya, ketika gaya (momen) untuk mengencangkan mur sama, gaya Fa untuk mengencangkan di titik A yang panjang lengannya 2 kali adalah. setengah dari gaya Fb untuk mengencangkan di dekat titik B. Namun, dalam hal ini, jarak untuk menggerakkan lengan menjadi lebih panjang, dan jumlah kerja nya sama, terlepas dari apakah itu dikencangkan dengan A atau B.
Sumbu rotasi O
Gambar 4-12 momen dan gaya pengencangan
Titik gaya

## Slide 69: Momen gaya（３） Momen jatuh
Buku halaman 148/buku pendukung halaman 64-65
Hubungan antara stabilitas dan momen jatuh ketika bekerja menggunakan kendaraan anjungan kerja akan dijelaskan sebagai contoh berikut.
(Syarat)
Ｏ :Titik tumpu jatuh（posisi dikeluarkan outrigger）
ＷＧ：Berat kendaraan kerja anjungan（berat）（Massa badan mesin×ｇ）
Ｗ ：Semua berat muatan yang diterapkan pada platform kerja
(massa beban x g)
Ｌ :Jarak dari titik tumpu O sampai ke posisi pusat gravitasi (jyuushin) kendaraan kerja
anjungan
ℓ ：Jarak horisontal dari titik tumpu O sampai ke pusat gravitasi (jyuushin) muatan
Dengan titik tumpu O sebagai sumbunya, momen gaya yang mencoba untuk menjatuhkan kendaraan anjungan kerja adalah momen jatuh (Mw), dan momen yang bekerja berlawanan dengan momen yang mencoba untuk menjatuhkan dan mencoba menstabilkannya (MG), dapat dihitung dengan rumus berikut
Momen jatuh ＭＷ＝ Ｗ×ℓ
Momen keseimbangan ＭＧ＝ ＷＧ×Ｌ
Jika MG> MW, kendaraan anjungan kerja akan stabil terhadap jatuh, dan jika MG <MW, kendaraan anjungan kerja akan jatuh Kemudian,walaupun muatan Sekalipun bebannya sama, tapi jika menurunkan atau memperpanjang boom, jarak (Q) ke pusat gravitasi (jyuushin) beban muatan menjadi lebih panjang, momen jatuh (MW) meningkat, dan risiko jatuh akan meningkat.
Lalu,”perangkat kontrol pengoperasian boom” yang merupakan alat pengaman
kendaraan kerja anjungan,merupakan alat yang akan mendeteksi momen jatuh
dan momen keseimbangan ini secara otomatis kemudian mengeluarkan alarm,
atau menghentikan pengoperasian.
Batas pengoperasian boom ditunjukkan pada gambar jangkauan kerja sebelah kanan
Batas pengoperasian boom
Ketinggian tanah
Momen keseimbangan (MG)
Momen jatuh(Mw)
Titik tumpu jatuh 0
Titik tumpu jatuh
Radius kerja (m)
Pengeluaran maksimal outrigger
Gambar 4-14 momen jatuh
kendaraan kerja anjungan
Gambar 4-15 area kerja

## Slide 70: Keseimbangan gaya
Buku halaman 149/buku pendukung halaman 65
1.Keseimbangan gaya
Pada saat beberapa gaya bekerja pada satu benda, dan benda tersebut tidak bergerak, gaya ini disebut “keseimbangan ” .
Contohnya,Ketika sebuah beban digantung dengan seutas tali,dan benda tidak bergerak,berarti grafitasi (W=mg) yang di hasilkan oleh massa benda dan gaya (F ) yang menghadap ke atas dengan besaran sama bekerja pada tali, ini berarti gaya dalam keadaan seimbang.
Keseimbangan gaya parallel
Pada gambar kanan gaya yang bekerja pada keseimbangan adalah stasioner berarti bahwa momen berlawanan arah jarum jam (Ma) dari titik tumpu adalah Dan momen searah jarum jam (Mb) adalah sama, dan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.
Ｍａ＝Ｍｂ
Ｍａ＝Ｗａ×ａ
Ｍｂ＝Ｗｂ×ｂ
Lalu,Pundak orang yang menopang ini,bekerja gaya Wa + Wb = P
Gambar 4-18 keseimbangan gaya paralel
Gambar 4-16 Keseimbangan gaya
Titik aksi
Massa (m)
Tongkat keseimbangan

## Slide 71: Massa dan pusat gravitasi (jyuushin)
Buku halaman 150/buku pendukung halaman 66
① Massa
Massa suatu benda,walaupun memiliki volume yang sama,berbeda-beda tergantung pada kualitas bahan/kayu.Contohnya,timbal lebih berat dari besi,dan kayu lebih ringan dari alumunium.
Hal ini disebabkan oleh perbedaan“massa per satuan volume(d)”.
② pusat gravitasi (jyuushin)
"pusat gravitasi (jyuushin)" adalah "titik di mana gaya bekerja ketika gravitasi yang bekerja pada setiap bagian benda disatukan", secara sederhananya, itu adalah "pusat" dari berat benda. Sebuah benda tertentu yang memiliki pusat gravitasi (jyuushin)nya sendiri, Selama benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk, meskipun posisi atau penempatan benda tersebut berubah Posisi pusat gravitasi (jyuushin)nya tidak berubah.
Dan kemudian,pusat gravitasi (jyuushin) tidak selalu berada di dalam benda.
Posisi pusat gravitasi (jyuushin) ini,merupakan faktor penting
Saat menentukan posisi untuk mengangkat suatu
benda dan posisi jatuh mesin kendaraan kerja
anjungan dll.
Gambar 4-19 posisi pusat gravitasi (jyuushin)

## Slide 72: pusat gravitasi (jyuushin) dan keseimbangan（１） keseimbangan benda
Buku halaman 153/buku pendukung halaman 66-67
Benda yang ditempatkan,jika “dudukanya baik” berarti seimbang dan tidak ada kemungkinan terjatuh.
Seperti pada gambar di kanan,garis tegak lurus yang melewati pusat gravitasi (jyuushin),
ketika melewati sisi bawah yang menopang benda, dudukanya baik dan seimbang,
namun sebaliknya,jika garis tegak lurus menjauh dari sisi bawah benda maka benda akan
tidak stabil dan jatuh.
Karena inilah,benda akan mudah terjatuh jika diletakkan pada kemiringan atau miring.
Kemudian,walaupun garis tegak lurus ini melewati sisi bawah, benda tinggi yang memiliki
pusat gravitasi (jyuushin) memanjang,ada kemungkinan terjatuh walaupun garis tegak
lurus bergeser sedikit dari sisi bawah benda .
Sebaliknya,benda datar memiliki risiko jatuh yang lebih kecil.
Seperti gambar di kanan ,walaupun (a) dan (b) merupakan benda yang sama,
hanya dengan mengubah cara penempatanya, area bawah (b) lebih besar daripada (a),
dan karena posisi pusat gravitasi (jyuushin) menjadi lebih pendek,maka
keseimbangan nya tinggi .
Artinya, untuk menjaga objek tetap stabil,
Penting untuk menempatkan rendah pusat gravitasi (jyuushin)
dan melebarkan area bawah.
Gambar 4-22 area bawah dan keseimbangan
Gambar 4-21 posisi pusat gravitasi (jyuushin) dan keseimbangan

## Slide 73: pusat gravitasi (jyuushin) dan keseimbangan（２）Keseimbangan dan pusat gravitasi (jyuushin) dua benda
Buku halaman 152/buku pendukung halaman 67-68
Pada gambar di sebelah kanan, saat menaikkan ) Pekerja dan material
(massa m2, beban W2 =m2 g , posisi pusat gravitasi (jyuushin) G2) di platform kerja kendaraan kerja anjungan (massa m1, beban W1 = m1 g, posisi pusat gravitasi (jyuushin)=G1), bersamaan dengan meningginya platform kerja,posisi pusat gravitasi (jyuushin) (G) juga menjadi tinggi (Hb > Ha) .
kemudian, boom diperpanjang,dan semakin menjauhnya platform kerja dari pusat kendaraan kerja anjungan G yang menopang titik jatuh kendaraan kerja anjungan (roda mobil,crawler,outrigger dll) dan mendekati (l1-l2), akan menjadi tidak seimbang dan mudah jatuh.
oleh karena itu, mengangkat bahan dengan massa lebih besar dari jumlah yang ditentukan pada platform kerja, dan bekerja tanpa menggantungkan outrigger merupakan tindakan berbahaya.
dengan alasan yang sama, penggunaan kendaraan kerja anjungan pada lereng atau posisi miring, ada risiko terjatuh,,maka penting untuk menginstalasikan pada posisi sedatar mungkin.
Gambar 4-24 perubahan posisi pusat gravitasi (jyuushin) kendaraan kerja anjungan
Titik tumpu
Muatan
Gambar 4-25 keseimbangan kendaraan kerja anjungan
Gravitasi keseluruhan
Gravitasi kendaraan
Gravitasi muatan
Jarak hingga posisi gravitasi muatan (dekat platform)
Jarak hingga posisi gravitasi kendaraan
Jarak hingga posisi G
Jarak hingga posisi G
Ketinggian hingga posisi G (dekat platform)
Massa muatan
Massa kendaraan
Berat kendaraan
Berat muatan
Jarak hingga posisi gravitasi muatan (jauh dari platform)
Ketinggian hingga posisi G (jauh dari platform)
Jarak sampai ban
Jarak sampai outrigger
Dengan dikeluarkanya outrigger permukaan bawah akan melebar dan keseimbangan meningkat
Titik tumpu kejatuhan
Muatan
kemiringan
*Berlari di ketinggian platform, dengan sedikit kemiringan, gravitasi terganggu dan berptensi terjatuh.
Gambar 4-26 ketinggian dan keseimbangan platform kerja

## Slide 74: Inersia
Buku halaman 156/buku pendukung halaman 69
Sebuah benda memiliki “sifat mencoba untuk melanjutkan gerakannya ketika bergerak dalam keadaan diam” kecuali ada gaya yang diterapkan dari luar. Sifat seperti itu disebut "inersia", dan gaya yang terlihat bekerja pada suatu benda karena inersia disebut "gaya inersia". Semakin besar percepatan, dan semakin besar massa, maka gaya inersia semakin besar.
Ketika seseorang naik di platform kerja kendaraan anjungan kerja dan berhenti tiba-tiba, ia mencoba melompat ke arah putaran karena orang tersebut mencoba melanjutkan gerakan putaran akibat
"inersia" bahkan jika platform kerja
sudah berhenti. Karena itu,
operasi mendadak akan berbahaya
Gambar 4-27 Gaya inersia
Jika direm mendadak

## Slide 75: Gesekan dan stabilitas kendaraan kerja anjungan
Buku halaman 160/buku pendukung halaman69-70
Saat kendaraan kerja anjungan berhenti dan melakukan pekerjaan di lereng,perlu untuk menghentikan dengan rem kaki,menerapkan rem parkir ,ditambah dengan penahan roda dan memasang outrigger.
disini jika dipikirkan mengenai gesekan, dapat mengurangi kecepatan dan menghentikan menggunakan rem kaki,itu karena gaya gesekan yang bekerja pada rem.Dan keefektifan rem parkir,juga karena kerja gaya gesekan.Ditambah lagi,karena gaya gesekan bekerja di antara permukaan jalan dan ban, kendaraan kerja anjungan dapat mempertahankan posisi berhenti jika rem berfungsi.
namun, seperti gambar 4-33 berhenti mendadak di lereng curam, meskipun berhenti dapat mempertahankan keseimbangan beberapa saat, akan mulai berlari(menggelinding) jika ditambahkan suatu gaya dari luar yang lebih besar daripada gaya gesekan statis.
Saat outrigger dalam keadaan terpasang, gaya gesekan yang bekerja diantara masing-masing dongkrak,dasar dongkrak dan permukaan jalan,dapat
Mempertahankan posisi keseimbangan kendaraan kerja anjungan.namun, kendaraan kerja anjungan akan mulai berlari jika gaya gesekan yang bekerja antara ban dan permukaan jalan sama dan sudut terhadap lereng membesar lalu arah gaya berubah.
saat melakukan pekerjaan setelah menginstalasi kendaraan kerja anjungan, Salah satu alasan mengapa harus menggunakannya dalam sudut kemiringan yang sudah ditentukan ,karena terdapat hubungan antara gesekan dan keseimbangan kendaraan.
Gambar 4-32 posisi berhenti
pada lereng
Gambar 4-33 posisi pada lereng curam
Gambar 4-34 posisi outrigger terpasang

## Slide 76: Beban
Buku halaman 163,165/buku pendukung halaman 71
“Beban” adalah kemampuan menerima gaya dari luar pada seluruh atau sebagian struktur atau mesin suatu benda.
.① Klasifikasi berdasarkan keadaan aksi beban(gaya)
・Beban statis： Beban” adalah kemampuan menerima gaya dari luar pada seluruh atau sebagian struktur atau mesin suatu benda.
・Beban dinamis：terdapat 2 jenis,beban berulang dan beban dampak.
・Beban berulang：merupakan beban yang memiliki arah beban yang sama,besaranya berubah berdasarkan waktu,dan bekerja berulang kali.
・Beban dampak：ialah beban besar yang bekerja secara instan.
Contohnya,ketika putaran boom berhenti mendadak,beban samping yang diterapkan pada boom merupakan beban dampak. Beban besar yang bekerja pada boom,merupakan penyebab kerusakan instan pada mesin dll.
② Klasifikasi beban berdasarkan distribusi beban
Berdasarkan distribusi beban gaya luar yang bekerja pada benda,diklasifikasikan menjadi 2 sebagai berikut.
・Beban terkonsentrasi：ialah gaya yang bekerja pada satu titik pada permukaan benda. Misalnya, beban yang bekerja pada area kontak dari Outrigger atau roda kendaraan anjungan kerja
・Beban terdistribusi：Beban terdistribusi adalah gaya yang bekerja dengan distribusi pada permukaan suatu benda. Misalnya beban dari permukaan crawler kendaraan anjungan kerja yang diterapkan ke permukaan tanah. Khususnya, gaya eksternal yang sama pada permukaan apapun disebut “gaya terdistribusi merata”.

## Slide 77: Kekuatan bidang tanah
Buku halaman 168/buku pendukung halaman 72
kendaraan kerja anjungan memiliki struktur untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan menaikkan patform kerja atau melebarkan radius kerja menggunakan boom atau perangkat angkat . Karena posisi pusat gravitasi (jyuushin) berubah mengikuti perubahan platform kerja , perlu untuk memberikan perhatian yang cukup pada jatuhnya.
Selain itu, roda yang menjadi titik tumpu, crawler, outrigger, dll yang terpasang pada kekuatan bidang tanah merupakan faktor penting dalam tindakan penanganan terhadap jatuhnya kendaraan kerja anjungan.
khususnya , ketika platform kerja udara dipasang di tanah tak beraspal untuk bekerja, ada risiko terbalik karena penurunan kapasitas pendukung bidang tanah ,oleh karenanya sebelumnya penting untuk memastikan kapasitas bidang tanah bersamaan dengan roda kendaraan, outrigger dll supaya tidak terjadi penurunan ditangani dengan plat besi dll.
Berdasarkan detail dan kondisi kerja,kendaraan kerja anjungan sering digunakan pada waktu yang relative singkat pada tempat yang bermacam-macam. Oleh karena itu,memang sulit untuk memastikan kekuatan bidang tanah di mana setiap kali kendaraan kerja anjungan dipasang , akan tetapi penting untuk memperkirakan kekuatan bidang tanah dari kondisi tanah di tempat pemasangannya dan hasil survei geologi di tempat terdekat.

## Slide 78: Tekanan pemasangan saat penggunaan outrigger
Buku halaman 169,171/buku pendukung halaman 72
Mengenai jatuhnya kendaraan kerja anjungan, besarnya beban yang bekerja di tanah (tekanan tanah) juga merupakan faktor yang sama penting dengan kekuatan bidang tanah .
・Tekanan tanah pada saat penggunaan outrigger
Kendaraan kerja anjungan jenis truk yang memiliki outrigger, tekanan tanah yang diterapkan pada outrigger float akan sangat berubah,tergantung oleh arah, teleskopik dan undulasi boom.
penurunan outrigger fload saat sedang bekerja ini, walaupun hanya sedikit, ini diamplifikasi dan diteruskan ke platform kerja yang terletak di ujung boom, yang berhubungan dengan bahaya jatuhnya kendaraan kerja anjungan.
Oleh karena itu, ketika memasang di tanah yang tidak diaspal, untuk mencegah penurunan yang tidak merata, penting untuk memeriksa tekanan tanah yang diterapkan pada outrigger dan menanganinya dengan pelat besi dsb untuk memecah tekanan tanah .
Muatan vertical berubah oleh operasi boom
Penyusutan
penuh
Perpanjangan
sedang
Perpanjangan
penuh

## Slide 79: Sengatan listrik
Buku halaman 172,173/buku pendukung halaman 73
Kendaraan anjungan kerja yang sering digunakan untuk perbaikan listrik luar ruangan,komunikasi ,kontruksi dsb, sering kali bekerja disamping/bersama kabel listrik, maka sangat perlu untuk mengingat pencegahan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh sengatan listrik saat akan bekerja.
“Sengatan listrik” adalah peristiwa dimana terdapat aliran listrik yang mengalir pada tubuh sehingga mengalami sengatan listrik atau sering disebut dengan istilah “Electric Shock”. Penyebab sengatan listrik pada saat menggunakan kendaraan kerja anjungan , kontak dengan saluran transmisi listrik atau jalur distribusi, penggunaan kendaraan kerja anjungan yang tidak tepat, dan kebocoran listrik karena perawatan yang buruk dll.
Tubuh manusia memiliki hambatan listrik yang rendah, khususnya ketika basah dengan air akan sangat berbahaya karena aliran listrik mudah mengalir. Dalam skala ringan, ada kalanya hanya terasa seperti nyeri sementara dan mati rasa, tetapi dalam skala berat, sering terjadi kematian yang di akibatkan sengatan listrik.
Khususnya, ketika arus listrik melewati jantung, hal itu menyebabkan gejala serius seperti jantung berhenti, napas berhenti, dan sengatan listrik, dan mengakibatkan kematian akibat sengatan listrik,
serta, dapat menyebabkan luka bakar atau kematian organ jaringan di tempat yang dilalui aliran listrik berlebih.

## Slide 80: Bahaya listrik dan efek pada tubuh manusia
Buku halaman 174/buku pendukung halaman 73-74
① Faktor yang menentukan bahaya sengatan listrik
Tingkat keparahan gangguan pada tubuh manusia yang disebabkan oleh sengatan listrik tergantung pada situasi pada tersengat listrik, berikut ini merupakan faktor penyebab utama.
  Besaran arus energi dan frekuensi
  Waktu energisasi
  Jalur energisasi（Jalur arus listrik yang merambat pada tubuh manusia）
  Jenis sumber daya listrik（arus AC、atau DC） dll
Secara umum, dapat dikatakan bahwa semakin besar arus energi, semakin banyak aliran listrik mengalir ke bagian penting seperti jantung tubuh manusia, dan semakin lama mengalir, semakin tinggi risikonya.
② Efek aliran listrik pada tubuh manusia
Besar aliran listrik | Reaksi tubuh
１ｍＡ | Terasa seperti kesemutan
５ｍA | Sangat sakit
１０ｍＡ | Terasa seperti sengatan listrik tak tertahankan
２０ｍＡ | Kekakuan otot parah, pernapasan sulit, dan jika terus mengalir, itu akan dapat menyebabkan kematian.
５０ｍＡ | Mengancam nyawa walaupun dalam waktu singkat
１００ｍＡ | Menyebabkan gangguan fatal

## Slide 81: Tindakan pencegahan saat bekerja di dekat saluran listrik atas
Buku halaman 174/buku pendukung halaman 74
Saat bekerja menggunakan kendaraan kerja anjungan, banyak kecelakaan sengatan listrik yang disebabkan karena kontak dengan saluran listrik atas seperti saluran transmisi dan distribusi.
Khususnya pada saluran transmisi listrik tegangan tinggi, ada risiko sengatan listrik hanya dengan mendekati saluran transmisi listrik tanpa kontak langsung dengan boom dsb kendaraan kerja anjungan atau pekerja, sehingga perlu untuk tidak mendekat dalam jarak yang ditentukan (jarak pemisahan minimum) bersamaan dengan, mengambil tindakan perlindungan yang diperlukan, dan menugaskan pengawas untuk melaksanakan pekerjaan.
Kemudian, di musim panas, banyak bagian tubuh yang basah karena keringat, sehingga kecelakaan akibat sengatan listrik menjadi banyak.
Ketika menggunakan kendaraan kerja anjungan melakukan pekerjaan konstruksi,pembongkaran,inspeksi,perbaikan,pengecatan dll yang berdekatan dengan saluran listrik atas atau sirkuit pengisian daya peralatan mesin listrik, dan bersentuhan dengan sirkuit pengisian listrik,atau terdapat risiko sengatan listrik dengan berdekatan, diperlukan untuk mengambil Langkah-Langkah sebagai berikut. (UU K3 pasal 349)
1.Memindahkan sirkuit pengisia daya
2.Melakukan antisipasi pencegah sengatan listrik
3.Memasang perangkat pelindung untuk isolasi pada sirkuit pengisian daya
4.Ketika kesulitan untuk melakukan Langkah 1-3 diatas, tugaskan pengawas untuk mengawasi pekerjaan.

## Slide 82: Tindakan dasar pencegahan sengatan listrik
Buku halaman 174/buku pendukung halaman 74-75
Hal dasar Tindakan pencegahan sengatan listrik ketika melakukan pekerjaan di dekat jalur transmisi dan distribusi yang berisiko sengatan listrik
Adalah sebagai berikut
【Hal dasar tindakan pencegahan sengatan listrik】
① Konsultasi dahulu dengan perusahaan listrik.
② Menjaga jarak aman (jarak pemisah aman :lihat table 4-8) dengan jalur listrik transmisi.
③ Menugaskan pengawas.
④ Mendiskusikan rencana kerja sebelumnya
⑤ Menginformasikan Standard Operational Prosedure secara menyeluruh kepada pekerja terkait。
⑥ Memberi alat pelindung pada sirkuit pengisian daya
Kemudian,Saat melakukan pekerjaan perawatan seperti inspeksi dan perbaikan sirkuit pengisian tegangan rendah, pekerja harus mengenakan alat pelindung untuk isolasi atau menggunakan perangkat kerja saluran langsung. (Pasal 346 Peraturan Keselamatan)
Selain itu, ketika melakukan pekerjaan kelistrikan seperti inspeksi, perbaikan, pengecatan, dll dari sirkuit listrik atau bagian yang menopangnya di tempat yang dekat dengan sirkuit pengisian tegangan rendah, perlu untuk mengambil tindakan seperti memasang pelindung isolasi. peralatan untuk sirkuit listrik. (UU K3 pasal 347)
※ 1. Peralatan pelindung untuk isolasi: Topi pengaman listrik, sarung tangan karet elektrik, sepatu bot karet insulasi, lengan karet elektrik, dll. yang mencegah kecelakaan sengatan listrik saat dipakai oleh pekerja.
※ 2.Pelindung untuk isolasi：sheet isolasi, cover isolasi, tabung karet isolasi , dll. yang merupakan pelindung untuk mencegah sengatan listrik yang menutupi bagian pengisian saat melakukan perawatan sirkuit pengisian listrik atau melakukan pekerjaan listrik.
※ ３. Alat pelindung untuk isolasi ：sheet pelindung ,dan pipa pelindung untuk konstruksi yang terpasang pada bagian pengisian tegangan tinggi yang berfungsi untuk mencegah agar pekerja tidak tersengat listrik akibat kontak dengan badan logam konstruksi, Ketika pekerjaan kontruksi dsb yang berdekatan dengan bagian pengisian tegangan tinggi.

## Slide 83: Jarak pemisahan yang aman dari jalur transmisi / distribusi
Buku halaman 176/buku pendukung halaman 75
Jarak pemisahan yang aman dari jalur transmisi / distribusi
Jalur listrik | Tekanan transmisi（Ⅴ） | Jarak pemisahan minimum（ｍ） | 
 |  | Surat edaran kementrian tenaga kerja※ | Nilai target perusahaan listrik
Jalur distribusi | 100・200 ke bawah | 1.0 ke atas | 1.0 ke atas
 | 6,600 | 1.2 ke atas | 2.0 ke atas
Jalur transmisi | 22,000 | 2.0 ke atas | 3.0 ke atas
 | 66,000 | 2.2 ke atas | 4.0 ke atas
 | 154,000 | 4.0 ke atas | 5.0 ke atas
 | 275,000 | 6.4 ke atas | 7.0 ke atas
 | 500,000 | 10.8 ke atas | 11.0 ke atas

## Slide 84: Bab 5 Hukum dan Peraturan Terkait

## Slide 85: Hukum dan peraturan terkait（１）
Buku halaman 189,190/buku pendukung halaman 76
Hal yang harus di patuhi oleh pekerja (UU K3 pasal 29 terkait)
Terkait dengan perangkat keselamatan dll, pekerja wajib mematuhi perihal berikut.
① Tidak melepas atau menghilangkan funsi dari perangkat keselamatan dll.
② Mintalah izin pemilik usaha ketika harus melepaskan perangkaat keselamatan atau menghilangkan fungsi dari perangkat.
③ Setekah mendapatkan izin untuk melepas perangkat keselamatan dll atau menghilangkan fungsi perangkat dan hal tersebut tidak diperlukan lagi, maka segera pulihkan kembali perangkat keselamatan.
④ Ketika menemukan perangkat keselamatan dll terlepas atau kehilangan fungsinya maka laporkan segera kepada pemilik usaha.
Pekerjaan yang memerlukan pendidikan khusus (UU K3 pasal 36 terkait)
Pemilik kerja harus melaksanakan pendidikan khusus untuk pekerja yang menangani hal berikut.
⑩-5 mengemudi kendaraan anjungan kerja dengan ketinggian paltform kurang lebih 10 meter.
㊶ perkerjaan menggunakan kendaraan anjungan dengan ketinggian 2 meter dengan kondisi sulit diterapkan platform kerja dan mengharuskan penggunaan peralatan pencegah jatuh seperti jenis full harness.

## Slide 86: Hukum dan peraturan terkait（２）
Buku halaman 191,192/buku pendukung halaman 76-77
Mengenai kualifikasi pembatasan kerja (UU K3 pasal 41 terkait)
Pekerja yang dapat mengendarai kendaraan anjungan kerja dengan ketinggian platform lebih dari 10 meter. (Kecuali megemudi di jalan) adalah pekerja dengan kriteria berikut.
① Seseorang yang telah mengikuti pelatihan keterampilan mengemudi kendaraan anjungan tinggi.
② Seseorang yang diakui langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dll
Penerbitan ulang sertifikat kelulusan pelatihan ketrampilan (terkait pasal 41 tentang keamanan dan keselamatan kerja)
① Seseorang yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan keterampilan namun hilang atau rusak maka harus mengajukan penerbitan ulang ke lembaga pelatihan terdaftar dimana anda mendapatkan sertifikat.
② Seseoran yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan keterampilan namun ingin merubah namanya maka harus mengajukan penerbitan ulang kepada lembaga pelatihan terdaftar dimana anda mendapatkan sertifikat.

## Slide 87: Hukum dan peraturan terkait （３）
Buku halaman 194/buku pendukung halaman 77-78
Hal yang harus di awasi saat melakukan kerja dengan kendaraan kerja anjungan
（１）Rencana kerja（ UU K3 pasal 194-9 terkait ）
① Pemilik usaha ketika menjalankan usaha kerja berkaitan dengan penggunaan kendaraan anjungan kerja, harus menentukan rencana kerja dengan mempertimbangkan kondisi tempat, jenis kendaraan yang digunakan dan fungsi kendaraan dll, serta harus melaksanakan pekerjaan sesuai rencana kerja yang dibuat.
② Rencana kerja harus memuat cara kerja menggunakan kendaraan anjungan kerja yang relevan.
③ Pemilik usaha dalam menentukan rencana kerja berkaitan dengan penggunaan kendaraan anjungan kerja harus memberitahukannya kepada pekerja terkait.
（２）Komandan kerja（ UU K3 pasal 194-10 terkait）
・Pemilik usaha dalam melaksanakan usaha kerja berkaitan dengan penggunaan kendaraan anjungan kerja harus menunjuk komandan kerja yang relevan dan melaksanakan kerja sesuai rencana kerja (1) dari komandan kerja.
（３）Pencegah jatuh,terbalik dll （UU K3 pasal 194-11）
・Pemilik usaha ketika menjalankan usaha kerja berkaitan dengan penggunaan kendaraan anjugan kerja harus memasang perangkat keselamatan seperti menarik Outrigger,
perangkat pencegah penurunan tanah, perangkat pencegah kerusakan bahu
jalan.
（４）Isyarat（UU K3 pasal 194-12)
・Pemilik Usaha dalam melaksanakan usaha berkaitan dengan pengunaan
kendaraan anjungan kerja harus menerapkan langkah yang diperlukan seperti
menentukan isyarat atau aba-aba diantara pekerja yang bekerja di atas
platform dan pekerja diluarnya serta pekerja yang bertugas mengoperasikan
platform, dan menunjuk seseorang untuk melakukan isyarat yang relevan dll.
Perlu mengambil Langkah pencegahan jatuh saat bekerja pada medan kasar

## Slide 88: Hukum dan peraturan terkait （４）
Buku halaman 195-197/buku pendukung halaman 78
Hal yang harus di awasi saat melakukan kerja dengan kendaraan kerja anjungan（１）
（１）Langkah Langkah saat meninggalkan posisi kemudi （UU K3 pasal 149-13 ）
① Pemilik usaha harus menerapkan langkah-langkah berikut kepada pengemudi kendaraan anjungan kerja ketika akan meninggalkan posisi kemudi (kecuali pekerja yang akan atau bermaksud untuk melakukan pekerjaan di platform).
Menempatkan platform pada posisi turun paling rendah.
Melakukan langkah untuk menhentikan laju kendaraan seperti mematikan motor (daya mesin) dan untuk menjaga kondisi tetap berhenti pastikan rem terpasang dengan baik dll.
② Pengemudi kendaraan anjungan kerja ketika meninggalkan posisi kemudi harus menerapkan langkah yang dimuat dalam butir ①.
③ Pemilik usaha harus menerapkan langkah yang diperlukan saat pekerja naik di platform kerja atau hendak melakukan pekerjaan di atas platform kerja atau pengemudi yang akan mengoperasikan kendaraan atau akan meninggalkan posisi kemudi, seperti tindakan memasang rem dengan benar.
④ Pengemudi kendaraan anjungan kerja harus menerapkan langkah pada butir ➂ ketika akan meninggalkan posisi kemudi.
（２）Batasan penumpang（ UU K3 pasal 149-15 ）
・Pemilik usaha dalam menjalankan usahan berkenaan dengan penggunaan kendaraan anjungan kerja, tidak diperkenankan membiarkan pekerja naik ke tempat selain kursi penumpang atau selain platform
（３）Batasan penggunaan（ UU K3 pasal 194-16）
・Pemilik usaha tidak diperkenankan menggunakan kendaraan anjungan kerja dengan beban muatan melebihi kapasitas (beban maksimal untuk menaikan muatan atau orang pada platform kerja.

## Slide 89: Hukum dan peraturan terkait （５）
Buku halaman 195-197/buku pendukung halaman 79
Hal yang harus di awasi saat melakukan kerja dengan kendaraan kerja anjungan（２）
（４) Batas penggunaan selain penggunaan utama（ UU K3 pasal 194-1７）
・Pemilik usaha tidak diperkenankan menggunakan kendaraan anjungan kerja diluar dari fungsi utamayang relevan seperti menggunakan kendaraan untuk mengangkat muatan. Kecuali, kondisi penggunaan alat diluar fungsi tidak membahayakan pekerja.
（５）Penggunaan peralatan pencegah jatuh（UU K3 pasal 194-22 ）
① Pemilik usaha dalam menjalankan usaha kerja menggunakan kendaraan anjungan kerja (Kecuali kendaraan dengan struktur naik/turun yang lurus dengan permukaan tanah), harus melengkapi pekerja diatas platform dengan peralatan pencegah jatuh sesuai kebutuhan
➁ Pekerja yang bekerja di atas platform kendaraan anjungan kerja harus menggunakan peralatan pencegah jatuh sesuai kebutuhan. jatuh dll
Pelindung kepala
Perlengkpan pencegah jatuh

## Slide 90: Hukum dan peraturan terkait （６）
Buku halaman 197-198/buku pendukung halaman 79-80
Hal hal mengenai inspeksi mandiri kendaraan anjungan kerja （１）
（１）Inspeksi mandiri berkala (UU K3 pasal 194-23, pasal 194-24 terkait)
① Pemilik usaha dalam menggunakan kendaraan anjungan kerja harus melaksanakan inspeksi mandiri secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. Kecuali kendaraan anjungan kerja yang tidak digunakan lebih dari 1 tahun.
② Pemilik usaha dalam menggunakan kendaraan anjungan kerja harus melakukan inspeksi mandiri secara berkala 1 kali dalam 1 bulan seperti perihal berikut. Kecuali kendaraan anjugan kerja yang tidak digunakan lebih dari 1 bulan.
Ada tidaknya kondisi abnormal pada perangkat pengereman, kopling, dan perangkat pengoperasian.
Ada tidaknya kondisi abnormal pada perangkat kerja dan perangkat hidraulik
Ada tidaknya kondisi abnormal pada perangkat pengaman.
③ Pemilik usaha dalam menggunakan kendaraan anjungan kerja yang tidak digunakan lebih dari satu bulan dan akan menggunakannya kembali maka harus melaksanakan inspeksi mandiri sesuai aturan yang dimuat pada butir ②.
（２）Pencatatan Inspeksi mandiri berkala（UU K3 pasal 194-45 terkait ）
・Pemilik usaha harus mencatat perihal berikut dan menyimpan hasil pencatatan inspeksi mandiri selama kurun waktu 3 tahun.
① Tanggal inspeksi
② Metode inspeksi
③ Titik inspesi
④ Hasil inspeksi
⑤ Nama pelaksana inspeksi
⑥ Isi, langkah yang diterapkan ketika melakukan perbaikan dll sesuai temuan hasil inspeksi.

## Slide 91: Hukum dan peraturan terkait （７）
Buku halaman 199/buku pendukung halaman 80-81
Hal hal mengenai inspeksi mandiri kendaraan anjungan kerja （２）
（３）Inspeksi mandiri khusus（ UU K3 pasal 194-26 terkaiat）
① Inspeksi mandiri khusus terkait kendaraan anjungan kerja dapat dilihat inspeksi mandiri paragraf(1)①.
② Ketetapan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 151-24 ayat 2 diaplikasikan pada pekerja yang memiliki sertifikat sesuai peraturan Mentri Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan pasal 45 ayat 2 terkait kendaraan anjungan kerja. Dalam hal ini, istilah “Forklift” dalam peraturan Mentri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan pasal 151-24 ayat 2 diganti dengan istilah “Kendaraan anjungan kerja”
③ Pemilik usaha terkait penggunaan kendaraan anjungan kerja (berlaku untuk Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 48 ayat 1) tidak perlu melakukan inspeksi mandiri khusus pada paragraf (1)① jika telah melaksanakan pemeriksaan berdasarkan undang-undang dengan ayat yang sama sesuai bagian yang telah diperiksa.
④ Pemilik usaha terkait pemeriksaaan mandiri khusus terhadap kendaraan anjungan kerja pada butir (2), jika menunjuk seorang lembaga inspeksi maka “nama pelaksana inspesi” pada butir(2)⑤diubah menjadi “nama lembaga inspeksi”.
⓸ Pemilik usaha setelah menjalankan inspeksi mandiri pada kendaraan anjungan
kerja harus memampang papan tanda inspeksi yang bertuliskan tanggal pelaksanaan
inspeksi khusus di tempat yang mudah dilihat.
（４）Pemeriksaan sebelum memulai kerja（ UU K3 pasal 194-26 terkait）
・Pemilik kerja dalam menjalankan usahan menggunakan kendaraan anjungan kerja, harus melaksanakan pemeriksaan terkait fungsi perangkat pengereman, perangkat
pengoperasian dan perangkat kerja sebelum memulai pekerjaan. （５）Perbaikan dll（ tUU K3 pasal 194-28 terkait ）
・Pemilik usaha setelah melakukan pemeriksaan pada butir (4) atau pemeriksaan mandiri pada butir ② atau butir (1), jika menemukan kondisi abnormal pada alat maka harus segeera menerapkan langkah perbaikan yang diperlukan.
Inspeksi mandiri
khusus

## Slide 92: Hukum dan peraturan terkait （８）
Buku halaman 201/buku pendukung halaman 81
Hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan bahaya karena jatuh, objek terbang keruntuhan dll （１）
(1) Pemasangan platform dll（ UU K3 pasal 518 terkait）
① Pemilik usaha harus memasang platform kerja dengan cara merakitnya pada pijakan kaki ketika akan bekerja di tempat dengan ketinggian lebih dari 2 m (kecuali ujung atau bagian mulut platform) atau ketika kondisi pekerjaan dapat membahayakan pekerja dari insident jatuh.
② Pemilik usaha sesuai ketentuan undang-undang saat kesulitan untuk memasang platform maka, pemilik usaha harus memasang perangkat pelindung untuk pekerja dari insident jatuh seperti menggunakan jaring pelindung, atau perangkat pencegah jatuh sesuai kebutuhan dll.
(2) Pagar keselamatan di pintu platform（UU K3 pasal 519 terkait）
① Pemilik usaha harus memasang pagar keselamatan, handrail (pegangan tangan), tutup (cover) (pasal berikutnya menggunakan istilah “pagar keselamatan dll”) di titik yang berpotensi membahayakan pekerja dari insident jatuh dari platform seperti ujung plaftorm dengan ketinggian 2 m lebih atau di bagian pintu platform.
② Pemilik usaha harus melengkapi pekerja dengan perangkat untuk mencegah pekerja dari bahaya jatuh seperti menggunakan jaring pelindung, perangkat pencegah jatuh sesuai kebutuhan ketika pagar keselamatan dll harus dilepas sementara waktu atau ketika kondisi tidak memungkinkan untuk memasang pagar keselamtan dll.
(3) Penggunaan perangkat pencegah jatuh sesuai kebutuhan（ UU K3 pasal 520 terkait）
・Pekerja jika diperintahkan untuk menggunakan perangkat pencegah jatuh sesuai kebutuhan maka wajib untuk menggunakannya seperti yang tertuang dalam butir (1)①dan (2)②.

## Slide 93: Hukum dan peraturan terkait（９）
Buku halaman 202/buku pendukung halaman 81
Hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan bahaya karena jatuh, objek terbang keruntuhan dll （２）
(4) Peralatan pemasangan perangkat pencegah jatuh sesuai kebutuhan dll（UU K3 pasal 512 terkait)
① Pemilik usaha dalam memerintahkan pekerja untuk menggunakan perangkat pencegah jatuh sesuai kebutuhan harus melengkapinya dengan peralatan untuk memasang perangkat atas dasar keselamatan untuk bekerja di tempat dengan ketinggian 2 m lebih.
② Pemilik usaha dalam memerintahkan pekerja untuk menggunakan perangkat pencegah jatuh sesuai kebutuhan harus melakukan pemeriksaan yang diperlukan terkait ada atau tidaknya kondisi abnormal pada peralatan pemasangan atau pada perangkat tersebut.
(5) Tidak beroperasi saat cuaca buruk（ UU K3 pasal 522 terkait）
・Pemilik usaha dalam pekerjaan ditempat dengan ketinggian lebih dari 2 meter, tidak boleh mengoperasionalkan pekerja jika kondisi kerja membahayakan akibat cuaca buruk seperti angin kencang, hujan derat, salju lebat dll atau cuaca buruk dll.
(6) Menjaga pencahayaan（ UU K3 pasal 522 terkait ）
・Pemilik usaha dalam pekerjaan di tempat dengan ketinggian lebih dari 2 meter harus menjaga pencahayaan sesuai kebutuhan guna menjaga keselamatan kerja.

## Slide 94: Hukum dan peraturan terkait （１０）
Buku halaman 202/buku pendukung halaman 82 - 83
Hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan bahaya karena jatuh, objek terbang keruntuhan dll （３）
(7) Pemasangan perangkat naik turun (lifting device) (UU K3 pasal 526 terkait)
① Pemilik usaha harus memasang fasilitas aman untuk naik-turun bagi pekerja yang bekerja di tempat dengan ketinggian atau kedalaman lebih dari 1.5 meter. Kecuali kondisi alam yang menyulitkan untuk memasang fasilitas naik-turun dengan aman.
② Pekerja yang bekerja seperti yang tertuang pada butir① harus menggunakan fasilitas naik-turun dengan aman sesuai undang-undang dengan paragraf yang sama.
(8) Dilarang masuk（UU K3 pasal 530 terkait ）
・Pemilik usaha kerja harus membuat larangan masuk bagi pekerja yang tidak terkait dengan memasangnya di tempat yang berpotensi membahayakan pekerja dari kecelakaan seperti terjatuh.
(9) Pencegahan bahaya jatuhan benda dari ketinggian (UU K3 pasal 536 terkait ）
① Pemilik usaha harus menerapkan langkah perlindungan pekerja dari jatuhan benda di ketinggian lebih dari 3 m dengan memasang fasilitas drop yang sesuai atau menempatkan pengawas.
② Pemilik kerja harus membersihkan benda dengan menjatuhkannya (drop) dari ketinggian 3 meter ketika tidak dapat menerapkan langkah pada undang-undang butir① di atas.

## Slide 95: Hukum dan peraturan terkait （１１）
Buku halaman 203/buku pendukung halaman 83
Hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan bahaya karena jatuh, objek terbang keruntuhan dll （４）
(10) Pencegahan bahaya dari jatuhan benda UU K3 pasal 537 terkait)）
・ Pemilik usaha harus menerapkan langkah untuk mencegah bahaya benda jatuh dengan memasang fasilitas seperti jaring pelindung atau menandai area dilarang masuk ketika kondisi membahayakan pekerja dari jatuhan benda kerja.
(11) Pencegahan bahaya dari benda terbang (UU K3 pasal 538 terkait)
・Pemilik usaha harus menerapkan langkah pencegahan bahaya seperti memasang fasilitas pencegahn pentalan atau melengkapi pekerja dengan APD (Alat Pelindung Diri), ketika kondisi berpotensi membahayakan pekerja.
(12) Pemakaian helm pelindung（ UU K3 pasal 539 terkait）
① Pemilik usaha dalam menjalankan pekerjaan di gedung bertingkat atau di dekat slip way, harus melengkapi pekerja dengan topi pelindung yang tepat untuk melindungi pekerja dari bahaya benda jatuh atau terpental.
② Pekerja harus menggunakan topi pelindung yang dimaksud pada butir①.