## Slide 1: เอกสารประกอบการฝึกอบรมทักษะ การขับขี่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (ฉบับ Power point)

## Slide 2: บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง

## Slide 3: คำจำกัดความของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
"รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง" หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ตรวจสอบ ซ่อมแซม ฯลฯ บนพื้นที่สูงซึ่งประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ยกขึ้นและลง ฯลฯ รวมถึงสามารถเคลื่อนที่ขึ้นและลงได้โดยอาศัยแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ยกขึ้นและลงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้อย่างอิสระโดยอาศัยอุปกรณ์ขับเคลื่อนอีกด้วย
ทั้งนี้ไม่รวมรถดับเพลิงที่มีการติดตั้งบันไดพาดหรือบันไดแบบพับที่หน่วยงานดับเพลิงใช้ในการดับเพลิงว่าเป็นรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
*ตามประกาศของอธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (ฉบับที่ 583 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2533)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 1 / เอกสารประกอบหน้าที่ 5

## Slide 4: คุณสมบัติของผู้ขับขี่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 3 / เอกสารประกอบหน้าที่ 5
*ความสูงของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานคืออะไร
หมายถึง ความสูงในแนวดิ่งโดยวัดจากพื้นดินถึงพื้นของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน (ส่วนที่ใช้บรรทุกคนหรือสัมภาระ) ในตอนที่มีการยกขึ้นไปที่ระดับความสูงมากที่สุด

## Slide 5: ประเภทของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง - ส่วนการทำงาน (1)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 5 / เอกสารประกอบหน้าที่ 7
① ประเภทบูมสไลด์
สามารถยืดหดบูมที่ใช้ติตตั้งแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานเพื่อเข้าใกล้
ตำแหน่งที่ต้องการทำงานได้
(คุณลักษณะพิเศษที่สำคัญ)
ก. กำหนดตำแหน่งของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานได้ง่าย
ข. สามารถใช้งานได้ดีในสถานที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่ทำงาน
ค. มักใช้กันอย่างแพร่หลายในงานไฟฟ้าและการสื่อสาร งานก่อสร้าง
อู่ต่อเรือ ฯลฯ 。

## Slide 6: ประเภทของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง - ส่วนการทำงาน (2)
② ประเภทบูมพับแขน
สามารถพับหรืองอช่วงกลางของบูมได้
(คุณลักษณะพิเศษที่สำคัญ)
ก. สามารถพับหรืองอบูมเพื่อยื่นแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานให้เข้าใกล้
ได้มากขึ้น
ข. มักใช้ในการทำงานที่ต้องการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางระหว่างทาง
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 5 / เอกสารประกอบหน้าที่ 7

## Slide 7: ประเภทของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง - ส่วนการทำงาน (3)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 6 / เอกสารประกอบหน้าที่ 7
③ ประเภทบูมผสม
เป็นรถกระเช้าที่มีฟังก์ชั่นในการสไลด์และพับบูมได้
(คุณลักษณะพิเศษที่สำคัญ)
สามารถปรับระดับของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานได้สูงและ
กว้างมากขึ้น
ข. มักนำไปใช้ในงานก่อสร้างหรืองานซ่อมบำรุงที่จำเป็นต้องปฏิบัติงาน
บนพื้นที่สูงและเป็นบริเวณกว้าง

## Slide 8: ประเภทของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง - ส่วนการทำงาน (4)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 6 / เอกสารประกอบหน้าที่ 8
④ ประเภทขึ้นและลงตามแนวดิ่ง
มีโครงสร้างที่สามารถยกแพลตฟอร์มสำหรับ
ปฏิบัติงานขึ้นและลงตามแนวดิ่งได้ มีให้เลือก
ทั้งแบบ Scissors type, mast type, sigma type
และ X type
(คุณลักษณะพิเศษที่สำคัญ)
ก. ขอบเขตการทำงานจำกัดเพียงแค่ด้านบนของ
ส่วนขับเคลื่อนเท่านั้น
ข. มักนำไปใช้ในงานตกแต่งภายใน, งานติดตั้ง
เครื่องจักร ฯลฯ
ค. ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก

## Slide 9: ประเภทของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง - ส่วนการเคลื่อนที่ (1)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 7 / เอกสารประกอบหน้าที่ 8-9
① ประเภทรถบรรทุก
เป็นประเภทที่มีการติดตั้งส่วนทำงานบนรถบรรทุกจึงสามารถเคลื่อนที่ไปบนถนนทั่วไปได้
ทำให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ปฏิบัติงานมากขึ้น สำหรับประเภท
รถบรรทุกนี้มีทั้งแบบติดตั้งส่วนทำงานบนรถบรรทุกทั่วไปและแบบติดตั้งบนรถบรรทุกเครน
ขนาดใหญ่
(คุณลักษณะพิเศษที่สำคัญ)
ก. สามารถเคลื่อนที่บนทางสาธารณะได้
ข. มีคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว
ค. มักนำไปใช้ในงานทั่วไปหรืองานตรวจสอบที่ต้องมี
การใช้ทางสาธารณะหรือมีระยะเวลาทำงานสั้น
การใช้งาน: งานที่มีระยะเวลาสั้น, งานไฟฟ้าและ
การสื่อสาร, งานติดตั้งป้าย, งานซ่อมบำรุงไฟทางหรือ
สัญญาไฟจราจร, งานตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ

## Slide 10: ประเภทของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง - ส่วนการเคลื่อนที่ (2)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 8 / เอกสารประกอบหน้าที่ 9-10
② ประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเอง
เนื่องจากเป็นประเภทที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดตั้งบนรถบรรทุกจึงทำให้ไม่สามารถวิ่งบน
ทางสาธารณะได้ สำหรับประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเองนี้มีทั้งแบบขับเคลื่อนด้วยล้อและแบบขับเคลื่อน
ด้วยตีนตะขาบ
a) แบบขับเคลื่อนด้วยล้อ
แบบขับเคลื่อนด้วยล้อทั่วไปมี 4 ล้อและหลายรุ่นใช้ล้อหน้าและหลังฝั่งละ 2 ล้อในการขับเคลื่อน
ในส่วนของยางนั้นทั่วไปมักใช้ยางนิรภัยประเภท Self-sealing ทั้งนี้มีบางรุ่นที่ใช้ยางประเภท White
rubber tires เพื่อช่วยป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นถนน เป็นประเภทที่มีการขับเคลื่อนยางผ่านอุปกรณ์
ทดรอบมอเตอร์ไฮโดรลิค
(คุณลักษณะพิเศษที่สำคัญ)
ก. สามารถปฏิบัติงานไปพร้อมกับเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้
ข. มีความเร็วในการเคลื่อนที่ช้ากว่าเมื่อเทียบกับประเภทรถบรรทุก
ค. สร้างความเสียหายให้กับพื้นผิวถนนในขณะขับขี่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบบขับเคลื่อนด้วยตีนตะขาบ
ง. มักนำไปใช้ในงานตรวจสอบและบำรุงรักษาภายในโรงงาน การเก็บ
รายละเอียดในงานก่อสร้าง อู่ต่อเรือ ฯลฯ

## Slide 11: ประเภทของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง - ส่วนการเคลื่อนที่ (3)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 8 / เอกสารประกอบหน้าที่ 10-11
② ประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเอง
เนื่องจากเป็นประเภทที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดตั้งบนรถบรรทุกจึงทำให้ไม่สามารถวิ่งบน
ทางสาธารณะได้ สำหรับประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเองนี้มีทั้งแบบขับเคลื่อนด้วยล้อและแบบขับเคลื่อน
ด้วยตีนตะขาบ
b) แบบขับเคลื่อนด้วยตีนตะขาบ
แบบขับเคลื่อนด้วยตีนตะขาบนั้นมีการใช้อุปกรณ์ทดรอบมอเตอร์ไฮโดรลิคในการขับเคลื่อนตีนตะขาบ
ด้วยเช่นกัน สำหรับรุ่นที่มีขนาดเล็กตีนตะขาบจะทำจากยางมักนำไปใช้งานก่อสร้างหรือติดตั้งภายใน
อาคารเสียเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงมีหลายรุ่นที่มีการใช้ตีนตะขาบ
ที่ทำจาก White rubber เพื่อช่วยป้องกันรอยขีดข่วน
บนพื้นถนน。
(คุณลักษณะพิเศษที่สำคัญ)
ก. สามารถปฏิบัติงานไปพร้อมกับเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้
ข. มีความเร็วในการเคลื่อนที่ช้าเช่นเดียวกับแบบขับเคลื่อน
ด้วยล้อ
ค. สามารถเคลื่อนที่บนพื้นผิวที่มีความขรุขระได้
ง. สามารถเคลื่อนที่บนพื้นผิวที่มีความอ่อนนุ่มได้
จ. มักนำไปใช้ในงานก่อสร้าง, งานติดตั้งเครื่องจักร ฯลฯ

## Slide 12: คำศัพท์เกี่ยวกับรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (1)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 14 / เอกสารประกอบหน้าที่ 11
กรุณาทำความเข้าใจคำจำกัดความและความหมายของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง รวมทั้งใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

## Slide 13: คำจำกัดความของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (2)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 14-20 / เอกสารประกอบหน้าที่ 11-16
กรุณาทำความเข้าใจคำจำกัดความและความหมายของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง รวมทั้งใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
① แพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้บรรทุกคนหรือสัมภาระ
② อุปกรณ์ปรับความสมดุล หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ปรับระดับของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน
ให้มีความสมดุลตามแนวระนาบ
③ อุปกรณ์ควบคุม หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมส่วนการทำงานและส่วนขับเคลื่อน ฯลฯ
④ อุปกรณ์แขนยก (Boom) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้รองรับแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน
รวมทั้งสามารถปรับมุมก้มและเงยได้
⑤ อุปกรณ์หมุน หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้หมุนส่วนการทำงาน。
⑥ ขารับน้ำหนัก (Outrigger) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้แม่แรงในการรักษาสมดุลของตัวรถ
⑦ อุปกรณ์ยกขึ้นและลงตามแนวดิ่ง หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ยกแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานขึ้นและลง
ตามแนวดิ่ง
⑧ โหลดหรือน้ำหนักบรรทุก หมายถึง โหลดหรือน้ำหนักสูงสุดของคนหรือสัมภาระที่สามารถบรรทุก
บนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานและยกขึ้นได้
กรณีที่บรรทุกเกินน้ำหนักสูงสุดดังกล่าวแล้วอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงได้

## Slide 14: คำจำกัดความของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (3)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 20-21 / เอกสารประกอบหน้าที่ 16-18
กรุณาทำความเข้าใจคำจำกัดความและความหมายของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง รวมทั้งใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ความสูงของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน หมายถึง ความสูงในแนวดิ่งโดยนับจากพื้นดินถีงแพลตฟอร์ม
ในตอนที่ยกแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานขึ้นสูงสุด
ความสูงเหนือพื้นดิน หมายถึง ความสูงในแนวดิ่งโดยนับจากพื้นดินถีงแพลตฟอร์มในตอนที่
ยกแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานไปที่ระดับความสูงต่างๆ。
รัศมีการทำงาน หมายถึง ระยะห่างในแนวระนาบจากจุดหมุนถึงขอบด้านในสุดของ
แพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน
ภาพแสดงช่วงการทำงาน หมายถึง ภาพแสดงขอบเขตที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย
โดยใช้รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
ขอบเขตการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถของรถกระเช้า
(น้ำหนักบรรทุก โหลดในการแขวน ความยาวของบูม รัศมีการทำงาน
การกางขารับน้ำหนัก ฯลฯ)

## Slide 15: บทที่ 2 โครงสร้างและการใช้งานส่วนการทำงานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง

## Slide 16: ส่วนการทำงานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทบูม (1) - ส่วนการทำงาน
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 25 / เอกสารประกอบหน้าที่ 19
รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทบูมสามารถแบ่งตามโครงสร้างของบูมได้เป็น 3 แบบ คือ แบบบูมสไลด์ แบบพับแขน และแบบบูมผสม
โดยส่วนการทำงานจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์แขนยก (Boom) อุปกรณ์หมุนบูม อุปกรณ์ปรับมุมก้มและเงยของบูม แพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน อุปกรณ์หมุนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน อุปกรณ์ปรับความสมดุลของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน ฯลฯ

## Slide 17: ส่วนการทำงานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทบูม (2) - อุปกรณ์ปรับความสมดุลของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 28-29 / เอกสารประกอบหน้าที่ 20-21
หากแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานเกิดการเอียงในตอนที่ปรับมุมก้มและเงยของบูมหรือการพับบูมแล้วอาจทำให้พนักงานร่วงหล่นจากแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ปรับความสมดุลของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับมุมก้มและเงยของบูมหรือการพับบูมเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว (ได้รับการติดตั้งในรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงทุกประเภทยกเว้นประเภทขึ้นและลงตามแนวดิ่ง)
① อุปกรณ์ปรับความสมดุลโดยใช้กระบอกสูบ
② อุปกรณ์ปรับความสมดุลโดยใช้ลวดสลิง (หรือโซ่)

## Slide 18: ส่วนการทำงานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทบูม (3) - โครงสร้างและคุณลักษณะพิเศษของขารับน้ำหนัก (Outrigger)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 29 / เอกสารประกอบหน้าที่ 21-22
ขารับน้ำหนัก (Outrigger) มีทั้งแบบรูปตัว H ที่ยืดออกมาตามแนวนอนก่อนสัมผัสกับพื้นกับแบบรูปตัว A ที่ยืดออกมาสัมผัสกับพื้นโดยตรงในแนวเอียง แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามถือเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยรักษาความสมดุลของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงด้วยกันทั้งสิ้น
ขารับน้ำหนัก (Outrigger) แบบรูปตัว H นั้นมักใช้กับรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงขนาดใหญ่ที่มีความสูงของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานมากกว่า 12 เมตรขึ้นไป ส่วนขารับน้ำหนัก (Outrigger) แบบรูปตัว A นั้นมักใช้กับรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงขนาดเล็กที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร
นอกจากนี้กระบอกสูบไฮโดรลิคที่ใช้เป็นแม่แรงนั้นยังได้รับการติดตั้งเช็ควาล์วเพื่อช่วยป้องกันกระบอกสูบหดตัวในตอนที่สายไฮโดรลิคได้รับความเสียหายอีกด้วย

## Slide 19: ส่วนการทำงานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทบูม (4) - โครงสร้างและคุณลักษณะพิเศษของอุปกรณ์ควบคุม
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 30-32 / เอกสารประกอบหน้าที่ 22-25
อุปกรณ์ควบคุมประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมการสับเปลี่ยน PTO (Power Take Off) (มีเฉพาะประเภทรถบรรทุกเท่านั้น) อุปกรณ์ควบคุมขารับน้ำหนัก (Outrigger) อุปกรณ์ควบคุมส่วนการทำงานด้านบนและด้านล่าง ฯลฯ
นอกจากนี้ในส่วนของวิธีการควบคุมได้ยังแบ่งได้เป็นการควบคุมด้วยไฟฟ้า (สวิตซ์), การควบคุมด้วยคันโยกและการควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าอีกด้วย

## Slide 20: ส่วนการทำงานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขึ้นและลงตามแนวดิ่ง
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 34 / เอกสารประกอบหน้าที่ 25
รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขึ้นและลงตามแนวดิ่งแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทตามโครงสร้างของแขนยก (Lift arm) ดังนี้
① Scissors type
② Mast type
③ Sigma type
④ X type

## Slide 21: อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (1) - ประเภทของอุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 36-41 / เอกสารประกอบหน้าที่ 25-33
รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยหลากหลายประเภทเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ ซึ่งบางกรณีเป็นการติดตั้งตามมาตรฐานโครงสร้างของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงและบางกรณีเป็นการติดตั้งตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้งานเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากอุปกรณ์ปลอดภัยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอ่านคู่มือการกอุปกรณ์ความใช้งานให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้งาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ถือเป็นมาตรฐานโครงสร้างของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงมีดังนี้
① อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของบูม
② อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน (Emergency stop)
③ อุปกรณ์เคลื่อนที่ลงฉุกเฉิน
④ อุปกรณ์แจ้งเตือนการเคลื่อนที่
⑤ อุปกรณ์ควบคุมมุมลาดเอียงของตัวรถ
⑥ วาล์วนิรภัย (Safety valve), เช็ควาล์ว
⑦ อุปกรณ์เชื่อมต่อการทำงานของขารับน้ำหนัก (Outrigger interlock)
⑧ อุปกรณ์แสดงทิศทางการเคลื่อนที่หน้าและหลังของตัวรถ
⑨ อุปกรณ์ควบคุมการรับน้ำหนักเกินกำลัง (Overload)

## Slide 22: อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (2) - อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของบูม
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 36-37 / เอกสารประกอบหน้าที่ 26-29
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของบูมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของบูมโดยอัตโนมัติ (หยุดการทำงานหรือแจ้งเตือน) ในกรณีที่แพลตฟอร์ม
สำหรับปฏิบัติงานเคลื่อนที่ออกนอกขอบเขตการทำงานเพื่อ
ป้องกันการพลิกคว่ำของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
① กรณีของรถกระเช้าประเภทบูมสไลด์
อุปกรณ์จะทำการตรวจสอบมุมเงยและระยะยืดออกของบูม มุมในการหมุน
รวมถึงระยะยืดออกของขารับน้ำหนัก (Outrigger) ในกรณีที่เกินขอบเขตของ
ช่วงการทำงานแล้วจะทำการปรับลดระดับของมุมเงยและหยุดการยืดออกของ
บูมหรือหยุดการหมุนจากจุดศูนย์กลางของตัวรถในทันที
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของบูมในกรณีของรถกระเช้าประเภทบูมสไลด์
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
(a) ประเภทที่มีการตรวจสอบการเพิ่มลดของน้ำหนักบรรทุกบนแพลตฟอร์ม
สำหรับปฏิบัติงาน
(b) ประเภทที่ไม่มีการตรวจสอบการเพิ่มลดของน้ำหนักบรรทุกบนแพลตฟอร์ม
สำหรับปฏิบัติงาน
② กรณีของรถกระเช้าประเภทพับแขน
อุปกรณ์จะทำการตรวจสอบมุมของบูมท่อนที่ 2 ที่กระทำต่อแนวระนาบของตัวรถ
ในกรณีที่เกินขอบเขตของช่วงการทำงานดังที่แสดงไว้ในรูปภาพที่ 2-29 แล้ว จะทำการปรับลดระดับของมุมเงยและหยุดการกางบูมในทันที

## Slide 23: อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (3) - อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน (Emergency stop)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 38 / เอกสารประกอบหน้าที่ 29
อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน (Emergency stop) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หยุดการทำงานในช่วงระหว่างบูมทำงานหรือระหว่างที่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงกำลังเคลื่อนที่ทันทีที่ผู้ขับขี่รู้สึกว่าอาจเป็นอันตราย

## Slide 24: อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (4) - อุปกรณ์เคลื่อนที่ลงฉุกเฉิน
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 39 / เอกสารประกอบหน้าที่ 30
อุปกรณ์เคลื่อนที่ลงฉุกเฉินเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยนำพาผู้ปฏิบัติงานลงจากแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานมายังพื้นดินอย่างปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อาทิ เครื่องจักรหยุดทำงาน ฯลฯ
*กรณีของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทั่วไปจะมีการติดตั้งปั๊มฉุกเฉินที่มีการใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน ทั้งนี้สำหรับรุ่นที่มีการติดตั้งมอเตอร์เสียงรบกวนต่ำไว้แยกต่างหากอาจไม่มีการติดตั้งปั๊มฉุกเฉินก็เป็นได้
*รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงแบบขึ้นและลงตามแนวดิ่งทั่วไปส่วนใหญ่มักมีการติดตั้งวาล์วสำหรับเคลื่อนที่ลงไว้
*บางกรณีอาจมีการใช้งานอุปกรณ์อื่นร่วมด้วย อาทิ บันไดเชือกหรือเชือกสำหรับเคลื่อนที่ลง ฯลฯ

## Slide 25: อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (5) - อุปกรณ์แจ้งเตือนการเคลื่อนที่
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 39 / เอกสารประกอบหน้าที่ 30
อุปกรณ์แจ้งเตือนการเคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์ที่มีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนอัตโนมัติ (เสียงกริ่งหรือออด) ในช่วงระหว่างที่มีการเคลื่อนที่โดยทำงานร่วมกับคันโยกควบคุมการเคลื่อนที่เพื่อเปิดสวิตซ์แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
*มักได้รับการติดตั้งบนรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเอง

## Slide 26: อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (6) - อุปกรณ์ควบคุมมุมลาดเอียงของตัวรถ
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 39 / เอกสารประกอบหน้าที่ 31
อุปกรณ์ควบคุมมุมลาดเอียงของตัวรถเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแจ้งเตือนหรือหยุดการยกแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการยกแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานในสภาพที่ตัวรถเอียงหรือมุมลาดเอียงของตัวรถเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ในช่วงระหว่างการเคลื่อนที่

## Slide 27: อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (7) - วาล์วนิรภัย (Safety valve), เช็ควาล์ว
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 40 / เอกสารประกอบหน้าที่ 31-32
กรณีที่เกิด Overload (เกินกำลัง) หรือมีแรงกระแทกเกิดขึ้น
ในช่วงระหว่างการทำงานอาจก่อให้เกิดแรงดันสูงผิดปกติในระบบ
ไฮโดรลิคจนสร้างความเสียหายให้กับรถกระเช้าได้
เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวจึงได้มีการติดตั้งวาล์วนิรภัย (Safety
valve) ให้กับอุปกรณ์ไฮโดรลิคของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบน
พื้นที่สูง โดยมีการกำหนดพิกัดแรงดันใช้งานในรถกระเช้าแต่ละคัน
ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันภายในระบบไฮโดรลิคสูงเกินกว่า
ค่าที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ในกรณีที่ท่อหรือสายเกิดความเสียหายหรือส่วนที่ใช้เชื่อมต่อดังกล่าวเกิดการหลุดออกแล้วอาจทำให้แรงดันภายในกระบอกสูบลดลงอย่างผิดปกติจนเป็นเหตุให้แพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานร่วงลงอย่างรวดเร็วได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวจึงได้มีการติดตั้งเช็ควาล์วให้กับกระบอกสูบที่ใช้เป็นแม่แรง กระบอกสูบสำหรับยกเงยบูม กระบอกสูบสำหรับยืดหดบูม กระบอกสูบสำหรับปรับความสมดุล กระบอกสูบสำหรับพับแขนบูมและกระบอกสูบสำหรับยกขึ้นและลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบอกสูบที่ใช้เป็นแม่แรง กระบอกสูบสำหรับยืดหดบูมและกระบอกสูบสำหรับยกเงยบูม (ประเภทพับแขน) มักมีแรงกระทำจากภายนอกในทิศทางที่กระบอกสูบยืดตัวออกได้ง่ายจึงได้รับการติดตั้งเช็ควาล์วคู่เพื่อป้องกัน

## Slide 28: อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (8) - อุปกรณ์เชื่อมต่อการทำงานของขารับน้ำหนัก (Outrigger interlock)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 40 / เอกสารประกอบหน้าที่ 32
อุปกรณ์เชื่อมต่อการทำงานของขารับน้ำหนัก (Outrigger interlock) เป็นอุปกรณ์ควบคุมด้วยไฟฟ้าใช้ในการหยุดการทำงานของบูมในกรณีที่ตรวจพบว่าไม่มีโหลดกระทำที่แม่แรงตามที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันผู้ขับขี่ไม่ให้บังคับบูมในขณะที่ลืมกางขาแม่แรง

## Slide 29: อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (9) - อุปกรณ์แสดงทิศทางการเคลื่อนที่หน้าและหลังของตัวรถ
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 41 / เอกสารประกอบหน้าที่ 32-33
ใช้แสดงสัญญาณเพื่อให้สามารถตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่หน้าและหลังของตัวรถ (ทิศทางการเดินรถ) จากแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานได้สำหรับรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงที่สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับหมุนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน *มักได้รับการติดตั้งบนรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเอง

## Slide 30: อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (10) - อุปกรณ์ควบคุมการรับน้ำหนักเกินกำลัง (Overload)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 41 / เอกสารประกอบหน้าที่ 33
อุปกรณ์ควบคุมการรับน้ำหนักเกินกำลัง (Overload) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแจ้งเตือนหรือหยุดการทำงานของลิฟต์ในกรณีที่ตรวจพบแรงดันภายในกระบอกสูบไฮโดรลิคที่ใช้ยกขึ้นและลงว่ามีการบรรทุกน้ำหนัก (น้ำหนักบรรทุก) เกินกว่าพิกัดที่ยอมรับได้บนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน *มักได้รับการติดตั้งเข้ากับรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงปะเภทขึ้นและลงตามแนวดิ่ง

## Slide 31: ขั้นตอนและข้อควรระวังในการกางขารับน้ำหนัก (Outrigger) (1) - ขั้นตอนทั่วไป
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 49 / เอกสารประกอบหน้าที่ 34
① ใส่เบรกมือ (เบรกจอดรถ)
② วางอุปกรณ์ห้ามล้อที่ด้านหน้าและหลังของล้อหลังบนพื้นระนาบ
③ กางขารับน้ำหนัก (Outrigger) ออกจนสุด (กรณีของขารับน้ำหนัก
รูปตัว H)
④ กรณีที่พื้นดินไม่เรียบให้ปูด้วยแผ่นเหล็กรองพื้น
⑤ ติดตั้งแม่แรงเพื่อยกยางให้ลอยจากพื้นในสภาพที่ตัวรถขนานกับพื้น

## Slide 32: ขั้นตอนและข้อควรระวังในการกางขารับน้ำหนัก (Outrigger) (2) - กรณีของพื้นลาดเอียง (1)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 49 / เอกสารประกอบหน้าที่ 34-35
① ก่อนอื่นให้จอดรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงโดยให้ระดับของด้านหน้าต่ำกว่าด้านหลัง
② ใส่เบรกมือ (เบรกจอดรถ)
③ วางอุปกรณ์ห้ามล้อด้านทางลาดลงของทุกล้อโดยให้สัมผัส
แนบชิดเข้ากับยาง
④ กางขารับน้ำหนัก (Outrigger) ออกจนสุด (กรณีของขารับน้ำหนัก
รูปตัว H)
⑤ ปูแผ่นเหล็กรองพื้น
(a) กรุณาใช้แผ่นเหล็กที่มีขนาดใหญ่
(b) กรุณาใช้แผ่นเหล็ก 2 แผ่นรองแม่แรงด้านหน้า
(c) ความหนารวมของแผ่นเหล็กไม่ควรเกิน 20 ซ.ม. นอกจากนี้
ควรอยู่ในระยะที่สามารถแทรกเข้าไปในช่องว่างระหว่างขาตั้งของ
ขารับน้ำหนัก (Outrigger) และพื้นดินได้

## Slide 33: ขั้นตอนและข้อควรระวังในการกางขารับน้ำหนัก (Outrigger) (2) - กรณีของพื้นลาดเอียง (2)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 50-51 / เอกสารประกอบหน้าที่ 35-36
⑥ กางขารับน้ำหนัก (Outrigger) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(a) ดำเนินการติดตั้งแม่แรงโดยเริ่มจากหน้ามาหลัง
(b) กางแม่แรงด้านซ้ายและขวาพร้อมกัน
(c) ใช้แม่แรงในการปรับความสมดุล
⑦ ยกยางให้ลอยจากพื้นในสภาพที่ตัวรถขนานกับพื้น
⑧ กรณีที่ไม่สามารถปรับระดับของตัวรถให้ขนานกับพื้นได้
ให้ปฏิบัติตามหัวข้อดังต่อไปนี้
(a) หันบูมไปในทิศทางลาดขึ้นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
(b) ปรับระดับด้านซ้ายและขวาของตัวรถให้ขนานกับพื้น
(c) กรุณาเคลื่อนย้ายรถในกรณีที่ต้องการหมุนมายังทิศทาง
ลาดลง
(d) กรณีของรถกระเช้าประเภทบูมสไลด์ให้หมุนซ้ายและขวาได้
ไม่เกิน 45° ในทิศทางลาดขึ้น
(e) กรณีของรถกระเช้าประเภทพับแขนให้ใช้งานในสภาพที่
ตำแหน่งปฏิบัติงานอยู่เหนือจุดหมุนในทิศทางลาดขึ้นและขอบเขตในการหมุนไม่เกิน 45°

## Slide 34: ขั้นตอนและข้อควรระวังในการกางขารับน้ำหนัก (Outrigger) (2) - กรณีของพื้นลาดเอียง (3)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 51 / เอกสารประกอบหน้าที่ 36
⑨ หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานให้ทำการพับเก็บขารับน้ำหนัก (Outrigger) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(a) พับเก็บบูมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมเคลื่อนที่
(b) ตรวจสอบตำแหน่งของการห้ามล้อ
(c) ลดแม่แรงโดยเริ่มจากด้านหลัง
(d) ลดแม่แรงซ้ายและขวาพร้อมกัน
(e) ถอดอุปกรณ์ห้ามล้อออก

## Slide 35: ขั้นตอนและข้อควรระวังในการใช้งานรถกระเช้าประเภทบูมสไลด์
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 53 / เอกสารประกอบหน้าที่ 37
(ขั้นตอนการใช้งานทั่วไป)
① ใช้อุปกรณ์ยกเงยในการถอยห่างบูมออกจากแท่นวางในสภาพที่หดบูมแล้ว
② หมุนเพื่อไปยังตำแหน่งเป้าหมายในระดับหนึ่ง
③ ยกเงยเพื่อเข้าใกล้ตำแหน่งเป้าหมาย
④ ยืดบูมออกเพื่อเข้าใกล้ตำแหน่งปฏิบัติงานโดยเว้นระยะไว้
ประมาณ 1 เมตร
⑤ ใช้การยกเงยและการหมุนในการปรับตำแหน่งซ้ายขวาและ
บนล่าง
⑥ สามารถยืดหดบูมเพื่อปรับระยะระหว่างตำแหน่งปฏิบัติงานได้
⑦ สามารถหมุนคอบูมขึ้นและลงได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งปฏิบัติงาน
⑧ กรณีที่ต้องการถอยห่างออกจากตำแหน่งปฏิบัติงานให้ทำการ
หดบูมก่อนทุกครั้งที่ถอยห่าง
(ข้อควรระวัง)
กรณีที่ต้องการหมุนหรือยกเงย กรุณาระมัดระวังเนื่องจากความเร็วในการเคลื่อนที่ของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยาวของบูม

## Slide 36: การเคลื่อนย้ายรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 59-63 / เอกสารประกอบหน้าที่ 38-39
โดยทั่วไปรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทรถบรรทุกจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเอง แต่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขับเคลื่อนด้วยล้อหรือตีนตะขาบนั้นไม่สามารถสัญจรบนทางสาธารณะได้จึงจำเป็นต้องบรรทุกบนยานพาหนะที่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้าย
(1) รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทรถบรรทุก
การเคลื่อนย้ายรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทรถบรรทุกมีข้อควรระวังดังต่อไปนี้
① เนื่องจากมีแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานอยู่ด้านบนจึงทำให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่สูง ดังนั้น หากหมุนพวงมาลัยกะทันหันในขณะขับขี่แล้อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการพลิกคว่ำได้
② การเคลื่อนย้ายควรเริ่มต้นจากเกียร์ 1 เนื่องจากตัวรถจะมีน้ำหนักมากจากการติดตั้งอุปกรณ์ถ่วงน้ำหนัก (Counter weight) เข้าที่ส่วนเคลื่อนที่ช่วงล่างเพื่อเพิ่มขอบเขตการทำงานและมาตรการด้านความปลอดภัย
③ ส่วนใหญ่แล้วน้ำหนักจะมากกว่ารถบรรทุกทั่วไปจึงทำให้ระยะการเบรกมากขึ้นแม้จะไม่มีการบรรทุกสัมภาระก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเว้นระยะระหว่างคันหน้าให้เพียงพอ
④ เนื่องจากตำแหน่งปฏิบัติงานอยู่สูงกว่าห้องโดยสารจึงอาจก่อให้เกิดการชน ฯลฯ ได้หากไม่ตรวจสอบความสูงของตัวรถก่อนเคลื่อนที่
(2) รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเอง
รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขับเคลื่อนด้วยล้อหรือตีนตะขาบไม่สามารถสัญจรบนทางสาธารณะได้
กรณีที่จำเป็นต้องสัญจรบนทางสาธารณะจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้กำกับการสถานีตำรวจท้องที่และขับขี่ด้วยความระมัดระวังดังต่อนี้
① ต้องปูพื้นด้วยแผ่นเหล็กเนื่องจากรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทตีนตะขาบมักก่อให้เกิดความเสียหายกับผิวทางได้
② ต้องหดบูมให้สั้นและรักษาแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานให้อยู่ในแนวระนาบก่อนทำการขับขี่ทุกครั้ง

## Slide 37: การตรวจสอบและบำรุงรักษารถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 64 / เอกสารประกอบหน้าที่ 39-40
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้วยตนเองและตามรอบระยะเวลา
กรณีที่ผลการตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติให้รีบซ่อมแซมหรือดำเนินมาตรการที่จำเป็นในทันที (กฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมาตราที่ 194-28)
การตรวจสอบและบำรุงรักษารถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประจำวันเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเนื่องจากไม่เพียงแค่ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานได้อีกด้วย
นอกจากนี้กฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยยังกำหนดให้ต้องทำการตรวจสอบและบำรุงรักษารถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงตามที่แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้อีกด้วย
ดังนั้น จึงควรทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำเพื่อให้รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
หัวข้อ | ผู้ดำเนินการ / คุณสมบัติ | หมายเหตุ
1. การตรวจสอบก่อนเริ่มงาน (มาตราที่ 194-27) | - ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการ (ผู้ขับขี่) | - การเก็บรักษาแบบตรวจสอบ: ควรเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งานรถกระเช้า
2. การตรวจสอบตามรอบระยะเวลา (มาตราที่ 194-24) | - ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการ | - ช่วงเวลา: อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - การเก็บรักษาแบบตรวจสอบ: 3 ปี
3. การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (มาตราที่ 194-23) (มาตราที่ 194-26) | - ผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ - ผู้ให้บริการตรวจสอบ | - ช่วงเวลา: อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - การเก็บรักษาแบบตรวจสอบ: 3 ปี - ติด “สัญลักษณ์” ว่าได้ทำการตรวจสอบแล้ว

## Slide 38: การใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงอย่างปลอดภัย (1) ข้อควรระวังในการเคลื่อนที่ - ประเภทรถบรรทุก
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 76-80 / เอกสารประกอบหน้าที่ 40
ข้อควรระวังทั่วไปในการใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทรถบรรทุก
  ① ตรวจสอบว่าได้มีการพับเก็บขารับน้ำหนัก (Outrigger) แล้วหรือไม่ก่อนเริ่มเคลื่อนที่
  ② ตรวจสอบสภาพการพับเก็บของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานและพนักงานได้ลงจากแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานแล้วหรือไม่

## Slide 39: การใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงอย่างปลอดภัย (1) ข้อควรระวังในการเคลื่อนที่ - ประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเอง (1)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 82 / เอกสารประกอบหน้าที่ 40-41
ข้อควรระวังในการขับขี่บนพื้นลาดเอียงหรือพื้นต่างระดับ
① ต้องล๊อคแท่นหมุนก่อนขึ้นและลงบนทางลาดชันทุกครั้ง
② การเปลี่ยนทิศทางหรือการเคลื่อนที่ไปด้านข้างในระหว่าง
ที่อยู่บนทางลาดชันอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการพลิกคว่ำได้
ให้กระทำการดังกล่าวเมื่อลงมาอยู่บนพื้นระนาบแล้วเท่านั้น
③ ต้องหัน Counter weight ไปทางลาดขึ้นและเคลื่อนที่ขึ้น
และลงในทิศทางตั้งฉากกับทางลาดเอียงเท่านั้น
④ การหมุนบูมในระหว่างที่อยู่บนทางลาดชันอาจก่อให้เกิด
อันตรายจากการพลิกคว่ำได้ ห้ามกระทำการโดยเด็ดขาด

## Slide 40: การใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงอย่างปลอดภัย (1) ข้อควรระวังในการเคลื่อนที่ - ประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเอง (2)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 83-84 / เอกสารประกอบหน้าที่ 41-42
ข้อควรระวังในการขับขี่บนพื้นลาดเอียงหรือพื้นต่างระดับ
⑤ ในตอนเคลื่อนที่ขึ้นบนทางต่างระดับ (หรือทาง
ลาดเอียง) อาจมีบางกรณีที่มุมของรถกระเช้าเพื่อการทำงาน
บนพื้นที่สูงเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในตอนที่ขึ้นถึง
จุดสูงสุดของทางต่างระดับ (หรือทางลาดเอียง) ดังนั้น
กรุณาระมัดระวังสิ่งก่อสร้างที่อยู่ตรงบริเวณด้านบนและล่าง
ของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน
⑥ ในตอนเคลื่อนที่ลงบนทางต่างระดับ (หรือทาง
ลาดเอียง) อาจมีบางกรณีที่มุมของรถกระเช้าเพื่อการทำงาน
บนพื้นที่สูงเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในตอนที่ลงถึง
จุดต่ำสุดของทางต่างระดับ (หรือทางลาดเอียง) ดังนั้น
กรุณาระมัดระวังสิ่งก่อสร้างที่อยู่ตรงบริเวณด้านบนและล่าง
ของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน

## Slide 41: การใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงอย่างปลอดภัย (1) ข้อควรระวังในการเคลื่อนที่ - ประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเอง (3)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 84 / เอกสารประกอบหน้าที่ 42
ข้อควรระวังในการขับขี่บนพื้นลาดเอียงหรือพื้นต่างระดับ
⑦ กรณีที่เคลื่อนที่ในสภาพที่มีการยกแพลตฟอร์มสำหรับ
ปฏิบัติงาน (หรือยกบูมให้เงยขึ้น ฯลฯ) แล้ว อาจก่อให้เกิด
อันตรายจากการพลิกคว่ำในตอนที่เคลื่อนที่ผ่านทางขรุขระ
ทางต่างระดับหรือทางลาดชันได้
เนื่องจากค่ามุมเอียงของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน
จะมากกว่ามุมเอียงของส่วนขับเคลื่อนด้านล่าง

## Slide 42: การใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงอย่างปลอดภัย (2) ข้อควรระวังในขณะปฏิบัติงาน (1) - ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 86-87 / เอกสารประกอบหน้าที่ 42-44
  ① พนักงานต้องสวมใส่หมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันการตกทุกครั้ง
  ② ต้องแขวนขอเกี่ยวของอุปกรณ์ป้องกันการตกทุกครั้งก่อนขึ้นหรือลงแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน
  ③ ห้ามใช้บูมด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากการบรรทุกสัมภาระ ฯลฯ โดยเด็ดขาด
  ④ ปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านน้ำหนักบรรทุกบนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน
  ⑤ ห้ามปีนป่ายจากแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานไปบนโครงสร้างอื่นเด็ดขาด
  ⑥ เนื่องจากตะกร้าทำจากวัสดุ FRP ซึ่งเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ ดังนั้น ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาด
  ⑦ ห้ามโดยสารตรงส่วนอื่นนอกเหนือไปจากแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
  ⑧ ห้ามปฏิบัติงานโดยขึ้นไปยืนบนราวจับของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
  ⑨ ห้ามใช้บันไดพาดหรือแท่นบันไดบนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
  ⑩ กรุณาระมัดระวังไม่ทำของร่วงหล่นจากแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน
  ⑪ กรุณาขึ้นหรือลงเมื่อแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานอยู่สูงจากพื้นไม่เกิน 50 ซ.ม. (กรณีของประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเอง)
  ⑫ กรุณาใช้เส้นทางหรือขั้นบันไดตามที่กำหนดไว้ในการขึ้นหรือลงแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน
  ⑬ เนื่องจากเบรกมือ (หรือเบรกจอดรถ) ของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทรถบรรทุกเป็นโครงสร้างแบบล๊อคเพลาใบพัด (Propeller shaft) ไม่ได้ล๊อคการหมุนของล้อ ดังนั้น หากเหยียบบนล้อหลังในสภาพที่ยางลอยขึ้นเหนือพื้นดินเนื่องจากมีการกางขารับน้ำหนัก (Outrigger) แล้ว อาจทำให้ล้อหมุนและเกิดการล้มคว่ำได้ ดังนั้น จึงห้ามขึ้นหรือลงโดยการเหยียบบนล้อเด็ดขาด
  ⑭ กรณีที่มีการใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง จะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน รวมถึงระมัดระวังอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการสัมผัสหรือการชนด้วย

## Slide 43: การใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงอย่างปลอดภัย (2) ข้อควรระวังในขณะปฏิบัติงาน (2) - เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 88 / เอกสารประกอบหน้าที่ 45
① กรณีที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีสายไฟพาดผ่านให้ทำการตรวจสอบหัวข้อดังต่อไปนี้ รวมทั้งดำเนินมาตรการที่จำเป็นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
(a) แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่
(b) ระยะห่างเพียงพอหรือไม่
(c) มีการหยุดจ่ายไฟแล้วหรือไม่
(d) มีมาตรการป้องกันไฟฟ้าดูดเพียงพอหรือไม่
(e) มีการกำหนดผู้ควบคุมงานแล้วหรือไม่
② ต้องหยุดการปฏิบัติงานในกรณีที่สภาพอากาศไม่ดี
- ลมแรง: ความเร็วของลมเฉลี่ยในช่วง 10 นาทีมากกว่า 10 ม./วินาที
- ฝนตกหนัก: ปริมาณน้ำฝนมากกว่า 50 ม.ม.ต่อ 1 ครั้ง
- หิมะตกหนัก: ปริมาณหิมะมากกว่า 25 ซ.ม.ต่อ 1 ครั้ง
③ กรุณาปฏิบัติงานโดยระมัดระวังโครงสร้างที่อยู่บริเวณโดยรอบ
④ กรณีของการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่มองเห็นได้ยากให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณของผู้ให้สัญญาณและขับขี่อย่างระมัดระวัง
⑤ ก่อนเคลื่อนที่กรุณาตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่บนเส้นทาง
⑥ กรุณาตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ภายในขอบเขตการหมุนและทำการหมุนอย่างระมัดระวัง

## Slide 44: การใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงอย่างปลอดภัย (2) ข้อควรระวังในขณะปฏิบัติงาน 3 - ใส่ใจในการทำงานอย่างปลอดภัย
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 88-89 / เอกสารประกอบหน้าที่ 45-47
(3) ใส่ใจในการทำงานอย่างปลอดภัย
① กรณีที่ใช้งานหรือเคลื่อนที่ในสภาพดังต่อไปนี้ให้ทำการหดบูมและลดระดับของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานให้อยู่ในแนวระนาบ
(a) กรณีที่หมุนพวงมาลัย
(b) กรณีที่พื้นถนนมีความลาดเอียง
(c) กรณีที่พื้นถนนขรุขระ
(d) กรณีที่ลมแรง
*(ห้ามยกแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานขึ้นโดยเด็ดขาดในกรณีอุปกรณ์ควบคุมมุมลาดเอียงของตัวรถทำงานและส่งสัญญาณแจ้งเตือน)
  ② ต้องกำหนดวิธีการวางวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ยึด ฯลฯ เพื่อไม่ให้วัสดุที่บรรทุกบนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานสัมผัสถูกกับคันโยกควบคุม
  ③ ห้ามควบคุมการทำงานของคันโยกอย่างกะทันหัน
  ④ กรณีของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเองห้ามใช้ส่นควบคุมการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่เข้าใกล้ตำแหน่งปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
  ⑤ กรุณาแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทุกครั้งที่มีการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมส่วนล่างในช่วงระหว่างที่โดยสาร รวมถึงในตอนที่มีการยกเงย การยืดหดบูม การหมุนและการยกขึ้นและลง
  ⑥ กรุณาเคลื่อนที่แพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานให้เข้าใกล้ตำแหน่งปฏิบัติงานมากที่สุดเพื่อที่พนักงานจะได้ไม่ต้องปฏิบัติงานด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้อง

## Slide 45: การใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงอย่างปลอดภัย (3) – ข้อควรระวังในตอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 90 / เอกสารประกอบหน้าที่ 47
① กรุณาพับเก็บแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานคืนตำแหน่งเดิมทุกครั้ง
② ดำเนินมาตรการป้องกันการเคลื่อนที่ อาทิ ใส่เบรกมือ (หรือเบรกจอดรถ) ฯลฯ
③ ห้ามกระโดลงจากแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
④ กรุณาทำความสะอาดก่อนพับเก็บในกรณีที่เปื้อนคราบสกปรกจากงานทาสี ฯลฯ
⑤ กรุณาแจ้งให้ผู้ควบคุมรถทราบในกรณีที่เกิดความผิดปกติระหว่างทำงาน ฯลฯ
⑥ กรุณาเก็บรักษากุญแจไว้ในสถานที่ที่กำหนด

## Slide 46: บทที่ 3 - ความรู้เกี่ยวกับเครื่องต้นกำลัง (Prime mover)

## Slide 47: ประเภทของเครื่องต้นกำลัง (Prime mover)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 92-93 / เอกสารประกอบหน้าที่ 48
เครื่องต้นกำลัง (Prime mover) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานต่างๆให้เป็นพลังงานกล ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปภายใน, มอเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
① เครื่องยนต์สันดาปภายใน
เครื่องยนต์สันดาปภายในสามารถแบ่งออกได้เป็น “เครื่องยนต์ดีเซล” และ “เครื่องยนต์เบนซิน” ตามวิธีการจุดระเบิด
② มอเตอร์
กรณีของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงที่มีการใช้งานภายในอาคารซึ่งต้องคำนึงถึงเรื่องเสียงรบกวนหรือไอเสียของเครื่องยนต์มักเลือกใช้งานมอเตอร์ที่มีการใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานเสียเป็นส่วนใหญ่

## Slide 48: หลักการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 93-94 / เอกสารประกอบหน้าที่ 48-49
เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่มักถูกนำไปใช้รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น “เครื่องยนต์ 4 จังหวะ (4 cycle engine)” และ “เครื่องยนต์ 2 จังหวะ (2 cycle engine)” ตามวิธีการทำงาน ทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วมักเลือกใช้ “เครื่องยนต์ 4 จังหวะ (4 cycle engine)” มากกว่ายกเว้นเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการใช้ “เครื่องยนต์ 2 จังหวะ (2 cycle engine)” ซึ่งมีความเร็วรอบต่ำมาก
หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
กระบวนการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลแบ่งออกได้เป็น
4 ขั้นตอนดังนี้
I การดูดอากาศ: เป็นขั้นตอนที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงเพื่อ
ดูดเฉพาะอากาศเข้าไปในกระบอกสูบ
II การบีบอัด: เป็นขั้นตอนที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นถึง
ตำแหน่งศูนย์ตายบน (TDC = Top
Dead Center) เพื่อทำการบีบอัด
เฉพาะอากาศ
III การเผาไหม้: เป็นขั้นตอนการฉีดและเผาไหม้
เชื้อเพลิงในกระบอกสูบแรงดันสูง โดยก๊าซเผาไหม้
ดังกล่าวจะผลักดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงถึงตำแหน่งศูนย์ตายล่าง
(BDC = Bottom Dead Center) (กระบวนการจุดระเบิด)
IV การคายไอเสีย: เป็นขั้นตอนที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นด้วยแรงเฉื่อยเพื่อปล่อยก๊าซเผาไหม้ออกนอก
กระบอกสูบ

## Slide 49: โครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 99-100 / เอกสารประกอบหน้าที่ 49
① อุปกรณ์หล่อลื่น
อุปกรณ์หล่อลื่นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Engine oil) เพื่อลดการเสียดสีของชิ้นส่วนโลหะต่างๆภายในเครื่องยนต์ อาทิ กระบอกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง (Crank shaft) ฯลฯ รวมถึงเพื่อลดการสึกหรอของส่วนที่มีการหมุนเนื่องจากลูกสูบมีการทำงานขึ้นและลงหลายพันครั้งต่อนาที
น้ำมันหล่อลื่น (Engine oil) มีคุณสมบัติมากมายดังต่อไปนี้ โดยการเลือกใช้น้ำมันที่มีคุณภาพดีเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยรักษาการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลให้คงเดิม
✔ใช้หล่อลื่นตลับลูกปืน แหวนลูกสูบ กระบอกสูบ ฯลฯ
✔ใช้หล่อเย็นเครื่องยนต์
✔ใช้ปิดช่องว่างระหว่างลูกสูบและกระบอกสูบ
✔ใช้ทำความสะอาดสารเจือปนภายในเครื่องยนต์ ฯลฯ
✔ใช้ป้องกันสนิมภายในเครื่องยนต์ ฯลฯ
กรุณาเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น (Engine oil) ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในค฿่มือการใช้งานของรถกระเช้า รวมทั้งทำการตรวจสอบสภาพของน้ำมันอยู่เป็นประจำ
② ระบบเชื้อเพลิง
ระบบเชื้อเพลิงประกอบด้วยถังน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มฉีดและหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ (Governor) ฯลฯ
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอม อาทิ เศษผง ฯลฯ ที่อยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงแยกส่วนประกอบของน้ำออกมา

## Slide 50: คุณลักษณะพิเศษของมอเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 105 / เอกสารประกอบหน้าที่ 50
มอเตอร์ไฟฟ้ามักถูกนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงที่มีการใช้งานภายในอาคารซึ่งต้องคำนึงถึงเรื่องเสียงรบกวนหรือไอเสียของเครื่องยนต์
สำหรับรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเองนั้นส่วนใหญ่มักใช้แบตเตอรี่รถยนต์อุตสาหกรรม โดยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้มีทั้งแบบมอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับ
อุปกรณ์ส่งผ่านกำลังของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทใช้แบตเตอรี่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งพลังงานจากเครื่องยนต์ที่ใช้ในอุปกรณ์ส่งผ่านกำลังของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขับเคลื่อนด้วยล้อหรือตีนตะขาบมาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแทน ทั้งนี้ในส่วนของระบบการส่งผ่านกำลังนั้นส่วนใหญ่แล้วยังคงเหมือนกับรถกระเช้าประเภทขับเคลื่อนด้วยล้อหรือตีนตะขาบ

## Slide 51: คุณลักษณะพิเศษของอุปกรณ์ไฮโดรลิค
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 106 / เอกสารประกอบหน้าที่ 50
ส่วนการทำงานหลักของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงมักทำงานโดยผ่านอุปกรณ์ไฮโดรลิคที่มีการใช้พลังงานจากแรงดันของน้ำมัน โดยอุปกรณ์ไฮโดรลิคมีคุณลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้
(ข้อดี)
① มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
② ป้องกันโหลดเกิน (Overload) ได้ง่าย
③ สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วแบบไม่มีขั้นบันไดได้ (Stepless)
④ มีการสั่นสะเทือนน้อย
⑤ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
⑥ สามารถควบคุมจากระยะไกลได้
(ข้อเสีย)
① การเดินท่อค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน
② อาจเกิดการรั่วของน้ำมันไฮดรอลิกได้
③ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเปลี่ยนแปลงมากน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิก

## Slide 52: หลักการทำงานของอุปกรณ์ไฮโดรลิค
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 106 / เอกสารประกอบหน้าที่ 50-51
หลักการทำงานของอุปกรณ์ไฮโดรลิคจะใช้หลักการของปาสคาล (Pascal's principle) ที่ว่า “ถ้าเพิ่มแรงดันให้กับของไหลที่บรรจุในภาชนะปิด ณ จุดใดจุดหนึ่ง แรงดันนั้นจะส่งกระจายกันต่อไปจนทำให้ทุกๆส่วนของของไหลได้รับความดันที่เพิ่มขึ้น (Increased Pressure) เท่ากันหมด”
ตัวอย่างเช่น กรณีของภาชนะ A และ B ที่มีการเชื่อมต่อด้วยท่อตามที่
แสดงไว้ในรูปภาพที่ 3-12 หากมีแรงกระทำ 10 นิวตันที่พื้นผิว 1 ตร.ซ.ม.
ของภาชนะ A แล้วจะก่อให้เกิดแรงดันขนาด 10 นิวตัน/ตร.ซ.ม. เนื่องจาก
แรงดันดังกล่าวจะถูกส่งผ่านเข้าไปภายในท่อทั้งหมด ดังนั้น แรง (F)
ที่ถูกส่งผ่านไปยังพื้นผิวของภาชนะ B ซึ่งมีพื้นที่ผิว 10 ตร.ซ.ม. แล้วสามารถ
คำนวณได้ดังนี้
แรง = แรงดัน x พื้นที่ผิว
F = 10 นิวตัน/ตร.ซ.ม. x 10 ตร.ซ.ม. = 100 นิวตัน
เป็นหลักการทำงานของอุปกรณ์ไฮโดรลิคที่ใช้แรงเพียงเล็กน้อยในการเคลื่อนที่วัตถุหนัก
กรณีที่ใช้แรงดันของเหลวภายในภาชนะ A ให้ลดต่ำลง 50 ซ.ม. จะทำให้ของเหลวที่ถูกดันมีปริมาตร 50 ลบ.ซ.ม. ทั้งนี้ของเหลวภายในภาชนะ B จะถูกดันขึ้นเพียงแค่ 5 ซ.ม. เท่านั้น

## Slide 53: กลไกการทำงานของอุปกรณ์ไฮโดรลิค
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 107 / เอกสารประกอบหน้าที่ 51
อุปกรณ์ไฮโดรลิคเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อนส่วนการทำงานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง โดยการแปลงพลังงานกลของเครื่องยนต์ให้เป็นพลังงานของไหลและเปลี่ยนกลับให้เป็นพลังงานกลอีกครั้ง
เราใช้กำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนปั๊มไฮโดรลิคเพื่อสร้างแรงดันไฮโดรลิค ซึ่งแรงดันไฮโดรลิคดังกล่าวจะไปช่วยให้อุปกรณ์ขับเคลื่อนไฮโดรลิคต่างๆ (Actuator) อาทิ มอเตอร์ไฮโดรลิค กระบอกสูบไฮโดรลิค ฯลฯ ทำงาน
แรงดันไฮโดรลิคที่มีแรงดันลดลงหลังจากที่ถูกใช้งานในอุปกรณ์ขับเคลื่อนไฮโดรลิคนั้นจะไหลย้อนกลับไปยังถังน้ำมันไฮโดรลิคผ่านระบบแรงดันต่ำ จากนั้นปั๊มไฮโดรลิคจะทำการสร้างแรงดันไฮโดรลิคขึ้นอีกครั้งเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ขับเคลื่อนไฮโดรลิคในลักษณะหมุนเวียนกันเป็นวัฎจักร (ดูรายละเอียดได้ในรูปภาพที่ 3-13)

## Slide 54: โครงสร้างของอุปกรณ์ไฮโดรลิค
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 107 / เอกสารประกอบหน้าที่ 51-52
อุปกรณ์ไฮโดรลิคสามารถแบ่งอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมตามฟังก์ชั่นการทำงานได้ 3 ส่วนดังนี้
① อุปกรณ์สร้างแรงดันไฮโดรลิค (ปั๊ม)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดูดน้ำมันไฮโดรลิคจากถังน้ำมันไฮโดรลิค รวมทั้งเพิ่มแรงดันก่อนจ่ายเข้าไปในระบบ
② อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฮโดรลิค (วาล์ว)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมแรงดัน อัตราการไหลและทิศทางของน้ำมันไฮโดรลิคที่ออกมาจากปั๊มไฮโดรลิค
③ อุปกรณ์ขับเคลื่อนไฮโดรลิค (Actuator)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานของน้ำมันไฮโดรลิคแรงดันสูงให้เป็นพลังงานที่ใช้ในการหมุนหรือเคลื่อนที่เชิงเส้น
ส่วนประกอบหลักของอุปกรณ์ไฮโดรลิค
ชื่อเรียก | ส่วนประกอบ
อุปกรณ์สร้างแรงดันไฮโดรลิค | - ปั๊มไฮโดรลิค
อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฮโดรลิค | - วาล์วควบคุมทิศทาง - วาล์วควบคุมอัตราการไหล - วาล์วควบคุมแรงดัน
อุปกรณ์ขับเคลื่อนไฮโดรลิค | - กระบอกสูบไฮโดรลิค - มอเตอร์ไฮโดรลิค
อุปกรณ์เสริม | - ถังน้ำมันไฮโดรลิค - ไส้กรอง - Air breather - สายไฮโดรลิค - ข้อต่อ - ข้อต่อแบบหมุน - Accumulator - Oil cooler - มาตรวัดแรงดัน ฯลฯ

## Slide 55: ระบบไฮโดรลิคของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 108 / เอกสารประกอบหน้าที่ 52-53
รูปภาพด้านล่างแสดงระบบไฮโดรลิคของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขับเคลื่อนด้วยล้อในฐานะที่เป็นตัวอย่างทั่วไปของระบบไฮโดรลิคของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง

## Slide 56: อุปกรณ์สร้างแรงดันไฮโดรลิค
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 109 / เอกสารประกอบหน้าที่ 53-54
① ปั๊มไฮโดรลิค
ปั๊มไฮโดรลิคจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทำการดูดน้ำมันไฮโดรลิคจากถังน้ำมันไฮโดรลิคและจ่ายน้ำมันไฮโดรลิคที่มีแรงดันสุงให้กับอุปกรณ์ขับเคลื่อนไฮโดรลิค (Actuator)
ปั๊มไฮโดรลิคสามารถแบ่งประเภทตามโครงสร้างได้ดังนี้
✔ปั๊มเกียร์ (Gear pump)
✔ปั๊มลูกสูบ (Piston pump หรือ Plunger pump)
✔ปั๊มใบพัด (Vane pump)
✔ปั๊มสกรู (Screw pump)
✔อื่นๆ
ทั้งนี้ขออธิบายคุณลักษณะของปั๊มเกียร์ (Gear pump) ที่มักถูกนำไปใช้เป็นปั๊มไฮโดรลิคของส่วนการทำงาน อาทิ การยืดหด การยกเงย การหมุน ฯลฯ ของบูมของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
② ปั๊มเกียร์ (Gear pump)
ปั๊มเกียร์ (Gear pump) เป็นปั๊มที่ใช้ในการหมุนเกียร์ประเภทเดียวกัน
2 ตัวในกล่องเดียวกันเพื่อสร้างแรงดันไฮโดรลิคจากการขบกันของเกียร์
(คุณลักษณะของปั๊มเกียร์ (Gear pump))
✔มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
✔มีโครงสร้างเรียบง่ายแต่แข็งแรง
✔มีการชำรุดน้อย
✔บำรุงรักษาได้ง่าย

## Slide 57: อุปกรณ์ขับเคลื่อนไฮโดรลิค
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 111 / เอกสารประกอบหน้าที่ 54-55
Actuator เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงน้ำมันไฮโดรลิคที่ถูกส่งมาจากปั๊มไฮโดรลิคให้เป็นการเคลื่อนที่เชิงกล (พลังงานกล) สามารถแบ่งออกได้เป็นกระบอกสูบไฮโดรลิคที่มีการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและมอเตอร์ไฮโดรลิคที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุน
ในส่วนของกระบอกสูบไฮโดรลิคสามารถแบ่งประเภทตามโครงสร้างได้ดังนี้

## Slide 58: อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฮโดรลิค
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 113-116 / เอกสารประกอบหน้าที่ 56
อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฮโดรลิคเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมทิศทางการไหล แรงดันและอัตราการไหลของน้ำมันไฮโดรลิคที่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ขับเคลื่อนไฮโดรลิค (Actuator) อาทิ มอเตอร์ไฮโดรลิค กระบอกสูบไฮโดรลิค ฯลฯ
สามารถแบ่งประเภทของอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฮโดรลิคตามฟังก์ชั่นการทำงานได้ดังนี้

## Slide 59: การเสื่อมสภาพของน้ำมันไฮโดรลิค
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 121 / เอกสารประกอบหน้าที่ 57
เนื่องจากมีการใช้ปั๊มไฮโดรลิคในการสร้างแรงดันสูงให้กับน้ำมันไฮโดรลิคโดยส่งผ่านไปตามท่อเพื่อไปขับเคลื่อนให้อุปกรณ์ขับเคลื่อนไฮโดรลิคทำงานซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้ง จึงทำให้น้ำมันไฮโดรลิคมีอุณหภูมิสูงขึ้น รวมทั้งเสื่อมสภาพ (เกิดออกซิไดซ์) และปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมจากการสัมผัสถูกกับโลหะและอากาศ
การนำน้ำมันไฮโดรลิคที่เสื่อมสภาพหรือมีการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมมาใช้งานนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ไฮโดรลิคเกิดการชำรุดเสียหาย ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบน้ำมันไฮโดรลิคอยู่เป็นประจำและควบคุมการใช้งานให้มีความเหมาะสม
การเสื่อมสภาพ (การเกิดออกซิไดซ์) เป็นปรากฏการณ์ที่องค์ประกอบของน้ำมันไฮโดรลิคมีการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งสามารถแสดงลักษณะและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพได้ดังตารางด้านล่างนี้
ลักษณะและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของน้ำมันไฮโดรลิค
คุณสมบัติ | การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพหรือการปนเปื้อน | สาเหตุ
ความถ่วงจำเพาะ | เพิ่มขึ้น | การเสื่อมสภาพของน้ำมันไฮโดรลิค การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำมันต่างชนิด
ส่วนประกอบของน้ำ | เพิ่มขึ้น | ความชื้นจากภายนอก
ส่วนประกอบของตะกอน | เพิ่มขึ้น | การเสื่อมสภาพของน้ำมันไฮโดรลิคหรือการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม
จุดวาบไฟ | ลดลง | การเสื่อมสภาพของน้ำมันไฮโดรลิคหรือการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม
สี | ความโปร่งใสลดลง | การเสื่อมสภาพของน้ำมันไฮโดรลิคหรือการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม อิมัลชั่น
ความหนืด | เพิ่มขึ้น | การเสื่อมสภาพของน้ำมันไฮโดรลิค
การออกซิไดซ์ | เพิ่มขึ้น | อุณหภูมิที่สุงขึ้นของน้ำมัน การปนเปื้อนของผงโลหะ

## Slide 60: การตรวจสอบและจัดการน้ำมันไฮโดรลิค
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 121 / เอกสารประกอบหน้าที่ 57-58
อากาศที่ไหลผ่านเข้าออกถังน้ำมันไฮโดรลิคจะนำพาเศษผงและความชื้นเข้ามาด้วย นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันไฮโดรลิคเองยังก่อให้เกิดเศษโลหะจากการเสียดสีและปนเปื้อนเข้ากับน้ำมันไฮโดรลิคอีกด้วย ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องทำการสับเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิคตามรอบระยะเวลา
สำหรับวิธีการประเมินขีดจำกัดในการใช้งานจากการเสื่อมสภาพของน้ำมันไฮโดรลิคและปริมาณการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมนั้น อาจใช้วิธีการตรวจสอบโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า อาทิ การตรวจสอบด้วยสายตาหรือการทดสอบคุณสมบัติด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ว่าวิธีการไหนก็ตามจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับน้ำมันไฮโดรลิคประเภทเดียวกันที่ยังไม่ได้ใช้งาน
วิธีการประเมินและมาตรการสำหรับน้ำมันไฮโดรลิค
ลักษณะภายนอก | กลิ่น | สภาพ | มาตรการ
โปร่งใสและไม่มีสี | ปกติ | ปกติ | สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
โปร่งใสแต่มีสีจางเล็กน้อย | ปกติ | มีการปนเปื้อนของน้ำมันต่างชนิด | ต้องเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิค
เปลี่ยนเป็นสีขาวน้ำนม | ปกติ | มีฟองอากาศและส่วนประกอบของน้ำ | ต้องเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิค
เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม | เหม็น | เสื่อมสภาพ | ต้องเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิค
โปร่งใสแต่มีจุดสีดำเล็กๆ | ปกติ | มีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม | ต้องเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิค
มีฟอง | - | มีการปนเปื้อนของจาระบี | ต้องเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิค

## Slide 61: อุปกรณ์ส่งผ่านกำลังของส่วนเคลื่อนที่ประเภทรถบรรทุก
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 124 / เอกสารประกอบหน้าที่ 59
รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทรถบรรทุกจะมีการติดตั้งส่วนการทำงานไว้ด้านบนของตัวรถบรรทุก ในขณะที่ส่วนการเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ควบคุมจะมีรูปแบบเดียวกันกับรถบรรทุกทั่วไป
ด้วยเหตุนี้ในกรณีที่มีการขับขี่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทรถบรรทุกบนทางสาธารณะจึงจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่และปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก
อุปกรณ์ส่งผ่านกำลังของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบน
พื้นที่สูงประเภทรถบรรทุกโดยทั่วไปจะเป็นประเภท
Front engine / Rear drive โดยใช้เครื่องยนต์ที่ได้รับ
การติดตั้งไว้ที่ส่วนหน้าในการขับเคลื่อนล้อหลัง กำลังของ
เครื่องยนต์ดังกล่าวจะได้รับการส่งผ่านไปยังล้อหลัง
ซึ่งเป็นล้อขับเคลื่อนตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในรูปภาพด้านขวามือ

## Slide 62: อุปกรณ์เบรกของส่วนเคลื่อนที่ประเภทรถบรรทุก
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 129-130 / เอกสารประกอบหน้าที่ 60
เบรกสามารถแบ่งได้เป็นเบรกเท้าที่ใช้ในการชะลอความเร็วหรือหยุดยานพาหนะในช่วงขณะขับขี่และเบรกมือ (หรือเบรกจอดรถ) ที่ใช้ในการจอดอยู่กับที่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้หลักการของการเสียดสีในการเบรก
① โครงสร้างของเบรกมือ (หรือเบรกจอดรถ)
เบรกด้านข้าง (Side brake) จะมีโครงสร้างที่ใช้ในการหยุดล้อหลัง
โดยตรง
ทั้งนี้กรณีของรถบรรทุกจะใช้เบรกด้านข้าง (Side brake) ในการ
หยุดเพลาใบพัด (Propeller shaft) ก่อนที่จะผ่าน Differential แทน
② ข้อควรระวังในการใช้งาน
หากพิจารณาจากโครงสร้างแม้ว่าจะได้ทำการใส่เบรกด้านข้าง
(Side brake) แล้วก็ตาม แต่หากล้อหลังยกลอยขึ้นจากพื้นดินแล้ว
จะทำให้ล้อสามารถหมุนได้เป็นเหตุให้เบรกมือ (หรือเบรกจอดรถ)
ไม่ทำงาน

## Slide 63: อุปกรณ์ส่งผ่านกำลังของส่วนขับเคลื่อนประเภทขับเคลื่อนด้วยล้อและตีนตะขาบ
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 131, 135 / เอกสารประกอบหน้าที่ 60-61
① อุปกรณ์ส่งผ่านกำลังของส่วนขับเคลื่อนประเภทขับเคลื่อนด้วยล้อ
ส่วนขับเคลื่อนช่วงล่างของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทขับเคลื่อนด้วยล้อจะใช้ปั๊มไฮโดรลิคในการแปลงพลังงานกลของเครื่องยนต์ให้เป็นพลังงานของไหล (แรงดันไฮโดรลิค) และใช้แรงดันดังกล่าวในการหมุนมอเตอร์ไฮโดรลิคเพื่อการเคลื่อนที่
สามารถแสดงส่วนประกอบของอุปกรณ์ส่งผ่านกำลังของส่วน
ขับเคลื่อนประเภทขับเคลื่อนด้วยล้อได้ตามรูปภาพด้านขวามือ
② อุปกรณ์ส่งผ่านกำลังของส่วนขับเคลื่อนประเภทขับเคลื่อน
ด้วยตีนตะขาบ
อุปกรณ์ส่งผ่านกำลังของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
ประเภทขับเคลื่อนด้วยตีนตะขาบจะมีโครงสร้างคล้ายกับประเภท ขับเคลื่อนด้วยล้อ แต่แตกต่างกันที่ไม่ใช้ล้อและสามารถขับเคลื่อน
ด้านซ้ายและขวาแยกเป็นอิสระต่อกันได้

## Slide 64: ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ที่จำเป็นต่อการขับขี่และการถูกไฟฟ้าดูด

## Slide 65: 3 องค์ประกอบของแรง
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 142 / เอกสารประกอบหน้าที่ 62
รูปภาพด้านขวาแสดงลักษณะของแรงที่เกิดขึ้นจากการที่คนใช้มือดันวัตถุ
จากรูปนี้เราสามารถใช้เส้นตรงแสดงองค์ประกอบของแรงดังต่อไปนี้ได้
“สถานที่ที่เกิดแรง (ตำแหน่ง)”
“ทิศทางของแรง (ทิศทาง)”
“ขนาดของแรง (ขนาด)”
โดยแรงจะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น
ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่า “3 องค์ประกอบของแรง”

## Slide 66: การรวมและแตกแรง
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 143-145 / เอกสารประกอบหน้าที่ 63-64
① การรวมแรง
(a) การรวมแรงในแนวเส้นตรง
กรณีที่มีแรงสองแรง (F1 และ F2) กระทำต่อกันในแนวเส้นตรง
แรงรวม (R) จะเป็นผลบวกในกรณีที่แรงสองแรงเคลื่อนที่ไปในทิศทาง
เดียวกันและเป็นผลต่างในกรณีที่เคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกัน
ตามที่แสดงไว้ในรูปภาพที่ 4-7
(b) กรณีที่ทิศทางและขนาดของแรงต่างกัน
รูปภาพที่ 4-8 แสดง “แรงรวม (R)" ของแรงสองแรง (F1 และ F2)
ที่มีทิศทางต่างกันและกระทำต่อกันที่จุด O
หากวาดเส้นแรง F1 และ F2 เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้ว (OBDA)
เส้นทแยงมุมที่ได้ก็คือ “แรงรวม (R)" นั่นเอง
เราจึงเรียกสิ่งนี้ว่า "ทฤษฎีสี่เหลี่ยมด้านขนานของแรง"
② การแตกแรง
รูปภาพที่ 4-10 แสดงการผูกเชือกเข้าที่กราบเรือทั้งสองฝั่ง (A,B)
เพื่อไม่ให้เรือซึ่งอยู่กลางแม่น้ำลอยเข้าหาฝั่ง โดยกำหนดให้แรงที่พัดเรือ
ให้ไหลตามแม่น้ำเป็น F และแรงที่เกิดจากการผูกเชือกทั้งสองฝั่ง
เป็น Fa และ Fb
เราสามารถใช้ "ทฤษฎีสี่เหลี่ยมด้านขนานของแรง" ตามที่แสดงไว้
ในรูปภาพที่ 4-10 ในการคำนวณแรงที่ใช้ดึงเชือกย้อนกลับได้
หากกำหนดให้แรงปฏิกิริยาของแรงที่พัดเรือให้ไหลตามแม่น้ำ (F)
เป็นเส้นทแยงมุมและวาดสี่เหลี่ยมด้านขนานเพื่อแสดงแรงที่ใช้ดึงเชือกแล้ว
ความยาวของเชือกที่เกิดขึ้นในตอนนั้นจะเท่ากับแรงที่ใช้ในการดึงเชือก
Fa และ Fb นั่นเอง
เราเรียกการที่แรงหนึ่งแรงแยกออกเป็นตั้งแต่สองแรงขึ้นไปนี้ว่า
“การแตกแรง” และเรียกแรงที่แตกออกมาดังเช่น Fa และ Fb นี้ว่า
“แรงย่อย (Component force)”

## Slide 67: โมเมนต์ของแรง (1) - โมเมนต์ของแรง
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 146 / เอกสารประกอบหน้าที่ 64
เราเรียกแรงที่ใช้ในการหมุนวัตถุว่า “โมเมนต์ของแรง” โดยขนาดของโมเมนต์ (M) นั้นจะมีความสัมพันธ์กับแกนที่ใช้หมุนและระยะห่างจากจุดเกิดแรง (ความยาวของแกน = L) ไม่เพียงแค่ขนาดของแรง (F) เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงได้ดังสมการนี้
โมเมนต์ (M) = ขนาดของแรง (F) x ระยะห่าง (L)

## Slide 68: โมเมนต์ของแรง (2) - แรงที่ใช้ขันและโมเมนต์
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 146 / เอกสารประกอบหน้าที่ 64-65
กำหนดให้ Fa เป็นแรงขันที่เกิด ณ ตำแหน่ง A ซึ่งห่างจากแกนหมุน O เป็นระยะทาง 2L และ Fb เป็นแรงขันที่เกิด ณ ตำแหน่ง B ซึ่งห่างจากแกนหมุน O เป็นระยะทาง L ตามที่แสดงไว้ในรูปภาพด้านขวามือ
โดยโมเมนต์ (Ma, Mb) สามารถคำนวณได้ดังนี้
Ma = Fa x 2L
Mb = Fb x L
กรณีที่กำหนดให้แรงที่ใช้ในการขันน๊อตตัวนี้ (โมเมนต์)
เท่ากันแล้ว
Ma = Mb
Fa x 2L = Fb x L
2Fa = Fb
Fa = Fb / 2
ด้วยเหตุนี้ในกรณีที่แรงที่ใช้ในการขันน๊อต (โมเมนต์) เท่ากันแล้ว Fa ซึ่งเป็นแรงขันที่เกิด ณ ตำแหน่ง A ที่อยู่ห่างจากแกนหมุน 2 เท่า จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของ Fb ซึ่งเป็นแรงขันที่เกิด ณ ตำแหน่ง B ที่อยู่ใกล้กว่า
ทั้งนี้จากกรณีนี้หากระยะห่างที่ใช้ในการหมุนแกนเพิ่มขึ้นแล้ว จะได้ปริมาณงานเท่ากันแม้ว่าจะขันที่ตำแหน่ง A หรือ B ก็ตาม

## Slide 69: โมเมนต์ของแรง (3) - การพลิกคว่ำและโมเมนต์
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 148 / เอกสารประกอบหน้าที่ 65-66
ขอยกตัวอย่างอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์และความสมดุลที่ไม่ก่อให้เกิดการพลิกคว่ำ
ในช่วงระหว่างปฏิบัติงานบนรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
(เงื่อนไข)
O: จุดรับน้ำหนัก (ตำแหน่งที่กางขารับน้ำหนัก (Outrigger))
Wg: น้ำหนักของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (มวล x g)
W: น้ำหนักบรรทุกรวมทั้งหมดบนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน (มวล x g)
L: ระยะห่างจากจุดรับน้ำหนัก (O) จนถึงจุดศูนย์ถ่วงของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
l: ระยะทางในแนวระนาบจากจุดรับน้ำหนัก (O) จนถึงจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักบรรทุก
หากกำหนดให้จุดรับน้ำหนัก (O) เป็นจุดหมุนเพื่อทำให้รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
พลิกคว่ำแล้ว โมเมนต์ในการพลิกคว่ำ (Mw) และโมเมนต์ที่ก่อให้เกิดความสมดุลในทิศทางตรงข้าม
กับโมเมนต์ที่ก่อให้เกิดการพลิกคว่ำ (Mg) สามารถคำนวณได้จากสมการดังต่อไปนี้
โมเมนต์ในการพลิกคว่ำ (Mw) = W x l
โมเมนต์ที่ก่อให้เกิดความสมดุล (Mg) = Wg x L
หาก Mg > Mw แล้ว จะทำให้รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงเกิดความสมดุล
แต่หาก Mg < Mw แล้วจะเกิดการพลิกคว่ำ
นอกจากนี้แม้น้ำหนักบรรทุกจะคงเดิม แต่หากมีการยกเงยหรือยืดบูมทำให้ระยะห่าง
จนถึงจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักบรรทุก (Q) เพิ่มขึ้นแล้ว จะทำให้โมเมนต์ในการพลิกคว่ำ (Mw)
และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการพลิกคว่ำด้วยเช่นกัน
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องติดตั้ง “อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของบูม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ด้านความปลอดภัยของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงเพื่อทำการตรวจสอบโมเมนต์
ในการพลิกคว่ำและโมเมนต์ที่ก่อให้เกิดความสมดุลและทำการแจ้งเตือนหรือหยุดการทำงาน
โดยอัตโนมัติ
เราสามารถแสดงขอบเขตการทำงานของบูมได้ตามภาพแสดงช่วงการทำงานที่อยู่ด้านขวามือ

## Slide 70: สมดุลของแรง
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 149 / เอกสารประกอบหน้าที่ 67
① สมดุลของแรง
กรณีที่มีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุหนึ่ง หากวัตถุดังกล่าวไม่มีการเคลื่อนที่
แต่อย่างใดหมายความว่าแรงเหล่านั้น “มีความสมดุลกัน”
ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผูกเชือกเพื่อแขวนวัตถุและวัตถุเกิดการหยุดนิ่งแล้ว หมายความว่า
แรงโน้มถ่วง (W = mg) ที่เกิดจากน้ำหนักของวัตถุมีขนาดเท่ากับแรงที่ระทำต่อเชือกใน
ทิศทางขึ้นด้านบน (F) จนก่อให้เกิดความสมดุลกัน
② ความสมดุลกันของแรงขนาน
การหยุดนิ่งของแรงที่กระทำต่อตราชั่งดังที่แสดงไว้ในรูปภาพด้านขวามือนั้นเกิดจาก
การที่โมเมนต์ในทิศทางหมุนไปด้านซ้าย (Ma) และโมเมนต์ในทิศทางหมุนไปด้านขวา (Mb)
เมื่อเทียบกับจุดรับน้ำหนัก มีค่าเท่ากัน ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการดังต่อไปนี้
Ma = Mb
Ma = Wa x a
Mb = Wb x b
กรณีเดียวกันแรง (P) ที่กระทำต่อไหล่ของผู้แบกหามจึงมีค่าเท่ากับ Wa + Wb

## Slide 71: น้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วง
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 150-151 / เอกสารประกอบหน้าที่ 68
① น้ำหนัก
แม้จะมีปริมาตรเท่ากันแต่น้ำหนักของวัตถุจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่วัสดุ ตัวอย่างเช่น ตะกั่วมีน้ำหนักมากกว่าเหล็กและไม้มีน้ำหนักเบากว่าอลูมิเนียม ซึ่งสิ่งนี้เกิดจากความแตกต่างของ “น้ำหนักต่อหน่วยปริมาตร (d)”
② จุดศูนย์ถ่วง
“จุดศูนย์ถ่วง” หมายถึง “จุดรวมของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อทุกส่วนของวัตถุ” อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็น “จุดศูนย์กลาง” ของน้ำหนักนั่นเอง
โดยทั่วไปวัตถุจะมีจุดศูนย์ถ่วงเฉพาะของตนเอง ตราบเท่า
ที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุจะไม่มีทาง
เปลี่ยนแปลงแม้ตำแหน่งและวิธีการวางวัตถุจะเปลี่ยนแปลง
ไปก็ตาม
อีกทั้งจุดศูนย์ถ่วงไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในวัตถุด้วย
ดังนั้น ตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการ
พิจารณาตำแหน่งที่ใช้แขวนวัตถุหรือการพลิกคว่ำของ
เครื่องจักร อาทิ รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง ฯลฯ

## Slide 72: จุดศูนย์ถ่วงและความสมดุล (1) - ความสมดุลของวัตถุ
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 153 / เอกสารประกอบหน้าที่ 68-69
กรณีที่วัตถุ "วางไว้อย่างมั่นคง" หมายความว่า วัตถุมีความสมดุลและไม่มีความเสี่ยงต่อการพลิกคว่ำ
จากรูปภาพด้านขวามือในกรณีที่เส้นตั้งฉากซึ่งลากผ่านจุดศูนย์ถ่วง
ของวัตถุผ่านพื้นผิวด้านล่างที่ใช้รองรับวัตถุด้วยแล้ว จะทำให้วัตถุ
ดังกล่าววางไว้อย่างมั่นคง ในทางกลับกันหากเส้นตั้งฉากเคลื่อนที่ออกจาก
พื้นผิวดังกล่าวแล้วจะทำให้เกิดความไม่สมดุลและพลิกคว่ำได้
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วัตถุพลิกคว่ำได้ง่ายในกรณีที่มีการวางไว้บนพื้นลาด
เอียงนั่นเอง
นอกจากนี้แม้ในกรณีที่เส้นตั้งฉากลากผ่านพื้นผิวด้านล่างก็ตาม
แต่หากจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุที่มีความสูงเอียงเล็กน้อยแล้วจะทำให้เส้นตั้งฉาก
ดังกล่าวเคลื่อนที่ออกห่างจากพื้นผิวด้านล่างและทำให้วัตถุพลิกคว่ำได้เช่นกัน
ในทางกลับกันหากวัตถุยิ่งมีความแบนราบแล้วก็จะเกิดอันตรายจาก
การพลิกคว่ำได้น้อยลง
จากรูปภาพด้านขวามือ แม้ (a) และ (b) จะเป็นวัตถุเดียวกัน แต่เพียงแค่
เปลี่ยนแปลงวิธีการวางเท่านั้นก็ทำให้วัตถุมีความสมดุลได้
เนื่องจาก (b) มีพื้นที่ผิวกว้างกว่าและมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำกว่า (a)
ดังนั้น เพื่อรักษาความสมดุลของวัตถุจึงจำเป็นต้องวางในลักษณะ
ให้มีการสัมผัสกับพื้นผิวด้านล่างมากและจุดศูนย์ถ่วงอยู่ต่ำ

## Slide 73: จุดศูนย์ถ่วงและความสมดุล (2) - จุดศูนย์ถ่วงและความสมดุลของวัตถุสองชนิด
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 154 / เอกสารประกอบหน้าที่ 69-70
จากรูปภาพด้านขวามือ หากบรรทุกพนักงานและวัตถุ
(มวล m2, น้ำหนัก W2=m2g, ตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วง G2)
ไว้บนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน (มวล m1, น้ำหนัก
W1=m1g, ตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วง G1) ของรถกระเช้าเพื่อ
การทำงานบนพื้นที่สูงแล้ว ยิ่งแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน
สูงขึ้นมากเท่าใด ตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วง (G) จะสูงขึ้น
เท่านั้น (hb → ha)
นอกจากนี้หากมีการยืดบูมออกทำให้แพลตฟอร์มสำหรับ
ปฏิบัติงานอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของรถกระเช้าเพื่อ
การทำงานบนพื้นที่สูงมากเท่าใด จะยิ่งทำให้เส้นตั้งฉาก
ที่ลากผ่าน G เข้าใกล้จุดรองรับการพลิกคว่ำของรถกระเช้า
เพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (อาทิ ล้อ ตีนตะขาบ ขารับน้ำหนัก
(Outrigger) ฯลฯ) มากเท่านั้น (l1→l2) จนก่อให้เกิดความ
ไม่สมดุลและพลิกคว่ำได้
นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิด
อันตรายได้หากมีการวางวัตถุที่มีน้ำหนักเกินพิกัดของ
แพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานโดยที่
ไม่มีการกางขารับน้ำหนักนั่นเอง
ด้วยเหตุผลเดียวกันการใช้งานรถกระเช้าเพื่อการ
ทำงานบนพื้นที่สูงบนทางลาดชันอาจก่อให้เกิดการ
พลิกคว่ำได้ง่ายเช่นกัน ดังนั้น จึงควรทำการปรับระนาบ
ก่อนเริ่มใช้งาน

## Slide 74: ความเฉื่อย
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 156 / เอกสารประกอบหน้าที่ 71
วัตถุจะมี "คุณสมบัติในการรักษาสภาพการหยุดนิ่งในตอนที่หยุดนิ่งและรักษาสภาพความต่อเนื่องของการเคลื่อนที่ในตอนที่มีการเคลื่อนที่" ตราบเท่าที่ไม่มีแรงกระทำจากภายนอก เราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวนี้ว่า "ความเฉื่อย" และเรียกแรงที่ใช้กระทำต่อวัตถุเนื่องจากความเฉื่อยว่า "แรงเฉื่อย" ยิ่งแรงเฉื่อยมีค่ามากเท่าใดจะยิ่งทำให้มีความเร่งและมวลมากขึ้น
หากทำการหมุนและหยุดแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงกะทันหันในสภาพที่มีพนักงานโดยสารแล้ว จะทำให้พนักงานเคลื่อนที่หลุดจากเส้นทางการหมุนเนื่องจากเกิด "ความเฉื่อย" ที่พนักงานแม้ว่าแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานจะหยุดหมุนแล้วก็ตาม
ด้วยเหตุนี้การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่อันตรายอย่างมาก

## Slide 75: แรงเสียดทานและความสมดุลของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 160 / เอกสารประกอบหน้าที่ 71-72
กรณีที่จอดรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงบนพื้นลาดเอียง จะต้องใช้เบรกเท้าเพื่อการหยุดรถ รวมทั้งใส่เบรกมือ (หรือเบรกจอดรถ) ติดตั้งอุปกรณ์ห้ามล้อและกางขารับน้ำหนัก (Outrigger)
หากพิจารณาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในสภาพนี้แล้ว สาเหตุที่ทำให้สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้จากการเหยียบเบรกนั้นเป็นเพราะมีแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับเบรกนั่นเอง นอกจากนี้การใส่เบรกมือ (หรือเบรกจอดรถ) ก็เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานด้วยเช่นกัน ยิ่งแรงเสียดทางระหว่างล้อและพื้นถนนมีค่ามากเท่าใดจะยิ่งทำให้รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงรักษาสภาพการหยุดนิ่งได้มากเท่านั้น
ทั้งนี้การจอดรถบนพื้นลาดเอียงตามที่แสดงไว้ในรูปภาพที่ 4-33 นั้น แม้ว่ารถจะหยุดนิ่งได้สักพักก็ตาม แต่เนื่องจากยังมีแรงกระทำจากภายนอกที่มีค่ามากกว่าแรงเสียดทานในตอนหยุดนิ่งอยู่จึงทำให้เริ่มเคลื่อนที่ใหม่อีกครั้ง
การกางขารับน้ำหนักจะทำให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างแม่แรง ฐานแม่แรงและพื้นถนนทำให้สามารถรักษาความสมดุลของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงได้ดีมากขึ้น ทั้งนี้หากมุมของพื้นลาดเอียงมากขึ้นเช่นเดียวกันกับแรงเสียดทานระหว่างล้อและพื้นถนนแล้ว จะทำให้ทิศทางของแรงเปลี่ยนแปลงไปทำให้รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้ง
ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ควรใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงบนพื้นลาดเอียงที่มีค่ามุมเกินกว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากแรงเสียดทานมีความสัมพันธ์กับความสมดุลของตัวรถนั่นเอง

## Slide 76: โหลด
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 163. 165 / เอกสารประกอบหน้าที่ 73
"โหลด" หมายถึง แรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุ อาทิ เครื่องจักร สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน
① การจำแนกประเภทตามสถานะโหลด (แรง)
- โหลดคงที่ (Static load) หมายถึง โหลดที่หยุดนิ่งและมีค่าคงที่โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
- โหลดเคลื่อนที่ (Dynamic load) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ โหลดกระทำซ้ำ (Repeated load) และโหลดแบบไม่ต่อเนื่อง (Impact load)
- โหลดกระทำซ้ำ (Repeated load) เป็นโหลดที่กระทำต่อวัตถุซ้ำๆในทิศทางเดียวกันแต่ขนาดของแรงจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
- โหลดแบบไม่ต่อเนื่อง (Impact load) เป็นโหลดที่กระทำต่อวัตถุเพียงแค่ชั่วเวลาหนึ่งเท่าน้้น ตัวอย่างเช่น ในตอนที่หยุดการหมุนของบูมอย่างกะทันหันจะก่อให้เกิดโหลดแบบไม่ต่อเนื่องในทิศทางแนวนอนกับบูม หากโหลดที่กระทำต่อบูมมีค่ามากเท่าใด จะยิ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดรถกระเช้ากับเครื่องจักรมากเท่านั้น
② การจำแนกประเภทโหลดตามการกระจายของแรง
เราสามารถแบ่งโหลดออกเป็น 2 ประเภทตามสภาพการกระจายแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุได้ดังนี้
- โหลดกระทำเป็นจุด (Concentrated load) เป็นแรงกระทำต่อจุดๆหนึ่งบนพื้นผิวของวัตถุ ตัวอย่างเช่น แรงกระทำต่อพื้นดินของล้อหรือขารับน้ำหนักของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
- โหลดกระจายแรง (Distributed load) เป็นแรงที่กระทำแบบกระจายไปทั่วพื้นผิวของวัตถุ ตัวอย่างเช่น แรงกระทำต่อพื้นดินของตีนตะขาบของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง โดยเราเรียกแรงกระทำภายนอกต่อพื้นผิวที่มีขนาดเท่ากันนี้ว่า "โหลดกระจายแรงอย่างสม่ำเสมอ (Uniformly distributed load)"

## Slide 77: ความแข็งแรงของพื้นดิน
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 168 / เอกสารประกอบหน้าที่ 74
รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงมีโครงสร้างที่สามารถใช้บูมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ยกขึ้นและลงในการยกแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานและมีรัศมีการทำงานที่กว้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น
เนื่องจากตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่ของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องระมัดระวังเนื่องจากอาจเกิดการพลิกคว่ำได้
นอกจากนี้ความแข็งแรงของพื้นดินที่ใช้ในการรองรับล้อ ตีนตะขาบหรือขารับน้ำหนัก (Outrigger) ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการป้องกันการพลิกคว่ำของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการติดตั้งรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงบนพื้นผิวที่ไม่มีการลาดยาง เนื่องจากอาจเกิดการพลิกคว่ำจากการที่พื้นดินทรุดตัวได้ ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบแรงกระทำต่อพื้นดินล่วงหน้า รวมทั้งปูแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อหรือขารับน้ำหนักทรุดตัวลงตาม
แม้สถานที่ที่มีการใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงจะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาและสภาพการทำงาน แต่มีหลายกรณีที่มีการใช้งานเพียงแค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆ
ดังนั้น การจะตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นดินที่ใช้ติดตั้งรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงจึงเป็นไปได้ยาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรมีการประเมินความแข็งแรงของพื้นดินจากสภาพของพื้นดินที่มีการติดตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงไว้จะเป็นการดีกว่า

## Slide 78: แรงดันที่พื้นดินในกรณีที่มีการกางขารับน้ำหนัก (Outrigger)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 169. 171 / เอกสารประกอบหน้าที่ 74
ขนาดของโหลด (น้ำหนัก) ที่กระทำต่อพื้นดินเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาการพลิกคว่ำของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงเช่นเดียวกันกับความแข็งแรงของพื้นดิน
- แรงดันที่พื้นดินในกรณีที่มีการกางขารับน้ำหนัก (Outrigger)
รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงประเภทรถบรรทุกที่ได้รับการติดตั้งขารับน้ำหนัก (Outrigger) นั้น แรงดันที่กระทำต่อพื้นดินตรงตำแหน่งขาตั้งของขารับน้ำหนักจะขึ้นอยู่กับทิศทาง การยกเงยหรือการยืดหดของบูม
กรณีที่พื้นดินตรงบริเวณขาตั้งของขารับน้ำหนัก (Outrigger) เกิดการทรุดตัวแม้จะเพียงแค่เล็กน้อยก็ตาม ก็อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการพลิกคว่ำของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงได้เนื่องจากมีการส่งผ่านแรงดันต่อไปยังแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานที่ติดตั้งอยู่ตรงส่วนปลายของบูม
ด้วยเหตุนี้กรณีที่มีการกางขารับน้ำหนักบนพื้นดินที่ไม่มีการลาดยางแล้ว จะต้องตรวจสอบแรงดันที่กระทำต่อพื้นดินตรงบริเวณขารับน้ำหนัก รวมทั้งปูด้วยแผ่นเหล็ก ฯลฯ เพื่อช่วยกระจายแรงดันที่พื้นดินและป้องกันการทรุดตัวของพื้นดินด้วยทุกครั้ง

## Slide 79: การถูกไฟฟ้าดูด
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 172-173 / เอกสารประกอบหน้าที่ 75
รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงมักถูกนำไปใช้ในงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสารหรืองานก่อสร้างภายนอกอาคาร จึงมีหลายกรณีที่ต้องปฏิบัติงานใกล้กับสายไฟแรงสูงเป็นเหตุให้ต้องปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
“การถูกไฟฟ้าดูด” หมายถึง การได้รับบาดเจ็บจากการที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย ซึ่งบางกรณีอาจเรียกว่าไฟฟ้าช๊อตแทนได้
สาเหตุของการถูกไฟฟ้าดูดในตอนที่มีการใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่มักเกิดจากการสัมผัสถูกกับสายส่งไฟฟ้า (Power line) หรือสายจ่ายไฟฟ้า (Distribution line) รวมถึงไฟฟ้ารั่วไหลจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการขาดการบำรุงรักษาของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
เนื่องจากร่างกายของมนุษย์นั้นมีความต้านทานทางไฟฟ้าต่ำ ดังนั้น กรณีที่ร่างกายเปียกน้ำจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายจากการที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ กรณีที่ไม่รุนแรงอาจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเพียงแค่ปวดหรือมีอาการชาชั่วคราว แต่มีหลายกรณีที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหัวใจแล้วอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ อาทิ หัวใจหยุดเต้น หยุดหายใจ ช๊อก ฯลฯ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดแผลไฟไหม้หรือเนื้อเยื่อบางส่วนตายตรงตำแหน่งที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอีกด้วย

## Slide 80: อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดและผลกระทบที่มีต่อร่างกาย
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 174 / เอกสารประกอบหน้าที่ 75-76
① ปัจจัยที่ใช้พิจารณาอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
ความรุนแรงที่ร่างกายได้รับจากการถูกไฟฟ้าดูดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพในตอนที่ถูกไฟฟ้าดูด แต่อาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ได้
✔ปริมาณและความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
✔ระยะเวลาที่ไหลผ่าน
✔เส้นทางที่ไหลผ่าน (วงจรของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกาย)
✔ประเภทของแหล่งจ่ายไฟฟ้า (ไฟฟ้ากระแสตรงหรือสลับ) ฯลฯ
โดยทั่วไปยิ่งปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมากเท่าใด ก็จะยิ่งทำให้ไฟฟ้าไหลเข้าไปยังส่วนสำคัญของร่างกาย อาทิ หัวใจ ฯลฯ มากเท่านั้น นอกจากนี้หากระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนานก็จะยิ่งมีความอันตรายมากขึ้น
② ผลกระทบของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์
ปริมาณกระแสไฟฟ้า | ผลกระทบต่อร่างกาย
ประมาณ 1mA | รู้สึกเสียวแปลบ
ประมาณ 5mA | เจ็บปวด
ประมาณ 10mA | รู้สึกชาจนทนไม่ไหว
ประมาณ 20mA | กล้ามเนื้อกระตุกรุนแรง หายใจลำบาก หากไม่แก้ไขอาจเสียชีวิตได้
ประมาณ 50mA | อันตรายถึงชีวิตแม้ไหลผ่านเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ
ประมาณ 100mA | บาดเจ็บรุนแรงและสาหัส

## Slide 81: ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานใกล้กับพื้นที่ที่มีสายไฟพาดผ่าน
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 174 / เอกสารประกอบหน้าที่ 76
อุบัติเหตุการถูกไฟฟ้าดูดอันเนื่องมาจากการสัมผัสถูกกับสายไฟที่พาดผ่าน อาทิ สายส่งไฟฟ้า (Power line) สายจ่ายไฟฟ้า (Distribution line) ฯลฯ ในช่วงระหว่างที่มีการใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงมักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
กรณีของสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงแม้จะไม่มีการสัมผัสโดยตรงเข้ากับตัวของพนักงานหรือบูมของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงแต่ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดเมื่อมีการเข้าใกล้สายส่งไฟฟ้าได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องห้ามไม่ให้เข้าใกล้เกินกว่าระยะห่างที่กำหนด (ระยะห่างน้อยที่สุด) รวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันที่จำเป็นและจัดให้มีผู้เฝ้าสังเกตการทำงานด้วย
นอกจากนี้ในช่วงฤดูร้อนอาจเกิดอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าดูดได้ง่าย เนื่องจากร่างกายเปียกโชกไปด้วยเหงื่ออีกด้วย
กรณีที่จำเป็นต้องใช้รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงในการก่อสร้าง รื้อถอน ตรวจสอบ ซ่อมแซม ทาสี ฯลฯ ในพื้นที่ที่มีสายไฟพาดผ่านหรือใกล้กับวงจรไฟฟ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และมีความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูดจากการเข้าใกล้แล้ว จะต้องดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้ (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 349)
① เคลื่อนย้ายวงจรไฟฟ้าดังกล่าวไปที่อื่น
② ปิดกั้นส่วนที่อาจก่อให้เกิดการถูกไฟฟ้าดูด
③ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่มีความเป็นฉนวนต่อวงจรไฟฟ้าดังกล่าว
④ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินมาตรการตามที่ระบุไว้ในข้อที่ ①-③ ได้ จะต้องจัดให้มีผู้เฝ้าสังเกตการทำงาน

## Slide 82: หัวข้อทั่วไปเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 174 / เอกสารประกอบหน้าที่ 76-77
กรณีที่มีการปฏิบัติงานใกล้กับสายส่งไฟฟ้า (Power line) หรือสายจ่ายไฟฟ้า (Distribution line) และมีความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูดได้ จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้
(มาตรการป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด)
① แจ้งการไฟฟ้าล่วงหน้า
② เว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจากสายส่งไฟฟ้า (อ้างอิงตารางที่ 4-8: ระยะห่างที่ปลอดภัย)
③ จัดให้มีผู้เฝ้าสังเกตการทำงาน
④ ประชุมเพื่อวางแผนงานล่วงหน้า
⑤ แจ้งขั้นตอนการทำงานให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ
⑥ ปิดกั้นวงจรไฟฟ้าตามเท่าที่จำเป็น
นอกจากนี้จะต้องให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่มีความเป็นฉนวนหรือใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานไฟฟ้าในกรณีที่ต้องมีการจ่ายไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซมวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำ (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 346)
อีกทั้งจะต้องให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่มีความเป็นฉนวนในกรณีที่ต้องทำการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือทาสีตรงตำแหน่งใกล้กับวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำหรือจุดที่ใช้รองรับวงจรไฟฟ้าดังกล่าว (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 347)
*1 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่มีความเป็นฉนวน หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการถูกไฟฟ้าดูดโดยการสวมใส่เข้าที่ร่างกาย
ของพนักงาน อาทิ หมวกนิรภัยไฟฟ้า ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า รองเท้ายางป้องกันไฟฟ้า ฯลฯ
*2 อุปกรณ์ป้องกันที่มีความเป็นฉนวน หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการถูกไฟฟ้าดูดที่ใช้ปิดกั้นส่วนจ่ายไฟฟ้าในตอนที่มีการ
ใช้งานวงจรไฟฟ้าหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ แผ่นหรือฝาครอบฉนวน ท่อยาง ฯลฯ
*3 อุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสที่มีความเป็นฉนวน หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการถูกไฟฟ้าดูดจากการสัมผัสถูกกับส่วนโลหะ
ของสิ่งก่อสร้างในกรณีที่มีการปฏิบัติงานใกล้กับส่วนจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง อาทิ งานก่อสร้าง ฯลฯ โดยมีทั้งแบบที่เป็นท่อหรือ
แผ่นยางป้องกันสำหรับติดตั้งเข้ากับส่วนจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง

## Slide 83: การเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจากสายส่งหรือสายจ่ายไฟฟ้า
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 176 / เอกสารประกอบหน้าที่ 77
ระยะห่างที่ปลอดภัยจากสายส่งหรือสายจ่ายไฟฟ้า
สายไฟ | แรงดันที่ใช้ส่งไฟฟ้า (V) | ระยะห่างอย่างน้อย (ม.) | 
 |  | ประกาศ กระทรวงแรงงาน* | ค่าเป้าหมายของการไฟฟ้า
สายจ่ายไฟฟ้า (Distribution line) | น้อยกว่า 100 หรือ 200 | มากกว่า 1.0 | มากกว่า 1.0
 | 6,600 | มากกว่า 1.2 | มากกว่า 2.0
สายส่งไฟฟ้า (Power line) | 22,000 | มากกว่า 2.0 | มากกว่า 3.0
 | 66,000 | มากกว่า 2.2 | มากกว่า 4.0
 | 154,000 | มากกว่า 4.0 | มากกว่า 5.0
 | 275,000 | มากกว่า 6.4 | มากกว่า 7.0
 | 500,000 | มากกว่า 10.8 | มากกว่า 11.0

## Slide 84: บทที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## Slide 85: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 189-190 / เอกสารประกอบหน้าที่ 78
✔หัวข้อที่พนักงานต้องปฏิบัติตาม (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 29)
พนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้
① ต้องไม่ถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยหรือกระทำการใดๆที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้
② กรณีที่จำเป็นต้องถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยหรือกระทำการใดๆที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ประกอบการก่อนทุกครั้ง
③ กรณีที่ได้รับความเห็นชอบให้ทำการถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยหรือกระทำการใดๆที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้แล้ว
จะต้องทำให้อยู่สภาพเดิมด้วยทุกครั้งหลังใช้งาน
④ กรณีที่พบเห็นว่าอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยถูกถอดออกหรือมีการกระทำการใดๆที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ จะต้องแจ้ง
ให้ผู้ประกอบการทราบในทันที
✔งานที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมภาคพิเศษ (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 36)
ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมภาคพิเศษก่อนที่จะมอบหมายงานดังต่อไปนี้ให้กับพนักงาน
⑩-5 การขับขี่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงที่มีความสูงของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 เมตร
㊶ งานที่ต้องมีการสวมใส่ชุดสายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full-body harness) เพื่อป้องกันการตกในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานบน
พื้นที่สูงมากกว่า 2 เมตรขึ้นไปแต่ยากที่จะใช้แพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานได้

## Slide 86: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 191-192 / เอกสารประกอบหน้าที่ 78-79
✔คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 41)
ผู้ที่สามารถขับขี่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงที่มีความสูงของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานมากกว่า 10 เมตรขึ้นไปจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
① ต้องผ่านการฝึกอบรมทักษะของผู้ขับขี่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
② เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ
✔การยื่นขอใบรับรองการฝึกอบรมซ้ำ (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 82)
① ผู้ที่เคยได้รับใบรับรองการฝึกอบรมแล้วหากทำใบรับรองสูญหายหรือเสียหาย จะต้องยื่นขอใบรับรองการฝึกอบรมซ้ำ (แบบฟอร์มหมายเลขที่ 18) กับหน่วยงานฝึกอบรมที่เป็นผู้ออกใบรับรองดังกล่าวเพื่อให้ออกใบรับรองการฝึกอบรมฉบับใหม่
② กรณีที่ผู้ซึ่งเคยได้รับใบรับรองการฝึกอบรมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล จะต้องยื่นขอใบรับรองการฝึกอบรมซ้ำ (แบบฟอร์มหมายเลขที่ 18) กับหน่วยงานฝึกอบรมที่เป็นผู้ออกใบรับรองดังกล่าวเพื่อให้ออกใบรับรองการฝึกอบรมฉบับใหม่

## Slide 87: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 194 / เอกสารประกอบหน้าที่ 79-80
หัวข้อควบคุมในการปฏิบัติงานบนรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
(1) แผนงาน (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-9)
① กรณีที่มีการใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดแผนงานที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเภทและความสามารถของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงที่ใช้งาน ฯลฯ รวมทั้งปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้
② ในแผนงานจะต้องแสดงวิธีการปฏิบัติงานบนรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง
③ หลังจากที่กำหนดแผนงานแล้วผู้ประกอบการจะต้องแจ้งวิธีการปฏิบัติงานบนรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(2) ผู้ควบคุมงาน (หัวหน้างาน) (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-10)
กรณีที่มีการใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดผู้ควบคุมงาน (หัวหน้างาน) เพื่อควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ (1)
(3) การป้องกันการร่วงหล่น (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-11)
กรณีที่มีการใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานจากการล้มคว่ำหรือร่วงหล่นจากรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง อาทิ กางขารับน้ำหนัก (Outrigger) ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันการทรุดตัวของพื้นดิน มาตรการป้องกันการพังทลายของไหล่ทาง ฯลฯ
(4) การให้สัญญาณ (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-12)
กรณีที่มีการใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงและมีการควบคุมแพลตฟอร์ม
สำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ตรวจสอบได้ยาก ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดมาตรการที่จำเป็น
อาทิ การกำหนดวิธีการให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณ ฯลฯ เพื่อให้มีการสื่อสารกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานบนแพลตฟอร์มและผู้ควบคุมแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน

## Slide 88: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 195-196 / เอกสารประกอบหน้าที่ 80-81
หัวข้อควบคุมในการขับขี่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (1)
(1) มาตรการก่อนออกจากตำแหน่งขับขี่ (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-13)
① ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดให้ผู้ขับขี่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ก่อนออกจากตำแหน่งขับขี่ (ยกเว้นกรณีที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงานหรือตั้งใจจะขึ้นไปปฏิบัติงานบนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน)
(a) ต้องลดระดับของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานให้ต่ำที่สุด
(b) ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงเคลื่อนที่ อาทิ หยุดการทำงานของเครื่อง
ต้นกำลัง (Prime mover) ใส่เบรกเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ ฯลฯ
② ผู้ขับขี่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ ① ในกรณีที่ต้องการออกจาก
ตำแหน่งขับขี่
③ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินมาตรการที่จำเป็น อาทิ ใส่เบรกเพื่อป้องกันรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงเคลื่อนที่ ฯลฯ
แม้ในกรณีที่ต้องการออกจากตำแหน่งขับขี่ในขณะที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงานหรือตั้งใจจะขึ้นไปปฏิบัติงานบนแพลตฟอร์ม
สำหรับปฏิบัติงานก็ตาม
④ ผู้ขับขี่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ ③ ในกรณีที่ต้องการออกจาก
ตำแหน่งขับขี่
(2) ข้อจำกัดในการโดยสาร (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-15)
กรณีที่มีการใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง ผู้ประกอบการจะต้องไม่อนุญาตให้พนักงานโดยสารในตำแหน่งอื่น
ที่นอกเหนือไปจากที่นั่งผู้โดยสารหรือแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน
(3) ข้อจำกัดในการใช้งาน (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-16)
ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดน้ำหนักบรรทุก (น้ำหนักสูงสุดที่สามารถบรรทุกคนหรือสัมภาระบนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานได้
ตามโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ทำรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง) รวมทั้งห้ามใช้งานเกินค่าน้ำหนักบรรทุกดังกล่าว

## Slide 89: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (5)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 196-197 / เอกสารประกอบหน้าที่ 81
หัวข้อควบคุมในการขับขี่รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง (2)
(4) ข้อห้ามในการใช้งานนอกเหนือวัตถุประสงค์ (กฎหมายความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย มาตราที่ 194-17)
ผู้ประกอบการจะต้องห้ามใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงนอกเหนือ
ไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อาทิ แขวนเพื่อยกสิ่งของ ฯลฯ ทุกกรณีไม่เพียงแค่
เฉพาะกรณีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับพนักงานเท่านั้น
(5) การใช้อุปกรณ์ป้องกันการร่วงหล่นที่มีมาตรฐาน (กฎหมายความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-22)
① กรณีที่มีการใช้งานรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง ผู้ประกอบการจะต้องให้
พนักงานที่ปฏิบัติงานบนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
การร่วงหล่นที่มีมาตรฐาน (ยกเว้นรถกระเช้าที่มีโครงสร้างในการยกแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานขึ้นและลงในแนวตั้งฉากกับพื้น)
② พนักงานที่ปฏิบัติงานบนแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
การร่วงหล่นที่มีมาตรฐาน

## Slide 90: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (6)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 197-198 / เอกสารประกอบหน้าที่ 82
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงด้วยตนเอง (1)
(1) การตรวจสอบด้วยตนเองตามรอบระยะเวลา (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-23 และ 194-24)
① ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงด้วยตนเองตามรอบระยะเวลาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาที่ไม่ใช้งานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงที่ไม่มีการใช้งานมาเกิน 1 ปี
② ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงด้วยตนเองในหัวข้อดังต่อไปนี้ตามรอบระยะเวลาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาที่ไม่ใช้งานของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงที่ไม่มีการใช้งานมาเกิน 1 ปี
(a) เบรก คลัตซ์และอุปกรณ์ควบคุมมีความผิดปกติหรือไม่
(b) ส่วนการทำงานและอุปกรณ์ไฮโดรลิคมีความผิดปกติหรือไม่
(c) อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยมีความผิดปกติหรือไม่
③ กรณีของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงที่ไม่มีการใช้งานมาเกิน 1 ปี ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบตามหัวข้อที่ระบุไว้ในข้อที่ ②) ด้วยตนเองก่อนเริ่มใช้งานอีกครั้ง
(2) บันทึกการตรวจสอบด้วยตนเองตามรอบระยะเวลา (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-25)
ในกรณีที่มีการตรวจสอบด้วยตนเองตามรอบระยะเวลา ผู้ประกอบการจะต้องบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้และเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี
① วันเดือนปีที่ตรวจสอบ
② วิธีการตรวจสอบ
③ ตำแหน่งที่ตรวจสอบ
④ ผลการตรวจสอบ
⑤ ชื่อและนามสกุลของผู้ตรวจสอบ
⑥ เนื้อหาของมาตรการที่จำเป็น อาทิ การซ่อมแซมหรือแก้ไข ฯลฯ โดยอ้างอิงจากผลการตรวจสอบ

## Slide 91: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (6)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 199 / เอกสารประกอบหน้าที่ 82-83
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงด้วยตนเอง (2)
(3) การตรวจสอบด้วยตนเองในกรณีพิเศษ (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-26)
① การตรวจสอบด้วยตนเองในกรณีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงเป็นการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ (1)-①
② กำหนดให้กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 151-24 ข้อที่ 2 มีผลบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ในคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ มาตราที่ 45 ข้อที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง ในกรณีนี้กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 151-24 ข้อที่ 2-① กำหนดให้ "รถยก (Forklift)" หมายถึง "รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูง" ด้วย
③ กรณีที่มีการตรวจสอบรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงที่มีการใช้เพื่อการสัญจรร่วมด้วยภายใต้ข้อกำหนดเดียวกันแล้ว (จำกัดเฉพาะภายใต้มาตราที่ 48-1 ของกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะที่ใช้สัญจรทางบก) ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ (1)-①
④ กรณีที่มอบหมายการตรวจสอบรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงแก่
ผู้ให้บริการตรวจสอบ ข้อมูล "ชื่อและนามสกุลของผู้ตรวจสอบ" ที่ต้องระบุตามที่
กำหนดไว้ในหัวข้อที่ (2)-⑤ ให้ระบุเป็น "ชื่อของผู้ให้บริการตรวจสอบ" แทน
⑤ กรณีที่มีการตรวจสอบรถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงด้วยตนเอง
ผู้ประกอบการจะต้องติดเครื่องหมายแสดงการตรวจสอบที่มีการระบุเดือนและปี
ที่ทำการตรวจสอบบนตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายของรถกระเช้าเพื่อการทำงานบน
พื้นที่สูง
(4) การตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-27)
ผู้ประกอบการจะต้องทำการตรวจสอบอุปกรณ์เบรก อุปกรณ์ควบคุมและฟังก์ชั่นการทำงานของส่วนการทำงานทุกครั้งที่มีการใช้รถกระเช้าเพื่อการทำงานบนพื้นที่สูงในการปฏิบัติงานในวันดังกล่าว
(5) การซ่อมแซม (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 194-28)
กรณีที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ (1)-①, (1)-② หรือ (4) แล้ว ผู้ประกอบการจะต้องทำการซ่อมแซมหรือดำเนินมาตรการที่จำเป็นในทันที

## Slide 92: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (8)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 201 / เอกสารประกอบหน้าที่ 83-84
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการร่วงหล่นหรือตกจากที่สูง (1)
(1) การติดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 518)
① กรณีที่มีความเสี่ยงว่าพนักงานจะได้รับอันตรายจากการร่วงหล่นเนื่องจากมีการทำงานบนพื้นที่สูงมากกว่า 2 เมตรขึ้นไป (ยกเว้นบริเวณขอบหรือทางเข้าของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงาน) ผู้ประกอบการจะต้องทำการติดตั้งแพลตฟอร์มหรือพื้นสำหรับปฏิบัติงานด้วยวิธีการติดตั้งนั่งร้านหรือวิธีการอื่น
② กรณีที่ไม่สามารถติดตั้งแพลตฟอร์มหรือพื้นสำหรับปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ ① ได้ จะต้องดำเนินมาตรการอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานร่วงหล่น อาทิ การติดตั้งตาข่าย การใช้อุปกรณ์ป้องกันการร่วงหล่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ฯลฯ
(2) การติดตั้งแผงกั้น (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 519)
① ผู้ประกอบการจะต้องทำการติดตั้งแผงกั้น ราวจับ ฯลฯ (จากนี้ไปจะขอเรียกว่า "แผงกั้น") ตรงตำแหน่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับพนักงานจากการร่วงหล่นจากขอบหรือช่องทางเข้าของแพลตฟอร์มสำหรับปฏิบัติงานที่มีความสูงเกินกว่า 2 เมตรขึ้นไป
② กรณีที่ไม่สามารถติดตั้งแผงกั้นได้ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ ① หรือจำเป็นต้องถอดแผงกั้นออกในระหว่างปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินมาตรการอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานร่วงหล่น อาทิ การติดตั้งตาข่าย การใช้อุปกรณ์ป้องกันการร่วงหล่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ฯลฯ
(3) การใช้อุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 520)
กรณีของหัวข้อที่ (1)-① และ (2)-② พนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการร่วงหล่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

## Slide 93: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (9)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 202 / เอกสารประกอบหน้าที่ 84
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการร่วงหล่นหรือตกจากที่สูง (2)
(4) ส่วนที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการร่วงหล่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 521)
① กรณีที่มีการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงมากกว่า 2 เมตรขึ้นไปและต้องมีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการร่วงหล่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ผู้ประกอบการจะต้องทำการติดตั้งเครื่องมือหรือส่วนที่ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการร่วงหล่นดังกล่าว
② กรณีที่มีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการร่วงหล่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ผู้ประกอบการจะต้องทำการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนที่ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวว่ามีความผิดปกติหรือไม่เป็นระยะๆ
(5) ข้อห้ามปฏิบัติงานในช่วงที่สภาพอากาศไม่ดี (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 522)
กรณีที่คาดการณ์ว่าพนักงานอาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่มีความสูงเกินกว่า 2 เมตรขึ้นไปในช่วงที่สภาพอากาศไม่ดี อาทิ ลมแรง ฝนหรือหิมะตกหนัก ผู้ประกอบการจะต้องไม่อนุญาตให้มีการปฏิบัติงานดังกล่าว
(6) การจัดหาแสงสว่าง (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 523)
กรณีที่มีการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่มีความสูงเกินกว่า 2 เมตรขึ้นไป ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาแสงสว่างเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

## Slide 94: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (10)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 202 / เอกสารประกอบหน้าที่ 85
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการร่วงหล่นหรือตกจากที่สูง (3)
(7) การติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ขึ้นและลง (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 526)
① กรณีของการปฏิบัติงานบนพื้นที่ที่มีความสูงหรือความลึกเกินกว่า 2 เมตรขึ้นไป ผู้ประกอบการจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ให้พนักงานขึ้นและลงจากสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ไม่มีข้อยกเว้นแม้จะไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ขึ้นและลงอย่างปลอดภัยได้เนื่องจากสภาพการทำงาน
② พนักงานที่ปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในข้อที่ ① จะต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการขึ้นและลงตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อเดียวกัน
(8) ข้อห้ามในการเข้าสถานที่ (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 530)
ผู้ประกอบการจะต้องห้ามไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงที่พนักงานผู้ปฏิบัติงานจะร่วงหล่นลงมา
(9) การป้องกันอันตรายจากการทำของตกจากที่สูง (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 536)
① กรณีที่มีการโยนหรือทิ้งสิ่งของจากพื้นที่ที่มีความสูงเกินกว่า 3 เมตรขึ้นไป ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นต่อการป้องกันพนักงาน อาทิ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ทำงาน ฯลฯ
② กรณีที่ไม่มีการดำเนินมาตรการตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ ① แล้ว พนักงานจะต้องไม่โยนหรือทิ้งสิ่งของจากพื้นที่ที่มีความสูงเกินกว่า 3 เมตรขึ้นไปโดยเด็ดขาด

## Slide 95: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (11)
เอกสารต้นฉบับหน้าที่ 203 / เอกสารประกอบหน้าที่ 85-86
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการร่วงหล่นหรือตกจากที่สูง (4)
(10) การป้องกันสิ่งของร่วงหล่น (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 537)
กรณีที่มีความเสี่ยงว่าพนักงานอาจได้รับอันตรายจากการร่วงหล่นของสิ่งของ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินมาตรการป้องกันอันตรายดังกล่าว อาทิ การติดตั้งตาข่าย การกั้นพื้นที่ ฯลฯ
(11) การป้องกันการกระเด็นของวัตถุ (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 538)
กรณีที่มีความเสี่ยงว่าพนักงานอาจได้รับอันตรายจากกระเด็นของวัตถุ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินมาตรการป้องกันอันตรายดังกล่าว อาทิ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น การให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ฯลฯ
(12) การสวมใส่หมวกนิรภัย (กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตราที่ 539)
① กรณีของการปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีการปฏิบัติงานอื่นเหนือศีรษะ อาทิ ท่าเรือ การก่อสร้างอาคารสูง ฯลฯ ผู้ประกอบการจะต้องให้พนักงานสวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นหรือร่วงหล่นของวัตถุ
② พนักงานผู้ปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในข้อที่ ① จะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยดังกล่าว